ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica

Y Ciencias de la Producción

“Rediseño de Molino Mezclador de Arena de Moldeo

Para la Fundición”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO MECÁNICO

Presentado por:

Pablo Antonio Aguilar Román

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2005

AGRADECIMIENTO

A mis Padres y Hermanos que siempre me apoyaron y alentaron a seguir adelante en mis estudios, a todas las personas que de uno u otro modo colaboraron en la realización de este trabajo.  Al Ing. Ignacio Wiesner  Director de Tesis, por su ayuda y colaboración para la realización de este trabajo.

DEDICATORIA

A DIOS

A  MIS  PADRES

A MIS HERMANOS Y  FAMILIA

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL).

___________________________

Pablo Antonio Aguilar Román

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

_________________________                        _________________________

Ing. Julián Peña E.                                           Ing. Ignacio Wiesner F.              DELEGADO POR EL DECANO                                DIRECTOR DE TESIS

DE LA FIMCP

PRESIDENTE

_________________________

Ing. Eduardo Orcés P.

VOCAL

RESUMEN

El presente trabajo trata sobre el Rediseño de un Molino Mezclador de Arena de Moldeo para Fundición.  Este mezclador se encuentra ubicado en las instalaciones de la Empresa INTRAMET.  Este equipo fue construida en el año 1986; actualmente este equipo no es utilizado debido al rápido desgaste de las piezas del reductor de velocidad (Sinfín-Corona), esto se debe al mal dimensionamiento del mismo, por sobrecarga de mezcla o por una mala lubricación de la caja reductora de velocidad.

La Metodología a seguir será de realizar un Análisis Dimensional al Molino Mezclador SIMPSON (Mix-Muller) que se encuentra en el Laboratorio de Metalurgia.  En este Mezclador se realizaran pruebas experimentales de mezclado con la misma clase de mezcla de arena que se utiliza en el mezclador a rediseñar.  Dado que para hacer un correcto diseño del sistema de transmisión de potencia se debe de estimar la potencia que se necesita aplicar al mezclador para mezclar 200 Kg que es el requerimiento.

En el capitulo uno se da una introducción al mezclado de pastas y materiales viscosos, en el cual se describe al mezclador a rediseñar, se habla sobre el propósito del material a ser mezclado y se dan ciertos propiedades del tipo de mezcla a utilizar en el mezclador.

En el capitulo dos se analiza el problema, para luego realizar un análisis dimensional, para calcular la potencia y factores de forma para verificar el diseño actual del mezclador a rediseñar.

De acuerdo con lo descrito en el capitulo dos se hace el rediseño en base a datos experimentales de los diferentes elementos del sistema de transmisión de potencia, dentro del sistema además se selecciona rodamientos, bandas y poleas, para finalmente en el capitulo tres hacer un análisis de resultados obtenidos.

Finalmente se realiza un análisis de costos.  En este capitulo cuatro, se divide en dos partes este análisis, las cuales son: costo de materiales directos e indirectos y costo de manufactura, llegando así a un costo total.

En conclusión los beneficios que presta la rehabilitación del mezclador, se refleja en la reducción de tiempo de operación, en la calidad del material del moldeo y en la calidad del producto terminado.

ÍNDICE GENERAL

Pags.

RESUMEN……………………………………………………………..………........II

ÍNDICE GENERAL...……………………………………………………………....IV

SIMBOLOGÍA…………………………………………………………………...….VI

ÍNDICE DE FIGURAS………………………….…...……………………………..IX

ÍNDICE DE TABLAS………………………….……...…………………………….X

ÍNDICE DE PLANOS………………………………………………………………XI

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………..…..1

CAPITULO 1

- INTRODUCCIÓN AL MEZCLADO DE PASTAS Y MATERIALES VISCOSOS………………………………………………………………………3

  - Descripción del Mezclador a Rediseñar…………………………………8

  - Propósito de la Mezcla……………..……..……………………….……..11

  - Moldeo en Verde………..………………………………………………...12

    - Arenas utilizadas para el Moldeo en Verde. …………………...13

  - Propiedades de la Mezcla de Arena y Tiempo de mezclado….……..14

CAPITULO 2

- ANÁLISIS DEL PROBLEMA………………………………………….………17

  - Análisis Dimensional y Similitud…………..…………………………....18

  - Equipo Experimental Simpson Mix-Muller………….…………………23

  - Pruebas Experimentales de Mezclado…………………….…………..26

  - Cálculo de Potencia………………………..…………………………….32

  - Factores de Forma……………………………………………………….39

CAPITULO 3

- REDISEÑO EN BASE A DATOS EXPERIMENTALES………….………..43

  - Diseño de Forma del Sistema de Transmisión de Potencia………..44

  - Diseño de Corona y Tornillo Sinfín.……………………………………45

  - Selección de Rodamientos……………….…………………………….61

  - Selección de Bandas y Poleas.………………………..…….……..….76

  - Análisis de Resultados……………………………………………..……79

CAPITULO 4

- ANÁLISIS DE COSTOS………………………..…..…………………………83

  - Costo de Materiales Directos e Indirectos………….………..…………83

  - Costo de Manufactura…………………………………………………….85

  - Costo Total…………………………………….…………………………..87

CAPITULO 5

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………….....88

APÉNDICES………………………………………………………………………..90

BIBLIOGRAFIA……….…………………………………………………………..119

SIMBOLOGÍA

|  | : Densidad de la mezcla |
| --- | --- |
|  | : Viscosidad absoluta de la mezcla |
|  | : RPM (revoluciones por minuto) |
|  | : Radio de la paleta exterior |
|  | : Radio de la paleta interior |
|  | : Altura de la paleta externa |
|  | : Altura de la paleta interna |
|  | : Altura de la paleta interna |
|  | : Longitud de la paleta externa |
|  | : Longitud de la paleta interna |
|  | : Diámetro del tanque del Mezclador |
|  | : Altura del tanque del mezclador |
|  | : Ancho de cada rueda del mezclador |
|  | : Diámetro de cada rueda |
|  | : Diámetro de posición de las ruedas |
|  | : Carga de la mezcla de Arena |
|  | : Índice de mezcla |
|  | : Esfuerzo cortante |
|  | : Gradiente de velocidad |
|  | : Potencia de mezclador |
|  | : Factores de forma |
|  | : Grupo adimensional de Potencia |
|  | : Grupo adimensional de Reynolds |
|  | : Grupo adimensional de Carga |
|  | : Factor de potencia |
|  | : Número de Reynolds |
|  | : Número de potencia |
|  | : Número de Reynolds del mezclador prototipo |
|  | : Numero de Reynolds del mezclador modelo |
|  | : Número de potencia del mezclador modelo |
|  | : Número de potencia del mezclador prototipo |
|  | : Número de Carga |
|  | : Número de Carga del mezclador modelo |
|  | : Número de Carga del mezclador prototipo |
|  | : Diámetro de posición de los rodillos del mezclador modelo |
|  | : Diámetro de posición de los rodillos del mezclador prototipo |
|  | : Carga del mezclador prototipo |
|  | : Carga del mezclador modelo |
|  | : Velocidad del mezclador prototipo |
|  | : Velocidad del mezclador modelo |
|  | : Potencia del prototipo |
|  | : Potencia de entrada al sinfín |
|  | : Factor por tipo de carga |
|  | : Factor por tipo de lubricación |
|  | : Diámetro primitivo de la corona |
|  | : Módulo de fresa madre |
|  | : Número de dientes de la corona |
|  | : Diámetro exterior de la corona |
|  | : Diámetro mayor de la corona sobre aristas |
|  | : Diámetro interior de la corona |
|  | : Paso |
|  | : Pi |
|  | : Ancho de cara de la corona |
|  | : Factor de seguridad |
|  | : Distancia entre centros |
|  | : Diámetro primitivo del tornillo sinfín |
|  | : Diámetro exterior del sinfín |
|  | : Longitud del sinfín |
|  | : Velocidad en la línea de paso del sinfín |
|  | : Velocidad de deslizamiento |
|  | : Angulo de hélice |
|  | : Carga transmitida |
|  | : Factor de corrección por tamaño y materiales |
|  | : Ancho de cara efectivo de la corona. |
|  | : Factor de corrección de la relación de velocidades. |
|  | : Factor de Velocidad |
|  | : Fuerza de fricción |
|  | : Coeficiente de Fricción |
|  | : Angulo de presión |
|  | : Relación de reducción |
|  | : Número de entradas del sinfín |
|  | : Eficiencia de engrane |
|  | : Potencia nominal de salida |
|  | : Potencia nominal de entrada |
|  | : Par de Torsión Nominal a la Salida del Reductor |
|  | : Componentes ortogonales |
|  | : Fuerza resultante en el engrane (corona) |
|  | : Fuerza tangencial en el engrane |
|  | : Fuerza axial en el engrane |
|  | : Fuerza radial en el engrane |
|  | : Reacciones en el apoyo A |
|  | : Reacciones en el apoyo B |
|  | : Reacciones en el apoyo D |
|  | : Reacciones en el apoyo E |
|  | : Fuerza radial en el apoyo A |
|  | : Fuerza radial y axial en el apoyo B |
|  | : Vida nominal Básica en horas |
|  | : Capacidad básica de carga radial dinámica |
|  | : Carga dinámica equivalente radial |
|  | : Carga dinámica equivalente axial |
|  | : Constante para rodamientos de rodillos |
|  | : Constantes del rodamiento |
|  | : Fuerza radial |
|  | : Fuerza axial |
|  | : Factor de Carga del rodamiento |
|  | : Fuerza radial en el apoyo E |
|  | : Fuerza radial y axial en el apoyo D |

ÍNDICE DE FIGURAS

| Pag |
| --- |
| Esfuerzo cortante frente a gradiente de velocidad para fluidos newtonianos y no newtonianos…………….………………………..... | 7 |
| Mezcladora de Martillos y Guillotinas: (a) Vista en planta; (b) Sección frontal……………………..……….………………………....... | 10 |
| Multitrituradora continúa de Martillos y Guillotinas………………...... | 11 |
| Viscosímetro…………………………………………………………….. | 14 |
| Índice de mezcla vs Tiempo de mezclado…………………………… | 16 |
| 2.1 Mezclador Simpson Mix-Muller Experimental……………………….. | 24 |
| 2.2 Dimensiones de Mezclador Experimental……………………………. | 25 |
| 2.3 Esquema de conexión eléctrico para la obtención de datos……….. | 27 |
| 2.4 Numero de Potencia frente a ………………………………. | 31 |
| 2.5 Potencia vs Carga………………………………………………………. | 39 |
| 3.1 Diseño de Forma del Sistema de Transmisión de Potencia….….... | 44 |
| 3.2 Esquema de la Corona…………………………………………………. | 49 |
| 3.3 Velocidad de deslizamiento vs Coeficiente de Fricción……………. | 59 |
| 3.4 Diagrama de fuerzas con reacciones en los apoyos del eje de la Corona..……...…………………………………………………………... | 62 |
| 3.5 Esquema del conjunto tornillo sinfín-corona…………………………. | 63 |
| 3.6 Diagrama de fuerzas con reacciones en los apoyos del eje del tornillo sinfín……………………………………………………………... | 67 |

ÍNDICE DE TABLAS

| Pag |
| --- |
|  | Características Reológicas de los Fluidos….…..…………………... | 6 |
| 2.1 | Datos y resultados obtenidos de las pruebas Experimentales…… | 30 |
| 3.1 | Tipo de Carga….…………………………...………………………….. | 46 |
| 3.2 | Tipo de Lubricación…………………………..……………………...... | 46 |
| 3.3 | Factor de materiales para mecanismos de tornillo sinfín Cilíndricos………………………………………………………………. | 54 |
| 3.4 | Factor de corrección de la relación de velocidades ………….. | 56 |
| 3.5 | Factor de Velocidad …………..…………………………………... | 57 |
| 3.6 | Vidas de cojinetes recomendadas para Maquinas diversas........... | 70 |
| 3.7 | Comparación de resultados del Análisis Dimensional con Dimensiones actuales del Molino Mezclador Prototipo)…………... | 79 |
| 3.8 | Datos de pruebas del Molino Mezclador Actual……………………. | 80 |
| 3.9 | Resultados de comparación de Potencia………………………….... | 81 |
| 4.1 | Lista de Costos de Materiales Directos……………………………... | 83 |
| 4.2 | Lista de Costos de Materiales Indirectos……………………………. | 85 |
| 4.3 | Horas/Hombre Utilizadas en la Fabricación………………………… | 86 |

ÍNDICE DE PLANOS

| Pag |
| --- |
| 1. Molino Mezclador Prototipo…………….……………………………….. | 115 |
| 2. Tornillo Sinfín de la Caja Reductora……….………………………........ | 116 |
| 3. Corona de la Caja Reductora……………………………………………. | 117 |
| 4. Dimensiones de las paletas del mezclador prototipo…………………. | 118 |

INTRODUCCIÓN

INTRAMET es una empresa dedicada a la Fundición de acero y otros metales.  En vista de la demanda de trabajos bajo pedido que constantemente tiene esta empresa, se ve en la necesidad de rehabilitar un molino mezclador de arena de moldeo.

El proceso del tratamiento de las arenas comienza en el desmoldeo en la cual sale la pieza fundida y la arena removida, luego esta arena pasa por un separador magnético el cual separa todo elemento metálico que este en la arena removida, esta arena entra al molino mezclador en la cual se le agrega los aglomerantes y otros elementos para darle las propiedades que necesita para luego formar los moldes, en el ultimo paso se llega al colado del metal para formar la pieza deseada, y nuevamente se repite el proceso en el desmoldeo.

Al tener este molino mezclador en funcionamiento se reducirían los tiempos de procesamiento de las arenas debido a que actualmente se esta mezclando las arenas en forma manual; un hombre tarda en mezclar de 25 a 30 minutos una cantidad de 200 Kg, la cual puede ser mezcla en el molino mezclador en 5 minutos teniendo una reducción de tiempo de 20 a 25 minutos.  Además se mejora la calidad del material de moldeo por las razones que se obtiene una mezcla más homogénea que si se mezclara manualmente.  Otra razón por la que es necesario este equipo es que mejora la secuencia de operación del moldeo.

De acuerdo con lo descrito anteriormente, la empresa INTRAMET me designa como tema de tesis, que rediseñe el Molino Mezclador de arena de moldeo para mezclar 200 Kg de arena.  Este trabajo ayudara a mejorar la mecanización de la recirculación de arena en dicha industria.

CAPITULO 1

- INTRODUCCIÓN  AL  MEZCLADO  DE  PASTAS Y MATERIALES VISCOSOS.

El mezclado de sólidos secos y de pastas viscosas se parece en cierto modo al mezclado de líquidos de baja viscosidad.  Ambos procesos implican la interposición de dos o más componentes separados para formar un producto más o menos uniforme.  Sin embargo, hay diferencias significativas entre los dos procesos.  La mezcla de líquidos depende de la creación de corrientes de flujo que transportan el material no mezclado hasta la zona de mezcla adyacente al agitador.  En el caso de pastas y materiales viscosos no se producen tales corrientes y el mezclado tiene lugar por otros procedimientos.

Las mezclas espesas con viscosidad por encima de  no se efectúan en los sistemas convencionales de mezcla con agitadores de hélice o turbina.  La alta viscosidad puede deberse al mismo fluido en si o a las fuertes interacciones entre los componentes.  Como consecuencia de la alta viscosidad, el Número de Reynolds () puede ser inferior a 100.  El mezclado ocurre como consecuencia de rozamientos y por las tensiones de esfuerzos y no por la turbulencia.  El movimiento relativo de un agitador tensiona y deforma al material, por acciones internas o por la acción de las paredes del recipiente.  Así, una lámina de fluido al ser tensionada se puede dividir en varias láminas de menor espesor y las fuerzas cortantes desgarran los aglomerados sólidos y los separan hasta que se alcanza la homogeneidad.  Cuando hay sólidos presentes, es necesario disminuir el tamaño de los mismos, incluso a tamaño submicrónico, tal y como ocurre en una dispersión de pigmentos.

Los mezcladores para materiales de alta viscosidad presentan, generalmente, una zona pequeña con alto cizallamiento (para minimizar los efectos de disipación térmica)  y que permite la conducción sobre el agitador del material para que sea introducido, nuevamente, en la zona de alto rozamiento.  Es importante evitar y eliminar posibles zonas estancadas o zonas donde se propicie que el material se fije y gire alrededor de los brazos del agitador sin incorporarse a la masa de material.

La mayoría de la pasta o de las mezclas con alta viscosidad tiene un comportamiento no newtoniano,  desminuyendo la viscosidad con la velocidad de corte.  Consecuentemente, un aumento de la velocidad del impulsor puede ser contraproducente, ya que la velocidad de rozamiento cae rápidamente, creando una zona aislada en la zona central de la masa sin circulación del material en el resto del recipiente.

Los equipos para los sistemas viscosos usualmente presentan una zona abierta entre los agitadores y las paredes del recipiente un volumen relativamente pequeño y una alta potencia por unidad de volumen.  Brazos intermedios o separadores pueden incluirse para evitar que el material se apelmace y adopte una forma cilíndrica sobre el brazo del rotor de agitación.

La forma del brazo de agitación tiene una gran incidencia sobre el proceso de mezclado.  Un perfil rugoso debería usarse para el caso de que fuese relevante la transferencia de calor sin embargo, un perfil que disminuya los esfuerzos será más efectivo para la dispersión.  La facilidad en el limpiado y su descarga son también importantes.

Las propiedades de los materiales a mezclar varían enormemente de un proceso a otro.  Aun en el caso de materiales sencillos, éstos pueden ser notablemente diferentes durante distintos tiempos a lo largo de la operación de mezclado.  Una carga puede comenzar siendo un polvo seco que fluye libremente hacerse pastosa por la adición de líquido, espesa y gomosa a medida que avanza el proceso y, tal vez después, seca, granular y que fluye libremente de nuevo.  Ciertas propiedades indeterminadas del material, tales como <<espesamiento>>, <<adherencia>> y humectabilidad, son tan importantes para estos problemas de mezclado como la viscosidad y la densidad.  En la TABLA 1.1 se muestra las características reológicas de los fluidos.  Para nuestro caso la mezcla de arena es considerada como un fluido dilatante.

| Designación | Efecto del aumento del gradiente de velocidad | ¿Dependiente Del tiempo? |
| --- | --- | --- |
| Pseudoplástico | Enrarece | No |
| Tixotrópico | Enrarece | Si |
| Newtoniano | Ninguno | No |
| Dilatante | Espesa | No |
| Reopéctico | Espesa | Si |

TABLA 1.1.  Características Reológicas de los Fluidos.

Las relaciones entre el esfuerzo cortante y la velocidad de cizalladura en un fluido real constituyen una parte de la ciencia de la reología como se menciono anteriormente.  La FIGURA 1.1 muestra diversos ejemplos del comportamiento reológico de fluidos. Las curvas son representaciones gráficas del esfuerzo cortante frente a la velocidad de cizalladura y corresponden a presión y temperatura constantes.

FIGURA 1.1  Esfuerzo cortante frente a gradiente de velocidad para fluidos newtonianos y no newtonianos.

El comportamiento más sencillo es el correspondiente a la curva A, que es una recta que pasa por el origen de coordenadas.  Los fluidos que presentan esta sencilla linealidad reciben el nombre de fluidos newtonianos.  Los gases, y la mayor parte de los líquidos, son newtonianos.  Las demás curvas de la FIGURA 1.1 representan el comportamiento reológico de líquidos llamados no newtonianos.  Algunos líquidos, como lodos, no fluyen hasta que se alcanza un esfuerzo cortante mínimo, que se representa por , y después fluyen linealmente para esfuerzos cortantes superiores a .  La curva B es un ejemplo de este comportamiento.  Los líquidos que se comportan de esta forma reciben el nombre de plásticos de Bingham.  La línea C representa un fluido pseudoplástico. La curva pasa por el origen, es cóncava hacia abajo para bajos esfuerzos cortantes, haciéndose recta para esfuerzos cortantes elevados.  El látex del caucho es un ejemplo de un fluido de este tipo.  La curva D representa un fluido dilatante. La curva es cóncava hacia arriba para bajos esfuerzos cortantes y se hace lineal para esfuerzos cortantes elevados.  La arena movediza y algunas emulsiones de arena presentan este comportamiento.

1.1.  Descripción del Molino Mezclador a Rediseñar

Mezcladoras Pan Muller.  Estas mezcladoras se pueden utilizar cuando la pasta no es demasiado fluida o pegajosa.  “La principal aplicación de las mezcladoras de martillos es en la industria de la fundición”, en la mezcla de pequeñas cantidades de humedad y materiales aglutinantes con partículas de arena, para la nucleación y el moldeo de arena.  En el procesamiento de pastas, las mezcladoras de bandeja y guillotina se utilizan primordialmente para mezclar pastas arcillosas, mientras que las mezcladoras de martillos manejan materiales como arcilla, pasta para almacenamiento de baterías, recubrimientos de electrodos para soldar y recubrimientos de chocolate.

En las mezcladoras de martillos, la rotación del recipiente circular o de las guillotinas permite transportar el material, de una forma progresiva, a la zona donde se localizan los martillos, donde se produce la acción más intensa.  En la FIGURA 1.2  se muestra un tipo de mezcladora en que los martillos y las guillotinas giran en torno a una torreta central estacionaria en una bandeja, también estacionaria.  La guillotina exterior desplaza el material de la pared hacia el martillo triturador siguiente; la guillotina interna lo desplaza de la torreta central a la trayectoria del otro martillo.  Los martillos trituran el material, rompiendo los aglomerados y los grumos producidos.

FIGURA 1.2  Mezcladora de Martillos y Guillotinas: (a) Vista en planta; (b) Sección frontal.

Las mezcladoras estándar de martillos varían en capacidad desde una fracción de pie cúbico () hasta más de  () con consumos entre  a  ( a ).  Un posible diseño de equipo, para un trabajo en régimen continuo con martillos trituradores, utiliza dos recipientes acoplados y comunicados, y cada uno de ellos tiene sus propios guillotinas y martillos.  En el punto de intersección de los dos recipientes, unas rejas exteriores proporcionan un intercambio, aproximadamente igual, de material de un recipiente al otro, acumulándose material en la primera unidad hasta que la velocidad de alimentación y de descarga por la compuerta del segundo sea igual.  El tiempo de residencia se regula ajustando la compuerta de salida.  En la Figura 1.3 se muestra una mezcladora de régimen continuo de mezclado.

FIGURA 1.3  Multitrituradora continua de Martillos y Guillotinas.

1.2.  Propósito de la Mezcla.

El objetivo del mezclado de arena en este caso es para la elaboración de moldes para la fundición de metales.  La realización de este proceso de fundición, empieza lógicamente con el molde. La cavidad de este debe diseñarse de forma y tamaño ligeramente sobredimensionado, esto permitirá la contracción del metal durante la solidificación y enfriamiento. Cada metal sufre diferente porcentaje de contracción, por lo tanto si la presión dimensional es crítica la cavidad debe diseñarse para el metal particular que se va a fundir. Los moldes se hacen de varios materiales que incluyen arena, yeso, cerámica y metal. Los procesos de fundición se clasifican de acuerdo a los diferentes tipos de moldes.  Para la realización de este trabajo se utilizo  un solo tipo de mezcla de arena la cual es la más utilizada en la industria de la Fundición este es el Moldeo en Verde.

  - Moldeo en Verde.

Es el método más común que consiste en la formación del molde con arena húmeda, usada en ambos procedimientos. La llamada arena verde es simplemente arena que no se ha curado, es decir, que no se ha endurecido por horneado. El color natural de la arena va desde el blanco hasta el canela claro, pero con el uso se va ennegreciendo. La arena no tiene suficiente resistencia para conservar su forma, por ello se mezcla con un aglutinante para darle resistencia; luego se agrega una cierta cantidad de agua para que se adhiera. Esta arena se puede volver a emplear solo añadiendo una cantidad determinada de aglutinante cuando se considere necesario.

1.3.1  Arenas utilizadas para el Moldeo en Verde.

Arena Sílice (SiO2) se encuentra en muchos depósitos naturales, y es adecuada para propósitos de moldeo por que puede resistir altas temperaturas sin descomponerse. Esta arena es de bajo costo, tiene gran duración y se consigue en una gran variedad de tamaño y formas de grano. Por otra parte, tiene una alta relación de expansión cuando esta sometida al calor y tiene cierta tendencia a fusionarse con el metal.  La arena sílice pura no es conveniente por si misma para el trabajo de moldeo puesto que adolece de propiedades aglomerantes. Las propiedades aglomerantes se pueden obtener por adición de 8 a 16% de arcilla. Los tres tipos de arcilla comúnmente usados son, la Caolinita, Ilita y Bentonita. Esta ultima, usadas con más frecuencia, proviene de cenizas volcánicas.  Los porcentajes de arena que se van a mezclar son con respecto al 100% de peso de la mezcla:

- Sílice  86%.

- Bentonita 8%.

- Agua 6%.

1.4.  Propiedades de la Mezcla y Tiempo de mezclado.

Los materiales más extremadamente viscosos son no newtonianos y su viscosidad no es una función sencilla del gradiente de velocidad.  Para nuestro propósito medimos la viscosidad de la mezcla en un viscosímetro el cual se ve en la FIGURA 1.4.  Esta medición se realizó en el laboratorio de Metalurgia de la Facultad de Ingeniería Mecánica, en la cual se preparo una cantidad de mezcla no mayor de 600 gr y obtuvimos un valor promedio de  .  Y además se obtuvo el valor de la densidad de la mezcla que es de .

FIGURA 1.4  Viscosímetro

Tiempo de Mezclado:

Índice de Mezcla .- El funcionamiento de un mezclador industrial se caracteriza de acuerdo con el tiempo que se requiere, la carga de energía y las propiedades del producto final.  La relación entre el dispositivo de mezclado y las propiedades deseadas para el material mezclado varía ampliamente de un caso a otro.  A veces se requiere un muy alto grado de uniformidad, otras una rápida acción de mezclado o, incluso, un consumo mínimo de energía.

En cualquier proceso discontinuo de mezclado  vale la unidad al comienzo, para ir aumentado a medida que progrese la mezcla.  En la FIGURA 1.5 se presentan algunos resultados típicos del mezclado de suelos naturales.  El índice de mezcla para arena aumenta rápidamente hasta un valor elevado y luego tiende a permanecer constante.  Para el caso de partículas más finas y materiales con plasticidad creciente, el modelo es el mismo pero, dado el mezclado es más lento, el valor límite de  es más pequeño.

La eficacia de un determinado tipo de mezclador depende también de la naturaleza y consistencia del material que se ha de mezclar.  Para nuestro caso el cual es un mezclador de moletas o de “martillos y guillotinas” conducen a un mezclado rápido y a elevados valores limite de  cuando operan con sólidos arenosos granulares,  por tanto el mezclado de arena para la elaboración de moldes tiene un tiempo de residencia de entre 5 a 6 minutos como lo muestra en la FIGURA 1.5.

FIGURA 1.5.  Índice de mezcla vs Tiempo de mezclado.

CAPITULO 2

- ANÁLISIS DEL PROBLEMA.

El problema se inicia cuando la mezcladora sobrepasa la carga de .  Se realizo unas pruebas de mezclado en el molino mezclador actual y se pudo observar que cuando se le carga con una cantidad mayor a , la caja reductora (sinfín-corona) se calienta.  También se observo que el sistema de reducción de bandas y poleas que conectan el motor a la caja reductora, las bandas patinan, esto se debe a que las bandas son viejas y a demás están flojas.  La caja reductora de velocidad esta conformada por un tornillo sinfín de una sola entrada y una corona de  dientes con lo cual tenemos una reducción de .  Para ver en que condiciones se encuentra la corona se procedió a desarmar el sistema de trasmisión de potencia, y se pudo observar que la corona esta completamente desgastada.  Algunas de las razones  por las cuales esto puede haber sucedido son que no tenia una buena lubricación, un rodamiento de la corona esta dañado, además se puede decir que habido una sobrecarga de material a la mezcladora.

La solución de este problema es de diseñar un nuevo sistema de reducción de velocidad, para esto se necesita conocer la potencia que se debe aplicar a la nueva carga que se desea mezclar , para esto se debe de estimar el torque en el eje central, pero no es fácil hacer este cálculo.  Nuestra solución es hacer un análisis dimensional a un equipo experimental que existe en el Laboratorio de Metalurgia (Simpson Mix-Muller), este equipo es geométricamente similar al mezclador que se desea rediseñar, como el que se muestra en la FIGURA 1.2.  En este equipo experimental se realizaran pruebas y se obtendrán datos para luego utilizarlos con los grupos adimensionales que se obtendrán, para luego estimar la potencia necesaria para nuestro requerimiento de mezclado de .  El mezclador a rediseñar debe de funcionar a una velocidad de rotación de , este velocidad es recomendada para maquinas de este tipo de mezclas, en la APÉNDICE B se muestran  algunos modelos de mezcladores.

2.1. Análisis Dimensional y Similitud.

El Teorema Pi de Buckingham puede utilizarse para obtener los grupos adimensionales gobernantes para un fenómeno de flujo.  Entonces tenemos las variables que se involucran en el análisis:

Los parámetros, como las dimensiones del mezclador  pueden ser divididos para una sola dimensión; en nuestro análisis se ha tomado una sola dimensión  la cual es diámetro de posición de las ruedas, con lo que tendríamos:

Todos los S1, S2, S3…….S10, son llamados factores de forma.

Obtención de los grupos adimensionales.

- Listamos todos los parámetros implicados:

p = 6 parámetros

- Selección de un conjunto de dimensiones fundamentales (primarias), esto es MLt (masa, longitud, tiempo).

- Lista de las dimensiones de todos los parámetros en términos de dimensiones primarias.

r = 3 (número de dimensiones primarias)

- Elijo de la lista de parámetros un numero de parámetros repetidos igual al numero de dimensiones primarias r = 3.

- Establezco ecuaciones dimensionales combinando los parámetros elegidos en el paso 4) con uno de los otros parámetros a su vez.  Para formar grupos adimensionales habrá  p - r = 3 grupos adimensionales.

Igualando los exponentes de M,L y t se obtiene:

Por tanto:

Igualando los exponentes de M,L y t se obtiene:

Por tanto:

Igualando los exponentes de M,L y t se obtiene:

Por tanto:

- Comprobamos que cada grupo obtenido es adimensional.

La relación funcional entre los parámetros :

, o:

La relación funcional entre los parámetros  debe determinarse experimentalmente.

Similitud de Flujo.

Para que sea útil, una prueba de modelos debe producir datos que puedan escalarse para obtener las fuerzas, momentos y cargas dinámicas que existirían en el prototipo a escala natural.  Quizás el requerimiento más evidente es el que exige que el modelo y el prototipo sean geométricamente similares.  La similitud geométrica requiere que el modelo y el prototipo sean de la misma forma, y que todas las dimensiones lineales del modelo se relacionen con las dimensiones correspondientes del prototipo por medio de un factor de escala constantes.

Un segundo requerimiento indica que los flujos del modelo y del prototipo sean cinemáticamente similares.  Dos fluidos son cinemáticamente similares cuando las velocidades en puntos correspondientes están en la misma dirección y se relacionan en magnitud mediante un factor de escala constante.

Cuando dos flujos tienen distribuciones de fuerza tales que tipos idénticos de fuerzas son paralelos y se relacionan en magnitud por medio de un factor de escala constante en todos los puntos correspondientes, los flujos son dinámicamente similares.

Los requerimientos  para la similitud dinámica son los más restrictivos: dos flujos deben poseer tanto similitud geométrica como cinemática para ser similares dinámicamente.

“Para alcanzar la similitud dinámica entre flujos geométricamente similares, debemos duplicar al menos uno de esos grupos adimensionales”.

2.2. Equipo Experimental Simpson Mix-Muller.

Este equipo es geométricamente similar al mezclador a rediseñar por lo que se lo tomo como modelo para hacer un análisis dimensional y realizar las pruebas experimentales de mezclado y así estimar potencia y par de torsión.  Para estas pruebas se utilizo el mismo tipo de mezcla la cual es sílice, bentonita y una pequeña cantidad de agua la cual es llamada moldeo en verde.  La FIGURA 2.1 muestra el modelo experimental Simpson mix-muller.

FIGURA 2.1.  Mezclador Simpson Mix-Muller Experimental

Dimensiones del Equipo Experimental (Modelo):

Las dimensiones principales del equipo experimental se muestran en la FIGURA 2.2.

FIGURA 2.2.  Dimensiones de Mezclador Experimental.

En el Apéndice A se muestran los planos del equipo experimental Simpson Mix-Muller, con sus respectivas dimensiones.

2.3. Pruebas Experimentales de Mezclado.

Para la obtención de los datos experimentales se utilizaron los siguientes equipos:

- Amperímetro (1).

- Voltímetro (1).

- Variador de Voltaje Trifásico (1).

- Medidor de revoluciones (Tacómetro)  (1)

Procedimiento:

  - Se procedió a hacer la instalación de todos los equipos.  El motor del mezclador experimental funciona a 220 Volt y es trifásico, por lo que se necesito un variador de voltaje trifásico.  En la FIGURA 2.3 se muestra un esquema de la conexión de los equipos, para la obtención de datos.

FIGURA 2.3  Esquema de conexión eléctrico para la obtención de datos.

  - Se procede a preparar las mezclas de arena con sus respectivas cantidades de los diferentes agregados.  Haremos pruebas con 0 Kg (en vació), 12 Kg, 24 Kg, 30 Kg y 35 Kg.

  - Arrancamos con 220 Volt y con el variador de voltaje, vamos bajando de 20 en 20 Volt y mediremos las revoluciones del mezclador con el medidor de revoluciones (Tacómetro).

Nota:

El Mezclador experimental esta adaptado para 50 RPM, conforme se baja el voltaje del motor con el variador de voltaje, baja las RPM del mezclador experimental en una pequeña cantidad.

Se trato de hacer las pruebas con un Variador de Frecuencia, pero lastimosamente no se tuvo al alcance este equipo, por lo que se utilizo un variador de voltaje para hacer disminuir las RPM del motor.

Asumiremos que la potencia entregada por el motor del mezclador experimental es la misma a la salida del eje principal del mezclador.

Fórmulas:

- Para calcular la potencia dada por el motor del mezclador se utiliza:

El valor de 0.85 es un dato de la placa del motor, y se denomina factor de potencia.  En la sección anterior se realizo el análisis dimensional y se obtuvo los grupos adimensionales para lo cual se obtuvo las siguientes formulas:

- Para calcular el :

- Para el cálculo de :

La viscosidad promedio de la mezcla obtenida con el viscosímetro es  .  La densidad de la mezcla es de  .  La distancia de posición de los rodillos del mezclador experimental es de .  En la TABLA 2.1  se muestran los datos y resultados obtenidos en las pruebas experimentales de mezclado:

| MEZCLADORA DE ARENA EN VACIO (0 Kg) |
| --- |
| RPM | Rad/seg | VOLT (V) | AMP (A) | POT(W) |  |
| 50 | 5.24 | 220 | 2.2 | 712.57 |  |
| MEZCLA DE ARENA DE 12 Kg |
| RPM | Rad/seg | VOLT (V) | AMP (A) | POT(W) | Nrem | Npotm |
| 50 | 5.24 | 220 | 2.4 | 777.34 | 67.8 | 0.3 |
| 49 | 5.13 | 200 | 2.1 | 618.34 | 66.4 | 0.25 |
| 48 | 5.03 | 180 | 1.9 | 503.51 | 65.1 | 0.22 |
| 47 | 4.92 | 160 | 1.9 | 447.56 | 63.7 | 0.21 |
| 46 | 4.82 | 140 | 1.9 | 391.62 | 62.4 | 0.19 |
| MEZCLA DE ARENA DE 24 Kg |
| RPM | Rad/seg | VOLT (V) | AMP (A) | POT(W) | Nrem | Npotm |
| 50 | 5.24 | 220 | 2.6 | 842.12 | 67.8 | 0.32 |
| 49 | 5.13 | 200 | 2.4 | 706.68 | 66.4 | 0.29 |
| 48 | 5.03 | 180 | 2.5 | 662.51 | 65.1 | 0.29 |
| 47 | 4.92 | 160 | 2.6 | 612.45 | 63.7 | 0.28 |
| 46 | 4.82 | 140 | 2.8 | 577.12 | 62.4 | 0.28 |
| MEZCLA DE ARENA DE 30 Kg |
| RPM | Rad/seg | VOLT (V) | AMP (A) | POT(W) | Nrem | Npotm |
| 50 | 5.24 | 220 | 3.5 | 1133.63 | 67.8 | 0.43 |
| 49 | 5.13 | 200 | 3.6 | 1060.02 | 66.4 | 0.43 |
| 48 | 5.03 | 180 | 3.8 | 1007.01 | 65.1 | 0.44 |
| 47 | 4.92 | 160 | 4.3 | 1012.9 | 63.7 | 0.47 |
| 45 | 4.71 | 140 | 5 | 1030.57 | 61 | 0.54 |
| MEZCLA DE ARENA DE 35 Kg |
| RPM | Rad/seg | VOLT (V) | AMP (A) | POT(W) | Nrem | Npotm |
| 50 | 5.24 | 220 | 3.6 | 1166.02 | 67.8 | 0.45 |
| 47 | 4.92 | 200 | 4.5 | 1325.02 | 63.7 | 0.61 |
| 45 | 4.71 | 180 | 6.4 | 1696.02 | 61 | 0.89 |
| 41 | 4.30 | 160 | 8.7 | 2049.36 | 55.6 | 1.42 |

TABLA 2.1   Datos y Resultados obtenidos de las Pruebas Experimentales.

Con los datos obtenidos de  y  hacemos una gráfica y observamos el comportamiento de estos datos. Como es de imaginarse la carga de 35 Kg es la que debe de ser mezclada con una mayor potencia, tal como se muestra en la FIGURA 2.4.

FIGURA 2.4   Número de Potencia  frente a

2.4. Cálculo de Potencia.

El propósito de este trabajo es estimar la potencia que se necesita aplicar para una carga de mezcla de 200 Kg.  Para esto se realizo los siguientes cálculos:

- Analizamos la velocidad del mezclador a rediseñar (prototipo):

:# de Reynolds del modelo

Este  es igual para todas las pruebas realizadas en el mezclador modelo (Simpson Mix-Muller) a una velocidad de .  Ahora calculamos el  para el prototipo que es el mezclador a rediseñar el cual tiene un  y se a establecido una velocidad de mezclado de , la viscosidad y la densidad de la mezcla son las mismas.  Se ha tomado esta velocidad de mezclado por referencias de equipos mezcladores similares, en la Apéndice B se muestran algunos equipos mezcladores similares.

:# de Reynolds del prototipo

Con estos dos resultados  y  recordando lo que se dijo antes en la sección 2.1.2.  Similitud de Flujo, que para alcanzar la similitud dinámica entre flujos geométricamente  similares, debemos de duplicar al menos uno de esos grupos adimensionales.

Con los resultados anteriores de   y  obtenidos vemos que:

Este resultado muestra que se esta aumentado en 2,6 veces el grupo adimensional ().  Con lo que se establece que la velocidad de mezclado del prototipo sea de .

- Cálculo de Potencia del mezclador Prototipo:

Con los datos de  de la TABLA 2.1 calculamos la potencia para el prototipo:

  - Para 0 Kg (vació) tenemos:

| Modelo | Prototipo |
| --- | --- |

Como la mezcla es la misma entonces tenemos:

  - Para 12 Kg  tenemos:

| Modelo | Prototipo |
| --- | --- |

  - Para 24 Kg  tenemos:

| Modelo | Prototipo |
| --- | --- |

  - Para 30 Kg  tenemos:

| Modelo | Prototipo |
| --- | --- |

  - Para 35 Kg  tenemos:

| Modelo | Prototipo |
| --- | --- |

Utilizamos el Grupo adimensional   para estimar cantidad de carga que se puede mezclar en el prototipo.  Este grupo se lo designa como número de carga :

  - Para 12 Kg  de mezcla se calcula la carga que se puede mezclar en el prototipo:

| Modelo | Prototipo |
| --- | --- |

De igual forma como la mezcla es la misma tenemos:

  - Para 24 Kg  de mezcla se calcula la carga que se puede mezclar en el prototipo:

| Modelo | Prototipo |
| --- | --- |

  - Para 30 Kg  de mezcla se calcula la carga que se puede mezclar en el prototipo:

| Modelo | Prototipo |
| --- | --- |

  - Para 35 Kg  de mezcla se calcula la carga que se puede mezclar en el prototipo:

| Modelo | Prototipo |
| --- | --- |

Con los valores calculados de  y , se realiza una gráfica (FIGURA 2.5) y observamos que el valor de  que es nuestro requerimiento de mezcla, se ubica aproximadamente en .

FIGURA 2.5.  Potencia vs Carga

2.5. Factores de Forma.

En la sección 2.1, se obtuvieron grupos adimensionales y también se obtuvieron Factores de Forma, entre los cuales tenemos:

Para encontrar las dimensiones del mezclador prototipo procedemos a calcular con los Factores de Forma, igualando los Factores de Forma del modelo con los Factores de Forma del prototipo, teniendo en cuenta que .  Trabajaremos con unidades métricas:

Despejando de la relación  tenemos:

Remplazamos:

Despejando de la relación  tenemos:

Despejando de la relación  tenemos:

Despejando de la relación  tenemos:

Despejando de la relación  tenemos:

Despejando de la relación  tenemos:

Despejando de la relación  tenemos:

Despejando de la relación  tenemos:

Despejando de la relación  tenemos:

Despejando de la relación  tenemos:

CAPITULO 3

- REDISEÑO EN BASE A DATOS EXPERIMENTALES.

En al Capitulo 2, se realizo el análisis dimensional a un mezclador experimental (Simpson Mix-Muller) el cual es geométricamente similar a nuestros mezclador a rediseñar.  En el análisis dimensional se llego a los siguientes resultados para el mezclado de  de mezcla de Arena:

- La potencia para el mezclado de  es de  .

- El torque que se debe de aplicar al eje central del mezclador a rediseñar es de  .

- La velocidad de mezclado es de .

- El mezclador actual tiene un motor eléctrico de  y de .

Con estos resultados obtenidos a partir del cálculo del análisis dimensional y con los datos de potencia y velocidad del motor, se rediseña un sistema de reducción de velocidad, el cual esta compuesto por una reducción por bandas y poleas y otra por medio de una caja reductora de velocidad, la cual tiene como elementos un tornillo sinfín y corona para lograr la reducción requerida de .  En las secciones siguientes se muestran todos los cálculos realizados para el rediseño y también, la selección de algunos elementos esenciales en el sistema de reducción de velocidad.

  - Diseño de Forma del Sistema de Transmisión de Potencia.

FIGURA 3.1.  Diseño de Forma del Sistema de Transmisión de Potencia.

| 1. | Polea del Motor Eléctrico | 6. | Estructura de Soporte. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Bandas Tipo V. | 7. | Rodillos del mezclador |
| 3. | Caja Reductora Sinfín – Corona | 8. | Tanque del Mezclador |
| 4. | Polea de Caja Reductora. | 9. | Amortiguador de Resorte |
| 5. | Acoples |  |  |

  - Diseño de Corona y Tornillo Sinfín.

Para facilitar el cálculo del reductor se toma como referencia el catalogo 1090 de MARTIN, el mismo que se va a usar para encontrar el módulo y así poder dimensionar el tornillo sinfín y la corona.

Los materiales para la corona y el sinfín que normalmente se usan en la construcción de estos componentes son: Bronce al Aluminio y acero de cementación respectivamente, por ser de más fácil adquisición en el mercado local.

Datos para la selección:

| Potencia de salida en el reductor | : 8056.8 W (10.8 Hp) |
| --- | --- |
| Relación de reducción | : 20 |
| Número de Dientes de la Corona | : 40 |
| Número de Entradas del Tornillo Sinfín | : 2 |
| Torque necesario | : 3497.13 N-m (30952.21 lbf-pulg) |
| Tipo de lubricación | : baño de aceite |
| Tipo de carga | : No Choque |

Con estos datos primero se calcula la potencia requerida a la entrada (eje del sinfín).  Los factores de servicio se obtienen de la TABLA 3.1 y TABLA 3.2.

| HORAS DE OPERACIÓN POR DIA | FACTOR DE SERVICIO |
| --- | --- |
|  | No Choque | Choque Liviano | Choque Pesado |
| 8 – 10 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
| 11 – 16 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| 17 – 24 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |

TABLA 3.1. TIPO DE CARGA.

| TIPO DE LUBRICACION | FACTOR DE SERVICIO |
| --- | --- |
| Intermitente | 0.7 |
| Grasa | 0.4 |
| Goteo de Aceite | 0.2 |
| Baño de Aceite | 0.0 |

TABLA 3.2. TIPO DE LUBRICACION.

Observando la TABLA 3.1, debido a que las horas de operación fluctúan entre 8 – 10 horas diarias se obtiene un factor de servicio por el tipo de carga (no choques) de 1,0.  Como el tipo de lubricación por lo general para este tipo de reductores es en baño de aceite se escoge un factor de 0,0.  Utilizando la siguiente formula para hallar la potencia de entrada , al tornillo sinfín se tiene:

(Fórmula 1)

Donde:

= potencia a la salida del reductor = 10.8 Hp.

= Factor por tipo de carga = 1.0

= Factor por tipo de lubricación = 0.0

Entonces:

Con los datos de potencia, torque, relación de reducción (rango), numero de dientes de la corona y numero de hilos del sinfín, se recurre al Catalogo 1090 MARTIN,  y encontramos una tabla que Lista la Relación entre Centros y Rangos con H.P. y Torque Aproximados para Sinfines Endurecidos y Esmerilados con Coronas de Bronce.  Estas TABLAS se encuentran en el APÉNDICE C.

Como se observa en la APENDICE C, Rango 20, Distancia entre Centros de 4.333 pulg y un Paso Diametral de 6 pulg y a una RPM del sinfín de 300, encontramos una potencia de 4.50 HP.  Como se observa en estas tablas no encontramos lo que se necesita, pero tenemos referencias y escogemos para nuestro diseño un Paso Diametral que esta entre 3 pulg (módulo = 8.4667) y 4 pulg (módulo = 6.35), llegando a una selección de un Módulo 8  (Paso Diametral = 3.175 pulg).

En el APÉNDICE C están las siguientes tablas: Lista la Relación entre Centros y Rangos con H.P, y Torque Aproximados para Sinfines Endurecidos y Esmerilados con Coronas de Bronce, Dimensiones de Dientes Paso Diametral , Dimensiones de Dientes Paso Modular.

Con todos los valores obtenidos se procede a calcular el tamaño de la corona:

(Fórmula 2)

Donde:

= diámetro primitivo de la corona.

= Módulo

= Número de dientes de la corona.

Entonces:

Luego se calcula el diámetro exterior

(Fórmula 3)

Diámetro mayor sobre aristas : observar FIGURA  3.2

FIGURA 3.2.  Esquema de la Corona

(Fórmula 4)

Donde:

(Fórmula 5)

Remplazando 5 en 4 se obtiene:

(Fórmula 6)

El ancho de la corona se lo calcula mediante la siguiente fórmula:

(Fórmula 7)

Reemplazando P:

(Fórmula 8)

Utilizando un factor de seguridad , se tiene:

Teniendo como referencia el tamaño de la corona, se procede al dimensionamiento del tornillo sinfín, y tomando como distancia entre centros   de 203.2 mm (8 pulg), como referencia de las tablas del catalogo MARTIN 1090.

(Fórmula 9)

Donde:

= Diámetro primitivo del tornillo sinfín

Despejando de la fórmula 9 se tiene:

(Fórmula 10)

El diámetro exterior , del sinfín:

(Fórmula 11)

Finalmente se calcula la longitud del sinfín:

Cálculo de la Capacidad de Potencia:

A continuación se procede a calcular la capacidad de potencia del reductor, a manera de comprobación; bajo las condiciones de trabajo previamente establecidas.

Para facilitar el cálculo y para el uso de las siguientes tablas y figuras se trabaja en unidades Inglesas.

Fórmulas a Utilizarse:

- Velocidad en la línea de paso del sinfín .

(Fórmula 12)

Donde:

= velocidad del sinfín en RPM = 440 RPM

- Velocidad de deslizamiento .

(Fórmula 13)

Donde:

= ángulo de hélice

(Fórmula 14)

- Carga transmitida .

(Fórmula 15)

Donde:

= Factor de corrección por tamaño y materiales.

= Ancho de cara efectivo de la corona.

= Factor de corrección de la relación de velocidades.

= Factor de Velocidad

- Fuerza de fricción

(Fórmula 16)

Donde:

= Coeficiente de Fricción

= Angulo de presión =

- Potencia de entrada al tornillo

(Fórmula 17)

Donde:

= relación de reducción

(Fórmula 18)

Donde:

= Número de Dientes de la Corona = 40

= número de entradas del sinfín = 2

Desarrollo del Cálculo:

De la TABLA 3.3 con el ancho de cara de la corona , se obtiene .

| Ancho de Cara del Engrane ,pulg | Bronce de Colado en Arena | Bronce de Colado Frió Estático | Bronce de Colado Centrifugo |
| --- | --- | --- | --- |
| Hasta 3 | 700 | 800 | 1000 |
| 4 | 665 | 780 | 975 |
| 5 | 640 | 760 | 940 |
| 6 | 600 | 720 | 900 |
| 7 | 570 | 680 | 850 |
| 8 | 530 | 640 | 800 |
| 9 | 500 | 600 | 750 |

TABLA 3.3. Factor de materiales  para mecanismos de tornillo sinfín cilíndricos.

Para calcular la velocidad de línea de paso  con la fórmula 12, se precede a obtener el diámetro primitivo del sinfín en pulgadas:

Utilizando la fórmula 12 se tiene:

Por medio de la fórmula 14 se calcula el ángulo de la hélice , obteniéndose previamente el paso en pulgadas:

Con la fórmula 13 se obtiene la velocidad de deslizamiento

Con la fórmula 18 tenemos:

Con este valor de , de la TABLA 3.4, se encuentra que

| Relacion | Relacion | Relacion |
| --- | --- | --- |
| 3.0 | 0.500 | 8.0 | 0.724 | 30.0 | 0.825 |
| 3.5 | 0.554 | 9.0 | 0.744 | 40.0 | 0.815 |
| 4.0 | 0.593 | 10.0 | 0.760 | 50.0 | 0.785 |
| 4.5 | 0.620 | 12.0 | 0.783 | 60.0 | 0.745 |
| 5.0 | 0.645 | 14.0 | 0.799 | 70.0 | 0.687 |
| 6.0 | 0.679 | 16.0 | 0.809 | 80.0 | 0.622 |
| 7.0 | 0.706 | 20.0 | 0.820 | 100.0 | 0.490 |

TABLA 3.4. Factor de corrección de la relación  de velocidades .

Con , interpolamos de la TABLA 3.5, se obtiene

| Velocidad , |  | Velocidad , |  | Velocidad , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.649 | 300 | 0.472 | 1400 | 0.216 |
| 1.5 | 0.647 | 350 | 0.446 | 1600 | 0.200 |
| 10 | 0.644 | 400 | 0.421 | 1800 | 0.187 |
| 20 | 0.638 | 450 | 0.398 | 2000 | 0.175 |
| 30 | 0.631 | 500 | 0.378 | 2200 | 0.165 |
| 40 | 0.625 | 550 | 0.358 | 2400 | 0.156 |
| 60 | 0.613 | 600 | 0.340 | 2600 | 0.148 |
| 80 | 0.600 | 700 | 0.310 | 2800 | 0.140 |
| 100 | 0.588 | 800 | 0.289 | 3000 | 0.134 |
| 150 | 0.558 | 900 | 0.269 | 4000 | 0.106 |
| 200 | 0.528 | 1000 | 0.258 | 5000 | 0.089 |
| 250 | 0.500 | 1200 | 0.235 | 6000 | 0.079 |

TABLA 3.5. Factor de Velocidad .

Usando la fórmula 15 se calcula la carga transmitida, obteniendo previamente el diámetro primitivo de la corona en pulgadas:

Entonces:

En la FIGURA 3.3, se encuentran los valores representativos del coeficiente de fricción para mecanismos de sinfín basados en una buena lubricación, la curva B, es para materiales de alta calidad, por ejemplo, un sinfín con temple de superficie conectado a un engrane de bronce fosforado.  La curva A se emplea cuando es de esperar mayor fricción, como en el sinfín y engrane de hierro colado.

De la FIGURA 3.3 con , y usando la curva B se obtiene el coeficiente de fricción  aproximadamente.

FIGURA 3.3. Velocidad de deslizamiento vs Coeficiente de Fricción.

Con la fórmula 16 se procede a calcular la fuerza de fricción:

Finalmente se procede a calcular la potencia de entrada al tornillo sinfín mediante la fórmula 17:

Siendo el primer termino (), la potencia nominal de salida del reductor.  La potencia de  es la perdida debida a la fricción entre los dos elementos.  Con esto se comprueba que el reductor de velocidad puede transmitir la potencia que se necesita para el mezclador que es de  para el mezclado de 200 Kg.

Eficiencia del Engrane :

(Fórmula 19)

Donde:

- = Potencia nominal de salida = 12.57 Hp

- = Potencia nominal de entrada = 14.76 Hp

Par de Torsión Nominal a la Salida del Reductor :

Este resultado es satisfactorio dado que el torque de salida que se necesita para nuestro diseño es de  .

  - Selección de Rodamientos.

Los rodamientos adecuados para este tipo de reductores son los de rodillos cónicos debido a que se generan tanto fuerzas axiales como  radiales.  Para el eje de la corona se utilizara un diámetro para el agujero del rodamiento de , y para el eje del tornillo sinfín se utilizara un diámetro para el agujero del rodamiento de  como mínimo.

Análisis de Fuerzas para los apoyos de la Corona:

Considerando que solo se tiene definido el diámetro de los agujeros es necesario hacer un análisis de fuerzas mediante un diagrama de fuerzas (FIGURA 3.4), para así seleccionar dentro de la familia de rodamientos con esos diámetros de agujeros el más adecuado.

FIGURA 3.4.  Diagrama de Fuerzas con reacciones en los apoyos del eje de la Corona.

Para obtener las distancias  y , se bosqueja en la FIGURA 3.5 el conjunto tornillo sinfín-corona, usando para el efecto sus diámetros primitivos.

FIGURA 3.5.  Esquema del conjunto Tornillo Sinfín-Corona.

Observando la FIGURA 3.5, la distancia  es tomada desde el eje de la rueda hasta el punto de contacto  de ésta con el sinfín.

Entonces:

Como , se aproxima la distancia  a ; y la distancia  aproximada es de  dado que el diámetro de paso de la corona es de , entonces para  se aproxima a .

De la FIGURA 3.4 se tiene que:

Con esta fuerza se procede a calcular la fuerza resultante  para luego calcular las otras componentes.

(Fórmula 20)

Despejando  de la fórmula 20 se tiene:

(Fórmula 21)

(Fórmula 22)

(Fórmula 23)

Como se observa en la FIGURA 3.4.

Sumando fuerzas con respecto al eje X se tiene:

Tomando momentos con respecto al eje Z se tiene:

Despejando  se tiene:

Tomando momentos con respecto al eje Y se tiene:

De donde:

Simplificando  queda:

Sumando fuerzas en la dirección Y se tiene:

De donde:

Sumando fuerzas en la dirección Z se tiene:

De donde:

Finalmente se puede calcular el torque de salida , sumando momentos con respecto al eje X.

Entonces:

Análisis de Fuerzas para los apoyos del Tornillo Sinfín:

De la misma forma que se cálculo las fuerzas en los apoyos del eje de la corona, hacemos con los apoyos del tornillo sinfín, en la FIGURA 3.6 se muestra el diagrama de fuerzas:

FIGURA 3.6.  Diagrama de Fuerzas con reacciones en los apoyos del eje del Tornillo Sinfín.

Como se observa en la FIGURA 3.6 la distancia entre los puntos E y C es igual a la distancia C y D, por lo que son simétricas.  Entonces las fuerzas en los apoyos E y D son:

Selección de Rodamientos para la Corona:

Para seguir con la selección de rodamientos se obtienen las fuerzas resultantes radiales y axiales en cada uno de los apoyos A y B de la corona como se muestra en la FIGURA 3.4:

Apoyo A:

En el apoyo A solo hay una fuerza resultante, y es una fuerza radial:

Apoyo B:

En el apoyo B hay dos fuerzas resultantes una fuerza radial y otra axial:

Como se observa, la fuerza radial en el apoyo B  es mayor a la fuerza radial en el apoyo A , por lo que trabajaremos con los datos del apoyo B para seguir con la selección.

Del catalogo de rodamientos tenemos:

- Vida nominal básica:

(Fórmula 24)

Donde:

: Vida nominal Básica en horas.

: Velocidad rotacional RPM = 22 RPM

: Capacidad básica de carga radial dinámica, N

: Carga dinámica equivalente radial, N

: Constante =  para rodamientos de rodillos.

Despejando de la fórmula 24   tenemos:

De la TABLA 3.6, tenemos valores de vida nominal   recomendadas para maquinas diversas y tenemos máquinas para servicio de 8 horas que no siempre se utilizan plenamente, y se recomienda una vida entre , por lo que tomaremos el promedio que es .

TABLA 3.6.  Vidas de cojinetes recomendadas para Máquinas diversa.

Remplazando valores queda:

- Carga equivalente radial del rodamiento dinámica :

(Fórmula 25)

Donde:

: Constante

: Constante

: Fuerza radial =

: Fuerza axial =

Para realizar esta selección se inicia con:

Para facilitar el cálculo y para la utilización de las tablas del catalogo, trabajaremos con las unidades del sistema Internacional.

Como el diámetro del agujero del rodamiento es de  calculamos :

En el Apéndice D tenemos la página del catalogo B-126 del catalogo de rodamientos NTN, con un diámetro de agujero de 70mm, y con el valor de  seleccionamos el Número de rodamiento 32914XU, de la familia de rodamientos con este diámetro de agujero, porque la capacidad básica de carga radial dinámica del rodamiento seleccionado es de  este valor es mayor al obtenido.

Para comprobar si este rodamiento es el óptimo, encontramos los valores de X y Y.  En el Apéndice D del catalogo NTN, página B-127 en la parte superior  tenemos:

| X | Y | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.4 |  |

Donde:

: Constante del rodamiento = 0.32

: Factor de Carga = 1.90

Estos valores se los obtiene de las tablas del catalogo que se encuentran en el APÉNDICE D.

Tenemos que  entonces , por lo que:

Calculamos de la fórmula 25:

Como vemos se obtuvo el mismo valor de  entonces la selección  es la correcta.  Se necesitan dos rodamientos con el Número de rodamiento 32914XU para el eje de la corona.

Selección de Rodamientos para el Tornillo Sinfín:

Para seguir con la selección de rodamientos se obtienen las fuerzas resultantes radiales y axiales en cada uno de los apoyos E y D del Tornillo sinfín como se muestra en la FIGURA 3.6:

Apoyo E:

En el apoyo E solo hay una fuerza resultante, y es una fuerza radial:

Remplazamos:

Apoyo D:

En el apoyo D hay dos fuerzas resultantes una fuerza radial y otra axial:

Remplazando valores tenemos:

Como podemos ver las fuerzas radiales en ambos apoyos son iguales por lo que trabajaremos con el apoyo D por que tenemos una fuerza radial y otra axial.  Podemos notar que la fuerza axial es mayor a la fuerza radial , por lo que utilizaremos Rodamientos Axiales de Rodillos Esféricos que son utilizados en estos casos.

De la misma forma utilizaremos la fórmula 24, cambiando la carga radial equivalente , por la carga axial equivalente , despejamos :

Donde:

: Vida nominal Básica en horas es la misma = .

: Velocidad del sinfín =

: Constante =  para rodamientos de rodillos.

Calculamos:

- Carga equivalente axial del rodamiento dinámica :

(Fórmula 26)

Donde:

: Fuerza radial =

: Fuerza axial =

Para facilitar el cálculo y para la utilización de las tablas del catalogo, trabajaremos con las unidades del sistema Internacional.

El diámetro del agujero del rodamiento debe ser mínimo de , utilizamos la fórmula 26:

Donde debe de cumplirse la siguiente relación:

Remplazando valores tenemos que:

La relación se cumple por lo que se puede utilizar la fórmula 26:

Calculamos la capacidad básica de carga radial dinámica :

Con el resultado de  vamos al APÉNDICE D, pagina del catalogo NTN B-238, para seleccionar el rodamiento, con el diámetro de agujero de  y con  y encontramos el Número de Rodamiento 29412 con diámetro de  y  que es el óptimo para este caso.  La selección son dos rodamientos Axiales de Rodillos Esféricos.  El Número de Rodamiento es 29412.

  - Selección de Bandas y Poleas.

Para la selección de transmisión por banda –V y polea, se necesita conocer los siguientes factores:

- Caballos de fuerza (HP) necesarios para la transmisión =

- RPM de la unidad Motriz =

- RPM de la máquina impulsada =

- La distancia de centros aproximada de la transmisión .

- El tamaño del eje de las dos unidades =   (motriz),  (impulsado).

- El promedio de horas al día de operación = 6 a 8 horas

Paso 1: Determinar el diseño de caballos de fuerza:

De las Tablas del APÉNDICE E, Tabla 1 pag D-43 del catalogo de MARTIN, encontramos el factor de servicio, y buscamos en los Tipos de Transmisión y encontramos mezcladores de masa y en tipos de unidades motrices tenemos un motor AC, torque normal, jaula de ardilla y sincrónico que trabaja con un servicio normal y obtenemos el factor de servicio que es de 1.2.

18 HP es diseño de HP

Paso 2: Determinar la sección transversal:

Seleccionaremos una banda convencional y utilizando la APÉNDICE E, Tabla 3, pag D-44, y vemos que es un banda tipo B.

Paso 3: Revisión del diámetro mínimo de polea:

Observando la Tabla 4 Pag D-44 en la APÉNDICE E, y con los datos de potencia del motor y RPM del motor vemos que el diámetro mínimo es de

Paso 4: Selección de la transmisión:

En las Tablas de selección de transmisión para bandas Tipo B, APÉNDICE E, pag D-122 y D-123 del Catalogo del MARTIN, tenemos RPM de la polea motriz , velocidad de la polea impulsada , con la razón de velocidad entramos y con la velocidad del eje motriz, encontramos la potencia por banda entregada, y esta es de 8.54 HP por banda.  En la misma Tabla y a la derecha con la distancia entre centros buscamos la más cercana y tenemos una de , y la designación de largo de banda es de , y encontramos un factor de corrección de la longitud de arco, y esta es de .  Encontramos los caballos de fuerza corregidos multiplicando lo siguiente:

Por banda.

Paso 5: Determinar el número de bandas requeridas:

Dividimos el diseño de caballos de fuerza entre los caballos de fuerza corregidos:

Utilizamos 3 bandas .tipo B de 75 pulg de longitud

Paso 6: Resultados:

Los datos técnicos para solicitar las poleas y bandas son:

- 3 B 70 TB (Polea Motriz)

- 3 B 184 TB (Polea Impulsada)

Esto quiere decir que utilice una polea para la unidad motriz de diámetro de paso de 7 pulg, 3 canales o ranuras y buje taper (TB), y una polea para la unidad impulsada de 18.4 pulg y de 3 canales o ranuras y buje taper (TB).  En el APÉNDICE E, Tablas D-32 y D-33 se muestra las dimensiones generales de las poleas a utilizar.

  - Análisis de Resultados.

En la TABLA 3.7 se muestra una comparación de los resultados obtenidos por el análisis dimensional, con las dimensiones existentes del mezclador a rediseñar (prototipo).  Tomando en cuenta que se trabajo con el diámetro de posición de los rodillos del prototipo  como parámetro clave para la realización de todo el análisis dimensional.

| Parámetro | Resultado del Análisis Dimensional | Dimensiones del molino mezclador actual |
| --- | --- | --- |
|  | 0.98 m | 0.98 m |
|  | 1.49 m | 1.45 m |
|  | 0.56 m | 0.55 m |
|  | 0.62 m | 0.60 m |
|  | 0.147 m | 0.14 m |
|  | 0.64 m | 0.645 m |
|  | 0.224 m | 0.23 m |
|  | 0.17 m | 0.23 m |
|  | 0.086 m | -------- |
|  | 0.17 m | 0.22 m |
|  | 0.05 m | -------- |
|  | 0.80 m | 0.70 m |
|  | 0.80 m | 0.65 m |

TABLA 3.7 Comparación de resultados del Análisis Dimensional con Dimensiones actuales del Molino Mezclador (Prototipo)

Comparación del cálculo de Potencia con las pruebas realizadas en el Molino Mezclador a Rediseñar.

Antes de la realización del Análisis Dimensional, se realizo  pruebas de mezclado en el mezclador a rediseñar (prototipo), de la misma forma como se realizaron las pruebas en el mezclador experimental, utilizando un Amperímetro y un Voltímetro, y se midió la potencia entregada por el motor a diferentes cargas, y se obtuvieron los siguientes resultados.  En la TABLA 3.8 se muestran los datos obtenidos:

| Carga | Amp (A) | Volt (V) | Pot |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 (vació) | 13.23 | 203 | 5.3 |
| 50 | 14.33 | 203 | 5.74 |
| 100 | 18.06 | 203 | 7.24 |
| 150 | ------ | ------ | ------ |

TABLA 3.8  Datos de pruebas del Molino Mezclador Actual.

Debemos aclarar que el voltaje medido es menor a 220 V esto se debe a que el día que se realizo las pruebas, se estaba utilizando energía eléctrica para el proceso de fundición.  La fórmula que se utilizo para el cálculo de potencia es la misma, de igual forma el factor de potencia es el mismo 0.85.

Como se observa los resultados de la TABLA 3.8, la potencia es solo la entregada por el motor, pero se le debe de sumar la perdida de potencia debida a la fricción entre los elementos, que en promedio es de .  En la TABLA 3.9 y con ayuda de la FIGURA 2.5, presentamos los resultados del análisis dimensional y las pruebas hecha en el molino mezclador actual:

| Carga | por Análisis Dimensional | obtenida por pruebas |
| --- | --- | --- |
| 0 (vació) | 7.2 | 7.3 |
| 50 | 7.70 | 7.74 |
| 100 | 8 | 9.24 |
| 150 | 8.4 | Patinó la polea |

TABLA 3.9  Resultados de comparación de Potencia.

Como podemos ver de la TABLA 3.9, la potencia en vació  es cercana, de igual forma para , pero vemos un cambio para , esto se debe a que las dimensiones de las paletas del Molino Mezclador a rediseñar tienen sus dimensiones mucho mayor a las calculadas por el análisis dimensional esto tiene gran incidencia en el aumento de potencia ya que el área de la paleta aumenta por lo que aumenta la carga y esto eleva la potencia.

También se debe de mencionar que la corona que esta actualmente en el molino mezclador a rediseñar es mucho menor que la diseñada en la sección 3.2.  Por lo que no es acta para la potencia a transmitir, por esa razón se dijo que el problema se iniciaba cuando se sobre pasaba de de mezcla de arena lo cual ocurría que se desgaste la corona mucho mas rápido por la sobre carga.

Del punto de vista del Área de la Fundición es de vital importancia tener un mezclador de este tipo, por la razón de que el mezclador homogeniza la mezcla, con sus aglomerantes y otros compuestos que son de vital importancia, para su posterior utilización en los moldes para la fundición de metales.

CAPITULO 4

- ANÁLISIS DE COSTOS

En este capitulo se analizara el costo de inversión para la rehabilitación de la maquina a ser rediseñada.  Se ha dividido el análisis de la siguiente manera: Costo de materiales directos e indirectos, y Costo de manufactura.

  - Costo de Materiales Directos e Indirectos.

En la TABLA 4.1 se presenta una lista de Costos de materiales directos:

TABLA 4.1 Lista de Costos de Materiales Directos

| Material | Cantidad | Peso (Kg) | Precio ($/Kg) | Subtotal ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RUEDA |
| Plancha Acero ASTM-A36 D = | 1 | 24 | 2.50 | 60 |
| Bronce para piñones D = | 1 | 30 | 10 | 300 |
| TORNILLO SINFÍN |
| Barra de acero SAE 4337 (705) D = | 1 | 28 | 8.50 | 238 |
| EJE DE LA RUEDA |
| Barra de acero SAE 1020 D = | 1 | 12 | 3.50 | 42 |
| CAJERA FIJA EJE RUEDA |
| Plancha de acero ASTM-A36 D = | 1 | 15 | 2.50 | 37.50 |
| CAJERA FIJA TORNILLO SINFIN |
| Plancha de acero ASTM-A36 D = | 1 | 15 | 2.50 | 37.50 |
| CAJERA DESMONTABLE DE EJE DE RUEDA |
| Plancha de acero ASTM-A36 D = | 1 | 15 | 2.50 | 37.50 |
| CAJERA DESMONTABLE DE TORNILLO SINFÍN |
| Plancha de acero ASTM-A36 D = | 1 | 15 | 2.50 | 37.50 |
| CAJA |
| Plancha de acero ASTM-A36 D = | 1 | 68 | 2.50 | 170 |
| RODAMIENTOS |
| Nª- 32914XU Nª- 29412. | 2 2 |  | 40 35 | 80 70 |
| Soldadura AWS E6011 |  | 2 | 2.17 | 4.34 |
| Cementación y Temple |  | 18 | 9 | 162 |

COSTO TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS:    $1276.34

En la TABLA 4.2 se presenta una lista de Costos de materiales Indirectos:

TABLA 4.2 Lista de Costos de Materiales Indirectos

| Materiales | Costo($) |
| --- | --- |
| Oxígeno | 8.50 |
| Acetileno | 2.50 |
| Disco de esmerilar | 3 |
| Disco lijar | 0.50 |
| Cuchillas para torno | 15.85 |
| Cuchillas para cepillo | 6.43 |
| Aceites de corte / galón | 12 |

COSTO TOTAL DE MATERIALES INDIRECTOS:    $48.78

  - Costo de Manufactura.

En la TABLA 4.3 se muestran horas/hombre de preparación para la fabricación de la caja reductora diseñada anteriormente. Estos resultados fueron obtenidos con la ayuda del personal que se dedica a estas construcciones:

TABLA  4.3 Horas/Hombre Utilizadas en la Fabricación

| PREPARACION | HORAS/HOMBRE |
| --- | --- |
| Trazado-oxicorte | 10 |
| Esmerilado | 4 |
| Soldadura | 8 |
| Mecanizado |
| Torneado sinfín | 10 |
| Torneado sinfín | 10 |
| Torneado rueda | 8 |
| Fresado rueda | 10 |
| Torneado cajeras | 24 |
| Fresado chaveteros | 6 |
| Cepillado chavetero rueda | 4 |
| Taladrado | 5 |
| Machuelado | 6 |
| Montaje |
| Montaje mecánico | 25 |
| TOTAL HORAS/HOMBRE | 130 |

Aplicando ahora un costo de hora/hombre, tomado promedio entre empresas locales de construcción, tenemos:

Costo Hora/Hombre:                 $ 1.82

COSTO TOTAL MANUFACTURA =  $236.6

  - Costo Total.

El costo total a la fecha (enero 2005), es la suma de los costos de materiales directos e indirectos más los costos de manufactura, lo cual resulta:

COSTO TOTAL =    $ 1561.72

Recuperación de la inversión:

Un ejemplo:

Si la hora/hombre = $1.82,  la reducción de tiempo al utilizar el mezclador es de 25 minutos, entonces se esta ahorrando $0.76 por cada mezclada y si se repite 4 mezcladas por día seria = $ 3.03, si el personal trabaja 6 días a la semana seria = $ 18, al mes tendríamos: $ 72.8, al año $ 873.6 esto quiere decir que en menos de dos años se recupera la inversión de rehabilitar el equipo.

“Por decisión y necesidad de la Gerencia de INTRAMET, se utilizo una caja reductora similar a la que estaba instalada, debido a que actualmente no tienen recursos económicos para implementar este proyecto, pero ya se reflejan los cambios de utilizar este equipo, se ha reducido los tiempos de operación de mezclado, se ha mejorado la calidad del material de moldeo y en el producto terminado.  La gerencia no dejara de implementar este proyecto en el futuro”.

CAPITULO 5

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después del rediseño realizado al molino mezclador de arena de moldeo se puede concluir que:

- Los beneficios que presta la rehabilitación del molino mezclador, se ve reflejado en la reducción de tiempos de operación, en la calidad del material de moldeo, y en la calidad del producto terminado.

- El costo de inversión de la rehabilitación del mezclador es de  $1561.72.  que se la puede recuperar en menos de dos años.

- El costo de un reductor nuevo importado esta por arriba de los $6000 por lo que es un ahorro mayor del 50% para la empresa.

- El análisis dimensional en este caso me ayudo a estimar la potencia que se debe de aplicar para el mezclado de 200 Kg, además se confirmo que las dimensiones del mezclador actual son suficientes para el mezclado de 200 Kg, que era nuestro requerimiento.

- El tornillo sinfín diseñado es de dos hilos y la corona de 40 dientes dando una razón de reducción de 20.

- En el análisis dimensional no se tomo en cuenta el tiempo, debido a que la mezcla no depende del tiempo, el sistema es estable.

Por todo esto se puede realizar las siguientes recomendaciones:

  - Se debe de mencionar que los resultados obtenidos de el Número de Reynolds  , en el capitulo 2, son un tanto cuestionables, debido a que se asumió a la mezcla como un fluido viscoso lo cual no lo es, por lo que se recomienda hacer un mayor análisis.  Pero estos resultados no afectan el cálculo de potencia que se ha realizado.

  - Para un mejor análisis dimensional es mejor la utilización de un variador de frecuencia en vez de un variador de voltaje, para la variación de RPM del motor.

  - Es preferible utilizar un medidor de torque para una mejor estimación de potencia.

  - Es preferible que la velocidad del mezclador no sobrepase las 22 RPM, para evitar el levantamiento de polvo y el derrame de arena fuera del mezclador.

  - Es recomendable mencionar que el alcance de este trabajo puede servir no solo para el área de la fundición sino para otras industrias, donde se necesita un mezclado intensivo como por ejemplo en el caso de los recubrimientos de electrodos. etc.

APÉNDICE

APÉNDICE A

PLANOS DEL EQUIPO EXPERIMENTAL

“SIMPSON MIX-MULLER”

- Vista Superior

- Vista Frontal.

APÉNDICE B

TIPOS DE EQUIPOS PARA EL MEZCLADO DE

SÓLIDOS Y PASTAS

- Tabla 19.1.  Tipos de Equipos para el mezclado de Sólidos.

- Figura 19.9.  Algunos Equipos para la mezcla de Sólidos.

- Tabla 19.3 Requerimientos de potencia y velocidad de rotación para algunos mezcladores Comerciales.

APÉNDICE C

TABLAS DE UTILIZACION DEL CATALOGO MARTIN 1090

PARA SELECCIÓN DEL MÓDULO DE LA FRESA Y

DISTANCIA ENTRE CENTROS

- Lista la Relación entre Centros y Rangos con H.P, y Torque Aproximados para Sinfines Endurecidos y Esmerilados con Coronas de Bronce G-76 y G-77.

- Dimensiones de Dientes Paso Diametral G-86.

- Dimensiones de Dientes Paso Modular G-90.

APÉNDICE D

TABLAS PARA LA SELECCIÓN DE RODAMIENTOS

- Información Técnica.  A-12 y A-13.

- Rodamientos de Rodillos Cónicos para el eje de la Corona.  B-126 y B-127.

- Rodamientos Axiales de Rodillos Esféricos para el eje del Tornillo Sinfín.  B-238 y B-239.

APÉNDICE E

TABLAS PARA LA SELECCIÓN DE BANDAS Y POLEAS

- Factor de servicio.  Pagina D-43.  Tabla 1.

- Tipo de Banda.  Tabla 3.  Pag D-44.

- Diámetro Mínimo de Polea para Motores Eléctricos.  Tabla 4.  Pag D-44.

- Tablas de selección de transmisión para bandas Tipo B.  Pags D-122 y D-123.

- Dimensiones Generales de las Poleas.  Pags D-32 y D-33.

PLANOS

- Dibujo # 1: Mezclador  de Arena

- Dibujo # 2: Tornillo sinfín

- Dibujo # 3: Corona del reductor

- Dibujo # 4: Dimensiones del las paletas del mezclador

BIBLIOGRAFÍA

- McCABE – SMITH – HARRIOTT.  Operaciones Básicas de Ingeniería Química, McGraw-Hill Inc.  Cuarta Edición, Madrid-España, 1991.

- PERRY - GREEN.  Manual del Ingeniero Químico, McGraw-Hill, Volumen III, Séptima Edición, Madrid-España, 2001.

- FOX – McDONALD.  Introducción a la Mecánica de Fluidos, McGraw-Hill, Cuarta Edición, México, 1995.

- SHIGLEY – UICKER.  Teoría de Máquinas y Mecanismos,  McGraw-Hill Inc.  México, 1996.

- SHIGLEY – MITCHELL.  Diseño en Ingeniería Mecánica,  McGraw-Hill Inc.  Cuarta Edición,  México, 1985.

- NORTON.  Diseño de Máquinas, PRENTICE HALL, México, 1999.

- N. LARBURU A.  Máquinas Prontuario, PARANINFO, Segunda Edición, Madrid-España, 1990.

- NTN Corporation.  Rodamientos de Bolas y de Rodillos,  CAT.NO.2200-II/S.

- MARTIN.  SPROCKET & GEAR, INC. CATALOG 1090.