CAPITULO 4

4. MEJORAMIENTO DEL PROCESO

Con el mejoramiento del proceso se propone aumentar la producción actual mediante la implementación de equipos que eliminen el reproceso, y que permitan obtener el producto en un tiempo reducido, a un costo mínimo, y  permitiendo llevar un control de calidad.

Para evaluar la mejor alternativa, se utiliza como herramienta la estimación del costo por caja, tomando en cuenta costos directos e indirectos, para determinar cual de los procesos: actual, actual mejorado  o semiautomático, es el más adecuado y de menor precio.

  - DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLIFICADO y mejorado

El proceso de fabricación que fue analizado en el segundo capítulo, ha tenido varios cambios que se muestran en el diagrama de flujo que se muestra en la figura 4.1. A partir de este diagrama se realizara el estudio de la selección de equipos y los cálculos correspondientes.

  - Balance de materiaLES

Se realizó el balance de materiales del proceso ACTUAL, que consta de dos partes: elaboración del turrón de miel de abeja, y  enchocolatado del turrón.

Los datos necesarios para el balance de materiales se obtuvieron mediante el control del proceso durante una semana de producción, de esta manera se establecieron los porcentajes de pérdidas estándar para cada paso del proceso, y para el proceso total. A partir de estos datos, se inicio el control del proceso, utilizando el que anteriormente no se tenía controlado. Para el control se utiliza el formato que se muestra en el anexo 4.1, en donde se registra para cada lote, los parámetros más importantes del proceso, como es temperaturas, tiempos, y pesos.

Los resultados del balance de materiales se muestran en la tabla 27, donde se observa tres columnas: la primera columna, indica los ingredientes con sus respectivos pesos y unidad, que ingresan al sistema; la segunda columna, indica la operación que se lleva a cabo; y la tercera columna, muestra el ingrediente y su respectivo peso, que sale del sistema  como un desperdicio, o que se acumula para continuar con la siguiente etapa.

En la elaboración del turrón se obtuvieron los siguientes datos:

- Total entradas	100%

- Total salidas		76.56%

- Total pérdidas	20.44%

El detalle de las pérdidas se muestran a continuación:

- Vapor de agua	53.40%

- Yema			23.50%

- Producto		12.50%

- Cáscara		10.60%

- Total			100.00%

| ENTRA | OPERACIÓN | SALE Y ACUMULA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Huevo entero | 2,660 | kg | MEZCLA | Mezcla | 5,200 | kg |
| Clara | 1,700 | kg |  | Sólidos | 63 | % |
| Yema | 0,660 | kg |  | Agua | 37 | % |
| Cáscara | 0,300 | kg |  | Huevo | 0,960 | kg |
| Miel de abeja | 2,600 | kg |  | Yema | 0,660 | kg |
| Azúcar | 0,900 | kg |  | Cáscara | 0,300 | kg |
| Total | 6,160 | kg |  | Total | 6,160 | kg |
| Mezcla | 5,200 | kg | COCCION | Turrón | 3,700 | kg |
| Sólidos | 63 | % |  | Sólidos | 88 | % |
| Agua | 37 | % |  | Agua | 12 | % |
|  |  |  |  | Vapor de agua | 1,500 | kg |
| Total | 5,200 | kg |  | Total | 5,200 | kg |
| Turrón | 3,700 | kg | COCCION | Turrón con maní | 7,200 | kg |
| Maní | 3,600 | kg |  | Pérdidas | 0,100 | kg |
| Total | 7,300 | kg |  | Total | 7,300 | kg |
| Turrón con maní | 7,200 | kg | EXTENSION | Turrón | 7,400 | kg |
| Hostia | 0,250 | kg |  | Pérdidas | 0,050 | kg |
| Total | 7,450 | kg |  | Total | 7,450 | kg |
| Turrón | 7,400 | kg | CORTE | Turrón cortado | 7,200 | kg |
|  |  |  |  | Pérdidas | 0,200 | kg |
| Total | 7,400 | kg |  | Total | 7,400 | kg |

TABLA 27. BALANCE DE MATERIALES EN LA ELABORACIÓN DEL TURRON

| Masa Glacé | 8,000 | kg | MEZCLA | Cobertura leche | 11,140 | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grasa | 34,000 | % |  | Grasa | 35,500 | % |
| Chocolate | 2,000 | kg |  | Pérdidas | 0,050 | kg |
| Grasa | 32,000 | % |  |  |  |  |
| Grasa vegetal | 0,300 | kg |  |  |  |  |
| Chocolate reproceso | 0,890 | kg |  |  |  |  |
| Total | 11,190 | kg |  | Total | 11,190 | kg |
| Cobertura leche | 11,140 | kg | MOLDE | Producto | 18,090 | kg |
| Turrón cortado | 7,200 | kg |  | Chocolate | 61 | % |
|  |  |  |  | Turrón | 39 | % |
|  |  |  |  | Pérdidas | 0,250 | kg |
|  |  |  |  | Chocolate | 0,150 | kg |
|  |  |  |  | Turrón | 0,100 | kg |
| Total | 18,340 | kg |  | Total | 18,340 | kg |
| Producto | 18,090 | kg | ENFRIAMIENTO | Producto | 18,090 | kg |
| Producto | 18,090 | kg | REPROCESO | Producto Neto | 16,800 | kg |
|  |  |  |  | Chocolate | 58 | % |
|  |  |  |  | Turrón | 42 | % |
|  |  |  |  | Chocolate reproceso | 1,290 | kg |
| Total | 18,090 | kg |  | Total | 18,090 | kg |
| Producto Neto | 16,800 | kg | EMBALAJE | Producto bruto | 19,600 | kg |
| Materiales de embalaje | 2,800 | kg |  |  |  |  |
| Total | 19,600 | kg |  | Total | 19,600 | kg |

TABLA 28. BALANCE DE MATERIALES EN EL ENCHOCOLATADO DEL  TURRON.

El balance de materiales en el enchocolatado se muestra en la tabla 28.

Los resultados del balance se muestran a continuación:

- Total entradas	100.00%

- Total salidas		91.35%

- Total pérdidas	8.65%

El detalle de las pérdidas se muestran a continuación:

- Reproceso		81%

- Molde			16%

- Mezcla		3%

- Total			100%

Los cálculos realizados se basan en un batch de producción, que equivale a 84 cajas de veinte unidades.

  - AnaliSIs de equipos Y SUMINISTROS Del proceso ACTUAL MEJORADO

En el proceso actual mejorado se considera las mejoras propuestas en el segundo capítulo, que se enumeran a continuación:

- Incorporación del azúcar en forma de caramelo al final del proceso de cocción, con lo que se logra disminuir el tiempo del proceso de cocción de 90 minutos  a  65 minutos, que equivale al 28% de disminución del tiempo.

- Implementación del temperado del chocolate, y utilización de cobertura de chocolate (manteca de cacao), en lugar de la cobertura de sabor a chocolate (manteca vegetal).

- Cambio del uso de moldes, por la inmersión del turrón en el chocolate líquido, con lo que se logra una combinación de cobertura (chocolate) 35% y relleno (turrón de miel de abeja con maní) 65%.

Con este cambio se ahorra un 58% de chocolate, y se aumenta 60% de turrón.  Las nuevas dimensiones del corte del turrón para el baño son: 20 x 25 x 12 mm, de esta forma se obtiene el peso requerido por unidad (10 g).

- Mayor control del enfriamiento, el producto a 25-28ºC se coloca en bandejas sobre un estante móvil, que ingresa a la cámara de refrigeración, permanece el tiempo necesario hasta alcanzar 10ºC.

Luego sale a un cuarto con temperatura y humedad controlada, para evitar que se humedezca la superficie del chocolate.   Para conocer la temperatura del cuarto se utiliza la carta higrométrica (anexo 2.5 ).

Para llevar a cabo las mejoras recomendadas para el proceso actual se requiere de los equipos que se detallan en la tabla 29.

En los anexos    se puede observar las figuras de los equipos que se utilizan en el proceso actual mejorado. Para el análisis de costos se requiere conocer la capacidad máxima de los equipos, y el costo de la inversión. Estos datos se detallan en la tabla 30.

| PROCESO | CAPACIDAD MAXIMA kg/h | TIEMPO OPERACIÓN h/batch | COSTO DE EQUIPOS USD |
| --- | --- | --- | --- |
| BATIDO | 20 | 0.25 | 500 |
| COCCION | 34 | 1.17 | 2300 |
| EXTENSION | 80 | 0.25 | 450 |
| CORTE | 10 | 2.00 | 15 |
| TEMPERADO | 12 | 0.83 | 1800 |
| ENCHOCOLATADO | 7 | 3.00 | 250 |
| ENFRIAMIENTO | 5 | 4.00 | 500 |
| EMPAQUE | 5 | 4.00 | 35 |
| AIRE ACONDICIONADO |  |  | 400 |
| SISTEMA DE AGUA |  |  | 300 |
| QUEMADOR A GAS |  |  | 120 |
| TOTAL | 15.5 | 6670 |

TABLA 30. COSTO DE EQUIPOS DEL PROCESO ACTUAL MEJORADO

| Proceso | Equipo | Características |
| --- | --- | --- |
| Batido | Batidora semi-industrial | Capacidad 20 L. Motor 0.75HP |
| Cocción | Olla de acero inoxidable agitador mecánico | Carga y descarga manual, calentamiento con gas de uso industrial, agitador raspador de teflón |
| Extensión | Mesa, reglas de nivel y accesorios | Mesa: 1800 x 900 mm Reglas de nivel de 12mm de altura Rodillo de 60mm de diámetro |
| Corte | Cortador giratorio | Diámetro 40 mm |
| Temperado | Baño María | Recipiente de acero inoxidable((40mmx25mm) con agitador, suspendido sobre un baño de agua. Resistencia eléctrica y salmuera (20%) para controlar la temperatura del proceso. |
| Enchocolatado | Tenedores para baño, malla, bandejas y estante transportador | Material acero inoxidable, bandejas con malla mesh 9. Dimensiones del estante 690 x 420 x 1560 mm |
| Enfriamiento | Cámara fría | Cuarto aislado refrigerado con unidad de compresión y condensador Dimensiones 700 x 500 x 1800 mm |
| Embalaje | Bandejas, recipientes herméticos. | Proceso manual, se utiliza papel estaño, pirotinas, cajas de cartulina y papel celofán. |
| Equipos auxiliares | Condicionador de aire | Enfriamiento del área de baño de chocolate y embalaje a temperatura y humedad controladas. |
|  | Quemador | Calentamiento en el proceso de cocción del turrón. |
|  | Sistema de Agua | Cisterna de 12 m3, tanque de presión de 200 L y bomba de 1HP para cubrir las necesidades de agua de la planta.50 psi |

Fuente: Inducom, Debucco

TABLA 29. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DEL PROCESO ACTUAL MEJORADO

Los suministros necesarios para el funcionamiento normal de la planta de procesamiento son:

AGUA POTABLE

El agua se recibe del servicio municipal. El control del nivel de cloro y pH se realiza cada 15 días. El agua se utiliza principalmente para los proceso de limpieza y desinfección de los equipos, utensilios e instalaciones de la planta.

Debido a que el agua no es un ingrediente del producto, no es necesario tratamientos de purificación.

El consumo de agua se resume en la siguiente tabla.

| Consumo mensual | 40 | m3/mes |
| --- | --- | --- |
| Costo del agua | 0,62 | USD/m3 |
| Costo mensual | 24.8 | USD/mes |
| Capacidad producción | 20 | batch/mes |
| Costo total | 1.24 | USD/batch |

TABLA 31. CONSUMO DE AGUA

#### ELECTRICIDAD

La energía eléctrica se recibe a través del servicio público con un voltaje de 110V. Se utiliza en equipos,  y alumbrado del área de trabajo.

En la tabla 32 se describe los equipos que utilizan energía, y su consumo.

| EQUIPO | POTENCIA DEL MOTOR | TIEMPO DE OPERACIÓN | CONSUMO ENERGIA | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HP | KW | Min | horas | KJ/batch | USD |
| Batidora Semi-industrial | 0.75 | 0.56 | 30 | 0.50 | 0.28 | 0.023 |
| Motoreductor Cocción | 2.00 | 1.50 | 75 | 1.25 | 1.88 | 0.152 |
| Motoreductor Temperado | 0.50 | 0.38 | 50 | 0.83 | 0.31 | 0.025 |
| Resistencia Temperado | 0.50 | 0.38 | 20 | 0.33 | 0.13 | 0.010 |
| Bomba Salmuera | 0.13 | 0.09 | 30 | 0.50 | 0.05 | 0.004 |
| Sistema de Enfriamiento | 2.00 | 1.50 | 240 | 4.00 | 6.00 | 0.486 |
| Condicionador de aire | 1.00 | 0.75 | 480 | 8.00 | 6.00 | 0.486 |
| Motor Bomba de Agua | 2.00 | 1.50 | 60 | 1.00 | 1.50 | 0.122 |
| Alumbrado |  | 1.00 | 240 | 4.00 | 4.00 | 0.324 |
| TOTAL | 20.14 | 1.631 |

TABLA 32. CONSUMO DE ELECTRICIDAD

En cada batch de producción el consumo eléctrico es de 1.631 USD, lo que equivale a 20.14KJ de energía consumida.

#### COMBUSTIBLE

Se utiliza como combustible al gas de uso industrial en presentación de 45 kg.  Se emplea el calor de la combustión del gas en la cocción del turrón  y  el temperado del chocolate.

#### COCCION DEL TURRON

El proceso de la cocción está constituido por cuatro etapas, que se enumeran a continuación:

- Periodo de calentamiento del producto, en donde la temperatura aumenta hasta 70ºC.

- Periodo de mantenimiento, durante 25 minutos se mantiene constante a 70ºC

- Periodo de mantenimiento, al añadir el azúcar a 122ºC se calienta la mezcla desde 70ºC hasta 90ºC, y se mantiene a esa temperatura por 15 minutos.

- Periodo de calentamiento del azúcar, se calienta el  jarabe de azúcar hasta 122ºC para obtener una concentración de azúcar de 90%.

Para calcular el combustible necesario para realizar estos procesos se requiere calcular los consumos de calor que se realizan en cada etapa, a continuación se detalla cada uno de ellos.

  - Periodo de calentamiento

      - Calor consumido para el calentamiento de la olla

Se toma el Cp del bronce, igual a 0.368 KJ/kgºC.

      - Calor consumido para el calentamiento de la mezcla 1 (albúmina, miel de abeja y glucosa)

El calor específico de la mezcla se determinó de acuerdo a los componentes del producto, y utilizando la siguiente fórmula:

En donde, x es el peso del componente en fracción unitaria. Los subíndices corresponden a: c, carbohidratos; p, proteína; g, grasa; a, ceniza; h, humedad.

Tomando en cuenta los componentes de la mezcla, se tiene:

      - Pérdidas de calor de las paredes al medio (convección-radiación)

Las pérdidas de calor por convección y radiación, en equipos en estado estacionario se determinan utilizando la siguiente fórmula:

En donde ha es el coeficiente combinado de conducción radiación, el cual se determina utilizando una fórmula que proporciona un valor estimado para equipos con o sin aislamiento.

Entonces,

Siendo A el área externa de la olla.

      - Pérdidas de calor de la superficie del producto al medio ambiente, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula de transferencia de calor por conducción.

Siendo ha2, igual a

Se utiliza una T promedio (T2) dado que la mezcla no tiene una temperatura constante, T promedio es igual a (70+20)/2, es decir 45ºC.

Entonces se aplica la fórmula,

El calor del periodo de calentamiento será igual a

  - Periodo de mantenimiento (70ºC)

      - Pérdidas de calor por la evaporación del agua

Siendo m la masa de agua que se evapora, y ( el calor latente de evaporación del agua.

      - Pérdidas de calor de las paredes al medio (convección-radiación)

Las pérdidas de calor por convección y radiación, en equipos en estado estacionario se determinan utilizando la siguiente fórmula:

En donde ha es el coeficiente combinado de conducción radiación, el cual se determina utilizando una fórmula que proporciona un valor estimado para equipos con o sin aislamiento.

Entonces,

Siendo A el área externa de la olla.

      - Pérdidas de calor de la superficie del producto al medio ambiente, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula de transferencia de calor por conducción.

Siendo ha, igual a

Entonces se aplica la fórmula,

El calor del periodo de mantenimiento será igual a

  - Periodo de mantenimiento (90ºC), luego de añadir el azúcar a 122ºC.

      - Pérdidas de calor de las paredes al medio (convección-radiación)

Las pérdidas de calor por convección y radiación, en equipos en estado estacionario se determinan utilizando la siguiente fórmula:

En donde ha es el coeficiente combinado de conducción radiación, el cual se determina utilizando una fórmula que proporciona un valor estimado para equipos con o sin aislamiento.

Entonces,

      - Pérdidas de calor de la superficie del producto al medio ambiente, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula de transferencia de calor por conducción.

Siendo ha, igual a

Entonces se aplica la fórmula,

El calor del periodo de mantenimiento será igual a

  - Periodo de calentamiento del azúcar

Se mezcla 3.5kg de azúcar con 2.0kg de agua, se calienta a 122ºC para lograr una concentración de azúcar del 90%, los calores consumidos se detallan a continuación:

      - Calor consumido para el calentamiento de la olla

      - Calor consumido para el calentamiento de la mezcla (azúcar, agua)

El calor específico de la mezcla se determinó de acuerdo a sus componentes.

      - Pérdidas de calor por la evaporación del agua

Siendo m la masa de agua que se evapora, y ( el calor latente de evaporación del agua.

      - Pérdidas de calor de las paredes al medio (convección-radiación)

Entonces,

      - Pérdidas de calor de la superficie del producto al medio ambiente.

Se utiliza una T promedio (T2) dado que la mezcla no tiene una temperatura constante, T promedio es igual a (122+20)/2, es decir 71ºC.

Entonces se aplica la fórmula,

El calor del periodo de calentamiento del azúcar será igual a

El calor total consumido en la cocción de turrón y el calentamiento del azúcar se detalla en la siguiente tabla

| a) Calentamiento | 4635,55 | KJ |
| --- | --- | --- |
| b) Mantenimiento (70ºC) | 6739,74 | KJ |
| c) Mantenimiento (90ºC) | 2767,14 | KJ |
| d) Calentamiento azúcar | 6498,45 | KJ |
| Calor total consumido | 20640,87 | KJ |
| Poder calorífico del gas | 55650 | KJ/Kg |
| Masa de gas consumida | 0,371 | Kg |
| Costo combustible | 1,33 | USD/kg |
| Costo de gas por batch | 0,49 | USD |

TABLA 33. CONSUMO DE COMBUSTIBLE

#### TEMPERADO DE LA COBERTURA DE CHOCOLATE

El temperado o tratamiento térmico del chocolate consiste en cambios determinados de temperatura que se detallan en la tabla 34.

| Etapa | T (ºC) |
| --- | --- |
| Calentamiento | 25-45 |
| Enfriamiento | 45-28 |
| Calentamiento | 28-32 |

TABLA 34. TEMPERADO DE LA COBERTURA DE CHOCOLATE

Para conocer el calor que se consume en el tratamiento térmico del chocolate se realizan los siguientes cálculos:

- Calentamiento

  - Calor consumido para el calentamiento de la olla

  - Calor consumido para el calentamiento de la cobertura de  chocolate

Cp cobertura =1.26KJ/KgºC

  - Pérdidas de calor de las paredes al medio (convección-radiación)

Entonces,

Las pérdidas de calor de la superficie del chocolate al medio ambiente se consideran despreciables.

- Enfriamiento

  - Calor liberado para el enfriamiento de la olla

  - Calor liberado para el enfriamiento de la cobertura de  chocolate

- Calentamiento

  - Calor consumido para el calentamiento de la olla

  - Calor consumido para el calentamiento de la cobertura de  chocolate

  - Pérdidas de calor de las paredes al medio (convección-radiación)

Entonces,

El calor total consumido en el temperado es igual a:

Se ha obtenido un valor bajo de consumo de energía, lo cual lleva a la conclusión de que se puede utilizar una resistencia eléctrica en lugar del calentamiento por la combustión del gas.

Para lograr este calentamiento se propone una resistencia eléctrica, se utiliza un mezclador para que el agua fluya y aumente la velocidad de la transferencia de calor.

El calor que se debe extraer en el enfriamiento es igual a:

Para extraer esta cantidad de calor se puede utilizar salmuera al 20% (5ºC) a través de un circuito adaptado al baño maría.

  - analiSIs de equipos Y SUMINISTROS Del proceso SEMI-AUTOMATICO

Se ha diseñado un proceso semi-automático para poder aumentar la capacidad de producción a 500 cajas diarias (100 kg/día), para esto es necesario la implementación de equipos que se detallan en la  tabla 35.

El proceso consta de dos etapas, la primera que es no continua (por batch) incluye las etapas de batido y cocción del turrón, y el temperado del chocolate;  mientras que la segunda etapa, que es un sistema continuo, incluye las etapas de extensión y corte del turrón,  baño de chocolate, enfriamiento del producto y empaque.

En la primera etapa, se procesa 65 kg de turrón y 35 kg de chocolate; y en la segunda etapa, se obtiene 100 kg de producto final, a razón de 20 kg/h. Para el análisis de costos se requiere conocer la capacidad máxima de los equipos, y el costo de la inversión. Estos datos se detallan en la tabla 36.

| Proceso | Equipo | Características |
| --- | --- | --- |
| Batido | Batidora semi-industrial | Capacidad 50 L, Motor 400 W |
| Cocción | Tanque con agitador | Capacidad 600 L, diámetro 1500mm, altura 350 mm, calentamiento con gas de uso industrial, agitador raspador de teflón |
| Extensión | Extrusor | Capacidad 20 kg/h, tornillo sin fin longitud 900 mm, sección de salida 180mm de ancho y cuatro orificios de 20 x 15 mm |
| Corte | Cortador neumático | Cortador neumático con dos actuadores lineales de doble efecto, electroválvula 3-2, e hilo de corte de acero inoxidable. |
| Tratamiento térmico | Templadora | Tanque de acero inoxidable con agitador raspador, con aislamiento y sistema de calentamiento y enfriamiento, capacidad 50kg y control de temperatura. Temperatura operación 25-50ºC. Válvula de descarga inferior 2". Dimensiones: diámetro 600mm altura 500mm. |
| Enchocolatado | Bomba grado alimenticio | Lobular, potencia 3 HP, capacidad 6kg/h |
|  | Dispensadores | Mediante una boquilla de rociado cae una cortina de chocolate de 50 mm. Dos unidades. |
|  | Línea sanitaria | Tubería 2”, aislada térmicamente, longitud 6000mm. |
| Enfriamiento | Soplador de aire frío | Tobera sopladora de aire, material acero inoxidable, 2000cfm. Dos unidades. Potencia motor 1.0HP c/u. |
|  | Transportador de banda | Grado alimenticio, con malla de acero inoxidable (mesh 4), ancho 300 mm. Dos etapas de 2000m cada una con sistema de volteo intermedio. Potencia motor 0.5HP c/u. |
| Embalaje | Bandejas, recipientes herméticos. | Proceso manual, se utiliza papel estaño, pirotinas, cajas de cartulina y papel celofán. |
| Equipos auxiliares | Calefón | Calienta agua hasta 80ºC, utiliza gas de uso industrial. |
|  | Condicionador de aire | Enfriamiento del área de baño de chocolate y embalaje a temperatura y humedad controladas. |
|  | Quemador de gas | Calentamiento en el proceso de cocción del turrón. |
|  | Cisterna y bomba de presión | Cisterna de 20 m3, tanque de presión de 200 L y bomba de 1HP para cubrir las necesidades de agua de la planta.50 psi |
|  | Compresor de pistones | Potencia 7,5 HP, 80 galones, 30cfm, 75lb de presión |

Fuente:  INDUCOM S. A., y DEBUCCO S. A.

TABLA 35. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DEL PROCESO SEMI-INDUSTRIAL

| PROCESO | CAPACIDAD MAXIMA kg/h | TIEMPO OPERACIÓN h/batch | COSTO DE EQUIPOS USD |
| --- | --- | --- | --- |
| BATIDO | 160 | 0.25 | 2800 |
| COCCION | 100 | 1.17 | 4500 |
| ESTRUSION | 25 | 0.25 | 3800 |
| CORTE | 25 | 2.00 | 480 |
| TEMPERADO | 50 | 0.83 | 3200 |
| ENCHOCOLATADO | 25 | 3.00 | 2100 |
| ENFRIAMIENTO | 25 | 4.00 | 440 |
| BANDA TRANSPORTADOR | 25 | 4.00 | 6000 |
| EMPAQUE | 25 | 4.00 | 100 |
| QUEMADOR A GAS |  |  | 150 |
| COMPRESOR |  |  | 2100 |
| LINEA AIRE COMPRIMIDO |  |  | 300 |
| CONDICIONADOR AIRE |  |  | 400 |
| CALEFON |  |  | 280 |
| SISTEMA DE AGUA |  |  | 400 |
| TOTAL | 19.50 | 27050 |

Fuente: INDUCOM  y DEBUCCO

TABLA 36. COSTO DE EQUIPOS DEL PROCESO SEMI-INDUSTRIAL

Los suministros necesarios para el funcionamiento normal de la planta de procesamiento son:

AGUA POTABLE

El consumo de agua se resume en la siguiente tabla.

| Consumo mensual | 60 | m3/mes |
| --- | --- | --- |
| Costo del agua | 0,62 | USD/m3 |
| Costo mensual | 37.2 | USD/mes |
| Capacidad producción | 20 | batch/mes |
| Costo total | 1.86 | USD/batch |

TABLA 37. CONSUMO DE AGUA

ELECTRICIDAD

La energía eléctrica se recibe a través del servicio público con un voltaje de 110V. Se utiliza en equipos,  y alumbrado del área de trabajo.

En la tabla 38 se describe los equipos que utilizan energía, tiempos de operación y  consumo eléctrico.

| EQUIPO | POTENCIA DEL MOTOR | TIEMPO DE OPERACIÓN | CONSUMO ENERGIA | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HP | KW | Min | Horas | KJ/batch | USD |
| Batidora | 2.00 | 1.50 | 30 | 0.50 | 0.750 | 0.061 |
| Motoreductor Turrón | 3.00 | 2.25 | 75 | 1.25 | 2.813 | 0.228 |
| Motor del estrusor | 3.00 | 2.25 | 50 | 0.83 | 1.875 | 0.152 |
| Motor del cortador | 1.00 | 0.75 | 180 | 3.00 | 2.250 | 0.182 |
| Motoreductor Temperado | 2.00 | 1.50 | 45 | 0.75 | 1.125 | 0.091 |
| Motor de la bomba | 3.00 | 2.25 | 180 | 3.00 | 6.750 | 0.547 |
| Motor de la banda | 1.00 | 0.75 | 180 | 3.00 | 2.250 | 0.182 |
| Sistema de Enfriamiento | 2.00 | 1.50 | 180 | 3.00 | 4.500 | 0.365 |
| Condicionador de aire | 1.00 | 0.75 | 480 | 8.00 | 6.000 | 0.486 |
| Compresor | 7.50 | 5.63 | 180 | 3.00 | 16.875 | 1.367 |
| Motor Bomba de Agua | 1.00 | 0.75 | 60 | 1.00 | 0.750 | 0.061 |
| Alumbrado |  | 1.00 | 240 | 4.00 | 4.000 | 0.324 |
| TOTAL | 49.938 | 4.045 |

TABLA 38. CONSUMO DE ELECTRICIDAD

COMBUSTIBLE

Se utiliza como combustible al gas de uso industrial en presentación de 45 kg.  Se emplea el calor de la combustión del gas en el calentamiento del turrón, y en el temperado de la cobertura de chocolate (transferencia de calor indirecta).

#### COCCION DEL TURRON

Los cálculos del consumo de combustible para el proceso semi-industrial son los mismos que se realizaron en el proceso actual mejorado, debido a que el principio de funcionamiento es el mismo y sobretodo el proceso es el mismo, la única diferencia es las cantidades de ingredientes. En la tabla 39 se detalla los resultados de los cálculos para la cocción del turrón y el calentamiento del azúcar.

| a) PERIODO DE CALENTAMIENTO |
| --- |
|  |  | m | Cp | T2 | T1 | Calor |
| 1 | Calor consumido por el calentamiento de la olla | 50 | 0,48 | 100 | 20 | 1920,00 |
| 2 | Calor consumido para el calentamiento de la mezcla | 22,75 | 2,132 | 70 | 20 | 2425,52 |
|  |  | ha | A | T2 | T1 | Calor |
| 3 | Pérdidas de calor de las paredes al medio | 29,30 | 3,42 | 80 | 20 | 6005,16 |
| 4 | Pérdidas de calor de la superficie al medio | 3,35 | 1,77 | 45 | 20 | 148,00 |
|  | Calor de calentamiento | 10498,68 |
| b) MANTENIMIENTO |
|  |  | m | ( |  |  | Calor |
| 5 | Pérdidas de calor por evaporación del agua | 1,5 | 2256 |  |  | 3384,00 |
|  |  | ha | A | T2 | T1 |  |
| 6 | Pérdidas de calor de las paredes al medio | 23,02 | 3,42 | 100 | 20 | 6291,12 |
| 7 | Pérdidas de calor de la superficie al medio | 3,99 | 1,77 | 70 | 20 | 352,43 |
|  | Calor de mantenimiento | 10027,56 |
| c) MANTENIMIENTO |
|  |  | ha | A | T2 | T1 | Calor |
| 8 | Pérdidas de calor de las paredes al medio | 15,07 | 3,42 | 120 | 20 | 5147,28 |
| 9 | Pérdidas de calor de la superficie al medio | 2,60 | 1,77 | 90 | 20 | 322,02 |
|  | Calor de mantenimiento | 5469,31 |
| d) CALENTAMIENTO AZUCAR |
| 10 | Calor consumido por el calentamiento de la olla | 4,0 | 0,48 | 125 | 20 | 201,60 |
| 11 | Calor consumido para el calentamiento de la mezcla | 25,4 | 2,45 | 122 | 20 | 6337,90 |
| 12 | Pérdidas de calor por evaporación del agua | 7,3 | 2256,00 |  |  | 16468,80 |
| 13 | Pérdidas de calor de las paredes al medio | 61,52 | 0,63 | 125 | 20 | 4058,66 |
|  | Calor de calentamiento | 27066,96 |

TABLA 39. CALCULOS CONSUMO DE COMBUSTIBLE COCCION DEL TURRON

El consumo de combustible para la cocción del turrón se resume en la tabla 40.

| Calentamiento | 10498,68 | KJ |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento (70ºC) | 10027,56 | KJ |
| Mantenimiento (90ºC) | 5469,31 | KJ |
| Calentamiento azúcar | 27066,96 | KJ |
| Calor total consumido | 53062,51 | KJ |
| Poder calorífico del gas | 55650 | KJ/Kg |
| Masa de gas consumida | 0,954 | Kg |
| Costo combustible | 1,33 | USD/kg |
| Costo de gas por batch | 1,27 | USD |

TABLA 40. CONSUMO DE COMBUSTIBLE

#### TEMPERADO DE LA COBERTURA DE CHOCOLATE

Para obtener el consumo de combustible durante el temperado se realizan las mismas operaciones que se describe en el proceso manual mejorado (sección 4.4), solamente hay variación de las cantidades de ingredientes y las dimensiones de los equipos.

En la tabla 41, se detalla los resultados de los cálculos del temperado de la cobertura de chocolate. El calor total consumido para el calentamiento es de 1741.78KJ, y el calor que se libera en el enfriamiento es de 929.70KJ.

| a) PERIODO DE CALENTAMIENTO |
| --- |
|  |  | m | Cp | T2 | T1 | Calor |
| 1 | Calor consumido por el calentamiento de la olla | 15 | 0,48 | 50 | 20 | 216,00 |
| 2 | Calor consumido para el calentamiento de la mezcla | 35 | 1,260 | 45 | 20 | 1102,50 |
|  |  | ha | A | T2 | T1 |  |
| 3 | Pérdidas de calor de las paredes al medio | 7,11 | 0,75 | 50 | 20 | 160,93 |
|  | Calor de calentamiento | 1479,43 |
| b) PERIODO DE ENFRIAMIENTO |
|  |  | m | Cp | T2 | T1 | Calor |
| 4 | Calor liberado por el calentamiento de la olla | 15 | 0,48 | 25 | 50 | -180,00 |
| 5 | Calor liberado para el calentamiento de la mezcla | 35 | 1,260 | 28 | 45 | -749,70 |
|  |  |  |  |  |  | -929,70 |
| c) PERIODO DE CALENTAMIENTO |
|  |  | m | Cp | T2 | T1 | Calor |
| 6 | Calor consumido por el calentamiento de la olla | 15 | 0,48 | 34 | 25 | 64,80 |
| 7 | Calor consumido para el calentamiento de la mezcla | 35 | 1,260 | 32 | 28 | 176,40 |
|  |  | ha | A | T2 | T1 |  |
| 8 | Pérdidas de calor de las paredes al medio | 3,12 | 0,75 | 34 | 25 | 21,16 |
|  | Calor de calentamiento | 262,36 |

TABLA 41. CALCULOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL TEMPERADO

Por lo que en un batch de producción se consume 0.031kg de gas, que equivale a 0.04USD.

En cuanto al enfriamiento, se debe extraer 929.79 KJ mediante la circulación de salmuera (20%) a 5ºC.

# Footnotes

ALVARADO, JUAN DE DIOS,  Principios de Ingeniería Aplicados a alimentos,  1996, Pág. 10.

Fuente: materia “Transferencia de Calor Aplicada”, dictada por el Ing. Suárez., primer término 2001.

Manual de datos de Ingeniería en Alimentos

# Text boxes

FIGURA 4.1. DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLIFICADO DEL PROCESO

oblea

nuez

Recepción de materia prima

Pesaje

azúcar

Pesaje

Extensión

Corte

Pesaje

Almacenamiento

Adición de nueces

Cocción

Mezcla

Recepción de materia prima

Chocolate

Manteca de cacao

Turrón

Embalaje

Moldeado

Tratamiento térmico

Almacenamiento

Enfriamiento