ANEXO

Pruebas en el Laboratorio.

Fecha: 18 Agosto-2003                                                          Hora: 17:00

| Parámetro | Clarificador (TK-2) | Sedimentador (TK-3) | Agua tratada (TK-4) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Entrada | Salida | Entrada | Salida | Entrada | Salida |
| O2 disuelto (ppb) | 0 | > 1 | > 1,000 | > 1 | > 1,000 | 600 |
| Turbiedad (NTU) | 6,28 | 12,30 | 12,30 | 60,7 | 60,70 | 65,90 |

Nota: valor aceptable de oxígeno disuelto 20-50 ppb

PRUEBA EFICIENCIA ANTIESCALA MX452

Fecha: 13 Septiembre 2003          Hora 17:00

Densidad: 1,1038 @ 77.5 F           Color: Ambar    pH: 3.5

| Concentración | D. Cálcica | D. Cálcica | D. Cálcica | Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (ppm) | A (ppm CaCO3) | B (ppm CaCO3) | media (ppm CaCO3) | (%) |
| 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |  |
| 5 | 2.800 | 3.000 | 2.900 | 42,6 |
| 10 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 47,1 |
| 20 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 55,9 |

Propiedades de Bactericidas

Fecha: 13-Sep-03

| Químico | Densidad | Temperatura | pH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (gr/mL) | (F) |  |
| BAC98SSF + 3% NH4Cl | 1,0723 | 95,0 | 2,8 |

Nota:

BAC98 con adición de 3% de NH4Cl toma coloración rojiza

Prueba de compatibilidad

Fecha: 19 Agosto 2003

| Ca++ | MX-452 (ppm) | BAC-98 (ppm) |
| --- | --- | --- |
| (ppm) | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| 2.000 | Ok | ok | ok | ok | ok | ok |
| 4.000 | Ok | ok | ok | ok | ok | ok |

Nota: ok significa que no existe precipitación o reacción entre los iones  calcio y los químicos

CULTIVO BACTERIAS SRB

Fecha: 14 Septiembre 2003       Hora 17:00        Temperatura: 100 F

| Sitio | Días cultivo | Colonias/mL | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| TK-200 E. Central | 5 | 1-10 |  |
| SSF-13 | 5 | 1-10 |  |
| SSF-33 | 5 | 100-1,000 |  |
| SSF-42 | 5 | 0 |  |

Nota: botellas inoculadas se coloca en una estufa a 100 F

PRUEBA EFICIENCIA BACTERICIDAS

Fecha: 14 Septiembre 2003      Hora 17:00         Temperatura:100 F

Muestra: Agua de entrada a planta en E. Central

| Bactericida | Días de cultivo | Colonias/mL | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Blanco | 7 | 1-10 | Abundante sulfuro |
| BAC98 SSF 100 ppm | 7 | 1-10 | Poco sulfuro |
| BAC98 SSF 200 ppm | 7 | 0 |  |

Nota: botellas inoculadas se coloca en una estufa a 100 F

CALCULO DE LA VELOCIDAD DE CORROSION EN CUPONES

Fecha: 16 Septiembre del 2003

| Sitio | Peso inicial | Peso Final | Area | Días | mpy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (g) | (g) | (plg 2) |  |  |
| Descarga booster |  |  |  |  |  |
| Estación Central | 11,9509 | 8,8171 | 3,04 | 23 | 1.27 |

DILUCION PARA INYECTAR A-100

| Dilución (%v): 0,5 | MEZCLA |
| --- | --- |
| A-100 puro | BWPD | A-100 (1 %) | Volumen A-100 | Volumen | Agua dilución |
| (ppm) |  | stock (gls) | 0.5 % (gpd) | A-100 1 % (gpd) | (gpd) |
| 3 | 10.000 | 300 | 252 | 126 | 126 |
| 5 | 10.000 | 300 | 420 | 210 | 210 |
| 10 | 10.000 | 600 | 840 | 420 | 420 |
| 3 | 20.000 | 600 | 504 | 252 | 252 |
| 5 | 20.000 | 600 | 840 | 420 | 420 |
| 10 | 20.000 | 900 | 1681 | 840 | 840 |
| 3 | 40.000 | 600 | 1008 | 504 | 504 |
| 5 | 40.000 | 900 | 1681 | 840 | 840 |
| 10 | 40.000 | 1800 | 3361 | 1681 | 1681 |

NOTA:

Viscosidad estimada de solución A-100 al 1% 10 cp

A-100 1% se debería preparar en planta de Quimipac en Guayaquil

Pruebas de Jarras.

Pruebas N. 1

Fecha: 18 Agosto-2003                                               Hora: 14:00

| No jarra | Coagulante | Observaciones |
| --- | --- | --- |
|  | A-100 (ppm) | Tamaño flor | Cantidad en fondo | Cantidad flotando | Cantidad superficie |
| 1 | 0 | Finos | Poquísimos | Abundantes | Poquísimos |
| 2 | 20 | Grandes | Abundante | Pocos | Bastante |
| 3 | 40 | Medianos | Bastante | Pocos | Bastante |
| 4 | 60 | Medianos | Pocos | Bastante | Pocos |
| 5 | 80 | Pequeños | Pocos | Bastante | Pocos |
| 6 | 100 | Pequeños | Pocos | Bastante | Pocos |

Notas:

Tamaño de floc grande aproximadamente 1-1.5 mm de diámetro

Observaciones después de 2.5 horas de prueba y 30 min de reposo

Prueba No 2

Fecha: 6 Septiembre 2003                                          Hora: 10:05

| No jarra | Polímero | Observaciones |
| --- | --- | --- |
|  | A-100 (ppm) | Tamaño flor | Cantidad en fondo | Cantidad flotando | Cantidad superficie |
| 1 | 0 | 1 mm | 4 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 3 mm | 6 | 1 | 6 |
| 3 | 5 | 2 mm | 5 | 2 | 5 |
| 4 | 10 | > 1 mm | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 15 | > 1 mm | 1 | 6 | 1 |
| 6 | 20 | > 1 mm | 2 | 5 | 2 |

Notas: 6 valor mayor; 1 valor menor

Jarra No 2 la mejor. Flocs de 3 mm de tamaño y decanta sin agitación 60 % aproximadamente

Observaciones: después de 1 hora de agitación y 15 min de reposo

Jarra No 1 presenta floc medianos sin adición de A-100; posible oxigenación

Se adiciona 200 ppm BAC98 y después de 30 min no se observa solución de sulfuros

Prueba No 3

Fecha: 6 Septiembre 2003          Hora: 14:15

| No jarra | Polímero | Oxidante | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A-100 (ppm) | NaOCl (ppm) | Tamaño floc | Cantidad en fondo | Cantidad flotando | Cantidad superficie |
| 1 | 0 | 0 | 1 mm | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 3 | 50 | 0.5 mm | 2 | 5 | 5 |
| 3 | 3 | 75 | 0.5 mm | 1 | 4 | 6 |
| 4 | 3 | 100 | 2 mm | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 150 | 3-4 mm | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 200 | 4-5 mm | 6 | 1 | 1 |

Notas:

6 valor mayor; 1 valor menor

Jarra No 6 la mejor. Flocs grandes y precipitan sin agitación un 80 %

Se generan en jarras con Hipoclorito flocs medianos de hierro, pero se mantienen en suspensión un 20 % (0.5-2 mm)

Observaciones después de 1 hora de agitación y 15 min de reposo

Hipoclorito se adiciona después de 5 min de agitación rápida

Prueba No 4

Fecha: 11 Septiembre 2003                                        Hora: 12:00

NTU = 7.5

| No jarra | Coagulante | Floculante | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ppm) | (ppm) | Tamaño floc | Calidad de agua | Orden |
| 1 | 187K 3ppm | 4240 0.5 ppm | 2-3 mm | Clara | 4 |
| 2 | 187K 3ppm | 4240 1.0 ppm | 1-2 mm | Clara | 3 |
| 3 | 187K 3ppm | 189K 0.5 ppm | 2-3 mm | Turbia | 2 |
| 4 | 187K 3ppm | 189K 1.0 ppm | 2-3 mm | Turbia | 1 |

Notas:

4 valor mayor; 1 valor menor

Jarra No 4: Flocs decantan un 90 % sin agitación

Jarra No 3: Flocs decantan un 80 % sin agitación

Observaciones después de 2 horas

Prueba No 5

Fecha: 11 Septiembre 2003                                      Hora: 15:00

NTU =  7.5

| No jarra | Coagulante | Floculante | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ppm) | (ppm) | Orden | PAC | Tamaño floc |
| 1 | 187K 3ppm | 4240 1.0 ppm | 6 | 60 ppm | 15 mm |
| 2 | 187K 3ppm | 4240 2.0 ppm | 4 | 60 ppm | 10 mm |
| 3 | 45CLV 3ppm | 4240 1.0 ppm | 4 | 60 ppm | 8 mm |
| 4 | 45CLV 3ppm | 4240 2.0 ppm | 4 | 60 ppm | 25 mm |
| 5 | 45CLV 3ppm | 189K 1.0 ppm | 4 | 60 ppm | 5 mm |
| 6 | 45CLV 3ppm | 189K 2.0 ppm | 3 | 60 ppm | 4 mm |

Notas: 6 valor mayor; 1 valor menor

Después de 2 horas se adiciona PAC y se obtiene una buena floculación y decantación

Jarra No 4: Flocs decantan un 90 % sin agitación. pH = 6.3. Agua turbia

Observaciones finales después de 2 horas y 45 minutos

Prueba No 8

Fecha: 12 Septiembre 2003             Hora: 13:45              NTU =31.4

| No jarra | Coagulante | Floculante | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (ppm) | (ppm) | Tamaño floc | % precipitado | Calida agua |
| 1 | SAL 20 ppm | 189K 5.0 ppm | 3-6 mm | 10 | Turbia |
| 2 | SAL 40 ppm | 4240 5.0 ppm | 8-10 mm | 90 | Turbia |
| 3 | SAL 60 ppm | 4241 3.0 ppm | 20 mm | 95 | Turbia |
| 4 | SAL 80 ppm | 189K 3.0 ppm | 2-3 mm | 10 | Turbia |

Notas:

SAL = Sulfato de aluminio comercial; 10 %, pH = 4.0. Solución blanca y turbia

Jarra No 2 mejor; pH = 6.5, Sulfatos = 112,5 ppm

Flocs de jarras 2 y 3 negruzco y en el centro (bolas)

| DETERMINACION DEL INTERES ANUAL SOBRE SALDOS |
| --- |
| TABLA DE AMORTIZACION |
| Mes/Interés | CAPITAL | MENSUALIDAD | 18 % ANUAL | CUOTA/MES |
| 1° MES | 864.721,91 | 72.060,16 | 12.970,83 | 85.030,99 |
| 2° MES | 792.661,80 | 72.060,16 | 11.889,93 | 83.950,09 |
| 3° MES | 720.601,60 | 72.060,16 | 10.809,02 | 82.869,18 |
| 4° MES | 648.541,40 | 72.060,16 | 9.728,12 | 81.788,28 |
| 5° MES | 576.481,20 | 72.060,16 | 8.647,22 | 80.707,38 |
| 6° MES | 504.421,00 | 72.060,16 | 7.566,32 | 79.626,48 |
| 7° MES | 432.360,80 | 72.060,16 | 6.485,41 | 78.545,57 |
| 8° MES | 360.300,60 | 72.060,16 | 5.404,51 | 77.464,67 |
| 9° MES | 288.240,40 | 72.060,16 | 4.323,61 | 76.383,77 |
| 10° MES | 216.180,20 | 72.060,16 | 3.242,70 | 75.302,86 |
| 11° MES | 144.120,00 | 72.060,16 | 2.161,80 | 74.221,96 |
| 12° MES | 72.059,80 | 72.060,16 | 1.080,90 | 73.141,06 |
|  | -0,40 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
|  |  | 864.721,91 | 84.310,36 | 949.032,27 |
| PROMEDIO MENSUAL |  | 7.025,86 |  |
| PROMEDIO ANUAL |  | 84.310,36 |  |
| VALOR DEL INTERES EN 12 meses | 84.310,36 |  |

| DETERMINACION DEL INTERES ANUAL SOBRE SALDOS |
| --- |
| TABLA DE AMORTIZACION |
| MES / INTERES | CAPITAL | MENSUALIDAD | 18 % ANUAL | CUOTA/MES |
| 1° MES | 825.395,89 | 68.782,99 | 12.380,94 | 81.163,93 |
| 2° MES | 756.612,90 | 68.782,99 | 11.349,19 | 80.132,18 |
| 3° MES | 687.829,90 | 68.782,99 | 10.317,45 | 79.100,44 |
| 4° MES | 619.046,90 | 68.782,99 | 9.285,70 | 78.068,69 |
| 5° MES | 550.263,90 | 68.782,99 | 8.253,96 | 77.036,95 |
| 6° MES | 481.480,90 | 68.782,99 | 7.222,21 | 76.005,20 |
| 7° MES | 412.697,90 | 68.782,99 | 6.190,47 | 74.973,46 |
| 8° MES | 343.914,90 | 68.782,99 | 5.158,72 | 73.941,71 |
| 9° MES | 275.131,90 | 68.782,99 | 4.126,98 | 72.909,97 |
| 10° MES | 206.348,90 | 68.782,99 | 3.095,23 | 71.878,22 |
| 11° MES | 137.565,90 | 68.782,99 | 2.063,49 | 70.846,48 |
| 12° MES | 68.782,90 | 68.782,99 | 1.031,74 | 69.814,73 |
|  | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 825.395,89 | 80.476,08 | 905.871,97 |
| PROMEDIO MENSUAL |  | 6.706,34 |  |
| PROMEDIO ANUAL |  | 80.476,08 |  |
| VALOR DEL INTERES EN 12 meses | 80.476,08 |  |

| DETERMINACION DEL INTERES ANUAL SOBRE SALDOS |
| --- |
| TABLA DE AMORTIZACION |
| MES / INTERES | CAPITAL | MENSUALIDAD | 18 % ANUAL | CUOTA/MES |
| 1° MES | 834.646,34 | 69.553,86 | 12.519,70 | 82.073,56 |
| 2° MES | 765.092,50 | 69.553,86 | 11.476,39 | 81.030,25 |
| 3° MES | 695.538,60 | 69.553,86 | 10.433,08 | 79.986,94 |
| 4° MES | 625.984,70 | 69.553,86 | 9.389,77 | 78.943,63 |
| 5° MES | 556.430,80 | 69.553,86 | 8.346,46 | 77.900,32 |
| 6° MES | 486.876,90 | 69.553,86 | 7.303,15 | 76.857,01 |
| 7° MES | 417.323,00 | 69.553,86 | 6.259,85 | 75.813,71 |
| 8° MES | 347.769,10 | 69.553,86 | 5.216,54 | 74.770,40 |
| 9° MES | 278.215,20 | 69.553,86 | 4.173,23 | 73.727,09 |
| 10° MES | 208.661,30 | 69.553,86 | 3.129,92 | 72.683,78 |
| 11° MES | 139.107,40 | 69.553,86 | 2.086,61 | 71.640,47 |
| 12° MES | 69.553,50 | 69.553,86 | 1.043,30 | 70.597,16 |
|  | -0,40 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
|  |  | 834.646,34 | 81.377,99 | 916.024,33 |
| PROMEDIO MENSUAL |  | 6.781,50 |  |
| PROMEDIO ANUAL |  | 81.377,99 |  |
| VALOR DEL INTERES EN 12 meses | 81.377,99 |  |

| DETERMINACION DEL INTERES ANUAL SOBRE SALDOS |
| --- |
| TABLA DE AMORTIZACION |
| MES / INTERES | CAPITAL | MENSUALIDAD | 18 % ANUAL | CUOTA/MES |
| 1° MES | 892.495,30 | 74.374,61 | 13.387,43 | 87.762,04 |
| 2° MES | 818.120,70 | 74.374,61 | 12.271,81 | 86.646,42 |
| 3° MES | 743.746,10 | 74.374,61 | 11.156,19 | 85.530,80 |
| 4° MES | 669.371,50 | 74.374,61 | 10.040,57 | 84.415,18 |
| 5° MES | 594.996,90 | 74.374,61 | 8.924,95 | 83.299,56 |
| 6° MES | 520.622,30 | 74.374,61 | 7.809,33 | 82.183,94 |
| 7° MES | 446.247,70 | 74.374,61 | 6.693,72 | 81.068,33 |
| 8° MES | 371.873,10 | 74.374,61 | 5.578,10 | 79.952,71 |
| 9° MES | 297.498,50 | 74.374,61 | 4.462,48 | 78.837,09 |
| 10° MES | 223.123,90 | 74.374,61 | 3.346,86 | 77.721,47 |
| 11° MES | 148.749,30 | 74.374,61 | 2.231,24 | 76.605,85 |
| 12° MES | 74.374,70 | 74.374,61 | 1.115,62 | 75.490,23 |
|  | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 892.495,30 | 87.018,30 | 979.513,60 |
| PROMEDIO MENSUAL |  | 7.251,53 |  |
| PROMEDIO ANUAL |  | 87.018,30 |  |
| VALOR DEL INTERES EN 12 meses | 87.018,30 |  |

| DETERMINACION DEL INTERES ANUAL SOBRE SALDOS |
| --- |
| TABLA DE AMORTIZACION |
| MES / INTERES | CAPITAL | MENSUALIDAD | 18 % ANUAL | CUOTA/MES |
| 1° MES | 3.417.259,45 | 284.771,62 | 51.258,89 | 336.030,51 |
| 2° MES | 3.132.487,80 | 284.771,62 | 46.987,32 | 331.758,94 |
| 3° MES | 2.847.716,20 | 284.771,62 | 42.715,74 | 327.487,36 |
| 4° MES | 2.562.944,60 | 284.771,62 | 38.444,17 | 323.215,79 |
| 5° MES | 2.278.173,00 | 284.771,62 | 34.172,60 | 318.944,22 |
| 6° MES | 1.993.401,40 | 284.771,62 | 29.901,02 | 314.672,64 |
| 7° MES | 1.708.629,80 | 284.771,62 | 25.629,45 | 310.401,07 |
| 8° MES | 1.423.858,20 | 284.771,62 | 21.357,87 | 306.129,49 |
| 9° MES | 1.139.086,60 | 284.771,62 | 17.086,30 | 301.857,92 |
| 10° MES | 854.315,00 | 284.771,62 | 12.814,73 | 297.586,35 |
| 11° MES | 569.543,40 | 284.771,62 | 8.543,15 | 293.314,77 |
| 12° MES | 284.771,80 | 284.771,62 | 4.271,58 | 289.043,20 |
|  | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3.417.259,45 | 333.182,82 | 3.750.442,27 |
| PROMEDIO MENSUAL |  | 27.765,24 |  |
| PROMEDIO ANUAL |  | 333.182,82 |  |
| VALOR DEL INTERES EN 12 meses | 333.182,82 |  |