CAPITULO 3

3. ESTIMACIÓN ESTADÍSITCA DE LA PRODUCCIÓN DEL AGUA DE FORMACIÓN

3.1.	Recolección y Depuración de Datos de la producción histórica

Para realizar la recolección y depuración de datos se ha efectuado un análisis para estimar la cantidad de agua de formación reinyectada en los pozos de la Estación Central del campo Shushufindi Aguarico.- La producción histórica desde el inicio de la reinyección de agua se presenta en la siguiente tabla y gráfico.

| AÑO | BARRILES |
| --- | --- |
| 1996 | 1164360 |
| 1997 | 3507316 |
| 1998 | 4817650 |
| 1999 | 3406424 |
| 2000 | 4469559 |
| 2002 | 7295245 |

TABLA 5

FIGURA 13: Producción de Agua Reinyectada

Según lo mostrado en la gráfica, observamos que la producción de agua aumenta cada año; con lo que se requiere analizar estos incrementos de volúmenes de agua para poder dimensionar o diseñar equipos a utilizarse en la planta de tratamiento del sistema de reinyección.

Se obtendrán gráficas del comportamiento de la producción de agua de formación  a partir de  Ecuaciones Exponenciales, las mismas que nos indicaran a través de sus gráficos la tendencia que toma la curva en el momento de inyectar agua a los pozos. - En nuestro proyecto utilizaremos los datos de cada mes del año 2003 para analizar su producción en el transcurso del año.

Con el resultado de las ecuaciones obtenidas se obtendrán las  curvas de declinación de la producción. Estas curvas de declinación de la producción se usan ampliamente en todas las zonas productoras de la industria petrolera para evaluar cada pozo  en forma individual o en grupo.

Las estimaciones se basan en técnicas matemáticas o gráficas para el análisis de las curvas de declinación de la producción, y no en las leyes físicas que gobiernan el flujo de fluidos a través de la formación.

3.2   Análisis Actual de la producción del  Agua de Formación.

La producción del agua no es constante; por lo que se ha llevado siempre un control diario de su producción.- La gran cantidad de agua contaminada que se deposita en estos pozos, podría provocar a futuro cambios bruscos de permeabilidad en las rocas de la zona receptora por daño de formación, lo que significaría una sobresaturación de agua.

Los equipos de bombeo y las líneas que conducen el flujo hacia los pozos, también  sufren los problemas de contaminación de agua.- En las bombas la repentina elevación de cabeza sobrecargará los motores; todo esto debido  a la resistencia de la zona receptora para almacenar más agua.

Es necesario en estos proyectos llevar un control de la reinyección de agua a los pozos, tal como se muestra en la tabla 6.- Las lecturas de los valores de la presión de descarga de la unidad de bombeo y de la presión de cabeza en los pozos, nos permitirá conocer la  tasa del incremento de agua producida.

TABLA 6

| FECHA | PSI CABEZA PZ # 13 | DESCARGA DE UNIDAD WEATH | REINYECCION DE AGUA |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/04/2002 | 1000 | 1650 | 11311 |
| 15/09/2002 | 1500 | 1700 | 10341 |
| 20/02/2003 | 1500 | 1700 | 10137 |
| 25/07/2003 | 900 | 1300 | 7948 |
| 31/12/2003 | 1000 | 1800 | 8738 |
|  | PSI CABEZA PZ # 33 | DESCARGA DE UNIDAD WEATHS. | REINYECCION DE AGUA |
| 10/04/2002 | 1100 | 1250 | 8513 |
| 15/09/2002 | 900 | 1050 | 5672 |
| 20/02/2003 | 910 | 1040 | 4908 |
| 25/07/2003 | 920 | 1400 | 8845 |
| 31/12/2003 | 900 | 1450 | 7258 |
|  | PSI CABEZA PZ # 42 | DESCARGA DE UNIDAD WEATHS. | REINYECCIÓN DE AGUA |
| 10/04/2002 | 1000 | 1250 | 1797 |
| 15/09/2002 | 870 | 1050 | 7095 |
| 20/02/2003 | 930 | 1040 | 2843 |
| 25/07/2003 | 1210 | 1400 | 2056 |
| 31/12/2003 | 1100 | 1500 | 2087 |

En el apéndice G se muestra una gráfica de las curvas generadas por la tabla 6

3.2.1 Estimación Estadística Mensual en la Estación Central en el año 2003

En nuestro proyecto de tesis es necesario analizar la producción de agua durante un año, ya que el dimensionamiento y seleccionamiento de los equipos se basa en el caudal de agua a manejarse durante los 4 años de proyecto.

TABLA 7

|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 16820 | 18901 | 17992 | 15054 | 17319 | 19127 |
| 04 | 16818 | 15219 | 18000 | 16872 | 17542 | 18526 |
| 07 | 17197 | 14801 | 17894 | 16879 | 17559 | 20119 |
| 10 | 17173 | 14251 | 17983 | 14862 | 12237 | 22271 |
| 13 | 16185 | 16472 | 17932 | 16859 | 17347 | 20932 |
| 16 | 15756 | 17944 | 17808 | 16686 | 17372 | 20567 |
| 19 | 18118 | 18034 | 17908 | 17004 | 17429 | 21405 |
| 22 | 16755 | 17974 | 17871 | 16249 | 19089 | 17900 |
| 25 | 14981 | 18047 | 16900 | 16230 | 20056 | 19219 |
| 28 | 14549 | 17952 | 17826 | 18008 | 18453 | 19245 |
| 31 | 15110 |  | 15534 |  | 17972 |  |
|  | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 01 | 17890 | 18886 | 19060 | 19763 | 18359 | 20300 |
| 04 | 18132 | 17483 | 18907 | 19999 | 19345 | 14261 |
| 07 | 18192 | 17437 | 14733 | 19774 | 19714 | 22176 |
| 10 | 18540 | 19282 | 19190 | 19010 | 19914 | 20381 |
| 13 | 18241 | 18143 | 19918 | 21868 | 20281 | 20429 |
| 16 | 18349 | 18746 | 18289 | 19277 | 19981 | 18008 |
| 19 | 17888 | 18442 | 18923 | 19284 | 18860 | 18452 |
| 22 | 18326 | 18581 | 19110 | 19257 | 18739 | 19202 |
| 25 | 18849 | 18666 | 19183 | 19072 | 19685 | 17530 |
| 28 | 18587 | 18328 | 19287 | 20359 | 13370 | 18923 |
| 31 | 18975 | 19063 |  | 17370 |  | 18083 |

Análisis del mes de Enero  del 2003

FIGURA 14.1

Del gráfico mostrado se obtiene la ecuación exponencial Y = 17701e-0.0045x, donde el valor 0.0045 indica el valor de la pendiente de la curva exponencial, el signo negativo indicada que el gráfico corresponde a una producción decreciente  en el  tiempo.- En esta estación la producción de agua ha disminuido en 5% con respecto al mes anterior, el promedio de producción es de 17701 Bls.- Está disminución de producción de agua se debe a las instalaciones y pruebas de los equipos para el tratamiento del agua de formación.

Análisis del Mes de Febrero del 2003

Se puede observar en el gráfico una producción creciente durante este mes, con una producción promedio de agua 14922 barriles.

FIGURA 14.2

.En esta estación la producción promedio de agua se mantuvo algo igual al mes anterior, con la única diferencia que en este mes se  realizó un M.P.M a uno de los motores,  luego  se realizó  Overhaul a 250 Horas a otro de los motores de la bomba de alta presión.

Análisis del Mes de Marzo del 2003

FIGURA 14.3

Según el gráfico notamos una producción decreciente en el transcurso de este mes.- La presión promedio aumento a un valor de 18482, pero su producción va disminuyendo por problemas en la instalación eléctrica de una de las bombas de alta presión, como también en la  reconstrucción del tanque de reserva

Análisis del Mes de Abril del 2003.

FIGURA 14.4

Los puntos distantes de la curva exponencial en el gráfico indican aporte de flujo diferente al normal que puede ser originada por fallas mecánicas del sistema de extracción ó por cambio en el comportamiento del yacimiento de los pozos en el campo.- En este mes la producción promedio es de 16296 barriles, se han solucionado los problemas en la bomba de alta presión, pero se sigue en la reconstrucción del tanque empernado para el almacenamiento de agua.

Análisis del Mes de Mayo del 2003.

FIGURA 14.5

En esta estación la producción promedio es de 14.932 barriles pero la producción de agua sigue aumentando cada vez más en los últimos días del mes. Los trabajos de mantenimiento, reparación y construcción de tanques están concluyendo.- Los puntos distantes de la curva exponencial en el gráfico indican aporte de flujo diferente al normal que puede ser originada por fallas mecánicas del sistema de extracción ó por cambio en el comportamiento del yacimiento de los pozos en el campo.

Análisis del Mes de Junio del 2003.

FIGURA 14.6

La producción de agua aumentó en este mes.- El valor con signo positivo de la pendiente de la gráfica exponencial, nos indica la tendencia que toma la curva en el tiempo.

El valor de la producción promedio de agua es de 18.503 barriles; tal como se puede observar en la gráfica está elevación de producción de agua casi se mantiene constante en el tiempo, con lo que nos obligará hacer uso de todos los equipos de bombeo para reinyectar todo el agua provenientes del Tanque de Lavado.

Análisis del Mes de Julio del 2003

El resultado del incremento de producción que se obtuvo a finales del mes anterior equilibró la producción de agua para este mes debido al acumulado de agua.- Se aprovechó  este mes para realizar el mantenimiento de algunos equipos.

FIGURA 14.7

La curva del gráfico es de tipo creciente, y su producción promedio es de 18.078 barriles.

Análisis del Mes de Agosto del 2003

FIGURA 14.8

El promedio en esta estación es de 18.064 Bls, disminuye con referencia al mes anterior.- Existe un pequeño decrecimiento  en su producción durante los primeros días del mes, pero la producción día a día va en aumento.- En este mes se realiza el mantenimiento preventivo del motor de combustión interna de una de las bombas de alta presión.-También se espera en este mes la alineación de otra bomba de alta presión con su respectivo motor eléctrico.

Análisis del Mes de Septiembre del 2003

FIGURA 14.9

La producción varía un poco con respecto al mes anterior, aumentado varios barriles.- Esto se debe al mantenimiento preventivo en los motores de combustión y de la limpieza de los sulfuros hierros impregnados en las bombas  booster y de alta presión, provocando atascamiento en sus impeles.- La producción baja en un 5 % por varios días, pero luego se compensa con el aumento de producción.

Análisis del Mes de Octubre del 2003.

FIGURA 14.10

Del gráfico obtenemos la ecuación exponencial Y= 20075 e-0.0021x. El valor de 20075 nos indica la cantidad de bbls / día promedio al inicio del tiempo utilizando la curva exponencial.- El signo negativo de la pendiente nos indica una producción decreciente en el tiempo. Estos acontecimientos se deben al trabajo de protección de tanques con un sistema de compensación de presión y alivio.

Análisis del Mes de Noviembre del 2003

FIGURA 14.11

El promedio en esta estación es de 20.144 Bls/día, sufre una disminución con referencia al mes anterior.- En la Estación Central se encuentran instaladas 3 unidades Weatherford nuevas (bombas horizontales),  por lo que se produjo una baja en la producción de barriles de agua en el momento de su montaje.

Análisis del Mes de Diciembre del 2003

FIGURA 14.12

En este mes se tuvo que realizar el mantenimiento preventivo de una bomba de alta presión.- El promedio de producción en esta estación es de 20.420 Bls/día, la misma que es mayor con respecto al mes anterior, pero está producción irá decayendo por problemas de mantenimiento en la bomba y por problemas en el comportamiento del yacimiento debido a extracciones de crudo

3.3  Proyección del Incremento de la Producción de Agua de formación.

3.3.1 Proyección de ecuación para estimar la producción a futuro.

Mediante los datos recopilados de producción en el año 2003, es posible estimar la producción anual en la estación tal como se muestra en la gráfica 14.13.

Figura 14.13

Cuando se analiza esta gráfica se puede observar que existe un crecimiento de barriles reinyectados por mes. La eliminación de los puntos que caen fuera de la tendencia de la curva  podría afinar la curva exponencial, lo que nos permitirá obtener una curva más real.

En el gráfico se puede observar  que  la tendencia de la curva es de tipo creciente, representada por una ecuación exponencial Y = 488912 e 0.0181x, este crecimiento es el esperado, ya que la explotación de crudo trae un aumento en la producción de agua, debido al paulatino incremento del corte de agua     (porcentaje de agua con respecto al fluido total producido).

Para evaluar la proyección futura de la producción de agua, solamente extrapolamos la línea de tendencia a la curva de la figura 14.13 (ver figura 14.14), pudiendo estimar la producción de agua proyectada en cualquier tiempo.- Está tendencia la da la  curva de la ecuación exponencial.

Figura 14.14

La producción promedio de agua de formación es de 20.000 barriles por día y de 500.000 barriles mensual, cantidad que puede incrementarse a futuro de acuerdo a las operaciones que se realicen en los pozos de producción o de inyección  (reacondicionamiento de pozos, reparaciones, workover, estimulaciones o de limpieza de ácidos a la tubería de superficie y fondo, y a la cara de la formación, etc.).

Para la implantación y dimensionamiento de tanques, equipos y selección de nuevas bombas en la planta de tratamiento de agua, es necesario tomar el valor promedio de producción de agua durante un año o mayor a este.

Para facilidades de cálculos, en el siguiente capítulo se tomara como un valor promedio de producción de agua de 30.000 barriles diarios, dicho valor será necesario para empezar nuestro diseño de planta.