CAPITULO 5

5.1 Estudio Técnico Económico – Ambiental.

Objetivo del Proyecto de Reinyección de Agua de Formación.

La producción de petróleo viene asociada con agua de formación, la cual es separada en las estaciones de producción; la misma que antes era  enviada a los cuerpos adyacentes de agua dulce, esteros, ríos, etc,  creando un impacto ambiental sobre la biodiversidad de las especies existentes,  afectando principalmente las labores de pesca y la calidad del agua dulce, que en algunos sitios los colonos y aborígenes usan para servicio doméstico. En la actualidad esta práctica ha sido desechada en parte, debido  a las grandes consecuencias ecológicas y enfermedades producidas al verter aguas de formación altamente contaminada al medio circundante a una Estación de Producción.

Justificación

El agua de formación producida debe disponer de un sistema de tratamiento y reinyección para cumplir con los parámetros y límites permisibles establecidos.- Hasta la fecha se reinyecta el 97% del agua producida, es decir alrededor de 6900 bapd son enviados al ambiente.- Petroproducción viene incumpliendo con el decreto 1215 del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas, publicada en el registro oficial No. 265 del 13 de febrero del 2001, causando inconvenientes a las comunidades de la región.

Los campos de Petroproducción se encuentran en la segunda y tercera etapa de su vida productiva por lo cuál el BSW se encuentra en permanente aumento, llegando en campos a más del 50%.

El conjunto de proyectos de reinyección de agua de formación, son exclusivamente de control de la contaminación ambiental y conforme a los objetivos y a la justificación de los mismos, estas inversiones no producen ninguna rentabilidad económica en valores monetarios, sin embargo Petroproducción no ha estimado esfuerzo para poner en marcha un agresivo plan de inversiones, a fin de solucionar a mediano plazo los problemas que se derivan de la explotación petrolera bajo estrictas normas de calidad y medio ambiente

Disposición final de los Sólidos Suspendidos Totales.

La contratista del proyecto se encargará de la recolección de los sólidos separados en el sistema de clarificación de agua de formación y deberá proponer en la oferta un mecanismo para la disposición final de sólidos mediante encapsulamiento, incineración, relleno sanitario, etc.

Petroproducción viene  reinyectando a la formación Tiyuyacu en las estaciones del Distrito Amazónico, en menor cantidad a la formación Orteguaza y adicionalmente se esta realizando reinyección a la formación Hollín en los pozos LA- 16B y CON- 12B.- A futuro se debe considerar utilizar las formaciones Napo U y T como candidatos a reinyectores.

Costos del Proyecto

- Costos de Inversiones e Instalación de equipos.

Incluye la inversión inicial total en equipos nuevos aprobados por Petroproducción, y que se requiere instalar en Shushufindi Central para cumplir con el objetivo del contrato durante los 4 años de vigencia. La inclusión de equipos nuevos se ha estimado en base a la proyección de producción de agua (Incremento anual del 5%).- En estos costos se deben considerar los trabajos por: conexiones, suelda, instrumentación, dibujos, personal para supervisión de montaje e interconexiones con las instalaciones existentes, pruebas y servicios asociados.

BOMBAS WEATHERFORD TIPO TJ-12000

| ITEM | CANT | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL HPS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | BOMBA + MOTOR | $ 77.845,24 |
| 2 | 1 | HERRAMIENTAS | $ 19.047,60 |
|  |  | TOTAL | $ 96.892,84 |

BOMBAS CENTRÍFUGAS

| ITEM | CANT | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | BOMBAS BOOSTER | $ 2.869,48 |
| 2 | 2 | BOMBAS DE TRANSFERENCIAS | $ 237,68 |
|  |  | TOTAL | $ 3.107,16 |

| TOTAL BOMBAS | $ 100.000,00 |
| --- | --- |

- res.turo se debe considerar utilizar las formaciones Napo U y T como candidatos a reinyectores.Costo Operativo:

Incluye los costos que el Contratista debe realizar de acuerdo al Objetivo del presente contrato, pero no limitados a: tratamiento químico, operación del sistema cerrado, operación y mantenimiento de unidades de bombeo, operación y mantenimiento de motores, reparaciones mayores  de motores, mantenimiento de los nuevos equipos, personal de mantenimiento -  operación y el de reinyectar la totalidad de agua que se produce en las estaciones del campo.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CERRADO

| ESTACION | VALOR SISTEMA CERRADO | 5% APLICADO A MANTENIMIENTO POR AÑO | VALOR TOTAL (4 AÑOS) |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRAL | 300.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |

COSTOS ESTIMADOS PARA MANTENIMIENTO HPS

BOMBAS CENTRILIFT  TIPO KC-12000

| ITEM | CANT. | DESCRIPCION | PRECIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | O-RING ( SEAL PLATE ) | 11,25 |
| 2 | 5 | O-RING ( PUMP ADAPTER PLATE ) | 78,75 |
| 3 | 1 | OIL SEAL (FRONT,THRUST CHAMBER) | 485,00 |
| 4 | 1 | OIL SEAL (REAR,THRUST CHAMBER) | 395,00 |
| 5 | 2 | OIL SEAL (THRUST CHAMBER)ISO-46 | 257,50 |
| 6 | 1 | 150 PSI MECHANICAL SEAL | 752,25 |
| 7 | 2 | SNAP RING | 25,00 |
| 8 | 1 | SLUB SHAFT | 1.520,00 |
| 9 | 8 | SLUB SHAFT SCREW | 30,80 |
| 10 | 1 | 1.19 KC PUMP COUPLING | 1.425,25 |
| 11 | 1 | THRUST CHAMBER | 16.948,31 |
| 12 | 1 | ADJUSTING NUT | 45,00 |
| 13 | 3 | ADJUSTING NUT SHIM | 10,50 |
| 14 | 1 | PUMP ADAPTER KIT | 4.150,00 |
| 15 | 1 | MOTOR COUPLING SEAL & GASKET KIT (3) | 150,00 |
| 16 | 1 | GREASE (MOTOR COUPLING)-1 TUBE | 15,00 |
| 17 | 1 | GREASE (MOTOR )-1 TUBE | 25,00 |
|  |  | TOTAL | 26.324,61 |
|  |  | f.i. | 1,30 |
|  |  | TOTAL C.I.F.R SHUSHUFINDI | 34.220,00 |
| CALCULO: |  |  |
| A |  | CALCULO: 1 KIT X $34220 POR 4 AÑOS | $ 136.880,00 |
|  |  | VALOR ANUAL (A/4AÑOS) | $ 34.220,00 |
| COSTO TOTAL POR MANTENIMIENTO - HPS - CENTRILIFT / AÑO..................... | $ 34.220,00 |

COSTO MENSUAL POR EQUIPO

| Concepto/Equipo | Unidades | Mezcladora Tipo trompo (1) | Vehículos (1) | Equ Menor y Herramientas | Equipos de Oficina | Campamentos Y Bodegas | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor del equipo | Dólares | 4.000,00 | 22,600 | 10.000 | 15.000,00 | 80.000 | 131.600,00 |
| Combustible | USA $/Mes | 246,00 | 768,00 |  |  | 780,0 | 1.794,0 |
| Mantenimiento | USA $/Mes | 66,67 | 753,33 | 83,33 | 125,00 | 1.333,3 | 2.361,66 |
| 12% de Mantenimiento | USA $/Mes | 9,33 | 105,47 | 11,67 | 17,50 | 186,67 | 330,64 |
| Depreciación | USA $/Mes | 83,33 | 470,83 | 208,33 | 312,50 | 833,3 | 1.908,32 |
| Interés | USA $/Mes | 60,80 | 343,52 | 152,00 | 228,00 | 862,0 | 1.642,32 |
| Seguro | USA $/Mes | 20,00 | 113,00 | 50,00 | 75,00 | 400,00 | 658,0 |
| Sub. Total Mes | USA $/Mes | 486,13 | 2.554,15 | 505,33 | 758,00 | 4.395,3 | 8.698,95 |
| Sub. total anual | USA $/Mes | 4.972,26 | 27.708,30 | 11.010,66 | 16.516,00 | 88.790,7 | 148.997,89 |

Datos para cálculo:

Precio del diesel:      0,80

Precio del aceite:    10,00

Precio de la Gasolina: 1,00

COSTO MENSUAL POR PERSONAL

| CONCEPTO / PERSONAL | UNI | GERENTE DE PROYECTO | SUPERVISOR | OPERADORES | MECANICO | OFICINISTA - BODEGUERO | PEON | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salario Básico | $ | 3.000,00 | 1.000,00 | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 150,00 | 5.050,00 |
| Zonificación | $ | 1.500,00 | 500,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 | 75,00 | 2.525,00 |
| Salario mensual | $ | 4.500,00 | 1.500,00 | 600,00 | 450,00 | 300,00 | 225,00 | 7.575,00 |
| Beneficios Sociales | $ | 1.492,92 | 1.683,32 | 678,54 | 511,07 | 343,60 | 259,87 | 4.969,32 |
| Alimentación | $ | 202,80 | 202,80 | 202,80 | 202,80 | 202,80 | 202,80 | 1.216,80 |
| Alojamiento | $ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
| Transporte | $ | 240,00 | 180,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 660,00 |
| Ropa Trabajo | $ | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 178,50 |
| Seguro de vida, accidente y asistencia médica. | $ | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 93,00 |
| Capacitación | $ | 300,00 | 100,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 505,00 |
| Salario | $ | 6.930,97 | 3.861,37 | 1.776,59 | 1.449,12 | 1.121,65 | 957,92 | 16.097,62 |
| Personal requerido | $ | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 13,00 |
| Salario mensual | $ | 6.930,97 | 7.722,74 | 5.329,77 | 2.898,24 | 2.243,30 | 2.873,76 | 27.998,78 |
| SALARIO ANUAL | $/AÑ | 83.171,64 | 92.672,88 | 63.957,24 | 34.778,88 | 26.919,60 | 34.485,12 | 335.985,36 |

Cantidad de Sólidos estimados a obtener luego del Tratamiento de Clarificación

| ESTACION | KG | VOLUMEN |
| --- | --- | --- |
| CENTRAL | 1.000,00 | 1,00 |
| TOTAL m3 |  | 1,00 |

Tratamiento del Sólido con el encapsulador  "ENCAPSUL"

Dosificación: 4 Sacos de 50 lbs de encapsul por m 3 de sólido.

Costo del encapsulador: US $ 15,67    (

US$ 13,75 + IVA)

1m3/día  X  3.5 sac/m3 X  $15,67/Sacos X 30 días /  mes = $  1.645,35/MES

VALOR ANUAL = $ 19.744,20 /AÑO.

Costos Estimados para Mantenimiento HPS: Weatherford TJ -12000

| DESCRIPCION | COSTO CI.FR SHUSHUFINDI | # KITS 4 AÑOS | TOTAL REPARACIONES 4 AÑOS | TOTAL REPARACION (POR UN AÑO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KIT DE REPARACION | $ 63.259,15 | 2 | $ 126.518,31 | $ 31.629,58 |
| BOMBA | $ 43.338,60 | 1 | $ 43.338,60 | $ 10.834,65 |
| HERRAMIENTAS | $ 19.047,60 | 1 | $ 19.047,60 | $ 4.761,90 |
| TOTAL |  |  | $ 188.904,51 | $ 47.226,13 |

Resumen General, Personal. Equipos y Tratamiento de Sólidos.

| DESCRIPCION | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL | $335.985,36 | $335.985,36 | $335.985,36 | $335.985,36 | $1.343.941,44 |
| EQUIPOS | $131.584,52 | $131.584,52 | $131.584,52 | $131.584,52 | $526.338,08 |
| TRATAMIENTO Y DISPOSICION SÓLIDOS | $ 19.744,20 | $ 19.744,20 | $ 19.744,20 | $ 19.744,20 | $ 78.976,8 |
| TOTAL | $487.314,08 | $487.314,08 | $487.314,08 | $487.314,08 | $1.949.256,32 |

- Costo total (inversiones + operación).

El costo total en dólares por barril (USD. /Bl) es el resultado de los valores del costo por inversiones y el costo por instalación indicado, más los costos operativos.

Estimación de Producción de Agua en la Estación Central.

Según las estadísticas de producción, la cantidad de agua a reinyectarse en la Estación Central del Campo Shushufindi – Aguarico es de 30.000 Bls/día.- Anualmente durante los 4 años de proyecto existirá un incremento del 5 % debido a contingencias* (ver tabla 23):

| ESTACIÓN CENTRAL |
| --- |
| AÑO | BAPD* | BAPA |
| AÑO 1 | 30.000,00 | 10.950.000,00 |
| AÑO 2 | 31.500,00 | 11.497.500,00 |
| AÑO 3 | 33.075,00 | 12.072.375,00 |
| AÑO 4 | 34.728,75 | 12.675.993,75 |
| TOTAL | 129.303,75 | 47.195.868,75 |

TABLA 23

COSTOS DE OPERACIÓN

| ESTACIÓN CENTRAL - SHUSHUFINDI |
| --- |
| COMPONENTES | COSTOS | TOTAL 4 AÑOS US $/4 AÑOS |
|  | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 |  |
|  | US$/AÑO | US$/AÑO | US$/AÑO | US$/AÑO |  |
| 1 | QUIMICOS (23,54/1000 BLS) | 167,808.75 | 176,199.19 | 185,009.15 | 194,259.60 | 723,276.69 |
| 2 | REPARACIONES MAYORES Motores | 45,843.80 |  |  | 45,843.80 | 91687.60 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE MOTORES | 26.131,92 | 26.131,92 | 26.131,92 | 26.131,92 | 104.527,68 |
| 5.1 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CENTRILIFT | 34,220.00 | 34,220.00 | 34,220.00 | 34,220.00 | 136,880.00 |
| 5.2 | MANTENIMIENTO EQUIPOS WEATHERFORD | 47.226,13 | 47.226,13 | 47.226,13 | 47.226,13 | 188.904,51 |
| 159 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CERRADOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 60,000.00 |
| 10 | PERSONAL, SERVICIOS (VEH. + COMB) | $487.314,08 | $487.314,08 | $487.314,08 | $487.314,08 | $1.949.256,32 |
| 1 | SUB TOTAL | 823.544,68 | 786.091,32 | 794.901,28 | 849.995,53 | 3.254.532,81 |
| 2 | CONTINGENCIAS (5%) DE 1 | 41.177,234 | 39.304,566 | 39.745,064 | 42.499,77 | 162726.64 |
| 3 | SUB TOTAL 2 (SUMAR 1 y 2) | 864.721,914 | 825.395,886 | 834.646,344 | 892.495,3 | 3.417.259,45 |
| 4 | INTERES (18%) DE 3 | 84.310,36 | 80.476,08 | 81.377,99 | 87.018,30 | 333.182,82 |
| 5 | IMPUESTOS, GARANTÍAS, SEGUROS, CONTRIBUCIONES (4%) DE 3 | 34.588,876 | 33.015,835 | 33.385,853 | 35.699,812 | 136.690,378 |
| 6 | FINANCIAMIENTO DE CAPITAL OPERACIÓN 60 DÍAS (3%) DE 3 | 25.941,657 | 24.761,876 | 25.039,390 | 26.774,859 | 102.517,7835 |
| 7 | UTILIDAD (18%) DE 3 | 155.649,944 | 148.571,259 | 150.236,341 | 160.649,154 | 615.106,701 |
| 8 | SUB-TOTAL 4: SUMATORIA 3,4,5,6,7 | 1.165.212,75 | 1.112.220,94 | 1.124.685,92 | 1.202.637,43 | 4.604.757,13 |
| 9 | IMPUESTO A LA RENTA 1% DE 8 | 11.652,12 | 11.122,20 | 11.246,85 | 12.026,37 | 46.047,57 |
| 10 | TOTAL SUMATORIA DE 8 y 9 | 1.176.864,87 | 1.123.343,14 | 1.135.932,77 | 1.214.663,80 | 4.650.804,58 |
| 11 | TOTAL EST INYECCIÓN (BLS) | 10.950.000 | 11.497.500 | 12.072.375 | 12.675.993,7 | 47.195.868,7 |
| 12 | COSTO USD/BLS | 0.1074 | 0.0977 | 0.0940 | 0.0958 | 0.0985 |
| 13 | IVA 12% | 0.120 | 0.1094 | 0.1052 | 0.1072 | 0.11032 |
| 14 | TOTAL COSTOS | 1.314.000,0 | 1.257.826,5 | 1.270.013,85 | 1.358.866,52 | 5.206.648,235 |

TABLA 24

- El pago de intereses se considera sobre saldos.

- Petroproducción proporcionara energía eléctrica y gas para la operación de todos los    equipos.

ESTIMACION DE COSTOS DE INVERSIÓN.

|  | COSTOS |
| --- | --- |
|  | AÑO1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | TOTAL |
| EST –CENTRAL | US $/AÑO | US $/AÑO | US $/AÑO | US /AÑO | US $/ 4 AÑO |
| SISTEMA DE CLARIFICACIÓN | 300.000 |  |  |  | 300.000 |
| ADQUISICIÓN BOMBA + MOTOR |  | 100.000 |  | 100.000 | 200.000 |
| SUB TOTAL | 300.000 | 100.000 |  | 100.000 | 500.000 |
| INSTALACION Y MONTAJE (10%) | 30.000 | 10.000 |  | 10.000 | 50.000 |
| CONTINGENCIAS (5%) | 1.500 | 500 |  | 500 | 2.500 |
| SUB TOTAL 2 (COSTO DIRECTO) | 331.500 | 110.500 |  | 110.500 | 552.500 |
| *CAMBIOS DE BOMBA CENTRILIFT | 120.000 |  |  |  | 120.000 |
| INSTALACIÓN POR CAMBIO (5%) | 6.000 |  |  |  | 6.000 |
| SUB TOTAL 3 | 126.000 |  |  |  | 126.000 |
| SUB TOTAL 4 | 457.500 | 110.500 |  | 110.500 | 678.500 |
| IMPUESTOS, GARANTIAS, SEGUROS (4%) | 18.300 | 4.420 |  | 4.420 | 27.140 |
| LEY 122 (F.D.R.A.) 2.5% Nacionales | 750 | 250 |  | 250 | 1.250 |
| GASTOS ADMIIN (22%) | 100.650 | 24.310 |  | 24.310 | 149.270 |
| UTILIDAD (18%) | 5.400 | 1.800 |  | 1.800 | 9.000 |
| UTILIDAD (18%) | 1.080 |  |  |  | 1.080 |
| INTERES (18%)*** | 32.321,28 | 10.773,79 |  | 10.773,7 | 53868.86 |
| INTERES (18%)*** | 4.725,00 |  |  |  | 4.725,00 |
| SUB TOTAL 5 | 620.726,28 | 152.053,79 |  | 152.053,7 | 924.833,86 |
| IMPUESTO RENTA (1%) | 6.207,2628 | 1.520,5379 |  | 1.520,537 | 9.248,3386 |
| TOTAL | 626.933,542 | 153.574,3279 |  | 153.574,3 | 934.082,1986 |
| TOTAL EST. INYECCIÓN BLS | 10.950.000 | 11.497.500 | 12.072.375 | 12.675.993,7 | 47.195.868,7 |
| COSTO USD / BL | 0.05725 | 0.01335 | 0,000 | 0.0121 | 0.01979 |
| IVA 12% | 0,0641 | 0.0149 | 0,000 | 0.01355 | 0.0221 |
| TOTAL COSTOS | 701.895 | 171.312,75 | 0,000 | 171.759,71 | 1.043.028,698 |

TABLA 25

*Cambio de unidades Centrilift, por otras de mayor capacidad  (10.000 bls /día ).

*** El pago de intereses se considera sobre saldos

F.D.R.A: Se considera el pago por impuestos, seguros, contribuciones, etc.

COSTO TOTAL ESTIMADO

ESTACIÓN CENTRAL.

| Descripción | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Total 4 años |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Barriles estimados. | 10.950.000 | 11.497.500 | 12.072.375 | 12.675.993,7 | 47.195.868,7 |
| Costo inversión $ | 701.895 | 171.312,75 | 0,000 | 171.759,7146 | 1.043.028,698 |
| Costo Operativo $ . | 1.314.000,0 | 1.257.826,5 | 1.270.013,85 | 1.358.866,52 | 5.206.648,235 |
| Costo Total US $ = Costo Inversión + Costo Operativo | 2.015895 | 1.429.139,25 | 1.270.013,85 | 1.530.626,235 | 6.249.676,933 |
| Total: US$ / BLS | 0.1841 | 0.1243 | 0.1052 | 0.1207 | 0.132 |
| TOTAL COSTOS | 2.015.895 | 1.429.139,25 | 1.270.013,85 | 1.529.992,44 | 6.229.854,66 |

TABLA 26

En la siguiente tabla se presenta un análisis sobre el consumo de      químicos empleados en el sistema de clarificación, realizadas  el mes de octubre en todas las estaciones del campo Shushufindi.

Costo de Tratamiento químico en el Campo Shushufindi

| FECHA: Oct-03 | BAPD =85.000 |
| --- | --- |
| Químico | Concentración | Consumo | Costo químico | Costo tratamiento | Rendí- miento |
|  | ppm | Gpd | $/gl | $/D | $/Bl |
| Coagulante | 5 | 17,86 | 14 | 250 | 0,0029 |
| Antiescala | 25 | 89,29 | 8 | 714 | 0,0084 |
| Biocida | 100 | 357,14 | 16 | 5.714 | 0,0672 |
| Anticorrosivo | 4 | 14,29 | 8 | 114 | 0,0013 |
| Surfactante | 2 | 7,14 | 6,5 | 46 | 0,0005 |
| Sol.Acido | 1 | 3,57 | 8 | 29 | 0,0003 |
| Sol. Orgánico | 1 | 3,57 | 7 | 25 | 0,0003 |
| TOTAL |  |  |  | 6.893 | 0,0811 |

Tabla 27

Biocida es un disolvente de sulfuro; eficiencia 80 %, remoción de SST 50 %.- SST a la entrada de plantas es de 25 ppm

TK-1, TK-2 y Coagulante removerían el 25 % (18.75 ppm SST); y el biocida el   50 % (8-10 ppm SST).- Antiescala se inyectaría 10 ppm a la entrada de planta y 15 ppm en la succión de las bombas booster.

Plantas de tratamiento con equipos mejorados y adicionales (filtros)

Biocida es un disolvente de sulfuro; eficiencia 80 %, remoción de SST 50 %.- SST a la entrada de plantas es de 25 ppm.- Filtros retirarán el 75 % de SST y Biocida disolvería un 12.5 %; a la salida se tendría 2-3 ppm SST.-  El Antiescala se inyectaría 5 ppm a la entrada de planta y 10 ppm en la succión de las bombas booster.

Costo de Tratamiento Químico con Filtros en el Campo Shushufindi

| FECHA: Oct-03 | BAPD = 85.000 |
| --- | --- |
| Químico | Concentración | Consumo | Costo químico | Costo tratamiento | Rendim.- |
|  | ppm | gpd | $/gl | $/D | $/Bl |
| Coagulante | 5 | 17,86 | 14 | 250 | 0,0029 |
| Antiescala | 15 | 53,57 | 8 | 429 | 0,0050 |
| Biocida | 25 | 89,29 | 16 | 1.429 | 0,0168 |
| Anticorrosivo | 4 | 14,29 | 8 | 114 | 0,0013 |
| Surfactante | 2 | 7,14 | 6,5 | 46 | 0,0005 |
| Sol.Acido | 1 | 3,57 | 8 | 29 | 0,0003 |
| Sol. Orgánico | 1 | 3,57 | 7 | 25 | 0,0003 |
| TOTAL |  |  |  | 2.321 | 0,0273 |

Tabla 28

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO.

Costo inversión estimada (12 filtros):                                         $. 1.250.000

Costo operación estimada (arenas y disposición SST):             $. 750.000

Costo total estimado 2 años proyecto                                        $. 2.000.000

Ahorro diario de tratamiento químico (66%):                              $. 4.573

Ahorro en 720 días del proyecto:                                                $. 3.292.560