ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación

“PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y DETERMINACIÓN DE PÉRDIDA DE TIEMPO DE VIDA EN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN DEBIDO A SOBRECARGAS”

INFORME DE PROYECTO DE GRADUACIÓN

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO EN ELECTRICIDAD ESPECIALIZACIÓN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Presentado por:

Omar Alejandro Reinoso Tigre

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año 2011

AGRADECIMIENTO

A Dios en primer lugar, por ser mi creador y Padre misericordioso. A mi esposa Norka, por su paciencia y apoyo. A mis padres José y Zoila por guiarme durante muchos años para prepararme y ser un profesional. A la empresa INATRA S.A. por facilitarme el desarrollo de este proyecto.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis amados padres y hermanos, a mi amada esposa y mis hijos que son mi motivación para crecer y superarme cada día más profesionalmente y espiritualmente.

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

________________________                    __________________________

Ing. Jorge Aragundi                                   Ing.  Holger Cevallos

SUBDECANO DE LA FIEC                          DIRECTOR DE TESIS

_________________________

Ing. Gustavo Bermúdez

VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

________________________________

Omar Alejandro Reinoso Tigre

RESUMEN

Los transformadores son máquinas que desempeñan un papel muy importante en un sistema eléctrico ya que la falla de estos equipos afecta significativamente el desempeño de muchas actividades comerciales e industriales que producirían grandes pérdidas  económicas.

En el capítulo 1 se describe las características básicas a considerar del transformador para llegar a la comprensión de sus limitaciones térmicas que determinan su capacidad de funcionamiento.

En algunas situaciones los transformadores suelen ser sobrecargados, y estas condiciones de carga pueden ser soportadas o no, por lo que el capítulo 2 explica las condiciones más comunes de sobrecarga del transformador y como puede llegar a afectar al transformador.

Los aislamientos sólidos constituyen la parte más sensible que determinan la vida útil del transformador. El capítulo 3 presenta los conceptos a tomar en cuenta para determinar la pérdida de vida de los transformadores en función de los aislamientos de acuerdo a la norma IEEE C57.91.1995, y los pasos para calcular las características térmicas del equipo con el ensayo de calentamiento.

Una vez conocidas las capacidades térmicas de la unidad, el capítulo 4 da las opciones más comunes de protección ante sobrecargas y sobrecorrientes de falla para transformadores de distribución, cuidando la adecuada coordinación entre ellas.

Finalmente en el capítulo 5 se ha desarrollado un ejemplo de aplicación de los conceptos de pérdida de vida útil del transformador, la selección y coordinación de protecciones para dos tipos de transformadores de similares características eléctricas que han sido ensayados para determinar las características térmicas respectivas.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN

ÍNDICE GENERAL

ABREVIATURAS

SIMBOLOGÍA

ÍNDICE DE TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1:

ANTECEDENTES									1

  - Clasificación de los transformadores.					2

  - Refrigeración. 								6

  - Limites de calentamiento.							15

  - Factores que afectan la vida útil de los transformadores.		18

    - Defectos de operación.						19

    - Armónicos.								20

CAPÍTULO 2:

POTENCIA NOMINAL Y SOBRECARGA DE TRANSFORMADORES	22

2.1. Tipos de carga.								23

2.1.1. Carga con expectativa de vida normal bajo condiciones

especificas.								23

2.1.2. Carga con expectativa de vida normal basado en la

temperatura del aceite superior.					24

2.1.3. Carga con expectativa de vida normal en caso de elevación

de temperatura promedio de los tests de bobinado.		25

2.1.4. Carga de corto tiempo con moderado sacrificio de la

expectativa de vida.							27

2.2. Efectos de la sobrecarga en el transformador.				30

2.2.1. Efectos sobre los accesorios.						31

2.2.2. Efectos sobre la parte mecánica.					33

2.2.3. Efectos sobre los aislamientos.					36

CAPÍTULO 3:

ANÁLISIS DE PÉRDIDA DE VIDA DE LOS TRANSFORMADORES

DEBIDO A SOBRECARGA							38

3.1. Expectativa de vida del aislamiento del transformador.		40

3.1.1. Cálculo del envejecimiento.						40

3.1.2. Cálculo de temperaturas. 						48

3.1.3. Consideraciones de temperatura ambiente y altitud.		61

3.2. Ensayo de calentamiento de transformadores.				64

3.2.1. Métodos de ensayo.							68

3.2.2. Formulación para el ensayo.						69

3.3. Conversión de ciclo de carga real a equivalente.				76

3.4. Algoritmo para determinar pérdida de vida útil del

transformador debido a sobrecarga.					79

CAPÍTULO 4:

DETERMINACIÓN DE LA CARACTERÍSTICAS DE LOS

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN						85

4.1. Protecciones por sobrecarga y cortocircuito.				86

4.1.1. Fusibles.								90

4.1.1.1. Fusible de expulsión.						91

4.1.1.2. Fusible bayoneta.						93

4.1.1.3. Fusible limitador de corriente.				97

4.1.2. Enlace de aislamiento.						100

4.1.3. Breaker.								101

4.2. Criterios de selección y coordinación.					104

4.2.1. Selección de corriente y voltaje nominal.				105

4.2.2. Capacidad de interrupción.						107

4.2.3. Característica de soporte térmico, mecánico y de sobrecarga.	108

4.2.4. Capacidad para soportar corriente de conexión del

transformador.							112

4.2.5. Coordinación  entre breakers de baja tensión y fusibles.		113

CAPÍTULO 5:

APLICACIÓN: Determinación de parámetros para el cálculo de la

pérdida de vida útil y selección de protecciones para un transformador

monofásico un transformador monofásico tipo padmounted y un

transformador tipo poste autoprotegido de la compañía INATRA S.A.	120

5.1. Toma de datos.								121

5.2. Cálculo de parámetros.							134

5.3. Determinación de pérdida de vida útil y construcción de curvas

de capacidad de sobrecarga.						139

5.4. Selección y coordinación de protecciones para transformadores

autoprotegidos.								144

CONCLUSIONES									158

RECOMENDACIONES								162

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

A			Amperios.

ºC		Grados Centígrados.

EXP	Número de Euler.

Hz		Hertz.

kg 		Kilogramo.

ºK		Grados Kelvin.

kA		Kilo amperio.

kV		Kilo voltio.

kVA	Kilo voltio amperio.

m.s.n.m.	Metros sobre el nivel del mar.

L			Litros.

psig	Libras por pulgada cuadrada de presión manométrica.

V			Voltios.

W		Vatios.

SIMBOLOGÍA

Altitud.

Altitud igual a 1000 metros.

C			Capacidad térmica del transformador.

c			Calor específico del material conductor.

F	Factor empírico para cálculo de .

Factor de aceleración de envejecimiento.

Factor de envejecimiento equivalente.

Gradiente de temperatura entre la temperatura promedio de los devanados y la temperatura promedio del aceite.

H			Factor del punto más caliente.

Ic	Corriente en ensayo de medición de pérdidas en vacio.

Corriente de cortocircuito nominal.

Corriente nominal.

Io	Corriente de excitación en ensayo de medición de pérdidas en vacio.

Corriente nominal

K			Relación entre la carga L y la especificada nominal, por unidad.

L			Carga en cuestión.

m			Exponente empíricamente obtenido (ver tabla 3.4)

Masa del devanado.

n			Exponente empíricamente obtenido (ver tabla 3.4)

Pc	Potencia aparente en medición de pérdidas en cortocircuito.

Po	Potencia aparente en medición de pérdidas en vacio.

Pérdida total en el transformador en caso de carga nominal.

Pérdidas en el devanado.

R		Relación entre las pérdidas del transformador a carga nominal con respecto a las pérdidas en vacio.

Resistencia de devanado de alta tensión.

Resistencia de devanado de baja tensión.

t			Duración de la carga.

Elevación de temperatura del líquido para el ensayo de calentamiento.

Elevación de temperatura superior del líquido a pérdidas totales para el ensayo de calentamiento.

Elevación de temperatura promedio del líquido a pérdidas totales para el ensayo de calentamiento.

Elevación de temperatura promedio de los devanados.

T			Temperatura del devanando calculada.

Temperatura ambiente para el ensayo de calentamiento.

Incremento en la elevación de temperatura a una altitud distinta a la de diseño para el ensayo de calentamiento.

Impedancia en porcentaje respecto a la tensión nominal.

Constante de cambio de resistencia del material por temperatura.

Temperatura superior del aceite para el ensayo de calentamiento.

Temperatura superior del líquido al corte para el ensayo de calentamiento.

Temperatura promedio del líquido para el ensayo de calentamiento.

Temperatura del líquido en la parte superior del equipo de enfriamiento para el ensayo de calentamiento.

Temperatura del líquido en la parte inferior del equipo de enfriamiento para el ensayo de calentamiento.

Temperatura promedio del líquido al corte para el ensayo de calentamiento.

Diferencia corregida entre la temperatura promedio del devanado referida al momento del corte, y la temperatura promedio del líquido al corte para el ensayo de calentamiento.

Diferencia observada entre la temperatura promedio del devanado, referida al momento del corte y la temperatura promedio del líquido al corte para el ensayo de calentamiento.

Elevación de temperatura observada para el ensayo de calentamiento.

Vc 	Voltaje en ensayo de medición de pérdidas en cortocircuito.

Vo 	Voltaje en ensayo de medición de pérdidas en vacio.

Pérdidas adicionales.

Impedancia de cortocircuito.

Temperatura.

Temperatura ambiente promedio durante un ciclo de carga.

Temperatura ambiente promedio para carga nominal.

Temperatura en los puntos más calientes del bobinado.

Temperatura en los puntos más calientes del bobinado con carga nominal.

Temperatura en los puntos más calientes del bobinado con carga L.

Temperatura superior del aceite.

Elevación de temperatura en los puntos más calientes del bobinado por encima de la temperatura máxima del aceite.

Elevación inicial de temperatura en los punto más calientes del bobinado por encima de la temperatura máxima del aceite para t=0.

Elevación de temperatura en los puntos más calientes del bobinado por encima de la temperatura máxima del aceite en caso de carga nominal.

Elevación extrema de temperatura en los puntos más calientes del bobinado por encima de la temperatura máxima del aceite para el caso de una carga L.

Elevación extrema de temperatura en los puntos más calientes del bobinado por encima de la temperatura ambiente en caso de una carga nominal.

Elevación de temperatura del aceite superior por encima de la temperatura ambiente.

Elevación de temperatura del aceite superior por encima de la temperatura ambiente en caso de carga nominal.

Elevación inicial de temperatura del aceite superior por encima de la temperatura ambiente para t=0.

Elevación extrema de temperatura del aceite superior por encima de la temperatura ambiente para una carga L

Intervalo de tiempo.

Constante de tiempo del aceite del transformador para cualquier caga L.

Constante de tiempo del aceite del transformador para una carga nominal que comienza con una elevación inicial máxima del aceite de 0 ºC

Constante de tiempo del bobinado en el lugar de sobrecalentamiento.

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1.1:	Orden de los símbolos para la designación del método de

refrigeración.								14

Tabla 1.2:	Temperatura promedio máxima permisible del aire

refrigerante a la potencia nominal del transformador.		16

Tabla 1.3:	Límites de calentamiento de los aislamientos de acuerdo

a su clase.								17

Tabla 2.1:	Sugerencia de límites de temperatura y carga por encima de

la capacidad nominal de transformadores de  distribución

con elevación de temperatura de 65 ºC.				26

Tabla 2.2:	Expectativa de pérdida de vida (basada en una vida normal de

180000h).								29

Tabla 3.1: 	Factor de aceleramiento de envejecimiento.				45

Tabla 3.2:	Definiciones posibles de vida normal del aislamiento.		47

Tabla 3.3:	Horas posibles de sobrecarga en función de la temperatura del

punto más caliente y del porcentaje de pérdida de vida.		48

Tabla 3.4:	Exponentes utilizados en la ecuación de elevación de

temperatura.								60

Tabla 3.5:	Variaciones de la capacidad del transformador con las

variaciones de temperatura ambiente en el rango -30 a 50 ºC.	63

Tabla 3.6: 	Temperatura promedio máxima permisible del aire refrigerante

a la potencia nominal del transformador.				64

Tabla 4.1:	Capacidad de interrupción de fusibles de expulsión. 		93

Tabla 4.2:	Capacidad de interrupción de fusibles tipo bayoneta. 		96

Tabla 4.3:	Categoría de transformadores. 					109

Tabla 4.4:	Característica de capacidad térmica para categoría I. 		111

Tabla 4.5:	Puntos para la construcción de curva de corriente inrush. 		112

Tabla 4.6:	Esquemas de protección. 						113

Tabla 4.7:	Combinación de fusible tipo bayoneta y enlace de aislamiento.	118

Tabla 5.1:	Datos de los transformadores ensayados. 				122

Tabla 5.2:	Resultado de ensayo de pérdidas en vacio. 				123

Tabla 5.3:	Resultado de ensayo de pérdidas a plena carga. 			124

Tabla 5.4: 	Resistencia de devanados a temperatura ambiente. 			124

Tabla 5.5:	Pérdidas  calculadas a temperatura ambiente. 			125

Tabla 5.6:	Pérdidas adicionales a temperatura ambiente. 			126

Tabla 5.7:	Pérdidas a plena carga a 85 ºC. 					127

Tabla 5.8:	Impedancia a 85 ºC. 							128

Tabla 5.9:	Temperatura registradas en estado estable. 				129

Tabla 5.10:	Temperatura y elevación de temperatura promedio del aceite en

estado estable. 							130

Tabla 5.11:	Elevación de temperatura en la parte superior del aceite en

estado estable. 							130

Tabla 5.12:	Temperaturas registradas al corte. 					131

Tabla 5.13:	Temperatura y elevación de temperatura promedio del aceite

al corte. 								131

Tabla 5.14:	Cálculo de resistencia de devanados al corte. 			135

Tabla 5.15:	Temperatura y elevación de temperatura de los devanados

al corte. 								135

Tabla 5.16:	Elevaciones de temperatura corregidas a altitud de diseño. 		136

Tabla 5.17:	Resultado final de las elevaciones de temperatura de los

transformadores a altitud de diseño. 					137

Tabla 5.18:	Constantes calculadas. 						138

Tabla 5.19:	Comparación de pérdida de vida útil diaria resultante con

respecto a la pérdida máxima diaria solicitada. 			142

Tabla 5.20:	Corrientes de corto-circuito calculadas. 				145

Tabla 5.21:	Corrientes de inrush calculadas. 					145

Tabla 5.22:	Corrientes de curva de daño calculadas. 				146

Tabla 5.23:	 Máxima del breaker compara con la  Máxima de los

transformadores. 							147

Tabla 5.24:	Características del fusible de expulsión seleccionado. 		152

Tabla 5.25:	Características de capacidad de interrupción del fusible limitador

de corriente seleccionado. 						155

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1.1:	Transformador de potencia en subestación eléctrica.		3

Figura 1.2:	Transformador trifásico tipo seco.					4

Figura 1.3:	Transformador en aceite. 						4

Figura 1.4:	Aceite refrigerante. 							4

Figura 1.5:	Diagrama interno de un transformador convencional. 		5

Figura 1.6:	Diagrama interno de transformador auto-protegido. 		6

Figura 1.7:	Conducción molecular. 						7

Figura 1.8:	Movimiento por convección. 					8

Figura 1.9:	Transformador trifásico provisto de radiadores. 			9

Figura 1.10:	Bloques sometidos a radiación. 					11

Figura 1.11:	Energía incidente en bloques negro humo y plateado. 		12

Figura 1.12:	Enfriamiento por convección natural. 				14

Figura 2.1:	Expectativa de vida útil aproximada basada en la

temperatura máxima del aceite superior. 				25

Figura 2.2:	Pérdida de vida relativa en función del tiempo de carga y

temperatura del punto más caliente para transformadores

con elevación de temperatura de 65 ºC. 				28

Figura 2.3:	Válvula de sobrepresión accionada por sobrecarga del

transformador. 							35

Figura 2.4:	Tanque de transformador deformado por falla de

accionamiento de válvula de sobrepresión. 				35

Figura 3.1:	Vida del aislamiento del transformador. 				42

Figura 3.2:	Factor de aceleración de envejecimiento (relativo a 110 ºC) 	42

Figura 3.3:	Modelo de distribución de temperatura en el transformador.    	60

Figura 3.4:	Aplicación de la termocupla a una superficie. 			66

Figura 3.5:	Aplicación del termómetro a una superficie. 			67

Figura 3.6:	Esquema del método con carga simulada. 				69

Figura 3.7:	Ejemplo de ciclo de carga actual y ciclo de carga equivalente. 	76

Figura 3.8:	Flujograma para cálculo por computadora. 				81

Figura 3.9:	Vista principal del programa desarrollado. 				83

Figura 3.10:	Vista de opción para cálculo de soporte térmico del breaker. 	84

Figura 4.1:	Evolución de la corriente de energización (inrush). 			87

Figura 4.2:	Fusible de expulsión. 							92

Figura 4.3:	Fusible de expulsión para instalación en bushing. 			92

Figura 4.4;	Fusible de expulsión tipo bayoneta. 					94

Figura 4.5:	Fusible limitador de corriente. 					97

Figura 4.6:	Comparación de funcionamiento entre fusible limitador de

corriente y fusible tipo K. 						98

Figura 4.7:	Transformador fallado. 						99

Figura 4.8:	Enlace de aislamiento (Isolation Link). 				101

Figura 4.9:	 Breaker monofásico. 							102

Figura 4.10: 	Breaker y luz piloto accionada. 					104

Figura 4.11:	Zonas de sobrecorrientes para coordinación de protección en

transformadores de distribución. 					105

Figura 4.12:	Características de soporte térmico y de sobrecarga. 			110

Figura 5.1:	Ensayo de calentamiento. 						129

Figura 5.2:	Registro de medición de resistencia en devanado de B.T.

(caso 1) y línea de tendencia. 					132

Figura 5.3:	Registro de medición de resistencia en devanado de A.T.

(caso 1) y línea de tendencia. 					132

Figura 5.4:	Registro de medición de resistencia en devanado de B.T.

(caso 2) y línea de tendencia. 					133

Figura 5.5:	Registro de medición de resistencia en devanado de A.T.

(caso 2) y línea de tendencia. 					134

Figura 5.6: 	Diagrama térmico resultante para el caso 1 (transformador

tipo poste). 								137

Figura 5.7: 	Diagrama térmico resultante para el caso 2 (transformador

tipo pedestal).								138

Figura 5.8:	Curva de ciclo de carga de trabajo (P.U. vs Tiempo en horas). 	139

Figura 5.9:	Temperatura y elevaciones de temperatura durante el ciclo de

carga propuesto (Caso 1). 						141

Figura 5.10:	Temperatura y elevaciones de temperatura durante el ciclo de

carga propuesto (Caso 2). 						142

Figura 5.11:	Curvas de capacidad de carga para “Caso 1”. 			143

Figura 5.12:	Curvas de capacidad de carga para “Caso 1”. 			144

Figura 5.13:	Coordinación del breaker respecto a curva de daño “Caso 1”.	148

Figura 5.14:	Coordinación del breaker respecto a curva de daño “Caso 2”.	148

Figura 5.15:	Sobrecarga a largo plazo permitida por el breaker  “Caso 1”

Con temperatura de disparo a 80ºC.					150

Figura 5.16:	Sobrecarga a largo plazo permitida por el breaker  “Caso 2”

Con temperatura de disparo a 90ºC.					151

Figura 5.17:	Coordinación de protecciones respecto a las curvas características

del transformador del “Caso 1”. 					153

Figura 5.18:	Coordinación entre fusible de expulsión y fusible limitador de

corriente para el “Caso 2”. 						155

Figura 5.19:	Coordinación de protecciones respecto a las curvas características

del transformador del “Caso 2”. 					157

INTRODUCCIÓN

Las sobrecargas en las instalaciones eléctricas corresponden a la circulación de corriente por encima de los valores de régimen permanente y no necesariamente son fallas.

En estas condiciones el tiempo admisible de duración es limitado y puede variar desde algunos segundos o minutos, hasta algunas horas. Superado este tiempo, la situación podría perjudicar la vida de un equipo eléctrico.

Esta tesis está orientada hacia el cuidado de los transformadores de distribución ante la presencia de sobrecargas, estableciendo parámetros que permitan saber si bajo las condiciones de servicio, es decir, pre-carga, temperatura del ambiente y altitud, son admisibles dichas sobrecargas  de tal forma que se pueda salvaguardar la vida útil del equipo o seleccionar de mejor forma el transformador que se necesita.

Para lograr esto se realizarán ensayos tales como medición de pérdidas en vacío, en cortocircuito y ensayo de cargabilidad, en los cuales se encontrarán las características necesarias para el estudio, tales como la temperatura del punto más caliente del transformador,  y que serán las entradas de un programa desarrollado en esta tesis el cual hará los cálculos de pérdida de vida útil de los transformadores.

A partir de los resultados se construirán las curvas de capacidad de sobrecarga de los transformadores estudiados, las cuales servirán como guía para la correcta selección de su capacidad. Además se determinarán las protecciones para los transformadores de distribución de tipo auto-protegido, fabricados por la empresa en donde se ejecutará este proyecto de tesis.