## Slide 1: CONTROL DE PROCESOS DE ENERGÍAS RENOVABLES: PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL USANDO ALGAS. UNA ALTERNATIVA PARA NO AFECTAR EL ECOSISTEMA O LA CADENA ALIMENTARIA. ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS
Expositores:
- Flores Tomalá Daniel
- Torres Badillo Ronnie

## Slide 2: Descripción del Proyecto
El presente proyecto tiene como objetivo principal realizar un estudio de proceso de producción de biodiesel usando algas marinas.
Puntos a tratar
Métodos para el crecimiento de las algas
Aspectos técnicos
Aspectos Económicos
Área de factibilidad
Análisis Económico a 20 años de proyección

## Slide 3: Antecedentes
Los cambios climáticos, el calentamiento global y los fenómenos naturales que actualmente se están presentando en todo el mundo.
Principal causa es: La contaminación ambiental.

## Slide 4: Contaminación Ambiental
Principal contaminante: El petróleo y el carbón.
Emisiones contaminantes: CO2, CO y ácido sulfhídrico
El uso diario en: automotores, fábricas, etc.

## Slide 5: Alternativas No contaminantes
Energía Renovable amigable con el medio ambiente, energía limpia e inagotable.
Tipos de energía renovable: Solar, eólica, hidráulica, biocombustibles, etc.
Biocombustibles.- Se obtienen de la materia orgánica mediante procesos biológicos.

## Slide 6: BIOCOMBUSTIBLES
Poseen una gran ventaja debido a que la mayoría involucran el proceso de la fotosíntesis.
Principales representantes: Etanol y Biodiesel.
Etanol, mediante el proceso de fermentación.
Biodiesel, mediante la transesterificación.

## Slide 7: Biodiesel a partir de algas marinas
Biocombustible de tercera generación.
Ventajas del uso de biocombustible de tercera generación.
Se produce a partir de aceite vegetal transformándolos a través del proceso de transesterificación

## Slide 8: Biodiesel a partir de algas marinas
Las Microalgas son microorganismos fotosintéticos que convierten la luz solar, el agua y el CO2 en biomasa de algas.
Ventajas y desventajas de la producción de biodiesel a partir de Microalgas marinas.

## Slide 9: Ubicación del Proyecto
Vía San Pablo – Monteverde. Santa Elena-Ecuador.
Playas, pesca y refinería = Economía de la Provincia de Santa Elena.
Pesca= Biodiversidad de fauna y flora marina
Refinería de La Libertad = Centro refinador de petróleo = Emisión de gases contaminantes.

## Slide 10: Ubicación del Proyecto

## Slide 11: Materia Prima
El mar que rodea la Provincia de Santa Elena posee concentraciones de clorofila de 0,5 a 1,8 mg/m3
Investigaciones hechas en el año 2006 por el INOCAR, muestran diversidad de algas en las costas peninsulares.

## Slide 12: Factores importantes.
Agua.
Luz solar
CO2
Nutrientes

## Slide 13: Procesos para la obtención de biocombustible

## Slide 14: Proceso de obtención del biodiesel
Cultivo de Microalgas.
Métodos de cultivos:
1.- En estanques al aire libre mar adentro
2.-En estanques al aire libre en la superficie terrestre
3.-Empleando fotobiorreactores.
Ventajas y desventajas de los métodos citados.

## Slide 15: Proceso de obtención del biodiesel
Proceso para la transformación de la materia prima en aceite
Filtrado
Secado
Extracción del aceite
Purificación del aceite

## Slide 16: Proceso de obtención del biodiesel
Proceso para la transformación de la materia prima en aceite
Filtrado.
1.- Empleando centrifugadora
2.- Unidad de filtro

## Slide 17: Proceso de obtención del biodiesel
Proceso para la transformación de la materia prima en aceite
Secado
1.- Secado Solar
2.- Sistema de filtro de tambor
3.- Secador Spray

## Slide 18: Proceso de obtención del biodiesel
Proceso para la transformación de la materia prima en aceite
Extracción del aceite
1.- Prensado
2.- Extracción enzimática
3.- Extracción con ultrasonido
4.- Extracción con fluidos supercríticos

## Slide 19: Proceso de obtención del biodiesel
Proceso para la transformación del aceite en biodiesel
Primer mezclador
Segundo mezclador
Saponificación y Neutralización.
Destilador
Decantador
Purificación del aceite: Lavado y Secado

## Slide 20: Proyecciones financieras e indicadores claves
Indicadores claves:
Proyección de 20 años
Tasa de 12 % de interés
Método del VAN
Cálculo del TIR

## Slide 21: Análisis Económico del proyecto
Método VAN y TIR
Inversión
Compra de algas | $7500
Transporte y recepción | $36500
Fotobiorreactores | $ 10600000
Tratamiento del agua | $65530
Centrifugación | $15000
Secado solar | $25040
Método ultrasonido | $32638
Purificación aceite | $16500
Producción Biodiesel | $84500
Purificación Biodiesel | $35000
Compra del terreno | $ 1200000 (100 ha, $12/m2)
Total de inversión | $12118208

## Slide 22: Análisis Económico del proyecto
Gastos Anuales
Ingresos Anuales
Costo anual Secado solar | $271872
Costo anual de método ultrasonido | $178490
Mantenimiento del transporte | $5000
Gastos operativos fotobiorreactores | $6000000
Gastos de personal | $263400
Total | $6718762
Ingreso anual | Costo aceite algal | Producción de biodiesel (litros anuales)
$8185580 | $ 95/barril (159 litros) | 13700000 = 86164 barriles

## Slide 23: Análisis Económico del proyecto
Tasa | 12%
Inversión inicial | 12118208
Gastos anuales | 6718762
Ingresos anuales | 9047220
Beneficio bruto | 2328458
Amortización | 605910,4
Beneficio antes imp. y tasa o utilidades | 1722547,6
beneficio antes impuestos | 1464165,46
Beneficio neto | 1098124,095
Anualidad | 1704034,495
Periodo | 20
VAN | 609981,5943
TIR | 13%
Inversión inicial | $12118208
Gastos anuales | $6718762
Ingresos anuales | $8185580
Beneficio bruto | $1466818
Amortización | $605910.4
Beneficio antes imp. y tasa o utilidades | $860907.6
Beneficio antes impuestos | $731771.46
Beneficio neto | $548828.595
Anualidad | $1154738,995
Tasa | 12%
Periodo | 20 años
VAN | -3492950,176
TIR | 7%

## Slide 24: Aplicaciones Futuras
Directas
Generación Eléctrica
Industria Automotriz
Indirectas
Industria Farmacéuticas
Sector Agrícola
Otras Aplicaciones

## Slide 25: CONCLUSIONES
El costo del barril de biocombustible a partir de algas marinas en el proyecto de análisis es de $95, considerando que el costo del barril de petróleo es de $113, con lo que se puede decir: Costo del barril de biocombustible = 0.84070 Costo del barril de petróleo. Valor que es más económico, más eficiente y no contamina el ambiente.
El análisis económico a 20 años y al 12% de interés, y vendiendo el barril de biocombustible algal a $95 genera un valor actual neto de - $3492950.176 y una tasa interna de retorno de 7%, lo cual no hace viable el proyecto de inversión.
Para que el proyecto sea factible el precio de cada barril algal se lo debería vender en $105.