### ANEXO 5.2.

### EXTRACTO DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION AMBIENTAL SECUNDARIO

### 4.1.4  Criterios de calidad de aguas de uso agrícola o de riego

Se entiende por agua de uso agrícola aquella empleada para la irrigación de cultivos y otras actividades conexas o complementarias que establezcan los organismos competentes.

Se prohíbe el uso de aguas servidas para riego, exceptuándose las aguas servidas tratadas y que cumplan con los niveles de calidad establecidos en esta Norma.

Los criterios de calidad admisibles para las aguas destinadas a uso agrícola se presentan a continuación (ver  tabla 6) :

TABLA 6.  Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola

| Parámetros | Expresado como | Unidad | Límite máximo permisible |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | Al | mg/l | 5,0 |
| Arsénico (total) | As | mg/l | 0,1 |
| Bario | Ba | mg/l | 1,0 |
| Berilio | Be | mg/l | 0,1 |
| Boro (total) | B | mg/l | 1,0 |
| Cadmio | Cd | mg/l | 0,01 |
| Carbamatos totales | Concentración total de carbamatos | mg/l | 0,1 |
| Cianuro (total) | CN- | mg/l | 0,2 |
| Cobalto | Co | mg/l | 0,05 |
| Cobre | Cu | mg/l | 2,0 |
| Cromo hexavalente | Cr+6 | mg/l | 0,1 |
| Fluor | F | mg/l | 1,0 |
| Hierro | Fe | mg/l | 5,0 |
| Litio | Li | mg/l | 2,5 |
| Materia flotante | visible |  | Ausencia |
| Manganeso | Mn | mg/l | 0,2 |
| Molibdeno | Mo | mg/l | 0,01 |
| Mercurio (total) | Hg | mg/l | 0,001 |
| Níquel | Ni | mg/l | 0,2 |
| Organofosforados (totales) | Concentración de organofosforados totales. | mg/l | 0,1 |
| Organoclorados (totales) | Concentración de organoclorados totales. | mg/l | 0,2 |
| Plata | Ag | mg/l | 0,05 |
| Potencial de hidrógeno | pH |  | 6-9 |
| Plomo | Pb | mg/l | 0,05 |
| Selenio | Se | mg/l | 0,02 |

| Parámetros | Expresado como | Unidad | Límite máximo permisible |
| --- | --- | --- | --- |
| Sólidos disueltos totales |  | mg/l | 3 000,0 |
| Transparencia de las aguas medidas con el disco secchi. |  |  | mínimo 2,0 m |
| Vanadio | V | mg/l | 0,1 |
| Aceites y grasa | Sustancias solubles en hexano | mg/l | 0,3 |
| Coniformes Totales | nmp/100 ml |  | 1 000 |
| Huevos de parásitos |  | Huevos por litro | cero |
| Zinc | Zn | mg/l | 2,0 |

Además de los criterios indicados, la Entidad Ambiental de Control utilizará también las siguientes guías para la interpretación de la calidad del agua para riego y deberá autorizar o no el uso de agua con grado de restricción severo o moderado (ver  tabla 7):

| MAE 1 | PROYECTO NORMA AMBIENTAL | 2002-08 |
| --- | --- | --- |

TABLA 7.  PARÁMETROS  DE LOS  NIVELES GUÍA DE LA CALIDAD DEL  AGUA PARA RIEGO

| PROBLEMA POTENCIAL | UNIDADES | *GRADO DE RESTRICCIÓN. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ninguno | Ligero | Moderado | Severo |
| Salinidad (1): |  |  |  |  |  |
| CE (2) | Milimhos/cm | 0,7 | 0,7 | 3,0 | >3,0 |
| SDT (3) | mg/l | 450 | 450 | 2000 | >2000 |
| Infiltración (4): |  |  |  |  |  |
| RAS = 0 – 3 y CE RAS = 3 – 6 y CE RAS = 6 – 12 y CE RAS = 12 – 20 y CE RAS = 20 – 40 y CE |  | 0,7 1,2 1,9 2,9 5,0 | 0,7 1,2 1,9 2,9 5,0 | 0,2 0,3 0,5 1,3 2,9 | < 0,2 < 0,3 < 0,5 <1,3 <2,9 |
| Toxicidad por ión específico (5): |  |  |  |  |  |
| - Sodio: |  |  |  |  |  |
| Irrigación superficial RAS (6) |  | 3,0 | 3,0 | 9 | > 9,0 |
| Aspersión | meq/l | 3,0 | 3,0 |  |  |
| - Cloruros |  |  |  |  |  |
| Irrigación superficial | meq/l | 4,0 | 4,0 | 10,0 | >10,0 |
| Aspersión | meq/l | 3,0 | 3,0 |  |  |
| - Boro | mg/l | 0,7 | 0,7 | 3,0 | > 3,0 |
| Efectos misceláneos (7): |  |  |  |  |  |
| - Nitrógeno (N-NO3) | mg/l | 5,0 | 5,0 | 30,0 | >30,0 |
| - Bicarbonato (HCO3) | meq/l | 1,5 | 1,5 | 8,5 | > 8,5 |
| pH | Rango normal | 6,5 –8,4 |

*Es  un grado de limitación, que  indica el rango de  factibilidad para el uso del agua en riego.

(1) Afecta a la disponibilidad de agua para los cultivos.

(2) Conductividad eléctrica del agua: regadío ( 1 milimhos/cm = 1000 micromhos/cm).

(3 )Sólidos disueltos totales.

(4) Afecta a la tasa de infiltración del agua en el suelo.

(5) Afecta a la sensibilidad de los cultivos.

(6) RAS, relación de absorción de sodio ajustada.

(7) Afecta a los cultivos susceptibles.

| MAE 1 | PROYECTO NORMA AMBIENTAL | 2002-08 |
| --- | --- | --- |

## Criterios generales para la descarga de efluentes

### Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado, como a los cuerpos de agua

#### El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo receptor.  Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con datos de producción.

      - En las tablas # 11, 12 y 13  de la presente norma, se  establecen  los parámetros de descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua (dulce y marina),  los valores de los límites máximos permisibles, corresponden a promedios diarios.  La Entidad Ambiental de Control  deberá establecer la normativa complementaria en la cual se establezca:  La frecuencia de monitoreo,  el tipo de muestra (simple  o compuesta), el número de muestras a tomar y  la interpretación estadística de los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los límites permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y  cuerpos de agua.

4.2.1.3  Se prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua,  con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados.

4.2.1.4  Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad Ambiental deberán definir independientemente sus normas, mediante ordenanzas, considerando los criterios  de calidad establecidos para el uso o los usos asignados  a las aguas. En sujeción a lo establecido en el  Reglamento para la  Prevención y Control de la Contaminación.

4.2.1.5  Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La Entidad Ambiental de Control, de manera provisional  mientras no  exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de  ésta entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua.

4.2.1.6  Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado.  Por lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una de las unidades, por falla o mantenimiento.

4.2.1.7  Para el caso de los pesticidas, si el efluente después del tratamiento convencional y previa  descarga a un cuerpo receptor  o al sistema de alcantarillado, no cumple con los parámetros de descarga establecidos en la presente normativa (Tablas 11, 12 y 13),  deberá aplicarse un tratamiento avanzado.

4.2.1.8  Los laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de contaminación de los efluentes o cuerpos receptores deberán haber implantado buenas prácticas de laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar certificados por alguna norma internacional de laboratorios, hasta tanto el organismo de acreditación ecuatoriano establezca el sistema de acreditación nacional que los laboratorios deberán cumplir. .

4.2.1.9  Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales y pluviales que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus respectivos sistemas o colectores.

4.2.1.10  Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidos-sólidos-semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo receptor, sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias.

4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de alcantarillado, o hacia un cuerpo de agua, provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos  y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido  agroquímicos u otras sustancias tóxicas.

4.2.1.12  Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no tratados, sin permiso de la Entidad Ambiental de Control.

4.2.1.13  Las aguas provenientes de la explotación petrolífera y de gas natural, podrán ser reinyectadas de acuerdo a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas específicas, que se encuentren en vigencia, para el  sector hidrocarburífero.

4.2.1.14  El regulado deberá disponer de sitios adecuados para caracterización y  aforo de sus efluentes y proporcionarán todas las facilidades para que el personal técnico encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible.

A la salida de las descargas de los efluentes no tratados y de los tratados, deberán existir sistemas apropiados, ubicados para medición de caudales.  Para la medición del caudal en canales o tuberías  se usarán vertederos rectangulares o triangulares, medidor Parshall u otros aprobados por la Entidad Ambiental de Control.   La tubería o canal de conducción y descarga de los efluentes, deberá ser conectada con un tanque de disipación de energía y acumulación de líquido, el cual se ubicará en un lugar nivelado y libre de perturbaciones, antes de llegar al vertedero. El vertedero deberá estar nivelado en sentido perpendicular al fondo del canal y sus características dependerán del tipo de vertedero y  del ancho del canal o tanque de aproximación.

4.2.1.15 Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios cumplirán con los rangos y límites establecidos en las normas de descargas a un cuerpo de agua.

4.2.1.16  De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de alcantarillado y  toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá cumplir con las disposiciones de esta Norma.  La Entidad Ambiental de Control dictará la guía técnica de los parámetros mínimos de descarga a analizarse o monitorearse, que deberá cumplir todo regulado.  La expedición de la guía técnica deberá darse en un plazo máximo de un mes después de la publicación de la presente norma.  Hasta la expedición de la guía técnica es responsabilidad de la Entidad Ambiental de Control determinar los parámetros de las descargas que debe monitorear el regulado.

4.2.1.17  Se prohíbe la descarga de residuos líquidos no tratados, provenientes de embarcaciones, buques,  naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, hacia los sistemas de alcantarillado, o cuerpos receptores.  Se observarán las disposiciones vigentes en el Código de Policía Marítima y  los convenios internacionales establecidos, sin embargo, una vez que los residuos sean evacuados a tierra, la Entidad Ambiental de Control podrá ser el Municipio o Consejo Provincial, si tiene transferida competencias ambientales que incluyan la prevención y control de la contaminación, caso contrario seguirá siendo la Dirección General de la Marina Mercante.

La Dirección General de la Marina Mercante (DIGMER) fijará las normas de descarga para el caso contemplado en este artículo, guardando siempre concordancia con la norma técnica nacional vigente, pudiendo ser únicamente igual o más restrictiva con respecto a la  presente Norma.  DIGMER será la Entidad Ambiental de Control para embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre.

4.2.1.18 Los regulados que amplíen o modifiquen su producción, actualizarán la información entregada a la Entidad de Control de manera inmediata, y serán considerados como regulados nuevos con respecto al control de las descargas que correspondan al grado de ampliación y deberán obtener las autorizaciones administrativas correspondientes.

4.2.1.19 La Entidad Ambiental de Control establecerá los parámetros a ser regulados para cada tipo de actividad económica, especificando La frecuencia de monitoreo,  el tipo de muestra (simple  o compuesta), el número de muestras a tomar y  la interpretación estadística de los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con los limites permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de alcantarillado y  cuerpos de agua.

4.2.1.20 Cuando los regulados, aún cumpliendo con las normas de descarga, produzcan concentraciones en el cuerpo receptor o al sistema de alcantarillado, que excedan los criterios de calidad para el uso  o los usos asignados al agua, la Entidad Ambiental de Control podrá exigirles valores más restrictivos en la descarga, previo a los estudios técnicos realizados por la Entidad Ambiental de Control, justificando esta decisión.

4.2.1.21 Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistemas de potabilización de agua y de tratamiento de desechos y otras tales como residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, o cualquier tipo de desecho doméstico o industrial, no deberán disponerse en aguas superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, sistemas de alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o no,  y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales  referentes a los desechos sólidos no peligrosos.

### Normas de descarga de efluentes a un cuerpo de agua o receptor: Agua dulce y agua marina

4.2.3.1 Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los residuos sólidos y líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios de transporte, aprobados por la Dirección General de la Marina Mercante y la Entidad Ambiental de Control.  Dichos sistemas deberán ajustarse a lo establecido en la presente Norma, sin embargo los municipios podrán establecer regulaciones más restrictivas de existir las justificaciones técnicas.

4.2.3.2 Se prohíbe todo tipo de descarga en:

- Las cabeceras de las fuentes de agua.

- Aguas arriba de la captación para agua potable de empresas o juntas administradoras, en la extensión que determinará el CNRH, Consejo Provincial o Municipio Local y,

- Todos aquellos cuerpos de agua que el Municipio Local, Ministerio del Ambiente, CNRH o Consejo Provincial declaren total o parcialmente protegidos.

4.2.3.3 Los regulados que exploren, exploten, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias peligrosas susceptibles de contaminar cuerpos de agua deberán contar y aplicar  un plan de contingencia para la prevención y control de derrames, el cual deberá ser aprobado y  verificado por la Entidad Ambiental de Control.

4.2.3.4 Las normas locales para descargas serán fijadas considerando  los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas. Las normas guardarán siempre concordancia con la norma técnica nacional vigente, pudiendo ser únicamente igual o más restrictiva y deberán contar con los estudios técnicos y económicos que lo justifiquen.

En los tramos del cuerpo de agua en donde se asignen usos múltiples, las normas para descargas se establecerán considerando los valores más restrictivos  de cada uno de los parámetros  fijados para cada uno.

4.2.3.5 Para el caso de industrias que capten y descarguen en el mismo cuerpo receptor, la descarga se hará aguas arriba de la captación.

4.2.3.6  Para efectos del control de la contaminación del agua por la aplicación de agroquímicos, se establece lo siguiente:

- Se prohíbe la aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de cincuenta (50)  metros, y la aplicación aérea de los mismos, dentro de una franja de cien  (100) metros, medidas en ambos casos desde las orillas de todo  cuerpo de agua,

- La aplicación de agroquímicos en cultivos que requieran áreas anegadas artificialmente, requerirá el informe y autorización previa del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

- Además de las disposiciones contenidas en la presente Norma, se deberá cumplir las demás de carácter legal y reglamentario sobre el tema, así como los listados referenciales  de la Organización para la Agricultura y Alimentos de Naciones Unidas (FAO).

4.2.3.7 Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores establecidos a continuación (ver tabla 12).

TABLA 12.  Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce

| Parámetros | Expresado como | Unidad | Límite máximo permisible |
| --- | --- | --- | --- |
| Aceites y Grasas. | Sustancias solubles en hexano | mg/l | 0,3 |
| Alkil mercurio |  | mg/l | No detectable |
| Aldehídos |  | mg/l | 2,0 |
| Aluminio | Al | mg/l | 5,0 |
| Arsénico total | As | mg/l | 0,1 |
| Bario | Ba | mg/l | 2,0 |
| Boro total | B | mg/l | 2,0 |
| Cadmio | Cd | mg/l | 0,02 |
| Cianuro total | CN- | mg/l | 0,1 |
| Cloro Activo | Cl | mg/l | 0,5 |
| Cloroformo | Extracto carbón cloroformo ECC | mg/l | 0,1 |
| Cloruros | Cl- | mg/l | 1 000 |
| Cobre | Cu | mg/l | 1,0 |
| Cobalto | Co | mg/l | 0,5 |
| Coliformes Fecales | Nmp/100 ml |  | Remoción > al 99,9 % |
| Color real | Color real | unidades de color | * Inapreciable en dilución: 1/20 |
| Compuestos fenólicos | Fenol | mg/l | 0,2 |
| Cromo hexavalente | Cr+6 | mg/l | 0,5 |
| Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días) | D.B.O5. | mg/l | 100 |
| Demanda Química de Oxígeno | D.Q.O. | mg/l | 250 |
| Dicloroetileno | Dicloroetileno | mg/l | 1,0 |
| Estaño | Sn | mg/l | 5,0 |
| Fluoruros | F | mg/l | 5,0 |
| Fósforo Total | P | mg/l | 10 |
| Hierro total | Fe | mg/l | 10,0 |
| Hidrocarburos Totales de Petróleo | TPH | mg/l | 20,0 |
| Manganeso total | Mn | mg/l | 2,0 |
| Materia flotante | Visibles |  | Ausencia |
| Mercurio total | Hg | mg/l | 0,005 |
| Níquel | Ni | mg/l | 2,0 |
| Nitratos + Nitritos | Expresado como Nitrógeno (N) | mg/l | 10,0 |

| Parámetros | Expresado como | Unidad | Límite máximo permisible |
| --- | --- | --- | --- |
| Nitrógeno Total Kjedahl | N | mg/l | 15 |
| Organoclorados totales | Concentración de organoclorados totales | mg/l | 0,05 |
| Organofosforados totales | Concentración de organofosforados totales. | mg/l | 0,1 |
| Plata | Ag | mg/l | 0,1 |
| Plomo | Pb | mg/l | 0,2 |
| Potencial de hidrógeno | pH |  | 5-9 |
| Selenio | Se | mg/l | 0,1 |
| Sólidos Sedimentables |  | ml/l | 1,0 |
| Sólidos Suspendidos Totales |  | mg/l | 100 |
| Sólidos totales |  | mg/l | 1 600 |
| Sulfatos | SO4= | mg/l | 1000 |
| Sulfitos | SO3 | mg/l | 2,0 |
| Sulfuros | S | mg/l | 0,5 |
| Temperatura | oC |  | < 35 |
| Tensoactivos | Sustancias activas al azul de metileno | mg/l | 0,5 |
| Tetracloruro de carbono | Tetracloruro de carbono | mg/l | 1,0 |
| Tricloroetileno | Tricloroetileno | mg/l | 1,0 |
| Vanadio |  | mg/l | 5,0 |
| Zinc | Zn | mg/l | 5,0 |

* La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida.

# Footnotes

Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000, quedan exentos de tratamiento.