### ANEXO 3.2.2

# DETALLE DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ELECTRICO

Para determinar el consumo eléctrico ç de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del Campus Gustavo Galindo de la ESPOL, calcularemos el consumo total partiendo de un 100% de utilización de la Planta.

Equipos de la planta.-

La Planta estará dotada de los siguientes equipos:

2 AIREO2 de 7.5HP 3PH...........................................  Laguna de Aireacion

2 AIREO2 de 5HP 3P..H............................................  Digestor de Lodos

1 blower de 3HP 3PH...............................................    Sistema de clarificación.

1 Equipo DC660…………………………………….. Sistema de desinfección

## Consumo KW.

Sistema de aireación:		 7.5HP x 2 unid. x 12 horas x 0.746 kw = 134.28 kw.

Sistema de clarificación:	   3HP x 1 unid. x 12 horas x 0.746 kw =   26.86 kw.

Sistema  digestor:		   5HP x 2 unid  x 12 horas x 0.746 kw =    89.52 kw.

Sistema de desinfección:						    =   15.8 Kw.

Consumo total diario kw: 	    266.46

Consumo total mes kw: 	  7993.80

Energía: 	         US$  470.08		FERUM 10% :		US$   63.91

Demanda:	         US$  162.10		Bomberos: 			US$     1.10

Comercialización: US$      7.oo		Alumbrado público: 	US$   39.56

Recolección de basura: 	US$   79.95

----------------						-------------

Sub-total:	         US$   639.18		Sub-total:			US$ 184.52

VALOR DE LA PLANILLA: US$ 823.70