ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN 2daeval   ANALISIS REDES ELÉCTRICAS II     31/En/2011  IIT-2011

PROFESOR:   ING. OTTO  ALVARADO     (	      ING. ADOLFO SALCEDO   (

ING. CARLOS VILLAFUERTE (

NOMBRE ALUMNO:                                           PARALELO No:

PRIMER TEMA (25 ptos)

Para la red de dos puertos cuya función de transferencia ganancia de voltaje G12(s), tiene la configuración de polos y ceros que se muestra, obtenga:

- La expresión G12(s)=V2(s)/V1(s)                              (5 ptos)

- Los diagramas asintóticos de Bode de magnitud y fase.	   (14ptos)

- A partir de los diagramas asintóticos de Bode determine:   (6 ptos)

- V2 en magnitud y fase si V1=100<900 [V] y ω=10rad/s

- Si ω=1rad/s y V2=50<300 [V], encuentre V1 en magnitud y fase.

SEGUNDO TEMA (25 ptos)

Las fuentes de corriente y voltaje DC son aplicadas simultáneamente al circuito mostrado. No hay energía almacenada en el circuito en el instante de aplicación:

- Determine V1(s).                                           (10 ptos)

- Encuentre v1(t); t>0.                                       (7 ptos)

- Calcule los valores iniciales v1(0+) y v2(0+)                (4 ptos)

- Calcule los valores de estado estacionario de v1 y v2.      (4 ptos)

TERCER TEMA (20 ptos)

Para la red mostrada a partir de las ecuaciones que definen los parámetros admitancia de cortocircuito:

- Determinar los parámetros admitancia de la red.           (15 ptos)

- Con el puerto 2 abierto determine la función de transferencia G12(s)=V2(s)/V1(s).                                          (5 ptos)