Reproducción PROHIBIDA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

Examen: 1era Evaluación                                             Materia: TERMODINÁMICA II

Fecha: Julio 02/2012                                                    Carrera: Ingeniería Mecánica

Libros y Apuntes: cerrados

Duración: 100 minutos                              NOMBRE: ___________________________

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ATENCIÓN: antes de hacer una pregunta, o una consulta, al         profesor, leer el examen, por lo menos, dos veces. *

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

- Una planta de poder a vapor opera según un ciclo de Rankine con recalentamiento. El vapor entra a la etapa de alta presión con p1=0000 psia. y T1=000F, con un flujo másico m=00 Lbm/seg., y sale (el vapor) con p2=0 psia. Desde este último estado el vapor, a presión constante, es recalentado hasta T3=00F, desde donde se expansiona isentrópicamente en la etapa de baja presión de la turbina. Las eficiencias de turbina, ɳt 1-2 y ηt 3-4, son del 00%, y la eficiencia de la bomba, ɳp, es del 0%. El vapor sale del condensador como líquido saturado. Si la humedad del vapor en el escape (salida) de la turbina, y4, no debe ser mayor al 5%, determinar: (a) la presión, p4, en el condensador, en psia.; (b) la potencia neta de salida, W, en hp; y, (c) el rendimiento térmico del ciclo, e, en %.                 (1hp=0.71BTU/seg) (J=778 Lbf-Ft/BTU)    *

- Se utiliza una caldera para generar vapor que se requiere para una determinada aplicación industrial. El vapor generado por esta caldera es, inicialmente, saturado, el cual al ser transportado por una tubería debidamente aislada, va perdiendo calidad, x, hasta que, al llegar al punto donde se lo va a aplicar, ya es vapor húmedo. Para determinar la calidad, x1, de esta mezcla húmeda que está llegando a la aplicación, se coloca un calorímetro de estrangulamiento para que tome una muestra de vapor, el cual, en ese punto, está a p1=0 psia. En el calorímetro, p2=00 psia. y la T2=000F. (a) Identificar el tipo de sistema a considerar para el análisis termodinámico, escribir su ecuación completa de la energía, establecer las condiciones del proceso en particular y, escribir la ecuación de la energía de este sistema; (b) explicar el significado termodinámico de la ecuación obtenida; y, calcúlese la calidad, x1, (en %), de la muestra de vapor: (c) usando las tablas de supercalentado; o empleando las tablas de vapor saturado y el calor específico del vapor (cp); o, utilizando el diagrama de Mollier. Para este último caso, hágase un esquema para mostrar el procedimiento gráfico seguido para obtener la respuesta. Escoja una de estas tres opciones para determinar la calidad x1 del vapor en la tubería. (Para el vapor supercalentado de H2O, cerca de la saturación, cp=0.48 BTU/0R-Lbm.)  *