ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Diseño de Ruta a Seguir en la Implementación de Sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)  en Chocolate Clásico  con Soporte Referencial Normativo”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERA DE ALIMENTOS

Presentada por:

Mónica Tatiana Villacís Noriega

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2013

### AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por todas las bendiciones recibidas, a mis papás, mis hermanas y mi esposo por confiar siempre en mí y no dejarme decaer, a todas las personas que de una u otra manera colaboraron con su granito de arena para el desarrollo de este trabajo y especialmente a la M.Sc. María Fernanda Morales, Directora de la Tesis, por su invaluable ayuda.

#### DEDICATORIA

A  MI MADRE.

A MI PADRE

A MIS HERMANOS

A MI SOBRINO

A MI ESPOSO

#### DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL).

_______________________________

Mónica Tatiana Villacís  Noriega

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

_______________________

Dr. Kleber Barcia V., Ph.D.                           M.Sc. María Fernanda Morales R.

DECANO DE LA FIMCP.                                        DIRECTORA

PRESIDENTE

M.Sc. Ana María Costa V.

VOCAL

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue la elaboración de un Plan de Implementación de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control para la línea de elaboración de chocolate con maní en La Empresa de la ciudad de Guayaquil. Para ello se realizó un análisis de la situación actual en la cual se evidenció la falta de un plan de gestión en el que consten normas y procedimientos documentados que permitan el control adecuado del cumplimiento de los Programas Pre requisitos que son la base para la implementación de un Sistema de Análisis de peligros y Puntos Críticos de Control.

Mediante la utilización de métodos estadísticos se conocieron los porcentajes de las principales no conformidades que presentaban cada una de las áreas involucradas en el proceso de producción; de los cuáles el GAP de Buenas Prácticas de  Higiene personal, es el que presentó mayor porcentaje de incumplimiento. Estos datos fueron tomados en cuenta para el desarrollo de este Plan de Implementación.

La elaboración del Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control permite mejorar la calidad de procesos y productos que ofrece la empresa. Por lo que se concluye que dicho plan es una herramienta básica en para todo tipo de organización que busca el mejoramiento de la calidad y la mejora continua.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN………………………………………..……………………................	II

ÍNDICE GENERAL………………………………………………….……………..	III

ABREVIATURAS………………..………………………………………………..	VI

ÍNDICE DE FIGURAS …………………………………………………………….	VII

ÍNDICE DE TABLAS………………………………..………………….......	VIII

ÍNDICE DE ANEXOS…………………………………..……………..……….…	X

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………	1

JUSTIFICACIÓN………………………………………………………………….	3

ANTECEDENTES…………………………………………………………………	5

CAPÍTULO 1

1.	GENERALIDADES DE UN SISTEMA DE INOCUIDAD….……………....	7

1.1    Definición de Inocuidad………………………………………………..	7

1.2    Definición de un Sistema de Inocuidad………………….................	7

1.3 	 Beneficios que Ofrece la Implementación de Sistemas de Inocuidad en Industrias de Preparación o Manufactura de  Alimentos……………………………………………………………….	8

1.4 	Peligros Asociados  las Cadenas Productivas en Alimentos……	9

1.5 	Enfermedades Transmitidas por  Alimentos………………….……	10

1.6 	Marco Normativo Referencial……………….………………….……	10

CAPÍTULO 2

2.	RUTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE BPM……………………………..	12

2.1 	Adopción de la Guía Normativa para la Implementación del

Sistema de BPM…………………………………... ………………...	12

2.2	Auditoría de Diagnóstico….…………………………………………	14

2.3 	Cronograma de las Tareas………………………..………………...	18

2.4	BPM de Personal.…………………………………………………….	22

2.5	BPM de Edificaciones e Instalaciones.…………………………….	32

2.6	BPM de Operaciones Sanitarias.……………………………………	41

2.7    Facilidades Sanitarias y Controles incluyendo suministros sanitarios (Agua, vapor, aire en contacto directo con alimento, superficies e contacto y/o material de empaque)…………………	46

2.8	BPM de Equipos y Utensilios ..……………………………………..	51

2.9    Proceso y sus Controles (Normativa específica en donde BPM se

Está Aplicando según Normativa Adoptadas)…………………	54

2.9.1 	Producción  Primaria y Proveedores……………………….	54

2.9.2 	Materias Primas ……………………………………………….	55

2.9.3 	Operaciones de Manufacturas……………………………….	57

2.10 Almacenamiento y Distribución……..……...................................... 60

2.10.1 Transportes……………………………………………………. 61

2.10.2 Controles….……………………………………………………62

2.11 Documentos Soporte de Producto No Conforme, Liberación de

Producto Terminado, Trazabilidad y Recall)	63

2.12 Documentación y Registros	67

CAPÍTULO  3

3.	RUTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HACCP.………………………….	69

3.1 	Pasos Preliminares según Codex Alimentarius…………………...	70

3.1.1 	Formación del Equipo de INOCUIDAD/HACCP…..……..... 70

3.1.2 	Descripción del Producto…………………………………….. 73

3.1.3   Uso deseado por  parte del Consumidor y  Población

Target  del Producto………………………………………….	74

3.1.4 	Diagrama de Flujo …………..….…………………………….	7	4

3.1.5 	Verificación in situ del Diagrama de Flujo …………………	 75

3.2    Ruta en la implementación de los principios del Sistema…..……	75

3.2.1   Identificación de Peligros Potenciales y Cuantificación de

los  mismos través de un Análisis de Peligros……………..	76

3.2.2   Identificación de Puntos Críticos de Control y el uso del

árbol  de decisiones……….………………………………….	83

3.2.3 	Identificación de Límites Críticos…………………………….	84

3.2.4 	Identificación de un Programa de Monitoreo………………. 85

3.2.5 	Identificación de la Acciones Correctivas.…………………. 86

3.2.6  Identificación de un Programa de Verificación y Validación 88

3.2.6.1  Importancia y Cronograma de Auditorías Internas  89

3.2.7 	Identificación de un sistema de Registros.………………….	. 95

3.2.7.1  Importancia de un Control Documental……...…....  96

CAPÍTULO  4

4.	RESULTADOS Y DISEÑO DE PLAN HACCP…………………………… 	 98

CAPÍTULO  5

5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………. 	135

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

ABREVIATURAS

HACCP			(Hazard Analysis Critical Control Point)

Análisis de Peligros  y Control de los Puntos Críticos.

FDA			Food and Drug Administration

(Administración de Alimentos y Drogas).

CIIU			Clasificación Industrial Internacional Uniforme

BPM			Buenas Prácticas de Manufactura.

SKU			Stock Keeping Unit

(Número de Referencia)

DWPE			Detener sin un examen físico

INEN			Instituto Ecuatoriano de Normalización

FSIS			Food Safety and Inspection Service

USDA			United States Department of Agriculture

MERCOSUR		Mercado Común del Sur

NTE			Norma Técnica Ecuatoriana

POES			Prácticas Operativas Estandarizadas Sanitarias

CFR			Code Federal Regulations

BPA	 		Buenas Prácticas de Agricultura

MSP			Ministerio de Salud Pública

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 	No Conformidades – Bodega de Materias Primas y Material de Empaque…………………………………………………………..	24

Figura 2.2	 	Conformidades – Preparación de Masa…………………………24

Figura 2.3		Conformidades – Área de Moldeo……………………………… 25

Figura 2.4		Conformidades – Área de Empaque …………………………... 25

Figura 2.5		Conformidades – Bodega de Producto Terminado ………….	26

Figura 2.6		Uniformes de Personal Operario y Técnico……………………	34

Figura 2.7		Lavamanos colocado antes del área……………………………	35

Figura 2.8		Campaña sobre Lavado de Manos……………………………..	35

Figura 2.9		Mal uso de redecilla………………………………………………	36

Figura 2.10	Correcto uso de redecilla…………………………………………	36

Figura 2.11	Señalética utilizada al ingreso y dentro del área………………	38

Figura 2.12	Instrucciones de buenas prácticas al ingreso del área de fabricación………………………………………………………….	39

Figura 2.13	Piso epóxico del área de Empaque Primario e Ingreso a la Bodega de Tránsito……………………………………………….	41

Figura 2.14	Casilleros que contienen los químicos de limpieza y otros utensilios como escobas, espátulas, mopas…………………..	42

Figura 2.15	Letreros de Zonificación………………………………………….	44

Figura 2.16	Cortinas Plásticas………………………………………………..	46

Figura 2.17	Lámpara Atrapa Insectos………………………………………..	46

Figura 2.18	Trampa para Roedores…………………………………………..	46

Figura 2.19	% del Niel de Infestación…………………………………………	47

Figura 2.20	Lámparas Cubiertas………………………………………………	48

Figura 2.21	Relación Fundamental entre Sistemas de Gestión de    Inocuidad  de los Alimentos………………………………………	52

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 	Detecciones de Productos de Chocolates por presencia de

Aflatoxinas en el 2009……………………………………………….	3

Tabla 2  	Detecciones de Productos de Chocolates por presencia de Melamina en el 2009……………………………………………..	3

Tabla 3  	Detecciones de Productos de Chocolates en el 2011…………..	4

Tabla 4  	Plan de Acción Correctiva - Preparación de Masa………………	19

Tabla 5  	Plan de Acción Correctiva – Moldeo……………………………….	20

Tabla 6  	Plan de Acción Correctiva – Empaques…………………………..	21

Tabla 7  	Capacitaciones sobre Hábitos y Manipulación Higiénica……….  	24

Tabla 8 	Zonificación…………………………………………………………..	35

Tabla 9  	Cuadro Comparativo de Fumigación desde 2009 hasta el 2012

% del Nivel de Infestación………………………………………….	39

Tabla 10	Número de Servicios Sanitarios  por Cantidad de Empleados….	49

Tabla 11  	Baterías Sanitarias Disponibles en la Empresa. …………………	49

Tabla 12	Responsabilidades de los Integrantes del Equipo HACCP……..	72

Tabla 13	Registros de Actividades de Reuniones HACCP…………………	75

Tabla 14	Peligros Físicos más comunes y sus fuentes…………………….	78

Tabla 15	Criterios Aplicados para la Determinación del efecto del Peligro	81

Tabla 16	 Calificaciones por Probabilidad de Ocurrencia del Peligro……..	81

Tabla 17	Criterios de la Determinación de un Peligro Significativo……….	82

Tabla 18	Programa Anual de Auditorias a Proveedores…………………..	90

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1 	Auditorias de Diagnóstico

Anexo 2  	Registro de Asistencia y Capacitación

Anexo 3  	Registro de Control de Tempera en Área de Empaque, Bodega

De Materia Prima y Bodega de Material de Empaque

Anexo 4  	Registro de EPA de un Químico de Limpieza

Anexo 5  	Plano Sanitario

Anexo 6  	Cronograma y Check List de Limpieza y Trampas de Grasa

Anexo 7  		Programa de Calibración de Instrumentos de Medición

Anexo 8 	Formulario de Producción

Anexo 9    	Cronograma y Check List de Evaluación a Proveedores

Anexo 10 	Matriz de Condiciones de Almacenamiento y Estiba

Anexo 11 	Check List de Inspección de Camiones

Anexo 12	Procedimiento de Codificación

Anexo 13	Procedimiento de Trazabilidad

Anexo 14	Procedimiento de Liberación de Producto Terminado

Anexo 15	Procedimiento de Producto no Conforme

Anexo 16	Reporte de Acciones Correctivas y producto no Conforme

Anexo 17 	Identificación de PCC y su Árbol de Decisiones

Anexo 18	Procedimiento de Auditorías Internas

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo trata sobre el Diseño de Rutas a seguir en la implementación del Sistema HACCP en Chocolate Clásico con soporte referencial normativo.

La aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura así como la implementación del Sistema HACCP es clave para la producción de alimentos seguros ya que ayuda a reducir significativamente el riesgo de presentación de toxiinfecciones alimentarias a la población consumidora, al protegerla contra contaminaciones; contribuye a formar una imagen de calidad y reduce las posibilidades  de pérdidas de productos al mantener un control preciso y continuo sobre edificaciones, equipos, personal, materias primas y procesos.

El chocolate, ya sea en barra o en bombones, es un producto que es consumido por personas de todas las edades (niños, adolescentes, adultos, adultos mayores) y de toda clase social; es por eso que La Empresa, pensando en la seguridad de sus clientes ha desarrollado este diseño basado en uno de los principales productos, el Chocolate Clásico.

JUSTIFICACIÓN

El propósito principal de la implementación del Sistema HACCP es asegurar la inocuidad en el alimento lo que ayuda a evitar daño o perjuicio a la salud.  Con este sistema La Empresa y su personal auto evaluará su establecimiento, identificarán debilidades o defectos y tendrán la posibilidad  de corregirlos.

Debido a una mala implementación o a una implementación deficiente del sistema HACCP se corre el riesgo de elaborar productos no aptos para el consumo humano ocasionando pérdidas económicas y principalmente atentando contra la vida del consumidor.

Han existido varios casos ocasionados por un control mal implementado, como por ejemplo (Datos obtenidos de FDA, Import Alerts):

- Durante los primeros seis meses del año 91 se realizaron un total de 44 detenciones por la infestación de insectos vivos de 57 embarques de granos de cacao de Brasil (77% tasa de violación). 
También para este período de tiempo, se detectó lo mismo en Indonesia (96% tasa de violación).

- También durante el 2009 se realizaron varias detecciones a productos de chocolates que contenían nueces con aflatoxinas

TABLA 1

DETECCIONES DE PRODUCTOS DE CHOCOLATES POR PRESENCIA DE ALFLATOXINAS – AÑO 2009

| PAIS | # DE EMPRESAS | # DE SKU DETECTADOS |
| --- | --- | --- |
| México | 2 | 4 |
| Filipinas | 1 | 2 |

Fuente: Página Web de la FDA – Import Alerts- Chocolate/Cacao Products.

- Existieron detecciones de Melanina en los siguientes países:

TABLA 2

DETECCIONES DE PRODUCTOS DE CHOCOLATES POR PRESENCIA DE MELAMINA – AÑO 2009

| PAIS | # DE EMPRESAS | # DE SKU DETECTADOS |
| --- | --- | --- |
| China | 6 | 6 |
| India | 2 | 2 |
| Japón | 1 | 1 |
| Korea | 2 | 2 |

Fuente: Página Web de la FDA – Import Alerts- Chocolate/Cacao Products.

En el presente año existieron las siguientes detecciones a nivel mundial:

TABLA 3

DETECCIONES DE PRODUCTOS DE CHOCOLATES – AÑO 2011

CATEGORÍA DE INDUSTRIA: CHOCOLATE Y DERIVADOS DE CACAO

DWPE = detener sin un examen físico

| Número de alerta de importación | Tipo de alerta de importación | Fecha de Publicación | Nombre de alerta de importación |
| --- | --- | --- | --- |
| 23-14 | DWPE | 11/16/2011 | Detención sin examen físico de los productos alimenticios debido a la presencia de aflatoxinas |
| 33-10 | DWPE | 10/11/2011 | "Detención sin examen físico de Candy Debido a plomo" |
| 34-01 | DWPE | 10/11/2011 | "Detención sin examen físico de los granos de cacao de Brasil e Indonesia, debido a la presencia de insectos vivos" |
| 34-02 | DWPE | 03/18/2011 | "Detención sin examen físico de productos de confitería que contienen componentes no nutritivos" |
| 45-02 | DWPE | 11/16/2011 | "Detención sin examen físico y la orientación de los alimentos que contienen colores ilegales y / o no declarado". |
| 66-41 | DWPE | 11/17/2011 | Detención sin examen físico de los nuevos medicamentos no aprobados promovido en el EE.UU. |
| 99-04 | DWPE | 10/12/2011 | "Detención sin examen físico de Fabricantes de Alimentos Enlatados de Baja Acidez y acidificados" |
| 99-20 | DWPE | 10/11/2011 | "Detención sin examen físico de productos alimenticios importados Debido a Violaciones NLEA" |
| 99-30 | DWPE | 10/12/2011 | "Detención sin examen físico de todos los productos lácteos, ingredientes derivados de la leche y los productos terminados de alimentos que contengan leche de China debido a la presencia de melamina y / o análogos de la melamina" |
| 99-31 | DWPE | 11/02/2011 | "Detención sin examen físico de los productos alimenticios debido a la presencia de melamina y / o análogos de la melamina" |
| 99-32 | DWPE | 10/12/2011 | "Detención sin examen físico de los productos de las empresas de inspección de la FDA NEGARSE establecimiento en el extranjero" |

Fuente: Página Web de la FDA – Import Alerts- Chocolate/Cacao Products

ANTECEDENTES

La Empresa, se dedica a la elaboración de productos de confitería.  Es una empresa privada, perteneciente al sector de fabricación de alimentos y bebidas (Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU 3.1) y el subsector específico corresponde a fabricación de cacao, chocolates y artículos de confitería.  (Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU 3.1.1.9).

La Empresa inició sus actividades en 1889 fundada por Juan Bautista y Emilio Segale, en 1906 se asociaron con Domingo Norero. Anteriormente en el mercado de chocolates del país La Universal tenía el 68% de participación;

en caramelos ocupaba el 72%, caramelos blandos el 71%; en cocoas el 53%; en bañados el 27% y en fideos el 17%.

Es miembro activo de la Cámara de Industrias de Guayaquil desde Junio del 2007. Actualmente, La Empresa elabora los siguientes productos: Caramelos Duros, Caramelos Blandos, Chocolates, Cocoas y productos recubiertos de chocolates.

Desde el momento en que la empresa reabrió sus puertas, lleva adelante sus actividades tomando siempre en cuenta las directrices establecidas en su Política de Calidad: “Se tiene el compromiso de fabricar y comercializar Caramelos y Chocolates de la más alta calidad e inocuidad para la satisfacción de los clientes y consumidores, cumpliendo las leyes y normas aplicables, buscando la mejora continua para el beneficio de todos los colaboradores, la sociedad y el medio ambiente”.

CAPÍTULO 1

1. GENERALIDADES DE UN SISTEMA DE INOCUIDAD

  - Definición de Inocuidad

La inocuidad es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine, esto según el Codex Alimentarius.

La palabra inocuidad es muy amplia, se refiere también a los contaminantes químicos presentes en los alimentos, alimentos producidos por los modernos medios biotecnológicos, evaluación de peligros físicos, químicos, microbiológicos y alergénicos.

  - Definición de Sistema de Inocuidad

Un Sistema de Inocuidad, más conocido como Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control (HACCP), es un sistema de manejo enfocado hacia la prevención de problemas para así asegurar la producción de alimentos que sean seguros para el consumo humano o animal.

Este sistema se basa en principios teóricos y científicos aplicados a lo largo de toda la cadena alimenticia, desde el productor primario hasta el consumidor final.

  - Beneficios que Ofrece la Implementación del Sistema de Inocuidad en Industrias de Preparación o Manufactura de Alimentos

Además de mejorar la inocuidad de los alimentos, la aplicación del Sistema de Inocuidad puede ofrecer otras ventajas significativas como:

- Protege la salud de los consumidores ya que los alimentos adquieren un  mayor nivel sanitario además de que garantizan la calidad organoléptica, nutricional y funcional del alimento.

- Evita pérdidas económicas por rechazo de producto, lo que genera un aumento de la productividad

- Aumenta la credibilidad frente a los consumidores, facilita y promueve el comercio internacional.

- Refuerza la autoestima e importancia del trabajo en equipo (personal de la línea de producción, gerencia, técnicos) ya que se gana confianza al tener la seguridad de que la producción de alimentos se realiza con un alto nivel de precaución.

- Cede la responsabilidad a la propia empresa, implicándola de manera directa en el control de la seguridad alimentaria.

  - Peligros Asociados a las Cadenas Productivas en Alimentos

Los alimentos para consumo humano deben estar libres de cualquier tipo de contaminación.  La contaminación de los alimentos es indeseable y nociva.

Existen cuatro tipos de  peligros asociados a la cadena productiva de alimentos que son:

- Peligro Biológico.-  Presencia de bacterias, mohos, virus.  Como por ejemplo presencia de Salmonella, Bacillos Céreus en el Chocolate.

- Peligro Químico.- Presencia de antibióticos, plaguicidas.  Ejemplo: presencia de metales pesados en el Cacao (materia prima base para la elaboración del chocolate) como Arsénico, Cadmio, Plomo o Mercurio; además de encontrar ocratoxinas.

- Peligro Físico.- Presencia de metales, plásticos, astillas, espinas, etc.  Por ejemplo metales producidos por el desgate de equipos como mezcladores, conchas, etc.

- Peligro alergénico.- Presencia de ciertas proteínas de algunos alimentos, que le ocasionan alergias a los consumidores; por ejemplo, la proteína del maní puede causar anafilaxias.

  - Enfermedades Transmitidas por Alimentos

- INTOXICACIONES

Son  causadas por la ingestión de toxinas formadas en tejidos de animales y plantas, o de productos del metabolismo de microorganismos en los alimentos, o por sustancias químicas que se incorporan de modo accidental, incidental o intencional en cualquier etapa de la cadena alimentaria.

- INFECCIONES

Son causadas por la entrada y  multiplicación de un agente infeccioso (bacteria, virus, parásito u hongo)   en el organismo y la reacción del hospedero a su presencia o a las toxinas que elabora, una vez establecido en el intestino u otros tejidos.

  - Marco Normativo Referencial

Dentro del Marco Normativo Referencial se tiene las Normas Nacionales como:

- Reglamento de Buenas Prácticas para Alimentos Procesados- Decreto Ejecutivo 3253 – Registro Oficial 696 – Vigente desde el 4 de Noviembre del 2002

-  Norma Técnica Ecuatoriana INEN 621:2000 Segunda revisión 2000-07

Las Normas Regionales como:

-   COMUNIDAD EUROPEA, FSIS-USDA, FDA, MERCOSUR.

Y las Normas Universales como:

-   Codex Alimentarius - 25º periodo de sesiones. Roma-Italia, 30 de junio – 5 de julio de 2003 – ASUNTO: DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE LA 19ª REUNION DEL COMITÉ DEL CODEX SOBRE PRODUCTOS DEL CACAO Y CHOCOLATE (ALINORM 03/14).

CAPÍTULO 2

2.  RUTA EN LA IMPLEMENTACIÒN DE BPM

  - Adopción de la Guía Normativa para la Implementación de BPM

Codex Alimentarius y Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura del Ecuador

El Codex Alimentarius fue creado de en los años 60 por dos organizaciones de las Naciones Unidas: La Organización para la Agricultura y la Alimentación (Food and Agriculture Organisation, FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su propósito es servir como pauta y fomentar la elaboración y el establecimiento de definiciones y requisitos para los alimentos, a fin de contribuir a su armonización y, de este modo, facilitar el comercio internacional.

Las normas del Codex suelen servir como punto de partida para las legislaciones y las normativas nacionales y regionales. Básicamente, la influencia del Codex Alimentarius se extiende a todos los continentes, y su contribución a la protección de la salud pública y las prácticas equitativas en la industria alimentaria es extremadamente valiosa.

El Codex Alimentarius abarca miles de normas, que pueden ser normas generales aplicables a todos los alimentos, o normas específicas para ciertos alimentos o productos. Las normas generales comprenden las relativas a la higiene, el etiquetado, los residuos de pesticidas y medicamentos usados en veterinaria, los sistemas de inspección y certificación de las importaciones y exportaciones, los métodos de análisis y muestreo, los aditivos alimentarios, los contaminantes, así como la nutrición y los alimentos para usos dietéticos especiales. Además, existen normas específicas para todo tipo de alimentos, desde las frutas y verduras frescas, congeladas o procesadas, los zumos de fruta, los cereales y las legumbres, hasta las grasas y los aceites, el pescado, la carne, el azúcar, el cacao y el chocolate, y la leche y los productos lácteos.

Decreto No 3253 (Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura para Alimentos procesados)

El Reglamento de Alimentos creado en 1988 en el Periodo Presidencial de León Febres Cordero, tomó en consideración disposiciones del Código de Salud y Codex con el objetivo de proteger la salud de la población consumidora ecuatoriana.

El ámbito de aplicación es:

- Producción, fabricación, almacenamiento, transporte y/o comercialización de alimentos y materias primas para el consumo humano; y

- Control e inspección que ejercen las autoridades sanitarias en el área de alimentos.

  - Auditoría de Diagnóstico

Como introducción, el área de Proceso de Elaboración de Chocolate consta de lo siguiente:

- Bodega de Materias Primas y Material de Empaque: Es el área en donde se receptan las materias (leche, maní, Cacao, etc.) para la elaboración del chocolate.  Cabe recalcar que el área de recepción de Cacao está separada del área en donde se reciben el resto de materias primas para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada.

- Preparación de Masas: Es el área en donde se realiza la mezcla de materias primas principales tales como azúcar, manteca de cacao, licor de cacao e ingredientes menores.

- Área de Moldeo: Aquí es donde se deposita el chocolate en sus respectivos moldes, los cuales pasan por un túnel de enfriamiento obteniendo una barra sólida.

- Área de Empaque: En esta área se realiza el empaque primario y secundario para luego despachar el producto a las bodegas de Producto Terminado.

- Bodega de Producto Terminado: Bodega en la cual se almacena el producto terminado, ya listo para su venta y despacho.

Se realizó la auditoría de diagnóstico (Ver anexo 1), basada en el Decreto 3253 (Buenas Prácticas de Manufactura) en las áreas mencionadas anteriormente encontrando las siguientes no conformidades:

FIGURA 2.1 CONFORMIDADES - BODEGA DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DE EMPAQUE

FIGURA 2.2  CONFORMIDADES - REPARACIÓN DE MASAS

FIGURA 2.3 CONFORMIDADES - ÁREA DE MOLDEO

FIGURA 2.4   CONFORMIDADES - AREA DE EMPAQUE

FIGURA 2.5 CONFORMIDADES – BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

  - Cronogramización de las Tareas

A continuación se detalla el cuadro de los planes de acción correctiva tomados para levantar las no conformidades encontradas:

TABLA 4

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA - PREPARACIÓN DE MASAS

Fuente: Datos proporcionados por empresa procesadora de alimentos.

TABLA 5

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA - MODELO

Fuente: Datos proporcionados por empresa procesadora de alimentos.

TABLA 6

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA - EMPAQUE

Fuente: Datos proporcionados por empresa procesadora de alimentos.

  - BPM Personal

Los consumidores exigen, cada vez, más atributos de calidad en los productos que adquieren. La inocuidad de los alimentos es una característica de calidad esencial, por lo cual existen normas en el ámbito nacional e internacional. El Decreto 3253, describe claramente las normas que deben aplicarse en la industria alimenticia para el manipulador de alimentos.

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación.

Durante la fabricación de alimentos, el personal manipulador que entra en contacto directo o indirecto con los alimentos debe:

- Preocuparse por mantener la higiene y cuidado del personal

- Operar en su puesto de trabajo, conforme a lo establecido en el reglamento de la empresa.

El personal administrativo, deberá cumplir con:

-  Uso de mandil y cofias

-  Ausencia de joyas.

Capacitación sobre "Hábitos y Manipulación Higiénica"

La empresa cuenta con un departamento de Recursos Humanos, el cual conjuntamente con el departamento de Gestión  de la Calidad, elabora planes de capacitación con el fin de que los colaboradores aseguraren su adaptación a las tareas asignadas.  Estas capacitaciones son registras en una hoja llamada Registro de Asistencia y Capacitación (Ver anexo 2), cuyos registros reposan en el departamento de Recursos Humanos.

Adjunto un cuadro en el que se muestran las horas de capacitación contabilizadas:

TABLA 7

CAPACITACIONES

Fuente: Datos proporcionados por empresa procesadora de alimentos.

Con el fin de evitar contaminaciones cruzadas, se realiza un entrenamiento al personal nuevo que va a ingresar a laborar en las instalaciones, posteriormente se le realiza una evaluación sobre la charla antes del ingreso.

Estado de salud

Se dispone de un Dispensario médico, el cuál somete a los empleados a un reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así mismo, se realiza un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia originada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminaciones de los alimentos que se manipulan.

Cualquier persona que perciba síntomas de enfermedad tiene que comunicarlo inmediatamente a su superior.

Por otra parte, ninguna persona que sufra una herida puede manipular alimentos o superficies en contacto con alimentos hasta su alta médica.

Higiene y medidas de protección

En esta empresa se cuenta con un instructivo para la higiene y medidas de protección; además existen señalizaciones en el ingreso a la planta, áreas de trabajo y vestidores.

Todas las personas que trabajan en contacto directo con alimentos, superficies de contacto con alimentos, material de empaque de alimentos, tienen que someterse a prácticas higiénicas mientras trabajan hasta cierto punto necesario para proteger los alimentos contra cualquier contaminación. Los métodos para mantener limpieza incluyen:

(1)  Usar el vestuario exterior que es apropiado para la operación de una manera que proteja contra la contaminación de alimentos, superficies de contacto con alimentos, o material de empaque para alimentos.

FIGURA 2.6 UNIFORMES DEL PERSONAL  OPERARIO Y TÉCNICO

(2)   Mantener la limpieza personal adecuada.

(3) Lavarse las manos completamente (y desinfectarlas si es necesario para evitar la contaminación de alimentos con microorganismos indeseables) en un lavamanos adecuado antes de comenzar a trabajar, después de dejar la estación de trabajo, y en cualquier ocasión cuando las manos se ensucien o se contaminen.

El lavamanos colocado es de pedal y adicional se encuentra un dispensador de jabón desinfectante y un dispensador de papel toalla.

(4)

FIGURA 2.7 LAVAMANOS COLOCADO	        FIGURA 2.8  CAMPAÑA

ANTES DEL INGRESO DEL ÁREA	  SOBRE LAVADO DE MANOS

Usar, redecillas para el pelo o barba, gorras, u otras restricciones de pelo efectivas.

FIGURA 2.9  MAL USO DE           FIGURA 2.10 CORRECTO

REDECILLA			    USO DE REDECILLA

(5) Tomar cualquier otra precaución para protegerse de la contaminación de alimentos, superficies de contacto con alimentos, y material de empaque de alimentos con microorganismos o substancias exógenas incluyendo sudor, pelo, cosméticos, tabaco, químicos, y medicinas aplicadas a la piel.

Comportamiento del personal

La higiene también involucra conductas que puedan dar lugar a la contaminación, tales como comer, salivar masticando chicle o goma de mascar, tomando bebidas, o fumando o masticando tabaco u otras prácticas antihigiénicas.

Quitar todas las joyas no fijas y otros objetos que puedan caer en los alimentos, equipo, o recipientes, y remover todas las joyas de mano que no pueden ser adecuadamente desinfectadas durante un período en el cual se manipulan los alimentos con las manos.

Mantener los guantes, si se usan para manipular alimentos, intactos, limpios, y con condición higiénica. Los guantes deben de ser de un material impermeable.

Así mismo, se recomienda no dejar la ropa en el producción ya que son fuertes contaminantes.

Visitas

Los visitantes, son recibidos en la garita y previo a su ingreso a las instalaciones, estos son anunciados con la persona a entrevistarse.

Al ingresar a la planta se encuentran señaléticas, que indican la forma en que deben ingresar a las instalaciones, además existe un reglamento interno que indica que los visitantes deben ingresar con su mandil y cofia correspondiente, adicional se creó una tarjeta para el ingreso de cada persona, el cual detalla las rutas a seguir para los diferentes departamentos.

Normas de seguridad

Existe señalética al ingreso del área y dentro del área, el cual detalla las normas de seguridad que se deben aplicar al ingresar a las instalaciones, las mismas que se encuentran basadas en la NTE 439:84 Colores, señales y símbolos de seguridad.

Visitas y personal administrativos en áreas de fabricación

Al ingreso del área de fabricación, se encuentran las instrucciones para el ingreso del personal administrativo y visitas a las áreas de producción; las cuales son conocidas por los empleados de fábrica, de esta manera si alguna persona ingresa incumpliendo estas normas, el personal de planta puede solicitarle que se retire del área.

  - BPM Edificios e Instalaciones

Condiciones mínimas básicas

Los edificios y estructuras de la planta deben ser adecuados en tamaño, construcción y diseño para facilitar el mantenimiento y las operaciones sanitarias con propósito de manufactura de alimentos.

Proveer suficiente espacio para la colocación de equipos y el almacenamiento de materiales conforme sea necesario para el mantenimiento de operaciones sanitarias y la producción de alimentos seguros.

Localización

La empresa cuenta con un permiso Municipal por 6 años, ya que no se encuentra en sector industrial.

Se encuentra ubicada en el sur de la ciudad en la calle Eloy Alfaro 1103 y Gómez Rendón.

Diseño y construcción

Parte del piso es epóxico (preparación de masas, moldeo, empaque primario de bombones con aluminio y bodegas de tránsito) y con baldosas en el área de empaque manual y empaque primario de barras, el cual se encuentra en buen estado.

Estructuras internas y accesorios

Distribución de las áreas

El lay out de la planta, se encuentra distribuido de tal manera, que inicia con la recepción de materias primas, hasta el despacho del producto terminado, para evitar de esta manera contaminaciones cruzadas.

En cuanto al almacenamiento de los químicos de limpieza, estos se encuentran en cada área en un armario, y se lleva un inventario de los mismos, estos se encuentran debidamente rotulados para evitar confusiones.

Pisos, paredes, techos y drenajes

Se encuentra en proceso de implementación, la instalación de las medias cañas, para minimizar la acumulación de polvo, estas se encuentran solamente en el área de preparación de masas, moldeo y empaque primario de bombones.

Es importante destacar que no existen drenajes en las áreas de fabricación; debido a ello, la limpieza se realiza semihúmeda y seca de la siguiente manera:

1. Se hace un retiro de los sólidos con el uso de raspadores y escobas

2. Se aplica una solución de detergente por medio de un atomizador

3. Por medio de un trapeador se distribuye el detergente

4. Retiro del detergente

5. Aplicación de un sanitizante

TABLA 8

ZONIFICACIÓN

| AREAS | UBICACIÓN | NIVEL DE HIGIENE | ZONA | COLOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bodega de Material de Empaque | Planta Baja | Bajo | Seca | Verde |
| Bodega de Esencias | Planta Baja | Bajo | Seca | Verde |
| Bodega de Materias Primas | Planta Baja | Bajo | Seca | Verde |
| Bodega de Cacao | Primer Piso | Bajo | Seca | Verde |
| Bodega de Repuestos | Planta Baja | Bajo | Seca | Verde |
| Tostación | Planta Baja | Bajo | Seca | Verde |
| Prensado | Planta Baja | Medio | Semi-Húmeda | Amarillo |
| Pulverizador de Azúcar | Planta Baja | Bajo | Seca | Verde |
| Preparación de Masas | Planta Baja | Medio | Semi-Húmeda | Amarillo |
| Moldeadoras | Planta Baja | Medio | Semi-Húmeda | Amarillo |
| Empaque | Planta Baja | Medio | Semi-Húmeda | Amarillo |
| Bodega de Despacho | Planta Baja | Bajo | Seca | Verde |

Fuente: Datos proporcionados por empresa procesadora de alimentos.

Ventanas, Puertas y otras aberturas

Se realizó cerrado de puertas innecesarias en el área para lograr una mejor hermetización, se colocaron diseños sanitarios en el área de moldeo (barras con inclusiones y croquetas) y en el área de empaque primario con aluminio.

Se cuenta con una empresa especializada en control de plagas, que ha colocado las trampas de tal manera que impide el ingreso de plagas a las instalaciones de fabricación.

La empresa de control de plagas, realiza su control de la siguiente manera:

- Se maneja estaciones.

- Lámparas atrapa insectos.

- Cortinas de plástico.

- Cortinas de aire.

- Además de la cultura del personal de mantener las puertas cerradas.

- Eliminar los accesos.

- Las fumigaciones se realizan cada semana, la revisión del cordón sanitario cada semana.

- Se realizan campañas de fumigaciones contra grillos, moscas y cucarachas.

- Además de fumigaciones en paneles eléctricos, transporte, alcantarillas.

Se ve algunas fotografías de los mecanismos preventivos para el ingreso de plagas

FIGURA 2.16

FIGURA 2.17

FIGURA 2.18

Con el control de plagas realizado por la empresa el nivel de infestación es bajo, menor al 1% (El nivel bajo máximo permitido es del 12%)

TABLA 9

CUADRO COMPARATIVO DE FUMIGACIÓN DESDE 2009 HASTA 2012

% DE NIVEL DE INFESTACIÓN

Fuente: Datos proporcionados por empresa procesadora de alimentos.

FIGURA 2.19   % DEL NIVEL DE INFESTACIÓN

Escaleras y estructuras complementarias (plataformas, rampas)

Las escaleras de la planta son de cemento, pero existe una de madera que se encuentra en el área de empaque, la misma que se encuentra dentro del listado de cambios que se deben realizar.

Las plataformas son de estructura metálica y la rampa que existe es de cemento, son de fácil limpieza.

Instalaciones eléctricas y redes de agua

Las instalaciones eléctricas son abiertas, para facilitar su limpieza, el mantenimiento de las mismas y su limpieza es realizado por un tercero.

La señalización de las tuberías, aun no se encuentra de acuerdo a la normativa NTE 440:84 Colores de identificación de tuberías, se lleva un 15% de implementación de la misma en estas áreas.

Iluminación

Todas las lámparas del área de producción, se encuentran cubiertas, además mantienen una separación con los equipos de producción.

Calidad del aire y ventilación

Se dispone de unidades manejadoras de aire, las cuáles se encuentran en proceso de implementación su mantenimiento y limpieza, con el fin de evitar contaminaciones cruzadas.

Control de temperatura

Existe un registro automático de temperatura de las áreas de empaque (min 18ºC - máx. 22ºC) así como también de las bodegas de materias primas y materiales de empaque (Ver anexo 3)

  - BPM de Operaciones Sanitarias

El Sistema de Buenas Prácticas de Manufactura (BPMs) y los Procedimientos Estandarizados de Operaciones Sanitarias (SSOPs, por sus siglas en inglés), son utilizados ampliamente en la Industria Alimentaria en muchas regiones del mundo.

Ambos sistemas establecen las bases fundamentales que garantizan que los alimentos producidos son inocuos, manteniendo a la población libre de las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA).

Procedimientos Estandarizados de Operaciones Sanitarias

Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), que se encuentra implementando son un sistema de aseguramiento de las condiciones de limpieza y desinfección de la infraestructura, equipos y utensilios utilizados para la producción de alimentos.

Se basan en el principio de la estandarización de las operaciones sanitarias de manera que se eviten fallas que lleven al crecimiento bacteriano, a la contaminación de los alimentos por productos de limpieza residuales o al mal uso de los mismos.

El sistema implementa la estandarización en los procesos, la responsabilidad de quién los efectúa, en frecuencia, en el uso de implementos y materiales, en el método, en el registro y en la evaluación de los resultados esperados.

Algo que es fundamental una vez implementado el sistema, es la validación de los procedimientos. Esta validación debe hacerse siguiendo procedimientos microbiológicos si fuera el caso para validar los procesos de limpieza y desinfección o fisicoquímicos u otros si fuera necesario evaluar el carácter tóxico o de acción residual.

La empresa ha considerado implementar los siguientes POES, según el reglamento de HACCP de la FDA (21CFR, parte 120.6):

POES1-  Seguridad del agua

POES2- Limpieza de superficies de contacto con el alimento

POES3- Prevención contra la contaminación cruzada

POES4- Mantenimiento de las áreas de lavado y desinfección de manos y retretes

POES5- Protección de los alimentos de los adulterantes

POES6- Rotulación, almacenamiento y uso de sustancias tóxicas en forma adecuada

POES7- Control de las condiciones de salud de los empleados

POES8- Exclusión de las plagas.

Estos son puntos específicos tomados de los requisitos de BPM, que se va a desarrollar como procedimientos formales que obligan a los procesadores a mantener controles más rigurosos que los que se requieren para cumplimiento de las BPM.

FIGURA 2.21 RELACIÓN FUNDAMENTAL ENTRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

Los procedimientos para llevar a cabo la limpieza y sanitización de la planta, equipo y utensilios, se describen en manuales específicos en donde están debidamente definidos.

Los compuestos de limpieza, los agentes desinfectantes y los compuestos químicos plaguicidas se encuentran debidamente identificados, mantenidos y almacenados de tal forma que se protege contra la contaminación del producto, de superficies en contacto con este y materiales de empaque. Es más el servicio de control de plagas se encuentra tercerizado y este no almacena los químicos de fumigación en las instalaciones de fábrica.

La  limpieza, orden y desinfección  de las diferentes áreas internas y externas de la empresa favorecen al control y al desarrollo limitado de plagas y roedores, sin embargo debido a la ubicación de la misma somos susceptibles a la invasión de insectos y roedores, para evitar esto se ha elaborando estándares de limpieza y planes de control de plagas, los cuales son llevados a cabo por una empresa tercerizada especializada en el tema.

Debido a que todos los insecticidas, pesticidas y rodenticidas utilizados para el control de plagas son sustancias peligrosas, estos son controlados y almacenados en las instalaciones de la empresa contratista; por supuesto que estas sustancias, cuenta con su respectivo certificado de aprobación por el MSP (Ministerio de Salud Publica). (Ver anexo 4)

Además existen normas, que deben ser cumplidas por el personal, para evitar la proliferación de plagas tanto en el interior como el exterior de la planta, estas normas son:

- Evitar acumulación de residuos

- Evitar agua estancada

- Evitar acumulación de materiales en los rincones

- Mantener puertas y cortinas cerradas

  - Facilidades Sanitarias y Controles, Incluyendo Suministros Sanitarios (Agua, Vapor, Aire en Contacto Directo con Alimentos, Superficies de Contacto y/o Material de Empaque).

Las instalaciones sanitarias, tienen por objeto retirar de las construcciones en forma segura, las aguas negras y pluviales, además de establecer trampas hidráulicas, para evitar que los gases y malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas acarreadas, salgan por donde se usan los muebles sanitarios o por las coladeras en general.

Las facilidades sanitarias de la planta incluyen el abastecimiento de agua que se usa directa o indirectamente en la producción, los drenajes, la iluminación y la ventilación.

Suministro de agua

El agua utilizada en las diferentes etapas del proceso es potable, la misma que también es utilizada para limpieza de equipos y utensilios.

El residual de cloro es controlado diariamente, por personal especializado en el tema, y desde luego se toman medidas correctivas en caso de desviación. La norma de referencia utilizada es la INEN 1108:06.

Control del sistema de tuberías

La empresa cuenta con un Departamento Técnico el cual cuenta con un plan de mantenimiento y reparación, no solo de la maquinaria utilizada, sino también de las instalaciones sistema de tuberías para que sean adecuadas para el suministro de agua, para conducir de forma adecuada las aguas residuales y los desperdicios líquidos desechables fuera de la planta. (Ver anexo 5. Plano Sanitario).

Control del sistema de alcantarillado

Los drenajes son distribuidos adecuadamente según la necesidad de la planta y están protegidas de rejillas anti plagas.

Las trampas de recolección de sólidos se limpian, mediante el personal de Limpieza el cual es Tercerizado, según el siguiente cronograma. (Ver anexo 6. Cronograma de limpieza  y Check List de Trampas de Grasa).

Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, para evitar que los desechos contaminen el medio ambiente.

Control de los servicios sanitarios y facilidades para el lavado de manos

Se cuenta con instalaciones sanitarias, alejadas de las áreas de producción, las mismas que contienen: servicios sanitarios, baños, vestidores y lavamanos.

Las instalaciones sanitarias se mantienen siempre limpias, desinfectadas y provistas de todo el material necesario para que los empleados apliquen correctamente los hábitos de higiene.

Además de ello, se encuentra señalética en los baños, la cual indica la obligatoriedad del lavado de manos.

Servicios sanitarios

Las baterías sanitarias se encuentran separadas por sexo. El Reglamento de Alimentos (Decreto Ejecutivo 4114, Registro Oficial 984 de 22 de Julio de 1988)  indica que el número de inodoros por empleados debe ser:

TABLA 10

NÚMERO SERVICIOS SANITARIOS POR CANTIDAD DE EMPLEADOS

| # de Empleados | # de Inodoros | # de Urinarios | # de Lavamanos | # de Duchas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fuente: Reglamento de Alimentos. Decreto Ejecutivo 4114, registro Oficial 984 del 22 de Julio de 1988.  Capítulo II, Artículo 57, literal (p).

La empresa cuenta con 450 empleados,  mismos se encuentran provistos de:

TABLA 11

BATERÍAS SANITARIAS DISPONIBLES EN LA EMPRESA

|  | Inodoros | Urinarios | Lavamanos | Duchas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal Administrativo | 4 | 1 | 3 | - |
| Personal Operativo | 48 |  | 34 | 21 |

Fuente: Datos proporcionados por empresa procesadora de alimentos.

Adicional cuanta también con:

- Dispensadores de jabón líquido

- Dispensadores de desinfectante para manos

- Dispensadores de papel toalla

- Dispensadores de papel higiénico

- Tachos cerrados con fundas para los desechos

Vestidores

La empresa dispone a cada uno de los trabajadores casilleros, para el almacenamiento de su ropa de calle y objetos personales; puesto que existe como norma no ingresar a las áreas de producción ni ropa ni objetos personales. Los vestidores se encuentran al ingreso de la planta, alejados de las áreas de fabricación.

Los vestidores, se encentran separados de los baños y disponen de duchas con materiales antideslizantes, además disponen de asientos metálicos para facilitar el cambio de vestimenta del personal.

Los lockers son metálicos con pequeñas aberturas en las puertas para facilitar su ventilación.

- Se fumigan dos veces seguidas al mes

     Las limpiezas son diarias y las limpiezas profundas son

semanales.

    Los chequeos son diarios.

Instalaciones de lavamanos

Antes del ingresar al área de chocolatería, se cuenta con un lavamanos, el cual cuenta con señalización, uso de jabón, alcohol gel y secado de manos adecuadamente.

Control de desechos generados

Se encuentra trabajando en esta etapa, ya que no han sido designados todos los puntos donde se encontrarán ubicados los tachos para el depósito de desechos y en los lugares en los que ya se encuentran, la cultura del personal aún no está bien definida, puesto que se tiene planes de capacitación para incentivar al personal sobre la correcta ubicación de la basura en los tachos.

  - BPM Equipos y utensilios

Los equipos y utensilios que se encuentran en las instalaciones, se han modificado de tal manera que no afecten la Seguridad Alimentaria de los productos elaborados.

Se dispone incluso de detectores de metales, los cuáles son dispositivos de detección para patrones tales como:

- Ferroso

- No ferroso

- Acero inoxidable

Por medio de los cuáles se revisa en el producto terminado si tal vez pudo encontrarse algún desgaste, o alguna mala práctica que pudo ocurrir durante el proceso.

Las características técnicas de los equipos ofrecen facilidades para la limpieza, desinfección e inspección y se encuentra en implementación dispositivos para impedir la contaminación del producto por lubricantes, sellantes u otras substancias que se requieran para su funcionamiento, es importante destacar que los equipos se van modificando de acuerdo a un cronograma de producción y de mantenimiento de los mismos.

Una de las políticas con la que se cuenta es que cuando se lleven a cabo operaciones de mantenimiento o reparación, el personal encargado de estas operaciones debe notificar al personal de producción al finalizar estas, para que dicho equipo sea inspeccionado, limpiado y sanitizado previo a su uso.

Monitoreo de equipos

Los equipos se encuentran dentro de un plan de mantenimiento anual, con ello se quiere garantizar la continuidad de la producción y por supuesto que la calidad no se vea afectada.

Además de ellos, los mismos se encuentran dentro de un programa de limpieza para evitar contaminaciones cruzadas.

El objetivo de la calibración de instrumentos es comparar las unidades fundamentales de medida del instrumento con otro instrumento patrón. Esta comparación de instrumentos es capaz de dar una lectura más precisa del mismo estímulo medido y que ha sido comparado con un instrumento más preciso.

Se Adjunta el programa de calibración de instrumentos de medición (Ver anexo 7), este programa se encuentra dividido por prioridades, es decir aquellos equipos que son considerados Puntos Críticos de Control, tienen una calibración más frecuente que los que no lo son.

  - Proceso y sus Controles.

Los productos elaborados en la fábrica, son producidos bajo la norma NTE 621:00 (Chocolates. Requisitos), estos antes de salir a la venta, son analizados para verificar el cumplimiento de esta norma.

    - Producción primaria y proveedores

Previo al arranque de la producción los operarios realizan una inspección y sanitización de los equipos para evitar contaminaciones cruzadas. Este Check List está incorporado en los formularios de producción. (Ver anexo 8).

Proveedores

Se ha iniciado con un programa de auditoría de proveedores, este punto es más bien tratado como una asesoría a los proveedores, puesto que se necesita de ellos, así que se los asesora en la implementación de las BPM en sus instalaciones, para ello se les otorga un plazo para su cumplimiento, por su puesto todo esto es válido mientras no se encuentren actividades dentro del proceso del proveedor que atenten contra la vida de los clientes. Se cuenta con un procedimiento para la evaluación de los mismos. (Ver anexo 9, Check List de evaluación y cronograma para la evaluación de proveedores).

El manejo de este programa de auditorías, permite que los proveedores queden certificados para la empresa, con lo cual se mantiene una mejor confianza en cuanto a la procedencia de las materias primas y materiales de empaque.

    - Materias primas

La calidad de las Materias Primas no debe comprometer el desarrollo de las Buenas Prácticas.

Las materias primas utilizadas no deben contener parásitos, microorganismos o sustancias tóxicas, descompuestas o extrañas.

Todas las materias primas son inspeccionadas antes de utilizarlas, en caso necesario se realiza un ensayo de laboratorio.

Si se sospecha que las materias primas son inadecuadas para el consumo, se aíslan y rotulan claramente, para luego eliminarlas. Hay que tener en cuenta que las medidas para evitar contaminaciones química, física y/o microbiología son específicas para cada establecimiento elaborador.

Las materias primas y otros ingredientes no deben contener niveles de carga microbiana que pueden producir intoxicación alimentaria u otra enfermedad en los seres humanos.

Las materias primas que puedan tener contaminación con aflatoxinas u otras toxinas naturales deben cumplir con las regulaciones actuales de Alimentos y la Administración de Drogas y niveles de acción de las sustancias tóxicas o perjudiciales antes de que estos materiales o ingredientes se incorporen al producto final. El cumplimiento de este requisito se lo hace con un certificado emitido por el proveedor mediante el análisis que se realiza en los laboratorios de la fábrica.

Las Materias Primas son almacenadas en condiciones apropiadas que aseguran la protección de agentes contaminantes. Además, deben tenerse en cuenta las condiciones óptimas de almacenamiento como Temperatura, Humedad, ventilación e iluminación. (Ver anexo 10.  Matriz de Condiciones de Almacenamiento y Estiba).

.

Transporte

El transporte para las materias primas es especialmente teniendo mismos principios higiénicos-sanitarios que se consideran para los establecimientos, ya que si estos traen residuos de detergentes o combustibles, existe el riesgo de contaminación cruzada. Para ello se cuenta con persona entrenado para realizar la inspección de los camiones, esta información queda registrada en el Check List de Inspección de camiones (Ver anexo 11).

    - Operaciones de manufactura

La producción normalmente es programada de acuerdo a las ventas, semana a semana existen reuniones destinadas para este fin, pues no siempre los cálculos que se realizan mensualmente se cumplen, así que se efectúa una reunión semanal.

Es importante destacar que toda la producción, debe ser elaborada de acuerdo a los procedimientos y estándares establecidos, para evitar contaminación, error o confusión en el transcurso de las diversas operaciones.

Antes de emprender la fabricación de un lote debe verificarse que:

- Se cumplan los procedimientos de limpieza, los cuales se encuentran validados, con el fin de que sean efectivos para evitar proliferaciones bacterianas a lo largo de la cadena de producción.

- Las personas que realizan las labores de limpieza, cuentan con un entrenamiento especial, en la preparación de los químicos a utilizar.

- En todo momento de la fabricación el nombre del alimento, número de lote, y la fecha de elaboración, deben ser identificadas; para ellos se cuenta con un sistema de codificación, en el cual se detalla la mejor forma de identificar un producto, para permitir su rastreo en caso de que lo requiera. (Ver anexo 12. Procedimiento de Codificación).

El sistema de codificación aplicado es:

- Además se realizan ejercicios cada 2 meses de rastreo, para verificar el cumplimiento de la trazabilidad   a lo largo de la cadena de producción (Anexo 11. Procedimiento de Trazabilidad).

- Los operarios deben prestar mucha atención en los controles que se deben realizar en cada etapa del proceso, pues si alguno de estos fallan, puede traer grandes complicaciones, sobre todo cuando este punto de control garantiza la inocuidad del producto.

- Las acciones correctivas y las medidas tomadas cuando se detectan cualquier anormalidad durante el proceso de fabricación, son debidamente registradas.

- El llenado y envasado de los productos, se efectúa de tal manera que se conservan los lotes de producción y de esta manera se mantiene la trazabilidad durante la cadena de producción.

  - Almacenamiento y Distribución

Antes de realizar un despacho del producto, estos deben cumplir con el procedimiento de Liberación de Producto Terminado (Anexo 14), el cual es ejecutado a través del Dpto. de Gestión de Calidad, con que se garantiza la inocuidad del producto salido de fábrica.

Las bodegas de almacenamiento para productos de chocolatería, son climatizadas (min. 18ºC – máx. 22ºC) puesto que el producto así lo requiere; estas bodegas se encuentran provistas de un registrador de temperatura y cuentan con dispositivos para la prevención de plagas.

Los bodegueros se encuentran entrenados para despachar el producto adecuadamente, es decir lo primero que entra es lo primero que sale, por su puesto una vez que hayan pasado los análisis requeridos por Gestión de Calidad.

Los vehículos utilizados para transportar alimentos, materias primas y materiales de empaque deben encontrarse libres de contaminantes.  Estos medios de transporte tienen que acatar y documentar una inspección adecuada, procedimientos de limpieza y sanitización, así como también, controles de temperatura cuando esto sea necesario.

2.10.1 Transporte

El producto final debe almacenarse y transportarse en condiciones óptimas para impedir la contaminación y/o la proliferación de microorganismos. De esta manera, también se los protege de la alteración y de posibles daños del recipiente. Durante el almacenamiento debe realizarse una inspección periódica de productos terminados. Y como ya se puede deducir, no deben dejarse en un mismo lugar los alimentos terminados con las materias primas.

El correcto palletizado y almacenamiento de los productos terminados es muy importante, porque aseguramos que al consumidor llegue el producto en buenas condiciones y así disminuimos los Bad Goods.

Cumple con un buen palletizado respetando la diagramación para tener producto en buenas condiciones.

La diagramación para una correcta palletización está impresa en cada caja, de acuerdo a los cálculos realizados por producto.  Un incorrecto palletizado y maltrato de las cajas trae como consecuencia el deterioro del producto.

2.10.2 Controles

Los vehículos empleados en el transporte son limpiados, cerrados, chequeados para no afectar la integridad de los productos; para ellos se completa un Check List de revisión antes del embarque del mismo. (Ver anexo 11).

Los controles que se realizan a los vehículos, en muchos casos son los Test de Transporte, lo cual consiste, en enviar cajas identificadas a un determinado lugar de destino, y que estas retornen nuevamente a fábrica, con el fin de evaluar los daños que pudieron ocurrir durante el transporte.

Además el personal se encuentra entrenado, para realizar inspecciones a los camiones antes de su carga y descarga, pues en ocasiones los camiones pudieron limpiarse con lubricantes o pudieron transportar químicos o insecticidas.

  - Documentos Soportes de BP, (Manejo de Producto no Conforme, Liberación de Producto Terminado, Trazabilidad y Recall)

Los operarios deben prestar mucha atención en los controles que se deben realizar en cada etapa del proceso, pues si alguno de estos fallan, puede traer grandes complicaciones, sobre todo cuando estos controles garantizan la inocuidad del producto.

Existen diferentes departamentos que contribuyen en la generación de la parte documental, por ejemplo Aseguramiento de Calidad interviene desde el inicio en la liberación de la materia prima pero es una tarea de todos los colaboradores de producción realizar la verificación de los controles de producción durante todo el proceso.

Manejo de Producto No Conforme

Aseguramiento de Calidad es el encargado de gestionar el manejo de Productos no Conformes, para ello existen procedimientos que se deben de cumplir (Ver anexo 15).

Toda persona de criterio fabril, con respaldo técnico y basado en su experiencia que detecte un producto ya sea materia prima, insumo, semi elaborado o producto terminado que no cumple con las especificaciones, requisitos físico químico, legales o requerimientos del cliente informará sobre el hallazgo al departamento de Aseguramiento de Calidad y lo registrará en el Reporte de Acciones Correctivas y Producto no Conforme (Ver anexo 16)

Manejo de Producto Terminado

El sistema de liberación comprende todos los procedimientos relacionados a la liberación, es decir, cómo se toma la decisión de liberación (decisión de uso), quién la toma, sobre qué base, donde se registra, así como las consecuencias de esta decisión sobre el estado y el transporte del producto.

La  liberación de un producto terminado significa que un  lote, se vuelve parcial o totalmente libre para ser transferido, sin restricción a un cliente para su uso o distribución. El cliente puede ser: un distribuidor mayorista, un vendedor al detalle, un cliente industrial, otro centro de producción, un país importador o incluso el consumidor final.

Considerando que en fábrica se elaboran varios tipos de productos para efecto de la liberación estos se han separado en 2 grupos:

Grupo 1: Productos que no requieren resultados microbiológicos para ser liberados, solo la tendencia del monitoreo de controles de línea y la aplicación de las BPM, ya que su historial de controles microbiológicos refleja que son productos que presentan poca incidencia de contaminación, entre los que tenemos:

- Caramelos

- Chupetes

- Chicles

Grupo  2: Productos  que  requieren  resultados  microbiológicos  para  poder  ser liberados, que por su naturaleza puede tener un riesgo bacteriológico.

En este grupo se encuentran:

- Chocolates

- Polvos

- Recubiertos

Trazabilidad

La Trazabilidad es una herramienta utilizada como medida preventiva o de precaución que  permite  conocer  todos  los  elementos  que  intervienen  en  la  elaboración  de un producto desde la recepción de los insumos utilizados, pasando por todas las etapas del proceso hasta  el  producto  terminado,  incluyendo  la  distribución  o  despachos  (primer contacto); de forma que se pueda reconstruir documentadamente el historial el producto, para  retirar  eficazmente  del  mercado  el producto  en  caso  de  problemas de  calidad, seguridad alimentaria o legal.

El principio de trazabilidad que aplica la empresa requiere que para toda unidad de consumo sea posible:

- Recuperar todos los informes de fabricación y de calidad.

b)	Identificar al proveedor y los lotes de las materias primas  y materiales de empaque empleadas en su fabricación.

c) Seguir la pista o localizar todas las demás unidades de consumo del mismo lote  en la cadena de distribución. También  es  posible  identificar todos los productos terminados fabricados a partir de un lote dado de alguna materia prima recibida.

Recall

El procedimiento se aplica a todos los materiales utilizados durante el proceso, productos terminados, semielaborados manufacturados en fábrica que no son aptos; es decir cualquier material o producto no conforme en cualquier punto de la cadena de producción. No abarca a subproductos que resultan normalmente de las operaciones de manufactura (retrabajo – barredura).

Con la aplicación de este procedimiento se trata de establecer normas y procedimientos en cuanto al tratamiento que se le debe dar, tanto en el aspecto administrativo como en el operacional a los productos que se encuentran fuera de norma, para asegurar que todos los productos no aptos para su venta sean identificados como tales y tratados de tal forma que:

- Se proteja el derecho de los consumidores de recibir productos seguros con la calidad estipulada,

- Se cumpla con los requisitos legales y las normas éticas,

- No se dañe el ambiente, y

- Se proteja la imagen de La Empresa y de sus marcas. El manejo de productos no conformes constituye una parte del Sistema de Calidad, y una parte integral de las B.P.M.

2.12 Documentación y Registros

La documentación es un aspecto básico, debido a que tiene el propósito de definir los procedimientos y los controles.

Además, permite un fácil y rápido rastreo de productos ante la investigación de productos defectuosos. El sistema de documentación deberá permitir diferenciar números de lotes, siguiendo la historia de los alimentos desde la utilización de insumos hasta el producto terminado, incluyendo el transporte y la distribución.

En la empresa, existe un procedimiento para el manejo de la documentación, es decir los procedimientos, instructivos, manuales, etc., y todo lo que se refiere a documentación, este sistema lo lleva a cabo una persona designada, que generalmente pertenece al departamento de Aseguramiento de Calidad.

En cuanto al sistema de registros de la producción, existe un programa en el que se registra lo siguiente:

- Lanzamiento de la producción

- Producción efectiva

- Resultados de los controles realizados durante la producción

- Registro de las muestras, requeridas para los análisis, realizados por Aseguramiento de Calidad

  - Físico-químicos

  - Microbiológicos

- Registro de resultados de los mencionados análisis

- Liberación de los productos para su utilización o despacho.

- Registro de los lotes

- Registros de las entregas con los respectivos lotes, realizadas a los distribuidores.

CAPÍTULO 3

3.  RUTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL HACCP

Este sistema es importante, ya que hace énfasis en los peligros potenciales de la producción de alimentos. Al controlar los peligros físicos, químicos, microbiológicos y alergénicos, la industria puede asegurar al consumidor que los productos que recibe son inocuos.

Este  desarrollo del Diagrama de Flujo del Producto, incluye los pasos para elaborar y distribuir el producto. Usualmente se lo presenta en forma gráfica, con bloques y símbolos. Debe constituir una representación simple pero clara del proceso. Debe desarrollarse de tal manera, que aún una persona ajena al proceso pueda entender todas sus etapas, y con mayor razón al equipo HACCP. Le ayudará a identificar los puntos críticos. Ver anexo.

  - Pasos preliminares según Codex Alimentarius

"Calidad" es un término que se ha empleado en actividades productivas de cualquier índole, como vía para garantizar el éxito de las mismas en el mercado, y asegurar posiciones de privilegio y preferencia en el mismo. En las producciones relacionadas con los alimentos este concepto es especial y convenientemente aplicable, y resulta de hecho un elemento clave para el aseguramiento de la obtención de productos que cumplan con sus especificaciones, sean atractivos, competitivos y que satisfagan, e incluso que superen las expectativas de los consumidores y clientes, si se quiere.

Antes de poner en marcha el plan HACCP, la empresa debe haber cumplido con una serie de requisitos que reflejen el compromiso de la organización y la concientización de los trabajadores, respecto a la importancia de la higiene del área de trabajo y la inocuidad del producto.

    - Formación del equipo de INOCUIDAD/HACCP

Se debe crear un equipo que sea responsable de implementar y desarrollar el plan HACCP. Estas personas deberán tener conocimientos específicos y adecuada experiencia con el producto y proceso. Se pueden incluir personas del área de procesos, Aseguramiento de Calidad y personal de planta que realizan las operaciones.

Los participantes del equipo deben demostrar la constancia de su experiencia, conocimientos y capacitación que los califique para estar en este equipo.

El equipo HACCP debe contar con un jefe o líder del sistema. El gerente de la planta, debe estar involucrado y ser responsable para lograr que los resultados del estudio sean implementados en el menor tiempo posible.

Se debe nombrar al coordinador del grupo o profesional responsable del HACCP, quien tendrá la responsabilidad de supervisar el diseño y aplicación del plan HACCP, convocar las reuniones del equipo para el buen desempeño de los estudios y el líder del equipo coordina con la Autoridad Sanitaria.

Detallo a continuación, algunas de las responsabilidades de los integrantes del equipo HACCP:

TABLA 12

RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANDES DEL EQUIPO HACCP

| RESPONSABILIDADES |
| --- |
| Coordinador | Reunir al equipo cuando se presenten anomalías en el sistema Asegurar la capacitación en HACCP para el personal Revisión y aprobación de los HACCP Dotar los recursos necesarios para cumplir con las modificaciones resultantes del HACCP Hacer cumplir con los procedimientos involucrados con el Manual HACCP |
| Líder del equipo | El Líder del Equipo es responsable de: + Asegurar que el Equipo HACCP aplique este procedimiento + Llevar a cabo la Validación de los estudios. |
| Área de Producción | Proveer información científica al equipo acerca del proceso de producción Participar activamente en todas las reuniones |
| Área de Mantenimiento | Proveer información Técnica al equipo, con el fin de evaluar cada uno de los posibles peligros que se pudieran presentar a causa de la parte técnica de la panta. |
| Integrantes del equipo | Proporcionar información acerca de los procesos en base a su experiencia obtenida en cada puesto de trabajo En muchos casos se recomienda incluir al supervisor u operadores de línea como miembros de tiempo parcial. Cuando se estudia su área de trabajo. |

Elaborado por: Mónica Villacís N.

Características que deben cumplir los integrantes del equipo:

- Deben ser profesionales o técnicos calificados y entrenados en temas referidos al Sistema HACCP

- Principios Generales de Higiene

- Aspectos prácticos de las operaciones alimentarias

- Criterios Microbiológicos en los alimentos y otros temas relacionados a la higiene alimentaria.

- El equipo no debe estructurarse por la jerarquía de la empresa, debe basarse en los conocimientos y experiencia

- Conocer flujo y tecnología del proceso

- Debido a todos estos aspectos, se considera que cada integrante, debería de contar con mínimo 1 año de experiencia en la fábrica.

    - Descripción del Producto

Chocolate con leche y maní; listo para comer; obtenido después de los procesos de mezclado, conchado, moldeado y empacado.

Es importante destacar que el alimento debe ser inocuo y apto para el consumo humano.

Se debe asegurar que los consumidores dispongan de una información clara y fácil de comprender mediante el etiquetado y otros medios apropiados, de manera que puedan proteger sus alimentos de la contaminación y del desarrollo o supervivencia de patógenos, almacenándolos de manera adecuada.  (Ver Capítulo 4, Descripción del Producto).

    - Uso Deseado por parte del Consumidor y Población Target del Producto

Consumo directo. Jóvenes Adultos de 16-24 años y adultos de 25-30 años de edad. Almacenar en ambiente limpio, fresco y seco (20-25ºC / 50-60%HR). (Ver Capítulo 4, Descripción de Almacenamiento y Distribución)

    - Diagrama de Flujo del Producto

El desarrollo del Diagrama de Flujo del Producto, incluye los pasos para elaborar y distribuir el producto. Usualmente se lo presenta en forma gráfica, con bloques y símbolos. Debe constituir una representación simple pero clara del proceso. Debe desarrollarse de tal manera, que aún una persona ajena al proceso pueda entender todas sus etapas, y con mayor razón al equipo HACCP. Le ayudará a identificar los puntos críticos. (Ver Capítulo 4, Diagrama de Flujo de Proceso)

    - Verificación in situ del Diagrama de Flujo

Para la verificación del diagrama de flujo, el equipo HACCP  recorre la planta, equipados con una copia del diagrama para confirmar que todas las operaciones fueron correctamente incluidas en él, éste se verifica en cada uno de sus procesos y se deja un acta con las observaciones y quiénes realizaron el recorrido.

El formato de constancia es el siguiente:

TABLA 13

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE REUNIONES HACCP

  - Ruta en la implementación de los principios del Sistema

Para la realización del trabajo se recorrieron las diferentes etapas del proceso en la  empresa mencionada, incluyendo calidad, producción, desarrollo de nuevos productos. Luego de recabar toda la información y teniendo pleno conocimiento global de la producción, se armó un diagrama de flujo del proceso de producción, se identificaron los potenciales peligros físicos, químicos y microbiológicos que podrían contaminar el alimento y sus medidas de prevención. Posteriormente, se identificaron los puntos críticos de control (PCC) donde enfocar los recursos, se determinaron los sistemas de monitoreo y los límites críticos o tolerancias que no debían ser sobrepasados. Para el caso de que esto sucediese, se enumeraron las acciones correctivas. Por último, se dejaron diseñados los procedimientos de verificación, registros y documentación para la empresa.

El HACCP se presenta sustentado en un grupo de principios, que propiamente constituyen las etapas siguientes de su puesta en práctica.

    - Identificación de Peligros y Cuantificación de los mismos a través de un Análisis de Peligros

En esta parte, el equipo HACCP identificó los peligros en el proceso de elaboración de chocolate con maní a través del análisis del diagrama de flujo, lo cual le permitió desarrollar una lista de los peligros potenciales que podrían presentarse en el proceso. Esta acción queda documentada, señalando todos aquellos peligros que se dieron durante la tormenta de ideas.

Identificación de tipos y niveles de riesgos en el proceso:

Peligros biológicos

Esta categoría de peligro, biológica o microbiológica, puede ser dividida en tres tipos: bacteriano, viral y parasitario. Cuando se desarrolla el programa HACCP, los pasos necesarios para obtener el alimento deben incluir tres aspectos básicos de cuidado respecto a los peligros bilógicos:

- Destruir, eliminar o reducir el peligro.

- Prevenir la contaminación

- Inhibir el crecimiento y la producción de Toxinas.

Un ejemplo de un peligro biológico en el proceso es la presencia de enterobacterias en el chocolate a causa de una contaminación cruzada por manos del personal.

Peligros químicos

La otra categoría de peligros se puede definir como cualquier sustancia usada u obtenida por un proceso químico. Todos los productos alimenticios poseen químicos y todos los químicos pueden ser tóxicos a cierto nivel de concentración.

La presencia de solventes en el empaque primario utilizado para el empaque del producto terminado, aflatoxinas presentes en la Leche en Polvo y Maní, etc., son  ejemplos de peligro químico existente en el proceso.

Peligros físicos

Los peligros físicos son a menudo descritos como cuerpos extraños e incluye cualquier material que normalmente no se encuentra en el alimento, el cual puede causar enfermedades o heridas a un individuo. En la tabla se listan los materiales más importantes que se consideran como peligro físico y las fuentes más comunes.

TABLA 14

PELIGROS FÍSICOS MÁS COMUNES Y SUS FUENTES

| PELIGROS FÍSICOS MAS COMUNES Y SUS FUENTES |
| --- |
| MATERIAL | DAÑO POTENCIAL | FUENTES |
| Vidrio | Corte, hemorragia, puede requerir cirugía para removerlo | Botellas, jarras, artefactos lumínicos, utensilios, etc. |
| Madera | Corte, infección, asfixia; puede requerir cirugía para removerlo | Estructuras de madera; cajas. |
| Piedra | Asfixia, rotura dentaria | Materias primas, edificios |
| Metal | Corte | Maquinarias, cables |

Elaborado por: Mónica Villacís N.

Como ejemplos de peligros físicos dentro de nuestro proceso tenemos: Presencia de partículas metálicas ocasionadas provenientes de fricciones entre las aspas y las paredes del tanque de almacenamiento, piedras o palos presentes en alguna materia prima, etc.

Peligros alergénicos

Un alérgeno es una sustancia (proteína) que puede provocar el desarrollo de una reacción alérgica. Los alérgenos son sustancias que, en algunas personas, son reconocidas por el sistema inmune como "extrañas" o "peligrosas", pero que en la mayoría de las personas no causan ninguna respuesta.

1.- El alérgeno SI forma parte de la composición del producto:

  - Hacerlo constar en la lista de ingredientes

  - No es necesario considerarlo como peligro

2.- El alérgeno NO forma parte de la composición del producto NI de sus ingredientes, y NO se usa en la empresa:

    - No es necesario hacerlo constar en la lista de ingredientes

    - No es necesario considerarlo como peligro

3.- El alérgeno NO forma parte de la composición del producto NI de sus Ingredientes, pero SI se usa en la empresa:

- Se lo debe considerar como peligro

- Implantar medidas y controles

- Aconsejable: Indicar en la etiqueta la posibilidad de trazas.

Ejemplo: Persona muere con anafilaxis por causa de ausencia de declaración en el material de empaque, ya  que en la misma línea se fabrica productos que contienen alérgenos.

Una vez que el equipo HACCP determinó los peligros potenciales y realizó una evaluación de los mismos; en la cual consideró la ocurrencia y la severidad de las consecuencias potenciales si no se controla el peligro adecuadamente.

Para determinar los factores que puedan afectar la probabilidad de que ocurra un peligro y la severidad del peligro que se está controlando, se determinaron factores de riesgo y las variables del riesgo. El método que se utilizó para realizar la evaluación de los peligros potenciales, es la probabilidad de ocurrencia y severidad.

TABLA 15

CRITERIOS APL ICADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL EFECTO DEL PELIGRO

| Valor | Alcance | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Menor | Seguridad | Sin lesión o enfermedad |
| Moderado | Seguridad | Lesión o enfermedad leve |
| Serio | Seguridad | Lesión o enfermedad, sin incapacidad permanente |
| Muy serio | Seguridad | Incapacidad permanente o pérdida de vida o de una parte del cuerpo. Falta de cumplimiento a la legislación, los compromisos asumidos voluntariamente por la empresa o políticas corporativas. |

Esta información fue  tomada de la  Normativa Chilena NCh 2861-2011.

TABLA 16

CALIFICACIONES POR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL PELIGRO

| Valor | Probabilidad | Significado |
| --- | --- | --- |
| 4 | Frecuente | Más de 2 veces al año |
| 3 | Probable | No más de 1 a 2 veces cada 2 ó 3 años |
| 2 | Ocasional | No más de 1 a 2 veces cada 5 años |
| 1 | Remota | Muy poco probable pero puede ocurrir alguna vez |

Esta información fue  tomada de la  Normativa Chilena NCh 2861-2011.

TABLA 17

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE UN PELIGRO SIGNIFICATIVO

| ¿Es peligro Significativo? | Probabilidad |
| --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | Frecuente | Probable | Ocasional | Remota |
| EFECTO | Muy serio | SI | SI | SI | SI |
|  | Serio | SI | SI | NO | NO |
|  | Moderado | NO | NO | NO | NO |
|  | Menor | NO | NO | NO | NO |

Esta información fue  tomada de la  Normativa Chilena NCh 2861-2011.

    - Identificación de Puntos Críticos de Control y el uso del árbol de decisiones

El Punto Crítico de Control, es aquel paso o procedimiento que demanda una acción de control y prevención, para eliminar o disminuir un peligro sanitario a un nivel inocuo.

Cada Punto Crítico de Control obedece a las siguientes características:

•  ser un punto específico en el flujo de procesos, donde puede ser controlado el peligro.

•   Estar relacionado con uno o más peligros importantes.

•  Se conocen las medidas preventivas que eliminen (como destruir por congelamiento a los patógenos) o reduzcan el peligro a un nivel soportable.

•  Desde un Punto Crítico de Control puede controlarse más de un peligro (una solución de refrigeración, por ejemplo).

Por último debemos analizar todos los peligros significantes a través del Árbol de Decisión (Ver anexo 17), que es una herramienta recomendada por el Codex Alimentarius que consiste en una secuencia ordenada de preguntas que se aplican a cada peligro de cada etapa del proceso y ayuda junto con los pre-requisitos a determinar cuáles de los peligros representan Puntos de Control Crítico.

    - Identificación de Límites Críticos

Límite crítico es el valor máximo y/o mínimo que permite controlar un parámetro biológico, físico, químico o alergénico en una medida de control de un PCC para, evitar, eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro que puede afectar la inocuidad de un alimento. Se utiliza para determinar si las condiciones operativas en un PCC son seguras o no.

Debemos establecer para cada PCC los límites críticos de las medidas de control, que marcarán la diferencia entre lo seguro y lo que no lo es. Tiene que incluir un parámetro medible (como temperatura, concentración máxima) aunque también pueden ser valores subjetivos.

Cada PCC deberá tener una o más medidas de control para asegurar que los peligros identificados se evitan, eliminan o se reducen a un nivel aceptable. Cada medida de control debe tener uno o más límites críticos.

Las fuentes para el establecimiento de límites críticos son estrictamente técnicas. Proceden de información calificada (pueden ser de normas), o de registros estadísticos propios.

    - Identificación de un Programa de Monitoreo

El monitoreo es la medición u observación programada de un PCC en relación con sus límites críticos.  Los procedimientos para el monitoreo están constituidos por actividades e instrumentos que permiten observar y medir las variables relacionadas con cada Punto de Control Crítico. Los procedimientos dan cuenta también de la frecuencia con la que debe realizarse la observación y medición.

Los procedimientos de vigilancia deben ser capaces de detectar una pérdida de control de una manera rápida en el PCC. Lo ideal es que el monitoreo proporcione esta información a tiempo para que se adopten medidas correctivas con el objeto de recuperar el control del proceso antes de que sea necesario rechazar el producto.

La información obtenida a través del monitoreo debe ser evaluada por una persona responsable, debidamente entrenada y con el poder de decisión suficiente para aplicar medidas correctivas. El responsable del monitoreo debe conocer la técnica de monitoreo de cada medida preventiva, entender la importancia del monitoreo, completar las planillas de registro y firmarlas.

En el caso que el monitoreo no sea continuo, su frecuencia debe ser programada de modo de garantizar que el PCC esté bajo control y disminuir al mínimo el riesgo. En todos los casos, deben existir planes que contengan frecuencias  y métodos de observación.

La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los PCC, deben efectuarse con rapidez, porque se refieren a procesos continuos y no hay tiempo para realizar análisis prolongados. Frecuentemente se prefieren mediciones físicas y químicas dado que funcionan como indicadores del estado microbiológico del producto.

    - Identificación de Acciones Correctivas

Las medidas correctivas deben aplicarse cuando los resultados del monitoreo indican una tendencia hacia la pérdida de control en un PCC y deben ser dirigidas a restablecer el control del proceso antes que la desviación de lugar a una pérdida de la inocuidad.

Estas medidas se refieren a los procedimientos que deben realizarse sobre el proceso y al destino de los productos afectados por la desviación. Las mencionadas medidas deben estar claramente definidas previamente y la responsabilidad de aplicarlas debe recaer en un responsable que conozca el proceso y comprenda acabadamente el sistema HACCP.

Cuando indefectiblemente se produce una desviación de los límites críticos establecidos, los planes de medidas correctivas deben corresponderse con:

• Tener definido con antelación cuál será el destino del   producto rechazado.

•  Corregir la causa del rechazo para tener nuevamente bajo control el PCC.

• Llevar el registro de medidas correctivas que se han tomado ante una desviación del PCC.

Este principio también debe ser documentado obligatoriamente. El registro de las desviaciones en planillas u hojas de control en las que se identifiquen los PCC y las medidas correctivas es lo que permite tener la documentación adecuada cuando se presenta una situación similar. Asimismo es recomendable archivar, por el plazo que se considere adecuado, la documentación como parte de los registros dispuestos en el principio 7.

    - Identificación de un Programa de Verificación y Validación

Definiciones importantes:

- Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos y otras evaluaciones adicionalmente a la monitorización, para determinar el cumplimiento del plan HACCP. Actividades que no son monitoreo, pero determinan si la implementación está de acuerdo con el plan.

- Validación: Obtener evidencia que los elementos del plan HACCP son correctos.

Parte de la verificación en la que se recopila y envía la información científica y técnica para determinar si el plan HACCP controla efectivamente los peligros (¿hacemos lo correcto?)

- Auditoría: Revisión de la conformidad de las prácticas con el plan HACCP documentado (¿Hacemos lo escrito?)

La frecuencia de la verificación debe adecuarse a la dinámica del sistema de producción.

Como actividades de verificación se pueden mencionar:

  - Examen del HACCP (sistema y responsabilidades) y de sus registros.

  - Examen de desviaciones y del destino del producto.

  - Operaciones para determinar si los PCC están bajo control.

  - Validación de los límites críticos establecidos.

      - Importancia y Cronograma de Auditorías Internas.

Las auditorías internas son un examen sistemático y funcionalmente independiente, utilizada para determinar si ciertas actividades y sus efectos se cumplen con los objetivos planificados.

El objetivo de estas es: Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro y cumplimiento de los objetivos, planes, optimización de recursos dentro del sistema de gestión de la empresa utilizando técnicas específicas con el fin de emitir un informe profesional para la toma de decisiones. Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles existentes.

La fábrica cuenta con un programa anual de auditorías, tanto internas como a proveedores.

TABLA 18

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS A PROVEEDORES

Fuente: Datos proporcionados por empresa procesadora de alimentos.

La programación de las auditorias es realizada, en base al estado e importancia de la actividad y procesos a ser auditados, esta se realiza mínimo una vez por año a todas las actividades, considerando lo siguiente:

    - El estado y la importancia de los procesos o áreas a auditar;

    - La importancia ambiental de la actividad involucrada (cuando dentro del alcance de la auditoria se encuentre una revisión a los elementos de gestión ambiental);

    - Los resultados de la evaluación de riesgos de las actividades (cuando dentro del alcance de la auditoria se encuentre una revisión a los elementos de gestión de salud y seguridad ya sea alimentaria o personal);

    - Revisión y análisis de resultados anteriores de auditorías internas y externas;

    - Cambios importantes en la estructura organizacional y a documentos del Sistema; y,

    - Cambios importantes que impacten en la integridad del Sistema de gestión.

Los lineamientos utilizados en la empresa se encuentran plasmados en el Procedimiento de Auditorías Internas (Ver anexo 18) en donde constan las responsabilidades del auditor líder  y co-auditores.

Cuando durante las auditorías internas se encuentra con hallazgos de incumplimientos de Seguridad alimentaria (incluye prerrequisitos), estos son registrados en el documento Reporte de Acciones Correctivas y Producto No Conforme (Ver anexo 16), para su respectiva investigación y acciones correctivas hasta cerrar el caso.

# Las características tomadas en cuenta, para la selección del equipo auditor, son las siguientes:

Para cada auditoría programada, el Gerente asigna un Grupo Auditor (Auditor Líder interno y Co-Auditores) para su planeación y ejecución, tomando en cuenta la disponibilidad de cada auditor interno. Las auditorías se efectúan con personal independiente de la función a ser auditada para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría y son conducidas por un Auditor líder interno.

La selección del Auditor líder se basa en los siguientes criterios de competencia:

    - Educación.- Universidad terminada como mínimo.

    - Formación.- Haber asistido y aprobado el curso de auditor interno de calidad o integral o auditor líder en las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

    - Experiencia.- Haber participado en al menos una auditoría interna como auditado, observador y una auditoría interna bajo supervisión del Auditor líder  o bien de un auditor interno calificado.

Las funciones principales del Auditor líder son:

- Ayudar en la selección de los demás miembros del equipo auditor;

- Representar al grupo auditor en todas las etapas de la auditoria;

- Generar el Plan de Auditoría y la agenda específica para el desarrollo de la misma.

- Elaborar las Listas de Verificación;

- Preparar la agenda de trabajo.

- Durante la reunión de apertura presenta al equipo auditor ante los responsables de las áreas auditadas y la Agenda de auditoría así como los criterios de la misma y los tiempos asignados a cada entrevistado;

- Provee soporte a los auditores, cuando éstos lo requieren a fin de mantener homogeneidad de criterios. sobre la clasificación de los hallazgos detectados; y,

- Presenta el informe de la auditoria en la junta de cierre.

La selección del equipo Auditor se basa en los siguientes criterios de competencia:

- Educación.-  Superior o experiencia de acuerdo al cargo.

    - Formación.- Haber asistido y aprobado el curso de auditor interno de calidad o integral en las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

.

- Experiencia.- Haber participado en al menos una auditoría interna como observador.

- Tiempo en la empresa: Mínimo 1 año

    - Identificación de un Sistema de Registros

El registro es una evidencia de cumplimiento de una obligación determinada. Se presenta en diversos medios (registros físicos, digitales), los cuales deben permitir la fácil recuperación y visualización de la información que contiene.

En el sistema HACCP los registros constituyen la documentación del mismo, la cual debe prepararse oportunamente y conservarse. Esto significa que los directivos de la organización deben designar a los responsables de elaborarlos y mantenerlos.

La documentación establece que el Sistema de registros debe ser:

- Ordenado y secuenciado con índice

- Disponible, legible y entendible como un registro permanente

- Susceptible a modificación y actualización en caso de ser necesario

- Accesible y disponible en formato de análisis que permitan su inspección y análisis

- Conservado y preservado durante un período de tiempo mínimo que permita el desarrollo y verificación del Plan HACCP

- Firmado y fechado, de allí la importancia de asignar responsables para ello.

      - Importancia de un control documental

Para operar con éxito un Sistema HACCP es imprescindible, tener y mantener un sistema documental y de registros eficiente, efectivo y exacto: lo que no se registra no existe, lo que no existe no se lo puede medir, lo que no se puede medir, no se lo puede mejorar.

La documentación y su propia evolución se va dando y desarrollando conforme el HACCP se amplía y mejora.

Es menester realizar documentos detallados entre otros de:

      - Cronogramas de limpieza y desinfección

      - Fumigación

      - Entrenamiento al personal

      - Mantenimientos preventivos, etc.

La documentación establece un sistema de registro de los valores o información obtenida en el monitoreo de los PCC’s y debe asignarse responsables para cada una de las actividades de registros.

CAPÍTULO 4

4.  RESULTADOS Y DISEÑO DEL PLAN HACCP

| HOJA DE GESTIÓN |
| --- |
| ALCANCE DEL ESTUDIO HACCP |
| Área | Chocolates | Marcar (X) lo que corresponda | Fecha de inicio |  |
| Marca: |  | NUEVO ESTUDIO | X | Estado |  |
| Producto: | Chocolate con Leche y Maní | REVISIÓN PROGRAMADA |  |  |  |  |
|  |  | REVISIÓN NO PROGRAMADA |  |  |  |
| Razón de la revisión no programada (llenar sólo si ésta fue una revisión no programada) |
| No aplica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTEGRANTES DEL EQUIPO HACCP |  |  |  |  |  |  |
| No. | Nombre | Departamento | Responsabilidad | Teléfono |
| PARTICIPANTES PUNTUALES EN EL ESTUDIO |  |  |  |  |  |
| No. | Nombre | Departamento | Responsabilidad | Teléfono |
| Firma del Líder del Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |
| AUTORIZACIÓN PARA UN NUEVO ESTUDIO HACCP O UNA NUEVA VERSIÓN |
| Gerente |  |  |  |  |  | Firma | Fecha |  |
| MODIFICACIÓN (ES) |
| Modificación No. | MEDIDAS DE CONTROL PROVISIONALES PARA APLICACIÓN INMEDIATA | Fecha límite |
| APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN |
| Fecha de confirmación en la línea sobre el diagrama de flujo |  | Fecha |  |
| Se han aplicado las BPF´s y otros programas de pre-requisito |  |  |  |  |  |
| Cumple la validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÓXIMA REVISIÓN PROGRAMADA |  | APROBACIÓN |
|  | Firma del Líder del Equipo HACCP | Fecha | Firma del Gerente | Fecha |  |
| ÁREA | PRODUCTO | NÚMERO DE ESTUDIO HACCP |
| Chocolates | Chocolate con Leche y Maní |  |
| DESCRIPCIONES |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |
| Nombre | Chocolate con Leche y Maní |
| Tipo | Chocolates |
| Ingredientes | Azúcar, Manteca de Cacao, Licor de Cacao, Leche en Polvo, Lecitina de Soya, PGPR, Vainillina, Maní. |
| Principales características químicas y físicas del producto (Aw, pH, etc.) | Humedad Máxima 1,5% |
| Tratamientos bactericidas o bacteriostáticos, p.ej. calor, congelación, acidificación, preservadores químicos, etc. | Ninguno |
| Otros |  |
| DESCRIPCIÓN DEL EMBALAJE |
| Material de embalaje | E/P Lámina BOPPT / BOPPM E/S Display Caja Cartón Corrugado |
| Sistema de embalaje | Envase tipo flow-pack con sellado caliente |
| Etiquetado (p.ej. Información de uso por el consumidor) | Instrucciones de uso por los consumidores: Consumo Directo Información Nutricional: Tabla Nutricional Declaración de Alérgenos: Contiene Leche y Maní. Puede contener trazas de Gluten. |
| Otros | N/A |
| DESCRIPCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN |
| Condiciones de distribución | Mercado local y de exportación. Para exportación vía marítima: en contenedores climatizados. |
| Condiciones de almacenaje | Almacenar en ambiente limpio, fresco y seco (20-25ºC / 50-60%HR) |
| Vida de anaquel | 9 |
| Otros | N/A |
| USO ESPERADO POR EL CONSUMIDOR |
| Producto de Indulgencia. Consumo directo |
| CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL CONSUMIDOR |
| Contiene Leche y Maní. Puede contener trazas de Gluten. |
| ÁREA | PRODUCTO | NÚMERO DE ESTUDIO HACCP |
| Chocolates | Chocolate con Leche y Maní |  |

| REGISTRO DE ACTIVIDADES DE REUNIONES |
| --- |
| Fecha | Propósito | Tareas | Responsabilidad | Realizado |

| PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL |
| --- |
| UBICACIÓN DE PCCs |  | MEDIDA(S) DE CONTROL | PROCEDIMIENTO(S) DE MONITOREO (Con Equipo Calibrado) | LIMITE(S) CRITICO(S) |  | ACCIONES CORRECTIVAS | RESPONSABILIDAD |  | REGISTRO(S) |
| No. de PCC | ABC | PRVEEDOR / MATERIA PRIMA / MOVIMIENTO O ALMACENAJE / METODO DE PRODUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R | RIESGO SIGNIFICANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCC1 | P1 M7 | Ingreso de MP & ME Film Laminados Tabletas |  | Se libera cada lote de material de empaque. | Se verifica que el texto de alérgenos se encuentre correctamente declarado en el empaque. | Puede contener trazas de Gluten |  | Rechazo de Lote Reclamo y devolución al proveedor | Técnico de Material de Empaques y Embalaje |  | Control Analítico de Materiales de Empaques |
|  | R8 | No declaración de alérgeno Gluten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCC2 | P1 M8 | Ingreso de MP & ME Exhibidores de Cartulina |  | Se libera cada lote de material de empaque. | Se verifica que el texto de alérgenos se encuentre correctamente declarado en el empaque. | Puede contener trazas de Gluten |  | Rechazo de Lote Reclamo y devolución al proveedor | Técnico de Material de Empaques y Embalaje |  | Control Analítico de Materiales de Empaques |
|  | R5 | No declaración de alérgeno Gluten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCC3 | P71 | Detector de Metales SERVCO |  | Verificación del funcionamiento - Calibración del Detector de Metales | Pasar tarjeta de Control Positivo (>=1.2 mm inoxidable y >=1.5 mm ferroso) por el Detector de Metales Cada hora | Tarjeta de control positivo inoxidable y ferroso debe ser detectada. |  | Comunicar Mecánico - Instrumentista para la calibración del equipo. Volver a pasar la producción desde el último control sin desviación | Operador de Línea SERVCO |  | Parte de producción |
|  | R1 | Partículas Metálicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCC4 | P91 | Fundidor |  | Se libera el equipo antes de su utilización | Se realizan análisis a cada lote con KIT de alérgenos | Ausencia |  | Analista de línea no libera el equipo. Se comunica el Encargado de Línea para que se realiza una nueva limpieza | Analista de Línea Calidad |  | Parte de producción |
|  | R1 | Contaminación con alérgenos (gluten) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MODIFICACIONES Y SEGUIMIENTO |
| --- |
| UBICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES |  | MODIFICACIÓN |  | MEDIDAS DE CONTROL PROVISIONALES |
| ABC # | Proveedor/Material/Movimiento/ Método de Producción | Modificación No. |  | Modificación recomendada |  | Medidas a aplicar inmediatamente, mientras la modificación se lleva a cabo |
| H # | Riesgo Significante |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FECHA LIMITE |  |  |  |
| P1 M3 | Ingreso de MP & ME Leche en polvo | 1 |  | Se realizarán análisis trimestrales (Norma según Codex 0,5 mg/Kg) |  | Se solicitará monitero al proveedor una vez al mes. |
| R2 | Aflatoxina M1 |  |  |  |  |  |
|  |  | FECHA LIMITE | Ene-13 |  |  |
| P1 M7 | Ingreso de MP & ME Film laminado Tabletas | 2 |  | Se solicitará al proveedor un certificado indicando la ausencia de uso de estas tintas durante su proceso (max 7 mg/m2). |  | Se realiza test de olores para la liberación de los materiales de empaque primarios. |
| H2 | Contaminación con solvente - Quetonas y Acetatos |  |  |  |  |  |
|  |  | FECHA LIMITE | Ene-13 |  |  |
| P1 M7 | Ingreso de MP & ME Film laminado Tabletas | 3 |  | Se solicitará al proveedor un certificado indicando la ausencia de uso de estas tintas durante su proceso (max 7 mg/m2). |  | Se realiza test de olores para la liberación de los materiales de empaque primarios. |
| H3 | Contaminación con solvente - Titanium Acetyl Acetonate (TAA) |  |  |  |  |  |
|  | FECHA LIMITE | Ene-13 |  |  |
| P1 M7 | Ingreso de MP & ME Film laminado Tabletas | 4 |  | Se solicitará al proveedor un certificado indicando la ausencia de uso de estas tintas durante su proceso (max 7 mg/m2). |  | Se realiza test de olores para la liberación de los materiales de empaque primarios. |
| H4 | Contaminación con solvente - Isopropil Tio Xantone (ITX) |  |  |  |  |  |
|  |  | FECHA LIMITE | Ene-13 |  |  |
| M12 | Moldes Policarbonato | 5 |  | Se han solicitado moldes de colores para su mejor visualización en caso de rotura. También se han solicitado moldes numerados por un mejor control. |  | Inventario de moldes en buen estado y eliminación de moldes dañados. |
| P59 | Desmoldeo |  |  |  |  |  |
| H1 | Restos de Moldes |  |  |  |  |  |
|  |  | FECHA LIMITE | Ene-13 |  |  |
| M12 | Moldes Policarbonato | 6 |  | Instalación de lavadora industrial de moldes, gavetas y latillas. |  | Se realizará monitoreo microbiológico aleatorio para verificar calidad de lavado. |
| M14 | Charoles Polipropileno |  |  |  |  |  |
| H2, H1 | Contaminación con enterobacterias |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FECHA LIMITE | Ene-13 |  |  |

| PLAN DE VERIFICACION HACCP |
| --- |
| ACTIVIDAD PARA REVISIÓN: | PCC | PCC | PCC | PCC |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Marcar los cuadros relevantes ayudará a checar que cualquier PCC este cubierto por al menos una actividad de verificación |
| A / FUENTES INTERNAS: |
| Liberación Positiva: |  |  |  |  |
| Verificación del funcionamiento y calibración del detector de metales |  |  |  |  |
| Liberación de materias primas con análisis de Salmonella |  |  |  |  |
| Liberación de materias primas con análisis de E.Coli |  |  |  |  |
| Liberación con Kit de Aflatoxinas Totales |  |  |  |  |
| Pruebas para verificación (adicionales al monitoreo): |  |  |  |  |
| Derector Metales a la salida de la moldeadora |  |  |  |  |
| Tamiz al ingreso de la moldeadora |  |  |  |  |
| Barra imantada 11000 Gauss a la salida del tanque de almacenamiento. |  |  |  |  |
| Liberación de lotes de chocolate (prod. terminado) con resultados de aerobios y enterobacterias |  |  |  |  |
| Monitoreo de patógenos ("S") en línea, ambientes y producto terminado según plan. |  |  |  |  |
| Declaración de alérgenos en etiquetas | X | X |  |  |
| Tendencia de análisis: | (Calidad a la primera por bacteriología) mensual |  |  |  |  |
|  | (Lib. Final, y Lib. final por bacteriología) mensual |  |  |  |  |  |
|  | Enterobactérias (Semanal) y Patógenos (Semanal) |  |  |  |  |
|  | (Calidad a la primera en empaques) mensual |  | X | X |  |  |
| Revisión y análisis de reclamaciones (clientes y consumidores) | X | X |  |  |
| Auditorías internas: Esto también debe cubrir las acciones correctivas, así como, el status y disposición de los productos no conformes. | X | X |  |  |
| B / FUENTES EXTERNAS |
| Resultados de inspecciones y evaluaciones públicas |  |  |  |  |  |
| Auditorías por segundas y terceras partes |  |  |  |  |
| Buro Veritas | X | X | X |  |
| Pruebas externas (realizadas por agencias externas) |  |  |  |  |
| ÁREA | PRODUCTO |
| Chocolates | Chocolate con Leche y Maní |

CAPÍTULO 5

5.  Conclusiones y Recomendaciones

Mediante el proceso de la tesis se logró cumplir el objetivo específico que fue desarrollar el Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control para la línea de Chocolate con Leche y Maní de La Empresa, estableciendo los lineamientos necesarios para que sirva como modelo para su implementación en las otras líneas.

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control no se hubiera desarrollado de manera satisfactoria sin el apoyo del marco teórico, que fue como una guía para crearlo de acuerdo a las necesidades de la empresa y factores que se deben tomar en cuenta.

El diseño de un sistema HACCP para la línea de elaboración de Chocolate con Leche y Maní se hace indispensable debido a que el producto  es de consumo masivo, especialmente consumido por niños y adolescentes.

También es importante mencionar que en nuestro mercado todavía existe mucha industria artesanal que al ser informal no brinda la seguridad al consumidor.  Es entonces responsabilidad de nosotros como fabricantes más grandes e industrializados garantizar un producto inocuo.

Las siguientes conclusiones son el resultado del estudio realizado:

- Gracias al estudio realizado con el Punto Crítico de Control 1 y 2 (Ver Capítulo 4, Puntos Críticos de Control) se extendió la rotulación de alergenos a todos los productos elaborados en La Empresa, para alertar a los consumidores sobre este grupo de agentes que son dañinos para la salud.

- Referente al Punto Crítico de Control 3 (Ver Capítulo 4,  Puntos Críticos de Control) todos los productos elaborados en esta línea (Línea de Chocolate con Leche y Maní) en la actualidad son controlados al 100% por el detector de metales. Esto ha ayudado a reducir la presencia de partículas metálicas procedentes de equipos, materias primas, etc.  Por ejemplo durante los años 2009, 2010 y 2011 existieron 4, 8 y 2 reclamos por presencia de partículas metálicas respectivamente, mientras que ya en el año 2012 este número de reclamos bajó a 0.

Por lo tanto gran parte de los esfuerzos deben estar dirigidos a su control, y en el caso de darse una desviación se deben tomar acciones correctivas de inmediato respecto  al producto no conforme de manera tal que sea separado, rechazado, etc. del  producto en buen estado.

- La empresa debe  tener personal entrenado y concientizarlo de la importancia del cumplimiento del plan  HACCP, así como también el control a todos sus proveedores para  que asuman su responsabilidad profesional en el manejo de las materias primas.

- Una de las cosas más importantes que asegura la inocuidad del producto es la correcta implementación de los Programas Pre Requisito BPM, POES, la estricta verificación  del plan  HACCP y con la constante capacitación del personal en el manejo de todos los procedimientos.  Por ejemplo con la implementación de un cronograma de fumigación para control de plagas se redujo el % de infestación de un 10.8% en el año 2009 a un 0,2% en el 2012.

- Al realizar el análisis de riegos nos damos cuenta que las materia primas son un punto de control muy importante ya que al no estar en buenas condiciones representan una fuente de contaminación  y durante el proceso estos no pueden ser eliminados.  Es por eso que estas materias primas deben ser sometidas a análisis previos antes de su utilización y las que no dependen netamente del certificado de análisis emitido por el proveedor.  Es por esto que los proveedores deben ser calificados por la empresa mediante auditorías internas y/o monitoreo de análisis aleatorio.

Las recomendaciones obtenidas de este estudio son las siguientes:

- Se recomienda que los proveedores deben ser calificados por la empresa mediante auditorías internas y/o monitoreo de análisis aleatorio.

- La implementación de planes HACCP son un proceso sistemático recomendable para elevar los niveles de inocuidad de los productos, con ello se garantiza una óptima calidad de los mismos.  Por ello La Empresa debe implementar este sistema en todas sus líneas de producción.

Se recomienda elaborar planes de capacitación anuales para concientizar al personal en sus tareas creando de esta manera una cultura de vida en sus tareas habituales.

BIBLIOGRAFÍA

- Ecuador.  Reglamento de Alimentos,  Decreto Ejecutivo 4114, Registro Oficial 984 de 22 de Julio de 1988, p. 26.

- Ecuador. Reglamento de buenas Prácticas para Alimentos Procesados,  Decreto Ejecutivo 3253, Registro Oficial 696 de 4 de Noviembre de 2002, p. 21.

- CODEX STAN.  Norma para el Chocolate. 87. 1981

- Chile.  NCH286,  Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (HACCP) – Directrices para su aplicación. Chile

FDA. Import Alert for Industry Choc/Cocoa Prod. 2011. <http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/industry_34.htm>

ANEXOS

ANEXO 1

AUDITORÍA DE DIAGNÓSTICO

ANEXO 2

REGISTRO DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÒN

ANEXO 3

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERATURA

ANEXO 4

QUÍMICOS DE LIMIEZA

Certificado de Aprobación por el MSP

ANEXO 5

PLANO SANITARIO

ANEXO 6

CRONOGRAMA Y CKECK LIST

LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA

ANEXO 7

CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

ANEXO 8

FORMULARIOS DE PRODUCCIÓN

ANEXO 9

CHECK LIST Y CRONOGRAMA DE EVALUACION DE PROVEEDORES

ANEXO 10

MATRIZ DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTIBA

ANEXO 11

CKECK LIST

INSPECCION DE CAMIONES

ANEXO 12

PROCEDIMIENTO DE CODIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

- OBJETIVO:

Estandarizar el método adecuado de codificación de toda la información necesaria para mantener la trazabilidad de todos los productos y cumplir con los requerimientos legales en cuanto a marcación y rotulado.

2.	ALCANCE:

Este instructivo es aplicable en todas las áreas de proceso, para la codificación de la diversa gama de productos.

3.	RESPONSABILIDADES:

Jefes y supervisores de Planta: Vigilar que el personal que codifica los productos, haga uso apropiado del procedimiento.

Operarios de Planta: Seguir paso a paso la forma de codificación detallada en el procedimiento, al momento de codificar los diferentes productos para evitar errores durante el proceso.

Gestión de Calidad: Verificar la correcta codificación para la marcación de productos.

4.	DESARROLLO:

ESTRUCTURA DEL LOTE DE PRODUCCION:

Los lotes de productos están conformados por 6 dígitos: El primer dígito que indica el turno de producción (1, 2, 3), el segundo dígito corresponde al estado del producto (0 Estándar, 1

Re empaque), el tercero, cuarto y quinto dígito hacen referencia al código juliano (día y mes de fabricación) y el sexto dígito que representa al último dígito del año de producción.

Para productos de Chocolatería se adiciona una letra al final de los seis dígitos, la cual representa la máquina en la cual se moldeó o empaco el producto.

Tablas para identificación:

| Máquina de Producción (CHOCOLATERÍA) | Turno de Producción | Estado de la Producción |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | TURNO C | CÓDIGO | ESTADO | CÓDIGO |
| 1 | Primero | 1 | Estándar | 0 |
| 2 | Segundo | 2 | Re empaque | 1 |
| 3 | Tercero | 3 |  |

| Abreviaturas para meses |
| --- |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre N | Noviembre | Diciembre |
| JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |

Nota: La colocación de la hora de fabricación es opcional y depende de la capacidad de la máquina que codifica.

Ejemplo de codificación de productos (Empaques primario y secundario):

Descripción: Producto fabricado en el primer turno, masa estándar, elaborado el 1 de mayo del 2009, con doce meses de vida útil, cuyo precio es $0.30 y fue enfundado a las 19:36

Descripción: Producto fabricado en el tercer turno, re empaque, elaborado el 27 de enero del

2009, con ocho meses de vida útil, cuyo precio es $2.90 y fue enfundado a las 14:00

Ejemplo de codificación de cartones:

Las cajas de cartón y  gráneles se codificarán de la siguiente manera:

a)	Uso  de  pistola  para  colocar  el  sticker  que  contendrá:  Fecha  de  elaboración, vencimiento, lote.

Ejemplo: Información del  sticker  (uso de pistola)

Elaboración: mm/aa	(en números: mes y año*)

Vencimiento: mm/aa  (en números: mes y año*)

Lote: En números, el mismo formato de fundas y display.

*El año se declarará los dos últimos dígitos

Nota: Al lado del sticker se colocará, con marcador, la letra que corresponda.

b)	Identificación del producto: señalar con un marcador el producto empacado, que se encuentra en el listado que aparece impreso en el cartón, en caso de no constar  se debe usar una etiqueta donde conste: producto, presentación y contenido por cartón.

c)	Cuando  se  deba  incluir  información  adicional  como  código  de  barras  EAN  14, promociones se notificará de manera particular.

d)	Todos los cartones deberán llevar una etiqueta con la identificación de: producto: lote, # pallet, hora de inicio, hora final y responsable, con el objetivo de implementar la trazabilidad en el producto terminado y disminuir los muestreos en caso de desviaciones de calidad mejorar el control del proceso.

5.	OBSERVACIONES:

Lote de Producción: Se entiende por lote a todo un día de producción, y dentro de este día de producción hay 3 turnos, esta información también se incluye en la codificación, el cual es representado por 1, 2,3.

Re empaque: Transformación que sufre un producto de un formato a otro, representado en la codificación con el número 1.

Formato: Nos indica el contenido de unidades y el peso del producto que esta empacado.

Código de producto: Identificación interna del producto y formato único, el cual es utilizado para fines administrativos. Está representado por 7 dígitos (para chocolatería) y 6 dígitos (para el resto de productos).

Material de embalaje: Todo material que contiene producto directa o indirectamente.

CALENDARIO JULIANO NORMAL

CALENDARIO JULIANO BISIESTO

| FEBRERO |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 032 |
| 2 | 033 |
| 3 | 034 |
| 4 | 035 |
| 5 | 036 |
| 6 | 037 |
| 7 | 038 |
| 8 | 039 |
| 9 | 040 |
| 10 | 041 |
| 11 | 042 |
| 12 | 043 |
| 13 | 044 |
| 14 | 045 |
| 15 | 046 |
| 16 | 047 |
| 17 | 048 |
| 18 | 049 |
| 19 | 050 |
| 20 | 051 |
| 21 | 052 |
| 22 | 053 |
| 23 | 054 |
| 24 | 055 |
| 25 | 056 |
| 26 | 057 |
| 27 | 058 |
| 28 | 059 |
| 29 | 060 |

| ENERO |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 001 |
| 2 | 002 |
| 3 | 003 |
| 4 | 004 |
| 5 | 005 |
| 6 | 006 |
| 7 | 007 |
| 8 | 008 |
| 9 | 009 |
| 10 | 010 |
| 11 | 011 |
| 12 | 012 |
| 13 | 013 |
| 14 | 014 |
| 15 | 015 |
| 16 | 016 |
| 17 | 017 |
| 18 | 018 |
| 19 | 019 |
| 20 | 020 |
| 21 | 021 |
| 22 | 022 |
| 23 | 023 |
| 24 | 024 |
| 25 | 025 |
| 26 | 026 |
| 27 | 027 |
| 28 | 028 |
| 29 | 029 |
| 30 | 030 |
| 31 | 031 |

| ABRIL |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 092 |
| 2 | 093 |
| 3 | 094 |
| 4 | 095 |
| 5 | 096 |
| 6 | 097 |
| 7 | 098 |
| 8 | 099 |
| 9 | 100 |
| 10 | 101 |
| 11 | 102 |
| 12 | 103 |
| 13 | 104 |
| 14 | 105 |
| 15 | 106 |
| 16 | 107 |
| 17 | 108 |
| 18 | 109 |
| 19 | 110 |
| 20 | 111 |
| 21 | 112 |
| 22 | 113 |
| 23 | 114 |
| 24 | 115 |
| 25 | 116 |
| 26 | 117 |
| 27 | 118 |
| 28 | 119 |
| 29 | 120 |
| 30 | 121 |

| MAYO |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 122 |
| 2 | 123 |
| 3 | 124 |
| 4 | 125 |
| 5 | 126 |
| 6 | 127 |
| 7 | 128 |
| 8 | 129 |
| 9 | 130 |
| 10 | 131 |
| 11 | 132 |
| 12 | 133 |
| 13 | 134 |
| 14 | 135 |
| 15 | 136 |
| 16 | 137 |
| 17 | 138 |
| 18 | 139 |
| 19 | 140 |
| 20 | 141 |
| 21 | 142 |
| 22 | 143 |
| 23 | 144 |
| 24 | 145 |
| 25 | 146 |
| 26 | 147 |
| 27 | 148 |
| 28 | 149 |
| 29 | 150 |
| 30 | 151 |
| 31 | 152 |

| JUNIO |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 153 |
| 2 | 154 |
| 3 | 155 |
| 4 | 156 |
| 5 | 157 |
| 6 | 158 |
| 7 | 159 |
| 8 | 160 |
| 9 | 161 |
| 10 | 162 |
| 11 | 163 |
| 12 | 164 |
| 13 | 165 |
| 14 | 166 |
| 15 | 167 |
| 16 | 168 |
| 17 | 169 |
| 18 | 170 |
| 19 | 171 |
| 20 | 172 |
| 21 | 173 |
| 22 | 174 |
| 23 | 175 |
| 24 | 176 |
| 25 | 177 |
| 26 | 178 |
| 27 | 179 |
| 28 | 180 |
| 29 | 181 |
| 30 | 182 |

| JULIO |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 183 |
| 6 | 188 |
| 7 | 189 |
| 8 | 190 |
| 9 | 191 |
| 10 | 192 |
| 11 | 193 |
| 12 | 194 |
| 13 | 195 |
| 14 | 196 |
| 15 | 197 |
| 16 | 198 |
| 17 | 199 |
| 18 | 200 |
| 19 | 201 |
| 20 | 202 |
| 21 | 203 |
| 22 | 204 |
| 23 | 205 |
| 24 | 206 |
| 25 | 207 |
| 26 | 208 |
| 27 | 209 |
| 28 | 210 |
| 29 | 211 |
| 30 | 212 |
| 31 | 213 |

| AGOSTO |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 214 |
| 2 | 215 |
| 3 | 216 |
| 4 | 217 |
| 5 | 218 |
| 6 | 219 |
| 7 | 220 |
| 8 | 221 |
| 9 | 222 |
| 10 | 223 |
| 11 | 224 |
| 12 | 225 |
| 13 | 226 |
| 14 | 227 |
| 15 | 228 |
| 16 | 229 |
| 17 | 230 |
| 18 | 231 |
| 19 | 232 |
| 20 | 233 |
| 21 | 234 |
| 22 | 235 |
| 23 | 236 |
| 24 | 237 |
| 25 | 238 |
| 26 | 239 |
| 27 | 240 |
| 28 | 241 |
| 29 | 242 |
| 30 | 243 |
| 31 | 244 |

| SEPTIEMBRE |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 245 |
| 2 | 246 |
| 3 | 247 |
| 4 | 248 |
| 5 | 249 |
| 6 | 250 |
| 7 | 251 |
| 8 | 252 |
| 9 | 253 |
| 10 | 254 |
| 11 | 255 |
| 12 | 256 |
| 13 | 257 |
| 14 | 258 |
| 15 | 259 |
| 16 | 260 |
| 17 | 261 |
| 18 | 262 |
| 19 | 263 |
| 20 | 264 |
| 21 | 265 |
| 22 | 266 |
| 23 | 267 |
| 24 | 268 |
| 25 | 269 |
| 26 | 270 |
| 27 | 271 |
| 28 | 272 |
| 29 | 273 |
| 30 | 274 |

| OCTUBRE |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 275 |
| 2 | 276 |
| 3 | 277 |
| 4 | 278 |
| 5 | 279 |
| 6 | 280 |
| 7 | 281 |
| 8 | 282 |
| 9 | 283 |
| 10 | 284 |
| 11 | 285 |
| 12 | 286 |
| 13 | 287 |
| 14 | 288 |
| 15 | 289 |
| 16 | 290 |
| 17 | 291 |
| 18 | 292 |
| 19 | 293 |
| 20 | 294 |
| 21 | 295 |
| 22 | 296 |
| 23 | 297 |
| 24 | 298 |
| 25 | 299 |
| 26 | 300 |
| 27 | 301 |
| 28 | 302 |
| 29 | 303 |
| 30 | 304 |
| 31 | 305 |

| NOVIEMBRE |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 306 |
| 2 | 307 |
| 3 | 308 |
| 4 | 309 |
| 5 | 310 |
| 6 | 311 |
| 7 | 312 |
| 8 | 313 |
| 9 | 314 |
| 10 | 315 |
| 11 | 316 |
| 12 | 317 |
| 13 | 318 |
| 14 | 319 |
| 15 | 320 |
| 16 | 321 |
| 17 | 322 |
| 18 | 323 |
| 19 | 324 |
| 20 | 325 |
| 21 | 326 |
| 22 | 327 |
| 23 | 328 |
| 24 | 329 |
| 25 | 330 |
| 26 | 331 |
| 27 | 332 |
| 28 | 333 |
| 29 | 334 |
| 30 | 335 |

| DICIEMBRE |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 336 |
| 2 | 337 |
| 3 | 338 |
| 4 | 339 |
| 5 | 340 |
| 6 | 341 |
| 7 | 342 |
| 8 | 343 |
| 9 | 344 |
| 10 | 345 |
| 11 | 346 |
| 12 | 347 |
| 13 | 348 |
| 14 | 349 |
| 15 | 350 |
| 16 | 351 |
| 17 | 352 |
| 18 | 353 |
| 19 | 354 |
| 20 | 355 |
| 21 | 356 |
| 22 | 357 |
| 23 | 358 |
| 24 | 359 |
| 25 | 360 |
| 26 | 361 |
| 27 | 362 |
| 28 | 363 |
| 29 | 364 |
| 30 | 365 |
| 31 | 366 |

ANEXO 13

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD

- OBJETIVOS:

La Trazabilidad es una herramienta utilizada como medida preventiva o de precaución que  permite  conocer  todos  los  elementos  que  intervienen  en  la  elaboración  de un producto desde la recepción de los insumos utilizados, pasando por todas las etapas del proceso hasta  el  producto  terminado,  incluyendo  la  distribución  o  despachos  (primer contacto); de forma que se pueda reconstruir documentadamente el historial el producto, para  retirar  eficazmente  del  mercado  el producto  en  caso  de  problemas de  calidad, seguridad alimentaria o legal.

La trazabilidad resulta básica para garantizar las características de un producto.

El principio de trazabilidad requiere que para toda unidad de consumo sea posible:

a)	Recuperar todos los informes de fabricación y de calidad.

b)	Identificar al proveedor y los lotes de las materias primas  y materiales de empaque empleadas en su fabricación.

c)	Seguir la pista o localizar todas las demás unidades de consumo del mismo lote  en la cadena de distribución. También  es  posible  identificar todos los productos terminados fabricados a partir de un lote dado de alguna materia prima recibida.

2. ALCANCE:

Establecer un sistema para evaluar y controlar la TRAZABILIDAD  de nuestros productos terminados  tanto  dentro  como  fuera  de  la  fábrica.  Según  lo  indicado  ISO  9001 Identificación de productos y trazabilidad

Aplica a las Materias Primas / Material de Empaque, Producto en Proceso y Producto Final (LOTE DE PRODUCTO TERMINADO)

El sistema de trazabilidad establecido en permite realizar trazabilidad en las dos vías: progresiva y regresiva. Es decir desde el producto terminado hacia las materias primas y viceversa.

La identificación de lotes se realiza en cualquier etapa de la cadena de producción:

- Materia prima y material de empaque:	  Lote del proveedor

- Producto en proceso:  Lote - fechas  de producción

- Producto terminado: Lote Juliano. Ver Procedimiento de  Codificación de producto terminado

3.	RESPONSABILIDADES:

Para el buen manejo y éxito de este sistema se necesita la colaboración del personal de las siguientes áreas:

a) Bodegas

b) Gestión de Calidad c) Producción

d) Operador Logístico

4.	PROCEDIMIENTO:

4.1 Bodegas

El encargado de Bodega:

a) Una vez recibido el material elabora la Tarjeta de identificación con toda la información solicitada.

b) Colocar visiblemente la parte  superior de la tarjeta de identificación en el material recibido y la parte inferior la entrega a Gestión de Calidad.

c) Rotular en forma visible (sticker y/o marcador) el lote del material

recibido sea MP o ME dependiendo de su forma de almacenamiento.

Aquellos materiales que no permitan colocación de sticker (sacos de harina, cacao), se coloca con marcador la identificación.

d) Efectuar  entrada  de mercancía  en  el  Sistema  SAP  con  transacción  MIGO, con la siguiente información:

Número  de lote  del proveedor  a excepción  de  Azúcar y  Cacao  que su logística se considera el lote la fecha de recepción,  proveedor,  fecha  de recepción, y hacer referencia al número de pedido de compra. Status calidad.

e) Mantener los registros de las recepciones y entrega de materiales (acta de entrega recepción y guías de remisión, salidas de mercancía y requisición de materias primas.

4.2 Gestión de Calidad

4.2.1  Los analistas de materias primas y material de embalaje

a)	Una vez reciban las tarjetas de identificación proceden a su registro Control Analítico  de MP/ME.

b)   Analizan el material recibido (según especificaciones internas) y registran sus resultados.

c)   Liberan en el Sistema SAP con transacción MIGO (Movimiento  321).

- Tarjetas de identificación (parte inferior) se colocan: fecha de liberación, firmar y sello con la leyenda LIBERADO; la misma que es entregada a Bodega para que los materiales que cumplen con las especificaciones sean despachados a producción.

4.2.2  El analista de producto terminado:

a)	Recibe de producción las notificaciones de identificación de los lotes producidos.

b)	Recoge toda la información relacionada a los criterios de calidad y controles que se tienen en cuenta para la decisión de liberación de los productos

c)	Registra cantidad liberada, resultados de análisis, observaciones relacionadas a la liberación.

d)	Libera en Sistema SAP

- Tarjetas de identificación se colocan: fecha de liberación, firmar y sello con la leyenda LIBERADO.

4.3	Producción

4.3.1  Transferencias

a)	Las personas designadas de cada área para solicitar a bodega los materiales necesarios para la fabricación lo harán por medio del formato “Requisición de materias primas”, colocando el artículo del material, nombre del material, la cantidad en Kg. solicitada, los centros de costo.

b)	El encargado de la Bodega realiza el despacho del material liberado respetando el FIFO, verificando que el material esté identificado, y proceden en registrar en formato  “Salida de mercancías”  la  cantidad  de  material  retirado,  y  la Identificación del Material (Trazabilidad).

Realizada esta verificación traslada el material solicitado a las diferentes áreas de producción.

c)	El personal de producción verifica que el despacho concuerde en: materiales, cantidades, y que tenga su identificación, dejando constancia de la conformidad con las firmas respectivas de entrega – recepción en la hoja de “Salida de Mercancías”.

d)	Al final del día, el encargado de bodega procede a digitar la transferencia en el Sistema SAP MIGO, colocando la identificación respectiva (lote  del  proveedor)  del  material  despachado  a  las  diferentes  áreas  que realizaron el pedido.

Nota: las transferencias de materiales son realizadas en el primer turno, debido a que la bodega de materiales permanecen cerradas durante los otros turnos.

4.3.2  Devoluciones

El encargado de las requisiciones de materiales diligencia las devoluciones de materias primas y materiales de embalaje utilizando el formato “Devolución a proveedor de ME”

Para  realizar  cualquier  tipo  de  devolución  a  bodega  ya  sea  de  materia  prima  o  de embalaje se toma en cuenta lo siguiente:

a)	Empacar o embalar  los materiales  en  los  mismos  materiales  de  empaque originales, para evitar confusiones.

b)	Entregar bien sellados, para evitar con esto que se contaminen por presencia de humedad, objetos extraños o insectos.

c)	Marcar el material a devolver con la siguiente información: descripción, Número de lote, cantidad (saldo en buen estado o defectuoso), en caso de material defectuoso se procede de la siguiente manera:

Si el material es devuelto por algún defecto, se comunica adicionalmente al departamento de Gestión de Calidad quien coloca el rotulo de “BLOQUEADO” y evalúa el problema para tomar una decisión sobre el mismo (dar de baja, reclamo de calidad, liberación excepcional, etc.)

Nota: Cuando se solicite nuevamente material a bodega para una nueva fabricación, se retira y utiliza primero cualquier saldo en buen estado que existiere respetando FIFO.

4.3.3  Etapas de Proceso de Fabricación

Los  operadores  anotan  en  las  diferentes  Formularios  los  controles  del  proceso, verificando que todos se encuentren dentro de especificaciones.

Se reúnen todos los puntos relevantes del proceso de fabricación (por ejemplo: tratamientos térmicos, Puntos de control  y Puntos Críticos de Control, lotes de materias primas, etc.)

Es necesario definir la información de producción y/o Gestión de Calidad de acuerdo a cada proceso:

- Etapa de proceso

b)  Operador responsable

c)  Fecha y hora

d)  Criterios de control de operación

e)  Criterios de control de proceso

f)  Trazabilidad de materias primas

4.4	Despacho Bodega de Fábrica a Operador Logístico

La bodega de fábrica es la encargada de despachar los productos terminados al Operador Logístico, mediante una Guía de Remisión o Despacho numerada, donde se detalla:

- Fecha de movimiento

- Códigos de los artículos

- Descripción y formato

- Lote

- Cantidad entregada respetando el FIFO.

4.5	Despachos

El personal de despacho:

a)	Adecua en sus bodegas, el producto terminado proveniente de la fábrica por producto, identificado con su respectiva ficha o tarjeta de identificación.

b)	Verifica que el producto se encuentre física y electrónicamente liberado.

c)	Elabora  una  guía  de  Remisión  o  Despacho  numerada  en  la que  consta  la siguiente información: código y nombre del producto, lote, cantidad del producto a despachar, numero de orden, fecha, centro de distribución u otro destino al que es enviado el producto.

d)	Cada guía es archivada de manera tal que permita una rápida recuperación de la información.

4.6	Ejercicios de trazabilidad

Con la finalidad de verificar la eficiencia del sistema periódicamente se realizan ejercicios de trazabilidad, de acuerdo al programa anual establecido.

En ocasiones se solicitan ejercicios no programados, al recibo de un reclamo crítico del consumidor final o interno, los mismos son igualmente calificados y sirven para documental el reclamo tomando las acciones correctivas necesarias.

Los ejercicios son realizados por personal de fabricación que será designado por el responsable del área, en coordinación con personal de Gestión de Calidad.

Se utilizan formularios establecidos para esta “Auditoria de trazabilidad”. Dependiendo si es materias primas a productos terminados, o de producto terminado a materias primas.

Calificación:  Los  ejercicios  son  calificados  y  se  lleva  un  KPI  mensual  para  ver  su tendencia. En estos ejercicios se califica:

a)	Tiempo de respuesta que va de 0 a 100  puntos

b)	Calidad/cantidad de información recopilada.

El puntaje final se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

% Total ejercicio: (% de tiempo de respuesta + % de información)

2

Al final del ejercicio Gestión de Calidad emite un resumen del mismo indicando los puntos relevantes positivos o por mejorar vía correo electrónico a todo el personal involucrado incluyendo Centros de Distribución.

5.	MEDIDAS DE SEGURIDD Y MEDIO AMBIENTE.

No aplica.

6.	REFERENCIAS

ISO 9001:2008 Identificación y Trazabilidad.

7.	CONTROL DE REGISTROS

No aplica

ANEXO 14

PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

1.  OBJETIVO

Este procedimiento define las acciones que se realizan para la liberación formal del producto terminado apto para su comercialización, para que nuestros clientes reciban productos de calidad acorde a especificaciones y normas convenidas en cuanto a calidad, seguridad y conformidad con la ley.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los Productos Terminados y Semielaborados para la venta elaborados en LA EMPRESA.

3. RESPONSABILIDADES

El Gerente General y Gerente Administrativo Financiero de fábrica tienen la responsabilidad global de la calidad del producto y  la autoridad para liberar la producción de la fábrica. A su vez delegan la competencia para liberar, pero no la responsabilidad,  al  Jefe  de  Gestión  de  Calidad  quien  implanta  este  sistema  en fábrica.

La	responsabilidad	de	la	ejecución	diaria	de	las  liberaciones de productos corresponde al Analista Producto Terminado, quien es la persona designada para efectuarla, o en su ausencia los Analistas de Calidad designados por el Jefe de Aseguramiento de Calidad en su momento.

4. PROCEDIMIENTO

El  sistema de liberación comprende todos los procedimientos relacionados a la liberación, es decir, cómo se toma la decisión de liberación (decisión de uso), quién la toma, sobre qué base, donde se registra, así como las consecuencias de esta decisión sobre el estado y el transporte del producto.

La  liberación de un producto terminado significa que un  lote, se vuelve parcial o totalmente libre para ser transferido, sin restricción a un cliente para su uso o distribución. El cliente puede ser: un distribuidor mayorista, un vendedor al detalle, un cliente industrial, otro centro de producción, un país importador o incluso el consumidor final.

Lote corresponde al producto fabricado, elaborado o envasado durante un día de producción. La liberación permite cambiar el  estado de calidad de un lote de:

- “CALIDAD” (No liberado)	 a “LIBERADO o LIBRE UTILIACION”  Cuando no es posible la liberación, el estado de calidad cambia de,

- “CALIDAD”  a  “BLOQUEADO”,  lo  que  significa  que  el  lote  es  retenido definitivamente y que no se dispone del mismo para ser transferido a un cliente. La decisión de liberación “decisión de uso” es una decisión deliberada, tomada por una persona competente, que autoriza la modificación del estado de calidad de un lote.

Liberación: es el procedimiento mediante el cual se toma una decisión documentada después de evaluar los resultados de los criterios de liberación.

Es Obligatorio que cada lote de producto terminado cumpla con todos los criterios definidos en las especificaciones del producto terminado de una forma consistente durante toda su producción.

Liberación Excepcional: es la liberación del lote cuando uno o más parámetros o criterios de liberación se encuentran fuera de norma (ver  cuadro Niveles de desviación  /  Niveles  de  liberación). Los  productos liberados  con  desviación procedentes de Producto No Conforme, también es una liberación excepcional. Liberación en Tránsito: es posible despachar o transferir el control físico de un lote de producto terminado antes de tomar la decisión formal de liberación como una forma  de  ahorro  de  tiempo  y  espacio,  pero  este  producto  no  puede  ser despachado a ningún cliente sino existe la liberación del mismo por parte de Gestión de Calidad.

NO se puede utilizar este sistema cuando:

- Se encuentre la fábrica en control máximo de “S”

- Se trate de nuevo producto, o cambio significativo de fórmula

- Nuevo sistema de embalaje, o equipo

- Producto no ha sido fabricado dentro de un lapso determinado de tiempo (30 días)

Considerando que en fábrica se elaboran varios tipos de productos para efecto de la liberación estos se han separado en 2 grupos:

Grupo 1: Productos que no requieren resultados microbiológicos para ser liberados, solo la tendencia del monitoreo de controles de línea y la aplicación de las BPM, ya que su historial de controles microbiológicos refleja que son productos que presentan poca incidencia de contaminación, entre los que tenemos:

- Caramelos duros y blandos

- Chupetes

- Chicles

Grupo  2: Productos  que  requieren  resultados  microbiológicos  para  poder  ser liberados, que por su naturaleza puede tener un riesgo bacteriológico.

En este grupo se encuentran:

- Chocolates

- Polvos

- Recubiertos

4.1 LIBERACION DE PRODUCTOS DEL GRUPO 1

4.1.1.  El  colaborador  que  realiza  la  palletización	del  producto  en  cada  turno, identificación cada pallet con la etiqueta adhesiva “Identificación de Pallet”, la misma que es colocada en el primer cartón para formar el pallet. (Ver Anexo 1)

4.1.2. Digitador SAP de cada área  ingresa la producción al sistema SAP, la cual cae en estatus de Calidad (NO LIBERADO). Entregando el documento de Notificación (3 papeletas) a Bodega.

4.1.3. El personal de bodega recibe el producto y verifica que la entrega física este acorte al documento entregado por producción. Posteriormente entrega uno de los documentos de Notificación al Analista de Calidad.

4.1.4.  El  Analista  de  Calidad,  recibe  los  documentos  y  revisa  los   formularios  de:

Evaluación sensorial, Análisis Físico/Químico, control de peso neto/ hermeticidad, ya que éstos análisis son Criterios de Liberación para este grupo.

4.1.5. Si el lote del producto tiene:

a)  Calificación  en  la  evaluación  sensorial  de  laboratorio  BIEN  DENTRO, DENTRO

b) Control de peso neto (promedio día) de acuerdo a la legislación c) Control de hermeticidad se encuentre en mínimo 90 %

d) Parámetros de control (Físico-Químicos) se encuentran dentro de norma y que están alineados con resultados de evaluación sensorial

El producto es LIBERADO, para lo cual el Analista:

a) Con las Notificaciones de producción verifica la información con el sistema SAP: código del producto, nombre del producto, formato, fecha de producción, lote y cantidad de cajas.

b) Digita en el Sistema SAP, pasando el producto del status de “CALIDAD” a  “LIBRE DISPOSICION”

c) Coloca en la Notificación: el sello de “LIBERADO”, la fecha de liberación y el visado respectivo.

NOTA IMPORTANTE: “Ningún producto es despachado hasta que no haya sido liberado por parte de Fabrica”

4.1.6.  Si el producto:

a) Tiene calificación FUERA en la evaluación sensorial,

b) No cumple con la legislación de peso neto, codificación,

c) Tiene problemas de hermeticidad, o parámetros físicos químicos

1)  Si el tipo de defecto lo permite (puntual), se aísla el lote del producto que presenta desviación, dejando por precaución un pallet o una hora antes y un pallet o una hora después del problema.

2)  Se BLOQUEA físicamente en bodega mediante rótulos de  BLOQUEADO” (Ver Anexo) en cada uno de los pallets afectados, y en el sistema SAP permanece como No Liberado (CALIDAD).

3) Informa al Jefe de Gestión de Calidad sobre la desviación presentada.

4) Re muestrea para confirmar o descartar la desviación.

5) De confirmar la desviación se digita en el Sistema SAP, pasando el producto del status de “CALIDAD” a  “BLOQUEADO”. Proceder a levantar la documentación como Producto NO CONFORME.

4.2 LIBERACION DE PRODUCTOS DEL GRUPO 2

El procedimiento es muy similar al definido en 4.1 con la diferencia que:

4.2.1. El analista de producto terminado revisa los resultados obtenidos del análisis microbiológico del producto, de línea y ve su tendencia, e informa cualquier desviación a Jefe de área, Jefe de Gestión de Calidad, e Higienista de seguridad alimentaria, para que se procedan a tomar medidas pertinentes.

4.2.2. Se libera Chocolates, Polvos y Recubiertos (Análisis Microbiológico) según sea el caso. El tiempo al que es sometido para liberación con estos parámetros son de 2 días laborables, menos de este tiempo el producto se considera NO LIBERADO.

4.2.3.  En el caso de productos para exportación se toman muestras  para Análisis Microbiológico  y  se  analiza  de  acuerdo  a  los  parámetros  por  categoría  de productos. El tiempo que requiere para la liberación es de 5 días laborables.

4.2.4. El analista de Calidad recibe los resultados de los análisis microbiológicos y los compara con la especificación correspondiente al producto por liberar.

4.2.5. Si el producto cumple con: norma microbiológica, calidad organoléptica, peso neto/hermeticidad, el analista procede según 4.1.5, en caso contrario procederá según 4.1.6.

NOTA: Por requerimientos especiales de clientes o legislaciones de países hacia los que se exporta un producto, es posible que la liberación quede condicionada al resultado  de  uno  o  algunos  parámetros  de  control  que  normalmente  no  se verifican o a restricciones a las normas que comúnmente se aplican.

Cuando los productos para exportación son programadas previa solicitud de exportación,	no llevan PVP. Puede haber excepciones y con la aprobación del cliente, hacerse despachos de productos  que lleva PVP, tomados de la producción nacional, y es gestionado por Exportaciones.

4.3. LIBERACION PRIMER LOTE INDUSTRIAL DE NUEVO PRODUCTO

4.3.1. Se programa la producción del nuevo producto durante un primer turno y en días laborables.

4.3.2. El Responsable de Desarrollo de Nuevos Productos se encuentra presente durante el arranque para asegurar que las condiciones de operación son las mismas que se tuvieron con la muestra del ensayo industrial aprobada por Marketing y evaluadas por el panel de fábrica durante el desarrollo.

4.3.3.  Una  vez  estandarizada  la  línea  se  toman  muestras  del  producto  para  ser evaluadas frente a la muestra de referencia aprobada del ensayo industrial o de Laboratorio por Marketing, en la sala de degustación por: - Jefe de Área - Gestión Calidad - Panel Técnico – Desarrollo de Nuevos Productos

4.3.4.  Si después  de la evaluación se  determina que  corresponde  al producto, se continua fabricando y se toman muestras suficientes, las mismas que sirven de patrón  para  el  personal  de  línea  y  para  las  degustaciones  de  liberación  del producto  hasta  que  se  encuentren  familiarizados  con  el  nuevo  perfil,  caso contrario se realizan ajustes en la fórmulas hasta obtener un producto igual al aprobado.

4.3.5. Se procede a liberación del primer lote industrial del nuevo producto, con la aceptación de parte de Marketing y panel técnico de fábrica.

4.3.6. Si el producto cumple con: norma microbiológica, calidad organoléptica, peso neto/hermeticidad, el analista procede según 4.1.5, en caso contrario procederá según 4.1.6.

4.3.7 Se comunica a la fuerza de ventas y distribución de que el  producto está liberado.

4.4.	CASOS ESPECIALES

Sí existiere una contaminación de: instalaciones, equipos y/o productos por causa de “SALMONELLA”, la liberación de los productos de los dos grupos, estará condicionada  a  la  confirmación  de  resultados  “S”  negativos  por  parte  de Laboratorio de microbiología, en  muestras de productos y/o muestras de línea. No se liberan productos: después de arranque de una nueva línea, arranque por mantenimiento, un producto nuevo elaborado en una línea ya existente, mientras no se reciban los resultados de microbiología y Salmonella.

NOTA: De ser necesario se envía a laboratorios terceros acreditados para validar método, equipo, analista.

5.	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

No aplica

6.	REFERENCIAS

ISO 9001:2008 Seguimiento y  medición del producto.

7.	ANEXOS

1. Etiqueta de Identificación de Pallet. Anexo 1

3. Rótulo de bloqueado. Anexo 2

8.	CONTROL DE REGISTROS

No aplica.

ANEXO 1

ANEXO  2

ANEXO 15

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

- OBJETIVOS:

Establecer normas y procedimientos en cuanto al tratamiento que se le debe dar, tanto en el aspecto administrativo como en el operacional a los productos que se encuentran fuera de norma, para asegurar que todos los productos no aptos para su venta sean identificados como tales y tratados de tal forma que:

- Se proteja el derecho de los consumidores de recibir productos seguros con la calidad estipulada,

- Se cumpla con los requisitos legales y las normas éticas,

- No se dañe el ambiente, y

- Se proteja la imagen de La Empresa y de sus marcas. El manejo de productos no conformes constituye una parte del Sistema de Calidad, y una parte integral de las B.P.M.

- ALCANCE:

Este procedimiento se aplica a todos los materiales utilizados durante el proceso, productos terminados, semielaborados manufacturados en fábrica que no son aptos; es decir cualquier material o producto no conforme en cualquier punto de la cadena de producción. No abarca a subproductos que resultan normalmente de las operaciones de manufactura (retrabajo – barredura). Este procedimiento, que nos da las pautas y la ayuda a la toma de decisiones sobre el destino final de los productos no conformes.

- RESPONSABILIDAD:

La responsabilidad de la aplicación de éste procedimiento, corresponde a cada uno de los Jefes de Área y a los Analista  de Calidad Asignado a esta labor.

- PROCEDIMIENTO:

Productos No conformes: son aquellos productos empacados o listos para el empaque, que no cumplen o satisfacen las especificaciones de La Empresa, los requerimientos legales o han sufrido algún daño que impida que continúe su normal fabricación y/o comercialización. Se consideran productos no conformes cuando presentan:

- Embalajes con deficiencia en el sellado (exceso o falta de temperatura).

- Defectos en el embalaje (embalaje sucio o manchado, embalaje equivocado, impresión corrida, textos equivocados, impresión de lote o fecha de vencimiento equivocada, borrosa, o sin ella).

- Infestación o contaminación (plagas, microorganismos, productos químicos, materias extrañas).

- Contenido neto anormal o irregular (sub-dosificado)

- Desviación en la composición

- Defectos físico-químicos

- Defectos sensoriales

- Deficiencias legales o nutricionales

- Muestras (de laboratorio, de conservación)

- Devoluciones de los Centros de Distribución, para cambio de formato con desviación detectada en fábrica.

4.1 IDENTIFICACION Y DOCUMENTACION:

Los productos o lotes de productos considerados “NO CONFORMES”, son separados, identificados y documentados de modo que se evite su comercialización o uso hasta que se haya decidido su destino. Si durante el proceso de elaboración se detecta alguna desviación que determine que el producto es no conforme, el personal de línea:

- Separa el producto, no lo ingresa como parte de la producción, ni se lo coloca como parte del documento o tarjeta de identificación para ingreso a las bodegas.

- Coloca el rótulo de “BLOQUEADO” Ver Anexo 1, llenando la información solicitada: fecha del bloqueo, producto, lote (fecha fabricación, turno), cantidad, Observaciones (motivo del bloqueo), y se coloca la producción separada del resto, en caso de que los pallets con desviación estén en la bodega se les coloca en cada pallet el rotulo bloqueado.

- Comunicar Gestión de  Calidad, sobre la desviación (defecto) del producto, entregándole muestras si fuese necesario.

- Gestión de calidad,  junto con el responsable de producción evalúan el defecto y si fuese necesario se procede a un re-muestreo para confirmación o no la desviación en una segunda evaluación, dependiendo de la decisión se identifica colocando etiquetas sean de re-trabajo o de barredura (venta animal).

NOTA: Productos no conformes generados en línea no afectan al % de Calidad la Primera. Si la desviación es detectada durante el proceso de liberación normal (degustación diaria), el Analista de producto terminado:

- Identifica su ubicación en la bodega de tránsito o bodega de Producto terminado y separa el producto defectuoso.

- Bloquea físicamente en la bodega del Operador Logístico o en fábrica, si todavía se encontrase en estas instalaciones, mediante el rótulo  “BLOQUEADO”.

- Realiza un re-muestreo para una segunda evaluación en conjunto con producción, luego de realizada la evaluación de los resultados del re-muestreo, se toma la decisión final sobre el destino del producto NO CONFORME pudiendo ser:

- Liberación excepcional, cuando el producto re-muestreado presenta defectos menores, pero puede ser comercializado con ligera desviación.

- Re-trabajo.

- Destinado a la barredura.

- Destrucción de manera segura, sin dañar el medio ambiente y la imagen de la compañía.

El resultado de la evaluación queda registrado en el Formulario de Productos No Conformes.

Una vez tomada la decisión final sobre el destino del Producto No Conforme, se lo debe identificar claramente mediante los rótulos respectivos a fin de que no puedan ser despachados a la venta normal en caso de haberse confirmado su desviación. Los responsables de la identificación del destino de los “PRODUCTOS NO CONFORMES” son los Analistas de Calidad según corresponda al material o producto.

La decisión final, queda registrada y asentada en el formulario “Productos No Conformes”.

En este documento además se incluye toda la información concerniente al producto en cuestión como:

Nombre del producto			Lote de fabricación

Cantidad					Número de tarjeta,

Defecto					Costo total del producto bloqueado,

Valor de recuperación			Pérdida neta

Costo del re-muestreo, análisis y tiempo permanencia en bodega

El documento debidamente diligenciado es autorizado por: Jefe de Gestión de Calidad, Jefe de Área, y Gerencia, y se archivará en Dpto. de Calidad. Además de colocar de parte de Fabricación las causas del defecto y las acciones a tomar para evitar que se vuelva a presentar.

  - MANEJO:

En el caso de existir producto que presente: contaminación microbiana (salmonella), defecto transmisible como olores, o infestación con insectos, es necesario separarlo a otras áreas destinadas para este fin y tomar las medidas para evitar la propagación de la contaminación y evitar que se dañe otros productos.

    - Liberación: En el caso de que luego de un re-muestreo de un producto bloqueado, no se detecta desviación del mismo, se procede a liberación.

    - Liberación excepcional: En el caso de que ocurran desviaciones menores en relación a las especificaciones o se confirme la misma durante el re-muestreo, se permite liberaciones excepcionales. Para mayor información consultar el documento “PROCEDIMIENTO DE LIBERACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO”.

    - Re-trabajo: Todos aquellos productos con desviaciones que ocurran durante el proceso de manufactura o empaque como: mezclas en proporciones incorrectas, desviaciones organolépticas (aspecto, color, forma), problemas de hermeticidad del paquete, y que puedan ser corregidas mediante un procedimiento posterior hasta obtener un producto de calidad establecido puede considerarse como re-trabajo.

Cuando un producto no conforme que se encuentra “BLOQUEADO”, y luego de realizada su evaluación se determina que es destinado al re-trabajo, se identifica claramente mediante el rótulo de “RETRABAJO”

El re-trabajo se efectúa únicamente cuando no se afecte la calidad estándar del producto terminado; es decir productos de características y/o ingredientes particulares (sabores específicos) solo son re-trabajados en su mismo producto, con el fin de evitar variaciones en parámetros como el físico- químico y organoléptico.

- Los productos terminados que contengan re-trabajo son liberados con los mismos requerimientos que el de un producto normal.

- Los productos vencidos no son re-trabajados, sino destinados a la Barredura / venta animal.

- El re-trabajo asegura que no se introduce ningún riesgo al producto final.

- No se destina al re-trabajo ningún producto:

- Recogidos del piso (Barredura), sucio

- Contaminado con algún producto químico (lubricante, detergente, pesticidas, etc.)

- Quemado.

- Con presencia de plagas

- Cuerpos extraños (vidrio, plástico, madera, papel o partículas metálicas)

- El porcentaje de re-trabajo es fijado específicamente de acuerdo al tipo de producto por los departamentos de Fabricación, Gestión de la calidad y DNP para productos nuevos.  En caso de cambios se realiza ensayos previos a fin de definir el máximo porcentaje de re-trabajo.

    - Alimentación animal:

- Todos los productos no conformes que no cumplan con los requerimientos definidos en los numerales 4.2.1, 4.2.2 ó 4.2.3, pero que son seguros para los animales, son destinados para venta animal.

- El producto de desecho que se obtiene normalmente durante el proceso de manufactura (barredura) también será destinado para este fin, y una vez palletizado es identificado con el adhesivo de color verde “BARREDURA (Venta animal)”.

- De igual manera el producto que se encuentre empacado pero que es destinado para este fin se retira el material de empaque antes de ser trasladado a la bodega de Asignada para este fin, para evitar cualquier posibilidad de que el producto vuelva a usarse para consumo humano.

- Producto destinado para re-trabajo pero dado de baja por: no uso en el tiempo establecido, contaminación microbiológica, presencia de plagas; también es destinado para alimentación animal, para lo cual se identifica mediante el rótulo de Bloqueado y se indica el motivo “BARREDURA (Venta Animal)”, fecha, lote y cantidad.

    - Destrucción: Los productos no conformes que no pueden ser dispuestos en ninguno de los puntos anteriores, se consideran como desperdicio y son desechados sin embalaje pero adecuadamente sin afectar el medio ambiente.

Una vez que se decida que un producto es destinado a la destrucción se separa e identifica claramente mediante el rótulo de Bloqueado y se indica motivo “DESTRUCCIÓN”, fecha, lote y cantidad. Los productos que presenten algún riesgo para la salud son tratados antes de su destrucción para eliminar el agente infeccioso, o destruido de tal forma que garantice su eliminación. La destrucción de un producto no conforme es testificada por un representante de la compañía y se respalda con el formulario formato Autorización de Destrucción de materiales dados de baja. Este documento se utiliza para autorizar dados de baja de materiales que no correspondan a descontinuación del producto. Ver ANEXO 5, lo cual se identifica mediante el rótulo de Bloqueado y se indica el motivo “BARREDURA (Venta Animal)”, fecha, lote y cantidad.

- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

En cuanto a la generación de desechos es importante tener en cuenta que el exceso de re-trabajo y barredura perjudica la calidad de los productos  y los procesos. De igual manera al desechar productos y material de embalaje perjudicamos contaminando el medio ambiente, por lo que se considera seguir concienciando a las personas a fin de minimizar el efecto.

- REFERENCIA:

No conformidades Cap. 8.5.2  ISO 9001:2008

ANEXO 16

IDENTIFICACIÓN DE PCC Y SU ARBOL DE DECISIONES

Este documento fue tomado, del Código Internacional de prácticas recomendado – principios generales de higiene de los alimentos CAC-RCP 1-1969 Rev. 4 (2003)

ANEXO 17

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

- OBJETIVO

Agregar valor y mejorar las operaciones de la empresa, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas; aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección.

- ALCANCE

Se aplica a todas las operaciones de la Empresa.

El alcance de cada revisión es definido dentro del plan de Auditoría.

- RESPONSABLES

Representante de la Dirección: Es responsabilidad de la dirección seleccionar a los auditores participantes, planificar, elaboras, comunicar y verificar el plan de auditoria interna; así como también es responsable de la elaboración del informe final.

Co-Auditores: Es responsabilidad de los auditores, ejecutar la planificación del trabajo y cumplir todas las etapas establecidas. Ser objetivo e imparcial y presentar un Informe final profesional que ayude a la toma de decisiones orientadas a la optimización del sistema de gestión.

Jefes de Áreas o Procesos: Es responsabilidad de los Jefes de Áreas o Procesos colaborar antes y durante la auditoría, corregir las No Conformidades detectadas e informar de los puntos cerrados.

- PROCEDIMIENTO (Descripción de Actividades)

4.1.- Panificación de Auditorias

Responsable: Auditor Líder

El Auditor Líder planifica una auditoría interna asegurándose que todos los elementos de la norma estén cubiertos. En función de las tendencias de los procesos, de los resultados de Auditorías Previas y de la Evaluación de Riesgos de la Matriz (para el caso de SST), podrá modificar el Programa Anual de Auditoría y su alcance.

Luego elabora el Plan Ejecutivo de Auditorías Internas, coordinando la viabilidad de la auditoría. Aquí establece el Alcance de la Auditoría Interna a realizar.  Adicional comunica y/o entrega el plan ejecutivo a auditores y auditados.

Finalmente realiza la reunión de apertura con las áreas auditadas indicando el objetivo, medios de comunicación y alcance de la auditoria.

4.2.- Ejecución de las Auditorías

Responsable: Co-auditores

Previo a la ejecución de la auditoría, los co-auditores elaboran la lista de verificación la cual será revisa y aprobada por el Auditor Líder.

Se realiza la auditoría con la ayuda de la lista de verificación, tomando en cuenta los criterios aplicables del sistema de gestión y todas las evidencias que se presenten.

Si el auditor encuentra una desviación que puede ser considerada una no conformidad, se indica al momento al auditado y se pide su conformidad, luego se registra en la lista de verificación la no conformidad encontrada para finalmente levantar los hallazgos encontrados en el sistema correspondiente.

4.3.- Cierre de la Auditoria

Responsable: Co-auditores

Realiza una reunión de cierra para unificar los resultados obtenidos en la auditoria, y luego se reúnen con el área auditada para informales de manera verbal los hallazgos encontrados durante la auditoria.

4.- Informe de la Auditoria

Responsable: Auditor Líder

El Auditor Líder elabora un informe de la auditoría en base a la lista de verificación y observaciones encontradas en la auditoría realizada.  Entrega este informe al Representante de la Dirección

- ANEXOS

| Anexo No.1 | Perfil de Auditores |
| --- | --- |

PERFIL DE AUDITORES

AUDITOR LÍDER

| Educación | Universidad terminada como mínimo. |
| --- | --- |
| Formación | Haber asistido y aprobado el curso de auditor interno de calidad o integral o auditor líder en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, en el caso de los esquemas de NEMS u OSHR haber recibido capacitación en los mismos. |
| Experiencia | Haber participado en al menos una auditoria interna como auditado, observador y una auditoria interna bajo supervisión del Auditor líder o bien de un auditor interno calificado. |
| Funciones | + Ayudar en la selección de los demás miembros del equipo auditor; + Representar al grupo auditor en todas las etapas de la auditoria; + Generar el Plan de Auditoria y la agenda específica para el desarrollo de la misma. + Elaborar las Listas de Verificación; + Preparar la agenda de trabajo. + Durante la reunión de apertura presenta al equipo auditor ante los responsables de las áreas auditadas y la Agenda de auditoria así como los criterios de la misma y los tiempos asignados a cada entrevistado; + Provee soporte a los auditores, cuando éstos lo requieren a fin de mantener homogeneidad de criterios. sobre la clasificación de los hallazgos detectados; y, + Presenta el informe de la auditoria en la junta de cierre. |

CO-AUDITORES

| Educación | Universidad terminada como mínimo. |
| --- | --- |
| Formación | Haber asistido y aprobado el curso de auditor interno de calidad o integral o auditor líder en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, en el caso de los esquemas de NEMS u OSHR haber recibido capacitación en los mismos. |
| Experiencia | Haber participado en al menos una auditoria interna como observado |
| Funciones | Ejecutar la auditoria interna programada. |

ANEXO 18

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME Y ACCIONES CORRECTIVAS

| Reporte No.: |  |
| --- | --- |

| DILIGENCIADO POR QUIEN DETECTA EL HALLAZGO DE LA NO CONFORMIDAD O EL PELIGRO | 1.- IDENTIFICACION DEL HALLAZGO |
| --- | --- |
|  | FUENTE DEL HALLAZGO | AUDITORIA INTERNA ( ) | AUDITORIA EXTERNA ( ) | REVISION DIRECTIVA ( ) | QUEJA, RECLAMO, PETICION ( ) |
|  |  | PRODUCTO NO CONFORME ( ) | RESULTADO DE INDICADORES ( ) | OTRA, ¿Cuál?............................................................................... |
|  | DESCRIPCION DEL HALLAZGO: |  | REQUISITO QUE SE INCUMPLE (Referencia) |  |
|  |  |  | NORMA APLICADA Y NUMERAL |  |
|  | PROCESO AFECTADO |  |
|  | QUIEN REPORTA EL HALLAZGO | NOMBRE | CARGO | FIRMA | FECHA DE HALLAZGO | Día | Mes | Año |
| DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE DEL PRODUCTO O PROCESO NO CONFORME Y APROBADO POR EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CALIDAD | 2.- ANALISIS DEL HALLAZGO |
|  | METODOLOGIA USADA | LLUVIA DE IDEAS ( ) | 5 PORQUES? ( ) | DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO ( ) | OTRO, ¿Cuál?........................................................ |
|  | RESULTADO DEL ANALISIS |  |
|  | 3.- PLAN DE ACCION A IMPLEMENTAR |
|  | Llenado por la Dirección responsable del proceso o producto No conforme | Llenado por el responsable del Sistema de Calidad |
|  | TIPO DE ACCION | ACCION | RESPONSABLE | FECHA IMPLEMENTACION | RESULTADOS OBTENIDOS | FECHA SEGUIMIENTO | REVISION |
|  | RESPONSABLE | NOMBRE | CARGO | FIRMA | FECHA |
|  | Del Producto No Conforme |  |  |  | Recepción del Reporte |  |
|  | De la Aprobación |  |  |  | Aprobación |  |
|  | Del Sistema de Calidad |  |  |  | Cierre de la No Conformidad |  |

# Text boxes

Uniforme

Personal Operario

Uniforme

Personal Técnico

Lavamanos colocado antes del ingreso del área.

Campaña sobre Lavado de Manos

Mal uso de Redecilla

Correcto uso de Redecilla

FIGURA 2.11  SEÑALÉTICA UTILIZADA AL INGRESO Y DENTRO DEL ÁREA DE FABRICACIÓN

FIGURA 2.12 INSTRUCCIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AL INGRESO DEL ÁREA DE FABRICACIÓN

FIGURA 2.13  DE IZQUIERDA A DERECHA: PISO EPÓXICO DEL ÁREA DE EMPAQUE PRIMARIO E INGRESO A LA BODEGA DE TRÁNSITO.

FIGURA 2.14  CASILLEROS QUE CONTIENEN LOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y OTROS ACCESORIOS COMO ESCOBAS, ESPÁTULAS, MOPAS.

FIGURA 2.15  LETREROS DE ZONIFICACIÓN

FIGURA 2.16 CORTINAS PLÁSTICAS

FIGURA 2.17 LÁMPARAS ATRAPA INSECTOS

FIGURA 2.18 TRAMPA PARA ROEDORES

FIGURA 2.20 LÁMPARAS CUBIERTAS

05/09			05/10

Elaboración               Vencimiento

Lote:		        P.V.P

101289

| MARZO |
| --- |
| DIA | N° DE DIA |
| 1 | 061 |
| 2 | 062 |
| 3 | 063 |
| 4 | 064 |
| 5 | 065 |
| 6 | 066 |
| 7 | 067 |
| 8 | 068 |
| 9 | 069 |
| 10 | 070 |
| 11 | 071 |
| 12 | 072 |
| 13 | 073 |
| 14 | 074 |
| 15 | 075 |
| 16 | 076 |
| 17 | 077 |
| 18 | 078 |
| 19 | 079 |
| 20 | 080 |
| 21 | 081 |
| 22 | 082 |
| 23 | 083 |
| 24 | 084 |
| 25 | 085 |
| 26 | 086 |
| 27 | 087 |
| 28 | 088 |
| 29 | 089 |
| 30 | 090 |
| 31 | 091 |

PRODUCTO: …………………………..

LOTE: ……………………………………..

PALLET #: ………………………………..		# CARTÓN INICIAL: ……………….

HORA INICIO:…………………………..		# CARTÓN FINAL: …………………

HORA FINAL: …………………………….

RESPONDABLE:……………………………………………….

BLOQUEADO

PRODUCTO: ………………………………………………………………………………...

LOTE: …………………………………………………………………………………………..

CANTIDAD: ………………………………………………………………………………….

MOTIVO: ………………………………………………………………………….............

DECISIÓN: …………………………………………………………………………………...

FECHA: …………………………………………………………………………………….....