EXAMEN DE MAQUINAS Y TRANSFORMADORES

1* EVALUACION  2  SEMESTRE 2009-2010

(3 DE DICIEMBRE DE 2009)

NOMBRE: ……….................................................

PARALELO: 01

1 TEMA: 	Indique  sobre el principio de reversibilidad de las maquinas eléctricas y como es su funcionamiento.

2.TEMA: Cuales son las condiciones electromecánicas apropiadas para tener un transformador eficiente.

3. TEMA: Mediante los  diagramas de flujo de potencia, indique el desarrollo del balance de energía para  un transformador y un  motor de C.C.

4. TEMA: Un motor shunt de 230 Vcc. , tiene una corriente del inducido de 6,0 Amp., en vacio    y funciona a 1200 RPM.  La resistencia del inducido es de 0,2 ohmios. Determinar la velocidad y el para electromagnético con una corriente de inducido de 37 Amp. Y el mismo flujo magnético.

5. TEMA: En un Transformador de 3 KVA 230/11 v., Son los valores de la Prueba de circuito abierto: Vca = 230 v.,  Ica = 1,6 amp.  Pca = 50 w. y la de cortocircuito: Vcc = 4,5 V,  Icc = 13,04 amp. Y Pcc = 30 w.  de un transformador

a)  Hallar Rep, Res, Xep y Res.

b) Hallar la eficiencia cuando alimenta una carga de 2 KVA a un factor de potencia de 0,8 retrasado.

6. TEMA: Un transformador de 3 KVA  230/115 v tiene una resistencia del primario R1= 0,3 Ohmios, y una resistencia del secundario R2= 0,05, una reactancia del primario X1= 0,8 Ohmios y una reactancia en el secundario de 0,1 Ohmios. La pérdida en el núcleo de 45 watt. Con carga nominal, las pérdidas en el cobre son de  85 watt. Encontrar:

- El porcentaje de regulación de voltaje para un factor de 0,9 de potencia retrazado

- La eficiencia cuando entrega 3,04 Kwatt. A un factor de potencia de 0,95

- Realice los diagramas equivalentes referido a la alta tensión del transformador propuesto.

Problemas tomados de:

Maquinas Eléctricas  Transformadores y controles

Autor Harold W. Gingrich

Fundamentos de Ingeniería Eléctrica Capitulo: Maquinas de Corriente Continua

Autor   Fitzgerald-Higginbotham