ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción

“Diseño del Malacate de una Grúa para la Extracción de Petróleo”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO MECÁNICO

Presentada por:

José Alexander Zambrano García

GUAYAQUIL – ECUADOR

2004

A G R A D E C I M I E N T O

A  todas las personas  que 							colaboraron conmigo en la 							realización de este trabajo 							y   especialmente    a     el

Ing. Manuel  Helguero  por 							su invaluable ayuda.

D E D I C A T O R I A

A MIS PADRES

A MIS HERMANOS

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

______________________                                     ___________________

Ing. Eduardo Rivadeneira P.                                   Ing. Manuel Helguero G.

DECANO DE LA FIMCP                                           DIRECTOR DE TESIS

PRESIDENTE

______________________                                      _____________________

Ing. Federico Camacho B.                                             Ing. Eduardo Orcés P.

VOCAL                                                                        VOCAL

DECLARACION EXPRESA

“La   responsabilidad   del   contenido de esta

Tesis    de    Grado ,        me     corresponden

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de

la     misma     a     la   ESCUELA SUPERIOR

POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de graduación de la ESPOL).

----------------------------------------------

José Alexander Zambrano García

RESUMEN

La  presente  tesis está  relacionada  con  la  explotación  del  petróleo  en  la

Península de Santa Elena. La  extracción  de  éste  se lo  realiza  en  algunos

pozos por medio de bombeo mecánico.

El   problema   surge   porque   el   sistema  de  bombeo  mecánico  existente

particularmente   en  la  zona de Ancón se volvió obsoleto con el pasar de los

años debido a la  terminación  del  ciclo de vida útil de la maquinaria utilizada.

La  empresa  destinada a la  extracción  de  petróleo  decidió  que  seria  más

rentable construir  la  maquinaria  en  el  país que su importación; ésta es una

grúa que procede a extraer el petróleo mediante un embolo ubicado en el

pozo.

El  sistema  se  basa  en  que una vez que el petróleo dentro del pozo llega al

mismo  nivel que el del   yacimiento  al igualarse las presiones, el embolo que

se  encuentra  debajo  del  columna de  petróleo,  empieza a subir y extraerlo

mediante un cable que es elevado por el malacate de la grúa.

El objetivo de ésta tesis es diseñar el malacate de la  grúa  para la extracción

de petróleo para que opere en forma continua  y eficiente. El  malacate  es  el

sistema  que  eleva  la  carga  mediante un conjunto de elementos mecánicos

impulsados por una fuente de potencia.

Se   procederá    primero   a    analizar   el   sistema   de   bombeo   mecánico

identificando las necesidades y requerimientos de éste. Después se realizara

un   diseño  preliminar   del   malacate  en  el  cual  se  darán  las  respectivas

consideraciones   y   especificaciones    del    diseño    y    se    describirá    el

funcionamiento y operación de la maquina en el ciclo de extracción.

Dado este paso se procederá al diseño de cada uno de los componentes del

malacate. Se comenzara con  una selección  tentativa del cable en base a los

requerimientos del sistema. Existen gran cantidad de tipos  de  cables  por  lo

que se elaborara una matriz de decisión para escoger el más óptimo.

Posteriormente  se realizara el  análisis  tanto  estático  como dinámico de las

fuerzas  que  actúan  sobre  el cable al extraer el petróleo. En base  a esto se

elaborara  una  grafica  de  la variación de la fuerza sobre el cable en todo su

ciclo.  El cable seleccionado  se  lo  diseñara para  que soporte estas fuerzas,

todo esto en base a factores de seguridad recomendados.

Se procederá a diseñar al tambor  considerando un análisis estático como de

fatiga  en  base a los  requerimientos  establecidos  por  el  cable. El  árbol de

transmisión que impulsa  al  tambor  será  diseñado considerando cada punto

de mayor esfuerzo.

En base a las dimensiones del árbol  y  las  fuerzas que actúan sobre este se

procederá a seleccionar sus rodamientos.

Las  fuerzas   que   actúan   sobre   el  tambor  y  en  sí  en  el  malacate  son

apreciables  por  lo  que  se  hará  un análisis  y  diseño  de  las soldaduras  y

pernos  de  sujeción  en los  puntos  donde  la falla  puede ser catastrófica. El

árbol y demás  elementos deben ir apoyados sobre una estructura, por lo que

se diseñara el bastidor que soporte las cargas de servicio de la maquina.

El sistema deberá  poseer  un sistema de freno para detener la carga cuando

se lo  requiera, por lo  que  se  realizara  el  diseño del tambor del freno y con

éste se  diseñará el  sistema  de  accionamiento.  El embrague  también  será

necesario  para  los  casos en  que se requiera desconectarse de la fuente de

potencia por lo que se diseñara el embrague y su sistema de accionamiento.

Dadas  las  dimensiones y  los  requerimientos de fuerza de los componentes

del malacate se procederá a dimensionar el motor analizando todos los pares

de torsión que  actúan  sobre  la maquina. Se seleccionara la transmisión por

cadena  de rodillos  que  suministrara el  torque y la velocidad de rotación del

tambor para elevar la carga.

El presupuesto  de  lo s materiales  para  la  construcción  de la maquina será

calculado.  Por último   se   llegara a  conclusiones  y  recomendaciones de la

maquina diseñada.

Se espera  que  el funcionamiento y operación  del malacate  cumpla  con los

requerimientos del sistema en forma continua y eficiente .

INDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN…………………………………………………………………………..II

INDICE GENERAL…………………………………………………………………V

INDICE DE FIGURAS…………………………………………………………….VII

INDICE DE TABLAS……………………………………………………………….IX

CAPITULO 1

1. GENERALIDADES……………………………………………………………….1

1.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE BOMBEO MECANICO……….2

1.2 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA…….5

CAPITULO 2

2. DISEÑO DE FORMA DE LA MAQUINA…………………………………...….7

2.1 CONSIDERACIONES Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO……..7

2.2 CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DEL MALACATE…..9

2.3  BOSQUEJO DEL MALACATE………………………………………10

CAPITULO 3

3. DISEÑO DE LA MAQUINA…………………………………………………….12

3.1  SELECCIÓN DEL CABLE…………………………………………...12

3.2  ANALISIS Y DISEÑO DEL TAMBOR…………………………………..…40

3.3  CÁLCULO Y DISEÑO DEL ARBOL DE TRANSMISION………..59

3.3.1 DISEÑO POR FATIGA DEL ARBOL DE TRANSMISION…61

3.3.2 DISEÑO DE LAS CUÑAS…………………………………....78

3.4  SELECCIÓN DE RODAMIENTOS………………………………...82

3.5  DISEÑO DE  SOLDADURAS…………………………………........89

3.6  ANALISIS Y DISEÑO DEL BASTIDOR ………………………….101

3.7   DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS PERNOS DE SUJECCION..107

3.8   CALCULO DE LA POTENCIA DEL  MOTOR.................………122

3.8.1 ANALISIS DE LOS PARES TORSION DE LA CARGA...122

3.8.2 SELECCIÓN DE MOTOR Y SUS CARACTERISTICAS..126

3.9 DISEÑO DE SISTEMA DE FRENO.............................................129

3.10 DISEÑO DE SISTEMA DE EMBRAGUE...................................145

3.11 SELECCION  DE  LA TRASMISION DE CADENA DE

RODILLOS.............................................................................. 154

CAPITULO 4

4. RESUMEN DE LA MAQUINA..................................................................160

4.1 COSTO DE LA MAQUINA...........................................................163

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...............................165

BIBLIOGRAFIA

PLANOS

APENDICES

INDICE DE FIGURAS

Figura. 1.1  Método de Bombeo Mecánico a pistón.........................................4

Figura 3.1  Constitución del Cable.................................................................12

Figura 3.2  Construcción del Cable................................................................13

Figura 3.3 Torsión en el Cable.......................................................................14

Figura 3.4  Fuerza sobre el cable...................................................................19

Figura 3.5  Modelo dinámico del cable...........................................................22

Figura 3.6  Variación de la fuerza en el cable.............................................................26

Figura  3.7 Diagrama de fuerzas sobre polea................................................28

Figura 3.8 Diagrama de determinación de vida del cable..............................29

Figura 3.9  Vida útil relativa vs D/d.................................................................33

Fig. 3.10 Casquillo vaciado con pasador........................................................40

Figura  3.11 Anclaje del cable al tambor........................................................40

Figura  3.12  Tamaño de las ranuras en el Tambor.......................................41

Figura  3.13 Dimensiones recomendadas para el tambor .............................42

Figura  3.14  Diagrama de fuerzas sobre el tambor.......................................47

Figura 3.15 Estado de esfuerzos punto A......................................................49

Figura 3.16 Diagrama de Momentos en el Tambor........................................55

Figura 3.17  Variación del Momento en el tambor con el tiempo...................56

Figura 3.18 Geometría del arbol.....................................................................61

Figura 3.19 Cargas sobre la flecha................................................................61

Figura. 3.20 Momentos en la flecha...............................................................67

Figura  3.21  Fuerzas que actúan en la soldadura del tambor al ala.............91

Figura 3.22 Fuerzas que actúan en la soldadura del ala al tambor del

freno..........................................................................................95

Figura 3.23 Fuerzas que actúan en la soldadura del ala a la brida...............98

Figura 3.24 Fuerzas sobre el marco de acero..............................................102

Figura 3.25 Fuerza sobre las vigas soportantes del motor..........................106

Figura 3.26 Distribución de momentos en la viga........................................107

Figura 3.28 Fuerza sobre los pernos de las brida con la carcaza de los

rodamientos.............................................................................109

Figura 3.28 Distribución de fuerzas en los pernos de la brida.....................111

Figura  3.29 Fuerza sobre los pernos de la carcaza de los rodamientos

en union con el marco de acero..............................................114

Figura  3.30 Fuerzas en la Unión del marco de acero con las vigas base..117

Figura 3.31 Distribución de fuerzas pernos union marco con vigas base...119

Figura 3.32 Disposición freno de Banda......................................................129

Fig. 3.33 Perdidas por contracción y expansion...........................................137

Fig. 3.34 Perdidas en diferentes componentes del sistema

Oleohidraulico................................................................................138

Fig. 3.35 Resumen de la transmisión por cadena........................................159

INDICE DE TABLAS

Tabla1  Matriz de decisión del cable .............................................................17

Tabla 2  Diámetro de poleas recomendado...................................................32

Tabla 3  Factor de vida útil según tipo de cable.............................................34

Tabla 4  Alargamiento del cable por construcción..........................................38

Tabla 5  Presiones máximas sobre tambores................................................45

Tabla 6  Fuerza en  cable a lo largo del tambor ............................................46

Tabla 7 Dureza Recomendada para Canaletas  Tambores...........................46

Tabla 8 Tamaños normalizados de cuñas......................................................79

Tabla 9 Factor de vida rodamientos...............................................................84

Tabla 10 Factor de carga para rodamientos..................................................86

Tabla 11 Tensiones por esfuerzo de corte para varias soldaduras...............90

Tabla 12 Tamaño minimo de soldadura.........................................................91

Tabla 13 Tensiones permisibles para pernos...............................................108

Tabla 14  Marchas recomendadas según volumen de extracción...............129

Tabla 15 Flujos recomendados para tuberías..............................................136

Tabla 16  Carga según el servicio para transmisión por cadena.................156

Tabla 17 Factor de servicio según tipo de carga..........................................156

CAPITULO 1

1. GENERALIDADES

La  explotación  de  petróleo   en  la   península  de  Santa  Elena  es  una

actividad  que  genera  aportes  significativos  a la economía ecuatoriana,

por  lo  que  su  extracción  en  forma  continua  y eficiente es un  objetivo

primordial de las empresas petroleras.

La  producción  de  petróleo  en ésta zona es baja por lo que las unidades

trabajan en cada pozo una vez cada 5 días aproximadamente, en función

de un programa establecido.

La extracción del petróleo  se  lo  puede hacer por diferentes métodos, de

entre  los cuales  está  el sistema  de bombeo mecánico. Existen a su vez

diferentes  clases  de  bombeo  mecánico  tal como el método de bombeo

a pistón o  émbolo buzo, que  es  el  que  se  está  utilizando en los pozos

petrolíferos de la zona de Ancon.

La explotación de  petróleo en esta zona por el método mencionado tiene

ya varios años por lo que  la  maquinaria  del campo utilizada se ha vuelto

obsoleta dado la terminación de su ciclo de vida útil.

Dadas estas  circunstancias  se  optó  por adquirir nueva maquinaria para

este método de bombeo.

En  el  Ecuador  no  existen  empresas especializadas en la fabricación de

ésta  maquinaria  por  lo que una alternativa era importarla del exterior. La

otra era el diseño y construcción de esta maquinaria en el país.

La empresa petrolera determinó más factible la segunda alternativa dados

los costos totales, disponibilidad de recursos materiales y  dado el recurso

humano capaz de diseñar y construir esta maquinaria.

Esta maquinaria es  una  grúa  petrolera  la  cual  realiza  la extracción en

diferentes pozos según se la requiera.

1.1 Descripción del Sistema de Bombeo Mecánico

El   sistema  de   bombeo  mecánico  a  pistón  o  embolo  buzo es un

método   que   consiste  en  bajar  el    pistón  por  medio  de un cable

dentro de la tubería  de  producción.  Una  vez  que   se   acumula   la

columna   de   petróleo   requerida   sobre  el  émbolo,  se  lo  levanta

mediante el cable en la carrera ascendente.

El embolo  consiste de un cilindro de hule o caucho que se expande

con  el peso del fluido  adhiriéndose  firmemente  contra la tubería de

producción,  de  manera  que  el  fluido  no caiga. Unas ranuras en la

varilla  donde   se   encuentra   el  embolo   permiten  que el petróleo

ingrese   por   debajo   de   este   y  permite  además  que  se  hunda

libremente  en  el  fluido , pero  cuando  sube,  la  presión  del liquido

arriba de él hace  que  el émbolo  se expanda  lateralmente sobre las

paredes  de  la   tubería  de  producción,  manteniéndolo  firmemente

apretado.

En   el   pozo   a   extraer   existe   una   columna  de petróleo que se

formó  en el tiempo   que   el pozo estuvo sin explotar,  esto debido a

la  presión  que   ejerce  el peso de la columna de petróleo en el 	   yacimiento.

Al  bajar  el émbolo este choca con la columna y se sumerge gracias

a  las  ranuras   que  se  encuentran en la varilla que aloja al embolo.

Una vez que a llegado  al  fondo  del  pozo  comienza el pistoneo del

embolo,  esto es ,   se  lo  sube  y  baja  una  corta  distancia  con  el

propósito  de  succionar   el    petróleo   que    se    encuentra   en  el

yacimiento. En  el  momento  en que se ha conseguido acumular una

columna   de   petróleo  que  esté  en  el  limite  de  peso  que  puede

sostener  el  émbolo sin permitir fugas de fluido se lo empieza a subir

a la  superficie. Ya en la  parte superior se encuentra  una tubería de

desviación     que   conecta   la  tubería   de    producción   con     un

tanquero que recolecta todo el petróleo extraído de los pozos.

Este ciclo se repite  en  el  pozo  hasta lograr extraer todo el petróleo

del   yacimiento   que   se   acumulo  durante  el  tiempo  que  estuvo

descansando.

En la figura 1.1 se ilustra el proceso de extracción de petróleo por

éste método

Figura 1.1   Método de Bombeo Mecánico a pistón

1.2 Especificaciones y Requerimientos del Sistema

1) El fluido a elevar  es petróleo de 35 a 37 ºAPI .  La densidad es de

850 Kg/m3  y su     viscosidad  absoluta  es 5 x 10-3 Ns/ m2 a 35º API

2) El  máximo  volumen  extraído   es  de  8 barriles  en cada ciclo. El

mínimo tiempo del ciclo es de 9 min.

3) La máxima  profundidad de un pozo en esta zona es de 1676 m

4) La máxima    velocidad  que debe tener el cable al elevar la

máxima carga  es de  3.81 m/s

5) El diámetro de la tubería de producción: 63.5 mm

6) El peso del émbolo buzo y sus accesorios  es  3Kg →29.4 N

7) La    temperatura      en    la    tubería    de     producción   es     de

aproximadamente  50 ºC

8) El    sistema     debe    trabajar    de    manera    continua   durante

aproximadamente 15 horas al día  320 días al año.

9) El sistema de  bombeo  debe   poder trasladarse de un pozo hacia

otro.

10) La velocidad  del  cable   debe   poderse   variar     dados        los

requerimientos del pozo y debe controlarse al bajar el cable.

11) El sistema debe diseñarse para  operar cuando hayan  intervalos

de parada con o sin carga.

12) Las   condiciones   de   carga   son   variables.  El  volumen y  la

velocidad de extracción varían de pozo a pozo.

13) Las condiciones de servicio son corrosivas.

CAPITULO 2

2. DISEÑO DE FORMA DE LA MAQUINA

Se   realizará  un  diseño   tentativo  de  la   maquina   de   acuerdo  a  las

especificaciones del   sistema.  Se  decidirá  los sistemas y componentes

que tendrá el malacate así como la disposición de estos.

2.1 Consideraciones y Especificaciones de Diseño

El sistema  necesitara  de  un  motor  de  combustión  interna  ya  que

además de  que  los   requerimientos   de  carga  son  apreciables ,  el

sistema trabajara en distintos lugares donde se encuentren los pozos.

Este  motor   requerirá  estar  acoplado   a   una  caja  de  cambios  de

velocidad para proporcionar la velocidad adecuada al sistema dada la

producción del pozo.

La  transmisión de potencia  deberá  realizarse por medio de cadena y

piñón, ya que el  sistema trabajara a velocidades relativamente bajas ,

y  la distancia  entre  el  eje  del  tambor  y  el del motor es apreciable.

La  transmisión  por  cadena  proporcionará   la velocidad  deseada   y

elevará apropiadamente el par de torsión.

Acoplada  a  la rueda catalina impulsada se encontrara  el eje del 	 tambor que girará sobre cojinetes. Estos cojinetes se encontrarán 	 apoyados sobre marcos de acero montado en vigas de acero que       	 formaran parte de la estructura total que soporta a la maquina.

Acoplada a esta flecha se encontrara  el tambor , alrededor del cual

se enrollará   el cable  el  cual   elevara  la  carga  para  la  extracción

de petróleo. El  cable  deberá diseñase  para   soportar   las máximas

cargas de  trabajo  y para   un ciclo  de vida   efectivo.  La    velocidad

del  cable  será  de 3.81m/s y  la máxima   carga será cuando eleve 8

barriles de petróleo de un pozo de 5500 pies de profundidad.

El  sistema constará de un freno para controlar la  rotación  del tambor

en  los  casos en  que  se  requiera  soportar  la carga o al  controlar la

velocidad del cable al bajar hacia el fondo del pozo.

El sistema  constará  de en embrague que servirá   cuando se requiera

desconectar la transmisión de potencia hacia el tambor, esto es en los

casos  en  que  se  requiera  reducir  la  velocidad  del  cable o pararlo

totalmente.

Finalmente   el   sistema   mecánico  en   sí  debe   tener  proporciones

adecuadas   y gran  resistencia,  debe  ser  diseñado  y construido con

precisión  para  operar  con  mínimas  perdidas  de  fricción  y  máximo

rendimiento.

2.2 Características y Funcionamiento del Malacate

Una vez ubicada la grúa en el pozo que se requiera extraer el petróleo,

y  el  cable colocado en  su posición dentro de la tubería de producción

comienza la operación del malacate.

El  motor  se   lo   enciende   estando  en   posición  neutra  la  caja de

cambios    y    el   embrague   del  malacate  desconectado.  Luego  se

selecciona    la    velocidad    en   la   caja  de    cambios   según      los

requerimientos del pozo.

Al inicio,  con  la  parte terminal  del cable colocado en la superficie del

pozo  el  tambor  se  encuentra  frenado.  Se quita  el   freno  y el cable

comienza  a  bajar  por  efecto  de  su propio peso. El cable se tiende a

acelerar  a medida que baja por lo que es necesario aplicar el freno del

tambor  con  cierta  frecuencia  para  controlar  la velocidad del cable y

lograr  que  se  llegue  a  detener  al llegar  al  fondo. Así el embolo  se

asienta en el fondo sin sufrir daños por impacto.

Luego  comienza  el  pistoneo para  acumular una columna de petróleo

por encima  del embolo. Esto es , se conecta el embrague y se lo hace

subir  unos  cuantos  metros al cable, después se lo desconecta y baja

el  cable  aplicando  el  freno  unas  cuantas veces. Este ciclo se repite

unas cuatro veces aproximadamente.

Una vez  que  la columna  de  petróleo  en  la tubería de producción se

considera  suficiente  para  el buen desempeño del embolo, se eleva la

carga. Esto es, mediante  el  embrague se  transmite  la potencia de la

flecha  del  motor a la del tambor haciéndolo girar y enrollando el cable

sobre  este  para  elevar  la  carga. La velocidad con que sube el cable

depende  de  la  marcha  que  se  le  dio al inicio en la caja de cambios

Al  recorrer  los  últimos metros  antes de llegar a la derivación hacia el

tanquero , se desconecta el embrague y va frenando el tambor.

Luego se baja otra vez el cable y  el ciclo se  repite  en  una  operación

normal de extracción.

Existirán  ocasiones  en  que el sistema se requiera detener estando el

soportando la  carga  de  elevación, para lo cual se deberá embragar y

mantener accionado el freno.

2.3 Bosquejo de la Máquina

CAPITULO 3

3. DISEÑO DE LA MAQUINA

3.1  Selección del Cable

Un  cable  de acero esta constituido por torones  de alambre de acero

torcidos  juntos  alrededor  de un núcleo o alma de fibra, plástico o

acero. Un conjunto de alambres torcidos juntos  forman cada toron. La

figura 3.1 ilustra esta descripción.

Figura 3.1  Constitución del Cable

Los   cables   de   acero   se   seleccionan  en base a diferentes

disposiciones de sus partes constituyentes:

Construcción: Los cables metálicos se designan por el número de 	torones, este es  el primer número. El segundo son el número de 	  	alambres en cada 	  toron. Mientras más alambres tenga un toron 	menor es el diámetro de éstos.

6x 7             6 x 37

Figura 3.2  Construcción del Cable

La flexibilidad  de un cable  de   acero está  en  proporción  inversa al

diámetro de  los  alambres   externos   del mismo, en  cuanto  que  la

resistencia a la abrasión es directamente proporcional al diámetro.

Un  cable   flexible   tenderá a doblarse con mayor facilidad. Esta

característica del cable es usada  en servicios de elevación donde se

requiere que el cable pase por diferentes poleas. Un cable flexible

tiene un ciclo de vida más largo que uno rígido.

Si el  cable  va  a estar en contacto continuo y en movimiento relativo

con  alguna  superficie se recomienda un cable resistente a la

abrasión.

Tipo de alma: El alma de fibra textil tiene mayor flexibilidad y menor

resistencia a la tracción. El alma de acero es de menor flexibilidad y 	  mayor resistencia a la tracción.

El de alma de acero tiene un mayor modulo de elasticidad que los de

alma de fibra con lo que se reduce el alargamiento del cable cuando

está soportando carga.

El aplastamiento ocurre   cuando  un cable es aplastado por fuerzas

exteriores, generalmente por  el peso de otras capas de cable al

enrollarse  sobre un tambor.  Un cable con alma de fibra  es más

resistente al aplastamiento que uno con alma de acero, ya que ésta

da mayor soporte a los torones e impide su deformación.

Torsión: Si los alambres en los torones están torcidos en dirección

contraria a la dirección del torcido de los torones el cable es torzal

regular, si los alambres en los torones están torcidos en la misma

dirección que estos, el cable es torzal Lang. La figura 3.3 ilustra esta

disposición.

Figura 3.3 Torsión en el Cable

Los alambres en los torones pueden torcerse a la derecha o a la

izquierda. Un  cable  Lang  es  un poco más flexible que un cable

Regular, por  lo  tanto  resiste  más  a la fatiga. También es más

resistente al desgaste por abrasión. Los cables de torcido Regular

son más resistentes al aplastamiento que los de torcido LANG.

Tipo de acero del alambre: Se utilizan tres  tipos de alambre: el de

acero  arado,  el  de  acero  arado  mejorado y el de acero arado

extramejorado. El acero tipo arado tiene una resistencia aproximada

a la  tracción  de 140-160 kg/mm², es usado en la fabricación de

cables donde el uso para el cual se destina, es más importante la

flexibilidad de que la resistencia a la tracción.

El acero tipo arado mejorado tiene una resistencia a la tracción de

180-200kg/mm², son  indicados para la fabricación de cables donde

se requieran las características de tracción, abrasión y torsión,

simultáneamente.

El acero tipo  arado  extra  mejorado  tiene  una  resistencia a la

Tracción   aproximada de  200-230 kg/mm². Son  los  alambres  más

resistentes empleados en la fabricación de cables de acero, sin

perjuicio de las  características de tracción y flexión.

Criterios para la selección del cable

- El  cable deberá  tener  una  resistencia  a   la   tracción   que

sobrepase a   la  carga  máxima  que soportara el cable. Existen

factores   de  seguridad  recomendados  por  los fabricantes para

diferentes aplicaciones.

- El cable debe tener un ciclo de vida aceptable. De esto depende la

flexibilidad del cable, la resistencia a la abrasión, diámetro de poleas

y     tambores,     instalación  y    disposición   adecuada   del   cable,

lubricación adecuada, material de las poleas, etc.

- El precio de  los  tipos y  construcciones  de  cable. En  general  se

tiene que el precio de un cable aumenta con  el número de alambres

por  toron y  el  precio   de  un  cable  de alma de fibra es más barato

que uno de acero.

- El cable seleccionado deberá estar disponible en el mercado.

- El cable debe resistir las condiciones de servicio a las que será

expuesta

Selección Del Cable

Para la primera aproximación en la elección del cable se dispondrá 	   de la siguiente matriz de decisión:

*  x  MInimo valor.  xxx Máximo valor

TABLA 1  Matriz de decisión del cable

La mejor resistencia a la corrosión la dan los cables galvanizados,

pero estos no son recomendables cuando el cable se dobla varias

veces sobre una polea o tambor.

Los   efectos   de   la   corrosión   son   inhibidos   por  un  adecuado

lubricante,  para cables  de  izar  en lugares húmedos, se utiliza una

mezcla pegajosa de petróleo crudo y grafito.

El cable de la  grúa  estará sometido a repetidos dobleces por lo que

se requerirá bastante flexibilidad.Las cargas de trabajo son elevadas

dados los requerimientos por lo que se necesita gran resistencia a la

tracción. Las cargas al aplastamiento son considerables dado que al

enrollarse el cable en el tambor el cable soporta el peso de las capas

superiores.

El acero de tipo arado extra mejorado posee una buena resistencia a

la abrasión ya que sus alambres tienen una elevada dureza. Además

solo el acero tipo  extra mejorado para almas de acero  y el  torzal

regular son los que están disponibles en el mercado.

Una adecuada combinación de las propiedades las da un cable

6 x 19 alma de acero torcido regular acero arado extra mejorado.

Esto es, es flexible y posee una alta resistencia a la tracción, tiene

una  buena  resistencia  al  aplastamiento,  su  precio  es  intermedio

entre  los  valores  con  estas  características  y esta disponible en el

mercado. Además  este  tipo  de cable  es  de  uso  frecuente  en   la

elevación de cargas.

Por   lo   que   un   cable  6 x 19  alma  de  acero  torcido  regular

derecho acero arado  extra mejorado será la primera elección.

Las características de este cable se encuentran en el apéndice A.

Esta selección puede variar al realizarse el análisis respectivo

de las cargas.

Análisis de fuerzas sobre el cable:

Las fuerzas que actúan  sobre el cable son: 1) el peso del petróleo a 	    extraer; 2) el peso del embolo; 3) el peso del cable ; 4) la fuerza de  	    fricción que se produce entre el petróleo y la tubería de producción ;

5) la carga de arranque. El diagrama de fuerzas se muestra en

figura 3.4:

Figura 3.4  Fuerza sobre el cable

1 ) El peso del petróleo a extraer será

2) El peso del embolo y sus accesorios es de  We = 29.4 N

3) El peso  del cable  6 x19   alma   de   acero  con  un  diámetro  9/16”

como primera iteración es de 0.88 Kg/m según la tabla dada por el                                          	fabricante . La longitud del cable  cuyo peso actúa sobre si misma será 	la que sale de la  polea  de la pluma hasta llegar al pozo que es 	aproximadamente 15 m y la que   abarca la profundidad del pozo,    	 esto es 1676.4m.

Por lo tanto:

4) La  fuerza  de  fricción que  existe  entre  el  petróleo  y  la tubería 	    de  producción será calculada así:

Se sabe que la fuerza de corte esta dada por la relación:

El área de corte es la superficie del petróleo que entra en contacto  	   con la pared  de  la  tubería. El diámetro de la tubería de producción 	    es de  2½” , o sea 0.0635m. La sección transversal tiene un área 	    dada por:

Entonces  la longitud de la tubería que siempre está en contacto con 	    el 	petróleo:

Se calculará ahora el numero de Reynolds para establecer si el flujo 	    es laminar  o  turbulento. Se  calcula  con  la  velocidad de elevación 	    de la  carga dada.

donde μ es la viscosidad absoluta del fluido.

El esfuerzo cortante para flujo laminar o turbulento:

Para tuberías lisas y

6) La  carga  al arranque  se  basa  en  el  hecho  que  ésta  puede    	   ser  significativamente  más elevada que la carga de elevación en              	régimen nominal  debido a la carga de golpe cuando desaparece el 	 juego en el  cable y se levanta la carga.

Dada  la  longitud   del  cable, éste se lo  puede modelar como un 	 sistema de masa distribuida   con una masa concentrada en la parte 	 inferior del  cable representando el peso del fluido.

El sistema modelado  se ilustra a continuación:

Figura 3.5  Modelo dinámico del cable

El movimiento longitudinal del cable pude ser descrito por una 	ecuación de  la  forma  x = f (s, t) , donde  s  es  un parámetro que 	representa los  puntos de masa del cable y t es el tiempo.

El  movimiento  a  lo  largo  del  eje  x  ocurre  bajo  la influencia de 	   una distribución de la tensión a lo largo del cable. La función que 	   describe  el movimiento satisface la condición:

Donde  c  es  la  velocidad  de  la  onda  longitudinal. c2= E/ρ.   E   es 	   el modulo de elasticidad del cable y ρ es su densidad .

Las condiciones a las que esta sometida el cable son: una masa en  	   el  extremo  inferior  del  cable de longitud l con esfuerzo inicial cero, 	   esto  último  debido  a  que  el  embolo  descansa  en  el  fondo  del     	   pozo     al    inicio.    El   otro punto  repentinamente  se    mueve 	   longitudinalmente con 	    una  velocidad  constante vo . Asumiendo 	   que   el esfuerzo desarrollado en el cable es  aproximadamente  	  constante  a  lo largo de su longitud  (pero variable con el tiempo), la     	   coordenada  x  de  la  masa  m  en  el   tiempo t será:

*(1)

y el esfuerzo esta dado por:

donde  mc es  la masa del cable y A es la sección transversal del

cable.

____________

*(1) Mechanical Design and Sistems Handbook  pag. 31-9

area →D→ 9/16”→0.0142m

Para  un  cable 6 x 19  con  alma  de  acero  se  tiene que el modulo

de 	 elasticidad    es   de    6000  Kg/mm2 →58.8GPa.  Su

densidad   es 0.88/0.00016= 5500Kg/m3

La velocidad   del   cable   es  de  3.81m/s. La   masa   del   cable es 	  de 1488.42Kg. La masa de la carga es 1085 Kg.

La máxima fuerza en el cable al arranque será:

La fuerza maxima sobre el cable será la suma de estas cinco fuerzas:

Wmax = Wp +We +Wc +Fp +Fa=10604 + 29.4 + 14586.6 + 2704.8+ 		  9360.4 =37284 N

Wmax =37284 N

El sistema  se  estabiliza  hasta  llegar  a  su  carga nominal al inicio 	   de  carrera de ascenso de la carga , esta es

Wnom = 27923.4 N

Esta carga total es variable ya que al elevar el petróleo,  el cable se 	va  enrollando  en  el  tambor  y  el  peso  del  cable disminuye. 	Además el  petróleo  se  descarga  a  la  tubería  de  derivación  por  lo  	que  a una 	profundidad   antes   de   llegar     a     la  superficie   el 	peso del fluido   comienza a disminuir.

Estas relaciones se pueden modelar  así:

Peso del cable: El cable se elevará con una  velocidad de 3.81 m/s.

El peso del cable es 0.88 Kg/m. Entonces la tasa de disminución del

peso del cable es:

WT = Wnom - = 27923.4 – 3.352 x 9.8 x (t-1s)

WT =27923.84 – (32.849t -32.849)

El tiempo de elevación promedio aproximadamente  si no existe 	ningún  paro al elevar la carga es:

El petróleo comienza a desviarse a una longitud de:

1676.4-L =1676.4- 402= 1274.4

Por lo que WT = 27923.84 – (32.849t-32.849)

El peso del petróleo, cuando comienza  a   salir   por    la    tubería  	  de derivación hacia los tanques de almacenamiento se lo estima así:

Dado todo este análisis se puede graficar la variación de la fuerza en 	  el cable durante la extracción del petróleo.

Figura 3.6  Variación de la fuerza en el cable

La fuerza varia con el tiempo con lo cual para análisis posteriores de 	 fatiga se recomienda  tomar  la  fuerza  media  que  actúa  durante la 	  elevación de la carga

Análisis del cable:

El cable seleccionado  es   un   cable   6 x 19 alma  de acero torcido

Regular  acero  arado   extra mejorado . Se probará con un diámetro

de 9/16”. Y se procederá a evaluar los factores de seguridad.

Análisis por fatiga:  Un  cable   metálico    que  se utiliza sobre

poleas  finalmente  fallara   por  desgaste  y fatiga. Cuando un cable

cargado se flexiona o  se  dobla  sobre una  polea,   tal  elemento se

estira   como un  resorte, roza  contra  la  garganta   de  ella y origina

así el  desgaste  del propio cable y su  polea. La  magnitud  de  este

efecto   depende  de  la  presión del   cable   sobre   la  ranura  de   la

roldana.  Esta  presión   se   denomina   presión   de    apoyo  y    una

estimación de su magnitud es:

donde F es la tensión en el cable, dr es el  diámetro del cable y ds  es 	  el diámetro primitivo de la polea.

Figura  3.7 Diagrama de fuerzas sobre polea

En la  practica  existe  un  diagrama p/Su  para determinar  la  vida de

un   cable;    p    es    la  presión   de  apoyo  y  Su   es  la  resistencia

ultima a la 	 tensión  del  alambre.  La  abscisa   es   el   número    de

flexiones que ocurre durante el tiempo total de servicio del cable.

La figura 3.8 presenta este diagrama:

Figura 3.8 Diagrama de determinación de vida del cable

La tensión permisible a  la  fatiga  cuando  el alambre se flexiona 	  cierto  número de veces  es :

El factor de seguridad para el caso de la fatiga será:

Donde  Ft  es la tensión donde el cable esta flexionado.

El cable se  flexiona  a través del tambor, de la polea loca y de la

polea que está en la pluma de la grúa.  Se  cuenta  como una flexión

régimen nominal  debido a la carga de golpe cuando desaparece el 	 juego en el  cable y se levanta la carga.

Dada  la  longitud   del  cable, éste se lo  puede modelar como un 	 sistema de masa distribuida   con una masa concentrada en la parte 	 inferior del  cable representando el peso del fluido.

El sistema modelado  se ilustra a continuación:

Figura 3.5  Modelo dinámico del cable

El movimiento longitudinal del cable pude ser descrito por una 	ecuación de  la  forma  x = f (s, t) , donde  s  es  un parámetro que 	representa los  puntos de masa del cable y t es el tiempo.

El  movimiento  a  lo  largo  del  eje  x  ocurre  bajo  la influencia de 	   una distribución de la tensión a lo largo del cable. La función que 	   describe  el movimiento satisface la condición:

Donde  c  es  la  velocidad  de  la  onda  longitudinal. c2= E/ρ.   E   es 	   el modulo de elasticidad del cable y ρ es su densidad .

Las condiciones a las que esta sometida el cable son: una masa en  	   el  extremo  inferior  del  cable de longitud l con esfuerzo inicial cero, 	   esto  último  debido  a  que  el  embolo  descansa  en  el  fondo  del     	   pozo     al    inicio.    El   otro punto  repentinamente  se    mueve 	   longitudinalmente con 	    una  velocidad  constante vo . Asumiendo 	   que   el esfuerzo desarrollado en el cable es  aproximadamente  	  constante  a  lo largo de su longitud  (pero variable con el tiempo), la     	   coordenada  x  de  la  masa  m  en  el   tiempo t será:

*(1)

y el esfuerzo esta dado por:

donde  mc es  la masa del cable y A es la sección transversal del

cable.

____________

*(1) Mechanical Design and Sistems Handbook  pag. 31-9

area →D→ 9/16”→0.0142m

Para  un  cable 6 x 19  con  alma  de  acero  se  tiene que el modulo

de 	 elasticidad    es   de    6000  Kg/mm2 →58.8GPa.  Su

densidad   es 0.88/0.00016= 5500Kg/m3

La velocidad   del   cable   es  de  3.81m/s. La   masa   del   cable es 	  de 1488.42Kg. La masa de la carga es 1085 Kg.

La máxima fuerza en el cable al arranque será:

La fuerza maxima sobre el cable será la suma de estas cinco fuerzas:

Wmax = Wp +We +Wc +Fp +Fa=10604 + 29.4 + 14586.6 + 2704.8+ 		  9360.4 =37284 N

Wmax =37284 N

El sistema  se  estabiliza  hasta  llegar  a  su  carga nominal al inicio 	   de  carrera de ascenso de la carga , esta es

Wnom = 27923.4 N

Esta carga total es variable ya que al elevar el petróleo,  el cable se 	va  enrollando  en  el  tambor  y  el  peso  del  cable disminuye. 	Además el  petróleo  se  descarga  a  la  tubería  de  derivación  por  lo  	que  a una 	profundidad   antes   de   llegar     a     la  superficie   el 	peso del fluido   comienza a disminuir.

Estas relaciones se pueden modelar  así:

Peso del cable: El cable se elevará con una  velocidad de 3.81 m/s.

El peso del cable es 0.88 Kg/m. Entonces la tasa de disminución del

peso del cable es:

WT = Wnom - = 27923.4 – 3.352 x 9.8 x (t-1s)

WT =27923.84 – (32.849t -32.849)

El tiempo de elevación promedio aproximadamente  si no existe 	ningún  paro al elevar la carga es:

El petróleo comienza a desviarse a una longitud de:

1676.4-L =1676.4- 402= 1274.4

Por lo que WT = 27923.84 – (32.849t-32.849)

El peso del petróleo, cuando comienza  a   salir   por    la    tubería  	  de derivación hacia los tanques de almacenamiento se lo estima así:

Dado todo este análisis se puede graficar la variación de la fuerza en 	  el cable durante la extracción del petróleo.

Figura 3.6  Variación de la fuerza en el cable

La fuerza varia con el tiempo con lo cual para análisis posteriores de 	 fatiga se recomienda  tomar  la  fuerza  media  que  actúa  durante la 	  elevación de la carga

Análisis del cable:

El cable seleccionado  es   un   cable   6 x 19 alma  de acero torcido

Regular  acero  arado   extra mejorado . Se probará con un diámetro

de 9/16”. Y se procederá a evaluar los factores de seguridad.

Análisis por fatiga:  Un  cable   metálico    que  se utiliza sobre

poleas  finalmente  fallara   por  desgaste  y fatiga. Cuando un cable

cargado se flexiona o  se  dobla  sobre una  polea,   tal  elemento se

estira   como un  resorte, roza  contra  la  garganta   de  ella y origina

así el  desgaste  del propio cable y su  polea. La  magnitud  de  este

efecto   depende  de  la  presión del   cable   sobre   la  ranura  de   la

roldana.  Esta  presión   se   denomina   presión   de    apoyo  y    una

estimación de su magnitud es:

donde F es la tensión en el cable, dr es el  diámetro del cable y ds  es 	  el diámetro primitivo de la polea.

Figura  3.7 Diagrama de fuerzas sobre polea

En la  practica  existe  un  diagrama p/Su  para determinar  la  vida de

un   cable;    p    es    la  presión   de  apoyo  y  Su   es  la  resistencia

ultima a la 	 tensión  del  alambre.  La  abscisa   es   el   número    de

flexiones que ocurre durante el tiempo total de servicio del cable.

La figura 3.8 presenta este diagrama:

Figura 3.8 Diagrama de determinación de vida del cable

La tensión permisible a  la  fatiga  cuando  el alambre se flexiona 	  cierto  número de veces  es :

El factor de seguridad para el caso de la fatiga será:

Donde  Ft  es la tensión donde el cable esta flexionado.

El cable se  flexiona  a través del tambor, de la polea loca y de la

polea que está en la pluma de la grúa.  Se  cuenta  como una flexión

el efecto de doblar  y  desdoblar  el  cable al  pasar  por  una  polea  o

tambor. El  numero  total  de  flexiones en un ciclo de subida y bajada

son 5. En un un tiempo de 45min se realizan 3 ciclos.

La  grúa  trabaja  aproximadamente  15  horas  al  día durante 320

días  según datos recopilados en el campo.

La duración de un cable esperada dadas  las  condiciones de trabajo

es de unos dos años mínimo.

El número  de  total de flexiones durante el tiempo esperado de vida

del cable  será:  N = 5 x 3 = 15 en 45 min. →0.75h ; En el día →15h

serán 	  300 flexiones ; En el año→320dias  serán  96000  flexiones;

En  2 años 	serán 192000 flexiones. Con este valor se ingresa a la

grafica p/Su  vs N y se obtiene que la relación p/Su  es 0.003.

La  resistencia  ultima  de  tensión  del  alambre  de  acero  arado  	extra 	  mejorado   según   los   datos  del  fabricante  es  de  	aproximadamente 	  18900Kg/cm2 . El valor  de  la  fuerza  donde el 	cable esta flexionado es 	  el valor promedio entre la fuerza  del  cable  	al elevar la carga y al bajar 	  sin carga  pero  soportando  el  		peso  del  cable  en  el  tramo  del cable 	  donde se requiere la 	mayor fuerza.

Esto es:

Entonces  con  un  factor  de  seguridad  de  1.5  para  diseño  por 	fatiga 	  recomendado en el libro de Diseño de Maquinas de Faires se 	tiene que 	  para que el cable  dure  2  años con  las condiciones 	dadas, el diámetro 	  de la polea o tambor debe de ser:

El  valor  del  diámetro  de  las poleas  es  alto  y  esto  requiere  que

la maquinaria   sea   de   mayor   tamaño  incurriendo  en  un costo

inicial 	  apreciable y también  en  un  costo  de  operación

considerable dado el hecho de que se requiere mayor potencia para

impulsar  los  elementos de esta maquina.

Para    esto    el   fabricante   da   un   tamaño  mínimo   aceptable   y

el    recomendado     según    la    tabla     suministrada        dada      a

continuación:

|  |  |  | D (DIAMETRO DE POLEAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCION DEL CABLE |  | A(MINIMO |
|  |  |  | R(RECOMENDADO) | ACEPTABLE) |
| 6 X 7 |  |  | 72 x d | 42 x d |
| 6 x 17Seale |  |  | 56 x d | 37 x d |
| 6 x 19Seale |  |  | 51 x d | 34 x d |
| 6 x 16 Filler |  |  | 45 x d | 30 x d |
| 6 x 26 Warrington Seale |  | 42 x d | 28 x d |
| 6 x 25 (6 x 19 Filler) |  | 41 x d | 27 x d |
| 6 x 31 Warrington Seale |  | 38 x d | 25 x d |
| 6 x 37 Warrigton Seale |  | 31 x d | 21 x d |
| 6 x 41 Warrigton Seale |  | 28 x d | 19 x d |
| 6 x 43 Filler Seale |  | 31 x d | 21 x d |
| 6 x 49 Filler Seale |  | 28 x d | 19 x d |
| 8 x 19Seale |  |  | 36 x d | 24 x d |
| 8 x 25 (8 x 19) Filler |  | 29 x d | 19 x d |
| 8 x 7 Resistente a la Rotación | 51 x d | 36 x d |

TABLA 2  Diámetro de poleas recomendado

Para  un  cable   6 x19 Seale  alma  de   acero    se   recomienda  51d,

nos da una polea de   73 cm. y  el  mínimo  aceptable  es  de    D =34d

que nos da una polea de 48.5 cm. Se escogerá una relación intermedia

de D = 42d para equilibrar los costos de la maquinaria  y la  vida útil del

cable. Con esta relación nos da una polea de 60 cm.

El  fabricante nos da una grafica de la variación de la vida útil del           	cable al variar la relación D/d.

Figura 3.9  Vida útil relativa vs D/d

En   nuestro  caso: (D/d)1 =80.3/1.428 = 56.2  nos   da   una  vida   útil

relativa de 77 y    (D/d)2 =60/1.428= 42  da  una  vida  útil  relativa  de

43. Esto nos  da  una variación  de 77-43 =34.O sea  nos  da  una

reducción del 34% de  la vida útil, esto  es el cable durara con este

diámetro de polea o tambor 1.3 años.

Existe otra opción que permite alargar la vida del cable. Al  cambiar 	  por 	uno más flexible se aumenta la vida del cable. Probamos  con 	  un 6 x 37 alma de acero torcido regular acero arado extra mejorado.  	Este cable 	  tiene  exactamente las mismas  características   de 	peso y resistencia   del cable anteriormente seleccionado solo que es 	más flexible.

El fabricante   nos   da   una   tabla  de  factor  de  vida  útil para 	  	estimar  la variación de la vida útil relativa del cable.

| Construcción | Factor | Construcción | Factor |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 x 7 | 0.57 | 6 x 37 WS | 1.31 |
| 18 x 7 | 0.67 | 8 x 25 F | 1.39 |
| 6 x 19 S | 0.80 | 6 x 41 WS | 1.39 |
| 6 x 21 F | 0.92 | 6 x 43 FS | 1.54 |
| 6 x 25 F | 1.00 | 6 x 49 FS | 1.57 |
| 6 x 31 WS | 1.09 | ------- | -------- |

Tabla 3  Factor de vida útil según tipo de cable

Si      se    cambia    un    cable   6x19S (factor 0.80) por  uno  6x37WS

(factor  1.31)   se   puede   esperar    un    aumento   en   la  vida útil de

1.31-0.80= 0.51 , o sea   del   51%. Esto es la vida del cable seria de 2

años.

La vida del cable  también depende  de   una  adecuada lubricación

del    cable,   del     estado    y  de   una adecuada alineación de las

poleas, de las capas  de  cable  que  están  enrolladas  en  el  tambor

y ,  factores  de instalación y manejo durante la operación.

El costo de un cable depende de su construcción. Para una longitud 	de  1706.4m, un diámetro de 9/16, alma  de  acero y acero extra 	mejorado  se tiene que una construcción:

6x19  $ 4095.36

6x37  $  5119.2

En    4    años   se    ahorrará   aproximadamente   4000   dólares si se

adquiere un cable 6x37. En el paso de los años el ahorro es mayor por

lo que se justifica la sustitución  del cable.

Por lo tanto   se    utilizara   un  cable  6 x 37  alma  de  acero  torcido

regular acero arado  extra mejorado de 9/16“ con una polea o tambor

de 60 cm de diámetro

Análisis estático: El  análisis    se   basa    en   que   el  cable  solo

se   encuentra    sometido  a   esfuerzos  axiales ,    lo  cual    en   la

práctica    es   real.    La      primera     consideración   efectuada   al

seleccionar un cable es  determinar  la  carga  estática.   Esta  carga

esta    compuesta   de   la   carga  muerta,     cargas    de      manejo

(originadas  por  detenciones o arranques repentinos en el movimiento

de la carga) , cargas de choque y friccionen las poleas y cojinetes.

La carga maxima es Wmax =37284 N

La fricción en las poleas. Se recomienda un 7% de perdidas  al pasar 	el cable bajo carga sobre una polea. Existen 2 poleas por las que pasa  	el cable: la polea loca situada al frente del tambor y la  polea montada  	en la pluma de la grúa.

Las perdidas por fricción =  0.07 x 2 x 37284= 5219.7 N

Por consecuente la máxima carga estática será:

Wmax =37284+ 5219.7= 42503.7 N

Cuando un cable pasa sobre una  polea ranurada se produce cierto

acomodo  de     sus    elementos, cada uno  de los alambres y torones

debe 	 deslizarse sobre   varios     otros, y      es de esperar que ocurra

alguna flexión. Es    probable   que     en   esta   acción   compleja   se

produzca   cierta    concentración    de   esfuerzos.    El    esfuerzo   de

tensión en los alambres exteriores se expresa así:

Donde dw es  el  diámetro  del  alambre, D es el diámetro de la polea y

E   es   el modulo   de elasticidad del cable. El diámetro del alambre es

dw = 0.045d para un cable  6 x 37.

En   el caso  del  área   metálica  el  fabricante   lo  toma  como  el

área circundante en relación al diámetro nominal del cable.

El modulo de  elasticidad  basado  en  el  área  metálica  mencionada

es     para     un       cable   6 x 37       Alma     de    acero      es

5600 Kg/mm2→560000Kg/cm2

Por lo tanto la tensión en el cable al doblarse será:

La  resistencia a la  ruptura  mínima  para este cable es de 15200 Kg.

El factor de seguridad esta dado por:

Este    factor    puede parecer    bajo pero dado el presente análisis de

cargas    estáticas     realizado     y  el     análisis    de  fallas por fatiga

realizado,  libros  recomiendan  un  factor  de seguridad mínimo de 3.

Por lo que el cable cumple el requisito.

Los    fabricantes   recomiendan   factores de seguridad basados en la

carga 	muerta, esto es, el peso de la carga,  estructuras  soportantes  y

el peso del propio cable.

El fabricante recomienda  para  grúas  para  uso  en  pozo de minas

un  	factor   de  seguridad  de 5. Con  lo  que  se  cumple  con  la

norma  del 	fabricante.

Alargamiento del cable de acero: El  alargamiento  de  un   cable

de acero en uso se podría ser producto de varios factores:

-El alargamiento   debido   al   acomodamiento  de  los  alambres en

los torones y los torones  en el cable cuando esta puesto en servicio

lo que usualmente   se   conoce   como    “Alargamiento

permanente     por construcción”

El  fabricante  da  una  tabla  para  el  %  de  longitud  del  cable  que

se elonga:

C A R G A ...................................................% Longitud del Cable   							.

Alma de Fibra ...........Alma de Acero

Liviana (Factor de Seguridad 8:1)............ 0.25 ...................0.125

Normal (Factor de Seguridad 5:1)......... …0.50 ....................0.25

Pesada (Factor de Seguridad 3:1).............0.75.....................0.50

Pesada con muchos dobleces y deflexiones...hasta 2.0 .   hasta 1

Tabla 4  Alargamiento del cable por construcción

El alargamiento elástico debido a la aplicación de una carga axial.

Esta  obedece la siguiente relación:

Alargamiento Elástico = CL / EA (mm)

Donde:

C = Carga aplicada (Kgf)

L = Longitud del cable (mm)

E = Módulo de Elasticidad según tabla (Kg/mm2)

A = Área aparente del cable (Circulo circundante) (mm2)

El alargamiento por construcción para nuestro cable:

ΔL = (0.25/100) x 1706400mm = 4266 mm = 4.27m

El alargamiento elástico debido  a la carga nominal

El alargamiento total será: = 5.42 + 4.27 = 9.69 m

Accesorios

Para conectar el cable con el pistón donde se encuentra el émbolo se

usará un casquillo vaciado con pasador  como el  de la figura 3.10.

En éste los alambres del cable  son  abiertos  e introducidos en el

casquillo para despues vaciar usualmente  plomo fundido en el

casquillo para así la parte terminal del cable y el casquillo queden

como una sola pieza.

Este tiene una eficiencia del 100%.

Fig. 3.10 Casquillo vaciado con pasador

3.2 Análisis y Diseño del Tambor

Para elevar las cargas, los cables  deben  tener  un  extremo  fijado a

un tambor    de     modo   que  al  girar  éste  el   cable   se   va

arrollando helicoidalmente sobre él.

La  fijación  del   cable   al   tambor  se   lo   realizará   por  medio  de

dos sujetadores  los  cuales  sujetan  el  extremo  del  cable al ala del

tambor como se muestra en la figura.

Figura  3.11 Anclaje del cable al tambor

La  superficie  del   tambor  se  la hará ranurada helicoidalmente para

guiar   el   cable   al   arrollarse  y  mantener  sus  espiras,  con  cierta

separación,   evitando   que   se  monte  la  una  con  la  otra. De esta

manera  se  prolonga  la  vida  del  cable eliminando el roce entre sus

caras.

A medida   que   el  cable  trabaja  en  las  ranuras, los alambres y los

torones se deslizan unos sobre otros en un esfuerzo para ajustarse a

la  curvatura  del  tambor. Para  permitir  este movimiento las ranuras

deben  ser  ligeramente  mayores  al  diámetro  real  del  cable.   Una

canaleta muy estrecha no solo apretara el cable, dañándolo, sino que

además,  la  presión  que  produzca  impedirá  el  libre movimiento de

alambres   y   torones.    Una   canaleta   demasiado  ancha  no   dará

suficiente  apoyo  al  cable,  causara  su  aplastamiento  y   restringirá

también el libre movimiento de sus elementos estructurales.

El fabricante recomienda las siguientes medidas:

Figura  3.12  Tamaño de las ranuras en el Tambor

Para las ranuras del  tambor que  se  está  diseñando se   tendrán las

siguientes medidas según las recomendaciones del fabricante:

α=120º Espaciamiento:0.15(14.28)=2.14mm; r=0.54(14.28) =7.71mm

Además   para   prolongar   la   vida   del  cable, el tambor deberá ser

suficientemente  largo  para  evitar  en  lo máximo acumular capas de

cable al  enrollarse sobre el tambor. El fabricante da una formula para

calcular la capacidad en metros de cualquier tamaño de tambor.

Todas las dimensiones son en mm.

Figura  3.13 Dimensiones recomendadas para el tambor

Longitud del cable (L) = (A+B) x A x C x K     donde

L= longitud del cable

A= profundidad de las capas de cable = (H-B)/2 – M

B= diámetro del tambor central (mm)

C= ancho del interior del carrete

M= Claro  de  seguridad entre el cable y el borde del carrete.  Se 	  recomienda  que este sea por lo menos igual al diámetro del cable.

D= Diámetro del cable(mm). Se recomienda tomar como referencia  	  el  diámetro nominal más 4 %.

K = 0.003142/D2

H = Altura del carrete

La  longitud  del  cable  es  L = 1706.4 m    El diámetro del tambor es

B = 600 mm. El  diámetro  del  cable es 14.28 mm más un 4% nos da

D =14.85 mm. El claro de seguridad será de M = 60mm.

Entonces:

Se requiere que el ancho en el interior del carrete sea el máximo para

evitar que se forme una excesiva cantidad de capas de cable sobre el

tambor  ya  que  se  produce  desgaste  y  severas  tensiones de

aplastamiento  en el cable. Pero también existirá un límite de espacio

ya que  el  malacate  ira montado sobre la  plataforma  trasera  de  un

camión. Con un  ancho de  1300 mm  se  tendrá  una  profundidad de

capas de:

A =127 mm.    Con    esta    profundidad    de    capas   se   tienen

aproximadamente:

14.28 x N = 127                    N= 9             9 capas de cable.

La altura del carrete será:

El espesor  del  ala  se recomienda sea del espesor del cable esto es

1.428 cm.

Material del tambor:

Cuando  el   cable  roza  con  la  superficie  del  tambor  se  tienden a

desgastar  ambos. La  magnitud  de  tal efecto depende de la presión

del   cable   sobre   la   ranura   el  tambor. Si  la  presión  es  alta,  la

resistencia  a  la  compresión  del  material  del  tambor  en  la  ranura

podrá   ser    insuficiente   para   soportar   el   desgaste    excesivo  o

deformación del    fondo   de   la   canaleta  que  dañara los alambres

exteriores del cable y reducirá su vida útil.

La presión entre el cable y la superficie del tambor viene dado por :

El fabricante proporciona una tabla que indica las presiones máximas

para distintos tipos de cables operando sobre tambores acanalados.

Tabla 5  Presiones máximas sobre tambores

La  presión  sobre  el tambor aumenta a medida que se enrolla sobre

éste,  esto    es   debido  a  que   cuando  se  enrolla  una  capa   esa

superficie anular  del tambor  queda  comprimida, y al enrollarse  otra

ejerce una presión adicional a esa superficie.

En nuestro caso la carga varia por lo que la presión adicional ejercida

sobre la  sección del  tambor  no  va  a ser constante. El tiempo que se

demora el cable en recorrer el ancho del tambor es:

1300 = 14.85N→N=87.54    L= πDN = 165m   t=L/v = 165/3.81=43.3s

Para  que  el  cable  llegue a  la   misma  posición  pasan 86.6 s. Dado

que se tiene  la  variación  de  la  fuerza  en el tiempo, y si tomamos la

sección afectada al arranque se tiene las siguientes fuerzas:

| t | 0 | 86,6 | 86,6 | 173,2 | 173,2 | 259,8 | 259,8 | 346,6 | 346,6 | suma | Prom. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 42503 | 25511 | 25511 | 22267 | 22267 | 19422 | 19422 | 15121 | 15121 | 207145 | 23016 |

Tabla 6 Fuerza en  cable a lo largo del tambor

Entonces la presión que actúa sobre una  sección del tambor será:

El cable   que   se utiliza  es  el  que el  fabricante llama Cascabel RD

(Torcido Regular a la derecha).En  la  tabla  5  observamos  que para

este cable el material de la canaleta debe ser un Acero al Manganeso

o   el   equivalente   con  una  presión  máxima  de 210 Kg/cm2.  Esta

presión es la mitad de que se requiere por lo que se probará un acero

al manganeso de mayor resistencia.

| Acero Bajo Carbono | 17 a 20 Rockwell “C” |
| --- | --- |
| Acero Manganeso o Equiv. | 30 a 35 Rockwell “C” |

Tabla 7  Dureza Recomendada para Canaletas  Tambores

La    dureza    recomendada   por   el  fabricante  para este  Acero   al

Manganeso  debe  ser  de  30  a  35 Rockwell C.  En  el   mercado se

tiene    tubos   de   acero   al   manganeso   que    cumplen   con    las

caracteristicas deseadas. El  fabricante  recomienda  que  para  estos

tubos   se    tiene   un   límite   de elasticidad aproximado de 900MPa,

una resistencia a la tracción de 1200MPa y una dureza de 39 RC.

Diseño por Análisis Estático del tambor

El tambor esta sometido a las siguientes fuerzas según el diagrama:

Figura  3.14  Diagrama de fuerzas sobre el tambor

El tambor esta sometido a esfuerzos de:

1) Compresión: El tambor estará sometido a una presión exterior dada

por   el enrollamiento   del   cable   alrededor   del tambor. Esta presión

tiende a comprimir radialmente al tambor.

2) Flexión: El  tambor  va  a  tender  a  flexionarse  por  el  efecto  de la

fuerza   que   actúa   sobre  el  cable.  Y también por el peso del propio

tambor y del peso del cable enrollado sobre él.

3) Cortante de torsión: Al girar el tambor tendera a torcerse.

Se recomienda  que   el   espesor  del  tambor  sea  el del diámetro del

cable,  cuando   existe  una  capa,   en  nuestro caso  en el que existen

varias capas probaremos con un espesor de 3 cm.

El tambor no se lo puede  considerar  como un cilindro delgado ya que

para que se cumpla esto el  espesor  debe  ser : t < 1/10R. En  nuestro

caso  3 < 1/10(60/2)→   3, no es menor que 3 con lo que no  se

cumple la condición.

El tambor  estará  sometido  a  diversas  solicitaciones  de esfuerzo. El

punto  a   analizar   es   la   mitad    del    ancho   del    tambor (punto A

aproximadamente) que es donde existe el máximo esfuerzo de tensión

provocado al flexionarse el tambor por la acción de la fuerza del  cable

al elevar la carga y por acción del peso del tambor. El  análisis estático

se lo realizara en el momento  en que se comienza  a  elevar  la  carga

que es cuando  existe  la  máxima  fuerza  en  el  cable y también se lo

analizará en el momento  en  que  está elevada la carga cuando existe

la máxima presión externa sobre el tambor. El estado de esfuerzos del

punto A se muestra a continuación:

Figura 3.15 Estado de esfuerzos punto A

Se analizará  primero  cuando  el cable  está enrollado sobre el tambor

en el tiempo donde existe máxima presión  y  todavía  existe carga que

elevar. Esto se da  los 346.4 s y la carga es de 15121 N

La  máxima   presión   sobre  el   tambor    ya   se  calculó  y es  igual a

48.2MPa. El   esfuerzo   tangencial  de   un   cilindro  de  pared  gruesa

sometido a una presión exterior  se lo calcula:

Este es el esfuerzo de compresión.

El momento de flexión causado por  el  peso  del tambor  y el  peso del

cable  que se lo toma como una carga  distribuida. Los extremos se los

tomará    como   simplemente    apoyados   debido  a  que   se    usará

rodamientos que tengan una capacidad de desalineación aceptable.

Según la tabla de  vigas  ubicada  en el apéndice C tenemos para esta

condición:

El peso del cable que está enrollado en ese instante:

W=346.6 x 3.81 x 0.88 x 9.8

Según  la  tabla  de vigas para una carga puntual en la parte central de

la viga se tiene:

Donde la fuerza P es 15121N en ese momento.

El esfuerzo de flexión será:

El esfuerzo cortante en ese momento  será:

Aplicando el esfuerzo efectivo de Von Misses para dos dimensiones

dado que el material es dúctil:

Ahora analizaremos al arranque del cable.

La presión en ese instante es:

Donde P es la máxima fuerza en el cable.

El momento de flexión  causado por el peso del tambor (al arranque se

asume que todo el cable esta desenrollado del tambor)  que se lo toma

como una carga  distribuida, según la tabla de vigas

El esfuerzo de flexión será:

El esfuerzo cortante máximo  será:

Aplicando el esfuerzo efectivo de Von Misses para dos dimensiones

Con lo cual se verifica que el tambor resistirá las cargas aplicadas.

Diseño por Fatiga

La fuerza  en el  cable varía a lo largo de todo el ciclo de extracción de

petróleo. Por esto se tomara la fuerza media  que actúa sobre el cable.

El análisis se basara en el esfuerzo de torsión y  flexión causado por la

fuerza del cable y el peso del tambor y el cable.  La  fuerza  media  del

cable tiende a generará un  esfuerzo   fluctuante al viajar  a    largo del

tambor . El  esfuerzo   cortante  es   generado  por la torsión media del

ciclo que se asumirá constante durante el periodo  del viaje del cable a

lo largo del tambor.

Las reacciones en Y serán :

Las  reacciones  en X cuando la fuerza sobre el cable esta en el centro

es:

Las reacciones en x cuando la fuerza del cable está en el extremo

izquierdo y derecho del tambor serán:

en general:    R1x = F(1- a/L)      R2x = F(a/L)

Los     momentos    en    el     plano    YZ  y  XZ utilizando funciones de

singularidad:

Las reacciones  en  el  plano  xz  varían  según la posición del cable al

recorrer lo largo del tambor por lo que se deja expresado. A 	continuación 	se muestra los diagramas de momento en los planos yz, 	xz y el momento resultante:

Figura 3.16 Diagrama de Momentos en el Tambor

Esta variación sucede aproximadamente cada 43.3 s.

La    máxima  variación  del  momento  se  encuentra  en  la  mitad  del

tambor.

La variación del momento total con el tiempo en este punto se muestra

a continuación:

Figura 3.17  Variación del Momento en el tambor con el tiempo

El grafico nos indica que estamos en caso de flexión fluctuante.

Las componentes alternantes y medios del momento en la mitad del

tambor son:

El par de torsión tendrá las mismas variaciones en el tiempo que tiene

la fuerza sobre el cable por lo que:

La presión  externa  producida  por  el  arrollamiento del cable también

varía dado que varía la fuerza sobre el cable. Dados que los esfuerzos

a compresión no causan fallas a fatiga , estos no se los considerará en

éste análisis.

Los máximos  esfuerzos  alternantes  y  medios  de  flexión  y  cortante

torsional serán:

En el tambor no existen escalones , ni  variaciones  de  diámetro por lo

que se desprecia el efecto de concentración de esfuerzos.

La resistencia a la fatiga corregida:

La carga  es  a  flexión  y torsión  por lo que Ccarga=1.0. Para diámetros

mayores a 250mm se usa Ctamaño=0.6. La superficie del tambor se

encuentra maquinada por lo que para un  Sut= 1200 el

.El tambor está expuesto a un entorno

corrosivo  por  lo  que  se  incluye  en  el  factor de efectos diversos. La

experiencia  en  el  entorno  y condiciones de operación señalan el uso

de Ce= 0.6. A temperatura <450ºC  Ctemp=1 y con  una confiabilidad del

50% Cconfiabilidad=1. Por lo que:

Se= 1.0 x 0.6 x 0.69 x 1 x 1 x 0.6 x 600 = 149.04MPa

El tambor gira  a  torsión y flexión combinadas. El par de torsión medio

es considerado constante en el intervalo  de  tiempo entonces estamos

en   presencia   de   esfuerzos  multiaxiales  simples  debido  a  que  la

componente  alternante  del  esfuerzo  principal  debido  únicamente  a

flexión,  está  en  dirección constante.    El método de Von Misses para

estos esfuerzos biaxiales:

Dado  que  tanto  el  momento  como  el  par  de  torsión  están ambos

Causados por la misma fuerza aplicada, son sincrónicos y en fase, y al

variar  al  elevarse  la  carga  mantendrán  una  relación  constante. Se

aplica   entonces   la   siguiente   formula  para   aplicar   el   factor   de

seguridad:

Con lo cual se verifica que el tambor no fallará por fatiga.

3.3 Cálculo y Diseño del Árbol de Transmisión

El árbol  de  transmisión será el encargado de trasmitir potencia al

tambor para poder elevar la carga. La potencia llega a la flecha a 	través de una transmisión  de cadena y rueda dentada la cual  	transmite la potencia de un  motor. El torque del árbol se transmite al  	tambor por medio de un embrague.

El  material  de  la  flecha  usualmente  es el acero ya que minimiza las

deflexiones por tener un modulo de elasticidad elevado. La mayor 	parte de las flechas se fabrican a partir de un acero al bajo o medio 	carbono, ya sea rolado en frío o en caliente, aunque cuando también 	se requiera de superior resistencia, se aplican aceros de aleación. En 	flechas de diámetros menores de 3” se recurre al acero rolado en frío, 	y en tamaños mayores se utiliza acero rolado en caliente.

Las cargas  a  las que estará sometido el árbol son altas por lo que se

seleccionará  un  acero de aleación. Se utilizará  un acero AISI 4340 . 	Este es un acero al molibdeno más cromo más níquel, que combina 	alta resistencia mecánica (la mayor del mercado) con buena 	tenacidad. Sus  propiedades  y  características   se   encuentran  en  el

Su resistencia a la tensión  es  de 882.59 MPa, su  limite elástico es de

686.44 MPa.

El diseño de forma de la flecha  es como sigue:

La flecha  se  encuentra  apoyada  en  dos   rodamientos  A  y F en los

extremos,  los cuales van dentro de sus respectivas carcasas que van 	empernadas con los marcos de acero que forman el bastidor de la 	máquina . Estos rodamientos mantendrán en su lugar por medio de 	hombros en la flecha y por el empernamiento de la carcasa al bastidor. 	En el  extremo derecho de la flecha se encuentra la rueda dentada la 	cual va acoplada a la flecha por dos cuñas tipo paralela en el punto G, 	se mantiene en su lugar por un hombro en su parte izquierda y por un 	anillo de retención en la parte derecha. El tambor va apoyado en los 	rodamientos D y E , esto es , las carcasas de estos rodamientos van 	empernadas a unas bridas soldadas a las alas del tambor. Los 	rodamientos se mantienen en su lugar por el mismo método que los 	dos anteriores .El embrague va acoplado al eje por medio de una cuña

en B.

Las   dimensiones   de   la   flecha  se   muestran   en la figura.3.19. Se

procederá  a  determinar  los   factores   de  seguridad  asumiendo  los

diámetros  en  los  puntos  de  interés.  Los  radios  de chaflán para los

rodamientos se los probará con un valor de 3 mm

Figura 3.18 Geometría del arbol

3.3.1  Diseño por fatiga del árbol de transmisión

Las cargas que actúan sobre la flecha se ilustran a continuación:

Figura 3.19 Cargas sobre la flecha

Donde:

WT : es la reacción del peso del  tambor, del peso medio del

cable   en  todo  su ciclo, del peso de las placas laterales del 	           tambor, y el peso de los tambores de los frenos.

WE : es el peso del embrague. Este es aproximadamente

222Kg→2175N

WP : es   el   peso    de   las   ruedas dentadas   . Este es

aproximadamente 224.87 Kg→2203.72N

Fc : es la tensión que ejerce la cadena sobre la rueda dentada.

Esta fuerza se encuentra a un ángulo de 20.9º con la horizontal.

La fuerza promedio al elevar la carga será:

F1 y F2 : son  las  reacciones  en los  apoyos  del  tambor  de  la

fuerza   media   sobre   el   cable. El   cable  viaja  a  lo largo del

tambor .Cuando el cable esta en el centro las reacciones serán:

Cuando este es los extremos del tambor las reacciones serán:

F1=19164N     F2=0N

F1=0N     F2=19164N

Wa  : es el  peso  del  árbol  de  transmisión . Asumimos  que  el

diámetro es de 120 mm por lo que :

Dado que los cojinetes tendrán una capacidad de desalineación

aceptable,   se    admite que el eje es una viga simplemente 	   	apoyada, y que las cargas y las reacciones en los cojinetes son 		fuerzas concentradas.

Resolviendo en los planos xz y yz se tiene que :

Este es el caso para el caso en que el cable esta en la mitad del

tambor

Para los casos en que esta el cable en los extremos:

Los momentos de  flexión  se los  determinara de las graficas de

momento. Se asume   que  el  cable comienza a enrollarse en el

extremo  izquierdo  en  t =0.  Dichas  gráficas  resultan    de   las

siguientes  funciones  de singularidad:

Figura  3.20 Momentos en la flecha

Los momentos  flectores  varían  de manera fluctuante desde un

valor  máximo  hasta  uno  mínimo  en  cada  punto  de la flecha

debido a las diferentes posiciones del cable. Se pude notar  que

la máxima variación del momento está en el punto C .

El par  de  torsión  aplicado  se asumirá uniforme sobre el tramo

de  flecha  entre  los  puntos B  y G en la carrera en  que viaja el

cable a lo largo del tambor

Se  analizara  el  factor  de seguridad aceptable del árbol  en los

puntos de interés.

Para  el cálculo de la resistencia a la fatiga corregida se asumirá

una flecha sólida de diámetro 0.12 m. Se tiene entonces:

La carga es a flexión y a torsión por lo que Ccarga=1. Para un 		diámetro de  120mm se utiliza un

La superficie  es maquinada por lo que:  	  				. A  temperatura

<450ºC  Ctemp=1 y con una confiabilidad del 50% Cconfiabilidad=1.

El entorno corrosivo afecta la resistencia a la fatiga del material. 		Experiencias   con    el   entorno al  que  trabaja   la maquina    y

condiciones  de   operación   recomiendan  un   factor     de 		Cefectosvarios=0.6.

Se= 1 x 0.74 x 0.74 x 1 x 1 x 0.6 x 441.29 = 145MPa

A continuación se evaluará el factor de seguridad en cada punto

.

Punto A: Este  se   encuentra  a   0.021m  del rodamiento A. En

este punto se encuentra el asiento del cojinete con un chaflán 		de hombro a la derecha. El diámetro  del árbol se probará con 		80 mm.  El torque en   este punto es cero. El momento total 		alternante y medio será:

El factor  de  concentración de esfuerzos debido al hombro en el

eje soportando un  	momento   se lo  determina mediante la 		grafica situada en el apéndice B . El radio de la esquina se lo 		toma   de  3mm.  El  diámetro  del  hombro  es  de  0.09 m. Para

D/d= 0.09/0.08= 1.25   r/d= 3/80=0.0375      Kt =2.12

La sensibilidad a  las muescas para este acero será: para un

radio de muesca   de  3mm  y para un Sut de 882 MPa según la

grafica ubicada en el apéndice B.

q= 0.9

Kfm=2.0

Dado que la flecha gira a torsión y flexión fluctuantes y el par de

torsión se lo considera constante en el ciclo de avance del cable 		a lo largo del  tambor se  puede  decir que se crea un estado de 		esfuerzos  multiaxial   simple con  lo  que  se  permite  aplicar  el 		método de Von Misses para estos esfuerzos biaxiales:

Dado que tanto el momento como el par de torsión están ambos

causados  por  la  misma  fuerza  aplicada, son sincrónicos y en

fase, y  al  variar  al  elevarse  la carga mantendrán una relación

constante. Se  aplica  entonces la siguiente formula para aplicar

el factor de seguridad:

Lo cual se encuentra por encima del mínimo de 2.0.

Punto B : Este punto se encuentra a 0.177 m del rodamiento A.

Aquí se encuentra el   embrague   el   cual  se acopla al eje 		mediante una cuña. La flecha es maciza en ese punto y posee 		un diámetro de 90 mm. El torque en este punto es el medio 		calculado Tm= 5749.2 N Los momentos medio y alternantes 		serán:

La cuña  tendrá en sus esquinas un radio aproximado de  4 mm.

Dado  la  grafica  de  concentración de esfuerzos para este caso

en el apéndice B:

r/d = 4/90 =0.044    Kt=1.88   y      Kts=2.3

Para  un  radio de  muesca  de 4mm  y para un Sut de 882 MPa

q= 0.9 se comprueba que  Kf = Kfm=1.87     Kfs =  Kfsm = 2.17

Lo cual se encuentra por encima del mínimo de 2.0.

Punto C: Este  se  encuentra  a 0.317 m del rodamiento A. Esto

es el diámetro de   alivio del cojinete y que además sirve de 		hombro para el embrague. El radio de chaflán será de 3 mm.. El 		diámetro exterior del  árbol en este punto será de 90 mm.El 		torque es Tm= 5749.2 N.  Los momentos medios y alternantes 		serán:

El factor de concentración de esfuerzos debido al hombro en el 		eje se 	lo obtiene de la grafica en el apéndice B. El radio de la 		esquina se lo 	toma de 3mm. El diámetro del hombro es de 		100 mm.    Para    D/d= 100/90= 1.11       r/d= 3/90=0.033      		Kt=2.05    Kts=1.43    La sensibilidad 	a  las muescas para 		este acero será: para un radio de muesca  de 	3mm  y para un 		Sut de 882 MPa:

q= 0.9

Se comprueba que  Kf = Kfm=1.945     Kfs =  Kfsm = 1.387

Lo cual se encuentra por encima del mínimo de 2.0

Punto a D: Este se encuentra a 0.367 m del rodamiento A. Esto 		es el   diámetro     de alivio del cojinete. En   este   punto se 		encuentran uno de los momentos más altos. El radio de chaflán 		será de 3 mm.. El 	diámetro exterior del árbol en este punto 		será de 100 mm. El torque es Tm= 5749.2 N.  Los momentos 		medios y alternantes serán:

El factor de concentración de esfuerzos debido al hombro en el 		eje se lo obtiene de la grafica   en el  apéndice B. El  radio  de la

esquina  se  lo toma de 3mm. El diámetro del hombro es de 		120mm Para  D/d= 120/100= 1.2   r/d= 3/100=0.03      Kt=2.25    		Kts=1.8   q= 0.9     Kf = 2.125     Kfs= 1.72

Se comprueba que  Kf = Kfm=2.125     Kfs =  Kfsm = 1.72

Lo cual se encuentra por encima del mínimo de 2.0

Punto E: Este   es   un asiento de cojinete similar al que se 		encuentra  a  en  el   punto  D,  se   encuentra a 1.767 m del 		rodamiento A. El radio del chaflán es de 3mm. El diámetro de la 		flecha en   ese   punto   es de 100mm y tiene un hombro de 		120mm. El torque es Tm= 5749.2 N.  Los momentos medios y 		alternantes serán:

Para  D/d= 120/100= 1.2   r/d= 3/100=0.03      Kt=2.25    Kts=1.8

q= 0.9     Kf = 2.125     Kfs = 1.72

Se comprueba que  Kf = Kfm=2.125     Kfs =  Kfsm = 1.72

Con  el  procedimiento  anterior  se   tiene   un  N = 3.31  lo cual

satisface el mínimo de 2.0

Punto F: Este   es   un asiento de cojinete similar al que se 		encuentra en el punto A, se encuentra a 1.945 m del rodamiento 		A. El radio del chaflán es de 3mm. El diámetro de la flecha en 		ese punto es de 80mm y tiene un hombro de 100 mm. El torque 		es Tm= 5749.2 N. Los momento medios y alternantes serán:

Para  D/d= 100/80= 1.25   r/d= 3/80=0.0375      Kt=2.3   Kts=1.85

q= 0.9     Kf = 2.17     Kfs = 1.765

Se comprueba que  Kf = Kfm=2.17     Kfs =  Kfsm = 1.765

Con  el  procedimiento  anterior  se  tiene  un   N = 3.7  lo    cual

satisface el mínimo de 2.0

Punto G: Aquí se encuentra la rueda dentada acoplada al eje 		por medio    de  una  cuña ,   se  encuentra   a  2.099 m   del 		rodamiento A. El  diámetro de la flecha en este punto es de 		70mm.El torque es Tm= 5749.2 N.    Los momentos medio y 		alternantes serán:

La cuña  tendrá en sus esquinas un radio aproximado de  4 mm.

Dado la grafica de concentración de esfuerzos para este caso 		en el apéndice C:  r/d = 4/70 =0.057    Kt=1.75   y      Kts=2.24

Para un radio de muesca  de 4mm  y para un Sut de 882 MPa

0.9. Se comprueba que  Kf = Kfm=1.675     Kfs =  Kfsm = 2.116

Con el   procedimiento    anterior   se   tiene   un N = 2.8 lo  cual

satisface el mínimo de 2.0

Se concluye entonces que los diámetros escogidos son seguros

a la fatiga.

3.3.2  Diseño de la cuña

La  cuña  será  de  tipo   paralela  ya   que  son  las  de uso más

común. Se   recomienda   cuñas  cuadradas   para diámetros de

flechas de hasta 6.5 plg.  Por lo que escogeremos esta clase de

cuña.

La longitud de la cuña debe ser  inferior a 1.5 veces el diámetro

de la flecha a fin de evitar demasiada torsión con la deflexión de

ésta.Se recurrirá a la siguiente  tabla definida por la norma ANSI

para determinar el ancho de la cuña.

| Tamaños de cuñas para flechas de tamaño en pulgadas |
| --- |
| Diámetros de las flechas (in) | Ancho nominal de la cuña (in) |
| 0,312< d ≤ 0,437 | 0,093 |
| 0,437< d ≤ 0,562 | 0,125 |
| 0,562< d ≤ 0,875 | 0,187 |
| 0,875< d ≤ 1,250 | 0,25 |
| 1,250< d ≤ 1,375 | 0,312 |
| 1,375< d ≤ 1,750 | 0,375 |
| 1,750< d ≤ 2,250 | 0,5 |
| 2,250< d ≤ 2,750 | 0,625 |
| 2,750< d ≤ 3,250 | 0,75 |
| 3,250< d ≤ 3,750 | 0,875 |
| 3,750< d ≤ 4,5 | 1 |
| 4,5< d ≤ 5,5 | 1,25 |
| 5,5< d ≤ 6,5 | 1,5 |

Tabla 8 Tamaños normalizados de cuñas

Se utilizara   como  material de la cuña un acero al bajo carbono

SAE 1010. Su Sut=365MPa y Sy =303MPa.

La  falla  al corte  ocurre  cuando  la  cuña es  degollada   en  su

ancho en el contacto entre flecha y masa. El esfuerzo  debido al

corte es:

La falla por apoyo o aplastamiento ocurre por apretar cualquiera

de los lados a compresión. El esfuerzo promedio de apoyo es:

Se  analizara  este esfuerzo  mediante  análisis   estático   y   de

fatiga.

Para la cuña de la rueda dentada: Para  este caso el ancho de

la cuña recomendada es 19.05 mm La longitud será de 100mm.

Los   factores   de   seguridad   son   bajos  ya  que  en  caso de

sobrecarga la cuña fallarán antes que las flechas.

Para el caso de fatiga se toma el torque medio  Tm= 5749.2 N.

Por lo que no falla por fatiga.

Para la cuña  del embrague: Para  este  caso  el  ancho  de  la

cuña recomendada es 22.22 mm. La longitud será de 90 mm.

Para el caso de fatiga se toma el torque medio  Tm= 5749.2 N.

Por lo que no falla por fatiga.

3.4 Selección de Rodamientos

La decisión  de utilizar cojinetes de rodamiento en lugar de los  de 	deslizamiento es que se necesita un mantenimiento continuo de los 	últimos y en el campo de aplicación se ha notado que existe muy 	poco cuidado en lo que es la lubricación adecuada de componentes 	mecánicos,  con lo cual la experiencia recomienda el uso de cojinetes 	de rodamiento. Estos cojinetes son menos sensibles a interrupciones 	en la lubricación.

Otras ventajas son que tienen buena fricción al arranque y en 	operación, tienen buen arranque a baja temperatura , pueden sellar el 	lubricante dentro del cojinete, y lubricarse “de por vida” y además 	requieren poco espacio axial.

El primer paso para la selección es elegir el tipo de rodamiento que se 	va a utilizar. En el mercado los más comunes son los  rodamientos  de

bolas y de rodillos.  Los rodamientos de bolas exhiben una resistencia 	friccional menor que los rodamientos de rodillos . Esto los hace más 	adecuados para aplicaciones de alta velocidad, alta precisión, bajo 	par torsional y baja vibración. En contraste, los rodamientos de 	rodillos tienen una capacidad de carga mayor que los hace 	apropiados 	para aplicaciones de vida y de resistencia a la fatiga 	prolongadas, con 	cargas elevadas y de aplicación repentina.

Para seleccionar se tomaran las siguientes consideraciones:

Aplicación: malacate de grúa

Servicio: pesado

Velocidad de giro : Baja = 122 rpm

Cargas: Radiales grandes. Cargas axiales pequeñas

Vibración y Cargas de impacto: Si

Temperatura de operación: ambiente

Condiciones ambientales: Corrosivas

El fabricante recomienda para poleas de equipo de minería  un 	rodamiento de rodillos cilíndrico. Este rodamiento acepta cargas 	pesadas. Puede soportar cargas radiales solamente. Resiste cargas 	de choque y vibración. Este cojinete permite una desalineación 	aceptable , comparable  con la de los rodamientos de bola.

La capacidad básica de carga dinámica es una expresión de la 	capacidad de carga de un rodamiento basado en una carga constante 	que el rodamiento puede sostener por un millón de revoluciones. Para 	rodamientos radiales , ésta capacidad se aplica a carga radial pura.

La   vida   nominal  básica  en   horas   de   operación  esta  dada   por

L10h =500fhp

Donde  p=10/3  para  rodamiento  de  rodillos, fh   es  el  factor  de vida

requerida y se la obtiene de la siguiente tabla:

Tabla 9 Factor de vida rodamientos

Para maquinas de uso continuo , más de 8 horas al día y bajo la	aplicación elevadores de minas se tiene un fh de 4 a 5. 	Escogeremos 4.5.

Entonces:   L10h =500fhp   = 500(4.5)10/3 = 75222 horas

La vida ajustada será :

Donde a1 es el ajuste de vida por  confiabilidad,  con una confiabilidad

del 95% el factor de  confiabilidad es de 0.62. a2 es el ajuste de vida

por material. Al utilizarse el material usado en el catalogo el factor 	será 	igual a 1. a3 es el ajuste de vida por condiciones de operación 	dado que se encuentra a temperatura ambiente el factor será igual a 1

Trabajando a 15 horas diarias por 320 días al año se tiene que el 	rodamiento durara 9.7 años.

La carga sobre los rodamientos fluctuara en un periodo de tiempo fijo. 	Cuando esto sucede se toma la fuerza media sobre los rodamientos. 	Las reacciones en los rodamientos basados en la fuerza media del 	cable ya fueron calculados anteriormente.

Rodamientos D y E: los diámetros de las flechas son de 100mm. 	Las cargas axiales son despreciables por lo que se 	considerará las 	cargas radiales solamente. Por lo que Pr=Fr. Las máximas reacciones 	debido a la fuerza media sobre el cable cuando  éste se encuentra en 	los extremos del tambor son:

R1x = 19164N  y R1y =3760.4 N

Existen varios casos en los que la carga real de operación del eje es 	mucho mayor que la carga calculada teóricamente, debido a la 	vibración y/o al choque de la máquina . esta carga real del eje puede 	ser obtenida mediante el uso de la siguiente ecuación suministrada 	por el fabricante (NTN)

K= fw Kc

Donde  K es la carga real del eje (N), Kc es el valor teórico calculado y

fw es el factor de carga obtenido de la siguiente tabla:

Tabla 10  Factor de carga para rodamientos

Dado que  la  tabla  da el factor para la aplicación de grúa se usara un

fw = 2.5, por lo que  Pr = K= 2.5(19529.37) = 48823.42N

La capacidad de carga dinámica será entonces:

Se recurre a la  tabla ubicada  en el  apéndice  A  y  se  selecciona  un

rodamiento   de   rodillos  cilíndrico  para  una  flecha  de  diámetro  de

100mm.

Se seleccionara un rodamiento de rodillos cilíndricos NU2220E, con 	una capacidad básica de carga dinámica de Cr=335000N y una 	estática de Cor = 445000N. El factor de seguridad para ésta carga    	es: So = Co / Pomax = 445000 /324253 =1.37 lo cual ésta por encima del

valor mínimo de 1 para aplicaciones de velocidad baja y cargas 	grandes.

Las características de este rodamiento se dan en el apéndice A. Se

comprueba que las dimensiones de la flecha concuerdan con la

norma dictada por el fabricante.

Rodamientos A y F: los diámetros de las flechas son de 80 mm. Las 	cargas axiales son despreciables por lo que se considerará las cargas 	radiales solamente. Por lo que Pr=Fr

Las máximas  reacciones debido a la fuerza media sobre el cable 	cuando  éste se encuentra en los extremos del tambor son:

R1x = 16749.7N  y  R1y =9697 N

K= fw Kc  Pr = K= 2.5(19354.17) = 48385.4N

La capacidad de carga dinámica será entonces:

Se  recurre  a  la  tabla  ubicada  en  el  apéndice A y se selecciona un

rodamiento de rodillos cilíndrico para una flecha de diámetro de 80mm

Se seleccionara un rodamiento de rodillos cilíndricos NU 2316E, con 	una capacidad básica de carga dinámica de Cr=355000N y una 	estática de Cor = 430000N. El factor de seguridad para ésta carga    	es: So = Co / Pomax = 430000 /319827 =1.34 lo cual ésta por encima del

valor mínimo de 1 para aplicaciones de velocidad baja y cargas 	grandes.

Las características de este rodamiento se dan en el apéndice A.

Se comprueba que las dimensiones de la flecha concuerdan con la

norma dictada por el fabricante.

3.5 Diseño de Soldaduras

En el diseño de ensambles soldados hay que considerar la manera en

que se aplica la carga   en los ensambles, los tipos de materiales en la

soldadura  y  en  los   miembros  que  se  va a  ensamblar así como la

geometría del ensamble.

En la máquina existen 3 puntos en los que la unión por soldadura está 	sometido   a   altos  esfuerzos:  en la unión del tambor a las alas, en la 	unión  de  las  alas a la  brida  de  acople  y en la unión del tambor del

freno a las alas.

Unión  del  tambor  a  las alas: El   tambor  se  soldara  a  las  placas

circulares llamadas alas. Estas alas  sirven para asegurar que el cable

no se separe del tambor al enrollarse sobre él. Para esto se soldara el

tambor a las alas con una soldadura de filete 	alrededor del perímetro

del tambor.

El material del  tambor  es  un acero al manganeso y el material de las 	alas un acero 1018. El  electrodo que se utilizará es un E7018  ya que

se    recomienda   para  aceros  de  mediano  y  bajo  carbono  y   para 	reparación  de  maquinaria  pesada.  Además el fabricante del material

del  tambor  recomienda  ésta  soldadura. Posee  una  alta  resistencia

mecánica. Las  propiedades  de  esta  soldadura  se  encuentran  en el

apéndice A. Su  limite elástico es 480MPa y su resistencia máxima a la

tracción es 570 MPa.

Mott ,  en  su  libro  Diseño  de  elementos  de  maquinas,  proporciona

información  correspondiente   a   la   tensión   por   esfuerzo  de  corte

permisible  en  algunas  combinaciones  de  metal   base  y    electrodo

soldador, ésta información es reproducida en la siguiente tabla:

Metal base Tensión por esfuerzo de Grado ASTM Electrodo corte permisible

Estructuras tipo Edificio A36, A441 E60 13600 psi A36, A441 E70 15800 psi Estructuras tipo Puente A36 E60 12400 psi A36, A441 E70 14700 psi

Tabla 11 Tensiones por esfuerzo de corte para varias soldaduras

Análisis Estático

Se   realizará  el  análisis  al  arranque  de  la  carga  cuando  existe  la

máxima fuerza  sobre  el  cable.  El   cable  cuando  se encuentra en el

extremo  del  tambor  genera  la máxima carga sobre la soldadura. Las

fuerzas que actúan sobre la soldadura se muestran en la figura

Figura  3.21  Fuerzas que actúan en la soldadura del tambor al ala

Donde  W  es  la reacción  del   peso del tambor e igual a W= 5655.4/2

W= 2827.7 N , F es la fuerza al arranque  en el cable  en  un  extremo

del  tambor  F = 42504N y T  es  el  torque  generado  por  ésta  fuerza

T= 13388.85 Nm. . Las  propiedades del área  y  momentos  de inercia

para  torsión y flexión se encuentran en el apéndice B.

La  siguiente  tabla  recomienda  los  tamaños  mínimos  de  lado  para

soldadura de chaflán:

| Espesor de la placa (pulg) | Tamaño mínimo de lado para soldadura de chaflán (pulg) |
| --- | --- |
| < 1/2 > 1/2 – 3/4 > 3/4 – 1 1/2 > 1 1/2 – 2 1/4 > 2 1/4 – 6 > 6 | 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 |

Tabla 12  Tamaño minimo de soldadura

El espesor  del  ala  es  de  9/16” por  lo  que  se  escogerá  un tamaño

mínimo  de  ¼”.  El  espesor  de la  garganta será:  h = 0.707(0.00635)

h=0.00449 m. El área de la soldadura es:

A= πdh = π(0.63)(0.00449)=0.0088 m2 .

El punto inferior  del  tambor estará sometido a los máximos esfuerzos.

Estos serán:

Se escogerá  de la tabla la tensión por esfuerzo de corte permisible de

15800 psi, es decir, 108.55 MPa, dado  que  el  material  del  ala es un

A36 y la soldadura es E70.

Dado  que el esfuerzo al que es sometido la soldadura es de 9.61MPa,

menor   que  el   esfuerzo  permisible,   la  soldadura  resistirá  la carga

máxima.

Análisis a Fatiga

La  soldadura  estará sometida a esfuerzos fluctuantes debido a que el

cable viaja a lo largo del tambor.

F de 0 a 19164N . El torque medio es 6036.66Nm

W  constante  Wm  = W +   Wcablenedio/2 = 2827.7 + 7293/2 = 6474.2N

Para una junta con filetes paralelos el factor de concentración  Kt = 2.7

Kt = Kfs = 2.7 y    Kfs = Kfsm = 2.7

La resistencia a la fatiga corregida:

La  carga  es  a  cortante Ccarga=0.577 Para un diámetro de  600mm se

utiliza  un  f actor   de   tamaño Ctamaño=0.6. La superficie   basta  debe

usarse  para uniones  soldadas :

A     temperatura  <450ºC  Ctemp=1  y   con  una  confiabilidad  del  50%

Cconfiabilidad=1. El  entorno corrosivo  afecta  la  resistencia a la fatiga del

material. Por lo que Cefectosvarios=0.6.

Se= 0.577 x 0.6 x 0.49 x 1 x 1 x 0.6 x 285 = 29MPa

El factor de seguridad será:

Unión del tambor del freno al ala: Para  esto  se  soldará  el   tambor

a las  alas  con  una  soldadura  de  filete  alrededor  del  perímetro del

tambor. Se  utilizará  un  electrodo  E7018.  El diámetro de éste tambor

será aproximadamente de 90 cm.

Análisis Estático

El  análisis  es  similar  al anterior, se considera la carga  al arranque y

cuando el cable se encuentra en un extremo.

Las fuerzas que actúan sobre la soldadura se muestran en la figura:

Fig. 3.22 Fuerzas que actúan en la soldadura del ala al tambor del

freno

F es la fuerza al arranque del cable en un  extremo  del  tambor  donde

se enrolla el  cable   F = 42504N y  T  es  el  torque  generado por ésta

fuerza T= 13388.85 Nm.

El espesor  del  ala  es  de 9/16”  por  lo  que  se  escogerá  un tamaño

mínimo de ¼”.  El espesor  de  la  garganta   será:  h = 0.707(0.00635)

h=0.00449 m. El área de la soldadura es:

A= πdh = π(0.90)(0.00449)=0.0126 m2 .

El punto inferior del tambor  estará  sometido a los máximos esfuerzos.

Estos serán:

La tensión por esfuerzo de corte permisible es 108.55 MPa, dado que

el material del ala es un A36 y la soldadura es E70.

Dado que el esfuerzo al que es sometido la soldadura es de 5.71MPa,

menor   que  el esfuerzo  permisible,   la  soldadura resistirá   la   carga

máxima.

Análisis a Fatiga

La soldadura estará sometida a esfuerzos fluctuantes debido a que el

cable viaja a lo largo del tambor.

F de 0 a 19164N . El torque medio es 6036.66Nm

Para una junta con filetes paralelos el factor de concentración  Kt = 2.7

Kt = Kfs = 2.7 y    Kfs = Kfsm = 2.7

La resistencia a la fatiga corregida:

Se consideran los mismos factores.

Se= 0.577 x 0.6 x 0.49 x 1 x 1 x 0.6 x 285 = 29MPa

El factor de seguridad será:

Unión de las alas a la  brida  de acople : La  brida va  soldada  al ala

mediante un aro de acero . La  soldadura  será  de  filete  alrededor del

perímetro  del aro. El  diámetro del  aro  es  de 20 cm.  Se  utilizará  un

electrodo E7018.

Análisis Estático

El análisis es similar al anterior, se considera la carga al arranque y

cuando el cable se encuentra en un extremo.

Las fuerzas que actúan sobre la soldadura se muestran en la figura:

Fig. 3.23 Fuerzas que actúan en la soldadura del ala a la brida

F   es   la  fuerza al arranque  del   cable  en   un  extremo  del   tambor

F = 42504N    y   T   es    el   t orque    generado    por     ésta    fuerza

T= 13388.85 Nm.

W = Wtambor + Walas + Wtambor f renos = 5655.4 + 1537.6 + 327.86

W= 7520.8/2 =3760.4 N

El  espesor  del  ala  es  de  9/16”  por  lo  que  se escogerá un tamaño

mínimo de ¼”. El espesor de la  garganta  será:h= 0.00449 m. El  área

de la soldadura es:

A= πdh = π(0.20)(0.00449)=0.00282 m2 .

El punto inferior del aro estará sometido a los máximos esfuerzos.

Estos serán:

La tensión por esfuerzo  de corte permisible es 108.55 MPa. Dado que

el esfuerzo al que  es  sometido  la soldadura es de  26.96MPa, menor

que el esfuerzo permisible,  la soldadura resistirá la carga máxima.

Análisis a Fatiga

La fuerza fluctuante es  F de 0 a 19164N .El torque medio es

6036.66Nm

Wm  = W +   Wcablenedio/2 = 3760.4 + 7293/2 = 7406.9N

Para una junta con filetes paralelos el factor de concentración  Kt = 2.7

Kt = Kfs = 2.7 y    Kfs = Kfsm = 2.7

La resistencia a la fatiga corregida:

Se consideran los mismos factores.

Se= 0.577 x 0.6 x 0.49 x 1 x 1 x 0.6 x 285 = 29MPa

El factor de seguridad será:

Con lo cual se comprueba que las soldaduras resistirán tanto la carga

máxima como las cargas fluctuantes sobre los elementos.

3.6  Análisis y Diseño del Bastidor

El tambor y  la  flecha  se  apoyan en  dos marcos de acero, y el motor

junto con sus componentes se apoya en dos vigas.

A continuación se diseñan estas estructuras bajo la carga máxima:

Diseño   del   marco  de  acero:   Esta   estructura   se   la   considera

empotrada en su  parte  inferior dado que posee pernos que la fijan, en

el    extremo    superior    encuentra      simplemente   apoyada   y    se

encuentra   sometida  a  una  carga que tiende a flexionar lateralmente

a  el   marco   y   a   una   carga   de compresión debido al peso de los

componentes.

Figura  3.24 Fuerzas sobre el marco de acero

Donde Fx y Fx son las reacciones en los apoyos de la flecha. El 	análisis es el mismo que se realizo en la flecha solo que Wt  es la 	reacción máxima en los apoyos del tambor ya calculada e igual a 	3760.4 .  La   fuerza   F1 =42504N   y F2 =0 para que ocurra la máxima

reacción en el apoyo. La fuerza debido a la transmisión por cadena 	se debe al máximo torque también ya calculada es:

La máxima reacción está en el punto 1. La fuerza en los apoyos es

Fx = 37250N y  Fy = 5289.5N

La distancia del eje de transmisión al empotramiento del marco es de 	0.6m. El momento es M = 37250 (0.6) = 22350 Nm

Se asumirá un marco de 0.25” = 6.35 mm de espesor. El ancho es de

1.1m y la altura de 0.8m. El material será un acero SAE1018.

El punto crítico será en el extremo inferior derecho ya que  se hayan

los  esfuerzos de compresión por el peso de los componentes y la

compresión  en  las  fibras  exteriores  por  la flexión  a la que está

sometido el marco.

El área de la sección transversal será: A = (0.00635)(1.1) =0.007m2 .

Los esfuerzos serán:

Se  analizará  pandeo  cuando  todo  el  cable  se encuentre enrollado

sobre el tambor entonces Fy = 7293+ 5289.5 = 12582.8 N

Por  lo  que se utilizará  un  marco  de acero de 1/4 ” de espesor de 80

cm. de altura y 110 cm. de ancho.

Diseño   de  vigas   de soporte  del  motor.  El  motor  y  la  caja  de 	cambios   tienen   aproximadamente   900 Kg   de   peso.  El  peso  se 	distribuirá a dos vigas .

La   distribución   de   las    cargas    sobre   la   viga   se   muestran  a

continuación:

Figura 3.25  Fuerza sobre las vigas soportantes del motor

Donde W  es  el  peso  distribuido   para   los   4   soportes   del  motor

W =2205N

Las reacciones por funciones de singularidad y equilibrio estático son:

R1 = 22.145

R2 = 2155

R3 = 2260

R4 = -27.62

La gráfica de momento dada la ecuación será:

Figura 3.26 Distribución de momentos en la viga

El máximo momento de flexión es de -15 Nm.

Se  asumirá una viga C 3 x 6 . Las propiedades de ésta se encuentran

en el apéndice A. Tiene un modulo de sección de 2.81x10-5

Por lo que la viga resistirá el peso del motor.

3.7 Diseño y Selección de los Pernos de Sujeción

Se utilizaran pernos ya que son los que se usan para aplicaciones de	bastidores de maquinas debido a no necesitar de excesiva precisión 	en el montaje.  Los pernos utilizados serán los de cabeza hexagonal 	estándar ya que es el estilo más popular para pernos grandes. La 	tuerca será una hexagonal estándar y se complementará con una 	arandela. El American Institute of Steel Construction (AISC) señala tensiones 	permisibles para pernos y tornillos que se fabrican con acero  de grado

ASTM , como lo muestra la tabla siguiente:

Grado ASTM Tensión por esfuerzo Tensión por esfuerzo de corte permisible de tracción permisible

A307 10 Ksi (69 MPa) 20 Ksi (138 MPa) A325 y A449 17.5 Ksi (121 MPa) 44 Ksi (303 MPa) A490 22 Ksi (152 MPa) 54 Ksi (372 MPa)

Tabla 13 Tensiones permisibles para pernos

Estos datos corresponden a pernos o tornillos que se utilizan en 	orificios de tamaño estándar, 1/16” más grandes que el tornillo. 	También se supone un tipo de conexión de fricción , en la que la 	precarga es lo suficientemente grande de tal forma que la fricción 	entre   las  partes que se enlazan contribuye a soportar una parte de la

carga por esfuerzo de corte.

El fabricante posee recomienda en la construcción de acero estructural

un tornillo de cabeza hexagonal estructural  ASTM A325. Las 	especificaciones de este tornillo se encuentran en el apéndice A. La 	resistencia    mínima    a    la    tracción    de     este     acero     es    de

120 Kpsi = 824.5 MPa, la resistencia a punto cedente 632.10 MPa.

En la máquina existen tres puntos importantes donde los pernos 	juegan un papel fundamental: En la unión de las bridas con las 	carcasas de los rodamientos del tambor, en  la  unión  de la carcasa 	de los rodamientos del eje con los marcos de acero  y la unión del 	marco de acero con las vigas base.

Unión de   las   bridas  con las   carcazas  de  los  rodamientos del

tambor:  La brida tendrá 8 pernos alrededor de un diámetro de 28 cm.

La máxima fuerza que soportaran los pernos será cuando  el cable 	empiece a elevar la carga. Las fuerzas sobre los pernos son debida al 	peso del tambor y sus demás componentes, y la fuerza generada  por 	el cable al levantar la carga.

La disposición de los pernos y la dirección de las fuerzas se dan en el

siguiente grafico:

Figura 3.27  Fuerza sobre los pernos de la  brida con la

carcaza de los rodamientos

Donde F es la  fuerza  generada  por el cable y T es el torque causado

por ésta fuerza. W es el peso del tambor y sus componentes.

Se analizarán los pernos en el momento del arranque de la carga. 	Esto es , cuando la fuerza es máxima.El peso de los componentes ya 	se los calculo en el diseño del árbol de transmisión por lo que:

W= 3760.4 N

F es la máxima fuerza en el cable y suponiendo que el cable se halla 	en los extremos del tambor que es donde se genera la mayor fuerza 	en los apoyos, por lo que F = 42503.7. T es el torque generado por 	ésta fuerza  T = 13388.66 N

Suponiendo que todos los tornillos comparten la carga por esfuerzo de

corte en partes iguales,  se tiene que:

W = 3760.4 / 8 = 470.05 N

F = 5313 N

Las distancias radiales de los tornillos son iguales a 0.144m, entonces:

Todos    los   pernos    soportan    ésta   carga   por   estar   igualmente

espaciados. Las componente en x y y serán:

Px = P(cos 45) = 11622.10 (cos45) = 8218.06 N

Py = P(sen 45) = 11622.10 (sen45) = 8218.06 N

El perno que soporta la mayor carga se lo estudia del siguiente grafico:

Figura 3.28 Distribución de fuerzas en los pernos de la brida

Según el grafico el perno 5 soporta la mayor carga, lo que se

comprueba después:

La tensión permisible ante esfuerzo de corte para un perno ASTM 	A325 según la tabla es de 121 MPa, esto es la resistencia factorada,  	por lo que diámetro del tornillo será:

Se debe asegurar que no existan roscas en el plano en el que se 	origina el esfuerzo de corte por lo que deberá especificarse la longitud 	del perno.

El  espesor  de  la brida y de la carcasa se asumirán aproximadamente

de 1/2 “. Por lo que lS= 1”. lrosca= 2d+0.25 = 1.375”. entonces:

lperno = lrosca + ls = 1.375 + 1 = 2 3/8”.

El perno será grado ASTM A325 de 9/16” de diámetro y 2 3/8” de largo

.

Análisis a Fatiga:

Los pernos estarán sometidos a esfuerzos fluctuantes debido a que el 	cable viaja a lo largo del tambor. Las reacciones en x de éste varían 	según se calculó en el análisis de fatiga del tambor:

Rx de 0 a 19164N

Ry  constante  Wm  = W +   Wcablenedio/2 = 3760.4 + 7293/2 = 7406.9N

Entonces según lo analizado anteriormente en el perno 5 soportará la

carga de:

W = W/8 = 7406.9/8 = 925.86

F = (19164/2)/8 = 1197.75 N  a 0

Los componentes medio y alternante serán:

Dado que la carga actúa sobre la parte que no está roscada no existe

factor de concentración de esfuerzo.

Se’ = 0.5 (120) = 60 Kpsi

La resistencia a la fatiga corregida: La carga es a cortante Ccarga=0.577

Para       un        diámetro      de      12.7 mm        se        utiliza         un

.La superficie es maquinada por lo que

. A  temperatura <450ºC  Ctemp=1

y con   una   confiabilidad    del 50% Cconfiabilidad=1. El entorno corrosivo

afecta  la  resistencia  a la fatiga   del material,  el factor utilizado es

Cefectosvarios=0.6

Se= 0.577 x 0.918 x 0.76 x 1 x 1 x 0.6 x 60 = 14.5 Kpsi = 99.6MPa

El factor de seguridad será:

Unión de la carcasa de los rodamientos del eje con los marcos de

Acero: La brida tendrá 7 pernos alrededor de  una  semicircunferencia

de  diámetro de 20 cm. Se realiza el análisis cuando existe la  máxima

fuerza  sobre  el   cable. La disposición   de   los   pernos y la dirección

de las fuerzas se dan en el siguiente grafico:

Figura  3.29 Fuerza sobre los pernos de la carcaza de los rodamientos

en union con el marco de acero

La fuerza Fx = 37250N y  Fy = 5289.5N  obtenidas  anteriormente en el

diseño del bastidor. . El máximo esfuerzo cortante es:

En cada perno será R = 37624.37/7 = 5374.91N

:

El diámetro del tornillo será:

Dado que el fabricante posee pernos de este tipo de ½” en adelante ,

se escogerá este diámetro.

El espesor del   marco   se   asumirá   de 0.25”   y   de la carcasa 0.25”

aproximadamente. Por lo que lS=0.5”. lrosca= 2d+0.25 = 1.25”.

entonces: lperno = lrosca + ls = 0.5+1.25  = 1 3/4 ”.

El perno será grado ASTM A325 de 1/2” de diámetro y 1 3/4 ” de largo

.

Análisis a Fatiga:

.Las reacciones en x de éste varían según se calculó  en  el análisis de

fatiga de la flecha la máxima carga en las reacciones:

R1x = 2643.3 a 16749.7 N                R1y = 9097 N

Para cada perno se tiene Rmax  = 2722.85N y  Rmin  = 1353.75N

Los componentes medio y alternante serán:

Se’ = 0.5 (120) = 60 Kpsi

La resistencia a la fatiga corregida: La carga ea cortante Ccarga=0.577

Para un  diámetro  de 6.35 mm se utiliza

Los demas factores permanecen iguales.

Se= 0.577 x 0.657 x 0.76 x 1 x 1 x 0.6 x 60 = 10.37 Kpsi = 71.08 MPa

El factor de seguridad será:

Por lo  que  no fallará por fatiga.

Unión del marco de acero con las vigas base.

El marco  de   acero  va unido a la viga que va apoyada en el suelo por

medio de 16 pernos  en dos columnas. Las fuerzas que actúan  y la 	disposición de los pernos se muestran a continuación:

Figura  3.30 Fuerzas en la Unión del marco de acero con

las vigas base.

La máxima fuerza que soportaran los pernos será cuando el cable 	empiece a elevar la carga. Estos pernos  soportan la  misma fuerza 	cortante que la que soportan los pernos de la unión de la carcasa de 	los rodamientos del eje con los marcos de acero,  esto es,

Fx =37250N y  Fy =5289.52N

Además  existe  un momento  M  debido  a  que la reacción en actúa a

una distancia de 650mm como se pude apreciar en el grafico anterior.

En cada perno se tiene:

Fx =37250/16 = 2328.12N

Fy =5289.52/16 = 330.6N

El centroide de los pernos se encuentra a 406 mm en x  del último

perno y a 25 mm en y. Entonces según la grafica:

r1 = 406.76mm = r2 = r15 = r16

r3 = 344.9mm = r4 = r13 = r14

r5 = 158mm = r6 = r11 = r12

r7 = 97.26mm = r8 = r9 = r10

El momento es M = 37250 (0.65) = 24212.5 Nm

La magnitud del componente de fuerza que soporta cada perno debido

al momento M es:

En la siguiente grafica se muestran como actúan estas fuerzas:

Fig. 3.31 Distribución de fuerzas pernos union marco

con vigas base

Según el grafico el perno 15 es el más afectado. La fuerza sobre este

es:

El diámetro del tornillo será:

Se   utilizará    un     perno   de ½”  ya    que    se encuentra disponible.

El espesor del marco se asumió de 0.25” y la viga  se   asumirá de 1/4”

aproximadamente. Por lo que lS= 0.5”. lrosca= 2d+0.25 = 1.25”.

entonces: lperno = lrosca + ls = 0.5+1.25  = 1 3/4 ” .

El perno será grado ASTM A325 de 1/2” de diámetro y 1 3/4 ” de largo

Análisis a Fatiga:

La mayor fuerza fluctuante es la misma que en el caso anterior:

R1x = 2643.3 a 16749.7 N                R1y = 9097 N

En el perno 15 se tendrá:  R1x = 165.2 a 1046.8N   R1y = 568.5 N

La resistencia factorada es Se= 71.08 MPa

El factor de seguridad será:

Por lo que no fallará por fatiga.

3.8 Cálculo de la Potencia del Motor

3.8.1  Análisis de los Pares de Torsión de la Carga

En el presente análisis  se   analizará   los pares de torsión a los

que está   sometida   la  máquina  y se evaluará la potencia

necesaria del motor. En operación existen diferentes torques los

cuales se los  evaluará  a   continuación junto   con  la  siguiente

gráfica:

Torque para sostener la carga: La fuerza para sostener la carga

es   de    Wnom = 27923.4N.  El  torque será  T1 =27923.67 x 0.30

T1 =8377.1 Nm

Torque al arranque  de  la  carga: Según la gráfica es de :

T2 =11185-8377= 2808Nm

En este punto existe la hipótesis de que en vez de dimensionar 			el motor para aceptar la carga de arranque transitorio se puede 			incluir un volante que sumunistre el pulso transitorio de energia 			que  pase el obstáculo de la fase de arranque. El cambio de 			energia que debe ser absorbida por el volante esta dado por  el    			area bajo la curva T vs θ en este intervalo.

La inercia necesaria del volante asumiendo un coeficiente de 			fluctuación de 0.15 dado que no se requere gran precisión es:

La inercia de los componentes del malacate en el eje del tambor 			es:

Eje:   I=0.348 Kgm2

Tambor:  :   I=52 Kgm2

Alas del tambor: :   I=38.7 Kgm2

Bridas de acople para rodamientos:   I=0.25 Kgm2

Inercia de la rueda dentada impulsada:    I=61 Kgm2

inercia de los tambores del freno:   I= 5.5 Kgm2

inercia   del  embrague:  :   I=10 Kgm2

La inercia total del eje del tambor y los elementos montados

sobre éste es:

Por lo que la inercia del volante será: Is = 737-168= 569 Kgm2

Para implementar este volante se aumentará el espesor de las 			alas del tambor:

Esto es , cada ala deberá tener un espesor de 0.42m. Lo cual 			resulta impractico y a la vez costoso.

Por lo que se seleccionará un motor  el cual  suministrará la 			potencia de arranque transitorio.

El  torque  para  vencer  la  fricción: La  eficiencia  del  malacate

considerando  las  perdidas   en    la   transmisión  de  cadena  y

piñon, las perdidas  en  el  embrague  y las perdidas por la caja

de reducción. Se tiene que según las recomendaciones  de  los

fabricantes:

Eficiencia de Transmisión :  90%

Eficiencia de caja de cambios: 90%

Eficiencia de embrague: 95%

Además se asumen pérdidas de fricción de los elementos que

se encuentran  sobre  el  eje  del  tambor  de  5%, sin incluir el

embrague.

El  torque para vencer la fricción en el eje del tambor será:

El torque en el eje del tambor será:

Teje tambor = T1 + T2 + T3 =8377.1+2808+ 837.71=12163 Nm

Torque para acelerar  el sistema : La  aceleración   media   será

basado en el hecho de que el sistema tarda aproximadamente

1.7 s en llegar a la velocidad requerida. Este  dato  se  basa  en

información   de   malacates   para     minas     con     capacidad

similar a al que se está diseñando.

El  eje  que   transmite   la  potencia del motor girara a 417 rpm,

esto es 43.66 rad/s rpm y  el  eje  del  tambor  girará a 122 rpm,

esto es 12.77 rad/s.

la inercia equivalente   en  el  eje que transmite la  potencia  del

motor esta dada  en  base  a  la  relación  de  velocidades de la

rueda impulsora y la rueda impulsada.

Entonces, n=122/417=0.292

El torque en el árbol que transmite la potencia del motor debido

a la aceleración de los componentes del malacate será:

T4 = Iα = 14.62(25.68)= 373.9 Nm

El torque en el eje del motor será:

Tejemotor = (Tejetambor)(n)+ T4= (12163)(122/417)+373.9

Tejemotor =3932.4 Nm

Debido a las perdidas de transmisión se tiene:

Tejemotor=.3932.4/0.9= 4369 Nm

Debido a las pérdidas en la caja de cambios:

Tejemotor=4369.4/0.9= 4854.8Nm

Este  es  el  torque  pico  a   417 rpm. La   potencia máxima que

debe tener el motor será:

P= T x ω = 4854.8(43.66)= 211.9KW→284 HP.

3.8.2 Selección del motor y sus caracteristicas

Dados los requerimientos del sistema se necesita un motor que

proporcione una potencia pico de 212 KW a 400 rpm y además

que pueda trasladarse de pozo a pozo.

Dado estos requerimientos el tipo de motor óptimo es un motor

a diesel con esta potencia.

En  el  mercado  existe  el motor  a diesel marca PERKINS(UK)

Modelo  1306 - E87 ,  de   uso   industrial,  con   las   siguientes

características:

Número de Cilindros: 6 en línea vertical

Tiempos: 4

Cilindrada: 8710 cc

HP Continuos a 1800 RPM: 285 HP

Aspiración: Turboalimentado, enfriado por aire

Sistema de Inyección: Directa

Enfriamiento: Por agua, radiador

Consumo de 70% de carga:  9.7 US Gal/hr

Peso (aprox.): 840 Kg.

Dimensiones (mm) (aprox.) : 1454 X 875 X 1396

Accesorios:

Filtro de aire seco Heavy Duty

Embrague Heavy Duty SAE 2

Panel de instrumentos

Dos baterías de 12 voltios para servicio pesado.

Las características técnicas de este motor se encuentran en el

apéndice A

Para  ésta  potencia  del motor la  variación  de la potencia pico

con respecto a la nominal varia poco.

El sistema  necesita   proporcionar  diferentes   velocidades    al

cable dependiendo de la carga a elevar. Para esto se  requerirá

de   una   caja   de   cambios   que   le   proporcione   al sistema

diferentes marchas.

En   el   mercado   existe   la   caja   de   cambios       marca 		ROADRANGER  la   cual   satisface los requerimientos. Las 		caracteristicas de ésta se encuentran en el apéndice A.

Modelo: FS-5205A

Capacidad: Arriba de los 520 lb. pie

Velocidades: 5 adelante mas una reversa

Relaciones de velocidad:

1ra           7.52

2da           4.35

3ra            2.54

4ta            1.52

5ta             1.00

Reversa     6.27

A  continuación   se   da   una   tabla   donde  se especifican las

marchas recomendadas   según   el   volumen de extracción de

petroleo:

| 1ra | 13 barriles |
| --- | --- |
| 2 da | 8 barriles |
| 3 ra | 4 barriles |
| 4 ta | 2 ½ barriles |
| 5 ta | 1 ½ barriles |

Tabla 14  Marchas recomendadas según

volumen de extracción

3.9 Diseño del Sistema de Freno

Para nuestro caso se utilizara un freno de cinta que son los que se

utilizan en aplicaciones de malacates.

La siguiente figura muestra la configuración del freno de banda:

Figura 3.32 Disposición freno de Banda

La  banda  flexible, que se fabricará de acero, se opone a un  material

de   fricción  susceptible  de conformarse a la curvatura del tambor. La

aplicación de una fuerza sobre la palanca ejerce tensión en la banda y

oprime el material  de  fricción contra el tambor. La fuerza normal, que 	así  se  genera, provoca  que  se origine la fuerza tangencial  hacia  la

superficie del tambor, lo cual retrasa al tambor.

El par de torsión máximo de freno necesario será en  el  momento   en

que se encuentra el cable con sosteniendo  a  la carga al comienzo de

la extracción, esto es, Wt =27923.67 N.

Tnom =27923.67(0.30)= 8376.9 Nm

El tambor   al  elevar la carga gira en el sentido de las agujas del reloj.

Con  un  factor  de  seguridad de 2 el torque de diseño será: 16754Nm

El torque de fricción y las tensiones  P1 y P2 están dadas por:

Donde  Tf  es  el  torque de  fricción,  r es el radio  del tambor del freno,

pmax es  la presión  máxima  del  revestimiento  sobre  el tambor,  w  el

ancho  del  tambor, f  es  el  coeficiente  de   fricción  del   material  del

revestimiento   y  ø  es  el ángulo  total de  cobertura del revestimiento

sobre el tambor.

Se  recomienda  utilizar un  revestimiento   de  material  tramado  para

facilitar  su  conformación respecto  a la forma cilíndrica del tambor. El

fabricante proporciona las propiedades del revestimiento las cuales se

encuentran en el apéndice A. El coeficiente de fricción  en  seco es de

0.29 y una presión máxima de 350kPa .

Se probará  un  diámetro  de  prueba  del  tambor  de 90cm, un ángulo

total   de   cobertura  de 270º= 4.71 rad . El ancho  del tambor se lo

determinara así:

Este   valor   es   para  toda  la  superficie  de  fricción, como  son  dos

tambores  se  utilizara  una  superficie  de  16 cm. de ancho para cada

uno.

El freno se puede  aplicar  cuando  el  tambor  esta  elevando la carga

o cuando se baja al cable por gravedad. Al elevar la carga la fuerza en

la palanca será:

El espesor  del   tambor  del   freno  está  determinado  por  la  presión

externa  que   se  ejerce  al  frenar . Se asumirá un cilindro de paredes

delgadas. Usando  un  acero 1020 con una resistencia a la fluencia de

207 MPa  y  un  factor  de  seguridad  de  3  se tiene:

Se usara un espesor de 1 cm.

El fabricante recomienda usar un revestimiento de fricción de 1”

Diseño del sistema de accionamiento: El  sistema  será   accionado

mediante    mando   hidráulico  dados  los  requerimientos  de fuerza y

aprovechando que  la grúa  posee sistema hidráulico  para  diferentes

operaciones.

El sistema se lo  diseñara  en base a sus requerimientos  de fuerza de

aplicación  del   freno  y  con  todos  los  componentes  que forman un

sistema hidráulico.

Se requiere  diseñar  un  sistema  hidráulico  para  aplicar la fuerza de

frenado de 50.4KN a  una  velocidad de 0.15m/s aproximadamente en

la carrera de extensión. La longitud de la carrera de extensión será de

aproximadamente 0.07m.  El  fluido  hidráulico  tiene  una densidad de

859 kg/m3 y una viscosidad cinemática de 4 x 10-5m2/s

El  freno  se  aplicará  también  para controlar el descenso del cable al

bajar  por  gravedad. Esto es, se  aplicará  el  freno  en intervalos para

disminuir la velocidad del cable.

Al  suceder  esto, en  los  intervalos  en  que  no se aplique el  freno la

válvula  de  alivio   se  abrirá   continuamente   con  las  consecuentes

pérdidas  de  eficiencia  en  el  sistema. Para  esto se dispondrá de un

acumulador  el  cual  acumulará  el exceso  de  energía  para utilizarla

cuando el sistema lo requiera.

El sistema  estará  compuesto por el reservorio, válvula de compuerta,

bomba,  válvula  de  alivio,  válvula  direccional, ariete,  filtro  y  válvula

cheque, acumulador  como  se  muestra en el esquema dado en el los

planos.

El ariete será de acción simple dado que no necesita realizar trabajo

en  la   carrera  de  retracción. El retorno  del pistón    lo  realizará  el

resorte que se encuentra en la banda.

La válvula  direccional  que se  utilizará  será   de   tres  lumbreras tres

posiciones  que  en  la posición central  interconecte  el suministro con

el retorno ya que así  se  minimiza la generación de calor de la válvula

de  alivio  y mantiene cerradas las salidas  del  ariete,  bloqueándolo y

manteniéndolo   fijo  en  una   posición  determinada. Esto   ultimo   es

necesario en caso de mantener suspendida la carga.

El acumulador será de vejiga ya que son los que más se utilizan por

su eficiencia.

La bomba será accionada  por  el  motor  del  camión en el que está el

malacate. La bomba será de engranajes.

La carga útil es de 50.4 kN pero el  pistón requiere  además  vencer la

resistencia   por  fricción  que   le   opone  el  contacto  físico  entre las

empaquetaduras  y  el  cilindro  tanto  en el pistón como en el vástago.

Un valor práctico  es  asumir  perdidas por fricción del 15%.. Entonces

la carga que debe desplazar el cilindro es de 57.96 kN.

Con  esto  se  selecciona  el  cilindro  en función de esta carga y a una

presión  que   coincida   con  una  bomba  disponible  en  el  mercado.

De la tabla  dada  en  el apéndice A seleccionamos un  cilindro  de 3½

pulgadas  de diámetro para trabajar  a  100 bares. Este  cilindro puede

desplazar hasta 62072N.

El área del cilindro es de 6207.2 mm2  y el área anular de acuerdo a la

normas es de 4655.4 mm2  . El desplazamiento será de 100mm.

El caudal que requerido en el ariete será de:

Dado  que  se  utilizará  un  acumulador  el  caudal  de  la bomba será

menor ya que el acumulador suplirá el resto del flujo.El acumulador se

llenará   cada   vez   que   se   deje   de   accionar   el  freno.  El  freno

aproximadamente    se   lo  aplica    cada    4  segundos , el   cable  se

demora un promedio 90s en bajar 1676.4m. El freno se aplica durante

0.5s.

El flujo  de la bomba será de :

A  continuación  se calcula  la variación   del  volumen de aceite  en  el

acumulador con respecto al tiempo dentro del ciclo:

t= 0       Vo

t=0.5s    Vo-8.28x10-4x0.5=Vo-4.14x10-4

t=4.5       (Vo-4.14x10-4)+(1.03x10-4x4) = Vo

Se tiene  que  el  mayor  volumen  de  fluido  que  debe  suministrar  el

acumulador   es  de    4.14x10-4 m3/s. La   presión   máxima  a  la  que

trabajará  la bomba  es  de   160 bar, mientras   que   la   presión en el

sistema no debe ser inferior a 100 bar.

Entonces P1=90 bar, P2=160 bar P3=100 bar

V3- V2  = 4.14x10-4 m3/s.

Asumiendo compresión isotérmica  aplicamos la ley de Boyle-Mariotte

P1V1= P2 V2=P3 V3

Resolviendo    se   tiene  el volumen  del  acumulador   será 0.0012m3

V=1.2 litros.

La  carga  que   el  pistón   requiere   desarrollar  es  de   57.96 kN y el 	balance de fuerzas que hay en el cilindro es:

Se selecciona  la  tubería  de  succión: Esta se debe seleccionar de tal

diámetro que la velocidad del fluido  sea menor que 1.5 m/s. Entonces

de la  tabla 15  se escoge una tubería  de  10mm ( 3/8” )  con  un  flujo

máximo de 1.847x10-4 m3 /s; esta cumple el requerimiento.

| Diámetro Nominal, mm | Area interior, m2 | Flujo de mando m3/s | Flujo de succión m3/s | K2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8(1/4) | 6.714 x 10-5 | 3.021 x 10-4 | 1.007 x 10-4 | 138.4 |
| 10(3/8) | 12.315 x 10-5 | 5.542 x 10-4 | 1.847 x 10-4 | 101.9 |
| 15(1/2) | 19.604 x 10-5 | 8.822 x 10-4 | 2.941 x 10-4 | 80.6 |
| 20(3/4) | 34.406 x 10-5 | 1.548 x 10-4 | 5.160 x 10-4 | 60.9 |
| 25(1) | 55.760 x 10-5 | 2.510 x 10-3 | 8.367 x 10-4 | 47.7 |
| 32(1 ¼) | 96.498 x 10-5 | 4.342 x 10-3 | 1.447 x 10-3 | 36.3 |
| 40(1 ½ ) | 13.134 x 10-4 | 5.910 x 10-3 | 1.970 x 10-3 | 31.1 |
| 50(2) | 21.649x 10-4 | 9.742 x 10-3 | 3.247 x 10-3 | 24.2 |

Tabla 15 Flujos recomendados para tuberias

La constante Kt para la tubería de succión es :

Flujo Laminar   f = 64/Re    f =64/262.39=0.243

La longitud   de    la    tubería   es    de :  L=10 +10+20 = 40 cm =0.4m

La contracción  a  la  entrada  a  la  tubería desde el reservorio genera

perdida. Para d1/ d2=0. Según la fig.3.34 se obtiene  KCT=0.5

Fig. 3.33 Perdidas por contracción y expansión

La  perdida  en la  válvula de  compuerta: Asumiendo  el  mismo  Re a

través de la válvula de la fig. 3.34 obtenemos:  KVC = 0.8

Fig. 3.34 Perdidas en diferentes componentes

del sistema oleohidraulico

Las perdidas por el filtro serán según la fig. 3.34:  Kfiltro= 4.8

KT = 7.77 +0.5+0.8+4.8 =13.8

Se requerira de una válvula  reductora de presión para reducir de 160

bar que da la bomba a 100 que necesita el ariete.

En la zona de alta  presión  se debe cumplir que la velocidad del fluido

sea  menor   a 4.5m/s  para  que  la caída de presión provocada por la

fricción no sobrepase el 5 % de la presión de  suministro de la bomba.

Se diseñará  la   tuberia   según  el  caudal del ariete.  De  la   tabla 15

observamos   que   con   una   tubería  de  20mm (3/4”) satisface  este

requerimiento.

El Kt para esta tubería es:

El flujo es laminar       f = 64/1417.4= 0.045

La longitud de la tubería es: 0.1+ 0.1+1+3.5+1+1+1=7.7 m

Existen 6 codos a 90º , de la  fig. 3.34  se  obtiene  KTC  = 6 x 1.2 = 7.2

La válvula direccional es de  3  posiciones ,  3 lumbreras  se  tiene  un

KVC =35

La expansión del fluido entrando al cilindro: para d1 /d2 =0    Kex =1

KT = 16.57+7.2+35+1= 59.77

Además  se  tiene  una  caida  de  presión  debido  a que  la bomba se

encuentra bajo el malacate , el cabezal es de 1m.

La caida de presión total es de: 196.8 kN/m2

La presión disponible en el cilindro es:

P = 100-1.968= 98.032 bar

Para  calcular  la  fuerza   necesaria   para   vencer  el  resorte  que se

encuentra en la banda se debe calcular la presión  necesaria para que

en la carrera de  retracción el fluido del cilindro vaya hacia  reservorio.

Se desea que la retracción sea más rápida por lo que

Para  evitar  el  golpe  de  ariete  en las líneas de retorno y la excesiva

caída  de   presión   debemos  mantener  la  velocidad  del   fluido  por

debajo  de  4.5 m/s  y  no  puede  ser  menor  al diámetro de la tubería

de mando.

Por  lo  que  se  escogerá una tubería de 20 mm de diámetro nominal.

Flujo Laminar   f = 64/Re    f =64/1417.4 =0.045

La longitud de la tubería es L = 1+1+1+3.5 + 0.2 + 1.4 + 0.1+ 0.1 + 0.1

L= 8.4m

Las  perdidas  por contracción del cilindro a la tubería con un d1 /d2 =0

Kex =0.5

Existen 8 codos a 90º , KTC =1.1 x 8 =8.8

Con una conexión de A a T de la válvula direccional  KVD =38

Las perdidas por el filtro  Kfiltro = 4

Las perdidas por válvula cheque  KVC =50

Las pérdidas  por  la  expansión  del  fluido  de la tubería al reservorio:

d1/d2 =0    Kex =1

La sumatoria de las pérdidas:

KT =13+0.5+8.8+38+4+50+1 = 115.3

Además se debe restar esta caída dado que se  encuentra a un metro

por encima de la bomba. Esta presión es de 8.418 kN/m2

La caida de presión total será: 355kN/m2

La energía para desplazar la carga será:

La cual es mayor que los 57.96kN que se requerían.

Diseño del resorte del retorno: El   resorte  trabajará  a     tensión   y

estará   sometido   a   cargas   ciclicas.  Este   debe  tener  una  fuerza

máxima  capaz  de  llevar el fluido del ariete al reservorio.

Como son dos resortes , uno por tambor de freno se tiene una fuerza

de  825 N.  La  deflexión  dinámica  será  de  0.08m.  Se  utilizará   un

alambre de piano ASTM 218 ya que  tiene  la resistencia más elevada

a la tensión y a la fatiga.

Se supondrá  un  indice  de  resorte  C=4  y se  dará  un  diámetro  de

prueba de  5 mm. El diámetro medio de la espirá será:

D = Cd = 4 x 5  = 20 mm

El   esfuerzo   inicial  de  la  espirá  estará en el  rango  de : 100MPa y

150MPa

El factor de cortante directo:

La fuerza de tensión inicial será :

Los esfuerzos medios y alternantes:

Por lo que no fallará por fatiga.

K=(825-272.6)/0.08 = 6905 N/m

El número de espiras activas será:

Nt = Na +1= 113 espiras

Lb = Nt d=113(0.005) =56.5 cm

Lf = Lb + 2Lgancho = 56.5 + 2(3) = 62.5 cm.

Entonces el resorte será de alambre A228 d = 5 mm  D = 2 cm

Nt =113  y  Lf =62.5 cm.

Diseño del  perno de ajuste: el    perno   estará    sujeto   a    tensión

Se lo diseñará a fatiga. La  máxima  fuerza  de  tensión  sobre este es

de:

Esto   para  los  dos   pernos.  Para   sólo   uno  se   tiene   F = 6400N.

La minima es la que fuerza de tensión inicial en el resorte:

Fi = 272.6N

Se probará con un perno M14x 2 rosca basta clase 5.8

Area de esfuerzo. a tensión: 155.44mm2

Resistencia de Prueba : 380 MPa

Resistencia mínima a la tensión: 520 MPa.

El   factor   de    concentración   de  esfuerzos  para  roscas roladas es

Kf = 2.2  . Se comprueba que Kf =  Kfm

Se’ = 0.5 (520) = 260 MPa

La  resistencia a la fatiga  corregida: La carga  es axial  Ccarga=0.70

Para       un        diámetro      de      14 mm        se        utiliza          un

.La superficie es maquinada por lo que

. A     temperatura     < 450ºC

Ctemp=1   y    con    una      confiabilidad      del  50%   Cconfiabilidad=1.  El

entorno corrosivo    afecta    la  resistencia   a   la fatiga   del material,

el factor  utilizado es Cefectosvarios=0.6

Se= 0.70 x 0.92 x 0.86 x 1 x 1 x 0.6 x 260  = 86.39 MPa

El factor de seguridad será:

Lo que nos indica que no fallará por fatiga.

3.10  Diseño del sistema de embrague

El embrague  que  se   usará   en  el  malacate servirá para conectar y

desconectar  la carga cuando se lo requiera, esto es , al bajar el cable

por gravedad se debe desconectar la carga, y al extraer el petróleo se

debe conectar todo esto cuando  el motor se esté operando.

Para   esto   se    usará    un    embrague   de fricción, el cual utiliza un

contacto de fricción entre dos o mas superficies para acoplar los lados

de  entrada  y  salida   uno   con   otro. Las   superficies   de fricción se

colocan  en  y fuera de acoplamiento mediante diversos medios, entre

ellos , mecánicos, neumáticos, hidráulicos o sus combinaciones.

Los  embragues  de fricción son operados ya sea en seco o húmedos.

La fricción  en  seco  es  obviamente más eficaz , ya que el coeficiente

de fricción se reduce de manera severa con la lubricación.

Se    empleará  embragues  de  discos  ya  que   elimina   los   efectos

centrífugos,   se   obtiene  gran   superficie   friccionante   que    puede

instalarse  en  un   pequeño  espacio   y   además  se tiene superficies

disipadoras de calor más eficaces.

Dados  los requerimientos del par de transmisión de potencia se usara

un embrague de doble disco.

Se  transmite   una   potencia  máxima   de  285  HP a 122 rpm  en   el

embrague del tambor, por lo que el torque máximo será de :

T=285x745.7/12.77 = 16642.46 Nm

Los  fabricantes  poseen  una  amplia  variedad  de tipos de embrague

para  distintas   capacidades.  Para   el  embrague   que   accionará  al

tambor en el malacate se requieren transmitir 16642.46Nm a  122 rpm

y se requieren 2 discos de fricción.

El  fabricante   posee   una   tabla   donde se especifican los torques a

transmitir,  dimensiones  y   detalles técnicos. Esta tabla se la muestra

en el apéndice A.

El    embrague    HTM218     marca    Wichita  con   una     presión   de

entre   las  superficies friccionantes   de   5.5 bar     cumple   con     los

requerimientos.

Transmite 20240 Nm.  La    máxima   velocidad  es de   985 rpm. Se lo

puede  accionar  hidráulicamente   y   se   lo  libera mediante resortes,

utiliza  dos  discos  de fricción en seco, tiene rápido acoplamiento y se

utiliza   para    aplicaciones   cíclicas, es   diseñado    para     transmitir

altos torques.

Diseño del sistema de accionamiento

Se   utilizará    un   sistema  hidráulico ya que se requerirán fuerzas de

actuación altas.

En este sistema se utiliza, para desplazar al cojinete de embrague y

en consecuencia al mecanismo de embrague.

Cuando   se  acciona  la  válvula  direccional  se  transmite  presión  al

cilindro receptor, este se comunica con el cojinete de embrague (en la

mayoría  de  los  casos), por   medio   de   una   horquilla.   Esta   está

accionada   por   el   cilindro  receptor, por  medio  de  un vástago, que

permanece   en   contacto   con   el   émbolo   de   dicho    cilindro .  Al

desplazarse   el  émbolo   por   la   fuerza del  líquido,  se  desplaza  el

vástago y acciona la horquilla.

El circuito  hidráulico  del  embrague  es  parecido  al  del  freno  en  el

esquema dado en los planos se muestran los dos circuitos unidos.

Se utilizará un  ariete  de  simple  efecto. Se utilizará la  misma válvula

direccional de tres posiciones  y  tres lumbreras  ya  que  el embrague

debe permanecer  accionado  durante  el tiempo que dure la elevación

de la carga.

La presión necesaria es de 5.5 bar , este  se  aplica  sobre  el plato de

empuje  que  a  la  vez  transmite  esta presión a los discos de fricción

El diámetro  exterior e interior según el fabricante es de : Do=470mm y

Di=120mm. La fuerza  axial  necesaria  asumiendo desgaste uniforme

está dada por la ecuación:

F= N2πrip(ro-ri)= 2(2π(0.06)(550kPa)(0.235-0.06)) = 72.6kN

Se diseñara  el  para  un  desplazamiento  axial  de 0.03 en 0.3 s, esto

es una velocidad de extensión de 0.10 m/s.

La carga  útil  es  de  72.6 kN  pero el pistón requiere vencer la fricción

por  lo  que  la  carga  que  debe  desplazar  el cilindro  es de 83.5 kN.

Con  esto  se  selecciona  el  cilindro  en función de esta carga y a una

presión que coincida con una bomba disponible en el mercado.

De  la  tabla  dada en el apéndice A seleccionamos un cilindro de 3 ¼”

de   diámetro para trabajar a 160 bares. Este cilindro puede desplazar

hasta 8564kN.

El área del cilindro es de 5352.1 mm2  y el área anular de acuerdo a la

normas es de 4014.075 mm2  .

El caudal que requerirá el cilindro será de:

Dado   que   el   acumulador   no  va  tener   oportunidad  de  cargarse

dada   la   acción   sucesiva   y   rápida   del   embrague   después   de

accionar el freno, la bomba  tendrá que suministrar este flujo.

Por lo que la potencia de la bomba será de W = PQ=16000(5.35x10-4)

W= 8.56  KW.

El acumulador en el sistema de freno será  de: 1.173 litros.

El   embrague   y  el  freno  funcionaran  alternativamente  , ya  que  al

aplicar  el freno el embrague debe de estar sin accionar.

La  carga   que  el pistón  requiere  desarrollar  es  de  85.64 kN  y  el

balance de fuerzas que hay en el cilindro es:

Se selecciona la tubería de succión: La  nueva tubería será de 25 mm

ya que cumple con los requerimientos. Las características de ésta se

encuentran en el apéndice A.

La constante  Kt para la tubería de succión es :

Flujo Laminar   f = 64/Re    f =64/810=0.079

La longitud de la tubería es de :  L=10 +10+20 = 40 cm =0.4m

La contracción a la entrada a la tubería  KCT=0.5

La perdida en la válvula de compuerta: Asumiendo el mismo Re a

través de la válvula de la fig. 3.35 obtenemos:  KVC=0.4

Las perdidas por el filtro serán según la fig. 3.34:  Kfiltro= 4

KT = 1.18 +0.5+0.4+4=6.08

En  la  zona  de  alta  presión  la  tubería  de 15mm (1/2”)  satisface

los requerimientos.  Las características de ésta se encuentran en el

apéndice A.

El Kt para esta tubería es:

El flujo es laminar       f = 64/1072 = 0.059

La longitud de la tubería es: 0.1+ 0.1+1+3.5+1+1+1=7.7 m

Existen  6  codos  a  90º ,  de  la  fig. 3.34  se  obtiene  KTC =6 x 1.5 =9

La  válvula  direccional es de 3 posiciones , 3 lumbreras de la posición

P a A con un Re = 1072 se tiene según la gráfica 3.35 un KVC =40

La expansión del fluido entrando al cilindro: para d1 /d2 =0    Kex =1

KT = 28.7+9+40+1= 78.5

Además  se  tiene  una  caida  de  presión debido  a  que  la bomba se

encuentra bajo el malacate , el cabezal es de 1m.

La caida  de  presión  en las  lineas  de alta presion es de: 256.9kN/m2

La presión disponible en el cilindro es:

P = 160-2.56= 157.44 bar

La caida   de  presion  en  las  lineas  de retorno  se  puede  asumir la

misma que en el sistema de freno y es de : 355.5 kN/m2

La energía para desplazar la carga será:

La cual es mayor que los 83.5kN que se requerían.

El reservorio tendrá una capacidad para 5 litros.

Diseño del resorte: el  resorte  trabaja a compresión y a fatiga por las

dado  el  accionamiento  continuo  del embrague. Se deflectará 0.03m

El resorte debe dar una fuerza de:

Ya que existen 4 resortes la fuerza sobre cada uno será de 356.5N.

La fuerza  mínima    será   de 80 N   dado  que  se encuentra todavía

comprimido al desplazar los discos

Se utilizará un alambre de piano  ASTM 218 ya que  tiene  resistencia

más elevada  a la fatiga.

Se supondrá  un  indice  de  resorte  C=4  y se  dará  un  diámetro  de

prueba de  5 mm. El diámetro medio de la espirá será:

D = Cd = 8 x 5 = 40 mm

El factor de cortante directo:

El esfuerzo inicial será :

Los esfuerzos medios y alternantes:

Por lo que no fallará por fatiga.

K=(356.5-80)/0.03 = 9216.6 N/m

El número de espiras activas será:

Nt = Na +2= 13espiras

Lb = Nt d= 13(0.005) =6.5 cm

Entonces el resorte será de alambre A228 d = 5 mm  D = 4 cm

Nt =13  y  Lf =6.5 cm.

3.11    Selección de  la Transmisión de Cadena de Rodillos

La transmisión  por  cadena  es  un  elemento  flexible  para  transmitir

potencia  que   se  fabrica  como  una serie de eslabones que se unen

mediante pernos. Ser usarán en ésta maquina porque son capaces de

transmitir  potencia  entre  flechas  que  se encuentran muy separadas

y  en  el malacate la distancia entre la flecha del motor y del tambor es

apreciable.  Además   se  esta  operando  a  bajas  velocidades  y   se

transmite  un  torque   elevado,   y  este tipo de transmisión es ideal ya

que   los  eslabones  de  cadena  de  acero   tienen  alta  resistencia  a

esfuerzos   de   tracción   para   que   sean   capaces  de  soportar  las

considerables fuerzas que resultan de un torque de alta magnitud.

La   transmisión  por  cadena  tiene  una  vida  útil  relativamente larga

comparándola   con  la  transmisión por correa y además asegura una

relación  de transmisión constante, ya que funcionan sin deslizamiento

o arrastre.

El  tipo   más   común   es   la    cadena    de   rodamiento, en la que el

rodamiento  de cada perno proporciona una fricción excepcionalmente

baja entre las cadenas y las ruedas dentadas.

Las  especificaciones   se   basan  en datos empiricos con un impulsor

suave   y   una   carga suave( factor de servicio= 1.0) y   una   vida util

especificada   de  15000   horas    aproximadamente.   Las    variables

importantes  son  el  paso  de  la cadena y el tamaño y la velocidad de

giro  de   la   rueda  dentada  más   pequeña. La    lubricación   es   de

fundamental  importancia   para   la   operación   satisfactoria   de    un

impulsor  de   cadena.

Se   debe   especificar  un  factor de servicio para un uso particular. Si

bien   tramos   multiples   incrementan   la   capacidad  de potencia, no

proporcionan  un   multiplo   directo  de la capacidad de un solo tramo.

Multiplique  la  capacidad   en   las   tablas   por   los   factores   que el

fabricante proporciona.

Martin ,  el  fabricante,    da   una   serie   de   tablas   con  las  que  se

seleccionan 	ciertos factores para el diseño de la rueda.

Considerando que el fabricante toma al  malacate  como tipo de carga

Moderada  se  utiliza  un motor  de  combustión  interna  con  impulsor

mecánico,  la  potencia  de  diseño  basada en la potencia máxima del

motor que es de 285 HP, será:

Potencia de diseño: 1.4 (285) = 399 HP

Tabla 16  Carga según el servicio para transmisión por cadena

Tabla 17 Factor de servicio según tipo de carga

Dada  la  elevada  potencia  del  motor  y la elevada fuerza de tracción

requerida  en   la  cadena  se  requerirá de una transmisión de tamaño

apreciable. Para  reducir  el  tamaño  de ésta  se dispondrá de cadena

de doble tramo.

Las velocidad  en  el  eje  del  motor  es 417 rpm y en el del tambor se

desea  que  sea  122 rpm. Con  esto  se  ingresa a la carta dada por el

fabricante  que  se  encuentra   en  el  apéndice B y se   selecciona  el

numero  de  la  cadena  y  el  numero  de dientes de la  rueda dentada

impulsora

Por lo que se selecciona una cadena número 160 (paso 2”) con una

rueda  dentada  de  23  dientes. La  lubricación  tipo  II,  por  disco  o

salpicado se recomienda utilizar.

La rueda dentada grande se requiere :

N2 = N1 x relacion = 23(417/122) =78.6

Se usará  N2 = 76 dientes ya que hasta  este  número se encuentra en

stock para este paso.

Las  caracteristicas  de  las  ruedas  y  la  cadena  se  muestran  en  el

apéndice A .El diámetro de las ruedas dentadas dado por el fabricante

es:

D1 =373.07 mm   y      D2 =1229.25 mm.

La distancia entre centros se hará la prueba con el minimo que se

sugiere:

C = 30 pasos.     C = 30(2”)= 60 “ = 1524 mm

La longitud de la cadena

Se    utilizará    L = 112 =  5689.6mm  pasos.     La    distancia   central

recomendada será 	29.87 pasos = 1517mm.

Se chequea el diámetro del agujero de la rueda donde se acopla el

eje. Según la tabla para este paso en la rueda dentada grande tiene

un máximo de 170mm con lo cual satisface.

A continuación se resume el diseño de la transmisión con el siguiente

grafico:

Fig. 3.35 Resumen de la transmisión por cadena

CAPITULO 4

4.  RESUMEN DE LA MAQUINA

El malacate  elevará  la carga con cable  6 x 37 alma  de acero torcido

regular acero arado  extra mejorado  de 9/16“ . El cable   se  enrollará

en un tambor de 60 cm de diámetro nominal y un largo  de  1.3 m  con

un espesor de 3 cm. El material de éste será un acero al manganeso.

El tambor  irá  soldado  a las alas con un electrodo E7018 y el tamaño

del lado  de  la  soldadura  de  chaflán será de ¼”  . Las alas tienen un

diámetro  exterior  de  0.974m  e  interior  de  0.2m  con un espesor de

9/16” y el material del ala es un acero 1018.

Las alas van soldadas a un aro de acero mediante una soldadura con

el mismo electrodo y el tamaño del lado de la soldadura de chaflán es

de ¼”. En el  aro de acero  1018  se  soldará una brida con 8 agujeros

de  diámetro  exterior de  0.36m e  interior   de  0.21m. Esta   brida  irá

empernada con la carcaza de los rodamientos mediante 8 pernos de

acero ASTM 325  de 9/16” de diámetro y 2 3/8” de largo.

Los  rodamientos   en los  que  se  apoya  el  tambor son  rodamientos

cilíndricos NTN tipo NU2220E.

El  eje  será  de  120mm  de  diámetro  en  el  tramo  de la longitud del

tambor. Los  rodamientos  que  apoyan  al  tambor  se  acoplarán a un

diámetro de eje de 100mm .

Los  rodamientos  que  apoyan  al  eje  que en  esta sección posee un

diámetro  de  80  mm  serán  de  rodamientos   cilíndricos  NTN     tipo

NU 2316E. Estos rodamientos irán en una carcaza que ira empernada

al marco de acero que actúa como bastidor de la maquina.

Los  pernos  a  utilizar  son 7 y  serán de acero ASTM 325 de de ½ ” y

1 3/4” de largo.

El marco será de acero SAE1018 de ¼” , de 1100mm de ancho y 800

mm de altura. Va empernado a la viga base por  medio  de  16 pernos

de acero ASTM 325 de ½  “ y 1 3/4 “ de largo.

Las vigas serán una C 4 x 7.25 de 2.50m de largo.

El   motor   seleccionado   será uno Marca PERKINS con una potencia

285 HP a 1800 rpm. La   caja de velocidades tendrá 5 velocidades. La

caja será   Modelo: FS-5205A marca ROADRANGER

El sistema de freno será de tipo banda , el  tambor  de   éste  será   de

90cm de diámetro con un espesor de 1 cm . El ancho del tambor será

de 16 cm. El   material   de   fricción  será un revestimiento de material

tramado de 1 “ de  espesor. La  banda  se ajustará al tambor mediante

pernos en la banda de acero.

La banda  será  accionada  mediante  un  cilindro   hidráulico   que   le

proporcionará   la  fuerza   necesaria para frenado. En la banda posee

además un resorte que restaura a  la posición original de la banda.

También  posee  un  perno de ajuste en el otro extremo para ajustar la

banda a medida que se desgaste el revestimiento

El  embrague  a  utilizar  será  uno  tipo   fricción   con   2   discos .   El

embrague que se seleccionó fue uno marca WICHITA tipo HTM218.

Este      trabaja    a     5.5    bar    de     presión.   Se      accionará     el

embrague   para   transmitir  potencia  mediante  un  cilindro hidráulico

conectado a una horquilla que desplazara al cojinete axial.

El  sistema   hidráulico  constará  de  una  bomba   de   engranajes  de

8.56 KW   que    suministra    160  bar   a  8.5 gal/min. Se utilizará una

tubería   de   succión    de    25 mm  de diámetro de 40 cm de largo. El

reservorio   tendrá una capacidad de 5 litros. Además poseerá un filtro

y  una válvula de compuerta. En la linea de   alta  presión   se  utilizará

una   manguera de 15 mm  con  una presión de servicio de 190 bar.

Además  poseerá  una  válvula  de alivio a la salida de la bomba y una

válvula  reductora  de  presión  para  el sistema de freno. Este sistema

utilizará un  acumulador  tipo vejiga con 1.17 litros  de  capacidad. Las

válvulas direccionales  serán de 3 posiciones , 3 lumbreras. El  cilindro

para  el   embrague  será  de  3 ¼ “ x 100mm  y   el   del  freno  3 ½” x

100mm.

La   transmisión   utilizará   una   cadena   doble  tramo  de   paso 160,

El numero  de  dientes  de la rueda dentada conducida es 76 dientes y

la conductora de 23.

El malacate construido  se muestra en el apéndice C.

4.1  Costo de la Máquina

A    continuación    se  detallan    los    precios  de   los   diferentes

componentes del malacate:

| Descripción | Cantidad | Precio(dólares) |
| --- | --- | --- |
| Cable |  |  |
| Cable acero 6 x 37 acero arado extra mejorado 9/16 " | 1706 m | 5119 |
| Casquillo vaciado con pasador | 1 | 35 |
| Tambor |  |  |
| Tubo de acero al Manganeso | 1 | 800 |
| Alas |  |  |
| Brida Øext. 974mm Øint 20 x 9/16" | 2 | 380 |
| Eje de transmisión |  |  |
| Eje de acero 4340 Ø120mm x 2190 mm | 1 | 480 |
| Maquinado del eje | 1 | 120 |
| Bridas |  |  |
| Brida acero A36 Ø 360 ext. Ø174mm int. 8 aguj. 5/8" | 2 | 62 |
| Carcaza para rodamientos NU2220E | 2 | 60 |
| Carcaza para rodamientos NU2316E | 2 | 56 |
| Rodamientos NTN NU2220E | 2 | 630 |
| Rodamientos NTN NU2316E | 2 | 466 |
| Soldadura Elefante 7018 1/8" | 1Kg | 2 |
| Transmisión por cadena |  |  |
| Cadena paso 160 |  | 560 |
| Piñón doble tramo 23 dientes paso 160 |  | 220 |
| Piñón doble tramo 76 dientes paso 160 |  | 2500 |
| Motor PERKINS 285 HP 1800rpm |  | 28700 |
| Caja de Cambios FS-5205A ROADRANGER | 1 | 3800 |
| Embrague |  |  |
| WICHITA tipo HTM218 |  | 3500 |
| Freno |  |  |
| Tambor del freno | 2 | 96 |
| Revestimiento material tramado | 2 | 300 |
| Banda flexible | 2 | 26 |
| Platina ajuste de revestimiento | 2 | 20 |
| Mecanismo ajuste banda | 2 | 45 |
| Mecanismo de retorno | 2 | 38 |
| Eje de transmisión freno | 1 | 60 |
| Soporte accionador freno | 3 | 185 |
| Rodamientos de apoyo eje freno | 2 | 150 |
| Sistema hidráulico |  |  |
| Reservorio | 1 | 40 |
| Manguera Ø25mm x 0,4m | 1 | 15 |
| Manguera Ø15mm x 8 m | 1 | 24 |
| Bomba 160 bar 8,5 gal/min | 1 | 2320 |
| Ariete 3 1/2" 100 bar 100mm | 1 | 305 |
| Ariete 3 1/4" 160 bar 100mm | 1 | 350 |
| Filtros y válvulas |  | 720 |
| Bastidor |  |  |
| Marco de Acero | 2 | 160 |
| Viga base (Tubo rectangular )(6m) | 1 | 27 |
| Viga C 4 x 7,25(4m) | 1 | 12 |
| Viga C 3 x 6 (12m) | 2 | 37 |

Costo de materiales y equipos……………………………52420

Costo de Montaje y Puesta a Punto……………………… 3200

Diseño y Dirección Técnica…………………………………8340

COSTO TOTAL……………………………………,,,…US$  63960

4.2  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.-  Dado los  costos  totales de fabricación del malacate se concluye que

es   más  factible  construir  la maquina en el país que su importación

de  los  Estados  Unidos, que  es  de  donde  venía la maquina ahora

obsoleta.    Los    costos    totales   de    fabricación    del     malacate

construido  son   de   $63960  mientras  que  la  importación  costaba

$125000    incluido    impuestos.   La   empresa   petrolera    requiere

de  10  unidades  por  lo  que  el  ahorro es notable.

2.-   El proyecto es factible ya que presenta la  ventaja en el costo inferior

de la maquina, esto debido  a la  facilidad para adquirir los materiales

y  de  lo  reducido de  la  mano de obra;  pero existe la desventaja de

mayor  tiempo  invertido  en  el  diseño  ya que en el país no se tiene

gran experiencia en el desarrollo de estas máquinas.

3.-  El    sistema    de    elevación   fue   diseñado   según   las   máximas

condiciones  de   carga , por   lo   que  su   funcionamiento  se espera

resulte  óptimo   para  todos   los   pozos  donde   se  requiera extraer

petróleo.

4.-  El  sistema   hidráulico diseñado para accionar el freno y el embrague

se  basa  únicamente en los requerimientos de estos últimos, esto es ,

dado   que    el    malacate   forma  parte de la grúa , esta última usará

potencia hidráulica para accionar otros componentes.

5.- El    presente     diseño     se     basó    en   la   mayoría de los casos a

recomendaciones dadas  por  los fabricantes de los componentes y en

textos     que    abarcan     el   tema.   Luego,   el   análisis   de    estas

recomendaciones    se   lo hizo tomando  la  carga máxima , esto es al

arranque de la misma, y tomando también en consideración los

efectos de fatiga de los componentes.

6.- La máquina opera satisfactoriamente según la velocidad con la que se

eleva el cable por lo que se recomienda poner la marcha adecuada en

la caja de cambios según el volumen de extracción del pozo.

7.- El   cable    que    es   el    componente que se reemplazará con mayor

frecuencia  debe  tener una adecuada lubricación para que su vida útil

sea la esperada.

8.-  El   malacate   se  lo  opera manualmente por medio de la consola de

mandos  para  el  freno  y  el  embrague por lo que se recomienda una

adecuada capacitación de los operarios.

9.- Dado  que  el  sistema  se opera  manualmente  se  pueden  cometer

errores  en  el manejo de  los  mandos  hidráulicos, la  acción errónea

más  perjudicial  que  puede ocurrir es que se accione el embrague y

el freno al mismo tiempo, con lo que ocurrirá en  el  sistema hidráulico

que  los  émbolos  de los arietes se extiendan con menor velocidad, y

en el sistema mecánico que desgaste prematuramente los materiales

de fricción del embrague y el freno, y además que se sobrecaliente el

sistema.

10.-     Se pudo comprobar en el campo que la maquina tiene un rendimiento

satisfactorio   y   que   funciona  en  forma continua, se observó que al

arranque    el   motor    se   desempeña   bien   y  los componentes de

la máquina  no presentan fallas catastróficas ; esto se basa en datos

de los pozos más profundos dados en la zona.

BIBLIOGRAFIA

1. NORTON ROBERT L.. Diseño de  Maquinas.  Prentice   Hall ,  Mexico,

1999.

2. FAIRES MORNING .Diseño de Elementos de   Máquinas. Montaner   y

Simon, Barcelona,1970.

3. MOTT   ROBERT . Diseño  de elementos de  Maquinas. Prentice - Hall

Mexico, 1985.

4. SHIGLEY  J.   Diseño  en  Ingeniería Mecánica.  Mc Graw-Hill ,  Mexico,

1979.

5. ROTHBAR  HAROLD  A.  Mechanical  Design and  Systems  Handbook,

Mc Graw- Hill, Mexico,  1964.

6.  ALBERT. M. E.  Machine  Design Drawing  Room,  John Willey &  Sons ,

New York,. 1978.

7. PARETO LUIS.  Formulario   de   elementos  de   Máquinas,  Ceac.  S. A,

Perú,  1977.

8. NTN . Manual de Selección de Rodamientos. Tokio . 1988

# Text boxes

x

y

τ

τ

σf

σf

σt

A

σt