ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Diseño de una Planta de Reinyección de Agua de Formación en la Estación Central del Campo Shushufindi – Aguarico”.

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO MECÁNICO

Presentada por:

Lister Orlando Miranda López.

GUAYAQUIL – ECUADOR

AÑO: 2004

RESUMEN.

Con el fin de preservar el medio ambiente algunas empresas petroleras del país, se han visto en la necesidad de adaptar un sistema eficiente para la evacuación de agua de formación que se obtiene de las extracciones de crudo;  razón por la cual el presente trabajo de tesis de grado  tendrá como objetivo diseñar un sistema de reinyeccion de  agua de formación y que de hecho reemplazaran a los diferentes métodos utilizados por algunas empresas petroleras, las cuales no contribuyen en nada a la preservación del medio ambiente.

Anteriormente el agua de formación se almacenaba en piscinas de tierra y luego se las evacuaba a los esteros, ríos, lagunas; al pasar el tiempo debido al cambio de los mecanismos de producción en todo yacimiento de crudo, el corte de agua se incrementó significativamente haciendo que el manejo de agua producida sea cada vez más problemática. De allí nace la necesidad de instalar un sistema para eliminar esta clase de agua, inyectándole a niveles cercanos a los 8000 pies; evitando el peligro para el hombre y su medio.

La metodología a seguir para el desarrollo de los capítulos de la tesis, es lograr hacer uso de informaciones recopiladas por la empresa, como es el caso de los Manuales y diagramas experimentales de operación los cuales nos servirán como guía practica para el desarrollo de la tesis, además se tendrán muy en cuenta las experiencias personales de campo.

Con la aplicación de esta metodología y experiencia práctica del personal involucrado en el área, se esperará a futuro que esta investigación contribuya al desarrollo de este sistema ya que lograra mitigar en algo la contaminación que existe actualmente en las empresas de extracción de crudo.

INDICE GENERAL

Pág

RESUMEN………………………………………………………………………………II

INDICE GENERAL…………………………………………………………………….IV

ABREVIATURAS……………………………………………………………………..VII

SIMBOLOGÍA………………………………………………………………………...VIII

ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………………….......XI

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………………XII

ÍNDICE DE PLANOS………………………………………………………………..XIII

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………….1

CAPITULO 1.

1. CONSIDERACIONES GENERALES...........................................................3

1.1	Proceso de Extracción del Crudo…………………………………………..3

1.2	Tratamiento actual del agua de formación………………………………13

1.3	Problemas Ambientales a causa del agua de formación………………16

1.4	Planteamiento del Problema………………………………………………21

1.5	Alcance del Proyecto………………………………………………………23

CAPITULO 2

2.  ALTERNATIVA PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA...........................24

2.1 Procedimiento a seguir en la Reinyección del Agua de Formación……..25

2.2 Ventajas y Desventajas del Sistema de Reinyección del Agua de Formación………………………………………………………………………….47

2.3 Análisis de Prueba de Fall of Test…………………………………………. 49

2.4 Daño de Formación en Pozos Reinyectores……………………………... 53

CAPITULO 3

3. ESTIMACIÓN ESTADISTICA DE LA PRODUCCIÓN DEL AGUA DE

FORMACIÓN……………………………………………………………………….58

3.1 Recolección y Depuración de Datos de la Producción histórica………….58

3.2 Análisis Actual de la Producción de Agua de formación…………………..60

3.3 Proyección del Incremento de la Producción del Agua de formación........72

CAPITULO 4.

4. DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE LA

INSTALACIÓN………………………………………………………………………75

4.1 Equipo de Superficie……………………………………………………………76

4.1.1 Sistema de Conducción……………………………………………………….76

4.1.2	Líneas de Conducción……………………………………………………….77

4.1.3	Inyección de Químicos……………………………………………………….88

4.1.4	Sistemas de Bombeo………………………………………………………….98

4.1.5	Variador de frecuencia………………………………………………………119

4.1.6. Sistemas de Almacenamiento………………………………………………122

4.1.7   Equipamiento en el Cabezal del Pozo…………………………………….166

4.2.   Equipo de Subsuelo…………………………………………………………..168

4.2.1  Tubing………………………………………………………………………….170

4.2.2 Empacadura……………………………………………………………………172

4.2.3 Accesorios……………………………………………………………………..172

CAPÍTULO 5.

5. COSTOS DEL PROYECTO…………………………………………………….174

5.1 Estudio Técnico Económico Ambiental……………………………………….174

CAPÍTULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...............................................189

APÉNDICES.

ANEXOS.

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

A:             Amperios.

Atm:         Atmósfera

BAPD:      Barriles de agua por día.

Bbl/psi:     Barriles por libras por pulgadas cuadradas.

Hp:           Caballos de fuerza.

CaCO3:    Carbonato de Calcio

cm:           Centímetros

Cps:          Centipoise.

NaCl:        Cloruro de Sodio.

STB/N.B:  Condiciones estándar por condiciones de yacimiento en barriles

ρ:              Densidad del material

CO2:        Dióxido de Carbono

gpm:         galones por minuto.

°F=           Grados Fahrenheit.

°C=          Grados Centígrados.

Gr. /cm3:    Gramos por centímetros cúbicos.

Kg:           Kilogramos.

Kg. / m3:   Kilogramos por metro cúbicos

KVA:         Kilovoltios por amperios

Lb/pies3:   Libras por pies cúbicos.

m:             metro

M3 / sg:     metros cúbicos por segundo.

m/sg:        metros por segundo

μΩ:           Micro ohmios

mA / m2:   mili amperios por metro cuadrado.

md:          mili darcys.

Mg/ lt :      miligramos por litro

N:             Newton

Onz/pulg2: onza por pulgadas cuadradas.

O2:           Oxígeno.

ppm:         Partes por millón

Ft:             pies.

MPY:         Porta Cupones de Corrosión

Pulg:        Pulgadas

sg:           Segundos.

SDT:        Sólidos Disueltos Totales.

H2S:        Sulfuro de Hidrógeno.

V:            Voltios

SIMBOLOGÍA

Hd:       Altura del deflector

A:         Área de flujo en la tubería

Ad :       Área de flujo en la mezcladora

AF:        Área del filtro.

AS :       Área expuesta del cupón

HT:        Altura del tanque

TDH:     Cabezal de la bomba.

NPSHR: Cabeza Neta Positiva de Succión requerido

NPSHD: Cabeza Neta Positiva de Succión disponible

ΔP:        Caída de presión a través de la línea

Cc:        Capacidad de corriente del ánodo.

QA:        Carga hidráulica máxima.

VbW:       Cantidad de agua para Retrolavado.

K:           Coeficientes de Resistencia para válvulas y accesorios.

C:          Constante  de Hanzen William

I:            Corriente de entrega del ánodo.

ICR:         Corriente de Protección

ρ :           Densidad.

DC:         Densidad de Corriente.

Dee:        Diámetro exterior de tubo en la campana

Die :       Diámetro interior de tubo en la campana

D:           Diámetro de la tubería.

DT :         Diámetro del tanque

Da:          Diámetro del ánodo

Dv:          Diferencia de Potencial útil en el ánodo.

DMEZCLADOR : Diámetro del Mezclador

ta:           Distancia entre la superficie del terreno y la profundidad del Ánodo

Δh:         elevación del terreno.

td :          Espesor de pared

St :         Esfuerzo Hidrostático:

tp :          Espesor del piso

ed :         Espesor del deflector

fa:            Factor de eficiencia en la vida útil del ánodo.

f :            Factor de fricción en la tubería

f t  :               Factor de fricción en los accesorios de las tubería

QbW:       Flujo de agua para Retrolavado.

G:          Gradiente de Velocidad.

La:        Longitud del ánodo

L:          Longitud de la línea

Lm :      Longitud de la mezcladora

Le :      Longitud de tubo de entrada

M:        Masa anódica.

Z:         Nivel de Altura en las bombas.

NR :      Número de Reynolds

γ:         Peso específico

Pm :     Perímetro mojado

W1 :     Pérdida de peso del cupón

HLM:     Pérdidas Mayores de fricción en tuberías.

HLm :    Pérdidas menores de fricción en  accesorios.

Hf :       Pérdida total de energía en tuberías y accesorios debida a la fricción

MHP :  Potencia del motor eléctrico.

BHP:    Potencia de la bomba de alta presión.

Po:       Presión  atmosférica

P1:      Presión en la succión de la booster.

P2:      Presión en la descarga de la booster.

Pv:       Presión de vapor

PHPS:    Presión de succión HPS

Pd :      Presión de Descarga de la bomba horizontal.

PF:           Presión de descarga a la formación receptora.

WHP:   Presión en la cabeza del pozo.

T2:       Presión ejercida en el Tanque de agua cruda.

Pv:      Presión de vapor

Ha:      Profundidad del ánodo.

R  :      Radio hidráulico

Rv:      Resistencia de puesta a tierra de un ánodo en posición vertical

ρ a:      Resistividad del medio electrolítico existente entre ánodo y cátodo

Є /D:   Rugosidad relativa

dd :     Separación entre deflectores.

Qw:     Tasa de flujo en barriles

T:        Temperatura del fluido.

t :        Tiempo

Tc:       Tiempo de coagulación.

Tf :      Tiempo de floculación.

t r :      Tiempo de retención.

Tfc :     Tiempo de floculación en la campana

Tfe :     Tiempo de floculación en el tubo de entrada

Tft :      Tiempo de floculación total

VU:       Tiempo de vida útil

VSD:    Variador de frecuencia.

V:         Velocidad

Vq:       Velocidad del fluido coagulante

MPY:   Velocidad de corrosión.

V F:      Velocidad del fluido en el  mezclador.

μ :        Viscosidad dinámica.

VD:       Volumen del depósito.

VCL :     Volumen del Clarificador

VSD :     Volumen del Sedimentador

Vc:       Volumen de la campana

Ve:       Volumen del tubo de entrada

INDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1       Esquema de una Extracción de crudo………………...............................4

Figura 2       Manifold o Distribuidor de flujo……………………………………........8

Figura 3       Separador de Producción……………………………................................8

Figura 4       Bota de gas………………………………………........................................9

Figura 5       Tanque de Lavado...……………………………………………………..10

Figura 6        Piscina de Almacenamiento…………………………….........................14

Figura 7        Método de Reinyección de Agua………………………………….…….15

Figura 8        Reinyección de Agua en los Pozos……………………………………...20

Figura 9        Desestabilización de Partículas….……………………………………...44

Figura 10      Gráfica de Pruebas de Inyección de agua………………………..…... .56

Figura 11      Gráfica de la Curva Derivada…………………………………….…... .56

Figura 12      Gráfico de la Curva de Horner ………………………………………  .57

Figura 13      Producción de Agua Reinyectada………………………….…………...59

Figura 14      Producción de Agua Reinyectada en el mes…………………………...63

Figura 14.13 Barriles de Agua Reinyectados en el año 2003………………...............72

Figura 14.14 Producción de Agua Estimada Anualmente ………………………......73

Figura 15      Esquema de la Planta de Tratamiento………………………………....77

Figura 16      Pre cámara de Químicos………………………………………………..81

Figura 17      Equipo Pruebas de Jarras………………………………………………92

Figura 18      Fotografía de una tubería con incrustaciones........................................94

Figura 19      Fotografía de Portacupones en tuberías…………………………….....97

Figura 20      Sistema Booster………………………………………………………...106

Figura 21      Fotografía de la Bomba Horizontal Centrifuga…...…………………111

Figura 22      Transferencia de Fluido en el Sistema………………..…………........115

Figura 23      Intercepción de la Curva de  Bomba  y Motor……………………….121

Figura 24      Depósito de Agitación en los tanques de Clarificación.……..……….137

Figura 25      Clarificación del Agua……………………….………..……………….139

Figura 26     Estructura Interior de la Campana…………………………………...142

Figura 27     Recuperación de Sólidos……………………………………….............145

Figura 28     Fotografía de una Piscina de Sólidos………………………….............146

Figura 29     Cabezal del Pozo………………………………………………..............167

Figura 30     Esquema Típico de un Pozo..…………………………………………..171

Figura 31     Empacaduras en un Pozo…..…………………………………………..172

INDICE DE TABLAS

Pág

Tabla 1    Composición Elemental del Petróleo……………………………………….3

Tabla 2    Constituyentes Primarios y Propiedades del Agua en Campos………….30

Petroleros.

Tabla 3    Características del Agua de Reinyección en la Estación Central.…….....36

Tabla 4    Límites permisibles de descarga de agua de formación en los pozos...….37

Tabla 5    Producción histórica de la Reinyección de Agua por año..……………....58

Tabla 6    Lecturas de Presiones en los Pozos..……………………………………….61

Tabla 7    Reporte  mensual en el año 2003……...…………………………………....62

Tabla 8    Dosificación de Químicos en la Estación Central...……………………….93

Tabla 9    Interpretación de Cupones…………………………………………………98

Tabla 10  Parámetros de Control……………………………………………………..98

Tabla 11  Rugosidad Relativa de las tuberías……………………………………...  103

Tabla 12  Pérdidas de Energía en  Accesorios……………………………………..  104

Tabla 13  Tipos de Bombas de Químicos..…………………………………………. 114

Tabla 14  Dimensiones y Capacidades de Tanques Atornillados según las……...  126

Normas API.

Tabla 15  Tamaños de Tanques Soldados según las Normas API…………………127

Tabla 16  Medidas Típicas y Capacidades Nominales de los Tanques…………….127

Tabla 17  Espesor de Planchas para Medidas Típicas……………………………...128

Tabla 18  Espesor de la base del tanque……………………………………………..128

Tabla 19  Esfuerzos permisibles en las planchas……………………………………129

Tabla 20  Valores usuales de gradientes de velocidad……………………………...148

Tabla 21  Resistencia Vertical en un Ánodo Comercial…….……………………...164

Tabla 22  Cantidad de Ánodos en los Tanques……………………………………..166

Tabla 23  Estimación de Producción de Agua en la Estación Central………….....182

Tabla 24  Costos de Operación……………………………………………………….183

Tabla 25  Estimación de Costos por Inversión……………………………………...185

Tabla 26  Costo total Estimado………………………………………………………186

Tabla 27  Costo de Tratamiento químico en el Campo Shushufindi………………187

Tabla 28  Costo de Tratamiento químico con Filtros en el Campo Shushufindi….188

INDICE DE PLANOS

Plano 1     Sistema de Bombeo.

Plano 2     Interconexiones entre Tanques.

Plano 3     Diseño del Clarificador.

Plano 4     Cálculo de Bafles y Estructura Interna.

Plano 5     Cálculo de Láminas de Techo del Clarificador.

Plano 6     Cálculo de Láminas de Cuerpo.

Plano 7     Cálculo de Láminas de Fondo.

Plano 8     Motor Reductor – Detalles Constructivos.

Plano 9     Cálculo de Estructura de Techo.

Plano 10   Detalles del Sumidero.

BIBLIOGRAFÍA.

- BLUM LOZADA CARLOS FRANCISCO: “EVALUACIÓN TÉCNICA ECÓNOMICA DE LOS TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS REALIZADOS EN UN CAMPO DEL ORIENTE ECUATORIANO, TESIS: FACULTAD DE INGENIERÍA EN PETRÓLEO, GUAYAQUIL, 1991.

- CRANE, FLUJO DE FLUIDOS EN VÁLVULAS, ACCESORIOS Y TUBERÍAS, EDITORIAL Mc. GRAW – HILL PRIMERA EDICIÓN, INTERAMERICANA DE MÉXICO, 1989.

- Dr. PATTON CHARLES APPLIED WATER TECHNOLOGY, CAMPBELL PETROLEUM SERIES SECOND EDITION, NORMAN OKLAHOMA USA, SEPTEMBER 1995.

- ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL, TRATAMIENTO DE AGUA DE INYECCIÓN EN PROYECTOS DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA, GUAYAQUIL 1995

- KERN, PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR, EDITORIAL Mc. GRAW – HILL, PRIMERA EDICIÓN, KANSAS 1975.

- LIPEQSA ECUADOR, SEMINARIO DE TRATAMIENTO DE AGUA, AÑO 2000.

- MAINCO, DISEÑO Y MANUFACTURA DE RECIPIENTES SOMETIDOS A PRESIÓN, NORMAS VIGENTES  PRIMERA PARTE, ESTADOS UNIDOS 1983.

- PARÍS DE FERRER MAGDALENA, INYECCIÓN DE AGUA Y GAS EN YACIMIENTOS PETROLÍFEROS, EDITORIAL ASTRO DATA, SEGUNDA EDICIÓN, MARACAIBO VENEZUELA, 2001.

- PETROPRODUCCIÓN, RECUPERACIÓN MEJORADA POR INYECCIÓN DE AGUA, LAGO AGRIO, JULIO 1995.

- PLAN DE CONTINGENCIAS, SISTEMA DE REINYECCIÓN DE AGUA DE FORMACIÓN EN EL CAMPO SHUSHUFINDI AGUARICO, LAGO AGRIO,  2002

- SCHLUMBERGER REDA PRODUCTION SYSTEMS, APLICACIÓN DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIA, SHUSHUFINDI – ECUADOR, MAYO 2001.

- TEXACO PETROLEUM COMPANY: “PRACTICAL ENGINEERING ASPECTS OF WATER FLOODING”, JOURNAL OF PETROLEUM TECHNOLOGY, JULY, 1964.

INTRODUCCIÓN.

Con el fin de suplir los volúmenes de agua requeridos por la expansión del programa de inyección y además de eliminar el vertimiento del agua de producción al medio ambiente, se evalúa la factibilidad de reinyectarla.

Es por  está razón que el objetivo de esta tesis  es básicamente describir el procedimiento de diseño y dimensionamiento de los equipos principales necesarios que constituyen la estación  reinyectora de agua de formación a pozos no productores.

Uno de los problemas  más significativos durante la extracción de petróleo, es el agua de formación que sale con el petróleo en las operaciones petroleras. La cantidad de agua es mayor cuando el pozo empieza a declinar. En los estudios últimos de producción la cantidad de agua puede ser varias veces mayor que la de petróleo extraído.

La composición del agua de producción varía de acuerdo a las características del campo, pero en términos generales contiene hidrocarburos, materiales radioactivos que ocurren naturalmente, químicos de producción, sales inorgánicas, sales metálicas y sólidos disueltos.- Otra fuente de contaminación son los químicos utilizados en el proceso de extracción, muchos de los cuales son altamente tóxicos y otros de toxicidad desconocida.

Para lograr nuestro propósito, inicialmente se hace una revisión de las características del yacimiento, tales como permeabilidad relativa, porosidad y sensitividad de la formación determinadas en estudios de análisis de núcleos.

Posteriormente, se caracteriza el agua de producción, realizando análisis físico-químico  y otras pruebas, encaminadas a determinar su calidad y factibilidad como fuente de agua para su reinyección.

Es por está razón que para realizar el dimensionamiento de los equipos del sistema, se debe analizar primeramente la producción de agua de formación diaria del campo en mención mediante un estudio estadístico.

Finalmente, con base en estos análisis se especifican las facilidades necesarias para obtener un agua de buena calidad apta para su reinyeccion, también se realizara una estimación de los costos que demandaría la ejecución del proyecto.

SIMBOLOGÍA

ΔP:     Caída de presión a través de la línea

L:        Longitud de la línea

Qw:    Tasa de flujo en barriles

C:       Constante  de Hanzen William

D:       Diámetro de la tubería.

Δh:     elevación del terreno.

A:       Área de flujo en la tubería

V:       Velocidad del fluido.

ρ :      Densidad.

μ :      viscosidad dinámica.

μΩ:    Conductividad.

Tc:     Tiempo de coagulación.

Vq :    velocidad del fluido

NR :    Número de Reynolds

dd :    Separación entre deflectores.

hd .    Altura del deflector

ed :    espesor del deflector

Lm :    Longitud de la mezcladora

Pm :   Perímetro mojado

R  :     Radio hidráulico

Ad :     Área de flujo en la mezcladora

W1 :    Pérdida de peso del cupón

D :      Densidad del material del cupón

AS :     Área expuesta del cupón

MPY : Velocidad de corrosión.

T:       Temperatura del fluido.

Pv:      presión de vapor

HT:     altura del tanque de agua tratada

PHPS:  presión de succión HPS

Є /D:  Rugosidad relativa

f :       factor de fricción en la tubería

f t  :       factor de fricción en los accesorios de las tubería

K:      Coeficientes de Resistencia para válvulas y accesorios.

HLM:   Pérdidas Mayores de fricción en tuberías.

HLm :  Pérdidas menores de fricción en  accesorios..

Hf :    Pérdida total de energía en tuberías y accesorios debida a la fricción

Po:     Presión  atmosférica

P1:    Presión en la succión de la booster.

P2:    Presión en la descarga de la booster.

Z:        Nivel de Altura en las bombas.

TDH:   Cabezal de la bomba.

γ:         Peso específico

NPSHR: Cabeza Neta Positiva de Succión requerido

NPSHD: Cabeza Neta Positiva de Succión disponible

Pd :     Presión de Descarga de la bomba horizontal.

PF:          Presión de descarga a la formación receptora.

WHP:  Presión en la cabeza del pozo.

DMEZCLADOR : Diámetro del Mezclador

V F:     Velocidad del fluido en el  mezclador.

T2:      Presión ejercida en el Tanque de agua cruda.

Pv:      Presión de vapor

VSD:   Variador de frecuencia.

MHP : Potencia del motor eléctrico.

BHP:  Potencia de la bomba de alta presión.

VD:     Volumen del depósito.

t r :     Tiempo de retención.

DT :     Diámetro del tanque

H T :    Altura del Tanque

td :      Espesor de pared

St :      Esfuerzo Hidrostático:

tp :      Espesor del piso

t :        tiempo

VCL :   Volumen del Clarificador

VSD :   Volumen del Sedimentador

Le :    Longitud de tubo de entrada

Dee:    Diámetro exterior de tubo en la campana

Die :  Diámetro interior de tubo en la campana

Vc :    Volumen de la campana

Tf :     Tiempo de floculación.

Tfc :    Tiempo de floculación en la campana

Ve :     Volumen del tubo de entrada

Tfe :    Tiempo de floculación en el tubo de entrada

Tft :     Tiempo de floculación total

G:      Gradiente de Velocidad.

Rv:     Resistencia de puesta a tierra de un ánodo en posición vertical

Dv:     Diferencia de Potencial útil en el ánodo.

Dv:     Corriente de entrega del ánodo.

ρ a :    Resistividad del medio electrolítico existente entre ánodo y cátodo

La:      Longitud del ánodo

Da:    Diámetro del ánodo

ta:     Distancia entre la superficie del terreno y la profundidad del Ánodo

Ha:   Profundidad del ánodo.

M:     Masa anódica.

QA:   Carga hidráulica máxima.

VU:   Tiempo de vida útil

Cc:   Capacidad de corriente del ánodo.

Cc:   Factor de eficiencia en la vida útil del ánodo.

AF:    Área del filtro.

VbW:  Cantidad de agua para Retrolavado.

QbW: Flujo de agua para Retrolavado.

ICR:   Corriente de Protección

DC:   Densidad de Corriente.

Abreviaturas

%:   Porcentaje.

ppm: partes por millón

mg/l: miligramos por litro.

pH: Potencial de Hidrógeno.

CaCO3:Carbonato de Calcio.

Is: Salinidad o Indice de Langelier.

μΩ : Micro ohmios

O2: Oxígeno.

m : metros

pulg: pulgadas

Cs: Constante de almacenaje

Pwf: Presión fluyente.

Pws: Presión estática.

Psi: Libras por pulgadas cuadradas.

CO2: Dioxido de Carbono

NaCl: Cloruro de Sodio.

cps: viscosidad

BAPD: barriles de agua por día.

STB: Gas que sale de la solución.

N.B: Gas que se encuentra en la superficie.

M.P.M: Mantenimiento preventivo del motor.

NTU:

ft/sg: pies por segundo.

m/s: metros por segundo.

Min: minutos

Sg: segundos.

Kg: Kilogramo

M3: metros cúbicos.

N: Newton