ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción

ESTUDIO DE DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA EN EL PROCESO DE REVESTIDO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE COBRE

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERA INDUSTRIAL

Presentada por:

Irene Katiuska Reinoso Velarde

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2003

AGRADECIMIENTO

A Dios primeramente y a todas las personas especiales para mí que me apoyaron en la realización de ésta Tesis.  Sin su ayuda no habría podido culminar este trabajo.

DEDICATORIA

A DIOS

MIS PADRES

A MIS HERMANOS

AMIGOS

TRIBUNAL DE GRADUACION

___________________			__________________

Ing. Eduardo Rivadeneira P.			        Ing. Marcos Tapia Q.

DECANO DE LA FIMCP			       DIRECTOR DE TESIS

PRESIDENTE

___________________			__________________

Ing. Juan Calvo U.  			         Ing. Horacio Villacís M.

VOCAL						       VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA  SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

_________________________

Irene Katiuska Reinoso Velarde

RESUMEN

El objetivo de esta tesis es el de hacer un estudio de desperdicios de materia prima en el proceso de revestimiento de cables, determinando los problemas más incidentes que generan defectos, y diseñar un sistema de costos de calidad utilizando el método de las secciones, identificando las actividades que generan mayores costos para asegurar la mejora continua del proceso.

Se hace una breve descripción de la empresa, se detalla el proceso de revestimiento de cables, se determinan los problemas y sus posibles causas, analizando datos de producción de los años 1997 al 2001.

Luego se realiza un análisis de los productos que se procesan en la sección de revestimiento de cables, se utilizó datos de producción del primer semestre del año 2002 por considerar que en este período se proporcionó información con mayor detalle, que permitirá hacer una elección más segura del producto.  La selección del producto  se la realizó a base de comparar costos por rechazos y exceso de materia prima utilizada que se produjeron en la producción.

Determinado el producto que se le aplicará el análisis de costos se procede a obtener el costo del proceso  así como los costos de calidad y mala calidad, el método que se utilizó es el de secciones o Full Costing, se utilizó datos obtenidos de los registros de producción del período de julio a diciembre del 2002.  La determinación del costo del proceso se obtuvo mediante la asignación de costos a las actividades que se realizan en cada sección que participa del proceso de revestimiento, luego se obtuvieron los costos unitarios para cada sección.  Los costos de calidad y mala calidad se obtuvieron asignando costos a cada actividad que se realizó en el período definido.  Se hizo un análisis de los costos promedios mensuales de calidad(prevención y evaluación) y de mala calidad(fallas internas) con el fin de identificar que actividad está generando mayores costos y luego se identificó las posibles causas que los ocasionan utilizando el método de espina de pescado para hacer este análisis, y poder luego determinar las posibles mejoras.

Después de realizado el análisis de costos se propone el rediseño del procedimiento para el proceso de revestimiento de cables, se determinó las herramientas estadísticas que se utilizarán para controlar el proceso y medir los resultados de las mejoras implantadas.  Se establecieron metas para la reducción de los costos excesivos y se determinaron los procedimientos para realizar el control del proceso, se hizo además un análisis de la rentabilidad de la implantación del sistema de costos de calidad basándonos en valores estimados porque no se realizó una prueba piloto para verificar que las mejoras  propuestas den los resultados esperados.

Al final de este estudio se exponen las conclusiones sobre el estudio realizado y las recomendaciones.

INDICE GENERAL

|  | Pág. |
| --- | --- |
| RESUMEN .................................................................................................... | ......II |
| INDICE GENERAL ....................................................................................... | .....III |
| ABREVIATURAS .......................................................................................... | .....IV |
| INDICE DE FIGURAS .................................................................................. | ......V |
| INDICE DE TABLAS ..................................................................................... | .....VI |
| INTRODUCCIÓN ......................................................................................... | ......1 |
| MARCO TEÓRICO ..................................................................................... | ......6 |

| CAPITULO 1 |  |
| --- | --- |
| 1. DIAGNÓSTICO ........................................................................................ | ......25 |
| 1.1 Antecedentes ................................................................................. | ......25 |
| 1.2 Objetivo ......................................................................................... | ......33 |
| 1.3 Descripción de Cables y Alambres ................................................ | ......33 |
| 1.4 Proceso de Revestimiento de PVC ............................................... | ......35 |
| 1.4.1 Detalle de Proceso de Revestido de PVC ........................... | ......36 |
| 1.4.2 Materias Primas ................................................................... | ......38 |
| 1.4.3 Equipos y Personal ............................................................... | ......40 |
| 1.4.4 Documentación utilizada ...................................................... | ......45 |
| 1.5 Análisis de Datos ........................................................................... | ......46 |
| 1.6 Determinación y Clasificación de problemas en el Proceso de Revestimiento .............................................................................. | ......56 |
| 1.6.1 Problemas Esporádicos ..................................................... | ......57 |
| 1.6.2 Problemas Crónicos .......................................................... | ......58 |

| CAPITULO 2 |  |
| --- | --- |
| 2. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN OBJETO DE ESTUDIO ............................................................................ | ......60 62 |
| 2.1 Producción ................................................................................... | ......61 64 |
| 2.2 Desperdicio y Exceso de materia prima ...................................... | ......63 |
| Estimación de los Costos de Rechazos y Exceso de Materia Prima | ......66 |
| 2.4 Elección de Producto ................................................................... | ......69 |
| 2.4.1Método de Selección ........................................................... | ......69 71 |
| 2.4.2Determinación del Producto Objeto de Estudio ................... | ......70 |

| CAPITULO 3 |  |
| --- | --- |
| DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROCESO Y DE LA CALIDAD .................................................................................................. | ......75 |
| 3.1 Costeo del Proceso ..................................................................... | ......76 |
| 3.1.1 Método de las Secciones .................................................... | ......77 |
| 3.1.1.1 División por secciones para Evaluación de Costos | ......77 |
| 3.1.1.2 Asignación de Costos por Sección ......................... | ......78 |
| 3.1.1.3 Obtención de Costos por Unidad de obra .............. | ......85 |
| 3.2 Determinación del Costo de la Calidad y Mala Calidad ............... | ......88 |
| 3.2.1 Costos de Calidad .............................................................. | ......88 |
| 3.2.1.1 Costos de Prevención ............................................ | ......88 |
| 3.2.1.2 Costos de Evaluación ............................................ | ......92 |
| 3.2.2 Costos de Mala Calidad ...................................................... | ....110 |
| 3.2.2.1 Costos de Fallas Internas ....................................... | ....111 |
| 3.2.2.2 Costos de Fallas externas ...................................... | ....124 |
| 3.3 Obtención del Costo Total de la Calidad ..................................... | ....124 |
| 3.4 Obtención del Costo Total del Producto ...................................... | ....127 |
| 3.5 Análisis de Actividades de Costos de Calidad y Mala Calidad .... | ....129 |
| 3.5.1 Método para la determinación ............................................ | ....130 |
| 3.5.2 Análisis y determinación ..................................................... | ....130 |
| CAPITULO 4 |  |
| 4. PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA BASADA EN SISTEMA DE COSTOS DE CALIDAD ...................................................................... | ....136 |
| 4.1 Rediseño de Procedimientos de Trabajo ..................................... | ....137 |
| 4.2 Determinación de Herramientas de Control ................................ | ....138 |
| 4.2.1 Determinación del Objeto de Control .................................. | ....143 |
| 4.2.2 Establecimiento de Metas de Control ................................. | ....143 |
| 4.2.3 Determinación de Procedimientos para Control ................. | ....148 |
| 4.2.4 Implantación del Sistema de Costo Total de Calidad ......... | ....154 |
| 4.2.4.1 Análisis de la Rentabilidad del Costo de Calidad ... | ....154 |
| 4.2.4.2 Determinación de Responsabilidades .................... | ....160 |
| 4.2.4.3 Determinación de Documentación Requerida ........ | ....160 |
| 4.2.4.4 Detalle de Procedimientos del Sistema de Calidad. | ....168 |
| 4.2.5 Establecimiento de Períodos de revisión de Costos .......... | ....169 |

| CAPITULO 5 |  |
| --- | --- |
| 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... | .....171 |
| BIBLIOGRAFÍA |  |

# INDICE DE FIGURAS

|  |  | Pág. |
| --- | --- | --- |
| Figura 1.1 | Organigrama de la Empresa ................................................... | ....27 |
| Figura 1.2 | Diagrama de Flujo de Proceso para Revestimiento de Cables ..................................................................................... | ....38 |
| Figura 1.3 | Máquina extrusora .................................................................. | ....43 |
| Figura 1.4 | Indice(Porcentaje) de Rechazo Anual de PVC ....................... | ....48 |
| Figura 1.5 | Indice(Porcentaje) de Rechazo Anual de Cobre .................... | ....49 |
| Figura 1.6 | Indice(Porcentaje) de Rechazo Mensual de PVC – Año 2001 | ....51 |
| Figura 1.7 | Indice(Porcentaje) de Rechazo Mensual de Cobre – Año 2001 ........................................................................................ | ....53 |
| Figura 1.8 | Indice(Porcentaje) de Cantidad de Rechazos por Tipo de Defecto .................................................................................... | ....55 |
| Figura 2.1 | Gráfico de Paretto – Elección de Producto para aplicar Análisis de Costos .................................................................. | ....71 |
| Figura 2.2 | Cable SRDT ............................................................................ | ....74 |
| Figura 3.1 | Diagrama de Paretto de Actividades Realizadas para la Calidad .................................................................................... | ..132 |
| Figura 3.2 | Diagrama de Ishikawa para Análisis de Desperdicios ............ | ..133 |
| Figura 4.1 | Gráfico de la Tendencia de Exceso de PVC por mes – Real y Proyectado ........................................................................... | ..145 |
| Figura 4.2 | Gráfico de la Tendencia de Rechazo de Cables por mes – Real y Proyectado ................................................................... | ..147 |

INDICE DE TABLAS

|  |  | Pág. |
| --- | --- | --- |
| Tabla 1 | Departamentos correspondientes a Areas Administrativa-Financiera y Producción ........................................................ | .....28 |
| Tabla 2 | Cantidad de PVC utilizado en el Revestimiento de Cable y Rechazado – Año 1997-2001 ................................................ | .....47 |
| Tabla 3 | Cantidad de Cobre Procesado y Rechazado – Año 1997-2001 ....................................................................................... | .....48 |
| Tabla 4 | Cantidad de PVC Rechazado – Año 2001 ............................ | .....50 |
| Tabla 5 | Cantidad de Cobre Rechazado – Año 2001 .......................... | .....52 |
| Tabla 6 | Defecto y Cantidades de Rechazo de Cables ....................... | .....54 |
| Tabla 7 | Cantidad de Cable Fabricada y Cantidad de Materia Prima Real y Teórica Utilizada ......................................................... | .....56 |
| Tabla 8 | Producción de Cables – Primer Semestre Año 2002 ............ | .....62 |
| Tabla 9 | Cantidades en Exceso de Materia Prima – Primer Semestre Año 2002 ............................................................................... | .....64 |
| Tabla 10 | Rechazos Generados – Primer Semestre Año 2002 ............. | .....65 |
| Tabla 11 | Costo de Materia Prima ......................................................... | .....66 |
| Tabla 12 | Costo del exceso de Materia Prima – Primer Semestre Año 2002 ....................................................................................... | .....67 |
| Tabla 13 | Costo de Desperdicio de Materia Prima – Primer Semestre Año 2002 ............................................................................... | .....68 |
| Tabla 14 | Tabla de Datos para Análisis de Paretto ............................... | .....72 |
| Tabla 15 | Costo de Sección de Revestimiento de Cables del Periodo Seleccionado ......................................................................... | .....80 |
| Tabla 16 | Costo de Sección Herramental del Periodo Seleccionado .... | .....81 |
| Tabla 17 | Costos Promedios de Secciones Principales – Periodo Seleccionado ......................................................................... | .....82 |
| Tabla 18 | Costo de Sección Mantenimiento del Periodo Seleccionado | .....83 |
| Tabla 19 | Costo de Sección Programación del Periodo Seleccionado | .....84 |
| Tabla 20 | Costos Promedio de Secciones Auxiliares – Periodo Seleccionado ......................................................................... | .....85 |
| Tabla 21 | Costo por Unidad de Obra Mensual para las Secciones Principales ............................................................................. | .....87 |
| Tabla 22 | Costo por Unidad de Obra Mensual para las Secciones Auxiliares ............................................................................... | .....87 |
| Tabla 23 | Actividades de Planeación de Calidad .................................. | .....90 |
| Tabla 24 | Actividades de Control de Procesos ...................................... | .....90 |
| Tabla 25 | Número de Veces que se Realizó Ensayos para Control de Procesos ............................................................................... | .....91 |
| Tabla 26 | Costo de Prevención del Periodo Seleccionado ................... | .....93 |
| Tabla 27 | Actividades desarrolladas para Inspección y Pruebas .......... | .....95 |
| Tabla 28 | Costo de Inspección y Pruebas del Periodo Seleccionado ... | .....97 |
| Tabla 29 | Cantidad de Lotes de PVC fabricado y Número de Bobinas listas para Revestir por cada mes ......................................... | .....96 |
| Tabla 30 | Actividades desarrolladas para Mediciones en Laboratorio .. | .....98 |
| Tabla 31 | Costo de Mediciones en Laboratorio del Periodo Seleccionado ......................................................................... | .....99 |
| Tabla 32 | Costo de Inspección Final del periodo Seleccionado ............ | ...101 |
| Tabla 33 | Actividades desarrolladas para Pruebas ............................... | ...102 |
| Tabla 34 | Costo de Pruebas del Periodo Seleccionado ........................ | ...104 |
| Tabla 35 | Costo de Preparación para Pruebas del Periodo Seleccionado ......................................................................... | ...105 |
| Tabla 36 | Actividades desarrolladas para Preparación para pruebas ... | ...103 |
| Tabla 37 | Costo de Material y Equipo para Pruebas e Inspección del Periodo Seleccionado ........................................................... | ....108 |
| Tabla 38 | Costo de Conservación y Calibración del equipo de Pruebas e Inspección del Periodo Seleccionado .................. | ....109 |
| Tabla 39 | Costos Promedios Mensuales de Costo de Evaluación – Periodo Seleccionado ........................................................... | ....110 |
| Tabla 40 | Número de Bobinas devueltas y Cantidad de Metros de Cable ..................................................................................... | ....112 |
| Tabla 41 | Detalle de Número de Piezas Cortadas previo a Devolución | ....113 |
| Tabla 42 | Costo de Desperdicio de Material del Periodo Seleccionado | ....115 |
| Tabla 43 | Costo de Desperdicio de Tiempo del periodo Seleccionado | ....116 |
| Tabla 44 | Costo de Retrabajo del Periodo Seleccionado ...................... | ....119 |
| Tabla 45 | Cantidad de Bobinas y Lotes de PVC Inspeccionados por mes ........................................................................................ | ....120 |
| Tabla 46 | Costo por Suministro de Materiales del Periodo Seleccionado ......................................................................... | ....121 |
| Tabla 47 | Costo de Consulta entre los Ingenieros de Fábrica del Periodo Seleccionado ........................................................... | ....123 |
| Tabla 48 | Costos Promedio Mensual de Fallas Internas ....................... | ....124 |
| Tabla 49 | Costo Promedio Total Mensual de la Calidad – periodo Seleccionado ......................................................................... | ....125 |
| Tabla 50 | Costo Total por Unidad de Obra Mensual de la Calidad ....... | ....126 |
| Tabla 51 | Costo de la Materia Prima Necesaria para Producir(Revestir) una Unidad de Producto .......................... | ....126 |
| Tabla 52 | Costo de Producir(Revestir) una Unidad de Producto .......... | ....128 |
| Tabla 53 | Tabla de Datos en Costos y Porcentajes .............................. | ....131 |
| Tabla 54 | Mejoras en el Proceso de Revestimiento de Cables ............. | ....139 |
| Tabla 55 | Cantidad de PVC en Exceso por Mes ................................... | ....144 |
| Tabla 56 | Cantidad de Rechazo Mensual ............................................. | ....146 |

#### INTRODUCCION

Desde que las fabricas existen en nuestro país, hasta hace algunos años atrás, no le prestaban atención particular a la calidad del producto, lo que buscaban era producir y vender y asegurar la obtención de ganancias. A medida que fueron pasando los años, comenzaron a poner atención al control de los gastos que demandaba el funcionamiento de la empresa; pero la manera de hacerlo era reduciendo personal, o tomando decisiones simples como la de reducir el presupuesto de las áreas que se consideraban poco importantes.

Hoy los empresarios han observado que los procedimientos descritos no resultan de beneficio para la empresa y sus esfuerzos ahora se han concentrando en la reducción de costos de las operaciones basados en el mejoramiento de los procesos.

Con los sistemas de calidad aplicados primero por las empresas Japonesas y posteriormente por otras empresas en el mundo, ha evidenciado que se pueden obtener productos de excelente calidad, clientes satisfechos y ventas en aumento, sin recurrir  a los métodos tradicionales de reducción de costos de producción.

Desde antes de los años 90 las empresas transnacionales instaladas en Ecuador comenzaron a implantar estos sistemas de calidad y, posteriormente, algunas empresas nacionales, con excelentes resultados.

En los sistemas de calidad se emplean herramientas para el control de los procesos y una de ellas es la herramienta de costos de calidad, que son los costos en que incurre una empresa para asegurar que el servicio o producto final que proporciona a los clientes se ajusta a las especificaciones que estos requieren.  Es una herramienta muy útil porque advierte a la dirección y los empleados de que se están incurriendo en costos excesivos causados por las fallas que se cometen durante el proceso.

En esta tesis se realiza un estudio para implantar un sistema de mejora continua basado en costos de calidad en el proceso de revestimiento de cable de una empresa fabricante de conductores eléctricos de cobre, desnudos y aislados con PVC.

En el capítulo 1 se hace una breve descripción de la empresa.  Posteriormente se expone el objetivo del estudio y se describe el proceso de revestimiento de cables concluyendo con la determinación de los problemas y el posible origen de los mismos, analizando datos históricos de producción suministrados por la empresa de un período comprendido entre 1997 hasta el 2001.  Los problemas identificados se los ha clasificado como esporádicos y crónicos y son: espesor del aislamiento bajo, porosidad, descentramiento, granulaciones, espesor alto, costilludo, cables con dos colores y bolas.

En el capítulo 2 se presenta el análisis realizado de los diferentes productos que se procesan en la sección de revestimiento, utilizando la información de producción del primer semestre del año 2002, puesto que a partir de este año la empresa proporcionó los datos con más detalle que, luego de ser revisados, se consideró que permitirán asegurar una selección más segura. Como se puede apreciar, los resultados arrojaron que el tipo de cable SRDT, que es un cable formado por cuatro venas(blanca, negra, verde y roja) y que se utiliza exclusivamente para fabricar extensiones que se exportan a Estados Unidos, fue seleccionado para aplicar el análisis de costos de calidad que se describe en el capítulo 3.  La selección del cable SRDT se la realizó a base de comparar los costos que por rechazos y exceso de materia prima utilizada, se produjeron en la producción, el mismo que representó el 32,03% del total de los costos.

En el tercer capítulo se describe el Costo del proceso así como los costos de la Calidad y Mala Calidad, el método que se utilizó es el de Full Costing o Costos por secciones, se presenta en forma detallada los pasos que se siguieron para la determinación de los costos del proceso basado en los datos del segundo semestre del 2002.  Después se calculó los costos de calidad y mala calidad promedio mensuales y el costo por unidad de obra de estos costos.  Luego se sumó el costo por unidad de producto del proceso con el de calidad y se obtuvo el costo total por unidad de producto.  Se hizo un análisis de los costos promedio mensual generados por cada actividad de prevención, evaluación y fallas internas con el fin de identificar que actividad está generando los mayores costos a la empresa, luego se identificó las posibles causas que están generando estos costos excesivos utilizando el método de espina de pescado o Ishikawa para hacer el análisis, para luego en el capítulo 4 determinar las posibles mejoras que se implementarán para la reducción de los costos excesivos.

En el cuarto capítulo se propone el rediseño del proceso de revestimiento, se determinó las herramientas que se utilizarán para controlar el proceso y medir los resultados de las mejoras implantadas, se establecieron los parámetros que se registrarán, se establecieron también metas de reducción de los costos excesivos, se determinaron los procedimientos para realizar el control del proceso, se hizo un análisis de rentabilidad de la implantación del sistema de calidad basándonos en valores estimados porque no se realizó prueba piloto para verificar que las mejoras propuestas den los resultados esperados.  Se muestra los formatos de las hojas de registro que se utilizarán para controlar el proceso y se estableció los períodos de revisión de los costos del proceso y de la calidad que se realice cada mes para tener un mejor control de los resultados de las mejoras implantadas.

El quinto capítulo consiste en exponer las conclusiones sobre el estudio realizado y las recomendaciones al realizar posteriores estudios relacionados con los otros productos que fabrica la empresa.

MARCO TEORICO

Los sistemas de calidad son un conjunto de medidas de control que se usan para verificar que el producto o servicio final se ajusta a las especificaciones del cliente.  Este debe ser capaz de definir el entorno de calidad dentro de una empresa.  Es decir, es un sistema controlado y documentado de procedimientos, diseñados para asegurarse de que proporcionan a los clientes productos o servicios que se ajustan a sus necesidades.

Un Sistema de Calidad Total es la estructura funcional de trabajo acordada en toda la empresa, documentada con procedimientos integrados técnicos y administrativos efectivos, para guiar las actividades que se desarrollan en la empresa que asegurarán la satisfacción del cliente con la calidad y costos económicos de calidad.

El sistema de calidad total provee siempre los canales apropiados para que se establezcan disciplinas de calidad a todas las actividades para que aumente la eficiencia y la competitividad de la empresa. Los requisitos de calidad y los parámetros de la calidad del producto cambian, pero el sistema de calidad permanece fundamentalmente.

Hay cuatro características del sistema de calidad total que son de particular importancia:

- La primera y más importante, es considerar las actividades principales de calidad como procesos continuos de trabajo. Estas actividades comienzan con los requisitos del cliente y terminan con éxito sólo cuando el cliente está satisfecho con la forma en que el producto o servicio de la empresa satisface estos requisitos.

- La segunda característica representa la base para la documentación correcta y detallada, esto es la identificación de las actividades clave y duraderas de las relaciones persona – máquina – información que hacen viable y comunicable una actividad particular en toda la organización.

- La tercera característica es que el sistema de calidad tenga objetivos reales y fáciles de obtener, porque de esta manera permitirá que los empleados de la empresa puedan identificarse claramente con ellos y será más fácil desarrollar las actividades de calidad que se les asignen.

- La cuarta característica de un sistema de calidad total consiste en que es la base para la ingeniería de mejoras en todas las principales actividades de calidad de la compañía. El sistema de calidad total proporciona el marco y disciplina de forma que estos cambios individuales puedan prácticamente tener un proyecto de ingeniería por su grado de mejora de la actividad de calidad total misma.

Para mantener el control de la calidad de los productos o servicios, se hacen uso de herramienta tales como: El análisis funcional, Control Estadístico del Proceso,  Benchmarking, Despliegue de Función de Calidad, Tiempos y Movimiento, Costes de Calidad.

El análisis funcional es una herramienta que determina la finalidad de la empresa en conjunto, en cuanto a satisfacción los clientes externos, determinando las áreas donde se debe implantar medidas correctivas.

El control estadístico de procesos es un medio por el cual un operario puede determinar si un proceso genera salidas que se ajustan a las especificaciones y si es probable que las siga generando, consigue esto midiendo parámetros clave de una pequeña muestra de las salidas generadas a intervalos, mientras está en marcha el proceso.  La información obtenida se puede utilizar como base para realizar ajustes sobre las entradas al proceso o sobre el proceso mismo si es necesario, para evitar que se produzcan salidas que no se ajustan a las especificaciones.

El Benchmarking es un punto o nivel de referencia con el que se compara las salidas que se producen.  Esto aporta una visión de lo que es posible, una comprensión de cómo se puede conseguir, y una meta a la que aspirar y que debe superar.  La limitación del Benchmarking es que es una herramienta que se utiliza, por lo general, para ayudar a la empresa a ser competitiva y solo sirve para identificar los niveles de actuación y posiblemente oriente un poco acerca del modo de conseguir las mejoras deseadas.

El Despliegue de Función de Calidad es una herramienta de planificación que se utiliza para ayudar a las empresas a concentrarse en las necesidades de sus clientes al establecer especificaciones de diseño y de fabricación.  Pero esta herramienta sirve principalmente para promover el trabajo en equipo y se concentra  en el diseño de nuevos productos y servicios de acuerdo a las necesidades del cliente.

Los Costos de Calidad son todos los costes en que incurre una empresa para asegurarse de que el servicio total que proporciona a los clientes se ajusta a las especificaciones que estos requieren.  Esta herramienta es muy útil ya que se convierte en el elemento clave para convencer a la dirección y los empleados de que están incurriendo en costos excesivos causados por las fallas que se cometen en el proceso que dan como resultado productos defectuosos o que no satisfarán las necesidades del cliente.

Los Costos de Calidad es la herramienta escogida para controlar que las mejoras que se vayan a realizar en el proceso, porque nos permitirá cuantificar si las mejoras propuestas están dando los resultados esperados, midiendo si estos costos aumentan o incrementan en un tiempo determinado.

La contabilidad analítica o contabilidad de costes es un conjunto de técnicas cuyos objetivos son dar a conocer los costes de los productos o servicios y los costes de los departamentos o de las distintas funciones de una empresa.  Por eso permite identificar lo que cuesta un determinado producto o servicio.

La diferencia entre la contabilidad de costes con la contabilidad general es que esta última tiene como principales objetivos la obtención de los estados contables(balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), la contabilidad de costes llamada también analítica se centra en el cálculo de los costes.  Otra diferencia muy importante es que la contabilidad general es esencialmente externa, ya que contabiliza todas las relaciones de la empresa con el exterior.  En cambio la contabilidad analítica es interna, ya que hace cálculos relacionados con los procesos internos de elaboración de los productos y servicios que produce y/o comercializan la empresa.

Estos costes se pueden clasificar de muchas formas en función del tipo de  cálculo que se desee hacer, los principales son:

- Fijos, variables, semifijos o semivariables

- Asignables o no asignables

- Históricos o previstos

Los costes variables son los que varían proporcionalmente con los ingresos, por ejemplo el consumo de materias primas.  Los costes fijos son los que son independientes del nivel de ingresos o del nivel de actividad, por ejemplo el personal administrativo.  A menudo se puede detectar que hay costes que tienen un componente fijo y otro variable como la luz que tiene un mínimo fijo y otra parte variable en función del nivel de actividad, estos son los denominados costes semifijos o semivariables

Los costes asignables se llaman también directos se identifican claramente con un producto o servicio, un cliente o departamento, por ejemplo si calculamos los costes de una comida son costes asignables los consumos de bebidas y alimentos, servilletas, etc.  Los costes no asignables también reciben la denominación de costes indirectos si consideramos el mismo caso un coste no asignable sería el sueldo del gerente.

Los costos históricos son los que realmente ha tenido la empresa en el pasado.  En cambio los costos previstos o estándar son los que la empresa prevee para el período siguiente.

Un sistema de costes es aquel que se puede utilizar para conocer los costes de los distintos productos que produce la empresa y para determinar el resultado del período.  Dependiendo de la diversidad de productos que tenga la empresa se utilizará un sistema de costes determinado.  En el caso de empresa que tienen múltiples productos hay dos sistemas de costes más utilizados, estos son:  el método de los Costos Directos y el de Costes totales(o Full Costing).

El sistema de costes directos asigna a cada producto los costes asignables o9 directos, que suelen ser también los costes variables, como materia prima, mano de obra directa, embalaje, etc.  El sistema de costes totales es el que imputa a cada producto no solamente los costes directos o asignables sino también los indirectos o no asignables, como coste de la dirección general de la empresa, departamento de personal, por ejemplo.  Para efectuar el reparto de estos últimos a cada producto se utilizan criterios que siempre son subjetivos.  Los criterios de reparto más habituales de los costes no asignables, que suelen ser costes de estructura o fijos, son los siguientes:

- Unidades de producto o servicio vendidas,

- Unidades monetarias vendidas

- Costes variables de cada producto,

- Costes de materias primas de cada producto,

- Coste de mano de obra directa de cada producto

Los Costos de Calidad se pueden considerar costes variables y asignables que deben ser considerados al momento de calcular el costo real de un producto.  Este costo se lo debe considerar un rubro considerable dentro la compañía, desconocido en algunos casos, y además pueden tener un impacto significativo sobre la rentabilidad y sobre la satisfacción del cliente.  Una presentación en términos monetarios de las actividades relacionadas con la calidad suele hacer resaltar la importancia de la calidad ante el equipo de dirección, y garantiza que reciban la misma atención que cualquier otra actividad.

De acuerdo con la investigación de un grupo de trabajo de la Oficina para el Desarrollo Económico Nacional (ODEN) que estudió la calidad y las normas publicadas en 1985, alrededor del 10 al 20% de las ventas totales de las empresas está representado por los costos relacionados con la calidad.

Los costos en la calidad generalmente tiene relación con los defectos. Estos gastos le añaden muy poco al valor del producto o servicio. La reducción de los costos de los defectos mediante la eliminación de las causas de la falta de cumplimiento también puede traducirse en una reducción sustancial de estos costos.

Los ahorros en costes de calidad tendrían una repercusión significativa y positiva sobre la cuenta de resultados.  Es evidente que los gastos en actividades relacionadas con la calidad, incluidas inversiones en la prevención y  actividades de evaluación, les son desconocidos a las compañías, no obstante que tales costos son considerables y que una parte sustancial de ellos es evitable.

Los costos de calidad en empresas se contabilizan en forma que incluyan dos componentes principales: los costos de control y los costos por falla en el control. Éstos son los costos funcionales de calidad del productor. Los costos de control se miden en dos segmentos: Costos de prevención y costos de evaluación.

Los costos de prevención, que evitan que ocurran defectos e inconformidades, incluyen los gastos de calidad para evitar que surjan productos insatisfactorios y que estos lleguen al cliente final.  Aquí se incluyen tales áreas de costos como calidad en ingeniería y entrenamiento en calidad para los empleados.

Los costos de evaluación incluyen los costos de mantener los grados de calidad de la compañía por medio de evaluaciones formales de la calidad del producto. Ello incluye áreas de costo como inspección, pruebas, investigaciones externas, auditorias de calidad y gastos similares.

Los costos por falla en el control, que son causados por los materiales y productos que no satisfacen los requisitos de calidad, se miden también en dos segmentos: costos por  fallas internas, que incluyen los costos de calidad insatisfactoria dentro de la compañía tales como desechos, deterioros de material vuelto a trabajar, y costos por fallas externas, que incluyen los costos de calidad insatisfactoria fuera de la compañía, como fallas en el desempeño del producto y quejas de los clientes.

A continuación la definición de cada costo que está relacionado con los conceptos anteriores:

Costos de Prevención,  entre los costos de prevención tenemos:

a.- Planeación de la Calidad, representa los costos relacionados con el tiempo que todo el personal — ya sea en la función de la calidad o en otras funciones — invierte en planear los detalles corrientes del sistema de calidad y en traducir los requisitos del diseño del producto y de calidad del consumidor en controles específicos de manufactura, en la calidad de los materiales, procesos y productos por medio de métodos, procedimientos e instrucciones formales.  También representa los costos relativos al tiempo invertido haciendo otros trabajos de planeación de la calidad tales como estudio de la contabilidad, análisis de la calidad antes de la producción e instrucciones escritas o procedimientos de trabajo para producir.

b.- Control de Procesos, comprende los costos originados por el tiempo que el personal de control de calidad emplea al estudiar y analizar los procesos de fabricación, incluyendo proveedores, con el fin de establecer medios de control y mejoramiento de la capacidad de los procesos existentes, así como proporcionar ayuda técnica al personal de fabricación en la aplicación efectiva de los planes de la calidad y en la iniciación y desarrollo del control de los procesos operativos de la manufactura.

c.- Diseño y construcción del equipo de información de calidad, son los costos ocasionados por el tiempo empleado en el diseño, en la construcción del equipo de información de la calidad, medidas de seguridad y artificios de control.

- Entrenamiento para la calidad y desarrollo de la fuerza laboral, representa los costos de entrenamiento para la calidad en todas las operaciones de entrenamiento, además del uso de programas y técnicas para el control de costos de entrenamiento de los operarios.

e.- Verificación del diseño del producto, representa el costo de verificar los aspectos de calidad, confiabilidad y seguridad del diseño.

f.- Desarrollo y administración del sistema, representa el costo de la ingeniería y administración de sistemas de calidad generales y apoyo para el desarrollo de sistemas de calidad.

g.- Otros costos de prevención, representan los costos administrativos que implican los organizacionales de calidad y confiabilidad que no se hayan contabilizado de otra manera, tales como salarios administrativos y de oficinas y gastos de viajes.

Costos de Evaluación, entre estos tenemos:

- lnspección y pruebas de materiales comprados.  Representan costos aplicables al tiempo dedicado a las pruebas y a la inspección para evaluar la calidad de los materiales adquiridos.  Incluye también el costo de los viajes de inspectores a las plantas de los proveedores, a fin de evaluar los materiales comprados.

- Pruebas de aceptación en laboratorio.  Estas representan los costos de todas las pruebas efectuadas por un laboratorio o unidad de pruebas para evaluar la calidad de los materiales comprados.

- Mediciones en laboratorio u otros servicios.  Estas representan los costos de un laboratorio de mediciones tales como  de calibración y reparación de instrumentos y de comprobación de procesos.

- Inspección.  Representa los costos relativos al tiempo empleado por el personal para evaluar la calidad del producto en los talleres, por supervisores y personal de oficina.  No incluye los costos causados por pruebas, equipos de pruebas, instrumentos, herramientas o materiales.

e.- Pruebas.  Representan los costos del personal en la evaluación de la desempeño del producto en pruebas técnicas dentro del taller, incluyendo gastos de personal de supervisión y de oficinas.  No incluye el costo de pruebas de material adquirido, equipos de prueba, instrumentos, herramientas o materiales.

f.- Comprobación de uso de mano de obra. Representa los costos debido al tiempo que el operario de taller consume en comprobar su propio trabajo o el plan de proceso para asegurarse de que el producto responde a la calidad pedida en los planes de la producción, así como a la selección en lotes que hayan sido rechazados por no cumplir con los requisitos de calidad exigidos y en otras actividades con referencia a evaluación de la calidad del producto.

g.- Preparación para pruebas e inspección. Representa los costos conexos con el tiempo empleado en la preparación por el personal, relacionado con el equipo de pruebas.

h.- Material y equipo para pruebas e inspección.  En este inciso entran los costos de energía para probar aparatos grandes, tales como de vapor, combustibles, también los materiales y suministros utilizados en pruebas destructivas, tales como: pruebas de durabilidad o las inspecciones de ruptura o desgarramiento, pruebas de duración o desarmar para inspección.

i.-  Auditoria de la calidad.  Representa los costos relativos al tiempo que emplea el personal en hacer auditorias.

j.- Contratos con el exterior.  Se refieren a los costos comerciales de laboratorio, inspecciones de compañías de seguros, etc.

k.- Conservación y calibración del equipo de pruebas e inspección de información de la calidad.  Son los costos que comprende lo que devenga el personal de mantenimiento, por el tiempo empleado en calibrar y cuidar del equipo de pruebas y de inspección.

l.- Revisión del producto por ingeniería y embarque.  Representa los costos aplicables al tiempo que los ingenieros de producción tardan en hacer una revisión de los datos correspondientes a las pruebas y a la inspección del producto, antes de autorizar su entrega para que salga de la fábrica.

Costos por Fallas Internas

a.- Desperdicios.  Con el fin de obtener los costos de la calidad en la operación, se tienen que considerar los costos por desperdicios en los que se incurre mientras se logra alcanzar los valores de calidad requeridos. No se incluyen los desperdicios debido a otras causas como la de dejar de usarse por obsolescencia o por modificaciones en el diseño, etc.

b.- Retrabajo.  Los trabajos suplementarios representan los pagos adicionales a los operadores mientras se alcanza la calidad requerida.  No incluyen pagos que se efectúen por recuperación del producto a cambio del diseño para satisfacer al consumidor. La recuperación o repetición puede ser por fallas en la fabricación propiamente o por fallas debidas al vendedor.

c.- Costos por suministro de materiales.  Costos adicionales en que incurre el personal encargado al suministro de materiales al dedicarse al manejo de quejas y rechazo de materiales comprados.  En estos casos se procurará que los proveedores se den perfectamente cuenta de los motivos de quejas y de los rechazos.

d.- Consulta entre ingenieros de la fábrica.  Estos costos son por el tiempo que los ingenieros de producción emplean en la solución de algunos problemas relacionados con la calidad de los productos, por ejemplo, cuando un producto, un componente o algún material no está de acuerdo con las especificaciones de la calidad, o bien, cuando a algún ingeniero de la producción se le asigna la tarea de estudiar la factibilidad de un cambio en las especificaciones.  No se incluye costo alguno por la ejecución del trabajo en el interior de los talleres.

# Costos por Fallas Externas

a.- Quejas dentro de la garantía.  Representan todos los costos de quejas especificas en el campo dentro de la garantía por la investigación, reparación o sustitución.

b.- Quejas fuera de la garantía.  Representan todos los costos aceptados para el ajuste de quejas específicas en el campo, después del vencimiento de la garantía.

c.- Servicio al producto.  Representa todos los costos aceptados por servicio al producto directamente atribuibles a la corrección de imperfecciones o pruebas especiales, o corrección de defectos no como resultado de quejas en el campo

d.- Retiro del producto.  Representa los costos relacionados con el retiro de productos o componentes del producto del sitio donde se encuentren para ser llevados nuevamente a la empresa.

e.- Responsabilidad legal del producto.  Representa los costos por calidad en los que se incurre como resultado de juicios de demandas legales relacionadas con las fallas en la calidad.

Recopilar datos sobre los costos de la calidad tan solo para ver lo que éstos revelan, tiene muy poco sentido. De modo que la estrategia para calcular los costos de la calidad – y su efecto sobre la medición y recolección de los costos respectivos – es un asunto fundamental.

Muchos de los datos necesarios para proporcionar un informe del costo de la calidad pueden estar disponibles en el sistema existente de contabilidad de la planta y compañía. La información del costo de calidad puede obtenerse de hojas de tiempo, cuentas de gastos, órdenes de compra, informes de recuperación del producto, memorandos de cargo o de abono, y muchas otras fuentes similares. Con frecuencia, los datos obtenidos a partir de estas fuentes pueden juntarse para colocarlos en los segmentos y categorías de la empresa que vayan a ser evaluados.

Cuando no hay datos disponibles para cierto segmento, por ejemplo, el tiempo invertido por los ingenieros de diseño para interpretar los requisitos de calidad, con frecuencia es posible hacer cálculos exactos para llegar a un valor específico.

El procedimiento de datos por computadora es una herramienta importante para el informe de los costos de calidad en muchas compañías, ya sea con una operación centralizada de computadora o en una base de datos distribuidos.

El costo total de la calidad es una herramienta que nos permite cuantificar que la calidad da beneficios a quienes la ponen en práctica, los costos de calidad involucra la prevención, es decir, prevenir que ocurran fallos; y evaluación que consiste en comprobar el nivel de calidad que está ofreciendo la empresa. Por otro lado están los costes de la no-calidad o mala calidad, que son costes de los fallos, estos generan costes tangibles como pérdida de materiales, por ejemplo, y costes intangibles como los que suponen las quejas de los clientes, la pérdida de imagen, de prestigio, y la pérdida de ventas correspondiente.

CAPITULO 1

#### 1. DIAGNOSTICO

En este capítulo se describe el análisis del proceso de revestimiento de cables haciendo primero una breve descripción de la empresa y los tipos de conductores que se fabrican y luego basado en datos históricos de producción se determinará los problemas más incidentes que generan defectos en el producto, clasificados como problemas esporádicos y crónicos.

  - Antecedentes

La empresa inició sus operaciones en el Ecuador en el año de 1983 con la fabricación y venta de conductores eléctricos de cobre, desnudos y revestidos con PVC.  Con el tiempo la producción se fue incrementando y con esto las maquinarias también aumentaron

por lo que se hizo necesario más espacio físico.   Hoy la compañía posee un terreno de 20.000 m2, de los cuales 4.000 m2 son ocupados por la planta, donde se encuentra además la Gerencia de Producción y Control de Calidad; y 1.000 m2 por oficinas de la Administración y las áreas de apoyo, tales como almacén, comedor y guardianía, etc.

Desde 1991, comenzó con la fabricación de extensiones eléctricas y posteriormente, en el año 1996 la empresa decidió producir el PVC, por cuanto creció la demanda de conductores y extensiones eléctricas y resultó más rentable fabricarlo que comprarlo a los proveedores por el alto costo del PVC.

Los productos que la empresa fabrica se venden tanto en el mercado nacional como internacional: Estados Unidos, principal comprador, Brasil, Perú, Colombia y Chile.  Para vender los productos en Estados Unidos se requiere que los productos cumplan con la Norma UL(Underwriters Laboratories), la cual señala las especificaciones y métodos de ensayo en lo concerniente a materiales eléctricos y similares.

El organigrama de la empresa es plano y la administración se encuentra centralizada en el Gerente General, quien toma las decisiones finales en actividades de desarrollo o que necesiten de inversión por parte de la empresa.

Se encuentra dividida en las siguientes áreas: la Gerencia General, Administrativa - Financiera, Producción, Control de Calidad, Mantenimiento, Comercial, Importaciones y Exportaciones (Ver figura 1.1).

### FIGURA 1.1.  ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Las áreas de producción y administrativa se subdividen a su vez en secciones o departamentos, como se muestra en la tabla 1:

### TABLA 1

DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES A AREAS ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y PRODUCCIÓN

| Área Principal | Departamentos |
| --- | --- |
| Administrativo - Financiero | Personal, Compras, Crédito y Cobranzas, Contabilidad, Bodega. |
| Producción | Pelletizado, Enchufes, Trefilación, Encordonado, Extrusión de venas, Cableado, Extrusión de cables, Herramental |

# En el anexo 1 se muestra la distribución del área de producción, están ubicadas cada una de las secciones en las que se divide el área de producción.

La empresa cuenta en su totalidad, entre personal administrativo y de planta, con 170 empleados estables y de 15 a 20 eventuales que se contratan cuando incrementa la cantidad de pedidos.

Cuando se contrata personal para laborar en planta como operadores o ayudantes no se exige que tenga conocimiento sobre la actividad que va a realizar, pero para el área de mantenimiento se requiere que la persona tenga los conocimientos técnicos necesarios, como mecánica o electricidad y tener por lo menos el título de bachiller técnico.

Si requiere personal para niveles de secretarias y asistentes el requisito mínimo es ser bachiller.  Para los cargos de supervisores, inspectores y jefe departamentales, el aspirante debe ser como mínimo egresado universitario.  Para los cargos gerenciales se requiere  que tengan como mínimo título universitario.

El personal que labora en la empresa solo recibe la capacitación relacionada con la función que se le ha asignado.  Cuando se trata de nivel de jefatura la capacitación depende si el plan de estudios que se presente ayuda a mejorar el proceso de fabricación.  En planta los operadores rotan en los puestos, un mes están manejando la máquina que les fue asignada cuando se los contrató y al siguiente mes se encuentran operando otra máquina en una sección diferente sin recibir ninguna preparación adicional.

No hay planes de motivación para el empleado, cada jefe de área puede, particularmente,  incentivar a sus subordinados según su propio criterio.  Los asensos se dan, por lo general, cuando se produce una vacante y de cumplir con los requerimientos del puesto pasa a ocuparlo, también el ascenso puede ocurrir cuando se crea un nuevo puesto de trabajo.

La tecnología que se utiliza en la empresa va desde actividades que se realizan manualmente como embalaje de producto terminado, despunte de conductores; hasta aquellas en las que se usan equipos sofisticados como en la inyección de plugs en las extensiones.

La materia prima que se utiliza en la elaboración de los productos en su mayoría es importada y el restante se lo compra localmente.  Esto se debe a que en el país no se cuenta con suficientes proveedores.

Entre estas materias primas está el cobre que es revestido de un material aislante que suele ser plástico ya que tiene excelentes características de aislamiento.  El PVC(Policloruro de Vinilo) es el material plástico que se utiliza debido a su facilidad para adaptarse a las necesidades especificas de cada producto, el PVC es el más versátil de los termoplásticos.

Lo que se conoce comúnmente como PVC en forma de artículos terminados no es el polímero puro. Las resinas de PVC siempre se mezclan con otros materiales, para producir lo que se conoce como un compuesto de PVC, el cual tiene las características de acuerdo a cada aplicación.  El PVC para comercializarlo se lo reduce en forma de huevos pequeños llamados pellets, de esta forma es colocado en sacos y llevado a su destino.

Cada producto tiene una especificación referente a la cantidad de cada materia prima que debe contener para su elaboración, la norma varía dependiendo del país al cual se vaya a exportar, pero la Norma más exigente es la UL de Estados Unidos, la cual envía cada cierto período de tiempo un inspector para verificar la calidad de las materias primas que se está utilizando, especialmente la calidad del PVC.

Los productos luego que son fabricados se los somete a pruebas de calidad y de conducción eléctrica, ya que son productos que deben estar en perfectas condiciones al momento de ser utilizados, para que no provoquen accidentes como cortocircuitos o fallas eléctricas que perjudiquen a la comunidad.

Los rechazos se producen cuando el producto terminado no pasa las pruebas e inspecciones y se incurre en desperdicios tanto de tiempo como de material; también cuando ocurren fallas durante el proceso.  Hay desperdicio de material principalmente de PVC, puesto que el conductor puede volver a ser revestido mientras que el PVC es desechado debido a que pierde sus condiciones originales, ocasionando grandes pérdidas económicas.

Se intentó obtener la certificación ISO 9000, se trabajó en este proyecto de un año, de 1996 a 1997, pero quedó truncado por considerarlo innecesario. Se desarrollaron manuales de los departamentos pero solamente se llegó a la primera revisión por parte del INEN.

Los manuales con que cuenta la empresa no están actualizados ni son conocidos por los empleados, cuando la persona comienza a trabajar se le da una breve inducción específica de la función que va a desempeñar pero no se le explica adecuadamente detalles de operación, problemas que podría presentar la máquina, etc.

1.2	Objetivo

El objetivo de la presente tesis es realizar un estudio de desperdicios en el proceso de revestimiento de cables para determinar los problemas más incidentes que generan defectos, y diseñar un sistema de costos de calidad utilizando el método de costos por secciones, identificando las operaciones que generan mayores costos para asegurar la mejora continua del proceso.

1.3	Descripción de Cables y Alambres

Hay varios tipos de conductores eléctricos, los que se usan para las instalaciones eléctricas en las casas, en acometidas, en redes telefónicas, en aparatos electrodomésticos y equipos industriales, etc.; dependiendo de la utilización, los conductores se fabrican concéntricos o planos.

Cada país tiene una norma especifica que rige el uso y las condiciones de fabricación de los conductores. Estas especificaciones son de acuerdo al uso que se le vaya a dar, esto determina el número de conductores, las dimensiones de la sección transversal del cable y el espesor del aislamiento en caso de que sea revestido el cable.  En los anexos 2 y 3 se muestran tablas que presentan la descripción de cómo está formado el cable y alambre, las normas que contienen las especificaciones de fabricación de cada tipo de cable/alambre y el uso para determinado tipo de conductor.

Las normas que proporcionan las especificaciones también mencionan el tipo de ensayos que se debe hacer para comprobar la calidad y el buen estado del conductor, ya que se trata de materiales eléctricos que deben presentar las mejores condiciones al momento de ser utilizados. Así, los productos terminados son sometidos a las siguientes pruebas:

- Resistencia eléctrica de corriente continua

- Diámetro y espesor

- Ruptura y alargamiento

- Tensión

- Resistencia del aislamiento

- Resistencia del aislamiento sometido a envejecimiento

Algunos de estos cables también se los utiliza en la fabricación de extensiones eléctricas, las cuales se venden en el mercado local e internacional, entre los cuales se encuentran los paralelos chatos y los concéntricos.

1.4	Proceso de Revestimiento de PVC

Como el objetivo de esta tesis es analizar los problemas que hay en el proceso de revestimiento de cables es necesario describirlo, esto servirá para realizar el costeo de esta actividad.

Cabe aclarar que previo al proceso de revestimiento se realizan otros procesos como son: trefilación, recocido, encordonado, aislar venas y cableado(en caso de ser un conductor con más de dos venas) luego las bobinas que contienen el conductor listo para ser revestido pasan al área de preparación que es el lugar donde después será recogida por el ayudante para llevarla a la sección de extrusoras, paralelamente se elabora el pellet de PVC y después se mezcla con el master en caso de que el color del conductor sea diferente del blanco.

1.4.1	Detalle de Proceso de Revestido de PVC

Primero se detallará el Proceso de Revestimiento de cables y luego se mostrará en la figura 1.2 el diagrama del proceso, donde constan las actividades que se realizan en el proceso de Revestimiento de Cables.

El ayudante retira la bobina a ser revestida de acuerdo a la orden de producción entregada por el programador y la pone en el porta bobina de alimentación y acomoda el conductor en la guía, luego el operador calibra la temperatura a la que se va a fundir el PVC, coloca la carga de PVC en la tolva, prende la máquina para hacer girar el molino de la tolva, y calentarlo para que el PVC empiece a fundirse y al volverse pastoso pueda salir por la boquilla de la tolva, al mismo tiempo el conductor desnudo se lo pone a rodar por el canal y pasa por debajo de la tolva para ser revestido por el PVC que está cayendo. Luego el cable que esta siendo revestido pasa por la guía, que ya definimos anteriormente, y toma la forma del cable que se desea fabricar.

Cuando el conductor pasa por la guía el operador corta un pedazo de conductor de 10 cm de largo y se para la máquina, lleva esta muestra al laboratorio de control de calidad para que el inspector mida las dimensiones, tanto internas como externas, y el espesor.  Dependiendo del resultado, el operador ajusta o afloja la guía, disminuye o aumenta la velocidad para que las dimensiones del conductor coincidan con las de las especificaciones. Esta prueba se repite hasta que las dimensiones sean aprobadas por el inspector.

Luego de que se aprueba las dimensiones se continua con el proceso normalmente. El conductor luego de pasar por el cabezal, sigue su recorrido por un canal de tres metros de largo, el cual tiene unas duchas que emanan agua, esto sirve para enfriar el conductor que viene con alta temperatura, llega a una bobina receptora en la cual se enrolla el conductor ya revestido.

En el anexo 4 se muestra el flujograma del proceso que muestra detalladamente las actividades que se desarrollan durante el proceso y su respectiva secuencia.

FIGURA 1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PARA REVESTIMIENTO DE CABLES

    - Materias Primas

Las materias primas que se utilizan en el proceso de revestimiento de conductores eléctricos son las siguientes:

PVC(policloruro de vinilo), utilizado para revestir el cable; se utilizan diferentes tipos, cada uno corresponde a un uso especifico del cable o alambre y tiene un código que lo identifica.

El PVC se mezcla con otros componentes químicos, los cuales son importados ya que en la localidad no existen empresas que los fabriquen.  Estos compuestos debe tener determinadas características para que sean compatibles entre si y puedan ser mezclados adecuadamente y al  utilizarlos en el proceso de revestimiento no presente problemas al fundirse.

Cuando llegan a la sección de revestimiento los lotes de PVC se saca una muestra de ½ kilo para hacer probetas, a las cuales se le realizarán los ensayos de elongación para verificar que está cumpliendo con los parámetro establecidos por la norma.

Cable y/o Alambre, el cable es el conjunto de venas que se han sometido a un proceso de cableado, que consiste en entorchar por medio de torsión dichas venas.  El alambre es el hilo de cobre que pasa directamente del proceso de trefilación al revestimiento.  Estos cables y/o alambres se los inspecciona de acuerdo a los parámetros de la norma que son: paso de cableado, área de venas, espesor y dimensión de venas.

1.4.3	Equipos y Personal

La empresa cuenta con cuatro extrusoras, las cuales se diferencian por la capacidad del canal y del ancho de la porta guía, es decir, hay extrusoras que pueden revestir conductores de dimensiones hasta 50 mm de diámetro y otras que revisten conductores con dimensiones menores de hasta 5 mm.

En la figura 1.3 se muestra una máquina extrusora, y en el anexo No.1 se presenta un diagrama que señala la ubicación de la sección de revestimiento en la planta.

Las partes principales que componen la extrusora son:

1.	Tolva de metal, esta a su vez contiene:

- Un molino

- Un Tubo de metal, que contiene:

- Resistencias eléctricas.

- Tornillo

- Panel con controlador de temperaturas

- Un cabezal, que contiene:

  - Guía de acero, que sirve para dar la forma y dimensiones del cable que se va a fabricar.

  - Boquilla, por la que sale el PVC fundido

4.	Un canal de metal, de aproximadamente tres metros de largo por el cual circula el conductor una vez que ha sido revestido, en este canal hay unas duchas de agua fría que sirven para bajar la temperatura del conductor, ya que el PVC que lo ha recubierto baja caliente de la tolva.

- Dos poleas grandes, por donde pasa el conductor.

- Dos porta guías para bobinas, consiste en un implemento en el cual se colocan las bobinas, la que contiene el conductor que se va revestir y la que contiene el conductor ya revestido.

- Panel de control, donde se regula la velocidad a la que circulara el conductor para ser revestido.

- Equipo de tracción, hay de volantes y de orugas.

Para las actividades de control del producto se cuenta con equipos de medición tales como:

- Calibradores tipo vernier, los cuales son usados tanto por los operadores como por el inspector para medir las dimensiones de la sección transversal

- Especímetro, con el cual se mide el espesor del revestimiento, se encuentra en el laboratorio de Control de Calidad.

El personal que participa del proceso de revestimiento según el diagrama de flujo del proceso, ver figura No. 2, se describirá a continuación:

- Un operador, que se encarga de recibir la orden de producción, de colocar el PVC en la tolva de la extrusora, de calibrar las temperaturas para fundir el PVC, de calibrar la velocidad y de controlar el cable cuando pasa por la línea de tren.  Trabaja un operador por cada máquina extrusora y por turno es decir son 8 operadores.

FIGURA 1.3.  MÁQUINA EXTRUSORA

- Un ayudante, que se encarga de traer la bobina con el cable que debe ser revestido, colocarlo en la bobina alimentadora y de controlar la bobina receptora.  Trabaja un ayudante por cada máquina extrusora y por turno, es decir ocho ayudantes.

- Un operador de la sección herramental, que se encarga de buscar la guía y la boquilla que se van a utilizar al revestir el cable y llevarla al operador para que la coloque.

- Un programador, que se encarga de realizar la programación de la cantidad de cable que deben revestir en las extrusoras la cantidad de material que se va a requerir y entregar al operador la orden de producción y las hojas de registro que deben llenar.

- Un inspector, que se encarga de revisar las muestras de cable que lleva el operador y el ayudante, midiendo las dimensiones y comunicando al operador o ayudante si no está cumpliendo con las especificaciones.  Trabaja un inspector por cada turno es decir dos inspectores participan en el proceso.

- Supervisor de Cables, que se encarga de verificar que el operador tenga todo el material necesario para revestir el cable.

Se trabaja turnos rotativos de doce horas al día.  El personal que trabaja en las extrusoras tiene formación secundaria a excepción de un operador que tiene formación superior y otro operador que solo estudio la primaria.

1.4.4	Documentación Utilizada

Durante el proceso de revestimiento se utilizan formularios que deben ser llenados tanto por el programador, operador e inspector de calidad, ya que esta información sirve para luego poder contabilizar cuanto se ha producido en el mes, la cantidad de materia prima utilizada, las dimensiones del conductor, etc.

A continuación describiremos el tipo de documentación utilizada, para esto separaremos en dos grupos, información de producción e información de control de calidad:

Producción

- Hoja de Registro de Producción

- Hoja de Programación o de Carga de máquina

- Tarjeta de control de ingreso de cables a la sección de enchufes.

Control de calidad

- Reporte de Dimensión de Cables

- Reporte de Ensayos Físicos del PVC

- Informe de No conformidad

En los anexos del 5 al 10 se muestra los modelos de las hojas de registro que se llenan durante este proceso.

1.5	Análisis de Datos

Anualmente se fabrica una cantidad promedio de 36 a 40 millones de metros de conductores de los tipos que mencionamos en la descripción de conductores, la mayor cantidad de conductores que se fabrican son alambres aislados 34.5%, le siguen los cables telefónicos 14.7%, los paralelos 11.5%, los cables SRDT 9.8% y SJTW 5.4% que se usan para la fabricación de extensiones, luego están los cables TW con 2.5%.

A continuación se presenta un análisis histórico de los datos obtenidos en el proceso de revestimiento para determinar su comportamiento en relación a la cantidad de desperdicios y la causa de los mismos.

Para hacer el análisis del proceso y determinar los problemas existentes se tomó datos históricos de producción desde 1997 al 2001, tanto de rechazos de PVC como de cobre, ver tabla 2.

TABLA 2

CANTIDAD DE PVC UTILIZADO EN EL REVESTIMIENTO DE CABLE Y RECHAZADO – AÑO 1997-2001

| AÑO | PVC UTILIZADO EN FABRICACIÓN DE CABLE(Kg) | PVC RECHAZADO (Kg) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 735.239 | 20.482,2 | 2,79 |
| 1998 | 566.948 | 36.516,0 | 6,44 |
| 1999 | 907.463 | 63.863,0 | 7,04 |
| 2000 | 1´116.821 | 52.926,0 | 4,74 |
| 2001 | 1´084.161 | 36.391,0 | 3,36 |

Se puede apreciar que las cantidades de PVC rechazadas que se presentan en los cuadros representan porcentajes considerables ya que comparado con el índice de rechazo de la competencia(1.5%) esto refleja que hay problemas que están ocasionando estas cantidades de desperdicio.  La figura 1.4 contiene el gráfico que permite observar y comparar mejor los datos mostrados.

FIGURA 1.4.  INDICE(PORCENTAJE) DE RECHAZO ANUAL DE PVC

También es muy importante presentar el desperdicio de cobre que se genera cuando se rechaza un conductor, la tabla 3 muestra las cantidades procesadas y rechazadas de cobre - cantidad transformada de alambrón de cobre a cable- desde 1997 hasta 2001:

TABLA 3

CANTIDAD DE COBRE PROCESADO Y RECHAZADO – AÑO 1977-2001

| COBRE |
| --- |
| AÑO | PROCESADO (Kg) | RECHAZADO (Kg) | (%) |
| 1997 | 953.129 | 36.307 | 3,81 |
| 1998 | 1’257.219 | 52.368 | 4,16 |
| 1999 | 1’662.647 | 50.508 | 3,04 |
| 2000 | 1’319.709 | 49.642 | 3,76 |
| 2001 | 1’182.754 | 35.175 | 2,97 |

Se puede apreciar que las cantidades de cobre rechazadas que se presentan en los cuadros representan porcentajes altos ya que comparado con el índice de rechazo de la competencia(1%), lo cual refleja que hay problemas que están ocasionando estas cantidades de desperdicio.  La figura 1.5 contiene el gráfico que permite observar y comparar los datos mostrados.

La tabla 4  muestra las cantidades rechazadas de PVC por mes del año 2001, de esta manera se puede apreciar que los rechazos de PVC ocurren todos los meses del año y no cada cierto tiempo.

FIGURA 1.5.  INDICE(PORCENTAJE) DE RECHAZO ANUAL DE COBRE

La figura 1.6 muestra un gráfico en forma de pastel que muestra la distribución por mes de los rechazos de PVC ocurridos.

Luego se muestra la tabla 5 con las cantidades rechazadas de cobre por mes del año 2001, de esta manera se puede apreciar que los rechazos de cobre ocurren todos los meses del año y no es algo que ocurre esporádicamente.

TABLA 4

### CANTIDAD DE PVC RECHAZADO – AÑO 2001

| PVC |
| --- |
| Mes | PVC UTILIZADO EN FABRICACIÓN DE CABLES (Kg) | PVC RECHAZADO (Kg) | % |
| Enero | 31505 | 2059 | 6.54 |
| Febrero | 68719 | 1157 | 1.68 |
| Marzo | 83459 | 2476 | 2.97 |
| Abril | 100200 | 3587 | 3.58 |
| Mayo | 130720 | 3597 | 2.75 |
| Junio | 52343 | 1599 | 3.05 |
| Julio | 92650 | 2955 | 3.19 |
| Agosto | 109465 | 3284 | 3 |
| Septiembre | 125774 | 5269 | 4.19 |
| Octubre | 88550 | 3729 | 4.21 |
| Noviembre | 77891 | 4089 | 5.25 |
| Diciembre | 122885 | 2590 | 2.11 |

FIGURA 1.6.  INDICE(PORCENTAJE) DE RECHAZO MENSUAL DE PVC- AÑO 2001

La figura 1.7 muestra un diagrama de pastel que muestra la distribución por mes de los rechazos de cobre que hubieron en los meses del año 2001.

TABLA 5

### CANTIDAD DE COBRE RECHAZADO – AÑO 2001

| COBRE |
| --- |
| MES | PROCESADO (Kg) | RECHAZO (Kg) | INDICE (%) |
| Enero | 61.554 | 1.468 | 2,38 |
| Febrero | 58.610 | 800 | 1,36 |
| Marzo | 73.692 | 1.587 | 2,15 |
| Abril | 124.709 | 4.494 | 3,60 |
| Mayo | 137.433 | 3.755 | 2,73 |
| Junio | 40.059 | 1.505 | 3,76 |
| Julio | 151.658 | 2.830 | 1,87 |
| Agosto | 134.420 | 3.479 | 2,59 |
| Septiembre | 126.822 | 5.404 | 4,26 |
| Octubre | 93.564 | 4.241 | 4,53 |
| Noviembre | 75.867 | 3.126 | 4,12 |
| Diciembre | 104.366 | 2.486 | 2,38 |

FIGURA 1.7. INDICE(PORCENTAJE) DE RECHAZO MENSUAL DE COBRE- AÑO 2001

Para mostrar los tipos de defecto o desperdicios que se producen en la fabricación de los cables se tomó los datos registrados en el último año de producción(2001), ya que es a partir de este año que la empresa inicia el registro de las causas de los rechazos o desperdicios en el proceso.  Estos datos se muestran en la tabla 6 en que consta el tipo de defecto así como las cantidades en metros y en porcentajes de los cables rechazados respecto a una cantidad de 1´288.889 metros de cables rechazados durante ese año.

TABLA 6

DEFECTO Y CANTIDADES DE RECHAZO DE CABLES

| DEFECTO | CANTIDAD CABLE RECHAZADO (mts) | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| Granulaciones | 174.000 | 13,50 |
| Descentrado | 0 | 0,00 |
| Bolas | 117.840 | 9,15 |
| Temperatura | 8.220 | 0,60 |
| Bicolor | 35.640 | 2,77 |
| Costilludo | 0 | 0,00 |
| Saldos* | 176.820 | 13,74 |
| Muestras** | 307.980 | 23,93 |
| Diám. Alambre bajo | 171.120 | 13,29 |
| Espesor de aislamiento Bajo | 198.600 | 15,43 |
| Otros | 97.164 | 7,55 |

*	Saldos, que son los restantes de conductor que quedan en las bobinas y que por no completar el largo requerido de conductor no se utilizan.

**	Muestras, son aquellas cantidades de cable que presentan tramos sin revestimiento, que no pueden ser utilizados por encontrarse incompletos.

Podemos observar que la causa que más ha incidido en el rechazo del conductor, ha sido el diámetro y espesor bajo seguido de granulaciones y diámetro del alambre bajo.  No se considera las cantidades rechazadas por muestras ya que este no es un defecto sino una exigencia de la norma para verificación de especificaciones.  En la figura 1.8 se observa un gráfico de pastel con la distribución de los porcentajes por cada tipo de defecto y se puede apreciar gráficamente lo mostrado en la tabla 6.

FIGURA 1.8.  INDICE(PORCENTAJE) DE CANTIDAD DE RECHAZOS POR TIPO DE DEFECTO

A continuación se presenta un análisis de PVC y cobre utilizados en exceso al fabricar los conductores, los datos mostrados en la tabla 7 corresponden al año 2001.  En la primera columna se muestra la cantidad de cables fabricados que presentaron exceso de material utilizado, la segunda columna muestra la cantidad teórica(tanto de cobre como de PVC) que debería haberse utilizado  y la tercera columna presenta la cantidad real utilizada, finalmente la cuarta columna muestra el porcentaje de exceso que representó.

TABLA 7

CANTIDAD DE CABLE FABRICADA Y CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REAL Y TEÓRICA UTILIZADA

| Cantidad Cable Fabricada (mt) | Cantidad teórica (Kg) | Cantidad Real utilizada (Kg) | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #¡DIV/0! |
|  |  |  | #¡DIV/0! |
|  |  |  | #¡DIV/0! |
|  |  |  | #¡DIV/0! |
|  |  |  | #¡DIV/0! |
|  |  |  | #¡DIV/0! |
|  |  |  | #¡DIV/0! |
|  |  |  | #¡DIV/0! |
|  |  |  | #¡DIV/0! |
| 19´146.372 | 1’282.965,88 | 1’316.010 | 2,58 |

1.6	Determinación y Clasificación de Problemas en el Proceso de Revestimiento

Después de analizar los datos que se apreciaron en el numeral anterior, se determinó los principales problemas que son causa de los desperdicios y exceso de consumo de materia prima.  Para tener un mejor estudio de los problemas se dividió en dos grupos:  Esporádicos y Crónicos

Los problemas esporádicos son aquellos que aparecen de repente y que son producto de alguna falla en el control del proceso, los problemas crónicos son problemas permanentes que ocurren durante el proceso.

    - Problemas Esporádicos

De los problemas identificados, se consideran que son esporádicos los siguientes:

- Espesor de aislamiento bajo: consiste en que el espesor no cumple con el valor mínimo que especifica la norma, esto ocurre debido a fallas en la revisión de las guías que se les entrega al operador, descuido del operador en la verificación de los parámetros calibrados que pueden sufrir variaciones, falta de chequeo del cable que va a ser aislado.

- Porosidad, consiste en que el aislamiento presenta pequeños orificios y se debe generalmente a falta de inspección de los componentes que se están utilizando en el PVC, que el operador no calibre bien los parámetros de temperatura.

- Descentramiento, consiste en que un lado del aislamiento está más ancho que el otro y es originado por fallas en la colocación del cable o cordón que se reviste en la guía, fallas en el control del cable que está siendo revestido por parte del operador.

- Granulaciones,  consiste en que aislamiento presenta pequeñas bolitas a lo largo del cable.  Esto se debe generalmente a problemas en el PVC.

    - Problemas Crónicos

De los problemas identificados, se consideran que son crónicos los siguientes:

- Espesor alto,  el valor del espesor del aislamiento esta por encima de las especificaciones, se debe a falla en el control del operador cuando se reviste el cable, falta de revisión del cable que se va a revestir.

- Cable costilludo, se puede notar las venas(conductor que forma el cable) a través del aislamiento, este problema se genera por falta de revisión de las guías, falta de chequeo del cable que se reviste, falta de control por parte del operador.

- Conductor con dos colores,  en una misma bobina aparece cable con dos colores a la vez, esto se genera cuando el operador no quiere perder tiempo al cambiar de un color de cable que se está revistiendo a otro y mezcla en la tolva los dos tipos de PVC con diferentes colores.

- Bolas, se producen cuando el operador va a medir el cable que se está revistiendo mientras está prendida la máquina, el calibrador evita que se revista adecuadamente el cable y se forman bolas en el acabado superficial.

CAPITULO 2

2. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCION OBJETO DE ESTUDIO

Una vez identificados los tipos de defectos que se producen en los diferentes tipos de conductores que se fabrican y las causas más incidentes, se realiza un estudio para determinar cual de los productos genera mayores pérdidas para la empresa y de esta manera seleccionar el producto más crítico que será tomado para aplicar el análisis de costos y plantear la propuesta de mejora basado en el sistema de costos de calidad.

Para seleccionar la línea de producto se baso en algunos criterios que sirven de apoyo para tomar la decisión, estos criterios se compararon entre sí para determinar cual es el producto que está generando mayores costos a la empresa.

Los datos que se utilizaron en este análisis de selección de la línea de producto son los del primer semestre del 2002, por cuanto a partir de este periodo fueron tomados con mayor rigurosidad utilizando mejor control de lo ocurrido durante el proceso.

- Producción

Primero se considerará las cantidades de cable producidas, esto servirá para tener una idea de la cantidad de cable que está se produciendo en la empresa.  Ver tabla 8

Se puede apreciar en esta tabla que la mayor cantidad de cables producida es el alambre, seguido de cables paralelos, telefónicos y sencillos. También se observa que los alambres, cables paralelos y telefónicos han sido fabricados sin interrupción, durante el semestre en cuestión.

TABLA 8

PRODUCCIÓN DE CABLES –  PRIMER SEMESTRE AÑO 2002

| Tipo Cables | 1er semestre – Año 2002 | Cantidad Total |
| --- | --- | --- |
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |  |
|  | Cantidad metros | Cantidad metros | Cantidad metros | Cantidad metros | Cantidad metros | Cantidad metros | metros |
| Alambres | 2’509.817,0 | 1’821.500,0 | 1’735.670,0 | 1’828.000,0 | 2’003.813,0 | 1’007.826,0 | 8´396.809,00 |
| TW |  | 92.035,0 | 21.088,0 | 144.511,0 | 79.351,0 | 95.960,0 | 432.945,00 |
| Sencillos | 392.900,0 | 498.700,0 | 457.700,0 | 187.200,0 | 157.200,0 | 315.000,0 | 2´008.700,00 |
| ST |  | 58.425,0 | 323,0 | 17.350,0 | 8.707,0 | 16.252,0 | 101.057,00 |
| Paralelos | 940.850,0 | 347.500,0 | 307.700,0 | 756.700,0 | 396.600,0 | 269.400,0 | 3´018.750,00 |
| Telefónicos | 644.600,0 | 373.600,0 | 359.400,0 | 159.100,0 | 304.500,0 | 172.400,0 | 2´013.600,00 |
| Antena | 92.600,0 | 120.600,0 |  | 107.200,0 | 137.500,0 | 177.800,0 | 635.700,00 |
| Incaplomo | 49.000,0 | 43.900,0 | 91.500,0 |  |  | 26.500,0 | 210.900,00 |
| SJT/control |  | 24.598,0 |  |  | 2.300,0 | 2.600,0 | 29.498,00 |
| SJTW |  |  | 74.274,1 | 32.702,1 | 60.183,0 | 12.700,0 | 179.859,20 |
| SRDT | 251.335,1 | 109.607,1 | 71.132,3 | 109.607,1 | 172.613,0 | 193.991,0 | 908.285,60 |
| ST 7 hilos | 10.000,0 |  |  |  | 42.211,0 | 17.968,0 | 70.179,00 |

2.2     Desperdicio y Exceso de Materia Prima

En este punto se mostrará las cantidades que están siendo consideradas como desperdicios y las que están siendo utilizadas en exceso, es decir, materia prima empleada en exceso  en la fabricación de los cables.  La tabla 9 muestra la producción del período que se estableció al comienzo del capítulo, se evaluará las cantidades producidas en el semestre en función de la materia prima real utilizada y de la teórica propuesta.

La tabla 10 muestra los rechazos generados en el primer semestre del año 2002 por tipo de cable fabricado.  En esta tabla se puede apreciar que los mayores rechazos ocurrieron en los Alambres seguidos de cables telefónicos, paralelos, sencillos y SRDT, estos valores servirán de base cuando se obtenga los costos por exceso de materia prima utilizada y desperdicios generados.

TABLA 9

### CANTIDADES EN EXCESO DE MATERIA PRIMA - PRIMER SEMESTRE AÑO 2002

| Tipo Cables | Cobre | PVC |
| --- | --- | --- |
|  | Cantidad Teórica | Cantidad Real utilizada | Cantidad en Exceso (Kg) | Cantidad Teórica | Cantidad Real utilizada | Cantidad en Exceso (Kg) |
|  | Kg | Kg |  | Kg | Kg |  |
| Alambres | 326.112,23 | 324.417,19 | 1.694,74 | 107.347,06 | 111.467,31 | 4.120,25 |
| TW | 80.403,63 | 80.122,39 | 281,24 | 20.608,89 | 22.023,37 | 1.414,48 |
| Sencillos | 49.616,29 | 46.917,93 | 2.698,36 | 20.067,99 | 21.334,19 | 1.266,20 |
| ST | 17.357,88 | 17.254,67 | 103,21 | 31.269,42 | 33.798,74 | 2.529,68 |
| Paralelos | 75.863,10 | 75.415,25 | 447,85 | 81.033,93 | 87.569,58 | 6.535,65 |
| Telefónico | 18.838,89 | 18.680,45 | 158,44 | 28.976,91 | 30.559,55 | 1.582,64 |
| Antena | 8.012,67 | 8.344,04 | -331,37 | 16.183,14 | 17.926,36 | 1.743,22 |
| Incaplomo | 12.482,55 | 12.532,68 | -50,13 | 9.586,89 | 10.329,96 | 743,07 |
| ST 7 hilos | 33.442,66 | 32.874,91 | 567,75 | 42.117,81 | 46.591,24 | 4.473,43 |
| SJT/control | 3.528,70 | 3.434,09 | 94,61 | 7.977,77 | 8.588,7 | 610,93 |
| SJTW | 10.292,91 | 10.243,69 | 49,22 | 17.521,99 | 18.839,12 | 1.587,12 |
| SRDT | 201.027,68 | 215.727,89 | -14.700,21 | 179.319,27 | 194.321,80 | 15.002,53 |

### TABLA 10

### RECHAZOS GENERADOS - PRIMER SEMESTRE AÑO 2002

| Tipo Cable | Mes | Cantidad Total Rechazada metros |
| --- | --- | --- |
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |  |
|  | Cantidad (mt) | Cantidad (mt) | Cantidad (mt) | Cantidad (mt) | Cantidad (mt) | Cantidad (mt) |  |
| Alambres | 27.502,0 | 21.376,0 | 25.414,0 | 43.075,0 | 37.290,0 | 26.235,0 | 180.892,0 |
| TW |  | 1.285,0 | 683,0 | 3.810,0 |  |  | 5.778,0 |
| Sencillos | 8.880,0 | 15.560,0 | 12.340,0 | 5.115,0 | 9.432,0 | 20.990,0 | 72.317,0 |
| ST |  | 386,0 | 55,0 | 163,0 |  |  | 604,0 |
| Paralelos | 14.955,0 | 6.560,0 | 5.298,0 | 21.755,0 | 5.030,0 | 6.548,0 | 60.146,0 |
| Telefónicos | 25.172,0 | 4.515,0 | 21.780,0 | 12.780,0 | 8.527,0 | 4.335,0 | 77.109,0 |
| Antena | 2.585,0 | 1.110,0 |  | 1.495,0 | 3.505,0 | 3.970,0 | 12.665,0 |
| Incaplomo | 1.845,0 | 1.325,0 | 1.765,0 |  |  | 555,0 | 5.490,0 |
| SJT/ control |  | 190,0 |  |  | 159,0 |  | 349,0 |
| SJTW |  |  | 4.201,6 | 290,7 | 219,4 | 412,2 | 5.123,9 |
| SRDT | 2.214,2 | 3.682,1 | 3.129,6 | 2.975,6 | 2.368,5 | 3.531,7 | 17.901,7 |
| ST 7 hilos | 3.747,0 |  |  |  | 34,0 | 10.000,0 | 13.781,0 |

- Estimación de los Costos de Rechazos y Exceso de Materia Prima

### Primero se determinará el costo por exceso de materia prima consumida en el primer semestre del 2002, primero se mostrará el precio por materia prima, es decir de PVC y cobre, en este caso se han utilizado dos tipos de PVC para cables de mercado interno y para exportación, ver tabla 11:

### TABLA 11

### COSTO DE MATERIA PRIMA

| Descripción | Cobre | PVC mercado interno | PVC mercado externo |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo/Kg | 1.893 | 0.64 | 0.76 |

En la tabla 12 aparecen las cantidades en exceso tanto de cobre como de PVC y su costo.  Los cables SJTW y SRDT usan el PVC de exportación.

En la tabla se puede apreciar que el mayor costo por exceso de uso de PVC lo presenta el cable SRDT, seguido de los cables paralelos, ST 7 hilos y alambres.  Se puede observar que el mayor costo por cobre lo presenta los sencillos, seguido de alambres y ST 7 hilos.

### TABLA 12

### COSTO DEL EXCESO DE MATERIA PRIMA - PRIMER SEMESTRE AÑO 2002

|  | Cobre | PVC |
| --- | --- | --- |
| Tipo Cable | Cantidad en exceso | Costo total ($) | % Diferencia | Cantidad en exceso | Costo total ($) | % Diferencia |
|  | Kg |  |  | Kg |  |  |
| Alambres | 1.694,74 | 3.208,14 | 0,52 | 4.120,25 | 2.626,07 | 3,84 |
| TW | 281,24 | 532,39 | 0,35 | 1.414,48 | 901,53 | 6,86 |
| Sencillos | 2698,36 | 5.108,00 | 5,75 | 1.266,20 | 807,02 | 6,31 |
| ST | 103,21 | 195,38 | 0,60 | 2.529,68 | 1.612,08 | 8,09 |
| Paralelos | 447,85 | 847,78 | 0,59 | 6.535,65 | 4.165,54 | 8,07 |
| Telefónico | 158,44 | 299,93 | 0,85 | 1.582,64 | 1.008,71 | 5,46 |
| Antena | -331,37 | -627,28 | -3,97 | 1.743,22 | 1.111,05 | 10,77 |
| Incaplomo | -50,13 | -94,90 | -0,40 | 743,07 | 473,60 | 7,75 |
| ST 7 hilos | 567,75 | 1074,75 | 1,73 | 4.473,43 | 2.851,17 | 10,62 |
| SJT/control | 94,61 | 179,10 | 2,76 | 610,93 | 389,38 | 7,66 |
| SJTW | 49,22 | 93,17 | 0,48 | 1.587,12 | 1.204,52 | 9,20 |
| SRDT | -14.700,21 | -27.827,50 | -6,81 | 15.002,53 | 11.385,95 | 8,37 |

Para obtener los costos por los desperdicios de materia prima que hubieron en el primer semestre del año 2002, debemos primero sumar los totales de rechazo mensuales de cada tipo de producto, se puede apreciar en la tabla 13 el detalle del total de cables, el costo por metro(solo se consideró el costo de la materia prima), y el costo total que representa.

TABLA 13

COSTO DE DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA - PRIMER SEMESTRE AÑO 2002

| Producto | Cantidad rechazada | Costo | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metros | $/Metro | Total ($) |
| Alambres | 159.716,00 | 0,09 | 14.374,44 |
| Cables TW | 2.651,00 | 2,33 | 6.176,83 |
| Sencillos | 72.317,00 | 0,12 | 8.678,04 |
| Cables ST | 604,00 | 0,33 | 199,32 |
| Cables Paralelos | 60.146,00 | 0,08 | 4.811,68 |
| Alambres Telefónicos | 55.329,00 | 0,02 | 1.355,93 |
| Cables Antena | 12.665,00 | 0,05 | 684,42 |
| Cable Incaplomo | 5.490,00 | 0,15 | 830,53 |
| Cables ST 7 hilos | 3.781,00 | 1,31 | 4.953,11 |
| Cables SJT para Control | 349,00 | 0,14 | 48,86 |
| Cables SJTW | 5.123,89 | 0,40 | 2.049,56 |
| Cables SRDT | 17.901,64 | 0,83 | 17.543,61 |

En la tabla se puede observar que el mayor costo por desperdicio lo representa los cables SRDT seguido de los alambres, sencillos, cables TW, paralelos y ST 7 hilos.  Podemos observar que hay costos extremadamente caros en comparación con las cantidades que fueron rechazadas como es el caso del cable SRDT.

- Elección del Producto

Una vez obtenidos los datos que se utilizarán para determinar cual es la línea de producto que será objeto de estudio, se procede a determinarlo.

- Método de Selección

El método que se escogió para realizar esta selección fue el diagrama de paretto, este método clasifica los problemas poco vitales y los muchos triviales.

Como se puede ver en los resultados que se obtuvieron hay cantidades de rechazos, en algunos casos, que son insignificantes en comparación con las cantidades producidas, pero que están produciendo costos excesivos, así mismo en el caso del exceso de materia prima hay cantidades grandes de material producido que deberían significar las mayores cantidades en exceso y sin embargo no lo son, por esto el diagrama de Paretto permitirá determinar adecuadamente el producto que representa mayores costos.

2.4.2	Determinación del Producto Objeto de Estudio

Ahora se procederá a desarrollar el método escogido y definir cual es la línea de producto que se va a analizar.  Los valores que se utilizarán para realizar este análisis son los costos de desperdicios y de exceso de materia prima(solo se utilizará el costo por exceso de PVC debido a que esta es la materia prima en la que hay excesos de costos en todos los productos). Ver tabla 14.

Una vez hecha la tabla de datos procedemos a dibujar el diagrama de Paretto, y lo hacemos de la siguiente manera dibujando un eje vertical y un eje horizontal:

(1)	Eje Vertical izquierdo, se marca este eje con una escala desde 0% hasta el 100%

(2)	Eje horizontal, se marca el número de intervalos igual al número de ítems clasificados

(3)	Dibujamos un diagrama de barras en función del esquema dibujado y de los datos obtenidos que permite visualizar cual es o cuales son las actividades que generan mayores costos, ver figura 2.1.

FIGURA 2.1. GRÁFICO DE PARETTO – ELECCIÓN DE PRODUCTO PARA APLICAR ANÁLISIS DE COSTOS

TABLA 14

TABLA DE DATOS PARA ANÁLISIS DE PARETTO

| Producto | Costo | Costo | Costos | Total | Composición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Exceso | Desperdicio | Totales | Acumulado | Porcentual |
| Cables SRDT | 11.385,95 | 14.246,10 | 25.632,05 | 25.632,05 | 32,03 |
| Alambres | 2.626,07 | 14.444,72 | 17070,79 | 46.000,35 | 18,90 |
| Sencillos | 807,02 | 8.678,04 | 9485,06 | 55.485,41 | 10,50 |
| Cables paralelos | 4.165,54 | 4.811,68 | 8977,22 | 64.462,63 | 9,94 |
| Cables ST 7 hilos | 2.851,17 | 4.953,11 | 7804,28 | 72.266,91 | 8,64 |
| Cables TW | 901,53 | 6.176,83 | 7078,36 | 79.345,27 | 7,84 |
| Cables SJTW | 1.204,52 | 2.049,56 | 3254,08 | 82.599,35 | 3,60 |
| Alambres telefónicos | 1.008,71 | 1.355,93 | 2364,64 | 84.963,99 | 2,62 |
| Cables ST | 1.612,08 | 199,32 | 1811,40 | 86.775,39 | 2,01 |
| Cables antena | 1.111,05 | 684,42 | 1795,47 | 88.570,86 | 1,99 |
| Cable Incaplomo | 473,60 | 830,53 | 1304,13 | 89.874,99 | 1,44 |
| Cables SJT para control | 389,80 | 48,86 | 438,24 | 90.313,23 | 0,49 |
| Total | 98.229,26 | - | 100.00 |

Después de apreciar el diagrama de Paretto se puede establecer que el producto que está generando mayores costos, según el análisis realizado, es el cable SRDT, por el análisis realizado y la comparación hecha de las cantidades producidas y los rechazos y excesos de materia prima por cada tipo de cable se puede apreciar que este cable representa cantidades menores de producción pero cantidades considerables en cuanto a costos generados en el período evaluado.

El cable que seleccionado tiene las siguientes características:

- Está formado por cuatro venas entorchadas, las venas son cordones hechos con 66 hilos de cobre por cada vena y revestidas con PVC.

- Estas venas tienen cuatro colores: blanco, negro, verde, rojo; blanco y rojo son las fases, el verde es el neutro y el rojo es adicional.

- Tiene una chaqueta(revestimiento de PVC) color negro, este color lo especifica la norma UL.

- Este cable pasa a la sección de enchufes para que sea cortado y utilizado en la fabricación de extensiones, ya que según la norma UL este cable se utiliza en extensiones que usan cuatro conductores.

La figura 2.2 muestra una foto del cable seleccionado para aplicarle el análisis de costos.

FIGURA 2.2.  CABLE SRDT

CAPITULO 3

3.DETERMINACION DEL COSTO TOTAL DEL     PROCESO Y DE LA CALIDAD

Una vez seleccionado el producto, se procede a calcular los costos del proceso, de la calidad y de la mala calidad de la sección de revestimiento de cables.  Para realizar el cálculo se utilizará los datos de la producción del período del segundo semestre del año 2002, esto incluye cantidades fabricadas, rechazadas, reprocesadas, chatarra, etc., y otros datos pertinentes que se obtiene del análisis de costos del proceso.  Se escogió este periodo por considerar que era el más apropiado para considerar datos más actualizados.  En este análisis se determinaron además las actividades involucradas en el proceso de revestimiento de cables que están generando mayores costos y las posibles causas de estos costos excesivos.

3.1	Costeo del Proceso

Existen dos métodos por los cuales se puede obtener el costo total del proceso, que incluye el costo total de calidad, y se los señala a continuación:

- El método de los Costes Directos(Direct Costing), tiene en cuenta solo aquellos costes variables que son directamente asignables con facilidad al  producto o servicio correspondiente.  En algunos casos se incluye también la mano de obra directa

- El método de las Secciones(Full Costing), es el que imputa a cada producto no solo los costes directos o asignables sino también los costos indirectos o no asignables.  Para efectuar el reparto se aplican ciertos criterios como son: costes variables de cada producto, costes de materias primas y de mano de obra directa de cada producto.

En este caso se usará el Full Costing, ya que permite obtener el costo total del producto en este proceso, a través de los costos de cada fase de su elaboración.

3.1.1    Método de las Secciones

Para la aplicación de este método se seguirán los siguientes pasos:

1	Se divide en secciones el proceso que está siendo estudiado.

2	Se asignan los costos producidos en el periodo determinado a cada sección.

- Se procede a determinar el costo de calidad del proceso.

3.1.1.1 División por Secciones para Evaluación de Costos

Para poder determinar los costos por el método de las secciones primero se divide el proceso,  en secciones principales y secciones auxiliares:

- Secciones Principales: Revestimiento de Cable(donde se reviste el cable)  y Herramental(tiene las guías y boquillas que se colocan en la extrusora).

- Secciones Auxiliares:  Mantenimiento, Programación

3.1.1.2	Asignación de Costos por Sección

Para asignar los costos se dividió al proceso de revestimiento de cables en 2 secciones principales: extrusión y herramental.  Se tomaron los datos por mes correspondientes al segundo semestre  del año 2002 y se calculó el costo mensual del período empleado y finalmente se calculó el costo promedio mensual tal como se muestra en las tablas 15 y 16.

El costo del PVC y de las venas se lo obtuvo calculando el costo a base de lo que cuesta producir esta materia prima para la fase de extrusión de cables.  El detalle del cálculo de estos valores se lo muestra en el anexo 11.

La cantidad total ocupada de cada uno de los materiales y materias primas se la obtuvo de registros del departamento de producción. 	Para el cálculo del costo del personal utilizado se consideró la hora/hombre en $1.2 para los operadores y ayudantes, $3.40 para el supervisor.

Los valores que corresponden a las máquinas son valores obtenidos de contabilidad en base de los leasings que se están pagando por las máquinas que se ocupan o la amortización.  Para la amortización se considera un período de 5 años para todos los equipos que fueron comprados por la empresa, luego se dividió para el tiempo que se ocupó la máquina en fabricar el producto.

La tabla 17 muestra el resumen de los costos promedio mensuales de los recursos utilizados en el período de producción escogido para las secciones principales.

TABLA 17

COSTOS PROMEDIOS DE SECCIONES PRINCIPALES – PERIODO SELECCIONADO

| Recurso | Secciones | Total |
| --- | --- | --- |
|  | Costo Promedio Revestimiento del Cable ($) | Costo Promedio Herramental ($) |  |
| Materiales | 57,640,01 | 14,60 | 57.654,61 |
| Personal | 1.017,98 | 1,19 | 1.019,17 |
| Amortización | 694,46 | 14,61 | 709,07 |
| Energía | 115,99 | 11,60 | 127,59 |
| Total costos por sección | 59.468,44 | 42,00 | 59.510,44 |

Los costos mensuales de las secciones auxiliares(mantenimiento y programación) se detallan en las tablas siguientes, los mismos que se obtienen multiplicando el costo por unidad y la cantidad de recursos utilizados para la producción del mes.  En la última columna se obtiene el costo promedio mensual de la cantidad total de metros producidos de cables y en la última fila se muestra el costo mensual total por metros de cable producido.  Ver tablas 18 y 19.

La tabla 20 muestra el resumen de los costos promedios mensuales de los recursos utilizados en el período de producción escogido para las secciones principales auxiliares.

TABLA 20

COSTOS PROMEDIO DE SECCIONES AUXILIARES – PERIODO SELECCIONADO

| Recursos | Secciones | Total |
| --- | --- | --- |
|  | Costos Promedio Mantenimiento ($) | Costos Promedio Programación ($) |  |
| Materiales | 64,36 | 1,48 | 65,84 |
| Personal | 19,58 | 195,50 | 215,08 |
| Alquileres | 30,00 |  | 30,00 |
| Amortización | 0,03 | 10,66 | 10,69 |
| Energía | 0 ,17 | 30,16 | 30,33 |
| Total costos por sección | 114,13 | 237,79 | 351,94 |

3.1.1.3	Obtención de Costos por Unidad de Obra

Una vez que tenemos los costos del semestre de cada sección se  determina la unidad de obra de cada sección, es decir la unidad de medida respecto a la cual se mide las cantidades de los productos que salen de esa etapa del proceso.

| Sección | Unidad de Obra |
| --- | --- |
| Revestimiento de Cables | Metro |
| Herramental | Metro |
| Programación | Metro |
| Mantenimiento | Metro |

Tomando los costos que se determinaron para las secciones principales y auxiliares se obtuvo el costo por unidad de obra del proceso de revestimiento, dividiendo cada costo mensual para el número de unidades de obra producidas por mes como se detalla a continuación, las tablas 21 y 22 muestran los costos por unidad de obra por mes  y el promedio mensual.

| Mes | Número de unidades de obra producidas metros |
| --- | --- |
| Julio | 55.227 |
| Agosto | 31.606 |
| Septiembre | 45.010 |
| Octubre | 44.557 |
| Noviembre | 36.722 |
| Diciembre | 29.764 |

TABLA 21

COSTO POR UNIDAD DE OBRA MENSUAL PARA LAS SECCIONES PRINCIPALES

| Sección | Costo por Unidad de Obra | Costo promedio mensual |
| --- | --- | --- |
|  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |
| Revestimiento de Cables | 1,468 | 1,478 | 1,465 | 1,465 | 1,472 | 1,469 | 1,470 |
| Herramental | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,001 |

TABLA 22

COSTO POR UNIDAD DE OBRA MENSUAL PARA LAS SECCIONES AUXILIARES

| Sección | Costo por Unidad de Obra | Costo promedio mensual |
| --- | --- | --- |
|  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |
| Mantenimiento | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| Programación | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,006 |

  - Determinación del Costo de la Calidad y Mala Calidad

Para determinar los costos de calidad y mala calidad se detallará las actividades para cada tipo de costo, personas involucradas, el costo de la hora/hombre y los costos de los insumos y los equipos utilizados.

    - Costos de Calidad

Los costos de calidad se dividen en dos tipos: costos de prevención  que involucran actividades destinadas a evitar que ocurran defectos e inconformidades, incluyen los gastos para evitar que surjan productos insatisfactorios; y los costos de evaluación que incluyen actividades relacionadas con los costos de mantener los grados de calidad por medio de evaluaciones formales de la calidad del producto.

3.2.1.1    Costos de Prevención

Entre las actividades de prevención que se aplicaron están las siguientes:

- Planeación de la Calidad

- Control de Procesos

- Verificación del Diseño del Producto

- Desarrollo y Administración del Sistema

Se realizaron cinco lecturas de tiempo para las actividades que se realizan para prevención, en los anexos que muestran las actividades que se realizaron como prevención se presentan las lecturas que se tomaron para estas actividades.

a)	Planeación de Calidad

Las actividades de prevención que se realizan para la planeación de la calidad se muestran en la tabla 23:

b)	Control de Procesos

Las actividades de prevención que se realizan para control de procesos se muestran en la tabla 24:

TABLA 23

ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN DE CALIDAD

| Personal | Actividad | Tiempo empleado (min) | Etapa en el proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Programador | Planifica cantidad de metros de cable que se va a fabricar, materia prima necesaria | 210 | Por cada vez que se va a fabricar el cable |
| Supervisor | Verifica si la materia prima que se debe utilizar en el proceso de revestimiento está lista para ser revestida | 260 | Por cada fecha programada para fabricar cable |
| Inspector de Calidad | Revisa especificaciones que va a utilizar para verificar la calidad del producto | 45 | Por cada vez que comienza la producción del cable |

TABLA 24

ACTIVIDADES DE CONTROL DE PROCESOS

| Personal | Actividad | Tiempo empleado (seg) | Etapa en el proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspector de Calidad | Ensayo de Elongación | 6151 | Por cada vez que se realiza prueba del PVC |
|  | Ensayo de Llama | 69 | Por cada vez que se realiza prueba del PVC |
|  | Ensayo de Resistencia a la Tensión | 4116 | Por cada vez que se realiza prueba del PVC |

La tabla 25 muestra el número de veces que se realizaron este tipo de pruebas por mes.  El anexo 12 muestra el detalle de las actividades que se realizaron y los tiempos respectivos.

TABLA 25

NÚMERO DE VECES QUE SE REALIZÓ ENSAYOS PARA CONTROL DE PROCESOS

| Mes | # de veces realización ensayos |
| --- | --- |
| Julio | 2 |
| Agosto | 4 |
| Septiembre | 1 |
| Octubre | 5 |
| Noviembre | 2 |
| Diciembre | 3 |

c)	Verificación de Diseño del Producto

- Se revisa dos veces por semana que el diseño esté acorde con los requerimientos del cliente, tiempo utilizado por vez 30 minutos, esta actividad es independiente de la producción del cable.

d)	Desarrollo y Administración del sistema

- Se revisa el sistema que se implantó para controlar la calidad del producto tres veces por mes, tiempo por vez utilizado 60 minutos, este tiempo es independiente de la producción.

En la tabla 26 se muestra el costo promedio mensual, calculado a partir del tiempo utilizado y el costo por hora de los empleados para cada actividad de prevención.  El tiempo que muestra la tabla se transformó a horas para realizar los cálculos.

3.2.1.2    Costos de Evaluación

Las actividades de evaluación que se consideran en este estudio son:

a)	Inspección y pruebas

- Mediciones en laboratorio

- Inspección final

- Pruebas

- Preparación para Pruebas e Inspección

- Material y equipo para pruebas e inspección

- Conservación y calibración del equipo de pruebas y de inspección

A continuación se detallará cada una de las actividades nombradas anteriormente señalando el tiempo observado que toma realizar cada una, también el costo total mensual para cada actividad que se realiza como evaluación.

Los tiempos de estas actividades se determinaron tomando mediciones directas de tiempo de cada persona mientras realizaba cada actividad. En el detalle de las actividades que se realizaron como evaluación se presentan las lecturas que se tomaron para estas actividades.

# a)	Inspección y Pruebas

Se considera la materia prima que llega al proceso de revestimiento de cables, en este caso el cable(venas cableadas) y el PVC, la tabla 27 muestra las actividades que se realizan para inspección y pruebas y las subactividades que se realizan,  en el anexo 13 se muestra el detalle de estas subactividades con los respectivos tiempos, la tabla 28 muestra los datos utilizados y resultados:

TABLA 27

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA INSPECCIÓN Y PRUEBAS

| Actividad | Subactividad | Tiempo (seg) |
| --- | --- | --- |
| El inspector realiza pruebas al PVC fabricado | Ensayo de elongación de PVC | 6.072 |
| El inspector realiza pruebas al cable que se va a revestir. | Medición de Paso | 99 |
|  | Cálculo de área de venas | 391 |
|  | Medición de espesor y dimensión de venas | 1.280 |

El tiempo mensual utilizado en las actividades de inspección y pruebas se lo obtuvo multiplicando la cantidad de lotes de PVC fabricado en cada mes y el número de bobinas con el cable listo para revestir por el tiempo que se lleva realizar cada subactividad.  En la tabla 29 se muestra la cantidad de lotes de PVC fabricados por mes, y el número de bobinas con cable(venas cableadas) listas para revestir.

TABLA 29

CANTIDAD DE LOTES DE PVC FABRICADO Y NÚMERO DE BOBINAS LISTAS PARA REVESTIR POR CADA MES

| Mes | Cantidad de Lotes de PVC | Número de Bobinas con venas cableadas listas para revestir |
| --- | --- | --- |
| Julio | 30 | 70 |
| Agosto | 20 | 50 |
| Septiembre | 22 | 60 |
| Octubre | 21 | 58 |
| Noviembre | 20 | 52 |
| Diciembre | 18 | 40 |

b)	Mediciones en Laboratorio

La tabla 30 muestra las actividades que se realizaron como Mediciones en Laboratorio con sus respectivos tiempos.

En el anexo 14 se muestra el detalle de estas actividades y el tiempo necesario para cada paso que se realizó en estas actividades.  En la tabla 31 se muestran los datos que se utilizaron para los cálculos, tales como costo de hora hombre y tiempo utilizado por mes, y el costo promedio mensual.

TABLA 30

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA MEDICIONES EN LABORATORIO

| Actividad | Personal | Tiempo (seg) |
| --- | --- | --- |
| Verificar que el espesor y las dimensiones para iniciar el proceso estén correctas. | Inspector | 1.332 |
|  | Operador | 1.332 |
| Controlar el proceso de revestimiento | Inspector | 3.312 |
| Verificar dimensiones del conductor en la mitad del proceso. | Inspector | 1.080 |
|  | Ayudante | 1.080 |

El tiempo mensual correspondiente a cada persona involucrada en estas actividades se lo obtuvo multiplicando el número de veces que se realizó cada actividad(corresponde al número de bobinas fabricada por mes) por el tiempo indicado en la tabla para cada actividad.   En la tabla de resultados aparecen los tiempos transformados a horas para efectos de cálculo.

c)	Inspección Final

En la tabla 32 se muestran el costo de hora hombre, el tiempo utilizado por el inspector en realizar la actividad de inspección final en horas, el costo por mes y el costo promedio mensual para esta actividad.  Se detallará cada paso de esta actividad en el anexo 15 con los respectivos tiempos.

El tiempo utilizado por el inspector que se registra en la tabla 32 para realizar esta actividad se lo obtuvo multiplicando el número de veces que se realizó esta inspección(igual al número de bobinas que fueron fabricadas por mes) por el tiempo que se demora en realizar esta actividad que es de 441.  La cantidad de bobinas de cable fabricada por mes se la obtiene de la tabla 29.

d)	Pruebas

La tabla 33 muestra las actividades que se realizan para pruebas y el tiempo empleado.  La tabla 34 muestra el costo de hora hombre, tiempo utilizado por el inspector en horas, el costo total mensual y costo promedio mensual de estas actividades.  En el anexo 16 se detalla cada paso de estas actividades y los tiempos de cada uno.

TABLA 33

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA PRUEBAS

| Actividad | Personal | Tiempo (seg) |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de elongación del aislamiento del conductor aislado | Inspector | 6.151 |
| Pruebas de verificación del paso de corriente a través del conductor. | Inspector | 4.116 |

El tiempo que se utilizó en la tabla 34 se lo obtuvo multiplicando el tiempo descrito en la tabla 33 por el número de veces que se realizó estas pruebas en el mes.  En el caso de la prueba de elongación este número equivale al número de bobinas con cable fabricadas en el mes, para la prueba de verificación del paso de corriente se considera un número de muestra fijo por mes de 15.

e)	Preparación para Pruebas

La tabla 35 muestra el costo de hora hombre, tiempo utilizado por el inspector en horas, el costo total mensual y costo promedio mensual de estas actividades.  La tabla 36 muestra las actividades realizadas para la preparación para pruebas y el tiempo utilizado, las mismas que son parte del ensayo de elongación y resistencia a la tensión, descritos en el anexo 16.

TABLA 36

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA PREPARACIÓN PARA PRUEBAS

| Actividad | Personal | Tiempo (seg) |
| --- | --- | --- |
| Prepara máquina de tracción para ensayo de elongación | Inspector | 1.036 |
| Prepara máquina de alta tensión y el megóhmetro para prueba de corriente | Inspector | 738 |

El tiempo mensual para las actividades de preparación para pruebas se obtuvo multiplicando el tiempo que se demoró en preparar cada equipo que se iba a utilizar por el número de veces que se realizó por mes.  La máquina de tensión y el Megóhmetro se preparó el mismo numero de veces por cada mes, ya que el número de bobinas a las que se le realizó este ensayo es independiente de la cantidad de cables producida.

f)	Material y equipo para pruebas e inspección

La cantidad de chatarra generada, tanto de cobre como de PVC, por mes por el departamento de control de calidad se obtuvo de los registros del departamento de producción.  Y luego se multiplicó por el costo de la materia prima. Ver tabla 37

g)	Conservación y calibración del equipo de pruebas y de inspección

El valor por calibración se paga anualmente por lo que en la tabla aparecerá el valor pagado por este servicio dividido para doce, de esta manera obtendremos el valor por mes que se refiere a este costo.  Ver tabla 38

En la tabla No. 39 se muestra los costos promedios mensuales por cada actividad definida como evaluación

TABLA 39

COSTOS PROMEDIOS MENSUALES DE COSTOS DE EVALUACIÓN – PERIODO SELECCIONADO

| Tipo de Costo | Costo Promedio mensual ($) |
| --- | --- |
| Inspección y Pruebas | 126,90 |
| Mediciones en Laboratorio | 186,05 |
| Inspección final | 11,00 |
| Pruebas | 180,38 |
| Preparación para Pruebas | 30,49 |
| Material y equipo para pruebas e inspección | 189,82 |
| Conservación y calibración del Equipo de Pruebas e Inspección | 69,06 |
| Total | 793,70 |

    - Costos de Mala Calidad

Los costos de la mala calidad son causados generalmente por materiales y productos que no satisfacen los requisitos de calidad, hay dos tipos: costos por fallas internas que incluyen los costos de calidad insatisfactoria dentro de la compañía tales como desechos, deterioros y material vuelto a trabajar. y costos por fallas externas que incluyen los costos de calidad insatisfactoria fuera de la compañía.

3.2.2.1    Costos de Fallas Internas

Los tipos de costos por fallas internas son:

- Desperdicios

- Retrabajo

- Costos por suministros de materiales

- Consulta entre los ingenieros de la fábrica

Los tiempos considerados en estas actividades se obtuvieron mediante lecturas de tiempo de cada persona que realiza la actividad, en el detalle de cada actividad se muestran estos datos.  El número de lecturas fue 3 debido a que el número de bobinas que fue rechazada por mes fue en promedio 3,8 aproximadamente.

En cada mes estudiado la sección de enchufes devolvió determinadas cantidades de bobinas de cables por presentar defectos, en la tabla 40 se muestra estos datos.

TABLA 40

NÚMERO DE BOBINAS DEVUELTAS Y CANTIDAD DE METROS DE CABLE

| Descripción | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costilludo | Cantidad metros | 1575 | 660 | 957 | 590 | 982 |  |
|  | Número de bobinas | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| Granulaciones | Cantidad metros | 848 |  | 435 | 1454 |  | 535 |
|  | Número de bobinas | 2 |  | 1 | 3 |  | 1 |
| Bolas | Cantidad metros | 423 | 728 |  | 565 | 971 | 460 |
|  | Número de bobinas | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 1 |

a)	Desperdicios

- Los rechazos generados a causa de los defectos que se encuentran en el cable y que son detectados por el operador que corta el cable.

- Una vez separado el material que va a pasar a la sección enchufes, quedan saldos que no pueden ser recuperados y constituyen desperdicio.

- El tiempo empleado en la devolución de material por la sección de enchufes también constituye un desperdicio puesto que es tiempo adicional que se debe emplear.  En el anexo 17 se muestra esta actividad con su respectivo tiempo.

La cantidad de piezas cortadas(cable cortado en determinados largos) antes de descubrir los problemas en cada bobina por mes fueron las que se detalla en la tabla 41.

TABLA 41

DETALLE  DE NÚMERO DE PIEZAS CORTADAS PREVIO A DEVOLUCIÓN

| Mes | Numero de piezas cortadas |
| --- | --- |
| Julio | 278, 352, 385, 359, 298, 250 |
| Agosto | 259, 300, 350 |
| Septiembre | 326, 405, 362 |
| Octubre | 283, 306, 364, 423, 369 |
| Noviembre | 310, 326, 349, 395 |
| Diciembre | 382, 406 |

En las tabla 42 se muestra las cantidades de cable rechazadas por mes, el costo mensual y el costo promedio mensual obtenido.  En la tabla 43 se muestra las actividades realizadas que se consideran desperdicio las personas que participan, los tiempos empleados, el costo por hora hombre, el costo mensual y el costo promedio para las actividades.

El costo que se muestra para el cálculo de los costos mensuales por desperdicios es el costo del proceso calculado por el departamento de producción que es $2,15.  En el caso de la chatarra de cobre el costo es de $1,893 que es el costo de este material registrado en las facturas de compra y el costo del PVC utilizado es $0.98 igual que el valor registrado en los costos de las secciones principales.

El costo de hora hombre utilizado para cada empleado se obtuvo de información provista por el departamento de personal.  En la tabla se encuentra el tiempo utilizado por cada persona involucrada en esta actividad por mes y luego se lo multiplicó por el costo de la hora.

b)	Retrabajo

- El producto rechazado debe ser repasado antes de la decisión final que tome el Dpto. de Control de Calidad.

- El producto después que es rechazado debe ser pelado.

- El producto que ha sido devuelto y pelado debe ser revestido nuevamente.

- El producto debe ser aprobado nuevamente por Control de Calidad.

El detalle de las actividades realizadas como reproceso que es revestir nuevamente el cable se encuentra en el capítulo 1 y la aprobación de la bobina está detallada en el anexo 18, en la tabla 44 se mostrará directamente los cálculos que se realizaron para obtener estos costos, en la tabla están detallados las personas que realizan las actividades relacionadas con el retrabajo y el tiempo que emplea.

c)	Costo por suministro de materiales

- El inspector de control de calidad revisa venas cableadas que fueron rechazadas por no cumplir con el área, la revisión se hace hasta que cumpla las especificaciones.  Se utiliza el tiempo de la actividad cálculo de área de venas que consta en el anexo 13.  En la tabla 45 se muestra el  número de bobinas, cuando ocurre esto se revisa cinco veces hasta asegurarse que cumpla.

El inspector revisa el PVC que es devuelto por extrusión debido a fallas presentadas que impedían que se continuara fabricando el cable.  En la tabla 45 se muestra también la cantidad de lotes que fueron revisados por control de calidad,  el tiempo empleado por inspección fue de 34.2 min.

TABLA 45

CANTIDAD DE BOBINAS Y LOTES DE PVC INSPECCIONADOS POR MES

| Mes | No. de bobinas | Cantidad de lotes |
| --- | --- | --- |
| Julio | 3 | 5 |
| Agosto | 5 | 4 |
| Septiembre | 4 | 5 |
| Octubre | 2 | 3 |
| Noviembre | 5 | 2 |
| Diciembre | 3 | 1 |

La tabla 46 muestra los valores utilizados en el cálculo de los costos y los resultados que se obtuvieron.

d)	Consulta entre los ingenieros de la fábrica

- El Departamento de Control de Calidad emplea tiempo en ir a revisar el material que es rechazado por defectos.

- El Departamento de Producción emplea tiempo en revisar el material que está presentando defectos.

El inspector de Control de Calidad realiza informe de No – Conformidad.

- El Departamento de Producción hace el seguimiento de las acciones que se tomaron para corregir el problema.  El Departamento de Calidad hace el seguimiento de las acciones que se tomaron para corregir el problema.

- Se hace la restitución de la bobina que fue rechazada.

En la tabla 47 se muestra cada persona que participa de estas actividades, el tiempo empleado por cada uno, los costos mensuales y el costo promedio mensual.  Los tiempos de cada paso realizado para estas actividades se encuentran detallados en el anexo 19.  El tiempo que aparece en la tabla de resultados está transformado en horas.

En la tabla 48 se muestra los costos promedio mensuales de cada tipo de costo por fallas internas y el total.

TABLA 48

COSTOS PROMEDIO MENSUAL DE FALLAS INTERNAS

| Tipo de Costo | Costo promedio mensual ($) |
| --- | --- |
| Desperdicios | 11.727,55 |
| Retrabajo | 30,00 |
| Costo por suministro de materiales | 20,13 |
| Consulta entre los ing. de fabrica | 125,22 |
| Total | 11.902,90 |

3.2.2.2    Costos de Fallas Externas

Debido a que no hubo quejas de parte de clientes externos este ítem no se considerará para el cálculo de los costos de calidad, sin embargo la actividad de restitución de material, considerada como costo por fallas externas, se la considerará en los costos por fallas internas.

3.3	Obtención del Costo Total de la Calidad

Una vez calculado los costos promedio mensual de prevención, evaluación y fallas internas, se determinó el costo promedio total de la calidad.  Ver tabla 49:

TABLA 49

COSTO PROMEDIO TOTAL MENSUAL DE LA CALIDAD – PERIODO SELECCIONADO

| Descripción del Costo | Costo promedio mensual($) |
| --- | --- |
| Costo de Prevención | 210,08 |
| Costo de Evaluación | 651,88 |
| Costo de Fallas Internas | 11.902,90 |
| Total | 12.764,86 |

Con la producción mensual del segundo semestre del año 2002 y el costo total de calidad determinado para cada mes, se determinó el costo por unidad de obra del costo total de la calidad como se muestra en la siguiente tabla 50.

Para obtener el costo de las materias primas, necesarios para calcular el costo del producto, se consideró la cantidad de materia prima necesaria para fabricar un metro de cable, esta materia prima es el venas cableadas y el PVC.  Ver tabla 51.

### TABLA NO. 50

COSTO TOTAL POR UNIDAD DE OBRA MENSUAL DE LA CALIDAD

| Fuente de costos | Costo por Unidad de Obra ($/m) | Costo por unidad promedio mensual de la calidad ($/m) |
| --- | --- | --- |
|  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |
| Prevención | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Evaluación | 0,020 | 0,025 | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,023 | 0,022 |
| Fallas Internas | 0,239 | 0,399 | 0,305 | 0,323 | 0,292 | 0,238 | 0,299 |

TABLA 51

COSTO DE LA MATERIA PRIMA NECESARIA PARA PRODUCIR(REVESTIR) UNA UNIDAD DE PRODUCTO

| Descripción de Materia Prima | Cantidad | Costo $ | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cable (metros) | 1,000 | 0,830 | 0,830 |
| PVC (Kg) | 0,12037 | 0,760 | 0,091 |

3.4	Obtención del Costo Total del Producto

El costo total del producto, es igual a la suma de los costos de las secciones de revestimiento de cable, herramental, mantenimiento, programación con los costos de calidad y mala calidad, es decir el costo de producir una unidad de producto(metro) es igual a la suma de las secciones principales con las auxiliares(que incluye costo de calidad y mala calidad), así se puede tener un valor real de cuanto cuesta producir una unidad de producto(metro), incluyendo los desperdicios que se generan al producir este producto.  La tabla 52 nos muestra los resultados.

De los costos obtenidos se puede evaluar que el 88,01% de estos corresponde al proceso de producción de cables, 1,03% es de costos de calidad y 10,96% a costos de mala calidad.  En vista de que el costo del proceso representa el mayor porcentaje del costo total del producto se hizo un análisis del proceso para establecer las mejoras que se harán para reducir estos costos elevados.

TABLA 52

COSTO DE PRODUCIR(REVESTIR) UNA UNIDAD DE PRODUCTO

|  | Descripción | Costo por unidad de producto ($/m) | Porcentaje en función de cada subtotal(%) | Porcentaje en función del costo total(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo del proceso | Cable | 0,830 | 34,57 | 30,43 |
|  | PVC | 0,091 | 3,79 | 3,34 |
|  | Extrusión Cables | 1,470 | 61,22 | 53,89 |
|  | Herramental | 0,001 | 0,04 | 0,04 |
|  | Mantenimiento | 0,003 | 0,12 | 0,11 |
|  | Programación | 0,006 | 0,25 | 0,22 |
| Subtotal | 2,401 | 100 | 88,01 |
| Costo de calidad | Prevención | 0,006 | 1,83 | 0,22 |
|  | Evaluación | 0,022 | 6,73 | 0,81 |
|  | Fallas Internas | 0,299 | 91,44 | 10,96 |
| Subtotal | 0,327 | 100 | 11,99 |
| Costo Total por metro | 2,728 |  |  |

También se puede notar que el porcentaje de costos de mala calidad que corresponde a fallas internas(91,44%) es mucho mayor en comparación con el costo de calidad, prevención y evaluación(8.56%).  Por esta razón es necesario hacer un estudio de las actividades que se realizan como prevención, evaluación y fallas internas, con el fin de determinar cuales de los costos de fallas internas son posible reducirse y que costos de prevención y evaluación deben incrementar.

El rubro que refleja mayor porcentaje en el costo del proceso lo representa la sección de extrusión de cables con 53,89%, de esta sección los mayores costos los representa venas cableadas, PVC y el costo de personal que participa de este proceso.  el costo de venas cableadas no puede ser modificado porque la misma cantidad de venas cableadas que entran al proceso salen revestidas.  La cantidad de PVC utilizada es mayor de la que se debería utilizar.  En el caso del personal debe hacerse una revisión y verificar si es necesario el número de personas que está trabajando en esta sección para fabricar este cable.

En el capítulo 4 se hará la propuesta de las mejoras que se harán para la reducción de los costos.  La propuesta está encaminada a reducir el porcentaje de costos de mala calidad 25% aproximadamente del valor actual.

- Análisis de Actividades de Costos de Calidad y Mala Calidad

Es necesario identificar que actividades correspondientes a calidad y mala calidad son las que generan mayores costos para así determinar que acciones se implementarán para la reducción de los mismos. Por eso es necesario realizar un análisis de dichas actividades y definir cual o cuales tienen costos más elevados en comparación con las demás.

- Método para la Determinación

El método para visualizar y comparar las actividades está generando mayores costos será el Diagrama de Paretto, ya que por la comparación que aplica este método se puede apreciar la actividad que representa mayores costos.

- Análisis y Determinación

Se seguirán los mismos pasos que se establecieron cuando se determinó el producto que sería estudiado.  Los valores que se utilizarán para este análisis son los costos promedio mensual de cada actividad de costos de calidad y mala calidad que se obtuvieron.  Ver tabla 53.

TABLA 53

TABLA DE DATOS EN COSTOS Y PORCENTAJES

| Descripción de Actividad | Costos | Total | Composición |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | acumulado | Porcentual |
| Desperdicios | 11.727,55 | 11.727,55 | 91,874 |
| Mat. y Eq. Pruebas e Inspección | 189,82 | 11.917,37 | 1,487 |
| Pruebas | 180,38 | 12.097,75 | 1,413 |
| Planeación de Calidad | 152,99 | 12.250,74 | 1,199 |
| Inspección y Pruebas | 126,90 | 12.377,64 | 0,994 |
| Consulta con los Ing. de Fábrica | 125,22 | 12.502,86 | 0,981 |
| Calibración del Equipo | 69,06 | 12.571,92 | 0,541 |
| Mediciones de Laboratorio | 44,23 | 12.616,15 | 0,346 |
| Preparación para Pruebas | 30,49 | 12.646,64 | 0,239 |
| Verificación del Diseño | 30,40 | 12.677,04 | 0,238 |
| Retrabajo | 30,00 | 12.707,04 | 0,235 |
| Costo de Suministro de Materiales | 20,13 | 12.727,17 | 0,158 |
| Control de Proceso | 15,29 | 12.742,46 | 0,120 |
| Desarrollo y Adm. Sist. | 11,40 | 12.753,86 | 0,089 |
| Inspección final | 11,00 | 12.764,86 | 0,086 |
| Total | 12.764,86 | - | 100.00 |

Con estos datos se procede a dibujar el diagrama de Paretto, y lo hacemos un eje vertical y un eje horizontal:

(1)	Eje Vertical izquierdo, se marca este eje con una escala desde 0% hasta el 100%

(2)	Eje horizontal, se marca el número de intervalos igual al número de ítems clasificados

(3)	Dibujamos un diagrama de barras en función del esquema dibujado y de los datos obtenidos que permite visualizar cual es o cuales son las actividades que generan mayores costos, figura 3.1.

FIGURA 3.1. DIAGRAMA DE PARETTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CALIDAD

Después de este análisis se puede apreciar que casi todos los costos son generados por los desperdicios que representa el 91,87%, luego tenemos Materiales y Equipos para Inspección y Pruebas seguido de Pruebas.

Para determinar las causas que influyen en los costos por desperdicios se utilizará la herramienta de Ishikawa o espina de pescado como se muestra a continuación.  Ver figura 3.2

FIGURA 3.2.  DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARA ANÁLISIS DE DESPERDICIOS

Para este análisis se analizarán cuatro puntos que son: procedimientos(métodos), mano de obra, maquinaria y recursos financieros, no se consideró la parte medio ambiente, considerados en el análisis de las 5 M´s porque no influyen directamente en el problema de desperdicios.

Como se puede observar las causas predominantes son:

- Procedimientos no detallados correctamente, el procedimiento para revestir el cable no está descrito apropiadamente.

- Falta de información, el operador no tiene una tabla con las temperaturas y velocidad a las que deben calibrar la máquina, cuando van a revestir el cable se les proporciona dicha información.

- Fallas en el control del proceso, el operador y el ayudante no realizan control durante el proceso.

- Falta de capacitación, el personal que trabaja en esta sección no ha sido capacitado sobre métodos para controlar el proceso.

- Maquina en mal estado, los pirómetros presentan fallas y la temperatura varía.

- Falta de limpieza de la máquina, el operador no realiza una limpieza adecuada antes de comenzar el proceso.

- Demora en compra de repuestos, el departamento de compras se demora en adquirir los repuestos que son solicitados para reparar las fallas en la máquina.

- Reducción de costos para capacitación, se considera que los costos para capacitar al personal son elevados y se optó por reducir este rubro.

Se puede notar que a pesar de haber inspección por parte del departamento de control de calidad hay rechazo lo que hace pensar que es necesario que se realice actividades de control durante el proceso, esta también es una causa que origina problemas y está señalada en los diagramas de espina de pescado arriba detallados.

Se puede apreciar también que los costos de evaluación no representan un costo significativo, por lo que se puede introducir actividades adicionales de evaluación sin que exista incrementos significativos de costos por este concepto, realizando actividades de control durante el proceso por parte del operador o supervisor del área.

CAPITULO 4

4. PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA BASADA EN SISTEMAS DE COSTOS DE CALIDAD

En el capítulo anterior se observó que los costos de fallas internas representan un porcentaje considerable del costo del producto(10.96%), mientras que los costos de prevención y evaluación(costos de calidad) son un porcentaje muy reducido de este valor(1.03%).

El plan de mejoras que se propone, se orienta a la reducción de los costos de fallas internas, en el que se incluye el sistema de costos de calidad que permitirá verificar si las mejoras implantadas en el proceso generan reducción en las fallas.

También se determinó las herramientas estadísticas de control que se utilizarán durante el proceso.

- Rediseño de Procedimientos de Trabajo

En el proceso actual de revestimiento de cables interviene el operador de la máquina, el ayudante, el operador de herramental, el supervisor y el inspector.  Se rediseño el procedimiento para el proceso de revestimiento de cables, en el cual se propone retirar al ayudante para ahorrar el costo de mano de obra ya que según el procedimiento actual las actividades que esta persona realiza podría realizarlas el operador.  También se agregó actividades de control durante el proceso que las realizará el supervisor.  La tabla 54 muestra el procedimiento que se realiza actualmente, los cambios propuestos y el procedimiento después de la incorporación de las mejoras. En el anexo 20 se muestra el flujograma del procedimiento rediseñado.

Además se le proporcionará al operador una tabla que muestre las temperaturas que deben registrar los pirómetros para que controle que no varíen las temperaturas calibradas al inicio del proceso.  Esta tabla se colocará en el panel de control para que el operador pueda verla todo el tiempo.

- Determinación de Herramientas de Control

La primera herramienta que se utilizará es el sistema de Costos de Calidad que se puede utilizar para conocer los costes totales de los distintos productos que produce la empresa, permitirá medir los costos como resultado de los cambios implantados en los procedimientos de trabajo.

Hay siete herramientas  básicas que se pueden utilizar para el control del proceso, estas son: diagrama de paretto, diagrama de espina de pescado, histograma, gráfico de control, diagrama de dispersión hoja de recogida o registro de datos y estratificación de datos.  Por la aplicación de cada herramienta se escogió las siguientes: Hojas de Registro de datos y Cartas de Control.

TABLA 54

MEJORAS EN EL PROCESO DE REVESTIMIENTO DE CABLES

Las hojas de registro de datos cumplen la función de recopilar  ordenadamente toda la información importante y útil que se genera en los procesos y sus actividades, estas hojas deberán contener los datos que se obtengan de las mediciones realizadas por el operador.  El formato de la hoja de registro se lo muestra en el punto 4.2.4.3 (determinación de documentación requerida).

Las cartas de control se utilizan para controlar la estabilidad de los procesos, mediante el seguimiento de los valores de las características de la calidad y su variabilidad, las cartas de control que se utilizarán son las siguientes:

- Gráfica p, que se utiliza para la fracción de defectuosos.

- Gráfica x - R, esta gráfica se la utiliza para controlar y analizar un proceso en el cual la característica de calidad del producto que se está midiendo toma valores continuos, y esto proporciona la mayor cantidad de información sobre el proceso.  La x representa un valor promedio de un subgrupo y R representa el rango del subgrupo.  Debido a que se tomará medidas de espesores y dimensiones, pesos del cable se utilizará este tipo de gráfica.

- Determinación del Objeto de Control

Como nuestro objetivo es el de disminuir los rechazos generados y el exceso de materia prima ese será nuestro objeto de control.  Entonces se deberán registrar los valores siguientes:

- Espesores de aislamiento

- Causas de rechazo de material

- Cantidad en metros rechazados por cada causa

- Exceso de PVC utilizado

- Establecimiento de Metas de Control

Como se analizó hay costos elevados debido a desperdicios, exceso en el uso de materia prima, deficiencia en los procedimientos, en el plan de mejoras se estableció procedimientos que ayudarán a controlar y reducir los costos por lo que es necesario establecer metas que se deben cumplir.

En lo referente al exceso de materia prima, específicamente PVC, que se utiliza en la fabricación de los cables aislados, se tiene como meta bajar un 2% semestral del porcentaje promedio de excesos del período comprendido de julio a diciembre del 2002 luego de la implantación de las mejoras.

A continuación la tabla 55 muestra el % de exceso de materia prima del período comprendido de julio a diciembre del 2002.  La figura 4.1 muestra el gráfico que presenta la tendencia del porcentaje de exceso de PVC de la tabla 55 y el porcentaje al que se propone reducir.

### TABLA 55

CANTIDAD DE PVC EN EXCESO POR MES

| Mes | Cantidad en Exceso | % |
| --- | --- | --- |
| Julio | 812,49 | 10,00 |
| Agosto | 316,62 | 7,00 |
| Septiembre | 316,04 | 5,00 |
| Octubre | 379,01 | 6,00 |
| Noviembre | 367,86 | 7,00 |
| Diciembre | 253,18 | 6,00 |

FIGURA 4.1 .  GRAFICO DE LA TENDENCIA DE EXCESO DE PVC POR MES – REAL Y PROYECTADO

El gráfico permite observar que los porcentajes de exceso de PVC deberán mantenerse entre un 3 y 5% después de implantadas las mejoras.  Lo que quiere decir que el costo de PVC dentro del proceso de revestimiento del cable deberá disminuir.

En la tabla 56 se muestran los índices de rechazo mensual y la cantidad promedio que se rechazó por mes del periodo comprendido de julio a diciembre del 2002.  En base de estos porcentajes se determinó el valor al cual se deben reducir los rechazos por mes.

### TABLA 56

CANTIDAD DE RECHAZO MENSUAL

| Mes | Rechazo mensual (mt.) | % |
| --- | --- | --- |
| Julio | 5.560,55 | 10,07 |
| Agosto | 4.907,64 | 15,53 |
| Septiembre | 5.310,90 | 11,80 |
| Octubre | 5.905,03 | 13,25 |
| Noviembre | 4.394,71 | 11,97 |
| Diciembre | 2.822,18 | 9,48 |

En la figura 4.2 se 7uestra los porcentaje(índices) de rechazos generados que se encuentran en la tabla 56, el valor proyectado para el primer año de implantación y el porcentaje al que se espera llegar en el segundo año de implantación,  estos valores equivalen al 25% de reducción de los rechazos en el primer año y 50% en el siguiente.

FIGURA 4.2.  GRAFICO DE LA TENDENCIA DE RECHAZO DE CABLES POR MES – REAL Y PROYECTADO

Según el gráfico el porcentaje de rechazos para el año 2003 se mantiene fluctuando entre un 9 y 7% aproximadamente, pero para el primer mes de mejoras en el segundo año deberá bajar a 6%. Al reducir este porcentaje de rechazos también debe disminuir el costo de mala calidad(fallas internas) que se calculó en el capítulo 3.

- Determinación de Procedimientos para Control

a)	El supervisor realizará el control del proceso, debe llenar hojas de registro con  los datos que obtenga de las mediciones que hará y cantidad de defectuosos y causas de rechazo.  El procedimiento que  deberá seguir para el control es:

- Supervisor mide diámetro externo en tres puntos diferentes.

- Supervisor saca el revestimiento en los tres puntos que midió

- Supervisor mide diámetro sin revestimiento en los tres puntos medidos anteriormente.

- Supervisor obtiene el valor del espesor del aislamiento en cada punto con la siguiente fórmula:

Espesor =   De-Di

2

De:  Diámetro externo

Di:  Diámetro interno

- Supervisor calcula el espesor promedio del aislamiento con la siguiente fórmula:

Espesor promedio del aislamiento =   E1+E2+E3

3

E: espesor del aislamiento

- Supervisor compara espesor obtenido con el de las especificaciones de la tabla

- Supervisor y operador verifica que esté bien el centrado del cable

- Operador continúa con la producción una vez que todos los parámetros son verificados y están correctos.

- Supervisor anota el valor del espesor encontrado en la hoja de registro de espesores.

- Se realiza dos mediciones intermedias del espesor del aislamiento del cable, se divide la longitud del cable para tres y cuando se cumpla la cantidad de metros que se obtuvo de esta división se realizará la medición.

- Supervisor anotará estos valores en la hoja de registro de espesores.

- Al final cuando se termine la producción correspondiente a la bobina, el inspector tomará una muestra y verificará si cumple con especificaciones.

- El supervisor anota el valor que le da el inspector en la hoja de registro de espesores.

- Si cumple el cable con las especificaciones es aprobado.

- Es necesario acotar que si hay algún valor que no está cumpliendo con las especificaciones se realizará las modificaciones necesarias para que cumpla.

- Supervisor anota la cantidad de cable que fue rechazado y la causa del rechazo.

Una vez definidos los procedimientos para control que el personal operativo deberá seguir, se les debe proporcionar capacitación.  Para esto se propone contratar a una empresa para que proporcione este servicio.

b)	Elaboración de Gráficas de Control

- Cuando llega el fin de mes recoge la hoja con el registro de los espesores medidos y las cantidades de defectuosos.

- El supervisor obtiene los valores promedios de los espesores que registró el operador.

- Obtiene los límites central, superior e inferior para la gráfica de control x - R, utiliza las siguientes fórmulas:

__                                                   __

LSC= x + A2 R		LC= x		LIC= x - A2 R

LSC:  es el límite superior de control de la gráfica de control, que es el valor máximo al cual debería llegar el valor del espesor medido.

LC:  es el límite central de control que está dado por el promedio de las medias de las lecturas tomadas.

LIC: es el límite inferior de control de la gráfica de control, que es el valor mínimo al cual debería llegar el valor del espesor medido.

X : promedio obtenido dividiendo el total de los x de cada subgrupo por el número de subgrupos k

R:  rango de cada subgrupo que se obtiene restando el valor máximo del valor mínimo de los datos del subgrupo

A2: es el coeficiente determinado por el tamaño del subgrupo que se encuentra en la tabla de valores para las gráficas de control.

- Luego grafica los espesores promedios obtenidos.

- De la hoja de registro de defectuosos obtiene la cantidad de bobinas de cable que se rechazaron y las causas.

- Obtiene la fracción de defectuosos p, dividiendo el número de rechazos del día para la cantidad de bobinas fabricadas en el día.

- Obtiene los límites para la gráfica  de control con las siguientes fórmulas:

LSC= p + 3   p(1-p)/n    LC= p   	LSC= p - 3   p (1-p)/n

LSC:  es el límite superior de control de la gráfica de control, que es el valor máximo al cual debería llegar el número de defectuosos registrado.

LC:  es el límite central de control que está dado por el promedio del número de defectuosos.

LIC: es el límite inferior de control de la gráfica de control, que es el valor mínimo al cual debería llegar el número de defectuosos registrado.

p:  es la fracción promedio de defectuosos obtenida dividiendo el número total de unidades defectuosas de cada subgrupo por el número total de muestras.

n: es el tamaño de cada subgrupo establecido

3:  es el percentil 99.87 en la distribución normal

- Luego ubica los datos en la gráfica de control de defectuosos.

El programador e inspectores de calidad también deberán realizar actividades de control que se detallan a continuación:

a)	Obtención de Costos del Proceso de Revestimiento de Cables y de Calidad Mensual

- El programador obtiene los datos de los recurso utilizados en el mes para el proceso de revestimiento de cables por cada sección principal y auxiliar.

- Calcula los costos para cada sección.

- Anota los resultados obtenidos en la hoja de comparación de los Costos por secciones.

- De la hoja de registro de defectuosos obtiene la cantidad en metros de cable rechazado.

- De la hoja de registro de actividades de Prevención, Evaluación y Fallas internas obtiene los datos para calcular los costos de calidad y mala calidad.

- El costo obtenido lo registra en la hoja de comparación de costos de calidad.

b)	Obtención de Pesos de Cables y Comparación versus el Teórico

- Inspector saca muestra de bobina terminada, aproximadamente 20 cm.

- Separa cada componente de la muestra y los pesa en la balanza digital.

- Registra estos valores en la hoja.

- Registra cantidades de cable fabricadas por día en la hoja.

- En la hoja de comparación anota el peso por metro del cable.

- Luego copia los valores obtenidos al pesar cada muestra, multiplicado por cinco.

- Procede a hacer los cálculos para obtener el peso teórico y el real.

- Hace las comparaciones respectivas.

    - Implantación del Sistema de Costo Total de Calidad

Para comprobar que es factible implantar este sistema, se debe demostrar que es rentable, por lo que vamos a realizar un análisis de rentabilidad.

      - Análisis de la Rentabilidad del Costo de Calidad

Se evaluó la rentabilidad económica de la inversión en costos de calidad a través de la comparación del importe invertido en la acción formativa e inversión en equipos para control y la reducción de costos, producto de la implantación de las mejoras.

Se utilizó el método del cálculo del rendimiento de la inversión utilizando el ROI, que es un ratio que divide el beneficio de la inversión por el importe invertido.  Este valor(porcentaje) reflejará cuanto la inversión producirá de ganancia para la empresa en un año.

- El valor del medidor óptico que se va a comprar para colocarlo en la máquina extrusora.  El costo de este  equipo es de 16.000 dólares.

- El valor que se invertirá en la acción de capacitación está dado en base de la propuesta  presentada por la empresa que brindará la capacitación, cuyo costo sería:

| # personas | Costo por persona | Costo ($) | # de horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Productividad y Relaciones Humanas |
| 15 | 75 | 1125 | 30 |
| Técnicas Estadísticas y su aplicación |
| 8 | 80 | 640 | 40 |
| Metodología Básica para la Productividad |
| 7 | - | 3200 | 30 |
| Administración y Mejora de Procesos |
| 7 | - | 3300 | 40 |

Para el primero y tercer curso se dictarán 15 charlas de dos horas cada una.  Se recibirán 20 charlas para el segundo curso de 2 hora cada una.  Para el cuarto curso se recibirán 10  charlas de cuatro horas cada una.

También se debe considerar como costos el tiempo que personal permanece en cada curso de capacitación. A continuación se muestra estos costos.

| Personal | # de personas | # horas | $/ hora | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Productividad y Relaciones Humanas |
| Planta | 8 | 240 | 1,20 | 288,00 |
| Jefaturas Planta | 3 | 90 | 3,40 | 306,00 |
|  | 2 | 60 | 1,85 | 111,00 |
|  | 1 | 30 | 3,80 | 114,00 |
|  | 1 | 30 | 9,17 | 275,10 |
| Técnicas Estadísticas y su aplicación |
| Planta | 8 | 320 | 1,20 | 384,00 |
| Metodología Básica para la Productividad |
| Jefaturas Planta | 3 | 90 | 3,40 | 306,00 |
|  | 2 | 60 | 1,85 | 111,00 |
|  | 1 | 30 | 3,80 | 114,00 |
|  | 1 | 30 | 9,17 | 275,10 |
| Administración y Mejora de Procesos |
| Jefaturas Planta | 3 | 120 | 3,40 | 408,00 |
|  | 2 | 80 | 1,85 | 148,00 |
|  | 1 | 40 | 3,80 | 152,00 |
|  | 1 | 40 | 9,17 | 366,80 |

Adicionalmente se consideró que como resultado de la implantación de mejoras el costo de calidad se incrementará en aproximadamente un 15,15%, debido a la compra del medidor óptico y las actividades de control que realizará el supervisor esto implica una inversión periódica estimada de 120,27 lo que equivale a 1443,24 en el año.

También se consideró para el cálculo de la rentabilidad de la inversión, el ahorro que se va a generar al realizar las mejoras propuestas, en este caso serían los siguientes valores:

Ahorro primer semestre sección revestimiento de cables:                                                               1.943,51

Ahorro segundo semestre sección revestimiento de cables:	                                                     2.624,81

Ahorro en los desperdicios anual:                   35.147,67

Ahorro en retrabajo anual:		                        89,97

Ahorro en Costo de Suministro de  Materiales anual:		                                                                              60,42

Ahorro en Consulta de Ingenieros de Fabrica anual:

566,28

Primero se calculó el total de la inversión que es de 40.432,66, este valor se obtuvo sumando el costo de la capacitación que se le proporcionará al personal, considerando el costo de los cursos que se dictarán y el tiempo que tomarán en recibir las charlas, con el incremento del costo de calidad y el costo del medidos óptico .  Luego se sumó todos los valores que representan ahorro lo que da un total de 29.067,24.  En función de estos dos valores globales se estimó el ROI.

La fórmula para el cálculo de este valor es:

ROI=

De donde el beneficio se refiere al beneficio neto que se obtiene, así tenemos:  Beneficio neto= Beneficio – Inversión= 40.432,66 – 29.067,24= 11.365.42

Así el ROI es:

ROI=                        = 0,3227

lo que equivale a 32,27% ( 32,00%

este resultado permite visualizar que después del primer año de implantadas las mejoras se obtendrá 32% de utilidades en función de la inversión realizada.

      - Determinación de Responsabilidades

Las responsabilidades para cada actividad de control se repartirán de la siguiente manera:

- Mediciones y registro de espesores y defectuosos:  Supervisor

- Graficas  de Control:  Supervisor

- Obtener datos de Costos de sección y calidad:  Programador

- Obtener pesos de cable y registrarlos: Control de Calidad

- Comparación de Pesos de Materias Primas :  Control de Calidad

      - Determinación de Documentación Requerida

Para registrar los datos se estableció formatos de hojas de registro, a continuación se muestran los modelos de hojas de registro que se utilizarán:

### HOJA DE REGISTRO DE ESPESORES

|  | Operador: |  |  | Supervisor: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mes: |  | Día: |  | Código: |  |  |
|  | Turno: | Medición | Promedio |  |
|  | No. de bobina: | Inicio | Intermedio | Intermedio | Final |  |  |

En esta hoja se registrará los valores de los espesores que se obtengan luego de realizar las mediciones, estos datos se utilizarán para las gráficas de control que se hará en base de los espesores.

HOJA DE REGISTRO DE LAS CAUSAS DEL DEFECTO

|  | Código: |  | Operador: | Turno: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha: | Cantidad de bobinas de cable fabricada | Tipo de Defecto | Cantidad rechazada |  |
|  |  |  | Bolas | Granulación | Espesor bajo | Costilludo | Muestras |  |  |

En esta hoja se registrará el motivo por el que se rechazó el cable, la fecha y la cantidad que fue rechazada, de esta manera se tendrá un control de los rechazos generados en el mes

HOJA DE REGISTRO DE PESOS DE CABLE POR BOBINA

|  | Operador: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Código: |  |  |
|  | Producto: |  |  |
|  | MES: DIA: | Peso | Cantidad |  |
|  | Total |  |  |  |

Este formato servirá para registrar el peso por metro obtenido de  cada muestra de cable que se saque de la bobina.  Para luego hacer la comparación respectiva con la cantidad especificada y verificar el exceso que hubo.

HOJA DE COMPARACIÓN DE PESOS

|  | Mes: |  | Código: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operador: | Producto: |  |
|  | Día | Cantidad Fabricada | Peso teórico x metro | Peso Real promedio x metro | Peso teórico x cantidad fabricada | Peso Real promedio x cantidad fabricada |  |

En esta hoja se registrará el peso promedio por metro obtenido de la hoja de registros de peso de cable por bobina, la cantidad fabricada, el peso teórico, el peso teórico por cantidad fabricada y el peso real por cantidad fabricada.

HOJA DE REGISTRO DE RECURSOS PARA CADA SECCION

|  | Código: | Producto: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recursos | Descripción | Mes |  |  |
|  |  |  | Costo ($) | Cantidad utilizada | Costo Mensual ($) |  |
|  | Materiales |  |  |  |  |  |
|  | Personal |  |  |  |  |  |
|  | Alquiler |  |  |  |  |  |
|  | Amortización |  |  |  |  |  |
|  | Energía |  |  |  |  |  |
|  | Costo Total /Producción mensual |  |  |

En esta hoja se registrará los recursos que se utilizan en el mes en cada sección principal y auxiliar, incluyendo el costo unitario de cada uno.

### HOJA DE COMPARACIÓN DE COSTOS DE CALIDAD

|  | Código: | Producto: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Indicadores | Antes de Cambios | Después de Cambios |  |
|  | Costos de Calidad |  | 1er. mes | 2do. mes | 3er. mes | 4to. mes | 5to. mes | 6to. mes |  |
|  | Planeación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Control |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desperdicios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Retrabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consulta entre ingenieros |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspección y Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mediciones en Laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparación para Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Material y equipo para pruebas e inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |

En esta hoja se registrará los costos de calidad y baja calidad que se obtengan por mes, y se los compara con los costos base resultado de este estudio.

HOJA DE REGISTRO DE COSTOS POR SECCIONES

|  | Código: | Producto: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo de Coste | Año: |  |
|  |  | Costo por mes |  |
|  |  | 1er. mes | 2do. mes | 3er. mes | 4to. mes | 5to. mes | 6to. mes |  |
|  | Secciones |  |
|  | Principales |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extrusión Cables |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Herramentral |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auxiliares |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |

En esta hoja se registrará los costos por secciones obtenidos, y con estos datos se evaluará si las mejoras hechas están dando el resultado que se esperaba.

      - Detalle de Procedimientos del Sistema de Calidad

Para implementar el Sistema de Costos de Calidad, es necesario detallar procedimientos para la operación del sistema.

A continuación se presenta el detalle del procedimiento que se va a utilizar para obtener los Costos Totales de Calidad ya que entre los procedimientos de control está el de obtener la comparación mensual de los costos que se vayan obteniendo en base de los primeros que se hallaron

- Después de los cambios establecidos, se procederá a tomar nuevamente tiempos de las actividades que se realizan después del cambio.

- Del registro de defectuosos el programador obtiene las cantidades que se rechazaron para calcular el costo de desperdicios físicos

- Diariamente se verifica si ha habido retrabajo como consecuencia de rechazos de cable que puede ser reprocesado.

- Cada informe de No Conformidad se contabiliza y se archiva por tipo de conductor

- Cada estudio que se generó por el informe de No Conformidad debe ser registrado junto con el tiempo que se tomó en solucionar completamente el problema, este registro se hará en el mismo informe.

- El registro de la chatarra de PVC y Cobre generado por calidad se pasará al registro de los costos de Calidad

- El valor de la calibración que se hace anualmente debe registrarse en el formato de los Costos de Calidad

- Las charlas de capacitación que se den posteriormente debe registrarse, tanto su valor como el tiempo que se dicte y las personas que asistan.

4.2.5	Establecimiento de Períodos de Revisión de Costos

Debido a la necesidad de reducción de los costos que se tienen por los desperdicios en que se incurren al fabricar este tipo de cables es necesario establecer el período de revisión de los costos de calidad.  Por lo tanto se determinará una revisión mensual de los costos de calidad.

Por eso en las hojas de registros de los costos de calidad y de las secciones se ha definido cuadros para cada mes, comenzando por 6 meses de prueba piloto para verificar que se haya implementado correctamente el Sistema de Costos de Calidad.

CAPITULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como conclusiones de este estudio tenemos:

- A través del análisis de la información existente se determinó que el nivel de rechazo que se producía estaba por encima del promedio de la competencia local, observándose que el nivel de desperdicio en el cobre  era de 3,55% promedio y en PVC 4,857%, mientras que la competencia tiene un promedio de rechazo en cobre de 1% y 1,5% en PVC.

- Con el análisis de la producción se determinó que los defectos más frecuentes que producen desperdicios de materia prima de cobre y PVC, son por espesor de aislamiento bajo, granulaciones, diámetro de alambre bajo Y espesor alto.

- Del análisis de costos se determinó que el costo total de fabricación del producto es de 2,728 y el costo total de calidad, de prevención 0,006$/m, de evaluación 0,022$/m y de fallas internas 0,299$/m.  Observándose que a pesar de realizarse actividades de prevención y evaluación estas no son suficientes ya que los costos generados por fallas son altos y representan el 10,96% del costo del producto.

- Del análisis realizado a los costos de calidad y mala calidad se determinó que la mayor causa de estos costos corresponden a los desperdicios de cobre y PVC que representa 91,874% de estos costos.

- Analizando las causas que generan los desperdicios se encontró que las causas predominantes son: procedimientos no detallados correctamente, falta de información, falta de control en el proceso, falta de capacitación, máquina en mal estado, falta de limpieza de la máquina, demora en compra de repuestos y reducción en costos de capacitación

- Como resultado del análisis de rentabilidad de la implantación del sistema de costos de calidad se encontró que la tasa de rendimiento de la inversión para el primer año sería de 32,27 ( 32% aproximadamente, lo que refleja  que además de recuperar la inversión realizada se obtendrá el 32% de ganancia sobre la inversión, esta tasa obtenida está por encima de la tasa establecida por el banco central que fluctúa entre 8 y 10% anual.

Como recomendaciones tenemos:

- Se debe extender este estudio  a las otras secciones de  producción y los otros productos que fabrica la empresa.

- Se debe realizar lo más urgente posible la implantación del sistema de costos de calidad para poder monitorear si las mejoras que se implanten están dando como resultado la reducción de los costos excesivos encontrados.

- Se recomienda realizar un estudio relacionado con el mantenimiento de las máquinas que realizan el revestimiento del cable, ya que entre las causas que se mencionó en el análisis de Ishikawa relacionado con los desperdicios se mencionó el mal estado de la maquinaria.

- Después de pasado el año de implantación de las mejoras debería realizarse un análisis y verificar cuanto de la inversión se recuperó verdaderamente, ya que los valores que se utilizaron en el cálculo del ROI fueron estimados.

## ANEXOS

ANEXO 1

DISTRIBUCIÓN DE SECCIONES EN EL AREA DE PRODUCCION

ANEXO 2

TIPOS DE CABLES Y NORMAS DE FABRICACIÓN Y CALIDAD

| MATERIAL | NORMAS |
| --- | --- |
| 1. Alambre de cobre desnudo | ASTM B2, B3, B8 - NEMA WC5- IPCEA 61-402 — INEN |
| 2. Alambre de cobre aislado- incaplast TW | ASTM B2,B3, UL 83 — NEMA WC5- IPCEA 61-402 — INEN |
| 3. Cable de cobre desnudo 600V | ASTM B2, B3, B8 - NEMA WC5- IPCEA 61-402 — INEN |
| 4. Cable incaplast TW 600V | ASTM B2,B3, UL83 — NEMA WC5-IPCEA 61-402—INEN |
| 5. Cable incavinil TTU 2000 V | ASTM B3, B8 — NEMA WC5 - IPCEA 61-402 — INEN |
| 6. Cable incaflex sencillo 600V | ASTM B2,B172,B174 — UL62 — INEN |
| 7. Cable incasold | ASTM B3,B 174 — 1NEN |
| 8. Cable incaflex paralelo SPT-1, SPT-2, SPT-3 600V, dos y tres conductores | ASTM B2,B172,B174 — UL62 — INEN |
| 9. Cable incaplomo 600V | ASTM B3,B8 - 13L719 — UL493 — INEN |
| 10. Cables para antena de TV | ASTM B3,B 174 — INEN |
| 11. Cable de parlante | ASTM B3,B 174- UÑEN |
| 12. Cable de bujía | ASTM B3,B174 – 1NEN |
| 13. Cables telefónicos | ERICSON — 1NEN — IETEL |
| 14. Cables concéntricos(STW, SJT, SJTW, SRDT) | UL62 — UL83- ASTM B2,B172,B174 IPCEA 6 1-402 — NEMA WC5 — INEN |

ANEXO 3

UTILIZACIÓN DE CABLES Y ALAMBRES

| Tipo de Cable | Descripción | Uso |
| --- | --- | --- |
| Alambre desnudo | Un alambre de cobre | Conducción en general |
| Cable desnudo | Varios alambres de cobre |  |
| Alambres aislados | Un alambre de cobre revestido con PVC | Instalación en construcciones |
| Cable TW | Varios alambres de cobre y revestido con PVC |  |
| Cables incaplomo | Formado por dos alambres de cobre aislados y luego revestidos con PVC |  |
| Cables paralelos | Dos cordones formados con hilos de cobre y luego revestidos en paralelo con PVC | Aparatos electrónicos y equipos industriales |
| Cables sencillo 600V | Un cordón formado con hilos de cobre y luego revestido con PVC |  |
| Cables incasold | Varios cordones trenzados entre si y luego revestido con PVC |  |
| Cables de bujía | Un cordón formado con hilos de cobre y luego revestido con PVC |  |
| Cables telefónicos | Dos alambres revestido con PVC | Telefonía |
| Cables para antena de TV | Dos cordones formados con hilos de cobre y luego revestidos en paralelo con PVC |  |
| Cable de parlante | Dos cordones formados con hilos de cobre y luego revestidos en paralelo con PVC | Electrónica — Radio TV |
| Cables TTU | Varios alambres de cobre y revestido primero con polietileno y luego revestido con PVC | Energía |
| Cables SJTW y STW | Varios cordones con hilos de cobre revestidos con PVC, luego trenzados entre si y nuevamente revestidos con PVC | Señalización y control; Extensiones |
| Cables SRDT | Cuatro cordones con hilos de cobre revestidos con PVC, luego trenzados entre si y nuevamente revestidos con PVC | Extensiones |

ANEXO 4

PROCESO DE REVESTIMIENTO

ANEXO 5

REGISTRO DE PRODUCCIÓN DEL AREA DE EXTRUSIÓN

ANEXO 6

REGISTRO  DE CARGA DE MÁQUINA Y CONTROL DE PRODUCCIÓN

ANEXO 7

TARJETA DE REGISTRO DE CABLES QUE INGRESAN A ENCHUFES

ANEXO 8

REGISTRO  DE DIMENSIONES DEL CABLE REVESTIDO

ANEXO 9

REGISTRO DE ENSAYOS FÍSICOS EN PVC

ANEXO 10

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

ANEXO 11

COSTO DE MATERIA PRIMA PARA SECCIÓN PRINCIPAL EXTRUSION

En este anexo se muestra el cálculo del costo de cable y PVC utilizado como materia prima en el proceso de revestimiento, las tablas siguientes muestran el cálculo basado en los rubros que se mencionó en el método de las secciones.

| Costes | Detalle | Costo | Cant. Total ocupada | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales | Venas | 0,25 | 4.060,00 | 1023,40 |
|  | Filler(kilogramo) | 0,45 | 28,91 | 13,01 |
|  | Aceite(galón) | 3,52 | 3,00 | 10,56 |
|  | Bobinas cable(unidad) | 32,00 | 1,00 | 32,00 |
|  | Bobinas venas(unidad) | 24,86 | 4,00 | 99,44 |
|  | Piola | 0,004 | 70,00 | 0,28 |
|  | Tarjeta | 0,02 | 70,00 | 1,40 |
| Personal | 1 persona | 48,276 |  | 48,28 |
| Amortización | Máq. Cableadora | 2,14 |  | 2,14 |
| Energía | Kilovatios | 8,11 | 0,99 | 8,03 |
| Total | 1238,54 |

Este valor se lo divide para la cantidad de cable fabricado para extrusión con esta cantidad de materia prima 1000 metros.

| Costes | Detalle | Costo | Cantidad Utilizada | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales | Resina para PVC | 0,550 | 6.743,28 | 3.708,80 |
|  | DIDPE | 1,249 | 4.214,55 | 5.263,97 |
|  | Carbonato de calcio | 0,271 | 2.669,22 | 723,36 |
|  | Sulfato tribásico de plomo | 1,108 | 140,49 | 155,66 |
|  | Acido esteárico | 0,687 | 28,10 | 19,30 |
|  | Estearato de calcio | 1,211 | 28,10 | 34,03 |
|  | Estabilizante Bario -cadmio | 1,834 | 70,24 | 128,82 |
|  | Irganox 1076 | 7,235 | 28,10 | 203,28 |
|  | Arcilla Eléctrica | 1,390 | 70,24 | 87,03 |
|  | Trióxido de antimonio | 4,904 | 70,24 | 344,47 |
|  | Sacos(1/25 kg) | 1,800 | 561,94 | 1.011,49 |
|  | Piola(1mt/saco) | 0,01 | 561,94 | 5,62 |
|  | Etiqueta | 0,007 | 561,94 | 3,93 |
| Personal | 2 operadores | 240,000 | 2,00 | 480,00 |
|  | 1 jefe | 1020,000 | 1,00 | 1.020,00 |
| Alquileres |  |  |  | 0,00 |
| Amortización | Máquina Peletizadora | 525,670 | 1,00 | 525,67 |
| Energía | Kilovatios | 8,110 | 15,52 | 125,87 |
| Total |  |  |  | 13.841,30 |

Este valor se lo divide para la cantidad de PVC fabricado según la cantidad de materia prima utilizada que fue 14.048,50 kilos según datos obtenidos del departamento de producción.

ANEXO 12

DETALLE DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA EL CONTROL DEL PROCESO

ENSAYO DE RESISTENCIA A  LA LLAMA

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector corta muestra | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 seg. |
| Inspector busca caja de fósforos y la trae | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 seg |
| Inspector prende fósforo | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 seg. |
| Inspector realiza prueba | 35 | 32 | 30 | 35 | 33 | 33 seg. |
| Inspector anota resultados | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 seg. |
| Total | 69 seg. |

ENSAYO DE RESISTENCIA A  LA TENSIÓN Y DEL AISLAMIENTO

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector acomoda cable en la bobina | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 seg. |
| Inspector acomoda bobina en la piscina | 1081 | 1078 | 1080 | 1081 | 1080 | 1080 seg. |
| Inspector regresa a laboratorio | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 seg. |
| Inspector prepara máquina de alta tensión | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 seg. |
| Por 1 minuto se pasa corriente | 62 | 60 | 59 | 61 | 58 | 60 seg. |
| Inspector apaga la máquina | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 seg. |
| Inspector va sacar cables de conexión | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 seg. |
| Inspector saca cables de conexión al generador | 1082 | 1079 | 1078 | 1080 | 1081 | 1080 seg. |
| Inspector acomoda bobina cerca del filo | 58 | 62 | 61 | 60 | 59 | 60 seg. |
| Inspector prepara Megohmetro | 357 | 363 | 360 | 361 | 359 | 360 seg. |
| Inspector realiza la prueba | 57 | 62 | 61 | 59 | 61 | 60 seg. |
| Inspector anota lecturas | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 seg. |
| Inspector retira megohmetro | 273 | 267 | 270 | 271 | 269 | 270 seg |
| Inspector saca bobina | 1081 | 1078 | 1080 | 1079 | 1082 | 1080 seg. |
| Inspector calcula y anota resultados | 28 | 24 | 26 | 26 | 25 | 26 seg. |
| Total | 4116 seg. |

ENSAYO DE ELONGACION DE AISLAMIENTO (NORMAL)

| Descripción de Actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector corta probeta del aislamiento del cable | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 seg. |
| Saca el área de la probeta | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 seg. |
| Prepara máquina de tracción | 299 | 306 | 300 | 302 | 303 | 302seg. |
| Acomoda muestra en máquina | 108 | 110 | 106 | 107 | 109 | 108seg. |
| Realiza la prueba | 285 | 284 | 282 | 284 | 280 | 283seg. |
| Mide la elongación | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 seg. |
| Anota en el registro | 16 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 seg. |
| Calcula la elongación promedio | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 seg. |
| Son cuatro muestras que se ensayan | 3064seg. |

ENSAYO DE ELONGACION DE AISLAMIENTO (ENVEJECIDO)

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector corta 4 probetas del aislamiento del cable | 51 | 50 | 53 | 52 | 54 | 52 seg. |
| Inspector coloca cuatro probetas en horno | 21 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 seg. |
| Inspector calibra horno | 9 | 10 | 13 | 8 | 10 | 10 seg. |
| Inspector saca probetas del horno | 15 | 15 | 14 | 17 | 14 | 15 seg. |
| Saca el área de las probetas | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 seg. |
| Prepara máquina de tracción (x c/muestra) | 300 | 302 | 302 | 304 | 302 | 302 seg. |
| Acomoda muestra en máquina(x c/muestra) | 106 | 108 | 107 | 109 | 110 | 108 seg. |
| Realiza la prueba(x c/muestra) | 285 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 seg. |
| Mide la elongación(x c/muestra) | 14 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 seg. |
| Anota en el registro(x c/muestra) | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 seg. |
| Calcula la elongación promedio y variación | 62 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 seg. |
| Son cuatro muestras | 3087 seg. |

ANEXO 13

DETALLE DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA INSPECCIÓN Y PRUEBAS

INSPECCION DE LOTES DE PVC

ELONGACION(NORMAL)

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Recepción de muestra | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 seg. |
| Inspector revisa la muestra | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 seg. |
| Inspector lleva muestra para hacer probetas | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 seg. |
| Inspector regresa | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 seg. |
| Inspector recibe probetas | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 seg. |
| Inspector saca 8 probetas | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 seg. |
| Saca el área de las probetas | 42 | 37 | 38 | 43 | 40 | 40 seg. |
| Prepara máquina de tracción(por c/muestra) | 302 | 301 | 303 | 302 | 302 | 302 seg. |
| Acomoda muestra en máquina(por c/muestra) | 106 | 108 | 110 | 107 | 109 | 108 seg. |
| Realiza la prueba(por c/muestra) | 282 | 283 | 285 | 284 | 281 | 283 seg. |
| Mide la elongación(por c/muestra) | 17 | 15 | 13 | 14 | 11 | 14 seg. |
| Anota en el registro(por c/muestra) | 14 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 seg. |
| Calcula la elongación promedio | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 seg. |
| Son cuatro muestras | 3025 seg. |

ELONGACION (ENVEJECIDO)

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector saca 8 probetas | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 seg. |
| Inspector coloca cuatro probetas en horno | 22 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 seg. |
| Inspector calibra horno | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 seg. |
| Inspector saca probetas del horno | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 seg. |
| Saca el área de las probetas | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 seg. |
| Prepara máquina de tracción(por c/muestra) | 301 | 303 | 300 | 304 | 302 | 302 seg. |
| Acomoda muestra en máquina(por c/muestra) | 106 | 110 | 108 | 108 | 108 | 108 seg. |
| Realiza la prueba(por c/muestra) | 282 | 284 | 281 | 285 | 283 | 283 seg. |
| Mide la elongación(por c/muestra) | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 seg. |
| Anota en el registro(por c/muestra) | 13 | 14 | 15 | 12 | 16 | 14 seg. |
| Calcula la elongación promedio | 63 | 62 | 64 | 63 | 63 | 63 seg. |
| Son cuatro muestras | 3047 seg. |

### CABLE PARA REVESTIR

MEDICION DE PASO

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector toma hoja de registro | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 seg. |
| Inspector va a la máquina cableadora | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 seg. |
| Inspector toma el paso del cableado | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 seg. |
| El inspector regresa al laboratorio | 15 | 12 | 17 | 16 | 15 | 15 seg. |
| El inspector calcula el paso y relación de cableado | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 seg. |
| Inspector avisa al operador que está bien | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 seg. |
| Inspector llena el registro | 14 | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 seg. |
| Total | 99 seg. |

CALCULO DE AREA DE VENAS

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| El inspector abre el cable para sacar venas | 18 | 19 | 17 | 20 | 16 | 18 seg. |
| Inspector separa venas | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 seg. |
| Inspector mide 1 metro de cada vena | 29 | 30 | 27 | 26 | 28 | 28 seg. |
| Inspector abre cada vena | 86 | 85 | 87 | 86 | 86 | 86 seg. |
| Inspector pesa cada cordón y anota la lectura | 41 | 44 | 43 | 40 | 42 | 42 seg. |
| Inspector calcula el área de cada cordón | 66 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 seg. |
| Anota cada valor en la tarjeta | 14 | 17 | 16 | 13 | 15 | 15 seg. |
| Cuenta # de hilos | 100 | 99 | 101 | 100 | 100 | 100 seg. |
| Entrega a operador tarjeta | 19 | 15 | 17 | 16 | 18 | 17 seg |
| Total | 391seg. |

MEDICION DE ESPESOR Y DIMENSION DE VENAS

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector escoge las muestras del cable | 112 | 112 | 113 | 111 | 112 | 112 seg. |
| Mide las dimensiones de cada vena | 103 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 seg. |
| Anota las dimensiones en la tarjeta | 78 | 79 | 77 | 80 | 76 | 78 seg. |
| Corta un pedazo para medir el espesor | 361 | 363 | 362 | 362 | 362 | 362 seg. |
| Mide el espesor mínimo y lo anota en la tarjeta | 444 | 442 | 446 | 443 | 445 | 444 seg. |
| Mide espesor promedio | 80 | 81 | 79 | 80 | 80 | 80 seg. |
| Anota el valor en la tarjeta | 99 | 101 | 102 | 98 | 100 | 100 seg. |
| Total | 1280 seg. |

ANEXO 14

DETALLE DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA MEDICIONES EN LABORATORIO

MEDICION DE ESPESORES Y DIMENSION INICIO E INTERMEDIO

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector recoge muestra del operador o ayudante | 10 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 seg. |
| Mide las dimensiones del conductor revestido | 22 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 seg. |
| Anota la dimensión en la tarjeta | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 seg. |
| Corta un pedazo para medir el espesor | 81 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 seg. |
| Mide el espesor mínimo y lo anota en la tarjeta | 101 | 101 | 100 | 103 | 100 | 101 seg. |
| Mide espesor promedio | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 seg. |
| Anota el valor en la tarjeta | 17 | 19 | 18 | 20 | 16 | 18 seg. |
| Entrega tarjeta de aprobada al aperador | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 seg. |
| Total | 265 seg. |

Este tiempo que utiliza el inspector para medir las dimensiones el operador o ayudante de la extrusora permanece en el laboratorio esperando la respuesta, así que también se lo considera al calcular los costos de esta actividad.

VERIFICACION DEL PROCESO

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector sale del laboratorio y va a extrusora | 25 | 24 | 26 | 23 | 27 | 25 seg. |
| Inspector se para al final de la línea de enfriamiento | 303 | 300 | 300 | 299 | 298 | 300 seg. |
| Inspector va al receptor de cable | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 seg. |
| Inspector observa el cable que se está enrollando | 302 | 299 | 300 | 299 | 300 | 300 seg. |
| Inspector regresa al laboratorio | 25 | 26 | 24 | 23 | 27 | 25 seg. |
| Inspector realiza esta actividad 5 veces por cada producto | 3300 seg |

ANEXO 15

DETALLE DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA INSPECCIÓN FINAL

MEDICION ESPESORES Y DIMENSION PARA APROBAR BOBINA

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector va a recoger muestra | 113 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 seg. |
| Mide las dimensiones del conductor revestido | 21 | 20 | 23 | 20 | 21 | 21 seg. |
| Anota la dimensión en la hoja de registro | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 seg. |
| Corta un pedazo para medir el espesor | 84 | 82 | 83 | 81 | 85 | 83 seg. |
| Mide el espesor mínimo y lo anata en la tarjeta | 101 | 102 | 100 | 100 | 102 | 101 seg. |
| Anota el espesor mínimo en la hoja de registro | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 seg. |
| Mide espesor promedio | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 seg. |
| Anota espesor promedio en registro | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 seg. |
| Anota el valor en la tarjeta | 19 | 17 | 20 | 16 | 18 | 18 seg. |
| Llena el registro completamente | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 seg. |
| Entrega tarjeta de aprobado al operador | 50 | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 seg. |
| Total | 441 seg. |

ANEXO 16

DETALLE DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA PRUEBAS

ENSAYO DE ELONGACION DE AISLAMIENTO (NORMAL)

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector corta probeta del aislamiento del cable | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 seg. |
| Saca el área de la probeta | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 seg. |
| Prepara máquina de tracción | 302 | 302 | 300 | 303 | 303 | 302 seg. |
| Acomoda muestra en máquina | 106 | 109 | 107 | 108 | 110 | 108 seg. |
| Realiza la prueba | 283 | 282 | 283 | 284 | 283 | 283 seg. |
| Mide la elongación | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 seg. |
| Anota en el registro | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 seg. |
| Calcula la elongación promedio | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 seg. |
| Son cuatro muestras que se ensayan | 3064 seg. |

ENSAYO DE ELONGACION DE AISLAMIENTO (ENVEJECIDO)

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector corta 4 probetas del aislamiento del cable | 52 | 50 | 52 | 55 | 51 | 52 seg. |
| Inspector coloca probetas en horno | 21 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 seg. |
| Inspector calibra horno | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 seg. |
| Inspector saca probetas del horno | 15 | 15 | 18 | 14 | 13 | 15 seg. |
| Saca el área de las probetas | 40 | 38 | 42 | 40 | 40 | 40 seg. |
| Prepara máquina de tracción (x c/muestra) | 302 | 304 | 301 | 301 | 302 | 302 seg. |
| Acomoda muestra en máquina(x c/muestra) | 106 | 108 | 108 | 110 | 108 | 108 seg. |
| Realiza la prueba(x c/muestra) | 282 | 285 | 282 | 281 | 285 | 283 seg. |
| Mide la elongación(x c/muestra) | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 seg. |
| Anota en el registro(x c/muestra) | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 seg. |
| Calcula la elongación promedio y variación | 62 | 65 | 63 | 63 | 62 | 63 seg. |
| Son cuatro muestras |  |  |  |  |  | 3087 seg. |

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN Y AISLAMIENTO

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |  |
| Inspector va a acomodar bobina | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 seg. |
| Inspector acomoda bobina en la piscina | 1080 | 1078 | 1079 | 1083 | 1080 | 1080 seg. |
| Inspector regresa a laboratorio | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 seg. |
| Inspector prepara máquina de alta tensión | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 seg. |
| Pasa corriente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 min. |
| Inspector apaga la máquina | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 seg. |
| Inspector va sacar cables de conexión | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 seg. |
| Inspector saca cables de conexión al generador | 1079 | 1080 | 1082 | 1079 | 1080 | 1080 seg. |
| Inspector acomoda bobina cerca del filo | 61 | 60 | 59 | 58 | 62 | 60 seg. |
| Inspector prepara Megohmetro | 360 | 359 | 362 | 359 | 360 | 360 seg. |
| inspector realiza la prueba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 min. |
| inspector anota lecturas | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 seg. |
| Inspector retira megohmetro | 269 | 270 | 272 | 269 | 270 | 270 seg. |
| Inspector saca bobina | 1080 | 1080 | 1083 | 1079 | 1078 | 1080 seg. |
| Inspector calcula y anota resultados | 25 | 26 | 24 | 27 | 28 | 26 seg. |

ANEXO 17

DETALLE DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON COMO DEVOLUCIONES

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 |  |
| Operador saca cable de la bobina. | 1384 | 1378 | 1379 | 1380 seg. |
| Operador corta el cable(tiempo/corte 1 pieza) | 12 | 10 | 12 | 12 seg. |
| Operador observa el cable en mal estado. | 18 | 17 | 19 | 18 seg. |
| Operador apaga la máquina de corte. | 14 | 16 | 15 | 15 seg. |
| Operador observa detenidamente el cable. | 120 | 121 | 119 | 120 seg. |
| Operador notifica a supervisor de área. | 33 | 36 | 36 | 35 seg. |
| Supervisor enchufes revisa el cable. | 85 | 85 | 88 | 85 seg. |
| Supervisor enchufes comunica a inspector para que verifique. | 43 | 45 | 46 | 45 seg. |
| Supervisor enchufes llama a Supervisor de Cable | 47 | 44 | 45 | 45 seg. |
| Inspector se traslada a inspeccionar la bobina | 36 | 35 | 35 | 35 seg. |
| Supervisor se traslada a inspeccionar la bobina | 35 | 34 | 37 | 35 seg. |
| Supervisores esperan que inspector de su opinión | 80 | 79 | 84 | 80 seg. |
| Inspector toma decisión sobre el cable y comunica | 150 | 153 | 147 | 150 seg. |
| Supervisor de enchufes ordena que bajen la bobina | 12 | 11 | 12 | 12 seg. |
| Operador baja la bobina de la máquina | 78 | 77 | 78 | 78 seg. |
| Supervisor/cables ordena repasar cable rechazado | 33 | 38 | 35 | 35 seg. |
| Operador de medición va a retirar la bobina | 13 | 15 | 12 | 13 seg. |
| Operador lleva la bobina a Medición | 58 | 55 | 56 | 56 seg. |

ANEXO 18

DETALLE DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA RETRABAJO

REPASAR BOBINA

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 |  |
| Prepara material que se va a repasar | 91 | 90 | 92 | 90 seg. |
| Acornada la máquina | 60 | 59 | 62 | 60 seg. |
| Prende máquina | 5 | 6 | 5 | 5 seg. |
| Hala conductor hasta la bobina de recepción | 14 | 16 | 15 | 15 seg. |
| Operador llama a y supervisor para que vean el repase | 15 | 19 | 14 | 16 seg. |
| Repasa el material(1 metro) | 13 | 12 | 12 | 12 seg. |
| Para máquina | 5 | 4 | 6 | 5 seg. |
| Baja bobina | 79 | 78 | 76 | 78 seg. |

El total del tiempo consumido depende de la cantidad repasada.

PELAR MATERIAL

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 |  |
| Prepara material que se va pelar | 90 | 91 | 90 | 90 seg. |
| Acomoda la máquina | 59 | 60 | 61 | 60 seg. |
| Prende máquina | 5 | 4 | 7 | 5 seg. |
| Hala conductor hasta la bobina de recepción | 14 | 13 | 16 | 15 seg. |
| Pela conductor(1 metro) | 21 | 20 | 22 | 21 seg. |
| Para máquina | 4 | 5 | 5 | 5 seg. |
| Baja bobina | 79 | 78 | 76 | 78 seg. |

El total del tiempo consumido depende de la cantidad que sea pelada por presentar defectos.

HERRAMENTAL

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 |  |
| Operador recibe orden de producción | 62 | 60 | 61 | 60 seg. |
| Operador busca en ficha de proceso las dimensiones | 82 | 81 | 84 | 82 seg. |
| Operador selecciona guía y boquilla | 46 | 44 | 45 | 45 seg. |
| Operador lleva herramientas a la extrusora | 60 | 59 | 60 | 60 seg. |
| Operador entrega herramientas al operador de extrusora | 33 | 31 | 29 | 31 seg. |
| Total | 278 seg. |

ANEXO 19

DETALLE DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA CONSULTA DE LOS INGENIEROS DE FÁBRICA

TIEMPO EMPLEADO POR CONTROL DE CALIDAD EN EL RECHAZO

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 |  |
| Inspector se traslada a inspeccionar la bobina | 35 | 32 | 38 | 35 seg. |
| Inspector verifica que el cable está presentando problemas | 46 | 47 | 42 | 45 seg. |
| Inspector habla con supervisor sobre el problema | 120 | 118 | 122 | 120 seg. |
| Inspector pide a supervisor repasar material para verificación | 29 | 32 | 29 | 30 seg. |
| El inspector está presente mientras se repasa la bobina(depende de la cantidad que se repase) |
| El inspector dice al supervisor que el material está rechazado | 11 | 10 | 09 | 10 seg. |
| Inspector se va a departamento a hacer lnf. No-conformidad | 32 | 36 | 37 | 35 seg. |

Se estandarizó el tiempo que el inspector ocupa en el rechazo del cable porque hubieron algunas devoluciones.

TIEMPO EMPLEADO POR PRODUCCION EN EL RECHAZO

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 |  |
| Inspector habla con supervisor sobre problema | 122 | 118 | 120 | 120 seg. |
| Inspector pide a supervisor repasar material | 32 | 27 | 31 | 30 seg. |
| El supervisor ordena que se repase el cable rechazado | 35 | 34 | 36 | 35 seg. |
| El supervisor está presente mientras se repasa el material(depende de la cantidad que se repase) |
| Inspector dice a supervisor que el cable está rechazado | 10 | 10 | 10 | 10 seg. |
| Supervisor espera entrega de Inf. No-conformidad | 96 | 93 | 96 | 95 seg. |
| Supervisor recibe informe del inspector | 8 | 11 | 11 | 10 seg. |
| Supervisor se reúne con gerente/producción y operador para analizar el problema | 1810 | 1808 | 1812 | 1810 seg. |
| Supervisor escribe en el informe la acción correctiva inmediata que se tomará | 516 | 515 | 517 | 516 seg. |
| Supervisor entrega informe al inspector | 31 | 35 | 26 | 31 seg. |
| Informe es entregado a supervisor con resultado | 60 | 62 | 58 | 60 seg. |
| Supervisor revisa el resultado del informe | 436 | 434 | 435 | 435 seg. |
| Supervisor se reúne con gerente/producción para determinar la acción preventiva | 948 | 947 | 949 | 948 seg. |
| Supervisor ordena que se pele el material | 34 | 36 | 35 | 35 seg. |

Se unificó el tiempo que ocupa el Departamento de Producción en el rechazo del cable, ya que hubieron algunas devoluciones de cable.

ELABORACION DE INFORME DE NO – CONFORMIDAD

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 |  |
| Inspector llena informe de No — conformidad | 45 | 43 | 47 | 45 seg. |
| Jefe revisa informe y lo firma | 84 | 88 | 83 | 85 seg. |
| Inspector entrega informe a supervisor | 10 | 9 | 11 | 10 seg. |
| Inspector recibe informe | 30 | 29 | 33 | 31 seg. |
| Inspector entrega a Jefe de Calidad el informe | 15 | 14 | 16 | 15 seg. |
| Jefe control de calidad lleva a gerente para aprobación | 615 | 632 | 613 | 620 seg. |
| Jefe control de calidad regresa con respuesta | 57 | 64 | 59 | 60 seg. |
| Informe es entregado a supervisor con resultado | 66 | 64 | 65 | 65 seg. |
| Supervisor revisa el resultado con el jefe de Calidad | 432 | 436 | 437 | 435 seg. |
| Jefe de calidad notifica al inspector el resultado | 100 | 95 | 99 | 98 seg. |

SEGUIMIENTO DEL DPTO. DE PRODUCCIÓN

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 |  |
| Gerente se reúne con supervisor sobre acciones tomadas | 2202 | 2219 | 2218 | 2213 seg. |
| Gerente y supervisor van a la planta a revisar otras bobinas | 1800 | 1805 | 1795 | 1800 seg. |
| El supervisor lleva muestras de otra bobina para revisarla | 26 | 22 | 27 | 25 seg. |
| El supervisor revisa la muestra que sacó de la bobina | 930 | 935 | 931 | 932 seg. |
| Supervisor se reúne con gerente de producción para informarle sobre la muestra | 2821 | 2826 | 2828 | 2825 seg. |
| Supervisor guarda muestra | 35 | 38 | 35 | 36 seg. |

SEGUIMIENTO DEL DPTO. DE CALIDAD

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 |  |
| Jefe de Calidad se reúne con Gerente de producción para revisar que se estén tomando las acciones propuestas | 1206 | 1219 | 1220 | 1215 seg. |
| Jefe sale a revisar bobinas que se están produciendo | 1628 | 1620 | 1621 | 1623 seg. |
| Jefe consulta con inspectores sobre nuevas bobinas | 2729 | 2739 | 2737 | 2735 seg. |

RESTITUCIÓN DE BOBINA

| Descripción de actividades | Lecturas | Promedio |
| --- | --- | --- |
|  | #1 | #2 | #3 |  |
| Operador recibe orden del supervisor de recoger nueva bobina | 36 | 35 | 37 | 36 seg. |
| Operador va a retirar nueva bobina | 40 | 43 | 43 | 42 seg. |
| Operador lleva bobina a sección enchufes | 130 | 126 | 131 | 129 seg. |
| Operador acomoda bobina en máquina de corte | 98 | 95 | 95 | 96 seg. |

ANEXO 20

# REDISEÑO DEL PROCESO DE REVESTIMIENTO

ANEXO 21

CALCULO DEL INCREMENTO EN COSTOS DE CALIDAD QUE GENERA LA IMPLANTACIÓN  DE LAS MEJORAS

| Tipo de Costo | Personal | Costo ($h) | Tiempo utilizado | Costo promedio Proyectado ($) | Costo promedio Actual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calibración de inicio | Supervisor | 3.8 | 20.35 | 77.33 | 33.10 |
|  | Operador | 1.20 | 0.15 | 0.18 | 21.96 |
| Verificación proceso | Inspector | 1.85 | 77.55 | 143.47 | 86.76 |
| Control Dimensiones | Supervisor | 3.8 | 16.50 | 62.70 | 26.83 |
|  | Operador | 1.20 | 0.15 | 0.18 | 17.40 |
| Costo total/Producción Mensual | 283.86 | 186.05 |

| Tipo de Costo | Costo ($) | Cantidad | Costo promedio proyectado ($) | Costo promedio Actual ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máquina de Tracción | 280.00 | 1 | 23.33 | 23.33 |
| Multitest | 130.00 | 1 | 10.83 | 10.83 |
| Megóhmetro | 269.50 | 1 | 22.46 | 22.46 |
| Balanza digital | 67.20 | 1 | 5.60 | 5.60 |
| Horno de circulación | 67.20 | 1 | 5.60 | 5.60 |
| Especímetro | 13.33 | 1 | 1.11 | 1.11 |
| Calibrador | 1.45 | 2 | 0.12 | 0.12 |
| Medido optico | 269.5 | 1 | 22.46 |  |
| Costo Mensual | 91.52 | 69.06 |

CALCULO DEL AHORRO QUE GENERA LA IMPLANTACIÓN  DE LAS MEJORAS

| Recursos | Descripción | Cantidad Promedio utilizada | Costo Promedio mensual ($) | Ahorro de PVC x mes 1er semestre | Costo del Ahorro generado 1er semestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales | Venas cableadas |  | 50196.44 |  | 50196.44 |
|  | PVC | 5793.38 | 5677.51 | 5677.51 | 5563.96 |
|  | Bobina |  | 1760 |  | 1760 |
|  | Piola |  | 0.01 |  | 0.01 |
|  | Tarjeta de aprobación |  | 1.1 |  | 1.1 |
|  | Tarjeta de datos |  | 4.95 |  | 4.95 |
| Personal | Operador |  | 210.37 |  | 210.37 |
|  | Ayudante |  | 210.37 |  |  |
|  | Operador herramental |  | 1.19 |  | 1.19 |
|  | Supervisor |  | 596.05 |  | 596.05 |
| Amortización | Extrusora |  | 694.46 |  | 694.46 |
| Energía | Kilovatios |  | 115.99 |  | 115.99 |
| Costo Total /Producción mensual | 59468.44 |  | 59144.52 |
| Ahorro mensual generado | 323.92 |
| Ahorro semestral generado | 1943.51 |

| Recursos | Descripción | Cantidad Promedio utilizada | Costo Promedio mensual ($) | Ahorro de PVC x mes 2do semestre | Costo del Ahorro generado 2do semestre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales | Venas cableadas |  | 51196.44 |  | 50196.44 |
|  | PVC | 5793.38 | 5677.51 | 5561.64 | 5450.41 |
|  | Bobina |  | 1760 |  | 1760 |
|  | Piola |  | 0.01 |  | 0.01 |
|  | Tarjeta de aprobación |  | 1.1 |  | 1.1 |
|  | Tarjeta de datos |  | 4.95 |  | 4.95 |
| Personal | Operador |  | 210.37 |  | 210.37 |
|  | Ayudante |  | 210.37 |  |  |
|  | Operador herramental |  | 1.19 |  | 1.19 |
|  | Supervisor |  | 596.05 |  | 596.05 |
| Amortización | Extrusora |  | 694.46 |  | 694.46 |
| Energía | Kilovatios |  | 115.99 |  | 115.99 |
| Costo Total /Producción mensual | 59468.44 |  | 59030.97 |
| Ahorro mensual generado |  | 437.47 |
| Ahorro semestral generado |  | 2624,81 |

| Detalle de Defectos | Costo promedio mensual ($) | Ahorro generado mensual | Ahorro generado Anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Muestras | 487.73 | 121.93 | 1463.19 |
| Saldos | 966.44 | 241.61 | 2899.31 |
| Granulaciones | 2307.65 | 576.91 | 6922.96 |
| Bolas | 2444.80 | 611.20 | 7334.41 |
| Costilludo | 4149.57 | 1037.39 | 12448.7 |
| Chatarra Cobre | 771.16 | 192.79 | 2313.47 |
| Chatarra PVC | 588.53 | 147.13 | 1765.59 |
| Costo total / Producción mensual | 11715.88 | 2928.97 | 35147,67 |

| Actividad | Personal | Costo promedio ($) | Ahorro generado mensual | Ahorro generado anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repasar | Operador | 6.13 | 1.53 | 18.39 |
| Pelar material | Operador | 10.47 | 2.62 | 31.41 |
| Revestir material | Operador | 7.13 | 1.78 | 21.39 |
|  | Ayudante | 5.04 | 1.26 | 15.12 |
|  | Herramental | 0.34 | 0.09 | 1.02 |
| Aprobar material | Inspector | 0.88 | 0.22 | 2.64 |
| Costo total/Producción mensual |  | 29.99 | 7.50 | 89.97 |

| Actividad | Material revisado | Costo promedio ($) | Ahorro generado mensual | Ahorro generado anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión de Devoluciones | venas cableadas | 16.62 | 4.16 | 49.86 |
|  | PVC | 3.52 | 0.88 | 10.56 |
| Costo total/Producción Mensual |  | 20.14 | 5.04 | 60.42 |

| Actividad | Personal | Costo promedio ($) | Ahorro generado mensual | Ahorro generado anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo ocupado en reclamo Dpto. Control de Calidad | Inspector | 9.54 | 2.39 | 28.62 |
| Tiempo ocupado en reclamo Dpto. de Producción | Supervisor | 31.52 | 7.88 | 94.56 |
|  | Gerente | 26.94 | 6.74 | 80.82 |
| Elaboración de informe de no-conformidad | Inspector | 0.39 | 0.10 | 1.17 |
|  | Jefe | 5.58 | 1.40 | 16.74 |
| Sequimiento de Dpto. de Producción | Gerente | 46.39 | 11.60 | 139.17 |
|  | Supervisor | 28.07 | 7.02 | 84.21 |
| Seguimiento del Dpto. Control de Calidad | Jefe | 22.55 | 5.64 | 67.65 |
|  | Gerente | 11.87 | 2.97 | 35.61 |
|  | Inspector | 5.39 | 1.35 | 16.17 |
| Restitución de bobina rechazada por una buena | Operador | 0.39 | 0.10 | 1.17 |
|  | Supervisor | 0.13 | 0.03 | 0.39 |
| Costo total/Producción mensual |  | 188.76 | 47.19 | 566.28 |

# BIBLIOGRAFÍA

- Amat Oriol, Costes de calidad y no calidad, EADA Gestión, pp. 9-18, 20-25, 33-40, 49-57, 63-72, 85-94, 97-106, 111-122.

- C.B. Ruy de, Filho Lourence, Control Estadístico de Calidad, PARANINFO, España, 1974, pp 39-42, 72-84, 175-181.

- Cuatrecasas Lluis, Gestión Integral de la Calidad, Gestión 2000, España, 1999 pp 36-42

- Grant Ireson W., Grant Eugene L., Biblioteca de Ingeniería Industrial, 2da Edición, Editorial Continental, México, 1982, pp 616-628, 785-789.

- James Paul, Gestión de la Calidad Total, Prentice Hall, España, 1997, pp 124-240,242

- Juran J.M., Gryna Frank M., cuarta edición, Manual de Control de Calidad, Volumen I, Editorial Mc Graw Hill, México, secciones 4.1-4.28

- Hitoshi Kume, Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad, Grupo Editorial Norma, pp. 23-27, 31-37, 39-46, 101-144.

- Riggs James L., Sistemas de Producción, 1era edición 9na reimpresión, Editorial Limusa, México, 1990, pp 291-296

# Text boxes

Capacitación

Fallas en control del Proceso

Demora en compra de repuestos

No detallados correctamente

No se limpia correctamente

Falta de información

Recursos financieros

Reducción de costos para capacitación

Mal estado

Máquinaria

Mano de obra

Procedimientos

Desperdicios

Beneficio

Inversión

11.365,42

29.067,24