SIMBOLOGÍA

A		Arreglo real. Matriz de rigidez para los componentes de despla-

miento no restringidos de los nudos.

AFK	Arreglo Real. Acciones finales en los miembros.

AK		Arreglo real. Matriz de rigidez de los miembros en coordenadas

locales del miembro.

AKT	Arreglo real. Matriz de rigidez de los miembros en coordenadas

generales de la estructura.

CJ		Arreglo real. Torsión en nudo 'j' del miembro respecto al eje X.

CX		Variable real. Coseno director respecto a eje X.

CY		Variable real. Coseno director respecto a eje Y.

CZ		Variable real. Coseno director respecto a eje Z.

DK		Arreglo real. Torsión en nudo 'k' del miembro respecto al eje X.

DM	Arreglo real. Almacenamiento temporal de los desplazamientos

de los extremos del miembro respecto a su eje.

EJ		Momentos en nudo 'j' del miembro respecto al eje Y.

FEM	Arreglo real. Almacenamiento temporal de las acciones en los

extremos de los miembros respecto a los ejes del miembro.

FEMT	Arreglo real. Almacenamiento temporal de las acciones en los

extremos de los miembros respecto a los ejes de la estructura.

FK		Arreglo real. Momento en nudo 'k' del miembro respecto al eje Y.

GJ		Arreglo real. Fuerza cortante en nudo 'j' del miembro respecto

al eje Z.

HK		Arreglo real. Fuerza cortante en nudo 'k' del miembro respecto

al eje Z.

IRX	Arreglo entero. No. de la coordenada X de desplazamiento del

nudo (rotación).

IRY	Arreglo entero. No. de la coordenada Y de desplazamiento del

nudo (rotación).

IRZ	Arreglo entero. No. de la coordenada Z de desplazamiento del

nudo (rotación).

IXD	Arreglo entero. No. de la coordenada X de desplazamiento del

nudo (traslación).

IYD	Arreglo entero. No. de la coordenada Y de desplazamiento del

nudo (traslación).

IZD	Arreglo entero. No. de la coordenada Z de desplazamiento del

nudo (traslación).

MX	Variable entera. Ancho de media banda de la matriz de rigidez.

NM	Variable entera. Número de posiciones de almacenamiento

requeridas para la matriz de rigidez en formato de media banda.

NTEM	Variable entera. Número de posiciones de almacenamiento

requeridas para la matriz de rigidez en formato de vector columna.

PJ		Arreglo real. Momento en nudo 'j' del miembro respecto al eje Z.

QK	Arreglo real. Momento en nudo 'k' del miembro respecto al eje

QL1	Arreglo real. Almacena longitud de los miembros.

RJ		Arreglo real. Fuerza cortante en nudo 'j' del miembro respecto

al eje Y.

SK		Arreglo real. Fuerza cortante en nudo 'k' del miembro respecto

al eje Y.

T		Arreglo real. Matriz de rotación.

TJ		Arreglo real. Fuerza axial en nudo 'j' del miembro respecto al

eje X.

UK		Arreglo real. Fuerza axial en nudo 'k' del miembro respecto al

eje X.

X		Arreglo real. Coordenadas de los nudos en el eje X.

Y		Arreglo real. Coordenadas de los nudos en el eje Y.

Z		Arreglo real. Coordenadas de los nudos en el eje Z.