ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Implantación de Sistema de Depuración de Pasta en Baja Densidad de una Industria Papelera”

INFORME DE TRABAJO PROFESIONAL

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO MECÁNICO

Presentado por:

Carlos Otón Gavilanes Holguín

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2010

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por ser mi sustento en esta vida;  a mi madre y hermana por el apoyo brindado durante el transcurso de mi formación profesional; al Ing. Ignacio Wiesner Falconí y a su equipo de trabajo por la confianza y la ayuda para el desarrollo de esta tesis y a PAPELERA NACIONAL S.A. por la oportunidad brindada al  acogerme dentro de su gran familia.

DEDICATORIA

A Dios por el ser el dador de toda sabiduría; a mi madre y hermana , “fuente de mi inspiración”, por sus continuas palabras de aliento; a mis profesores por el aporte dado con sus enseñanzas al cumplimiento de este objetivo y  a mis amigos  por su ayuda a lo largo de mi vida universitaria y profesional

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

______________________			      _____________________

Ing. Francisco Andrade S.					Ing. Ignacio Wiesner F.

DECANO DE LA FIMCP					DIRECTOR DE TESIS

PRESIDENTE

_____________________

Ing. Jorge Duque R.

VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta tesis de grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de graduación de la ESPOL)

_____________________________

Carlos Oton Gavilanes Holguín

RESUMEN

Este proyecto se desarrolló en una planta industrial localizada en la provincia del Guayas, dedicada a la fabricación  de papel Kraft,  corrugado medio, extensible, y test liner con sus derivados que son: sacos de papel y tubos de cartón.

La política empresarial con mayor relevancia, por cuestiones circunstanciales del mercado Nacional e Internacional fue aumentar la producción. Frente a este incremento  en 30000 TM/año, surgieron nuevas necesidades dentro del proceso de preparación de pasta como consecuencia del procesamiento de un flujo mayor a través del sistema y por ende al incremento de la cantidad de impurezas a desechar.

El sistema de preparación de pasta, estuvo constituido en su fase de depuración gruesa por un par de limpiadores Papcel y en su fase de depuración fina por un conjunto de limpiadores Uniflow y Posiflow. Este sistema como tal, no cumplía con las expectativas proyectadas para la nueva producción, limitando la cantidad de pasta a procesar y requiriendo el uso de DKL que en costos es cuatro veces mayor que el OCC. Por lo que fue necesario el uso de un sistema descontaminador para depurar la pulpa previo a su ingreso a la primera fase dentro del proceso de preparación de pasta “el cribado”.

Los resultados obtenidos con esta modificación fueron los siguientes:

- Un incremento en el consumo de OCC del 54% al  55% del total de materia prima.

- Una reducción en los costos primarios de producción de 313 USD/Tm a 284 USD/Tm.

- Y como un adicional, se logró el decremento de las pérdidas porcentuales de fibra del 2.46 al 2.39 %, evitándose un desperdicio cercano a las 72 Tm en el año que en costos representa la suma de USD 20,448.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN….………………………………..……………………………….........IV

ÍNDICE GENERAL……………….…………………………..……………….......VI

ABREVIATURAS…………………..……………………………………………...VII

ÍNDICE DE FIGURAS ..………………………………………………………….VIII

ÍNDICE DE TABLAS………………………………..………………..……………XI

ÍNDICE DE PLANOS……………………………..………………..………. ……XII

INTRODUCCIÓN…………………………………….……………………………..1

CAPÍTULO 1

1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE PASTA…...…….……4

  - Tipos de materia prima usados en la conformación de papel…….….4

  - Principales elementos contaminantes en la materia prima……...….15

  - Disgregado de la materia prima……………………………….……….17

  - Tamizamiento y depuración centrifuga………………………….……19

  - Limitantes del sistema actual de preparación de pasta……………..37

CAPÍTULO 2

## 2. MONTAJE DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN

## DE PASTA……………………………………………………………………...44

  - Equipos seleccionados…………………………………………..….…..44

  - Implantación del sistema de depuración gruesa…..…………….…..63

  - Implantación del Sistema de depuración fina……………………..….70

  - Dimensionamiento de sistema de bombeo complementario...…….76

CAPÍTULO 3

3.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS……..……………………………………85

3.1	Costo de implantación del sistema de depuración de pasta……… 85

  - Análisis de  las variaciones de consumo de materia prima antes

y después del proyecto................................................................... 86

CAPÍTULO 4

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ……………………………111

BIBLIOGRAFÍA

APÉNDICE

ABREVIATURAS

ºF		Grados Fahrenheit

ρ         		Densidad del líquido

ρp       		Densidad de la partícula

Ф        		Rendimiento de masa depurada

Aprox.		Aproximadamente

A		Peso air dry de una cantidad de pulpa

Ap		Área abierta de la pantalla

AD		Air dry

ADT		Tonelada air dry

Bar		bares

C                  Consistencia air dry (%)

CF		Coeficiente de flexibilidad

CM               Corrugado medio

CR		Coeficiente de rígidez

Dp		Diámetro de la partícula

dm3              Decímetros cúbicos

D		Diámetro de la fibra

DKL		Double Kraft Liner

DN		Diámetro nominal

Ft		Pies

ft2		Pie cuadrado

ft3		Pie cúbico

GPM		Galones por minuto

H		hora

In		pulgada

I		Diámetro del Lumen

IE 		Índice de esbeltez

INO		Importado

kPa               Kilopascal

Kg 		Kilogramo

KW		Kilovatios

Kw-h		Kilovatio-hora

l                    	litro

L                   	Longitud de la fibra

m                  	Metro

m3                	Metro cúbico

máx.              Máxima

mg                	miligramos

min               	Minuto

mm 		Milímetro

m.W.C          Metros de columna de agua

MP 		Materia prima

NAC             	Nacional

NPSH           Cabezal neto de succión positiva

OCC	     Old Corrugated Container

OD                Oven dry

ODT              Tonelada absolutamente seca

psi                 libras por pulgada cuadrada

P                   Peso de cierta cantidad de pulpa

Paceptado    Probabilidad de aceptado

PROM          	Promedio

PN                	Presión nominal

r 		Radio del limpiador

r0                  	Radio del orificio

rp                  	Radio de la particular

rpm               Revoluciones por minuto

R                  	Rendimiento de masa rechazada

RR        		Relación de Runkel

seg               	segundos

S0  		Área total de los orificios

Sp		Área total de la pantalla

Sp. Gr.          Gravedad específica

T		Tonelada

Tm                	Tonelada métrica

TL                 	Test liner

U                   Velocidad terminal de la partícula

v		Velocidad tangencial del fluido

u                   	micras

μ 		Viscosidad del líquido

USD              Dólares americanos

W                  	Grosor de la pared

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1.1	Fuentes de celulosa para fabricación de papel..………………...5

Figura 1.2 	Materias primas fibrosas …………………………………………..6

Figura 1.3	Longitud  y diámetro de algunas fibras.…………………………..7

Figura 1.4	Características morfológicas de la fibra…...……………………..8

Figura 1.5	Reuso  de la fibra para la elaboración del papel….……...…….10

Figura 1.6	Adición de material en forma líquida al sistema de pasta.…….14

Figura 1.7	Proceso de elaboración de pasta mecánica……………..……. 17

Figura 1.8	Elaboración de pasta mecánica por medio de refinador……..  17

Figura 1.9	Proceso de obtención de celulosa química………………….... 18

Figura 1.10	Proceso de disgregación de materia prima………….…...…..   19

Figura 1.11	Gráfico del resultado de la curva……………………………….  22

Figura 1.12	Depuradores centrífugos……….……………………………….   26

Figura 1.13	Folio de un depurador presurizado……………………………..  31

Figura 1.14	Estación de limpiadores de alta densidad del molino N°2…..   39

Figura 2.1	Fiberizer ……………………………………………..........................   44

Figura 2.2	Principio de operación de Fiberizer………..…………………     45

Figura 2.3	Cleaning Poire………………………………..….………………   48

Figura 2.4	Principio de operación……………………………….………….   50

Figura 2.5	Separador periódico PSN-31…..………………………………    51

Figura 2.6	Dimensiones del PSN 31………………………………………..  58

Figura 2.7	Banco de limpiadores Uniflow .…………………….…………..  60

Figura 2.8	Banco de limpiadores Posiflow………………. .………………   62

Figura 2.9	Flujograma de depuración gruesa……………………………    64

Figura 2.10	Esquema de proceso del PSN-31………………..…….……     66

Figura 2.11	Cimentación del PSN-31 ………………………………….….… 67

Figura 2.12	Bases para la cimentación del equipo de depuración gruesa

PSN-31…………………………………………………………...…68

Figura 2.13	Estructura utilizada para  el montaje del  sistema de

descontaminación…………………………………………………69

Figura 2.14	Sistema descontaminador colocado sobre su cimentación… .69

Figura 2.15		Flujograma de proceso del sistema de depuración final …......70

Figura 2.16	Etapa constructiva de la ampliación del sistema de

depuración fina de la planta  …………………………………….75

Figura 2.17 	Esquema de limpiadores  Uniflow previo al proyecto.. ............80

Figura 2.18	Esquema de limpiadores  Uniflow posterior al proyecto………81

Figura 2.19	Curva de operación de bomba limpiadores primarios

Uniflow (P05)……………………………………………………....82

Figura 2.20	Curva de operación de bomba limpiadores primarios

Uniflow (P06)…………………………………………………..…..82

Figura 2.21	Curva de operación de bomba limpiadores primarios

Uniflow (P15)………………………….……………………………83

Figura 2.22	Curva de operación de bomba limpiadores primarios

Uniflow (P16)……………………………………………………….83

Figura 2.23	Curva de operación de bomba limpiadores primarios

Uniflow (P13)…..…….............................................................. 84

Figura 3.1	Costos de implantación de sistema depuración del molino 2.. 86

Figura 3.2	Consumo DKL INO corrugado medio………………………..…..87

Figura 3.3	Consumo DKL INO test liner..…………………………………… 87

Figura 3.4	Consumo DKL  NAC corrugado   medio ………………………. 88

Figura 3.5	Consumo DKL NAC test liner ……………………………………88

Figura 3.6	Consumo OCC INO corrugado   medio ……………………….. 89

Figura 3.7	Consumo OCC INO test liner……………………………………. 89

Figura 3.8     Consumo OCC NAC corrugado   ...........................................  90

Figura 3.9	Consumo OCC NAC test liner ……………………………….….90

Figura 3.10	Consumo materia prima corrugado   medio ……………….....  94

Figura 3.11	Consumo materia prima test liner ……………………………… 95

Figura 3.12	Relación costo/Tm DKL INO corrugado medio........................ 96

Figura 3.13	Relación costo/Tm DKL INO test liner ………..………………...96

Figura 3.14	Relación costo/Tm DKL NAC corrugado medio ……..….……. 97

Figura 3.15	Relación costo/Tm DKL NAC test liner ....................................97

Figura 3.16	Relación costo/Tm DKL NAC test liner ...……………………… 98

Figura 3.17	Relación costo/Tm OCC INO test liner……………...…………..98

Figura 3.18	Relación costo/Tm OCC NAC corrugado medio…..…………..99

Figura 3.19	Relación costo/Tm OCC NAC test liner ……...........................99

Figura 3.20	Relación costo/Tm corrugado medio ……….…………………100

Figura 3.21	Relación costo/Tm test liner………………….………………… 100

Figura 3.22	Relación costo/Tm      ……………………………..…………… 102

Figura 3.23	Pérdidas  de fibra hidrapulper corrugado medio…………….  104

Figura 3.24	Pérdidas  de fibra hidrapulper test liner………………………..104

Figura 3.25	Pérdidas  de fibra Uniflow corrugado medio………………… 105

Figura 3.26	Pérdidas  de fibra Uniflow test liner…………………………    105

Figura 3.27	Pérdidas  de fibra Posiflow corrugado medio……………….  106

Figura 3.28 	Pérdidas  de fibra Posiflow test liner…………………………. 106

Figura 3.29 	Pérdidas  de fibra corrugado medio………………………….  107

Figura 3.30	Pérdidas  de fibra test liner……………………………………  107

Figura 3.31  Pérdidas  depuración…………………………………………..  108

Figura 3.32	Pérdidas  porcentuales depuración…………………………    109

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1	Coeficiente de flexibilidad de las fibras…………………………..….8

Tabla 2	Factor de Runkel………….……………………………………...……9

Tabla 3	Datos técnicos de fiberizer…………………………………………..47

Tabla 4	Datos técnicos…………………………………………………………51

Tabla 5    Ciclo de trabajo………………………………………………………...53

Tabla 6    Parámetros tecnológicos…………………………...………………...56

Tabla 7    Parámetros técnicos    ………………………………………………..57

Tabla 8	Características operacionales  …………………………………...….61

Tabla 9    Características operacionales         .………………………………...63

Tabla 10  Cuadro comparativo de equipos…………………………………..…65

Tabla 11  Velocidades recomendadas para circulación de pasta

en tubería    …………………………………………………………    76

Tabla 12  Resultados de velocidades…………………………………………...77

Tabla 13  Banco limpiadores  Uniflow ………………………...………………..78

Tabla 14  Banco limpiadores  Posiflow………………………………………….79

Tabla 15  Consumo porcentual de DKL INO por año y tipo de papel    …… 87

Tabla 16  Consumo porcentual de DKL NAC por año y tipo de papel……....88

Tabla 17  Consumo porcentual de OCC INO por año y tipo de papel  ……..89

Tabla 18  Consumo porcentual de OCC NAC por año y tipo de papel…...…90

Tabla 19  Consumo neto de materia prima por año y tipo de papel…………95

Tabla 20  Relación costos/consumo  DKL INO por año y tipo de  papel ..…96

Tabla 21  Relación costos/consumo  DKL NAC por año y tipo de  papel…..97

Tabla 22  Relación costos/consumo OCC INO por año y tipo de  papel ..…98

Tabla 23  Relación costos/consumo  OCC NAC por año y tipo de  papel …99

Tabla 24  Relación costos/consumo  materia prima por año y tipo de

papel………………………………………………………………......100

Tabla 25 Consumo neto de materia prima por año……………………….....101

Tabla 26  Relación costos/consumo de materia prima por año…………….102

Tabla 27  Pérdidas  de fibra en el hidropulper por año y tipo de papel……104

Tabla 28  Pérdidas  de fibra en la estación de limpiadores uniflow

secundarios por año y tipo de papel……………………………..…105

Tabla 29  Pérdidas de fibra en la estación de limpiadores posiflow terciarios

por año y tipo de papel   ……………………………………………106

Tabla 30  Pérdidas de fibra del proceso de depuración por año y tipo de

papel   ………………………………………………………………...107

Tabla 31  Pérdidas  de fibra del proceso de depuración por año    ……….108

Tabla 32  Pérdidas  porcentuales de fibra del proceso de depuración

por año ………………………………………………………………..109

BIBLIOGRAFÍA

- Curso de Especialización en Celulosa/Depuración de Pasta Celulósica-5ta Jornada-Abtcp/Ufv-2001

- Curso Producción de Papel-Departamento Madera, Celulosa y Papel-Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías-Universidad de Guadalajara-Bruno Becerra Aguilar

- Curso de Ingeniería de Cribado-Acotepac-Ing. Andrés Ostos-2007

- Ciclo de Vida del Papel-Universidad de Chile-Patricio Velazquez-2007

- Tappi 01/02 Technical Information Papers-Tappi-2001

- Stock Prep. Catalogue-Kadant Lamort

- Stock Piping Recomendations-Beloit Corporation-1991

- Gould Pumps Technical Data-Goulds/Itt

- Cameron Hydraulic Data-16th Edition-Ingersoll Rand-Westaway/Loomis-1984