ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN  ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

“Aplicaciones de un acelerómetro para la medición de inclinaciones horizontales y verticales utilizando microcontroladores avanzados y comunicación serial datalogger e interfaz gráfica. Fuente de energía 4 pilas recargables”

TESINA DE SEMINARIO

Previa la obtención del Título de:

INGENIERO EN

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

INGENIERO EN ELECTRICIDAD

ESPECIALIZACIÓN EN ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Presentado por:

Nelson Fabián Quizhpe Quishpe

Luis Alberto Brito Torres

GUAYAQUIL – ECUADOR

AÑO 2010

AGRADECIMIENTOS

Primeramente a Dios quien me ha guiado y supo darme fuerzas en los momentos más difíciles.

A mis padres y hermanos quienes me infundieron la ética y el rigor que guían mi transitar por la vida.

A mi director de seminario, por su asesoramiento científico y estimulo para seguir creciendo intelectualmente.

Nelson Quizhpe Quishpe.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres quienes me dieron el apoyo incondicional, a mi madre en especial quien siempre estuvo en todo momento.

A mi director de seminario, por inculcar en mi vida profesional, la ética y el conocimiento, estimulándome para seguir creciendo intelectualmente.

A Dios por darme esta bendición tan grande de haber tenido esta excelente experiencia.

Luis Brito Torres.

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

-----------------------------------------------

Ing. Carlos Valdivieso A.

PROFESOR DE SEMINARIO DE GRADUACIÓN

-------------------------------------------------

Ing. Hugo Villavicencio V.

DELEGADO DEL DECANO

DECLARACION EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesina de Grado, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

-----------------------------------

Nelson Quizhpe Q.

------------------------------------

Luis Brito Torres.

RESUMEN

El módulo que presentamos en este trabajo se basa en un sensor que mide la inclinación del objeto al cual está sujeto, es un dispositivo de parallax, que lo importamos de Estados Unidos, es un sensor muy útil ya que tiene muchas aplicaciones, como para detectar vibraciones o diversas aplicaciones en los celulares, las cuales están descritas detalladamente en este trabajo. El sensor MX2125 trabaja sin ninguna entrada externa ya es un dispositivo que internamente está compuesto de un receptáculo cuadrado con un elemento calorífico que calienta una burbuja de gas, y cuatro sensores de temperatura, los cuales varían de temperatura dependiendo que tan cerca estén de la burbuja de gas.

Este proyecto lo abordamos porque es muy interesante encontrar aplicaciones y demostrar que estos dispositivos se pueden controlar con microcontroladores en varios lenguajes de programación, en nuestro caso mikrobasic Pro. Tuvimos que usar dos microcontroladores por que usamos cuatro módulos CCP, dos por cada microcontrolador.

La salida del sensor son señales PWM es decir anchos de pulso, para lo cual tuvimos que hacer un programa que mida el ancho de pulso por medio de dos interrupciones, una en flaco ascendente y la otra en flaco descendente, así pudimos tomar en ancho de pulso positivo que es lo que necesitábamos.

La implementación no fue muy complicada, solo tuvimos que tomar en cuenta las recomendaciones del fabricante y las seguridades de la alimentación para no averiar ningún elemento electrónico de nuestro proyecto.

ÍNDICE GENERAL

Capítulo 1

- ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Objetivo general y justificación del proyecto	1

1.2 Información General del Proyecto	3

1.3 Estrategia Implementada	7

1.4 Limitaciones del Proyecto	10

1.5 Aplicaciones del acelerómetro	11

1.5.1 Aplicación del Acelerómetro en la Tecnología móvil de celulares	14

1.5.2 Aplicación del Acelerómetro en el Análisis de Vibraciones	16

en Maquinas y Estructuras

Capítulo 2

2 FUNDAMENTACION TEORICA

2.1 Descripción general de un acelerómetro	18

2.1.2 Tipos de Acelerómetros	24

2.2 Descripción del microcontrolador 18f4431	31

2.3 Descripción del acelerómetro MX2125	33

2.4 Características del acelerómetro MX2125	36

2.5 Especificaciones y Aplicaciones	36

2.6 Funcionamiento del sensor MX2125	37

2.7 Encapsulado del sensor MX2125	38

2.8 Protocolo de Comunicación del sensor MX2125	39

2.9 Cálculo del ángulo de inclinación del sensor MX2125	40

Capítulo 3

3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

3.1 Características del Sistema …………………………………..…….…..….. 42

3.2 Diseño del hardware y software del proyecto ….……………….….……… 42

3.3 Descripción de los Bloques Funcionales ……………………….....…….… 43

3.4 Sensor MX2135 ………………………………………………..…....…..… 44

3.5 Microcontrolador 18F4431 ………………………………………..…….… 45

3.6 Programa desarrollado en el microcontrolador PIC 18F4431.……..……… 46

3.7 Pantalla LCD …………………………………………………………….... 46

3.8 Programa desarrollado para el microcontrolador principal PIC 18F4431..... 47

3.9 Programa desarrollado para el segundo microcontrolador PIC 18F4431.… 58

3.10 Placas elaboradas en PROTEUS 7.5 ……………………………….….… 61

3.11 Gráficos de las salidas del Sensor MX2125 ……………………..….…… 62

Capítulo 4

4 SIMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

4.1 Implementación del Hardware.	..65

4.2 Coordenadas de la posición del sensor mostradas en el LCD	67

4.3 Angulo de inclinación del sensor mostrado en el LCD	68

4.4 Simulación en proteus	70

4.5 Simulación en proteus de la posición y ángulo mostrado en el LCD	71

Conclusiones y Recomendaciones

Bibliografía

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1.1 Módulo Acelerómetro MX2125	2

Fig 1.2 Chip Acelerómetro MX2125	2

Fig. 1.3 Movimiento del Acelerómetro Uniaxial	7

Fig. 1.4 Movimiento del Acelerómetro	10

Fig. 1.5 Tarjeta electrónica del Acelerómetro Dos ejes MX2125	13

Fig 1.6 Tarjeta electrónica del Acelerómetro Tres ejes MMA7455	13

Fig. 1.7 Aplicación del Acelerómetro en la Tecnología Móvil de celulares	14

Fig. 1.8 Aplicación del Acelerómetro en el Análisis de Vibraciones	16

Fig. 1.9 Acelerómetro Piezo Eléctrico Modelo 101.01 VibraSens	17

Fig 2.1 Estructura del Acelerómetro Masa Sísmica	23

Fig. 2.2 Estructura del Acelerómetro Vapor Interno	23

Fig. 2.3 Estructura del Acelerómetro Tipo Capacitivo	26

Fig. 2.4 Aspecto fisico del Acelerometro Tipo Capacitivo	27

Fig 2.5 Estructura física del Acelerómetro piezo eléctrico	27

Fig 2.6 Estructura física del Acelerómetro piezo eléctrico	29

Fig. 2.7 Capsulado del Microcontrolador PIC 18F4431 	32

Fig. 2.8 Figura que muestra grados de inclinación del sensor MX2125	35

Fig. 2.9 Direcciones del Movimiento del sensor MX2125	35

Fig 2.10 Estructura del sensor MX2125 	37

Fig 2.11 Encapsulado MX2125 	38

Fig. 2.8.1 Gráfica que muestra la señal PWM de salida del sensor MX2125	39

Fig. 2.9.1 Gráfica que muestra el cálculo del ángulo de inclinación del sensor	40

Fig. 2.9.2 Cálculo del ángulo de inclinación del sensor MX2125	41

Fig 2.9.3 Plano cartesiano que muestra el rango de movimiento del sensor	41

Fig. 3.1 Esquema general del sistema……………………………………..…… 43

Fig. 3.2 Gráfica que muestra las señales de salida del sensor MX2125	44

Fig. 3.3 Pantalla LCD	46

Fig 3.4 Gráfica de simulación en Proteus del proyecto	61

Fig. 3.5 Gráfica de señal de salida medida en el osciloscopio Sensor en                Reposo 	62

Fig. 3.6 Gráfica de señal de salida medida en el osciloscopio cuando hay un            movimiento máximo en el eje positivo  	63

Fig. 3.7 Gráfica de señal de salida medida en el osciloscopio cuando hay un       movimiento máximo en el eje negativo... ……………………………………….64

Fig. 4.1 Gráfica del proyecto simulado en el PROTO BOARD	65

Fig. 4.2  Gráfica del proyecto simulado en el PROTO BOARD	66

Fig. 4.3 Gráfica del proyecto simulado en el PROTO BOARD Muestra las          señales   medidas en el eje X e Y	67

Fig. 4.4  Gráfica del proyecto simulado en el PROTO BOARD Muestra la señal         del   ángulo de inclinación	…………………………………………68

Fig. 4.5  Gráfica del proyecto terminado simulado en el PROTO BOARD          Muestra la señales medidas en el eje X e Y del ángulo de inclinación…. …….  69

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Características Principales del Microcontrolador PIC 18F4431…….... 33

Tabla 2 Características Principales del sensor MX2125	39

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo describe el estudio para la implementación de un acelerómetro que contiene el sensor MX2125, en el cual vamos a programar dos microcontroladores 18F4431 para controlar y modificar las señales para luego mostrarlas en una pantalla LCD.

En el capítulo 1 de este documento, se describe la justificación del proyecto, las herramientas utilizadas en el desarrollo del presente proyecto, así como el alcance y las limitaciones en la elaboración del mismo.

En el capítulo 2 se muestra una perspectiva general de los fundamentos teóricos utilizados para la elaboración del acelerómetro y específicamente el funcionamiento del sensor MX2125.

En el capítulo 3 se describe el diseño y la implementación del proyecto que está compuesto por tres partes, la primera que es la conexión del sensor donde se realiza la toma de datos, la segunda que corresponde al microcontrolador que es la parte principal ya que es el intermediario entre el sensor MX2125 y el LCD y la tercera parte que es la conexión del LCD para mostrar las coordenada de X, Y , y el ángulo de inclinación dadas por el sensor MX2125 y procesadas por el PIC.

En el capítulo 4 se observan las simulaciones del circuito, y además las pruebas realizadas con el hardware y software funcionando.