## Slide 1: ‘‘ Sistema de control y monitoreo para iluminación autosustentable y de alta eficiencia en viviendas de interés social utilizando energías renovables ’’
TRABAJO DE GRADUACION
Presentado por:
Luis Verduga Rojas
Carlos Mosquera Mosquera
Jimmy Suárez Yagual

## Slide 2
CAPÍTULO 1
LÁMPARAS DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA

## Slide 3
Generalidades
IEM
Principios de gas de descarga de las lámparas fluorescentes.
No tiene electrodos ni filamentos → 100,000 h de luz de alta calidad.

## Slide 4
Clasificación de las lámparas de inducción
Interna (IEM-I) Alta frecuencia. 2,65 MHz
Externa (IEM-E) Baja frecuencia. 2,50 kHz

## Slide 5
Principio de funcionamiento
Fuente de poder
un bulbo y
una antena
Lámparas de inducción electromagnéticas internas

## Slide 6
Principio de funcionamiento
Lámparas de inducción electromagnéticas externas
Fuente de poder
un bulbo y
una antena de doble poder

## Slide 7
Características técnicas de las lámparas de inducción
Vida útil
Sin mantenimiento
FP
Eficiencia lumínica, 80 – 90 Lm/W
Consumen entre 40% y 60% menos que las lámparas convencionales
Flujo luminoso const con variación de tensión
Baja depreciación de la luz, 5% a 2,000 h y 30% a 60,000 h
Arranque instantáneo, menor a 400 ms

## Slide 8
Comparación con otras fuentes de luz
Categoría | Inducción magnética | Halogenuros metálicos | Vapor de sodio alta presión | Vapor de mercurio alta presión | Fluorescentes compactas
Vida útil | Compacta: 60000 h Separada: 100000 h | 6000 – 20000 h | 24000 h (debido a la temperatura del electrodo 1200°C) | 3000 – 6000 h (debido a la temperatura del electrodo 1200°C)) | 8000 – 10000 h
Ahorro de energía | Excelente | Menor | Menor | Menor | Bueno
Eficiencia lumínica | 150 Plm/W 80 Lm/W | 110 Plm/W 75 Lm/W | 90 Plm/W 120 Lm/W | 90 Plm/W 120 Lm/W | 85 Plm/W 50 Lm/W
Degradación | 5% a 2000 h | 40% a 2000 h | 30% a 2000 h | 25% a 2000 h | 30% a 2000 h
Temperatura funcionamiento | < 80°C | > 300°C | > 350°C | > 300°C | > 100°C
CRI | > 80 | 65 - 90 | < 69 | < 69 | 50 - 80
Temperatura de color | 2700 – 6500°K | 3000 – 5600°K | 1950 – 2500°K | 3000 – 4500°K | 2700 – 6500°K
Encendido | Instantáneo | 5 – 10 min | 5 – 10 min | 5 – 10 min | < 3 seg
Reencendido | Instantáneo | 10 – 15 min | 10 – 15 min | 10 – 15 min | < 1 seg
Parpadeo | No | Sí | Sí | Sí | No siempre
Brillo | No | Sí | Sí | Sí | Sí
Ruido | No | Sí | Sí | Sí | Sí
Ecológico | Amalgama de mercurio (estado sólido). Sustitución lámpara cada 10 años | Mercurio y plomo, alto mantenimiento | Mercurio y plomo, alto mantenimiento | Alto mercurio y mantenimiento | Alto mercurio y mantenimiento
Factor de potencia | > 0.98 | 0.4 – 0.6 | 0.44 | 0.44 – 0.67 | 0.35 – 0.95

## Slide 9
CAPÍTULO 2
ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

## Slide 10
Introducción a la domótica
Aplicación de nuevas tecnologías informáticas, electrónicas y de telecomunicaciones.
Control y monitoreo con ayuda de la electricidad y dispositivos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones.
«Hogar inteligente» (domus = hogar) + (automática)

## Slide 11
Características del hogar inteligente
Integración
Interrelación
Facilidad de uso
Control remoto o manejo a distancia
Fiabilidad
Capacidad de programación y actualización

## Slide 12
Aplicaciones de la domótica
Ahorro energético
Confort
Seguridad
Comunicaciones

## Slide 13
Dispositivos de un sistema domótico
Controlador.
Actuador.
Sensor.

## Slide 14
Arquitectura de un sistema domótico
Centralizada
Descentralizada
Distribuida
Mixta o híbrida

## Slide 15
X-10
EIB
Lonworks–LonTalk
Cebus
Batibus
Konnex
Principales tecnologías y protocolos

## Slide 16
Generalidades de la tecnología X-10
Hasta 256 códigos
Mensaje completo
Código de inicio (1110)
Código de casa (letras A-P)
Código de llave (1-16) o código de función

## Slide 17
Total: 417 ms

## Slide 18
Estructura de un sistema X-10

## Slide 19
Descripción de la vivienda de interés social
Vivienda de Interés Social (VIS)
Menos de 4 Salarios Mínimos Vitales Legales Vigentes (SMVLV)
Subsidio de vivienda otorgado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)

## Slide 20
Descripción de la vivienda de interés social

## Slide 21
Descripción de la vivienda de interés social

## Slide 22
CAPÍTULO 3
PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

## Slide 23
El Ser humano: Produce, Transforma, Transmite y Usa la energía.
Energía se produce → Leña, Carbón, Gas, Petróleo, Residuos Agrícolas, Viento, Agua y Sol

## Slide 24
PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
La combustión indiscriminada de los hidrocarburos, ha conducido a efectos negativos en el medio ambiente.
Realizar un consumo eficiente de energía

## Slide 25
PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Combustibles fósiles: emisión de GEI ↑ debido que la demanda de energía ↑.
Consumo de energía / año: 500 EJ (se triplicara en 2050).

## Slide 26
PROCESOS EN LA PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Los Combustibles (metanol, etanol, dimetil e H2), el H2 tiene gran potencial (disminuye la contaminación ambiental y complementa la energía demandada).

## Slide 27
Alternativas de producción de energías renovables
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (Naciones Unidas), da a conocer que las temperaturas medias del planeta aumentarán hasta 5.8ºC. Los sistemas con energías renovables generan electricidad sin producir contaminantes.

## Slide 28
Sistemas solares fotovoltaicos
Radiación solar
→ calor (térmica)
→absorción de la radiación (energía solar fotovoltaica).
Sistema fotovoltaico → energía eléctrica (conversión de la energía solar a partir de la luz).

## Slide 29
Ventajas de un sistema solar fotovoltaico
1. No hay piezas móviles (No desgaste, rotura o sustitución).
2. Mínimo mantenimiento.
3. Libre de ruido, emisiones nocivas y gases contaminantes.

## Slide 30
Ventajas de un sistema solar fotovoltaico
4. Materia prima → energía solar (no tiene costo).
5. Las células fotovoltaicas se adquieren con facilidad. Rápida instalación.
6. La electricidad que genera es elevada en relación a la iluminación provista por leds.

## Slide 31
Variables que afectan al diseño de un sistema solar fotovoltaico
1. Ángulo de inclinación: Desde 0° (sobre la línea del horizonte), hasta 90° (exactamente sobre la persona). Depende del ángulo del tejado de la vivienda.
2. Área disponible: Espacio libre de sombras.

## Slide 32
Variables que afectan al diseño de un sistema solar fotovoltaico
3. Nivel de radiación solar: Energía en forma de ondas electromagnéticas.
4. Radiación Solar Global media diaria anual: Energía que llega a una determinada superficie (global). Valor anual = Σ( valores medios diarios).
5. Ángulo de azimut: Respecto al sur geográfico. Azimut 0 → (directamente hacia el sur)

## Slide 33
Diseño de un sistema solar fotovoltaico
Almacenamiento de energía (baterías).
Regulación (protege paneles de cargas excesivas o de descargas)
Inversor (paneles generan Vdc.)

## Slide 34
CAPÍTULO 4
VALORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

## Slide 35
En el análisis técnico y económico, se considera:
Costos de los módulos domóticos,
Costos elementos energía renovables
Lámparas de inducción
Ahorros por tarifas de consumo eléctrico y mantenimiento
Justificación de la inversión, VAN y TIR
Tasa de descuento del 10% y periodo 20 años
Análisis técnico del proyecto

## Slide 36
Luminarias incandescentes (100W):
Lámparas de inducción (23W):
1400Lm, serie Venus modelo LVD-ZWJY-23
Análisis técnico del proyecto
Estancia | Cant. Lámp | Pot. Total (W) | Horas Uso Diario* (H/día) | EAC’ (KWH/día) | Pot. Total (usando incandesc) (W) | Horas Uso Diario (H/día) | Energía (usando incandesc) (KWh/día)
Planta alta |  |  |  |  |  |  | 
Dormitorio 1 | 1 | 23 | 4 | 0.092 | 100 | 6 | 0.6
Dormitorio 2 | 1 | 23 | 4 | 0.092 | 100 | 6 | 0.6
Dormitorio 3 | 1 | 23 | 3 | 0.069 | 100 | 6 | 0.6
Baño 1 | 1 | 23 | 0.5 | 0.0115 | 100 | 1 | 0.1
Baño 2 | 1 | 23 | 1 | 0.023 | 100 | 1.5 | 0.15
Pasillo | 2 | 46 | 5 | 0.230 | 200 | 6 | 1.2
Escaleras | 1 | 23 | 5 | 0.115 | 100 | 6 | 0.6
Cuarto Closet | 1 | 23 | 0.2 | 0.0115 | 100 | 0.5 | 0.05
Planta baja |  |  |  |  |  |  | 
Sala-comedor | 2 | 46 | 6 | 0.276 | 200 | 8 | 1.6
Hall | 1 | 23 | 1.5 | 0.0345 | 100 | 2 | 0.2
Baño | 1 | 23 | 0.5 | 0.0115 | 100 | 0.5 | 0.05
Baño 3 | 1 | 23 | 0.1 | 0.0023 | 100 | 0.25 | 0.025
Jardín | 1 | 23 | 6 | 0.138 | 100 | 8 | 0.8
Patio | 2 | 46 | 0.5 | 0.023 | 200 | 1 | 0.2
Cocina | 2 | 46 | 3 | 0.138 | 200 | 4 | 0.8
Totales | 19 | 437 |  | 1.2604 | 1900 |  | 7.575

## Slide 37
Potencia de las cargas de alumbrado: 437W
Factor de seguridad (50%):
437W * 1.5 = 655.5W
Inversor marca Isofoton, modelo ISOVERTER 700W
panel solar fotovoltaicos Kyocera 225W, modelo KD225GX-LPB
regulador de voltaje ISOLER 10 marca Isofoton, 10A y 12V de salida
Cálculo de los elementos fotovoltaicos

## Slide 38
RADIACION SOLAR DIARIA INCLINADA (KWH / m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Β(grados) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
Enero | 4.40 | 4.30 | 4.18 | 4.05 | 3.90 | 3.73 | 3.55 | 3.35 | 3.15 | 2.94 | 2.73 | 2.51
Febrero | 4.64 | 4.57 | 4.49 | 4.38 | 4.25 | 4.11 | 3.94 | 3.76 | 3.57 | 3.36 | 3.15 | 2.92
Marzo | 5.08 | 5.06 | 5.02 | 4.95 | 4.85 | 4.74 | 4.6 | 4.44 | 4.26 | 4.06 | 3.84 | 3.62
Abril | 4.96 | 5.01 | 5.03 | 5.03 | 5.00 | 4.95 | 4.87 | 4.76 | 4.63 | 4.48 | 4.31 | 4.12
Mayo | 4.55 | 4.65 | 4.72 | 4.77 | 4.79 | 4.79 | 4.76 | 4.71 | 4.63 | 4.53 | 4.4 | 4.26
Junio | 3.99 | 4.09 | 4.16 | 4.22 | 4.26 | 4.27 | 4.26 | 4.23 | 4.17 | 4.10 | 4.00 | 3.89
Julio | 3.88 | 3.96 | 4.02 | 4.07 | 4.09 | 4.09 | 4.07 | 4.03 | 3.97 | 3.89 | 3.79 | 3.67
Agosto | 4.22 | 4.27 | 4.31 | 4.32 | 4.31 | 4.28 | 4.23 | 4.15 | 4.06 | 3.94 | 3.81 | 3.66
Septiembre | 4.47 | 4.48 | 4.46 | 4.42 | 4.36 | 4.28 | 4.18 | 4.06 | 3.92 | 3.77 | 3.60 | 3.41
Octubre | 4.07 | 4.03 | 3.97 | 3.90 | 3.81 | 3.70 | 3.57 | 3.43 | 3.28 | 3.12 | 2.94 | 2.76
Noviembre | 4.49 | 4.40 | 4.29 | 4.16 | 4.01 | 3.84 | 3.66 | 3.47 | 3.27 | 3.05 | 2.83 | 2.62
Diciembre | 4.47 | 4.36 | 4.22 | 4.07 | 3.91 | 3.73 | 3.53 | 3.32 | 3.11 | 2.88 | 2.66 | 2.44
Promedio | 4.44 | 4.43 | 4.41 | 4.36 | 4.29 | 4.21 | 4.10 | 3.98 | 3.84 | 3.68 | 3.51 | 3.32
HSP | 4.44 | 4.43 | 4.41 | 4.36 | 4.29 | 4.21 | 4.1 | 3.98 | 3.84 | 3.68 | 3.51 | 3.32
Cálculo de los elementos fotovoltaicos

## Slide 39
Calculo del número de paneles:
EAC = EAC´ / ηinversor = 1.26 / 0.9 = 1.40 KWh
ED = (EAC + EDC) * 1.25 = 1.75 KWh
Cálculo de los elementos fotovoltaicos
Se escoge 15° de inclinación, y el del mínimo mes del año.
Pmáx = (ED / EDisponible) * 0.8 KW/m2 * FS
constante de prueba 0.8 KW/m2 del panel
Pmáx = (1.75 KWh / 3.90 KWh/m2) * 0.8 KW/m2 * 1 = 0.359 KW
Para hallar el núm de paneles la potencia pico del panel, C es 159W
Npaneles = 1.1 * Pmáx / C = 2.48
 3 paneles fotovoltaicos

## Slide 40
Calculo de las baterías:
Número días de autonomía escogido, D, es de 5
El voltaje de la batería es de 12V.
profundidad de descarga máxima Pb, 0.8 ó del 80%.
Este valor debido a sus 7 años de vida útil y para aprox 511 descargas.
Cb = (1.1 * ED * D) * 1000 / (V * Pb) = 1061.90 Ah
Nbaterías = 1061.90 Ah / 250 Ah = 4.2
 5 baterías de 12V y 250 Ah
Cálculo de los elementos fotovoltaicos

## Slide 41
Costos elementos domóticos y luminarias |  |  |  | 
Dispositivos | Modelo | Precio Unidad (USD) | Cantidad | Precio Total (USD)
Módulo de lámpara | XTP130803 | 27.52 | 2 | 55.04
Módulo casquillo de lámpara | XTP130810 | 18.73 | 19 | 355.87
Controlador Receptor IR/RF | XTR040804 | 83.30 | 1 | 83.30
Lampara de induccion 23W | LVD-ZWJY-23 | 43.57 | 19 | 827.83
TOTAL |  | 173.12 | 41 | 1322.04
Costos elementos sistema de energías renovables |  |  |  | 
Dispositivos | Modelo | Precio Unidad (USD) | Cantidad | Precio Total (USD)
Panel solar marca KYOCERA 225W 20V | KD225GX-LPB | 411.68 | 3 | 1235.04
Bateria marca HOPPECKE | ENERGY 250 | 237.37 | 5 | 1186.85
Inversor marca ISOFOTON | ISOVERTER 700/12V | 978.79 | 1 | 978.79
Regulador marca ISOFOTON | ISOLER 10 | 76.15 | 1 | 76.15
TOTAL |  |  |  | 3476.83
Costo de los elementos

## Slide 42
Tabla del consumo total en la vivienda
Análisis del consumo eléctrico
Artefacto | Cant | P (W) | Horas de Uso Diario (H/día) | Energía (WH/día) | Energía (KWH/día)
Lámp. Incandescentes | 19 | 100 | - | 7575 | 7.575
Licuadora | 1 | 250 | 0.1 | 25 | 0.025
Plancha | 1 | 1500 | 0.12 | 180 | 0.180
Televisor | 1 | 150 | 4 | 600 | 0.600
Refrigerador | 1 | - | - | 1425 | 1.425
DVD Player | 1 | 15 | 1 | 15 | 0.015
Radio | 1 | 100 | 0.1 | 10 | 0.010
Ventilador | 2 | 50 | 2 | 200 | 0.200
Lavadora | 1 | 395 | 0.5 | 197.5 | 0.1975
Computador | 1 | 110 | 1 | 110 | 0.110
Totales |  |  |  | 10337.5 | 10.3375

## Slide 43
Tabla de cargos tarifarios sector residencial
Análisis del consumo eléctrico
Para un mes de consumo se tiene que
10.3375 * 30 = 310.13KWh
Precio = 50*8.1 + 50*8.3 + 50*8.5 + 50*8.7 + 50*8.9 + 50*9.1 + 10.13*9.3 = USD $26.74

## Slide 44
Consumo neto: 2.7625 KWh/día y al mes 82.88KWh
Calculando el nuevo valor tenemos:
Precio* = 50*8.1 + 32.88*8.3 = USD $6.78
USD $26.74 – USD $6.78 = USD $19.96 (ahorro mensual)
USD $19.96 * 365 / 30 = USD $242.85 (ahorro anual)
Cálculo del ahorro

## Slide 45
Cálculo del ahorro
 | Cant. Inic. | Cantidad de lámparas incandescentes por año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Año | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Planta alta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dormitorio 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Dormitorio 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Dormitorio 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Baño 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Baño 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 
Pasillo | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4
Escaleras | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Closet | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
Planta baja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sala-comedor | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Hall | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
Baño | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
Baño 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Jardín | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Patio | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Cocina | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4
Totales | 19 | 14 | 25 | 29 | 24 | 26 | 36 | 26 | 24 | 29 | 25 | 36 | 26 | 25 | 26 | 24 | 32 | 30 | 26 | 24 | 29

## Slide 46
 | AÑO 0 | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | AÑO 6 | AÑO 7 | AÑO 8
Inversion equipos domótica | $-1,322.04 |  |  |  |  |  |  |  | 
Inversión equipos energía renovable | $-3,476.83 |  |  |  |  |  |  | $-1.186,85 | 
Ahorro por consumo energía |  | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85
Ahorro por mantenimiento | $19.00 | $14.00 | $25.00 | $29.00 | $24.00 | $26.00 | $36.00 | $26.00 | $24.00
FLUJO DE CAJA | $-4,779.87 | $256.85 | $267.85 | $271.85 | $266.85 | $268.85 | $278.85 | $-918.00 | $266.85
AÑO 9 | AÑO 10 | AÑO 11 | AÑO 12 | AÑO 13 | AÑO 14 | AÑO 15 | AÑO 16 | AÑO 17 | AÑO 18 | AÑO 19 | AÑO 20
 |  |  |  |  | $-1.186,85 |  |  |  |  |  | 
$242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85 | $242.85
$29.00 | $25.00 | $36.00 | $26.00 | $25.00 | $26.00 | $24.00 | $32.00 | $30.00 | $26.00 | $24.00 | $29.00
$271.85 | $267.85 | $278.85 | $258.85 | $267.85 | $-918.00 | $266.85 | $264.85 | $272.85 | $268.85 | $266.85 | $271.85
VAN | $-3,412.87
TIR | -3.91%
Flujo de caja

## Slide 47
GRACIAS