ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN

EXAMEN PRIMERA EVALUACIÓN      CONTROLES INDUSTRIALES ELÉCTRICOS    PARALELO 1   	ING. OTTO ALVARADO    	  IT-2012       04/Julio/2012

NOMBRE ALUMNO:

PRIMER TEMA (20 ptos)

Responda cada caso a continuación justificando brevemente su res-puesta.

- ¿Como se comporta un contactor cuando su bobina se energiza con una tensión mucho más baja que su tensión nominal? (2 ptos)

- ¿Cuáles son las familias para arrancar un motor de corriente continua mediante resistencias?, explique las características de ellas y la principal diferencia entre ellas  (4 ptos)

- ¿Cómo se reduce el tiempo de frenado contracorriente de un motor de CC? Justifique con formulas    (2 ptos)

- ¿Durante el avance gradual de los motores CC, no debe operar el circuito de aceleración? (2ptos)

- ¿Los contactores para arrancar motores de gran potencia tienen el inconveniente que no son tan rápidos como los de menor potencia? Y de ser así como se resuelve ese inconveniente? (2ptos)

- Para la gráfica dada que representa la tensión nominal vs t aplicada a un relé de tiempo, dibuje las correspondientes gráficas que muestren el accionamiento y reposición de sus contactos N.O. y N.C. para el caso de un temporizador on delay primero y luego un temporizador off delay.   (8 ptos)

SEGUNDO TEMA (25 PTOS)

En un proceso industrial se tiene dos motores, los contactores M1F y M1R controlan respectivamente la energización y giro a la derecha o a la izquierda del motor 1 y los contactores M2F y M2R lo hacen para el motor 2. Los motores deben funcionar de acuerdo a las siguientes especificaciones y secuencia:

- Una botonera de marcha y una de paro para iniciar e interrumpir un ciclo automático.

- Al dar marcha inicia la secuencia del motor 1: Se energiza a la derecha por 15 minutos, se apaga automáticamente por 5 minutos y luego se energiza a la izquierda por 10 minutos, se apaga automáticamente otros 5 minutos y re-energiza a la derecha por 15 minutos y así continua el ciclo automáticamente apagándose por 5 min y re-energizando en dirección opuesta como indicado anteriormente hasta que el operador interrumpe el ciclo en cualquier momento pulsando paro.

- Al dar marcha el operador la siguiente vez después de haber dado paro, realiza el mismo ciclo anterior pero con el motor que no estuvo operando.

- Use las protecciones que corresponden y lámparas de señalización para indicar el funcionamiento de cada motor.

Diseñe solo el circuito de control del proceso indicado.

TERCER TEMA (25 PTOS)

- Diseñe el circuito de fuerza y control de un motor CC shunt que cumpla las siguientes condiciones:                 (18 ptos)

- Arranque en ambos sentidos de giro mediante dos pasos de resistencia y aceleración mediante relés tipo serie.

- Inversión de giro (contraria al movimiento que tenga en cualquier momento) garantizando la presencia de una Rinv.

- Frenado contracorriente considerando que la Rinv limita el valor pico Ifrenado al mismo valor del pico de la Iarr.

- Para arrancar en cualquier dirección de giro se debe garantizar que el motor este detenido.

- De acuerdo a su diseño realizado bosqueje Y JUSTIFIQUE la curva   Ia vs t cuando arranca a la derecha, invierte el giro y luego de paro al motor.   (7 ptos)

# Text boxes

N.O, on delay

N.C, on delay

N.O, off delay

N.C, off delay