## Slide 1: COLOR DEL AGUA

## Slide 2
Introduccion
Sabemos desde la escuela que el agua es incolora
El color aumenta la sospecha del usuario sobre la existencia de materia indeseable.

## Slide 3
Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento convencional. Parámetros Expresado Como UnidadLímite Máximo Permisible
Parámetros | Color
Expresado Como | color real
Unidad | unidades de color
Límite Máximo Permisible | 100

## Slide 4: Aspectos del color
Color aparente:es producto de suspensiones no naturales que interfieren con la calidad del agua.
Color verdadero:es el color causado por materia suspendida a nivel coloidal, propia de esa agua.
Turbidez:es la decreciente habilidad del agua para transmitir la luz. Escausada por materia particulada en suspensión con dispersión desde muy pequeña hasta muy gruesa.
La turbidez y el color puede resultar de:
  partículas: arcillas, sedimentos por escurrimiento,
  materia orgánica: que es materia vegetal en descomposición,
  plancton: por presencia de fertilizantes.

## Slide 5: Color aparente.-
Se la puede hacer con disco Secchiy para ello hay rangos:
􀂉< 0.20 m agua demasiado turbia (lodosa). Si es por fitoplancton elevada concentración de algas, con baja en el nivel de O2. Si es por turbidez, baja la producción.
􀂉0.20 –0.30 m rango intermedio (inicio de problemas)
􀂉0.30 –0.45 m si es por fitoplancton, rango óptimo
􀂉0.45 –0.60 m fitoplancton escaso
􀂉> 0.60 m agua demasiado clara, productividad inadecuada hayel peligro de crecimiento de malezas acuáticas.

## Slide 6
si hay mucho humus en dilución, da color café o té; si son partículas del suelo el color depende del tipo del suelo que posea. El color café también se da en bosques y zonas pantanosas o donde se fertiliza con excrementos. El hierro da coloración amarillenta. Si el color es café producido por humus con lecturas menores de 0.20 m de disco Secchi, la calidad del agua no es mala pero produce reducción en la entrada de luz y muerte de organismos bénticos.
El fitoplancton da color café, café-verdoso, café-amarillento, amarillo, verde. Colores indeseables son azul o azul-verdoso.

## Slide 7
La apariencia es muy importante y puede haber natas producidas por algas y el color de la nata da el color al agua: rojo, amarillo, verde, negro son producidas por plancton (dinoflagelados) y no dan problemas.
Si es azul-verdosa presencia de cianobacterias, hay necesidad de control de calidad de agua.

## Slide 8: Recuerda
¨Agua que no has de beber, déjala correr¨