## Slide 1
Diseño y Optimización del Tratamiento Térmico para Sopa de Frejoles Enlatada en Envases de Formato A6

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
Producto desarrollado en el Proyecto Semilla “Tecnología para el desarrollo de productos dirigidos a la alimentación colectiva en el Ecuador”
En el reporte final de dicho proyecto se recomendó “optimizar los procesos térmicos aplicados en los productos”

## Slide 3: OBJETIVO GENERAL
Establecer los parámetros óptimos del tratamiento térmico que minimicen las pérdidas nutricionales en el fréjol durante la esterilización del producto y garanticen la inocuidad del alimento.

## Slide 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

## Slide 5: TRATAMIENTO TERMICO Alimentos de baja acidez

## Slide 6
ACTIVIDADES REALIZADAS Pruebas experimentales

## Slide 7
Formulación del Producto

## Slide 8
Pruebas de penetración de calor
Equipos

## Slide 9
Pruebas de penetración de calor
Distribución de temperatura
Desarrollado por el Ing. Carlos Herrera, Nov/2004.
Zona de menor calentamiento localizada en la parte superior del autoclave.
Máxima diferencia de temperatura en el equipo es menor a un grado Celsius.
CUT = 23 minutos.

## Slide 10
Pruebas de penetración de calor
Procedimiento

## Slide 11
Pruebas de penetración de calor
Perfil Tiempo-Temperatura

## Slide 12
Pruebas de penetración de calor
Ubicación del punto crítico

## Slide 13
Pruebas de penetración de calor
Parámetros de transferencia de calor

## Slide 14
Pruebas de penetración de calor
Parámetros de transferencia de calor

## Slide 15
Evaluación del proceso térmico
Método General

## Slide 16
Evaluación del proceso térmico
Método de Stumbo
Fi = 10(250−Tr/z) = 1
g = 10 log (jh * Ih) - B/fh = 13,89
Stumbo - Tabla A.8 - Jc = 1,004 y g = 13,89
fh/U = 23,46
Fo = fh / (fh/U) Fi
Fo = 6,89 minutos

## Slide 17
Evaluación del proceso térmico
Hoja de procesos térmicos análogos
Fi = 10(250−Tr/z) = 1
fh/U = fh / Fo Fi
Stumbo - Tabla A.8 - Jc = 1,004 y fh/U = 30,30
g = 14,67
P = fh [log (jh*Ih) - log g)] – 0,42 CUT
P = 161 minutos

## Slide 18
Evaluación del proceso térmico
Hoja de procesos térmicos análogos
Temperatura (oF) |  | Tiempo de Proceso (min.) | 
Inicial | Proceso | Calculado | Recomendado
158 | 245 | 177,15 | 178
158 | 250 | 160,17 | 161
158 | 255 | 145,56 | 146
158 | 260 | 133,37 | 134
158 | 265 | 123,76 | 124
Elaborado por: Juan José Tamayo

## Slide 19
Optimización del proceso térmico
Determinación del valor de cocción
Ubicación del sensor de temperatura en las pruebas para la optimización del proceso térmico

## Slide 20
Optimización del proceso térmico
Determinación del valor de cocción

## Slide 21
Optimización del proceso térmico
Determinación del valor de cocción
Propuesto por Tom Mansfield en 1974
Co = ∫ 10 (T – Tref)/Zc dt , T ref = 212 oC
Factores cinéticos - Atributos de calidad
Atributo | Zc (oF) | Referencia
Cocción | 59,6 | Mansfield (1974)
Calidad sensorial | 47,7 | Reichert (1977)

## Slide 22
Optimización del proceso térmico
Determinación del valor de cocción
Atributo | Co 212 | Co 250
Cocción | 206,08 | 47,45
Calidad sensorial | 227,56 | 36,34
Evaluación de Co en
el punto crítico
Atributo | Co 212 | Co 250
Cocción | 386,13 | 88,9
Calidad sensorial | 481,8 | 76,95
Evaluación de Co en
la pared del envase

## Slide 23
Optimización del proceso térmico
Modelo matemático de Jen et al
Permite evaluar el valor de cocción “integral” de un atributo de calidad/nutriente específico.
Modelo predictivo basado en método de Stumbo.
Emplea los parámetros de penetración de calor previamente determinados, datos cinéticos experimentales y diferentes constantes para cada tipo de envase.

## Slide 24
Optimización del proceso térmico
Modelo matemático de Jen et al
Ecuación de Jen
Cs = Cc + log [ 1 + A(Cv + Cc)/Dref]
Cc = fh / (fh/U) Fi ; Cv = fh / (fh/U)v Fi
Valor de cocción integral - Fórmula general
Cs = Dref log (Co/C)
% retenido = [10 –(Cs/Dref)] 100

## Slide 25
Contenido varía
entre 2500 y
25000 mg/kg
Requerimiento
nutricional:
1,5 g/día
Aminoácido
esencial
Factores cinéticos*:
Dref: 178,28 min.
Zc: 46 oF
Atributo de calidad
Lisina en el fréjol
*: Laboratorio de Termobacteriología, Colegio de Ingenieria en Alimentos, UNICAMP

## Slide 26
Optimización del proceso térmico
Retención de lisina en el fréjol
Parámetros previamente determinados
fh = 181,81 min.
Jc = 1,004
g = 14,67 oF
Fi = 1
Acilindro = 10,734
Stumbo - Tabla A.17 - Jc = 1,004 y g = 14,67
fh/U = 5,264
Cc = 34,54

## Slide 27
Optimización del proceso térmico
Retención de lisina en el fréjol
Jcv = Jc/2 = 0,502 ; gv = g/2 = 7,338
Stumbo - Tabla A.17 - Jcv = 0,502 y gv = 7,338
fh/U = 3,355
Cv = 54,19
Cs = 35,34
Porcentaje de lisina retenido = 63,35

## Slide 28
Optimización del proceso térmico
Retención de lisina en el fréjol

## Slide 29
Optimización del proceso térmico
Retención de lisina en el fréjol

## Slide 30
CONCLUSIONES
Se definió la formulación de una sopa de fréjoles destinada a la restauración colectiva en el país.
El punto crítico del producto se ubica en el eje axial del envase, a 5 centímetros de altura desde su base.
En una prueba confirmatoria se alcanzó la letalidad objetivo del proceso utilizando parámetros obtenidos por el método de Stumbo.

## Slide 31
CONCLUSIONES
Según el modelo de optimización de Jen, si se utilizan 250 oF para la esterilización del producto entonces se perderá un 37% del contenido de lisina en el fréjol.
Esta metodología de optimización permite trabajar conjuntamente con el método de Stumbo y predecir el tiempo de proceso requerido para alcanzar diversos porcentajes de retención de lisina en el fréjol.

## Slide 32
¡Gracias!