- Demostrar que la potencia que se entrega a una carga de acuerdo al diagrama adjunto es   (15 puntos)

- Demostrar que, para una Línea de Transmisión de impedancia característica terminada en una carga , la magnitud del voltaje en un punto situado a una distancia de la carga está dado por  (15 puntos)

(es el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga)

- En el circuito mostrado encontrar:

  - La Potencia entregada por la fuente

  - La potencia consumida por la carga 1

  - El patrón de onda estacionaria de voltaje en toda la línea

(10 puntos cada literal)