- Demostrar que, para una Línea de Transmisión de impedancia característica terminada en una carga , la magnitud del voltaje en un punto situado a una distancia de la carga está dado por  (30 puntos)

(es el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga)

- En el circuito de microondas que se muestra, encuentre: (40 puntos)

  - La potencia entregada a la carga de 50

  - La potencia  total que entrega la fuente

- Una guía de sección rectangular (a=23 mm, b=1mm) debe trabajar al menos sobre un 30% por encima de la frecuencia de corte del modo fundamental, y un 30% por debajo del siguiente modo. ¿Cuál es el MAYOR rango de frecuencias en el que va a trabajar la guía? (30 puntos)