## Slide 1
Agenda Telefónica Virtual
TuxFono
Juan León Mera Mejía
Soraya Mariela Minga Bastidas

## Slide 2
Antecedentes
Red de Área Local (LAN) instalada en un ambiente empresarial o doméstico.
Una red convergente puede ser utilizada para la transmisión de voz y datos por igual.
Integración de VoIP y almacenamiento seguro de la información en Internet.

## Slide 3
Eliminar la dependencia de un solo dispositivo.
Ofrecer servicios similares a las telefónicas convencionales, por una tarifa estándar.
Evitar instalación de software dedicado, que solamente pueda ser usado con TuxFono
Información siempre disponible para el cliente.
Justificación

## Slide 4
Eliminar la necesidad de marcado o de recordar el número telefónico del destinatario.
Ofrecer movilidad y alta disponibilidad al usuario, ya que se podrán realizar llamadas contando con acceso a Internet y un Teléfono IP.
Integrar diversas herramientas basadas en Software Libre.
General
Implementar un sistema de comunicaciones basado en VoIP, el cual incluye una agenda telefónica en línea, una central telefónica y un sistema de cobranzas, para así establecer una comunicación confiable y eficaz entre los usuarios registrados.
Objetivos

## Slide 5
TuxFono
Compra de tarjetas de virtuales. Tarifa estándar de $0,03
Agregación de contactos a la Agenda
Seleccionar ubicación e iniciar la llamada.
Ingreso por interfaz Web, para el registro.
Si la llamada no es atendida, tenemos: Buzón de Voz o Retrollamada.
Descripción

## Slide 6
Asterisk
MySQL
Apache
Linux
PHP
Metodología

## Slide 7
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Componentes

## Slide 8
Equipo Host
Memoria RAM: 4GB
Procesador: Intel Core 2 Duo 2,40GHz
Máquina Virtual
Memoria RAM: 1GB
Capacidad Disco: 15 GB
Capacidad Disco: 160 GB
Sistema Op.: Fedora 16
Arquitectura: x86_64
Procesador: Intel Core 2 Duo 2,40GHz
Sistema Op.: Fedora 16
Arquitectura: i386
Kernel: v3.3.0-4
Kernel: v3.2.7-1
Hardware

## Slide 9
Software
Central Telefónica
Asterisk v.1.8.7.1
MySQL v5.5.20 Community Server (GPL)
Sitio Web
MySQL v5.5.20 Community Server (GPL)
PHP 5.3.10 (cli)
Softphone
X-Lite v4.0
Twinkle 1.4.2
Apache v2.2.22 (Unix)

## Slide 10
ARA
Asterisk Realtime Architecture
Permite la integración de la configuración interna de Asterisk con el SQL externo.
Estático (Static)
Mapea los archivos de configuración desde la BD para establecerlos al cargar un módulo.
Dinámico (RealTime)
Mapea entradas especiales en tiempo de ejecución para la creación dinámica de objetos sin recargar módulos.

## Slide 11
Configuración
Del
Sistema

## Slide 12
Archivos de Asterisk
Ubicación: /etc/asterisk/

## Slide 13
Asterisk
ARA
res_config_mysql.conf
[tuxfono]
dbhost = localhost
dbname = asterisk
dbuser = root
dbpass = codigo
dbport = 3306
dbsock = /var/lib/mysql/mysql.sock
requeriments = createclose
[general]
extensions => mysql,tuxfono,extensions
voicemail => mysql,tuxfono,voicemessages
sipusers => mysql,tuxfono,sipbuddies
sippeers =>mysql,tuxfono,sipbuddies
extconfig.conf

## Slide 14
modules.conf
load => codec_ulaw.so
load => codec_gsm.so
sip.conf
[general]
context = internos
allowguest = no
udpbindaddr = 0.0.0.0
tcpenable = no
qualify = yes
language = es
rtcachefriends = yes
extensions.conf
[general]
autofallthrough = yes
clearglobalvars = no
[internos]
switch => Realtime@extensions
[macro-retrollamada]
switch => Realtime@extensions
[macro-extensions]
switch => Realtime@extensions
[extensions-inverso]
switch => Realtime@extensions

## Slide 15
Base de datos
MySQL
Nombre: asterisk

## Slide 16
users
Información personal del Cliente.
Información crediticia del Cliente.
sip_buddies
Información correspondiente a los tres sip-buddies que se designan al usuario en su registro
agenda
Usuarios agregados por el propietario a su agenda personal para llamarlos posteriormente.
Información de acceso del Cliente
Tablas relacionadas

## Slide 17
sugerencias
Almacena los comentarios que los clientes dejan en el sitio web.
cdr
Contiene un historial de las llamadas realizadas a través de la central de TuxFono
voicemessages
Contiene un buzón de voz por cada sipbuddy registrado en el sistema.
extensions
Plan de marcado de todo el sistema, tanto para usuarios como para las opciones del mismo.
Tablas No relacionadas

## Slide 18
Plan de Marcado
Destino
Origen
SipBuddies agregados al plan de marcado, posterior al registro del Cliente

## Slide 19
Plan de Marcado
1. Obtención del tiempo disponible
3. Actualización del saldo en la base
2. Realización de la Llamada
${arg1} = destino
${arg2} = origen

## Slide 20
Opción 1: Mensaje de Voz
Opción 9: Retrollamada
Plan de Marcado

## Slide 21
Plan de Marcado
Macro - Retrollamada
Traspaso a otro Contexto
Variables básicas para Retrollamada
${arg1} = destino
${arg2} = origen
${arg2} = nuevo destino

## Slide 22
Retrollamada
origen
destino
origen
destino

## Slide 23
Plan de Marcado
${sip_origen} = destinatario
Llamada a ‘extensions-inverso’ desde ‘macro - retrollamada’

## Slide 24
Scripts PHP
AMI - AGI
Permite a otros programas tomar control del DialPlan para realizar acciones con lógica más avanzada.
Permite a otros programas interactuar con Asterisk , para dar instrucciones o recibir notificaciones sobre algún evento

## Slide 25
argv[1]
idUsuario
phpagi.php
saldo.class.php
INCLUDE
Script – AGI
consultarTiempo
PROCESAMIENTO
$saldo = obtenerSaldo($idUsuario);
$tiempoDisponible = ($saldo * 100 * 20 * 1000);
TIEMPO_DISPONIBLE
DIALPLAN
PARÁMETROS

## Slide 26
Script – AGI
setearSaldo
argv[2]
idUsuario
argv[1]
Tiempo
Disponible
phpagi.php
saldo.class.php
INCLUDE
$nuevoSaldo = reducirSaldo($tiempoDisponbile,$idUusuario);
UPDATE
PARÁMETROS

## Slide 27
Script – AMI
realizarLlamada
sipbuddy
idUsuario
exten_dest
Action: Login
Action: Originate
PAQUETES
saldo.class.php
INCLUDE
PARÁMETROS

## Slide 28
3
2
1

## Slide 30
Conclusiones
Desarrollo de una central telefónica estable, de bajo costo, escalable y altamente personalizable.
Se obtuvo un sistema independiente de la instalación de extensiones en el navegador web, para la realización automática de llamadas.
Ofrecer al usuario varias opciones para asegurar la comunicación con el destinatario.

## Slide 31
Recomendaciones
Verificar las políticas de seguridad del servidor.
Contar con herramientas adecuadas como: audífonos y micrófonos.
Establecer adecuadamente las condiciones de la retrollamada.
Establecer correctamente el códec para el funcionamiento de la PBX.

## Slide 32
Trabajo a futuro
Mejoras a Nivel Empresarial
Cambio en el modo de cobranza de la llamada.
Agenda prestablecida con opciones de modificación
Mejoras en el plan de marcado para llamadas externas

## Slide 33
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN