## Slide 1: APLICACIÓN DE VISIÓN CON LabVIEW PARA LA DETECCIÓN DE FRASCOS DE DISTINTO COLOR
Denisse Tello Paladines
Miguel Salcan Reyes
Tópico
“Plataforma para el desarrollo de proyectos con dsPICs y Visión Robótica con LabVIEW”
Msc. Carlos Valdivieso

## Slide 2: Objetivos
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
Desarrollar en labview un programa que permita la detección de frascos de distinto color usando el paquete IMAQ visión de labview.
Acoplar el programa a la Plataforma empleada tomando en cuenta todas sus características.
Permitir la realización de cambios rápidos o modulares en la programación que se acoplen a nuevas posiciones de trabajo.
Armonizar, documentar y sistematizar el uso del programa desarrollado para permitir su utilización como una opción modular de la plataforma empleada.

## Slide 3: Antecedentes
Descripción del Problema
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
La aplicación que se presenta fue conceptualizada a fin de dar solución a la necesidad actual de establecer un sistema de control automatizado en donde la calidad del producto y los minutos perdidos no sean la causa de pérdidas monetarias.
Desarrollar un sistema capaz de realizar inspecciones visuales cuyo funcionamiento sea continuo, comprobando la conformidad de piezas con ciertos requisitos preestablecidos tales como el color.

## Slide 4: Antecedentes
Ventajas y desventajas del Sistema de Visión Artificial con el Humano
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
Captura
Reconocimiento
Manejo de Rutinas
Procesamiento
Mediciones
Efectos Ilusiorios
La aplicación se integra con un sistema de bandas transportadoras y brazo robótico a fin de simular una línea de producción de flujo continuo que cuenta con una estación de análisis. Basados en técnicas de reconocimiento de patrones de colores se determina la aceptación de los frascos y con la ayuda de un Brazo Empuja Frascos se ejecuta el rechazo de los mismos.

## Slide 5: Diseño e implementación
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
Restricciones
Funcionalidades
Beneficios
Enfoque
Tolerancia de las tonalidades.
Diferenciar entre envases válidos y defectuosos.
Contabilización de Resultados.
Control de velocidad.
Patrón no debe contener varios colores.
ROI debe incluir únicamente color
La plantilla debe ser uniforme.
Mercado Industrial Actual
Competitividad en el mercado Industrial Actual > Automatización > adquirir nuevas aplicaciones para mejorar procesos industriales

## Slide 6: Adquisición de imágenes digitales
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
Iluminación
Fuentes de Luz
Cámaras
Procesamiento
Visión Robótica utilizada en la Plataforma de Desarrollo

## Slide 7: Diseño e implementación
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
Análisis de costos

## Slide 8: Interacción electromecánica
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
Visión Robótica utilizada en la Plataforma de Desarrollo
Software de análisis y control
Tarjeta Control de Brazos
Tarjeta Control de Bandas
Camara USB
Sistema Electromecanica de brazos
Sistema Electromecanica de bandas

## Slide 9: Diseño e implementación
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
Diseño del programa
Inicio.
Ajuste de cámara.
Selección de Plantillas.
Ajuste de Sistema de Bandas.
Ajuste de Sistema de Brazos.
Detección de Frascos de Distintos Colores.

## Slide 10: Detección de Frascos de distintos colores
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
Parámetros para la búsqueda de patrones de colores

## Slide 11: Detección de Frascos de distintos colores
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color

## Slide 12: Diseño e implementación
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
Diseño del patrón a reconocer

## Slide 13: Datos Experimentales
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
Análisis de Resultados
El presente análisis se basó en 90 pruebas con frascos de colores tales como el amarillo, rojo, verde, anaranjado, y azul.
Se introdujeron 50 muestras de colores válidos y 40 con colores inválidos de manera alternada y secuencialmente.
Se obtuvo una eficiencia del 97.78% para el presente desarrollo.

## Slide 14: Conclusiones
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
  Reemplazo a los procedimientos manuales que tienen serias desventajas técnicas y económicas debido a la dependencia humana.
    Elevación de los niveles de calidad de los productos.
    Menores tiempos en etapas de control
Esta solución además de tener un bajo costo de implementación, es una opción con moderado tiempo de ejecución, siendo esta característica una ventaja a considerar al momento de elegir entre los sistemas automáticos de detección de colores.

## Slide 15: Conclusiones
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
Alta flexibilidad de integración ya que pudo acoplarse perfectamente con los sistemas de brazos y bandas desarrollados por otros grupos de estudiantes.
El sistema respondió satisfactoriamente gracias al uso de parámetros adecuados que le dieron la efectividad a la solución.
La presente investigación permitió incorporar funcionalidades que aportan positivamente a la docencia en el campo de Visión Artificial, constituyéndose en una magnífica herramienta para fines educativos.

## Slide 16: Diseño e implementación
Aplicación de Visión con LabVIEW para la Detección de Frascos de distinto color
RunTime de la Aplicación

## Slide 17: Gracias por su atención
Denisse Tello Paladines
Miguel Salcan Reyes