## Slide 1: “Diseño de Prácticas de Configuración de Routers HUAWEI para Redes de Datos.”
Presentado por:
Elías Alberto Suárez Pincay

## Slide 2: Índice de Contenido
Objetivo
Introducción
Configuración Básica
Prácticas
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3: Objetivo
Creación de prácticas para routers HUAWEI Quidway AR 28-30.
Descripción clara del manejo y las características de cada uno de los equipos e instrumentos a utilizarse, enfocado principalmente al desarrollo de redes de datos.
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 4: Enrutamiento
Fundamental para cualquier red de datos. Transfiere información a través de una red de origen a destino.
Enrutamiento Estático
Enrutamiento Dinámico
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 5: Enrutamiento Estático
Las rutas estáticas son muy comunes
Se utilizan generalmente cuando se enruta desde una red a una red de conexión única. Una red de conexión única es una red a la que se accede por una sola ruta.
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 6: Básicamente utiliza en los siguientes casos:
La red es pequeña.
Solo hay un punto de unión hacia el resto de la red.
No hay rutas redundantes.
Nota: Si no se cumple una de las tres condiciones antes mencionadas se suele usar enrutamiento dinámico
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 7: Enrutamiento Dinámico
Los protocolos de enrutamiento se usan para facilitar el intercambio de información de enrutamiento entre los routers
Las operaciones de un protocolo de enrutamiento dinámico varían según el tipo de protocolo de enrutamiento y el protocolo de enrutamiento en sí.
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 8: En general, las operaciones se describirse de la siguiente manera:
El router envía y recibe mensajes de enrutamiento en sus interfaces.
El router comparte mensajes de enrutamiento e información de enrutamiento con otros routers que están usando el mismo protocolo de enrutamiento.
Los routers intercambian información de enrutamiento para aprender sobre redes remotas.
Cuando un router detecta un cambio de topología, el protocolo de enrutamiento puede anunciar este cambio a otros routers.
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 9
Los protocolos de enrutamiento pueden clasificarse en diferentes grupos según sus características.
Los protocolos de enrutamiento utilizados son:
  RIP
  OSPF
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 10: Configuración
Configuración a través de Consola
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 11: Tipos de Vistas
Modo de Vista Usuario
  <Quidway>
Modo de Vista de sistema
  <Quidway>system-view
  System View: return to User View with Ctrl+Z.
  [Quidway]
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 12: Configuraciones Básicas
Nombre de dispositivo
  [Quidway]sysname Router_1
  [Router1]
Mensaje de Inicio
  [Router1]header motd %
  Input banner text, and quit with the character '%'.
  ***** MENSAJE DE INICIO ******%
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 13: Contraseñas
Para la seguridad en la red, es necesario configurar un usuario y una contraseña para el router con el fin de permitir la administración de estos.
El sistema maneja jerarquías para los usuarios Telnet e HyperTerminal.
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 14: Prioridad de Usuario
Prioridad de Usuario | Nombre | Comando
0 | Visit | Ping, tracert, telnet
1 | Monitor | Ping, tracert, telnet, display, debugging
2 | System | Todos los commandos de configuración (excepto los de administración) y los comandos con nivel de prioridad 0 y 1
3 | Manage | Todos los comandos
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 15: Autentificación local con nombre de usuario y password
Simple: Se configure el password en texto plano.
Cipher: Se configura el password con texto encriptado.
Operación | Comando
Configurar nombre de usuario (en system view) | local-user nombre-usuario
Eliminar usuario (en system view) | undo local-user { nombre-usuario ¦ all }
Configurar una contraseña para el usuario local (en local user view) | password { cipher ¦ simple } password
Cancelar la contraseña del usuario local (en local user view) | undo password
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 16
service-type permite configurar el nivel de comandos que un usuario puede utilizar en un determinado servicio.
[Router_1] local-user prueba
[Router_1-luser-prueba] password cipher huawei123
[Router_1-luser-prueba] service-type telnet level 0
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 17: Topología de red
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 18: Topología de red
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 19: Configuración Interfaces
<router-1>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[router_1] interface Ethernet 0/0
[router_1-Ethernet0/0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[router1-Ethernet0/0]undo shutdown
Interface Ethernet0/0 is not shut down
[router1-Ethernet0/0]
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 20: Configuración Interfaces
<router_1>system-view
[router_1] interface Serial 3/0
[router_1-Serial3/0]ip address 192.168.5.1 255.255.255.252
[router_1-Serial3/0]undo shutdown
<router_2>system-view
[router_2] interface GigabitEthernet 2/0
[router_2- GigabitEthernet 2/0]ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
[router_2- GigabitEthernet 2/0]undo shutdown
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 21: Configuración de rutas estáticas
ip route-static ip-address { mask | mask-length }
ip-address: dirección de destino de la red remota que se deberá agregar en la tabla de enrutamiento.
mask: máscara de subred de la red remota que se deberá agregar en la tabla de enrutamiento. La máscara de subred puede modificarse para resumir un grupo de redes.
mask-length: generalmente denominada dirección IP del router de siguiente salto.
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 22: Configuración de rutas estáticas
<router_1>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[router_1] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.5.2
[router_1] ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.5.2
[router_1] ip route-static 192.168.7.0 255.255.255.252 192.168.5.2
<router_2>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[router_2] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.5.1
[router_2] ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.7.2
<router_3>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[router_3] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.7.1
[router_3] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.7.1
[router_3] ip route-static 192.168.5.0 255.255.255.252 192.168.7.1
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 23: Configuración de RIP
[router_1]rip
[router_1-rip]network 192.168.1.0
[router_1-rip]network 192.168.5.0
[router_2-rip] rip
[router_2-rip]network 192.168.2.0
[router_2-rip]network 192.168.5.0
[router_2-rip]network 192.168.7.0
[router_3-rip] rip
[router_3-rip]network 192.168.3.0
[router_3-rip]network 192.168.7.0
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 24: Configuración de RIP versión 2
[router_2] interface Ethernet 0/0
[router_2-Ethernet0/0] rip version 2
[router_2] interface serial 3/0
[router_2-Serial3/0] rip version 2
[router_2] interface GigabitEthernet 2/0
[router_2- GigabitEthernet 2/0] rip version 2
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 25: Configuración de OSPF
[router_1]ospf
[router_1-ospf-1]area 0
[router_1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[router_1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.5.0 0.0.0.3
[router_1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[router_2]ospf
[router_2-ospf-1]area 0
[router_2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255
[router_2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.5.0 0.0.0.3
[router_2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.7.0 0.0.0.3
[router_2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 26: Red WAN utilizando equipos SDH y Routers Huawei.
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 27: Red WAN utilizando equipos SDH y Routers Huawei.
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 28: Optix iManager T2000
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 29: Optix iManager T2000
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 30: Servicios
                Servicios en FIEC 2
                Servicios en FIEC 3
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 31: Crear Servicio
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 32: Crear Servicio
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 33: Crear Servicio
Objetivo
Introducción
Config. Básica
Practicas

## Slide 34: Conclusiones
Sirve como introducción a los conceptos y da un acercamiento o familiarización a estos dispositivos.
Facilidad de configuración.
La falta de conocimiento o no familiarización lo que dificulta el entendimiento y configuración de los mismos.
Los routers guardan la información en una tabla de enrutamiento y la comparten. Intercambian información acerca de la topología de la red mediante los protocolos de enrutamiento.

## Slide 35: Recomendaciones
Dependerá de qué recurso o criterio se elija como prioritario para el envío de los paquetes de datos.
Se deben precisar una buena administración de red que permita un mejor manejo y control de los elementos que la conforman.
Es necesario conocer en profundidad los dispositivos para poder comprender lo que sucede con los mismos y como se pueden configurar adecuadamente.
La administración de red debe proporcionar herramientas automatizadas y manuales de administración al usuario de red