## Slide 1: “PROPUESTA DE SOLUCIONES TECNICAS PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DEL FENOMENO EL NIÑO EN EL CANTON TOSAGUA, PROVINCIA DE MANABI”

## Slide 2: INTRODUCCION
INFORMACION PRELIMINAR
CARACTERISTICAS FISICAS
DESCRIPCION DE LOS DAÑOS

## Slide 3: INFORMACION PRELIMINAR

## Slide 4: CARACTERISITICAS FISICAS

## Slide 5: CARACTERISITICAS FISICAS

## Slide 6: CARACTERISITICAS FISICAS

## Slide 7: DESCRIPCION DE LOS DAÑOS
VIAS Y CALLES.
AGUA POTABLE.
ALCANTARILLADO.
ENERGIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES.
CONSTRUCCION.

## Slide 8: VIAS Y CALLES
24.97 Km vías urbanas
Capa de rodadura: 23.5%. Destruídas en un 80%
Lastrado: 26.4%. Sedimentadas; con zurcos y zanjas
Tierra: 50.1%. Completamente destruidas (erosión, colapso y deslizamientos)

## Slide 9: AGUA POTABLE
Cobertura: 45 % conexiones domiciliarias.
Abastecimiento: 6 a 7 horas diarias.
De las 7 descargas diseñadas solo 2 se encuentran funcionando.
De las redes existentes solo el 44% se encuentran en buen estado.

## Slide 10: ALCANTARILLADO
Sanitario: se construyó el 35% de la red pero no entra en servicio. Cobertura: 0%.
Pluvial: se construyó el 40% de la red y descarga directamente al río Carrizal. Cobertura: 30%.
Con las crecidas del río deja de funcionar el sistema y se producen inundaciones.

## Slide 11: ENERGIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES
Cobertura del 98% en Energía y del 40% en comunicaciones.
Se produjeron caída de postes y roturas de cables por los deslizamientos y el fenómeno expansivo, en la actualidad están funcionando deficientemente.

## Slide 12: CONSTRUCCION

## Slide 13: CAUSA DE LOS DAÑOS
Incidencia de la topografía y el drenaje.
Incidencia de la geología.
Incidencia de las precipitaciones y períodos de sequía.
Incidencia del comportamiento geotécnico.
Determinación de la causa de los daños.

## Slide 14: INCIDENCIA DE LA TOPOGRAFIA Y DRENAJE
Tosagua se encuentra acentada al inicio de una gran llanura inundable.
La topografía ha sido modificada con cortes, rellenos y taludes sin la debida precaución.
Vías como el by pass y la vía Chone funcionan como diques cortando el drenaje natural.

## Slide 15: INCIDENCIA DE LA GEOLOGIA
Los materiales predominantes son lutitas y arcillas color café (ocasionales estratos de bentonita).
Los materiales son muy susceptibles a sufrir cambios al entrar en contacto con el agua.

## Slide 16: INCIDENCIA DE LAS PRECIPITACIONES Y PERIODOS DE SEQUIA

## Slide 17: INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO GEOTECNICO
El subsuelo está caracterizado por limos y principalmente arcillas de plasticidad media a alta.
El nivel friático puede variar de 0.5 a 6 metros.
El contenido de humedad depende de la época del año por los períodos de sequía.
Se pueden observar varios deslizamientos activos dentro de la zona urbana.

## Slide 18: DETERMINACION DE LAS CAUSAS DE LOS DAÑOS
Ablandamiento de los suelos.
Deficiencias en el drenaje.
Deficiencias en el diseño y construcción de los pavimentos de vías.
Deficiencias en la construcción de obras básicas.
Falta de planificación en la ejecución de obras.
La inexistencia de alcantarillado de aguas servidas.

## Slide 19: CONDICIONES MEJORADAS
TRABAJO DE CAMPO.
TRABAJO DE LABORATORIO.
UTILIZACION DE NUEVOS MATERIALES.

## Slide 20: TRABAJO DE CAMPO
Recorrido por la zona de estudio.
Análisis de la información disponible en el Municipio de Tosagua (Perforaciones).
Prospección Geotécnica.

## Slide 21: TRABAJO DE LABORATORIO
ENSAYOS DE CLASIFICACION.
ENSAYOS DE EXPANSION.
CONTROL DE LA EXPANSION.

## Slide 22: ENSAYOS DE EXPANSION

## Slide 23: EXPANSIONES CON MUESTRAS SECAS