## Slide 1: SERVICIOS DEL PCS
Los servicios definidos están basado sobre una aplicación Móvil MAP que es soportado por el Protocolo de comunicaciones entre Sistemas IS 41.
Se dividen en Servicios Básicos y Servicios Suplementarios.

## Slide 2: SERVICIOS

## Slide 3: SERVICIOS BASICOS
Funciones de Registro y Desregistro que incluyen:
  Registro Automático
  Terminal Automático y Seguridad
  Autenticación del Terminal
  Autenticación del Usuario y Validación
  Registro Personal Automático
  Desregistro Personal Automático

## Slide 4: SERVICOS BASICOS
  Registro Personal
  Desregistro Personal
Roaming
Establecimientos de Llamadas, continuación y terminación de llamadas:
  Originación de llamada
  Terminación de llamada

## Slide 5: SERVICOS BASICOS
  Liberación de llamada
  llamada de Emergencia
  Handoff

## Slide 6: SERVICIOS SUPLEMENTARIOS
Son definidos en el IS 104 Servicios de Comunicaciones Personales descriptas para 1800 Mhz.
Rediscado Automático
Carga de reserva automática ARC
Llamada en espera y Recuperación
Transferencia de Llamadas
Llamada conferencia

## Slide 7: SERVICIOS SUPLEMENTARIOS
Llamada en espera
Transferencia de Llamadas
Llamada conferencia
Recuperación de Mensajes de voz
Servicios de Mensajes cortos.

## Slide 9: CANALES del CDMA
Los canales del CDMA se dividen en:
Canal Delantero
Canal de Reversa

## Slide 10: CANAL DELANTERO del CDMA
El canal delantero tiene la dirección desde la estación base al móvil de comunicación. El enlace delantero consiste de hasta 64 canales lógicos(códigos de canales). Los cuales son independientes en que ellos llevan diferentes flujos de datos, posiblemente en diferentes velocidades y son independientemente ajustados en amplitud.
Cada uno de estos canales es ortogonalmente extendido por la función ortogonal apropiada y es luego extendido por un par de secuencias PN de cuadratura. Todos los canales son luego añadidos conjuntamente y enviados al modulador.
Cuando una estación base soporta múltiples canales delanteros CDMA múltiples divisiones de frecuencias son usadas. El canal delantero consta de un canal piloto, un canal sincrónico, siete canales de búsqueda y 55 canales de trafico delantero.

## Slide 11: CANAL DELANTERO del CDMA

## Slide 12: CANAL de REVERSA CDMA
El canal delantero es un código usado por la estación móvil a inicializar comunicación con la estación base y a responder a los mensajes del canal de búsqueda. Es una señal, intercalada y modulada de espectro ensanchado.
El canal de Reversa CDMA esta compuesta de canales de acceso y canales de tráfico. Todas las estaciones móviles acezan a la estación base sobre un canal de acceso o canal de tráfico, comparten la misma frecuencia CDMA asignada usando técnicas de secuencia directa CDMA. Múltiples canales de reversa CDMA pueden ser usados por una estación base de una manera multiplexada por división de frecuencia. En el canal de reversa las funciones de Walsh no son usadas, pero las funciones PN son usadas a distinguir las señales de diferentes transmisores móviles. La transmisión de datos en el canal de reversa es agrupado en tramas de 20 ms.

## Slide 13: CANAL de REVERSA CDMA

## Slide 15: ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS
El grupo de Estándar sobre PCS es el modelo TR-46. Solo el terminal móvil es soportado. Un usuario puede establecer o recibir llamadas en un solo terminal.
Los Principales Elementos son:

## Slide 16: ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS

## Slide 17: ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS ELEMENTOS
Estación Personal (PS)
Sistema de Radio (RS)
  Sistema transreceptor Base (BTS)
  Controlador de la Estación Base (BSC)
Administradores de Movilidad (terminal y Personal)
  Registro de localización del Residente (HLR)
  Registro de localización del Visitante (VLR)

## Slide 18: ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS ELEMENTOS
  Centro de autenticación (AC)
  Registro de Identificación del Equipo (EIR)
Centro de Switcheo Móvil (PCSC)
Sistema Operativo (OS)
Función de Interacción entre Redes (IWF)
Redes Externas

## Slide 19: ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS

## Slide 20: ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES INALAMBRICAS INTERFACES
Interface A : desde el RS al PCSC
Interface A-bis: desde el BTS al BSC
Interface Ai : desde el PCSC al PSTN
Interface B : desde el PCSC al VLR
Interface C : desde el PCSC al HLR
Interface D : desde el HLR al VLR
Interface Um : desde el RS al PS