## Slide 1: Capítulo 3 Balance de Sal y Modelos de Caja
Tabla de Contenido
Balance de sal
Dirección de vectores de velocidad (u, v, w) y componentes de difusividad Kx, Ky, Kz
Estuarios de una capa
Estuarios de dos capas
Modelos de caja
Ejercicios

## Slide 2: Balance de Sal
La ecuación de balance de sal planteada por Pritchard, basada en su experiencia de observar estuarios, se presenta a continuación:
 s/ t = -u  s/ x – v  s/ y – w  s/ z +/ x [ K x . s / x ]
+ / y [ K y.  s/ y ] + / z [ K z.  s/ z ]
Donde: s = concentración de sal
u, v, w = componentes de velocidad en esas direcciones
Kx, Ky, Kz = difusividades en las direcciones x, y z
 s/ t = cambio local de la concentración de sal con el tiempo, g/l ó 0/00
Los 3 primeros términos de la derecha de la ecuación representan advección.
La advección produce una tasa de masa de agua, así como una tasa de sal, y está asociada con el modelo neto de circulación.
Los 3 últimos términos son de difusión, que es un proceso no advectivo y está asociado solamente con una tasa de sal, además con el régimen de mezcla de turbulencia o remolino. En un estuario los 6 términos pueden ser diferentes.

## Slide 3: Ejemplo 1
Simplificación unidimensional:
 s/ t = -u  s/ x +/ x [ K x . s / x ]
Asumir que  K x / x = K x ó que (K x) no es función de x; de donde:
 s/ t = -u  s/ x + K x (2 s / x2) ;
Asumir estado estable:  s/ t = 0
Por lo que finalmente se tiene: u  s/ x = K x (2 s / x2)
Se hace notar que este caso no es muy común.
35 0/00 30 0/00 25 0/00 20 0/00 15 0/00 una capa
Kx u

## Slide 4: Balances de Sal – Modelos de Caja Referencia: R. Holden, ESPOL, 1978
Ejercicio 1. En un estuario, todos los términos del balance de sal son cero excepto la advección horizontal.
Si el cambio local de salinidad, s/t es cero para períodos de un día o más, ¿es posible que haya un gradiente horizontal de sal, s/x?, ¿Por qué?
 s/ t = -u  s/ x – v  s/ y – w  s/ z +/ x [ K x . s / x ] + / y [ K y.  s/ y ] + / z [ K z.  s/ z ]
0 = -u  s/ x
Si puede existir gradiente horizontal, puesto que la advección es el movimiento horizontal del agua y sal, por tanto sí se podría generar un gradiente horizontal. Del gráfico se observa que hay un cambio de sal con respecto al eje x.
35 0/00 30 0/00 25 0/00 20 0/00 15 0/00

## Slide 5: Ejemplo 2
Este tipo de comportamiento en estuarios (de 2 capas) es más común. Observe que:
El componente de difusividad Kx (en el eje x) va de mayor a menor salinidad
El vector de velocidad u, en el eje horizontal, responde a la dirección de los flujos del río y del mar respectivamente
El componente de velocidad w, en el eje vertical, va de mayor a menor concentración de sal (de abajo hacia arriba en este caso)
El componente de difusividad Kz (en el eje z) va de mayor a menor salinidad
20 0/00 15 0/00 Kx 10 0/00 5 0/00 0 0/00
35 0/00 30 0/00 25 0/00 20 0/00 15 0/00
u
Kx
u
W Kz
W Kz
W Kz
W Kz
W Kz
Dos capas

## Slide 6: Ejercicio 2
¿Cuáles son las direcciones de U x y K x en la figura siguiente?.
Aplicando similares consideraciones a las del ejemplo 2, se tendría que en la capa superior el vector de velocidad u va de Este a Oeste (Cabecera a Desembocadura)
Para el caso del coeficiente de difusividad Kx, la dirección de éste va de mayor a menor concentración de sal ( 0/00). Ver gráfico a continuación.
20 0/00 15 0/00 10 0/00 5 0/00 0 0/00
35 0/00 30 0/00 25 0/00 20 0/00 15 0/00
u
u
Kx
Kx

## Slide 7: Ejemplo 3
Una capa, V = W = Kx = Ky = Kz = 0
t = 0 0 /00 u 5 0 /00
Asumir que  s/ t = constante = c ;
hay solo advección t = t f
0 0 /00 u 0 0 /00
Distancia S x,0 = salinidad
Tiempo inicial
So y S x, t = So – u c t
 s/ t = -u  s/ x
S x,0
Salinidad
0
Tiempo
t 0
t f

## Slide 8: Ejercicio 3
¿Cuáles son las direcciones de u, Kx, w y Kz en la figura anterior?.
Aplicando similares consideraciones a las del ejemplo 2, se tendría que en la capa superior el vector de velocidad u va de Este a Oeste (Cabecera a Desembocadura)
Para el caso del coeficiente de difusividad Kx (sentido horizontal), la dirección de éste va de mayor a menor concentración de sal ( 0/00).
De manera idéntica para el caso del coeficiente de difusividad Kz (sentido vertical), la dirección de éste va de mayor a menor concentración de sal ( 0/00)
20 0/00 15 0/00 10 0/00 5 0/00 0 0/00
35 0/00 30 0/00 25 0/00 20 0/00 15 0/00
u
u
Kx
Kx
Kz
w

## Slide 9: Ejercicio 4
¿Bajo cuáles condiciones observaría los resultados del ejemplo número 3?, ¿qué significan t f y So?
Bajo condiciones de una sola capa, V = W = Kx = Kz = 0
s/t = -us/x
t f = tiempo final So= Salinidad Inicial
Ejercicio 5
¿Bajo cuáles condiciones observaría los resultados del ejemplo número 4?, ¿qué significan t f y S f?.
Bajo condiciones de una sola capa en la que:
U = V = W = Ky = Kz = 0 Kz = constante = C
s/t = C * 2s/x2
t f = tiempo final y S f = Salinidad final

## Slide 10: Modelos de Caja
Se aplica la Ley de Conservación de Masa, que es uno de los conceptos fundamentales de la ecología y la geoquímica
Asumir que Precipitación es igual a la Evaporación: P – E = 0
Ley de un modelo de caja:
Todo lo que sale – todo lo que entra = cambio interno de la caja
Entonces K d – K m = K r – K t
Donde (según nomenclatura de Capítulo 2):
K r = Tasa de flujo del río
K d = Tasa de flujo de agua al mar (capa superficial)
K m = Tasa de flujo de agua del mar (capa inferior)
K t = Tasa de disminución del volumen del estuario por acción de la marea
Tarea: Revisar reporte: “LOICZ Biogeochemical Budgeting Procedures and Examples”, V Dupra and SV Smith, Department of Oceanography, University of Hawaii.
K r
K d
K t
K m

## Slide 11: Ejercicio 6
En el ejemplo número 8, ¿Cuál es la dirección de la corriente de marea? ¿Hay otras fuerzas en la marea que producen valores de KT? ¿Cuáles son?.
KT = KD - KM - KR
La dirección de la corriente de marea está en reflujo. El KD es positivo. No existen otras fuerzas en la marea.
Ejercicio 7
De M = (SD x R)/(SM – SD) del ejemplo 10.
D = R + M = R + (SD x R)/(SM – SD)
D= (SM R - SD R + SD R)/(SM – SD) = SM R/)/(SM – SD)
Ejercicio 8
Del ejemplo número 11: Cambios pequeños en x cerca de x=0 hacen cambios grandes en SD, mientras que cambios grandes en x cuando x es grande hacen cambios pequeños en SD.

## Slide 12: Ejercicio 10 Dado el siguiente diagrama, halle todos los K y S. ¿Cuál es la ecuación de balance de sal que define este sistema?.
K0=R K1=R+R=2R K2=2R+2R=4R K3=4R+2R=6R K4=6R+2R=8R K5=8R+2R=10R Entonces : D=10R
Además:
K10=R K9=1R+2R=3R K8=3R+2R=5R K7=5R+2R=7R K6=7R+2R=9R
Entonces: M=9R, Ahora: SM=30ppm M=X*R X=M/R=9R/R; X=9
SD = (X/(X+1)) x SM = (9/10) x 30 ppm = 27 ppm
Donde: SD = S1 = S2 = S3 = S4 = S5 = 27ppm
La ecuación de balance de sal es: s/t = -us/x +(Kz.s/z)/z.

## Slide 13: Ejercicio 11 Dada la siguiente figura, calcule K1 a K10 y S1 a S5. ¿Cuál es la ecuación de balance de sal que define este sistema?.
K0=R K1=R+R=2R K2=2R+2R=4R K3=4R+2R=6R K4=6R+2R=8R K5=8R+2R=10R
Entonces : D=10R K10=R K9=1R+2R=3R K8=3R+2R=5R K7=5R+2R=7R K6=7R+2R=9R Entonces: M=9R
Ahora: SM=30ppm M=X*R X=M/R=9R/R; X=9
Donde: SD = (X/(X+1))*SM = (9/10)*30ppm = 27ppm
S1 = (9/10) * 6ppm = 5.4ppm; S2 = (9/10) * 12ppm = 10.8ppm;
S3 = (9/10) * 18ppm = 16.2ppm; S4 = (9/10) * 24ppm = 21.6ppm;
S5 = (9/10) * 30ppm = 27ppm. La ecuación del balance de sal es: s/t = -us/x +(Kx.s/x)/x +(Kz.s/z)/z.
K0=R K1,S1 K2,S2 K3,S3 K4,S4 K5,S5
K10, 6 0/00 K 9, 12 0/00 K 8,18 0/00 K7, 24 0/00 K 6, 30 0/00
k15=R
k14=2R
k13=2R
k12=2R
k11=2R

## Slide 14: Dado el siguiente gráfico, calcule los flujos y salinidades
Calcule los flujos: F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F10, F11. F = K (tasa / caudal) K1=R+0.1R=1.1R K2=1.1R+0.1R=1.2R K3=1.2R+2R=3.2R K4=3.2R+4R=7.2R K5=7.2R+4R=11.2R
K7=0.1R (entrega) K8=0.1R+0.1R=0.2R K9=2R+0.2R=2.2R K10=4R+2R+0.2R=6.2R K11=6.2R+4R= 10.2R
Calcule las salinidades: S1, S2, S3, S4 y S5.
S1= 0.9*10=9; S2 = 0.9*10=9; S3= 0.9*10=9; S4= 0.9*15=13.5; y S5= 0.9*25=22.5
Calcule los flujos: F6, F12, F13, dirección del flujo F13.
M = (SD x R)/(SM – SD) = (SD x F13)/(SM – SD)
10.2R = (20 x F13)/(35 – 20) F13 =10.2R * (15)/20 = 7.65R CON FLUJO HACIA ABAJO
F12 = 10.2R-7.65R = 2.55R F6 = 11.2R – 7.65R = 3.55R
6 5 4 3 2 1 R=0 0/00
F13
S1
S2
S3
S4
S5
20
0/00
35
0/00
25
0/00
15
0/00
10
0/00
10
0/00
10
0/00
4R
4R
2R
0.1R
0.1R
F12
P-E=0
Río
F6 F5 F4 F3 F2 F1
F11 F10 F9 F8 F7
MAR REGIÓN 1 REGIÓN 2