CAPITULO 2

- GAS NATURAL DE ANCON

De la misma manera que el petróleo, el gas natural se origina por la descomposición de materias orgánicas y puede ocurrir como tal ya sea asociado con yacimientos de petróleo, en yacimientos de gas condesado o, en yacimientos de gas libre; siendo esta ultima la forma más común de encontrarlo en el mundo. Dependiendo de estos modos de ocurrencia y de la posición geográfica del país de procedencia, los elementos que lo conforman y el porcentaje en que intervienen varían muy ampliamente, lo cual ha hecho que se lo pueda clasificar como gas dulce o agrio, gas rico o pobre, según sea el caso.

Hablando del Campo Ancón, el gas natural es producido conjuntamente con el petróleo (por estar disuelto en el) y sus componentes químicos, propiedades y características más importantes tales como peso especifico (molecular), poder calórico, porcentajes molares de los compuestos que lo conforman, entre otras, serán determinadas en el presente capitulo con el objeto de analizar su calidad como combustible y además para disponer de los parámetros básicos que se requieren en el diseño del sistema de captación.

También se analizara la producción en conjunto de petróleo y de gas natural para su respectiva determinación de GOR  de producción; y se estimara la declinación de la producción del gas natural en las secciones del Campo Ancón donde se llevo a cabo la captación. Usando la caracterización realizada se establecerá el contenido líquido del gas y en conjunto con los factores de recobro de los componentes líquidos presentes en el gas, que se establecen por el  proceso de absorción se estimara la producción de gasolina natural. Finalmente la disponibilidad del gas natural que puede entrar al proceso de captación a futuro se establecerá.

  - Tipo de Yacimiento

UBICACIÓN GEOGRAFICA: El conjunto de yacimientos denominado Campos Petroleros de la Península de Santa Elena “Ing. Gustavo G. Velasco “se encuentra en la península de Santa Elena ubicado en el sudeste  de la Provincia de Guayas, Ecuador, distante 120 km de la ciudad de Guayaquil. El bloque comprende 1200 km2  de las cuales el 40% son costa afuera.

En él se han perforado aproximadamente 2900 pozos. El principal yacimiento es el campo Ancón, que produce de reservorios de edad Terciaria, habiendo acumulado hasta el presente 114.6 MM bls (95% de la producción acumulada total  de la Península). El 5% restante (6.25 MM bls)  proviene de un conjunto de pequeños yacimientos cuya producción proviene de reservorios de edad Cretácica (Santa Paula, Achallan, Petropolis, Carolina, San Raymundo, Cautivo).

ESTRATIGRAFIA: En la secuencia Terciaria atravesada en la Península presenta varios reservorios, siendo el más importante las Atlanta Sandstones, equivalente en el subsuelo de Ancón de la Formación Azúcar.  En la siguiente secuencia cretácica  en orden de importancia de acuerdo a la producción los niveles arenosos son las Formaciones Passage Beds, C.P.B (Clay Pebble Beds), y Socorro.

Las columnas litológicas de las áreas de estudio se las presenta en la  figura II-1 y figura II-2:

FIGURA II-1 COLUMNA LITOLOGICA SECCIONES 67 Y TIGRE

FIGURA II-2 COLUMNA LITOLOGICA AREA NAVARRA

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESERVORIOS: La evolución de la relación gas-petróleo a lo largo de la vida de los pozos perforados a Atlanta sugiere un mecanismo de producción por expansión de gas disuelto. Si bien no se tienen mediciones precisas del gas producido, se consigna en los informes  de A.E.O. que la relación gas-petróleo aumentaba rápidamente al poner los pozos en producción, estabilizándose  en un alto GOR en zonas de desarrollo maduro (1350 cu.ft./bbl), para declinar en pozos viejos o zonas depletadas.

La temperatura promedio para los reservorios de Atlanta en el campo Ancón es de 50°C (120 °F) y se estima un gradiente de 2.4°C cada 100 metros (corregido).

Los datos consignados por los A.E.O presentan una gran dispersión, estimándose que la presión inicial de reservorio era de 1400 a 1850 psi dependiendo de la zona del campo y la posición estructural de los reservorios.

Las rocas reservorio en todo el campo Ancón son areniscas. En el caso de la formación Atlanta son areniscas turbidíticas de grano fino a grueso, de baja permeabilidad y porosidad. Presenta tanto porosidad primaria como secundaria. En las formaciones Passage Beds y Socorro las areniscas turbidíticas presentan mejores propiedades petrofísicas que la Atlanta pero menor espesor de arena neta.

En perfiles eléctricos las areniscas presentan una resistividad variable entre 3.5 a 30 ohm-m para las formaciones Socorro y Passage Beds, y de 20 a 140 ohm-m para la Fm. Atlanta y la arenisca Santo Tomas.

Existen dos tipos de yacimientos: uno de gas asociado en las secciones 67 y Tigre y otro de gas libre en el área Navarra y al este de Tigre. En el caso del gas asociado estos yacimientos actualmente se encuentran por debajo del punto de burbuja.

Las perforaciones realizadas en el área de Navarra confirman la existencia de un casquete de gas con una delgada columna de aceite y agua; las correlaciones estratigráficas y las pruebas de producción demuestran que en la parte sur del anticlinal es gasífera, y en la parte norte de la estructura es productora de petróleo y gas.

  - Propiedades Físico – Químicas de los componentes del Gas           Natural

Los gases naturales que se encuentran en el subsuelo se forman en diferentes espacios porosos – permeables bajo determinadas condiciones de presión y temperatura y están constituidos por una mezcla de varias substancias gaseosas cuya composición química resultante es de carácter compleja, por lo que no es posible especificarla mediante una fórmula química ordinaria.

Para comprender en debida forma el comportamiento del gas, es necesario determinar  los componentes que lo conforman  y en qué proporción (porcentajes molares) se encuentran.  Por consiguiente  se determinan las propiedades físicas – químicas tales como peso molecular, gravedad especifica, factor de compresibilidad y el poder calórico del gas natural. Para esto partiremos de varias composiciones del gas natural de las distintas secciones donde se captaron las muestras, tabla II-1, tabla II-2 y tabla II-3:

TABLA II-1

CROMATOGRAFIAS DE GASES DE DOS MUESTRAS DE LA SECCION 67

| Muestra | ANC-0584 | ANC-0604 |
| --- | --- | --- |
| Presión (psi) | 5 | 7 |
| T(°F) | 90 | 85 |
| Fecha de muestreo | 14/8/2008 | 14/8/2008 |
| Las muestras se analizaron a 50°C. Se obtuvieron los siguientes resultados: |
|  | ANC-0584 | ANC-0604 |
| COMPONENTE | % Moles | % Gasolina Natural: 14.8 % Propanos y Butanos: 9.43 % Pentanos y Pesados: 5.37 | % Moles | % Gasolina Natural: 8.2 % Propanos y Butanos: 5.55 % Pentanos y Pesados: 2.65 |
| Nitrógeno (N2) | 0.08 |  | 0.31 |  |
| Metano (CH4) | 78.87 |  | 85.72 |  |
| Dióxido de Carbono (CO2) | 0.06 |  | 0.00 |  |
| Etano (C2H6) | 6.20 |  | 5.77 |  |
| Propano (C3H8) | 4.58 |  | 3.30 |  |
| Isobutano (iC4H10) | 2.21 |  | 1.19 |  |
| n-Butano (nC4H10) | 2.64 |  | 1.06 |  |
| Isopentano (iC5H12) | 1.40 |  | 0.61 |  |
| n-Pentano (nC5H12) | 0.68 |  | 0.26 |  |
| Hexano Plus (C6+) | 3.29 |  | 1.78 |  |
| ARENISCA PRODUCTORA | SANTO TOMAS/PASSAGE BEDS/ATLANTA | SOCORRO/SANTO TOMAS/PASSAGE BEDS/ATLANTA |

TABLA II-2

| CROMATOGRAFIAS DE GASES DE TRES MUESTRAS DE LA SECCION TIGRE |
| --- |
| Muestra | TIG-0051 | TIG-0035 | TIG-0050 |
| Presión (psi) | 5 | 8 | 3.5 |
| T(°F) | 88 | 84 | 88 |
| Fecha de muestreo | 19/7/2008 | 11/8/2008 | 11/8/2008 |
| Las muestras se analizaron a 50°C. Se obtuvieron los siguientes resultados: |
|  | TIG-0051 | TIG-0035 | TIG-0050 |
| COMPONENTE | % Moles | % Gasolina Natural: 15.14 % Propanos y Butanos: 10.27 % Pentanos y Pesados: 4.87 | % Moles | % Gasolina Natural: 3.92 % Propanos y Butanos: 2.69 % Pentanos y Pesados: 1.23 | % Moles | % Gasolina Natural: 19.31 % Propanos y Butanos: 12.16 % Pentanos y Pesados: 7.15 |
| Nitrógeno (N2) | 0.11 |  | 0.39 |  | 0.00 |  |
| Metano (CH4) | 78.34 |  | 91.58 |  | 69.84 |  |
| Dióxido de Carbono (CO2) | 1.75 |  | 0.00 |  | 3.02 |  |
| Etano (C2H6) | 4.65 |  | 4.10 |  | 7.83 |  |
| Propano (C3H8) | 5.21 |  | 1.82 |  | 6.58 |  |
| Isobutano (iC4H10) | 2.32 |  | 0.47 |  | 2.60 |  |
| n-Butano (nC4H10) | 2.74 |  | 0.40 |  | 2.98 |  |
| Isopentano (iC5H12) | 1.18 |  | 0.07 |  | 1.61 |  |
| n-Pentano (nC5H12) | 0.32 |  | 0.00 |  | 0.78 |  |
| Hexano Plus (C6+) | 3.37 |  | 1.16 |  | 4.76 |  |
| ARENISCA PRODUCTORA | PASSAGE BEDS/ATLANTA | SOCORRO/PASSAGE BEDS/ATLANTA | PASSAGE BEDS/ATLANTA |

TABLA II-3

CROMATOGRAFIAS DE GASES DE TRES MUESTRAS DEL AREA NAVARRA

| Muestra | ANC-1648 | ANC-0701 | ANC-1985 |
| --- | --- | --- | --- |
| Presión (psi) | 10 | 30 | 18 |
| T(°F) | 80 | 80 | 75 |
| Fecha de muestreo | 6/8/2008 | 6/8/2008 | 9/8/2008 |
| Las muestras se analizaron a 50°C. Se obtuvieron los siguientes resultados: |
|  | ANC-1648 | ANC-0701 | ANC-1985 |
| COMPONENTE | % Moles | % Gasolina Natural: 3.05 % Propanos y Butanos: 2.16 % Pentanos y Pesados: 0.89 | % Moles | % Gasolina Natural: 2.09 % Propanos y Butanos: 1.69 % Pentanos y Pesados: 0.4 | % Moles | % Gasolina Natural: 1.92 % Propanos y Butanos: 1.46 % Pentanos y Pesados: 0.46 |
| Nitrógeno (N2) | 0.19 |  | 0.17 |  | 0.14 |  |
| Metano (CH4) | 92.90 |  | 94.27 |  | 94.63 |  |
| Dióxido de Carbono (CO2) | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Etano (C2H6) | 3.86 |  | 3.47 |  | 3.31 |  |
| Propano (C3H8) | 1.55 |  | 1.24 |  | 1.14 |  |
| Isobutano (iC4H10) | 0.32 |  | 0.25 |  | 0.18 |  |
| n-Butano (nC4H10) | 0.29 |  | 0.20 |  | 0.14 |  |
| Isopentano (iC5H12) | 0.01 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| n-Pentano (nC5H12) | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| Hexano Plus (C6+) | 0.88 |  | 0.40 |  | 0.46 |  |
| ARENISCA PRODUCTORA | PASSAGE BEDS/ATLANTA | ATLANTA | ATLANTA |

Para la estimación de los parámetros básicos para el diseño del sistema de captación se usaron las composiciones del gas natural que se manejan en cada una de las plantas compresoras (la planta compresora de la sección Tigre acogerá el gas producido del área Navarra). Estas composiciones fueron establecidas por varias cromatografías a muestras que se tomaron en periodo de operación de las plantas, y con sus fracciones molares de cada componente y total;  siendo las siguientes, tabla II-4, tabla II-5:

TABLA II-4

COMPOSICION DEL GAS EN LA PLANTA COMPRESORA DE LA SECCION 67

| COMPONENTE | Flujo Molar (lbm/hr) | Fracción Molar (Yi) |
| --- | --- | --- |
| Nitrógeno | 18.47 | 0.0852 |
| Metano | 165.08 | 0.7615 |
| CO2 | 0.99 | 0.0046 |
| Etano | 11.28 | 0.0520 |
| Propano | 7.56 | 0.0349 |
| Iso-Butano | 2.78 | 0.0128 |
| n-Butano | 3.17 | 0.0146 |
| Iso-Pentano | 1.63 | 0.0075 |
| n-Pentano | 0.70 | 0.0032 |
| C6+ | 5.12 | 0.0236 |
| TOTAL | 216.78 | 1.0000 |

TABLA II-5

COMPOSICION DEL GAS EN LA PLANTA COMPRESORA DE LA SECCION TIGRE

| COMPONENTE | Flujo Molar (lbm/hr) | Fracción Molar (Yi) |
| --- | --- | --- |
| Nitrógeno | 17.91 | 0.0957 |
| Metano | 147.41 | 0.7874 |
| CO2 | 0.65 | 0.0034 |
| Etano | 8.56 | 0.0457 |
| Propano | 4.66 | 0.0249 |
| Iso-Butano | 1.62 | 0.0087 |
| n-Butano | 1.79 | 0.0096 |
| Iso-Pentano | 0.79 | 0.0042 |
| n-Pentano | 0.34 | 0.0018 |
| C6+ | 3.48 | 0.0186 |
| TOTAL | 187.20 | 1.0000 |

PESO MOLECULAR APARENTE DEL GAS NATURAL: El peso molecular aparente de un gas natural, formado por ‘n’ componentes, puede calcularse a partir de la fracción molar y pesos moleculares individuales de cada componente, mediante la siguiente ecuación matemática:

EC 2.1

Donde:

Ma : Peso molecular aparente de la mezcla de gas, lbm/lbm-mol.

Mwi: Peso molecular del componente ‘i’ de la mezcla de gas.

Yi  : Fracción molar del componente ‘i’ de la mezcla de gas.

n  : Numero de componentes en la mezcla de gas.

GRAVEDAD ESPECÍFICA DEL GAS NATURAL: La gravedad especifica de un gas o de una mezcla de gases en general, Gg, es definida como la razón de la densidad del gas a la densidad del aire seco, cuando son medidas a las mismas condiciones de presión y temperatura; es decir:

EC. 2.2

Donde:

G  :  Gravedad especifica del gas natural.

: Densidad del gas natural, lbm/ft3.

: Densidad del aire, lbm/ft3.

Modelando el comportamiento del gas y del aire como gases ideales a condiciones estándar (14.65 psia y 60 oF), la ecuación (2.2) puede ser expresada como:

EC. 2.3

Donde:

Ma: Peso molecular aparente del gas natural, lbm/lbm-mol.

Maire: Peso molecular del aire, 28.9625 lbm/lbm-mol.

FACTOR DE COMPRESIBILIDAD DEL GAS NATURAL: El factor de compresibilidad, Z, es una cantidad adimensional que se usa en la industria del gas natural para corregir el comportamiento ideal de los gases (Z = 1) a su comportamiento real, por medio de la ecuación de estado PV = nZRT. La compresibilidad del gas o el factor Z está en función de la presión y temperatura seudoreducidas. Los valores seudoreducidos se definen como:

Donde:

P : Presión a la cual se desea determinar ‘Z’; psia.

T : Temperatura a la cual se desea determinar ‘Z’; oR.

Psr : Presión seudoreducida.

Tsr : Temperatura seudoreducida.

Psc : Presión seudocrítica.

Tsc : Temperatura seudocrítica.

Si la composición del gas es conocida, los valores seudocríticos son calculados por medio de:

Donde:

Yi : Fracción molar del componente ‘i’ de la mezcla de gas.

Pci : Presión crítica de componente ‘i’ de la mezcla de gas.

Tci : Temperatura crítica de componente ‘i’ de la mezcla de gas.

n  : Numero de componentes en la mezcla de gas.

Muchas ecuaciones o algoritmos hay disponibles para reproducir la correlación de Standing – Katz presentada en Apéndice A, y los más precisos son los iterativos o de prueba y error. Uno de los más simples, que determina valores suficientemente precisos para cálculos de un flujo de dos fases,  fue publicado por Brill and Beggs y modificado por Standing. La ecuación es:

EC. 2.6

Donde:

No se realizara ninguna corrección porque el contenido de contaminantes es despreciable con respecto al CO2 y no esta presente H2S.

PODER CALORIFICO DEL GAS NATURAL: El poder calórico, denominado también valor o potencia calorífica, es una característica importante del gas natural y su precio como combustible depende de dicha propiedad. Se lo define como el calor liberado al quemarse completamente un volumen unitario del gas bajo determinadas condiciones de presión y temperatura. El poder calorífico bruto se puede calcular de la siguiente manera:

EC. 2.7

Donde:

PC : Poder calorífico del gas natural; BTU / SCF.

Yi  : Fracción molar del componente ‘i’ de la mezcla de gas.

PCi : Poder calorífico del componente ‘i’ del gas; BTU / SCF.

A continuación se determinan las propiedades físico – químicas que fueron descritas, de cada una las secciones; tabla II-6, tabla II-7:

TABLA II-6

PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS DE LA SECCION TIGRE

| PRESION (psia): | 14.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMP. (°R) = | 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | Yi | Tci (°R) | Tsc (°R) | Pci (psia) | Psc (psia) | Mwi | Ma | PCi (BTU/SCF) | PC BRUTO (BTU/SCF) |  |
| Nitrógeno | 0.10 | 227.51 | 21.77 | 492.80 | 47.15 | 28.01 | 2.68 | 0.00 | 0.00 |  |
| Metano | 0.79 | 343.34 | 270.36 | 667.00 | 525.21 | 16.04 | 12.63 | 1010.00 | 795.30 |  |
| CO2 | 0.00 | 550.07 | 1.90 | 1069.50 | 3.69 | 44.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| Etano | 0.05 | 547.73 | 25.04 | 707.80 | 32.36 | 30.07 | 1.37 | 1769.60 | 80.91 |  |
| Propano | 0.02 | 665.92 | 16.57 | 615.00 | 15.30 | 44.10 | 1.10 | 2516.10 | 62.62 |  |
| Iso-Butano | 0.01 | 734.41 | 6.36 | 527.90 | 4.57 | 58.12 | 0.50 | 3251.90 | 28.17 |  |
| n-Butano | 0.01 | 765.60 | 7.31 | 548.80 | 5.24 | 58.12 | 0.56 | 3262.30 | 31.16 |  |
| Iso-Pentano | 0.00 | 828.96 | 3.51 | 490.40 | 2.08 | 72.15 | 0.31 | 4000.90 | 16.94 |  |
| n-Pentano | 0.00 | 845.70 | 1.52 | 488.10 | 0.88 | 72.15 | 0.13 | 4008.90 | 7.19 |  |
| C6+ | 0.02 | 911.80 | 16.95 | 439.50 | 8.17 | 86.18 | 1.60 | 4755.90 | 88.38 |  |
| TOTAL | 1.00 |  | 371.28 |  | 644.66 | MWt = | 21.03 |  | 1110.67 |  |
| VALORES SEUDOREDUCIDOS Y SEUDOCRITICOS | RESULTADOS 'GRAVEDAD ESPECIFICA Y FACTOR DE COMPRESIBILIDAD Z' | RESULTADOS 'PESO MOLECULAR APARENTE Y PODER CALORIFICO' |
|  |  | G | 0.73 |  |  | Ma | 21.03 |  |
| Tsc (°R) | 371.28 |  |  | Z | 1.00 |  |  | PC BRUTO | 1110.67 |  |
| Psc (psia) | 644.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsr | 1.45 |  |  |  |  |  |  |
| Psr | 0.02 |  |  |  |  |  |  |

TABLA II-7

PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS DE LA SECCION 67

| PRESION (psia): | 14.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMP. (°R) = | 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE | Yi | Tci (°R) | Tsc (°R) | Pci (psia) | Psc (psia) | Mwi | Ma | PCi (BTU/SCF) | PC BRUTO (BTU/SCF) |  |
| Nitrógeno | 0.09 | 227.51 | 19.39 | 492.80 | 41.99 | 28.01 | 2.39 | 0.00 | 0.00 |  |
| Metano | 0.76 | 343.34 | 261.47 | 667.00 | 507.95 | 16.04 | 12.22 | 1010.00 | 769.16 |  |
| CO2 | 0.00 | 550.07 | 2.51 | 1069.50 | 4.88 | 44.01 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| Etano | 0.05 | 547.73 | 28.50 | 707.80 | 36.82 | 30.07 | 1.56 | 1769.60 | 92.07 |  |
| Propano | 0.03 | 665.92 | 23.24 | 615.00 | 21.46 | 44.10 | 1.54 | 2516.10 | 87.79 |  |
| Iso-Butano | 0.01 | 734.41 | 9.40 | 527.90 | 6.76 | 58.12 | 0.74 | 3251.90 | 41.63 |  |
| n-Butano | 0.01 | 765.60 | 11.18 | 548.80 | 8.02 | 58.12 | 0.85 | 3262.30 | 47.65 |  |
| Iso-Pentano | 0.01 | 828.96 | 6.23 | 490.40 | 3.69 | 72.15 | 0.54 | 4000.90 | 30.08 |  |
| n-Pentano | 0.00 | 845.70 | 2.74 | 488.10 | 1.58 | 72.15 | 0.23 | 4008.90 | 13.00 |  |
| C6+ | 0.02 | 911.80 | 21.52 | 439.50 | 10.37 | 86.18 | 2.03 | 4755.90 | 112.23 |  |
| TOTAL | 1.00 |  | 386.17 |  | 643.52 | MWt = | 22.31 |  | 1119.61 |  |
| VALORES SEUDOREDUCIDOS Y SEUDOCRITICOS | RESULTADOS 'GRAVEDAD ESPECIFICA Y FACTOR DE COMPRESIBILIDAD Z' | RESULTADOS 'PESO MOLECULAR APARENTE Y PODER CALORIFICO' |
|  |  | G | 0.77 |  |  | Ma | 22.31 |  |
| Tsc (°R) | 386.17 |  |  | Z | 1.00 |  |  | PC BRUTO | 1193.61 |  |
| Psc (psia) | 643.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsr | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| Psr | 0.02 |  |  |  |  |  |  |

  - .  Producción de Petróleo y Gas

El petróleo y gas natural ya sea que se encuentren asociados o libres en el yacimiento son producidos en cada una de las secciones por medio de sistemas de levantamiento artificial. Esto se debe principalmente por el agotamiento de la energía disponible (presión) en el yacimiento para poder levantar estos fluidos hasta la superficie.

Una vez que el petróleo, el gas natural y el agua emergen a la superficie es necesario establecer qué cantidad de los recursos no renovables se maneja. En lo que respecta al Campo Ancón la estimación de los caudales de petróleo es realizada de forma diaria y continúa en el campo y en las facilidades de superficie. Mientras que la medición de los caudales de gas fue realizada de forma puntual entre diciembre del 2006 y mayo del 2007, con el uso de un medidor rotatorio de desplazamiento positivo diseñado para manejar el tipo de gases que se produce y con la flexibilidad de manejar caudales ya sean constantes y variables, y con un rango de operación de hasta 72000 SCFD y presión máxima de operación de 175 psig. A continuación se presentan las 78 mediciones de caudales de gas, con lo cual se determino el GOR de producción y la declinación de la producción del gas en las secciones 67, Tigre y Navarra, tabla II-8:

TABLA II-8

CAUDALES MEDIDOS DE GAS EN LAS SECCIONES 67, TIGRE Y NAVARRA

| No. | POZO | SECCION | SISTEMA DE LEV. ART. | FORMACION PRODUCTORA | CAUDAL DE GAS (SCFD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANC0551 | TIGRE | BM | CPB/ST/PB/AT | 6913 |
| 2 | ANC0580 | TIGRE | SW | CPB/ST/AT | 12594 |
| 3 | ANC0584 | 67 | BM | ST/PB/AT | 14456 |
| 4 | ANC0588 | 67 | BM | ST/PB | 7271 |
| 5 | ANC0600 | 67 | SW | PB/AT | 9733 |
| 6 | ANC0602 | 67 | BM | PB/AT | 6356 |
| 7 | ANC0603 | 67 | BM | SO/ST/PB/AT | 5859 |
| 8 | ANC0604 | 67 | BM | SO/CPB/PB/AT | 34114 |
| 9 | ANC0609 | 67 | SW | SO/CPB/ST/PB | 6339 |
| 10 | ANC0661 | 67 | BM | ST/PB/AT | 13100 |
| 11 | ANC0663 | 67 | HL | CPB/ST/PB/AT | 4507 |
| 12 | ANC0668 | 67 | BM | SO/CPB/ST/PB/AT | 8823 |
| 13 | ANC0701 | NAVARRA | AB | AT | 70000 |
| 14 | ANC0702 | 67 | BM | SO/CPB/ST/PB/AT | 13895 |
| 15 | ANC0703 | 67 | BM | CPB/ST/PB/AT | 6746 |
| 16 | ANC0706 | 67 | BM | SO/CPB/PB/AT | 16227 |
| 17 | ANC0708 | 67 | BM | ST/PB | 1979 |
| 18 | ANC0770 | TIGRE | SW | AT | 9206 |
| 19 | ANC0772 | 67 | SW | ST/PB | 16443 |
| 20 | ANC0796 | TIGRE | SW | CPB/ST/AT | 1904 |
| 21 | ANC1232 | 67 | BM | SO/CPB/ST/PB | 20764 |
| 22 | ANC1236 | 67 | BM | SO/CPB/ST/PB/AT | 24861 |
| 23 | ANC1242 | 67 | BM | SO/CPB/ST/PB/AT | 16230 |
| 24 | ANC1253 | 67 | BM | SO/CPB/ST/PB/AT | 26746 |
| 25 | ANC1254 | 67 | SW | AT | 14163 |
| 26 | ANC1262 | 67 | SW | SO/CPB/ST/PB | 6793 |
| 27 | ANC1266 | 67 | SW | ST/PB/AT | 8482 |
| 28 | ANC1273 | 67 | SW | ST/AT | 5103 |
| 29 | ANC1288 | 67 | SW | CPB/ST/PB/AT | 10809 |
| 30 | ANC1552 | TIGRE | SW | CPB/PB/AT | 4053 |
| 31 | ANC1648 | NAVARRA | SW | PB/AT | 45000 |
| 32 | ANC1884 | 67 | SW | ST/AT | 6310 |
| 33 | ANC1894 | 67 | BM | SO/CPB/ST | 5193 |
| 34 | ANC1905 | 67 | BM | SO/CPB/ST | 11944 |
| 35 | ANC1912 | TIGRE | BM | ST/AT | 6673 |
| 36 | ANC1913 | TIGRE | BM | ST/AT | 12501 |
| 37 | ANC1915 | 67 | BM | SO/CPB/ST | 37642 |
| 38 | ANC1928 | 67 | AB | SO/CPB/ST | 4587 |
| 39 | ANC1934 | 67 | BM | SO/CPB/ST/PB/AT | 13392 |
| 40 | ANC1946 | TIGRE | BM | AT | 12523 |
| 41 | ANC1949 | 67 | BM | ST/PB/AT | 4383 |
| 42 | ANC1952 | 67 | AB | AT | 5864 |
| 43 | ANC1962 | TIGRE | BM | ST/AT | 1730 |
| 44 | ANC1985 | NAVARRA | AB | AT | 100000 |
| 45 | ANC2004 | 71 | AB | ST | 29915 |
| 46 | TIG0011 | TIGRE | BM | CPB/PB/AT | 6435 |
| 47 | TIG0012S | TIGRE | BM | SO/CPB | 7404 |
| 48 | TIG0013 | TIGRE | BM | ST/PB/AT | 10239 |
| 49 | TIG0014 | TIGRE | BM | ST/PB/AT | 14169 |
| 50 | TIG0018 | TIGRE | SW | SO/CPB/ST/PB/AT | 11426 |
| 51 | TIG0019 | TIGRE | BM | SO/CPB/ST/PB/AT | 12647 |
| 52 | TIG0020 | TIGRE | BM | CPB/PB/AT | 8899 |
| 53 | TIG0021 | TIGRE | BM | PB/AT | 7489 |
| 54 | TIG0022 | TIGRE | BM | CPB/PB/AT | 7071 |
| 55 | TIG0025 | TIGRE | SW | PB | 5915 |
| 56 | TIG0027 | TIGRE | BM | CPB/PB/AT | 7814 |
| 57 | TIG0028 | TIGRE | BM | CPB/PB/AT | 18262 |
| 58 | TIG0030 | TIGRE | SW | SO/CPB/PB/AT | 2820 |
| 59 | TIG0035 | TIGRE | SW | SO/PB/AT | 33050 |
| 60 | TIG0037S | TIGRE | BM | CPB/ST | 2605 |
| 61 | TIG0039 | TIGRE | BM | CPB/PB/AT | 15801 |
| 62 | TIG0040 | TIGRE | BM | ST/PB/AT | 12381 |
| 63 | TIG0040S | TIGRE | BM | PB | 2025 |
| 64 | TIG0042 | TIGRE | BM | ST/PB | 2979 |
| 65 | TIG0043 | TIGRE | BM | CPB/ST/PB/AT | 5924 |
| 66 | TIG0045 | TIGRE | HL | CPB/PB/AT | 4946 |
| 67 | TIG0045S | TIGRE | BM | ST | 1082 |
| 68 | TIG0046 | TIGRE | BM | CPB/PB/AT | 5521 |
| 69 | TIG0050 | TIGRE | BM | PB/AT | 18788 |
| 70 | TIG0051 | TIGRE | BM | PB/AT | 22821 |
| 71 | TIG0055 | TIGRE | BM | ST/PB/AT | 15724 |
| 72 | TIG0056 | TIGRE | SW | CPB/ST/AT | 5567 |
| 73 | TIG0057 | TIGRE | BM | CPB/ST | 8342 |
| 74 | TIG0059 | TIGRE | BM | CPB/ST/PB/AT | 11078 |
| 75 | TIG0059S | TIGRE | BM | PB | 3361 |
| 76 | TIG0060 | TIGRE | SW | CPB/ST/PB/AT | 6093 |
| 77 | TIG0062 | TIGRE | SW | CPB/ST/PB/AT | 3840 |
| 78 | TIG0064 | TIGRE | BM | PB/AT | 6186 |

RELACION GAS – PETRÓLEO DE PRODUCCION (GOR):  Se define como la razón de los pies cúbicos estándar, SCF, de gas que están siendo producidos a ese tiempo con respecto a los barriles de petróleo que están siendo producidos a ese mismo tiempo en el tanque de almacenamiento, STB.

Los SCF de gas que se están produciendo pueden provenir no solo del gas que está en solución, o del gas libre mas el gas de solución, de allí que, el valor del GOR es constante e igual a la solubilidad del gas (Rs) siempre y cuando la presión de yacimiento se encuentre por arriba de la presión de burbujeo o saturación, lo cual sucede al inicio de la producción de un pozo en yacimientos de petróleo subsaturado. Por debajo de la presión de burbujeo el GOR aumenta debido a que el gas libre en el yacimiento se mueve más rápido que el petróleo, para finalmente, al final de la vida de los yacimientos, decrecer el GOR de producción.

El GOR es medido en superficie y su valor depende principalmente de la presión y temperatura a la cual está operando el separador, por eso, la selección optima de estos dos últimos parámetros es importante si se quiere obtener la máxima recuperación de petróleo y la mínima producción de gas (valores de relación gas – petróleo bajos). La ecuación que se utiliza para determinar el GOR de producción es:

EC. 2.8

Donde:

GOR: Relación gas - petróleo de producción; SCF/STB.

Qg : Tasa de producción de gas; SCF/día.

Qo : Tasa de producción de petróleo; STB/día.

El cálculo del GOR se lo hará utilizando los caudales de gas de los pozos que están conectados al sistema de captación, y la producción diaria de petróleo durante el 2007, tabla II-9 y tabla II-10:

TABLA II-9

RELACION GAS – PETRÓLEO DE PRODUCCION (GOR) DE LA SECCION 67

| No. | POZO | PRODUCCION |
| --- | --- | --- |
|  |  | STB/AÑO | STBD | SCFD |
| 1 | ANC0584 | 3923 | 10.748 | 14433 |
| 2 | ANC0588 | 2459 | 6.738 | 7271 |
| 3 | ANC0600 | 1598 | 4.379 | 9733 |
| 4 | ANC0602 | 829 | 2.272 | 6356 |
| 5 | ANC0603 | 829 | 2.271 | 5859 |
| 6 | ANC0604 | 2888 | 7.913 | 34114 |
| 7 | ANC0609 | 1019 | 2.792 | 6339 |
| 8 | ANC0661 | 1975 | 5.410 | 13100 |
| 9 | ANC0668 | 1516 | 4.152 | 8823 |
| 10 | ANC0702 | 3932 | 10.772 | 13895 |
| 11 | ANC0703 | 1917 | 5.251 | 7325 |
| 12 | ANC0706 | 4374 | 11.983 | 16227 |
| 13 | ANC0708 | 1690 | 4.631 | 1979 |
| 14 | ANC0772 | 543 | 1.488 | 16443 |
| 15 | ANC1232 | 5323 | 14.584 | 20764 |
| 16 | ANC1236 | 2009 | 5.503 | 24151 |
| 17 | ANC1242 | 1044 | 2.861 | 16230 |
| 18 | ANC1253 | 2389 | 6.545 | 26746 |
| 19 | ANC1254 | 1694 | 4.640 | 14163 |
| 20 | ANC1262 | 1526 | 4.182 | 6793 |
| 21 | ANC1266 | 462 | 1.266 | 8482 |
| 22 | ANC1273 | 402 | 1.102 | 4391 |
| 23 | ANC1288 | 632 | 1.731 | 10809 |
| 24 | ANC1884 | 390 | 1.068 | 6310 |
| 25 | ANC1894 | 2350 | 6.438 | 5193 |
| 26 | ANC1905 | 4659 | 12.765 | 11944 |
| 27 | ANC1915 | 730 | 2.001 | 37642 |
| 28 | ANC1949 | 673 | 1.844 | 4383 |
| CAUDAL PROMEDIO DIARIO | 5.26 | 12853 |
| GOR (SCF/STB) | 2443 |

TABLA II-10

RELACION GAS – PETRÓLEO DE PRODUCCION (GOR) DE LA SECCION TIGRE

| No. | POZO | PRODUCCION |
| --- | --- | --- |
|  |  | STB/AÑO | STBD | SCFD |
| 1 | ANC0551 | 504 | 1.382 | 6913 |
| 2 | ANC0580 | 516 | 1.414 | 12594 |
| 3 | ANC0770 | 322 | 0.883 | 9206 |
| 4 | ANC0796 | 1494 | 4.094 | 1904 |
| 5 | ANC1912 | 447 | 1.224 | 6673 |
| 6 | ANC1913 | 1474 | 4.039 | 12501 |
| 7 | ANC1946 | 391 | 1.070 | 12523 |
| 8 | ANC1962 | 521 | 1.426 | 1730 |
| 9 | TIG0011 | 1043 | 2.857 | 6435 |
| 10 | TIG0013 | 2261 | 6.196 | 10239 |
| 11 | TIG0014 | 4324 | 11.846 | 14169 |
| 12 | TIG0019 | 1588 | 4.351 | 12647 |
| 13 | TIG0020 | 458 | 1.256 | 8899 |
| 14 | TIG0021 | 1288 | 3.530 | 7489 |
| 15 | TIG0022 | 953 | 2.610 | 7071 |
| 16 | TIG0028 | 2166 | 5.935 | 18262 |
| 17 | TIG0035 | 438 | 1.201 | 33050 |
| 18 | TIG0037S | 403 | 1.104 | 2605 |
| 19 | TIG0039 | 1442 | 3.952 | 15801 |
| 20 | TIG0040 | 629 | 1.724 | 12381 |
| 21 | TIG0040S | 447 | 1.224 | 2025 |
| 22 | TIG0042 | 506 | 1.388 | 2979 |
| 23 | TIG0043 | 593 | 1.624 | 5924 |
| 24 | TIG0045 | 465 | 1.273 | 4946 |
| 25 | TIG0045S | 455 | 1.247 | 1082 |
| 26 | TIG0046 | 806 | 2.208 | 5521 |
| 27 | TIG0050 | 4482 | 12.279 | 18788 |
| 28 | TIG0051 | 508 | 1.392 | 22821 |
| 29 | TIG0057 | 386 | 1.058 | 8342 |
| 30 | TIG0059 | 1099 | 3.010 | 11078 |
| 31 | TIG0059S | 346 | 0.948 | 3361 |
| 32 | TIG0062 | 469 | 1.284 | 3840 |
| CAUDAL PROMEDIO DIARIO | 2.84 | 9494 |
| GOR (SCF/STB) | 3337 |

PERFIL DE PRODUCCION DE GAS: En los campos de petróleo y gas natural debido a la continua extracción de los recursos, la producción de crudo y de gas natural disminuye conforme va pasando el tiempo. Para realizar la correspondiente declinación del gas que se produce, se estimara cual es el potencial total del gas que existe en cada una de las secciones, tabla II-11, tabla II-12, y tabla II-13:

TABLA II-11

CAPTACION DE POZOS EN SECCION TIGRE

| No. | POZO | SISTEMA DE LEV. ART. | PRODUCCION (SCFD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANC0551 | BM | 6913 |
| 2 | ANC-552 | BM | - |
| 3 | ANC0580 | SW | 12594 |
| 4 | ANC0770 | SW | 9206 |
| 5 | ANC0796 | SW | 1904 |
| 6 | ANC1912 | BM | 6673 |
| 7 | ANC1913 | BM | 12501 |
| 8 | ANC1946 | BM | 12523 |
| 9 | ANC1962 | BM | 1730 |
| 10 | TIG0011 | BM | 6435 |
| 11 | TIG0013 | BM | 10239 |
| 12 | TIG0014 | BM | 14169 |
| 13 | TIG0019 | BM | 12647 |
| 14 | TIG0020 | BM | 8899 |
| 15 | TIG0021 | BM | 7489 |
| 16 | TIG0022 | BM | 7071 |
| 17 | TIG0023 | BM | - |
| 18 | TIG0028 | BM | 18262 |
| 19 | TIG0035 | SW | 33050 |
| 20 | TIG0037S | BM | 2605 |
| 21 | TIG0039 | BM | 15801 |
| 22 | TIG0040 | BM | 12381 |
| 23 | TIG0040S | BM | 2025 |
| 24 | TIG0042 | BM | 2979 |
| 25 | TIG0043 | BM | 5924 |
| 26 | TIG0045 | HL | 4946 |
| 27 | TIG0045S | BM | 1082 |
| 28 | TIG0046 | BM | 5521 |
| 29 | TIG0048S | BM | - |
| 30 | TIG0050 | BM | 18788 |
| 31 | TIG0051 | BM | 22821 |
| 32 | TIG0057 | BM | 8342 |
| 33 | TIG0059 | BM | 11078 |
| 34 | TIG0059S | BM | 3361 |
| 35 | TIG0062 | SW | 3840 |
| 36 | TIG1002 | BM | - |
| PROMEDIO POZOS CAPTADOS | 9494 |
| CAUDAL TOTAL DE POZOS CAPTADOS | 341772 |

TABLA II-12

CAPTACION DE POZOS EN SECCION 67

| No. | POZO | SISTEMA DE LEV. ART. | PRODUCCION |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (SCFD) |
| 1 | ANC0584 | BM | 14433 |
| 2 | ANC0588 | BM | 7271 |
| 3 | ANC0600 | SW | 9733 |
| 4 | ANC0602 | BM | 6356 |
| 5 | ANC0603 | BM | 5859 |
| 6 | ANC0604 | BM | 34114 |
| 7 | ANC0609 | SW | 6339 |
| 8 | ANC0661 | BM | 13100 |
| 9 | ANC0668 | BM | 8823 |
| 10 | ANC0702 | BM | 13895 |
| 11 | ANC0703 | BM | 7325 |
| 12 | ANC0706 | BM | 16227 |
| 13 | ANC0708 | BM | 1979 |
| 14 | ANC0772 | SW | 16443 |
| 15 | ANC1232 | BM | 20764 |
| 16 | ANC1236 | BM | 24151 |
| 17 | ANC1242 | BM | 16230 |
| 18 | ANC1253 | BM | 26746 |
| 19 | ANC1254 | SW | 14163 |
| 20 | ANC1262 | SW | 6793 |
| 21 | ANC1266 | SW | 8482 |
| 22 | ANC1273 | SW | 4391 |
| 23 | ANC1288 | SW | 10809 |
| 24 | ANC1884 | SW | 6310 |
| 25 | ANC1890 | BM | - |
| 26 | ANC1894 | BM | 5193 |
| 27 | ANC1895 | AB | - |
| 28 | ANC1896 | BM | - |
| 29 | ANC1898 | SW | - |
| 30 | ANC1905 | BM | 11944 |
| 31 | ANC1915 | BM | 37642 |
| 32 | ANC1928 | HL | 4587 |
| 33 | ANC1949 | BM | 4383 |
| 34 | ANC2004 | AB | 29915 |
| PROMEDIO POZOS CAPTADOS | 13147 |
| CAUDAL TOTAL DE POZOS CAPTADOS | 446985 |

TABLA II-13

CAPTACION DE POZOS EN AREA NAVARRA

| No. | POZO | SISTEMA DE LEV. ART. | PRODUCCION (SCFD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAV0701 | AB | 70000 |
| 2 | NAV1648 | SW | 45000 |
| 3 | NAV1985 | AB | 100000 |
| PROMEDIO POZOS CAPTADOS | 71667 |
| CAUDAL TOTAL DE POZOS CAPTADOS | 215000 |

Por lo tanto  de acuerdo a los caudales totales de las secciones se establece que la captación total será de 1004 MSCFD. Debido al no contar con un historial de producción de gas natural en las secciones, la declinación anual utilizada es del 4% que es la declinación histórica del pozo productor de gas ANC0701. Las producciones de gas anuales y diarias serian, tabla II-14:

TABLA II-14

PRODUCCIONES ANUALES Y DIARIAS DE GAS

| AÑO | PRODUCCION DIARIA (MSCFD) | PRODUCCION ANUAL (MMSCF) |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 1004 | 366 |
| 2008 | 964 | 352 |
| 2009 | 925 | 338 |
| 2010 | 888 | 324 |
| 2011 | 853 | 311 |
| 2012 | 818 | 299 |
| 2013 | 786 | 287 |
| 2014 | 754 | 275 |
| 2015 | 724 | 264 |
| 2016 | 695 | 254 |

El perfil de producción en una grafica en coordenadas cartesianas es el siguiente, figura II-3:

FIGURA II-3 	PERFIL DE PRODUCCION DIARIA EN LOS PROXIMOS 	9 AÑOS DE GAS NATURAL

  - .  Contenido Liquido del Gas Natural

El contenido líquido del gas natural, también conocido con el nombre de ‘Riqueza del gas’, se define como el número de galones de hidrocarburos recuperables con líquidos por cada 1000 pies cúbicos estándar de gas. Se expresa generalmente por el símbolo GPM y es un factor importante que debe ser conocido principalmente en sistemas de captación y transporte de gas (para el control del punto de roció) así como en plantas de  gasolina natural (para su extracción). En nuestro caso, en el cálculo de GPM se incluye C3+ debido a que el proceso que se aplica en la Planta de Gasolina recupera fracciones de C3 y más pesados.

Para extraer los componentes hidrocarburos pesados del gas natural se diseñan las plantas de extracción de gasolina natural en las cuales los componentes pesados se separan como líquidos del metano y del etano. El proceso de recuperación de  los componentes pesados que es aplicado en la planta de extracción de gasolina natural en el Campo Ancón se detalla a continuación.

RECUPERACION DE HIDROCARBUROS MEDIANTE ABSORCION: Unas de las más antiguas tecnologías, conocida también como Plantas de Aceite Pobre (en componentes livianos).

Consta de una torre absorbedora que puede ser de platos o tener empaquetamiento. Las torres que existen en el campo Ancón son con platos y en ellos interactúan  el Aceite Absorbedor o Aceite Pobre que entra por la parte superior de la torre, desciende plato por plato y absorbe en flujo contracorriente los componentes hidrocarburos mas pesados de una corriente de gas que entra por la parte del fondo, como se muestra en la figura II-4:

El Aceite Rico en componentes livianos proveniente del Absorbedor, es luego enviado a una torre de fraccionamiento para separar o recuperar dichos componentes. Para ello el Aceite Rico debe ser calentado lo suficiente para desprender sus hidrocarburos livianos como propano, butanos, pentanos, hexanos y otros componentes de la gasolina natural.

FIGURA II-5	DIAGRAMA DEL PROCESO EN LA TORRE 				ABSORBEDORA

Como se indicó anteriormente el gas natural que ingresa a la torre absorbedora entregará por medio de un proceso de absorción del aceite pobre los componentes hidrocarburos que a la presión y temperatura que se encuentran sometidos en la torre se convierten en hidrocarburos líquidos, pero a un respectivo porcentaje de recobro.

Con los análisis cromatográficos efectuados al gas natural que entra y sale de la planta de extracción de gasolina natural se obtuvieron los siguientes factores de eficiencias de  recobro de líquidos del gas natural, tabla II-15:

TABLA II-15

FACTORES DE EFICIENCIA DE RECOBRO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS PRESENTES EN EL GAS NATURAL QUE ENTRA A LA PLANTA

| COMPONENTE | % Recobro |
| --- | --- |
| Propano | 94% |
| Iso-Butano | 97% |
| n-Butano | 98% |
| Iso-Pentano | 99% |
| n-Pentano | 99% |
| C6+ | 94% |

Se estimará los GPM usando la composición del gas natural a la entrada de la planta de extracción de gasolina natural, ella fue establecida por varias cromatografías que se tomaron en periodo de operación. Los GPM pueden calcularse con la siguiente ecuación:

EC. 2.9

Donde:

GPM : Galones de liquido por cada 1000 SCF de gas natural.

Yi : Fracción molar del componente ‘i’ de la mezcla de gas.

: Galones de líquido por mol del componente ‘i’ de la 		 	         mezcla de gas.

El contenido líquido del gas natural que es producido, tratado y entregado a la planta de gasolina es, tabla II-16:

TABLA II-15

GPM DEL GAS NATURAL A LA ENTRADA DE LA PLANTA DE GASOLINA - ANCON

| COMPONENTE | Flujo Molar (lbm/hr) | Fracción Molar (Yi) | Mwi | gal/lb mole | GPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrógeno | 41.11 | 0.10 | 28.01 | 4.15 | - |
| Metano | 300.60 | 0.76 | 16.04 | 6.42 | - |
| CO2 | 1.61 | 0.00 | 44.01 | 6.45 | - |
| Etano | 21.69 | 0.05 | 30.07 | 10.13 | - |
| Propano | 12.81 | 0.03 | 44.10 | 10.43 | 0.89 |
| Iso-Butano | 4.51 | 0.01 | 58.12 | 12.39 | 0.37 |
| n-Butano | 5.04 | 0.01 | 58.12 | 11.94 | 0.40 |
| Iso-Pentano | 2.41 | 0.01 | 72.15 | 13.86 | 0.22 |
| n-Pentano | 1.09 | 0.00 | 72.15 | 13.71 | 0.10 |
| C6+ | 5.83 | 0.01 | 86.18 | 15.57 | 0.60 |
| TOTAL | 396.70 | 1.00 |  |  | 2.58 |

Luego de haber establecido los porcentajes de recobro de los hidrocarburos líquidos y los GPM se puede estimar cual sería la producción diaria  (asumiendo un 75% de eficiencia en los procesos en planta de gasolina) de gasolina natural, y considerando que el caudal diario que ingresaría a la planta de gasolina sea el establecido en la captación total. Por lo tanto la producción seria, tabla II-16:

TABLA II-16

PRODUCCION DIARIA DE GASOLINA NATURAL

| COMPONENTE | Flujo Molar (lbm/hr) | Fracción Molar (Yi) | gal/lb mole | GPM | gal/día | % Recobro | corregido gal/día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrógeno | 41.11 | 0.10 | 4.15 |  |  |  |  |
| Metano | 300.60 | 0.76 | 6.42 |  |  |  |  |
| CO2 | 1.61 | 0.00 | 6.45 |  |  |  |  |
| Etano | 21.69 | 0.05 | 10.13 | 1.46 | 1464.65 |  |  |
| Propano | 12.81 | 0.03 | 10.43 | 0.89 | 891.26 | 0.94 | 839.70 |
| Iso-Butano | 4.51 | 0.01 | 12.39 | 0.37 | 372.08 | 0.97 | 362.34 |
| n-Butano | 5.04 | 0.01 | 11.94 | 0.40 | 401.40 | 0.98 | 393.48 |
| Iso-Pentano | 2.41 | 0.01 | 13.86 | 0.22 | 223.10 | 0.99 | 220.22 |
| n-Pentano | 1.09 | 0.00 | 13.71 | 0.10 | 99.33 | 0.99 | 98.19 |
| C6+ | 5.83 | 0.01 | 15.57 | 0.60 | 605.05 | 0.94 | 571.42 |
| TOTAL | 396.70 | 1.00 |  | 2.58 | 2592.22 |  | 1913.93 |
| VOLUMEN (MSCFD) | 1004 |  | PRODUCCION DIARIA GASOLINA NATURAL | 34.19 | BARRILES |  |

  - .  Disponibilidad del Gas Natural para el proyecto

SECCION TIGRE

Para la disponibilidad de gas natural en la sección de  Tigre se analizaron 32 de los 51 pozos que podrían entrar al sistema de captación. Los datos que registro el medidor de gas para los 32 pozos  dieron  un caudal total real  303798 SCFD con esto el promedio real por pozo es de 9494 SCFD.

Si proyectamos este valor para los 51 pozos de la sección Tigre la disponibilidad en esta sección seria de 484194 SCFD.

SECCION 67

En la sección 67 el gas natural que podría entrar al sistema de captación se lo obtendría de 44 pozos y la disponibilidad se analizo en 28 pozos. En los 28 pozos se obtuvo un promedio real por pozo de 12853 SCFD. Proyectando este valor para todos los pozos de la sección 67 la disponibilidad seria de 565532 SCFD.

AREA NAVARRA

La disponibilidad se obtiene directamente de los tres pozos que fueron registrados por el medidor de gas. Se obtuvo un caudal total de 215000 SCFD con un promedio por pozo de 71667 SCFD.

FIGURA II-6	DISPONIBILIDAD POR NUMERO DE POZOS

Con lo cual queda establecido que la disponibilidad total de gas para el proyecto es de 1264726 SCFD.

# Text boxes

EC. 2.4

EC. 2.5

FIGURA II-4:	    SIMULACION DEL PROCESO  		     DE ABSORCION EN UN  	  		     PLATO  DE LA 	TORRE 			     ABSORBEDORA