## Slide 1: Calidad de Agua del Estero Salado
Andrés Avilés V.

## Slide 2: Calidad de Agua del Estero Salado
Las aguas del Estero Salado se caracterizan por tener una elevada turbiedad y color, con un alto contenido de sólidos suspendidos y disueltos. El pH en promedio supera ligeramente el punto neutro. El contenido de oxigeno disuelto resulta casi siempre alrededor del punto crítico para la supervivencia de los peces y en ciertos puntos del estero las condiciones son anóxicas (ausencia total de oxigeno disuelto), no permitiendo el desarrollo del plancton. Además de presentar trazas de hidrocarburos, pesticidas y contenido de metales pesados

## Slide 3: Parámetros químicos
Temperatura
Salinidad
Oxigeno disuelto
DBO
pH
Nitrito
Nitrato
Fosfato
Silicato
Clorofila "a"

## Slide 4: Temperatura
No se observa variaciones significativas entre la temperatura de las aguas superficiales y las de fondo en flujo

## Slide 5: Salinidad
En lo que se refiere a salinidad, la que aparece en rangos adecuados para aguas estuarinas, similar a lo que se detectó en la temperatura

## Slide 6: Oxigeno disuelto
no se observa marcada influencia de la profundidad sobre la concentración de oxígeno disuelto; por otra parte, se evidencia en este caso el aporte de aguas provenientes del exterior del estero con concentraciones algo más elevadas.

## Slide 7: DBO
Análisis de la demanda biológica de oxígeno en flujo indica que existe un mayor consumo de este parámetro en aguas de fondo

## Slide 8: pH
El pH tanto en flujo como en reflujo presenta un comportamiento muy similar, encontrándose los valores ligeramente elevados

## Slide 9: Nitrito
El ión nitrito presenta en flujo, valores más elevados en aguas de fondo en comparación con superficie

## Slide 10: Nitrato
En flujo, el lo que se refiere al ión nitrato, las variaciones entre aguas superficiales y las de fondo no son significativas, pero también conservándose el esquema de que las aguas de fondo se presentan con concentraciones más elevadas que las de superficie

## Slide 11: Fosfato
El Comportamiento de fosfato entre las aguas superficiales y las de fondo es similar a los otros nutrientes, ya que se observa que las más altas concentraciones aparecen en aguas de fondo

## Slide 12: Silicato
El silicato, se presenta también con similar esquema de distribución ya que se observa mayor concentración en aguas de fondo , también es evidente que las más elevadas concentraciones se orientan hacia aguas cercanas a la ciudad de Guayaquil

## Slide 13: Clorofila "a"
En Julio 1998, las concentraciones de clorofila "a" fueron variables en superficie, medio y fondo en las riberas este y oeste.

## Slide 14: Parámetros microbiológicos
En lo que se refiere a parámetros microbiológicos los resultados de coliformes fecales y totales del Estero Salado, si se toma como criterio de referencia 1000 NMP/100ml de coliformes totales, más del 50% se encuentran sobre ese nivel

## Slide 15: Metales pesados
PLOMO
ARSENICO
SELENIO

## Slide 16: PLOMO, ARSENICO Y SELENIO
A lo largo de las estaciones del río y considerando el período de mareas, Plomo, Arsénico y Selenio se presentan con valores inferiores a 0.06, 0.002 y 0.002 ppm respectivamente

## Slide 17: Contenido referencial según Estándares de la OIEA (mg/l), según Fleming
 | MAR | ESTUARIO | LITORAL | MAR ABIERTO
Pb | 0.00011 | 0.000027 | 0.000012 | 0.004
As | 0.0195 | 0.0008 | 0.001 | 0.01-0.02
Se |  |  | 0.00002 | 0.004

## Slide 18: Registro Oficial No 204 (05.06.89)
 | Consumo humano y doméstico | Fuente de abastecimiento | Agrícola | Pecuario
Pb | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
As | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20
Se | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 
Comparando con normas de agua que el contenido de Pb, As, y Se, se hallan en el limite permisible en aguas de consumo humano.